目  录

1前言	1

1.1工作背景	1

1.2编制依据	1

1.2.1政策法规	1

1.2.2技术标准与规范	2

1.2.3其他相关资料	3

2项目概况	4

2.1公司概况	4

2.2公司周围环境状况	5

2.3原辅料使用情况	8

2.4主要生产设备	9

2.5生产工艺流程	12

2.6产污及治理分析	13

2.6.1废气	13

2.6.2废水	15

2.6.3固体废弃物	16

3监测内容	18

3.1监测点位	18

3.1.1自行监测方案点位布设情况	18

3.1.2本次监测点位布设情况	21

3.2监测因子	22

4样品的采集和分析	23

4.1样品的采集、保存与流转	23

4.1.1土壤样品采集方法	23

4.1.2样品采集质量管理与质量控制	23

4.1.3样品流转	23

4.2样品分析	24

5监测结果	27

5.1评价标准	27

5.2分析检测结果	27

5.3结果分析与评价	28

5.4针对监测结果拟采取的主要措施	28

# 1前言

## 1.1工作背景

根据《关于印发四川省2019年度土壤污染重点监管单位名单的通知》（川环办函〔2019〕433号）和《关于做好土壤污染重点监管单位土壤环境自行监测工作的通知》（川环办函〔2018〕446号）的相关要求，列入当年重点监管单位名单的企业，要按照国家土壤环境自行监测技术指南要求开展土壤环境自行监测工作，每年一次。

巴中威澳环保发电有限公司委托成都市华测检测技术有限公司根据《巴中威澳环保发电有限公司土壤自行监测方案》开展了2020年度土壤环境自行监测，我公司根据数据监测报告编制完成2020年度土壤环境自行监测报告。

## 1.2编制依据

### 1.2.1政策法规、文件

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

- 《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019.1.1）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）；

- 《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）；

- 《土壤污染防治行动计划四川省工作方案》（川府发〔2016〕63号）；

- 《污染地块土壤环境管理办法（试行）》（环境保护部令第42号）；

- 《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（生态环境部令第3号）；

- 《四川省污染地块土壤环境管理办法》（川环发〔2018〕90号）；

- 《四川省工矿用地土壤环境管理办法》（川环发〔2018〕88号）；

- 《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》（环土壤〔2018〕22号）；

- 《关于印发近期土壤环境保护和综合治理工作安排的通知》（国办发〔2013〕7号）；

- 《四川省环境污染防治“三大战役”实施方案》（川委厅〔2016〕92号）；

- 《关于做好企业土壤污染防治责任书签订工作的函》（川环函〔2017〕2069号）；

- 《关于印发<四川省2019年度土壤污染重点监管单位名单>的通知》（川环办函〔2019〕433号）；

- 《关于做好土壤污染重点监管单位土壤环境自行监测工作的通知》（川环办函〔2018〕446号）。

### 1.2.2技术标准与规范

- 《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1-2019）；

- 《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ 25.2-2019）；

- 《工业企业场地环境调查评估与修复工作指南（试行）》（环境保护部公告 2014年 第78号）；

- 《建设用地土壤环境调查评估技术指南》（环境保护部公告 2017年 第72号）；

- 《关于印发重点行业企业用地调查系列技术文件的通知》（环办土壤〔2017〕67号）；

- 《重点行业企业用地调查质量保证与质量控制技术规定（试行）》（环办土壤〔2017〕1896号）；

- 《国家危险废物名录（2016年版）》（环境保护部令 第39号）；

- 《危险化学品目录（2015版）》（国家安全监管总局等10部门公告2015年第5号）；

- 《在产企业土壤及地下水自行监测技术指南（征求意见稿）》；

- 《北京市重点企业土壤环境自行监测技术指南（暂行）》（京环办〔2018〕101号）；

- 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）；

- 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）；

- 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）；

- 《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）；

- 《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）；

- 《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2004）。

### 1.2.3其他相关资料

- 巴中威澳环保发电有限公司土壤自行监测方案；

巴中威澳环保发电有限公司土壤环境自行监测报告（2020）。

# 2项目概况

## 2.1公司概况

单位名称：巴中威澳环保发电有限公司

法定代表人：苏永强

单位注册地址：巴中市巴州区光辉乡哨台村

生产设施地址：巴中市巴州区光辉乡哨台村

建设规模：日处理城市生活垃圾600吨，配套2台300t/d的焚烧炉、2台4.0MPa余热锅炉及1台装机容量为12MW汽轮发电机组。

项目投资：项目实际总投资2.6亿元。

劳动定员：66人。

生产制度：四班三运转连续24小时工作制，年工作日365天，设计发电时间不低于8000h。

采取BOT模式由巴中威澳环保发电有限公司投资建设，项目占地130.23亩，规划建设日处理生活垃圾规模1200吨，总投资4.3亿元，分两期建设。一期规模为日处理生活垃圾600吨，总投资2.6亿元。一期建设包括主厂房、汽轮发电机组、2台日处理垃圾300吨的焚烧炉、2台余热锅炉、河边取水系统、除盐水系统、污水处理站、垃圾储存坑、消防系统、监控系统、垃圾秤重系统、办公生活区、道路硬化及厂区绿化等。

利用垃圾焚烧产生的热量进行发电，是国家倡导的绿色环保项目。其建成能有效解决城市生活垃圾等固体废物总量，进一步改善城市生态环境，提升市民生活品质，真正达到和实现城市垃圾的“减量化、无害化、资源化”。垃圾焚烧系统配置两台多级机械往复式炉排炉+2×Q78/900-28-3.82/450余热锅炉+1×12MW汽机发电机一台，年发电量达到0.6亿度；烟气处理采用“SNCR+半干法+干法+活性炭喷射+布袋除尘器”工艺；渗滤液采用“ABR+反硝化/硝化+膜生物反应器（MBR）处理+NF”处理工艺，厌氧工艺产生的沼气进入炉膛燃烧；飞灰稳定化采用飞灰+水泥+螯合剂处理工艺。

该项目现日处理来自于巴州区、恩阳区、经开区、平昌县、仪陇县的生活垃圾600余吨，日发电量18万度。

本项目利用垃圾焚烧产生的热量进行发电，是国家倡导的绿色环保项目。其建成能有效解决城市生活垃圾等固体废物总量，进一步改善城市生态环境，提升市民生活品质，真正达到和实现城市垃圾的“减量化、无害化、资源化”。

## 2.2公司周围环境状况

场址位于巴中市巴州区光辉镇哨台村，场址四周为农田，距离厂界500m范围内为本项目卫生防护距离，该防护距离内无环境敏感点。项目西北面距离哨台村约为0.9km、距离光辉乡约为2km；西面距离石城乡马家坝村为1.2km，西南面距离石城乡约为3km，巴河从场址东北面流过，距离厂址的距离为1.8km，水体功能主要为工农业用水及泄洪、排污，在本区域范围内无城镇集中供水要求；恩阳河从场址南面流过，距离拟建厂址的距离为0.7km，水体功能为恩阳河中华鳖国家级水产种质资源保护区；本项目距巴中市城区约7.5km，具备较便利的交通运输条件和水、电供给条件。

厂区地理位置及分布见图2-1，周边关系简图见图2-2。

图2-1 企业地理位置图

图2-2 企业周边关系简图

企业占地面积86821.87m2（约合130.23亩），建筑面积共18802.1m2，建筑物占地面积13621 m2。主要建设内容为：

1、综合主厂房1座（含80m高排气烟囱1座），建筑面积12940.1m2，内含垃圾卸料区、垃圾储仓、焚烧车间、烟气净化车间、汽机间、主控楼等主要构筑物；

2、综合楼1座，建筑面积1545m2，主要为办公用房；

3、综合车间1座，内设综合水泵房等、建筑面积共1275m2，建筑物占地面积1550m2；

4、冷却塔2座，占地面积331m2；

5、污水处理站，包括渗滤液处理站1 座，一般生产、生活污水处理站1座，占地面积2100 m2，建筑面积600m2，渗滤液处理站处理规模200t/d，一般生产、生活污水处理站处理规模100t/d；

6、门卫和地磅房、调压站、上料栈桥、供排水系统及其它辅助设施等。

表2-1 工程组成

| 工程类别 | 项目组成 | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 综合主厂房 | 占地面积7604m2，建筑面积12940.1m2，整体为钢筋混凝土钢混组合框排架结构,屋顶采用大空间网架结构。主厂房内部局部平台数为5层，厂房高度约50m。包括垃圾受料加料与工艺辅助设施、焚烧车间、烟气净化车间，汽机除氧间以及主控楼等主要构筑物。其中：垃圾受料加料与工艺辅助设施由上料坡道、卸车平台、化学水车间、中心化验室、空压机房、机修车间等组成；焚烧车间由垃圾池、垃圾吊控室、除臭间、空调机室、低压配电室、渣坑等组成；烟气净化车间包括烟气净化车间与飞灰稳定固化间；汽机除氧间由汽机间和除氧间组成；主控楼由控制室、电子设备室、高压配电室、电缆夹层、办公室及设备机房等组成。 |
|  | 垃圾卸料区 | 在主厂房内设封闭式垃圾卸料平台，紧贴垃圾贮仓布置，卸料平台宽度约24m，卸料位8个。卸料平台入口与上料栈桥相连接，每个卸料位各设1个卸料门，门前设空气幕。 |
|  | 垃圾贮仓 | 紧贴焚烧炉布置，长43m，宽21m，平均高度11.5m，容积为8700m3。 |
|  | 垃圾焚烧系统 | 2台300t/d机械炉排炉垃圾焚烧炉 |
|  | 烟气净化系统 | SNCR系统、急冷塔、反应塔、石灰浆喷入系统、活性炭喷射装置、反应生成物输送装置、布袋除尘设备等。 |
|  | 余热锅炉 | 2台4.0MPa，400℃的中温中压锅炉，总蒸汽量2×32.3=64.6t/h。 |
|  | 汽轮发电机组 | 1台N12-3.8/389汽轮机配1台QFw-12-2发电机 |
|  | 排气烟囱 | 占地面积78 m2，高80m,钢筋混凝土外筒加钢内筒结构 |
| 辅助及贮运工程 | 地磅与地磅房 | 占地面积200.0 m2，建筑面积40m2。共设置2台地磅，每台称量50t。 |
|  | 上料栈桥 | 上料栈桥紧布置在主厂房背立面，最大坡度为8％，桥面净宽为7.0m，转弯半径为18m。 |
|  | 综合水泵房 | 占地面积1007m2，建筑面积1275m2。设2台工业水泵，Q=120t/h ， H=25m，N=15kW,1用1备。 |
|  | 锅炉净化水装置 | 120t/h的FA型全自动净水器2套，露天放置，1用1备 |
| 公用 工程 | 空压机房 | 布置在主厂房内，选用3台螺杆式空气压缩机，2用1备，单台供气量24m3/min,压力0.85MPa。 |
|  | 循环水冷却塔 | 设在厂区北面。2座，占地面积331m2。 |
|  | 生产水池 | 1 座，占地面积336m2，有效容积2000m3。 |
|  | 库房 | 在主厂房内设置库房1 座，存放一定量的备用备件，如炉排片、炉排连接杆以及法兰、阀门等。 |
|  | 渗滤液处理站 | 设在厂区西北面。占地面积1000 m2，建筑面积300m2，渗滤液处理站处理规模200t/d。 |
|  | 渗滤液收集池 | 布置在垃圾贮仓长度方向一侧，地下式，容积600m3。 |
|  | 升压站 | 钢筋混凝土框架结构，110kV高压配电 |
| 办公及生活设施 | 办公设施 | 综合楼1座，包括员工宿舍、浴室等，占地面积515.0m2，建筑面积1445m2 办公楼1座，占地面积678.0m2，建筑面积1883m2 |
|  | 生活设施 | 员工餐厅（1F），建筑面积459m，66人就餐规模。 |

## 2.3原辅料使用情况

企业生产主要以生活垃圾作为原料，辅以部分辅料，辅助材料用于焚烧炉点火、给水系统、烟气净化和废水处理系统，本工程主要原、辅材料消耗及能源、水消耗情况统计于表2-2中。

表2-2  主要原辅材料用量及动力、水消耗统计表

| 类 别 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 来 源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原 料 | 生活垃圾 | t/d | 600 | 巴中市城乡居民生活垃圾。 |
| 辅 料 | 石灰粉 | t/a | 2338 | 外 购 |
|  | 活性炭 | t/a | 96 |  |
|  | 消毒剂 | t/a | 按需要购买 |  |
|  | 水泥 | t/a | 1388 |  |
|  | 螯合剂 | t/a | 278 |  |
|  | 尿素 | t/a | 872 |  |
|  | 联氨 | t/a | 17 |  |
|  | 氨水 | t/a | 17 |  |
|  | 柴油 | t/a | 45.6 |  |
|  | MBR膜 | 片/a | 167 |  |
|  | 次氯酸钠（膜清洗剂） | m3/a | 0.84 |  |
| 能 源 | 电 | 万kW·h/a | 13.06 | 厂内发电机组供给。 |
| 水 | 自来水 | 万t/a | 13.04 | 当地自来水管网就近接入。 |
|  | 地表水 | 万t/a | 63.51 | 在巴河取水净化后供生产用。 |

## 2.4主要生产设备

主要设备有垃圾焚烧锅炉、余热锅炉、凝汽式汽轮机、风机、垃圾吊车等设备，主要设备清单见表2-3。

表2-3  主要设备表

| 名 称 | 规格、型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 垃圾前处理系统 | 垃圾抓斗起重机 | 桥式起重机，起重量12t，跨距99.5m | 2台 |  |
|  | 地上衡 | 最大称量50t（配计算机控制系统） | 2台 |  |
|  | 抓斗 | 液压多瓣式抓斗，容积8m3 | 3台 |  |
|  | 电动双开卸料门 | B＝3.7m，H=6.17m | 8个 |  |
| 垃圾焚烧 | 焚烧炉 | 机械炉排炉，主要工艺参数：垃圾处理量：300t/d，燃烧室温度≥850℃，烟气停留时间（850℃以上）≥2S，助燃空气温度200～230℃，垃圾在炉内停留时间1.5h，过剩空气系数1.6～1.8，焚烧炉渣热灼减率≤3% | 2台 | 2台 |
|  | 点火燃烧器 | 采用柴油为助燃剂，年用量为45.6t。 | 2台 | 每台炉各1 |
|  | 辅助燃烧器 |  | 2台 |  |
| 助燃空气系统 | 送风机 | 一次风量40956m3/h，二次风量10239 m3/h，风量可独立调节。 | 4台 | 每台焚烧炉各配备2台 |
| 烟气净化 系统 | SNCR系统 | 本系统由尿素传送泵、尿素溶液罐、尿素溶液喷射系统组成，每条焚烧线各配备1套。 | 2套 | 共用储罐区设施 |
|  | 半干式旋转喷雾干燥吸收塔 | 塔径8000mm，烟气进口温度约200℃，烟气出口温度145～150℃，烟气在塔中停留时间为10～12s。冷却烟气喷淋水量4300~6420kg/h。 | 2座 | 每条焚烧线各1座 |
|  | 烟气分布器 | 精确的烟气分布以使干燥及反应条件达到最佳。 | 4个 | 2 用2 备 |
|  | 旋转喷雾器 | 喷雾器电机功率84kw | 4个 | 2 用2 备 |
|  | 熟石灰喷射系统 | 石灰仓容积50m3，石灰粉喷射量220kg/h | 2套 | 每条焚烧线各1套 |
|  | 烟道 | 主烟道和旁烟道，材质选用Q235－A，5mm类耐热钢板焊制 | 6条 |  |
|  | 活性炭喷射装置 | 喷射风机风量500m3/h，压头25kPa。单条生产线活性炭喷射量7.04kg/h | 5台 | 每条焚烧线单独配置，风机2用2备 |
|  | 脉冲式袋式除尘器 | 主要技术参数：过滤面积2200m2， 除尘器阻力1500Pa，过滤风速＜1m/min，滤布材质为PTFE，工作温度≤200℃，出口气体含尘浓度≤20mg/Nm3，烟气林格曼黑度≤1级 | 2台 | 每条焚烧线各1 |
| 灰渣处理系统 | 冷却塔湿式刮扳除渣机 | 液压推杆，带水封，每条线各配备2台。 | 4台 | 每条焚烧线各1套，4台的为1 用1 备 |
|  | 振动输送机 |  | 3台 |  |
|  | 袋式除尘器飞灰输送机 | 链式输送机，输送能力0.75t/h，每条线各配备2台。 | 4台 |  |
|  | 垂直飞灰输送机 | 斗式提升机，输送能力6.8t/h | 2条 | 1 用1 备 |
|  | 灰库 | 圆筒立式、下部圆锥形灰仓2个，每个容积150m3，材质Q235A。 | 2个 |  |
| 烟气排放系统 | 烟囱 | 钢筋混凝土外筒加钢内筒，高80m，直径2300mm | 1座 | 两线共用 |
|  | 引风机 | Y5－48No21D，风量63318m3/h，全压4760Pa | 2台 | 各1 |
| 余热锅炉系统 | 余热锅炉 | 蒸气量28.7t/h,蒸汽温度400℃，蒸汽压力4.0Mpa，给水温度130℃，排烟温度190~230℃ | 2台 |  |
| 汽轮发电系统 | 汽轮发电机组 | 汽轮机N12-3.42，额定功率15MW，发电机QFw-12-2A，额定功率15MW | 各1台 |  |
|  | 冷却塔 | 逆流式机力通风冷却塔，NH-2010，单台冷却水量2010t/h，配玻璃钢轴流风机。 | 2台 | 占地面积331m2。设在厂区北面， |
| 渗滤液处理系统 | 水下推进器 | MA1.5/6-260-980型，叶片直径320mm，P=1.5kW | 2台 |  |
|  | 潜污泵 | JYWQ50-5-12-1200-1.5；Q＝10 m3/h，H=12m，P＝1.5 kW | 3台 | 2用1备 |
|  | 水下推进器 | 叶轮直径640mm，P＝3kW | 4台 | 1台备用 |
|  | 混合液循环增压泵 | Q＝15～20 m3/h，H=20m，P＝4.0kW | 2台 |  |
|  | 罗茨鼓风机 | SSR-200型，Q=58.46m3/min，风压68.6 kpa，P=37kW，配套电机Y225S－4 | 2台 |  |
|  | 污泥循环泵 | Q＝6～10m3/h，H=15m，P＝2.2kW | 2台 |  |
|  | 进水泵 | Q=70m3/h，H=15m，P=10KW，304SS | 1台 |  |
|  | 循环泵 | Q=90m3/h，H=55m，P=55KW，304SS | 1台 |  |
|  | 膜处理进水泵 | Q=9.2m3/h，H=30m，1.5kW | 3台 |  |
|  | 膜处理增压泵 | Q=9.2m3/h，H=180m，7.5kW | 3台 |  |
|  | 膜处理循环泵 | Q=40m3/h，H=30m，5.5kW | 1台 |  |
|  | 污泥泵 | Q＝5m3/h，H=20m，P＝2.2kW | 2台 |  |
|  | 污水泵 | Q＝20m3/h，H=20m，P＝2.2kW | 2台 |  |
| 供、配电系统 | 升压变压器 | SF10－12500/110 kV油浸式无砺磁调压三相变压器，容量分别为16MW和8MW | 2台 | 各1 |
|  | 厂用变压器 | SGB10－1600/10.5kV ,Dyn11t系列树脂绝缘干式变压器 | 1台 |  |
|  | 配电柜 | 110kV，10kV开关柜 | 各1台 |  |
| 供水系统 | 工业水池 | 1000m3，设加压泵 | 1座 |  |
|  | 循环水泵 | 单级双吸离心泵，Q＝2016t/h，H＝22m | 3台 | 2用1备 |
| 控制系统 |  | 计算机控制系统 | 1套 |  |

## 2.5生产工艺流程

运载垃圾的运输车称重后通过垃圾卸料门将垃圾倾倒于垃圾贮坑中。垃圾在垃圾贮坑中存放3-5天脱除一定的渗滤液水分后，热值得以提高。垃圾起重机将脱水后的垃圾送至焚烧炉的给料仓，推料器把垃圾推到逆推式机械炉排上进行干燥、燃烧、燃烬及冷却，垃圾在炉排上的停留时间约为1.5-2.5小时。通过对焚烧炉炉膛结构尺寸进行特殊设计、敷设耐火材料、配置合理的一、二次风助燃空气系统等措施，垃圾在焚烧炉内着火稳定并能完全燃烧，所产生的烟气能够在燃烧室内维持850℃以上温度下的停留时间≥2秒，垃圾燃烧后的炉渣热灼减率≤3%。同时在第二烟道设有SNCR系统接口，通过喷入尿素控制NOX的生成。烟气进入余热锅炉以后，通过与锅炉中的水进行充分的热交换，产生中温中压的过热蒸汽，进入汽轮发电机组做功产生电能，汽轮发电机组所发电力，除了电厂自用电之外，剩余电力全部经110kV线路接入电网系统。垃圾燃烬后剩下的灰渣经出渣机收集排至渣仓，然后进行综合利用。烟气处理采用“SNCR+喷雾干燥反应塔（半干法+干法）＋活性碳吸附+布袋除尘器”处理工艺，通过向喷雾塔喷入石灰浆来控制烟气中的酸性气体，在布袋除尘器入口前喷入活性炭来控制重金属、二噁英，布袋除尘器有效滤除烟气中的粉尘等污染物，然后经引风机抽出，通过烟囱排往大气。喷雾塔、布袋除尘器收集下来的飞灰及烟气处理系统的残余物，在厂内经水泥+螯合剂固化后，运至巴中城市生活垃圾填埋场进行填埋。

年处理垃圾21.9万吨，年发电量72.54×106kWh，除本厂自用外，大部分电力并入国家电网。厂区生产区与行政办公、生活区分开，高噪声设备大部分集中布置在焚烧主厂房内，对汽轮机间、空压机间等高噪声设备场所设隔声控制室。对可能产生的管道接口采用柔性联结，对所有辅助机械选用低噪声设备。

图2-1  工艺流程图

## 2.6产污及治理分析

### 2.6.1废气

垃圾在焚烧过程中分解、氧化产生垃圾焚烧烟气；垃圾在卸料和储存期间及渗滤液处理站产生恶臭气体；食堂油烟。

1、焚烧烟气

垃圾在焚烧过程中产生的垃圾焚烧烟气中含有酸性气体、重金属和一般污染物。

该项目共有焚烧炉2台，设有2套烟气净化系统，布袋除尘器出口水平烟道上安装有烟气在线检测仪器，监测项目为烟尘HCl、HF、CO、NOX、SO2、CO2浓度。焚烧烟气净化系统采用“SNCR+喷雾干燥反应塔（半干法+干法）＋活性碳吸附+布袋除尘器”处理工艺，2台焚烧炉处理后的烟气合并由1根H=80m的烟囱排入大气。

为控制二噁英的产生及排放，工艺中采取了以下二噁英的治理措施：

1）在焚烧过程中对垃圾进行充分翻动和混合，确保燃烧均匀与完全；

2）控制炉膛内烟气在850℃以上的滞留时间大于2秒，保证二噁英的充分分解；

3）尽量缩短烟气在300~500℃温度区的停留时间，减少二噁英类物质的重新生成。

系统采用DCS控制系统，该系统可对焚烧炉运行中的CO及含氧量等参数进行监控，实时根据监控数据对焚烧炉运行中的一次风、二次风量和温度进行调控以确保污染物的焚烧处理。

2、恶臭气体

该项目恶臭污染源主要来自进厂的原始垃圾，垃圾运输车在卸料过程中和垃圾堆放在垃圾贮坑内以及渗滤液处理站散发出恶臭的气体，其主要成分为H2S、NH3等。该项目采取以下措施治理恶臭气体：

1）垃圾运输采用封闭式的垃圾运输车；垃圾贮坑全密闭设计，垃圾贮坑与卸料平台间设置自动卸料门，垃圾卸料门在不进料时保持关闭，维持垃圾坑负压，减少灰尘飞扬和恶臭外溢。

2）焚烧炉正常运行期间垃圾贮坑顶部设置带过滤装置的一次风抽气口，将臭气抽入炉膛内作为焚烧炉助燃空气，同时使垃圾贮坑内形成微负压，防止臭气外逸。

3）垃圾贮坑顶部还设置有除臭风机的抽气口；为防止焚烧炉停炉检修期间垃圾坑内可燃气体聚集，垃圾坑内设置有可燃气体检测装置。当焚烧炉停运检修时可开启除臭风机将臭气送入除臭间内的活性炭除臭装置过滤处理后排放。

4）垃圾进料大厅入口设置风幕机，使大厅臭气不溢至厂房外。

5）针对渗滤液处理站产生的恶臭气体（主要为调节池和ABR厌氧池），工程配建有臭气抽风收集系统，当焚烧炉正常运行时臭气经抽风管道送入焚烧炉焚烧处理。当焚烧炉停运时，渗滤液处理站收集的臭气经活性炭除臭装置过滤处理后排放。

### 2.6.2废水

生产废水主要包括垃圾渗滤液、石灰浆设备冲洗废水、初期雨水、垃圾车运输通道冲洗水、净水制备浓水。本项目产生的生产废水及垃圾渗滤液经分别收集后送垃圾渗滤液处理站处理“ABR+反硝化/硝化+MBR膜处理系统”，生活污水经二级生化处理设施处理。

项目受纳水体为巴河，主要水体功能为农业用水及泄洪排污，为Ⅲ类水域。

1、垃圾渗滤液

该项目垃圾在垃圾池中停留时间约3~5天，渗滤液日平均产生量约为200m3，渗滤液中主要污染物为色度、COD、BOD5、SS、氨氮等。

垃圾坑下设置了1个渗滤液收集池（容积约600m3），收集后的渗滤液进入调节池（容积3000m3），再送至渗滤液处理站进行处理。

2、循环冷却排污水、净水制备浓水

循环冷却排污水经雨排口直排，项目净水制备离子交换树脂再生废水经酸碱中和池中和处理后回用于除渣机冷却水。

3、石灰浆设备冲洗废水

该项目的石灰浆设备冲洗废水进入渗滤液处理站处理。

4、地面冲洗水

初期雨水、栈桥和垃圾车运输通道冲洗水均进入渗滤液收集系统。

5、地表水净水器排水

地表水净水器排水经雨排口直排。

6、生活污水

该项目产生的生活污水主要污染物为COD、NH3-N、动植物油等。生活污水经一体化生活污水处理装置处理后生活污水部分回用于厂区绿化，部分经罐车拉运至巴中第一污水处理厂进一步处理。

7、渗滤液处理站

项目渗滤液处理站设计处理能力为200m3/d，采用“ABR+反硝化/硝化+MBR膜处理系统”工艺，目前项目渗滤液产生量约160m3/d.

### 2.6.3固体废弃物

该项目固体废弃物主要是焚烧炉渣、飞灰、污泥、废金属、废活性炭、废布袋、职工生活垃圾及废油。

1、焚烧炉渣

炉渣主要为垃圾燃烧后的残余物，其主要成分为MnO、SiO2、CaO、Al2O3、Fe2O3以及少量未燃烬的有机物、废金属等。该项目产生的炉渣综合利用。

2、飞灰

飞灰指烟气净化系统（喷雾反应器和袋式除尘器）收集的粉尘。该项目配备了飞灰固化处理系统，采用螯合剂对飞灰进行螯合处理，将有毒重金属转变为低溶解性、低迁移性及低毒性的物质。若经浸出毒性鉴别合格后，送往巴中市垃圾填埋场处置。

3、污泥

垃圾渗滤液处理系统产生的污泥经浓缩脱水后送本厂垃圾焚烧炉焚烧。脱水分离的液体返回渗滤液处理站调节池与污水一并处理。

4、废活性炭

设有除臭系统，由除臭风机和活性碳吸附通道组成，在全厂停产情况下用于吸附垃圾贮坑的臭气，产生的废活性炭在正常运行情况下三年更换一次，送本厂垃圾焚烧炉焚烧。

烟气净化系统中设有活性炭喷射装置，用于吸附废气中的重金属和二噁英。吸附后的活性炭转为飞灰，进行螯合处理。

5、废布袋

袋式除尘器更换下来的废布袋送本厂垃圾焚烧炉焚烧。

6、生活垃圾

厂区内生活垃圾与进场垃圾一并送焚烧炉焚烧处理。

7、废油

产生的废油送本厂垃圾焚烧炉焚烧。

固体废物产生及处理情况见表2-4。

表2-4  全厂固体废物产生及处理措施

| 废渣名称 | 产生量(t/a) | 处理措施 |
| --- | --- | --- |
| 焚烧炉渣 | 30000 | 外卖综合利用 |
| 飞灰 | 4022 | 螯合监测合格后送巴中市垃圾填埋场处置 |
| 废MBR膜组件 | 167片/3年 | 暂未产生，拟由原厂回收处理 |
| 污泥 | 36 | 送本厂焚烧炉焚烧 |
| 除臭系统废活性炭 | 2 | 送本厂焚烧炉焚烧 |
| 废布袋 | 1 | 送本厂焚烧炉焚烧 |
| 生活垃圾 | 22 | 送本厂焚烧炉焚烧 |
| 废油 | 0.5 | 送本厂焚烧炉焚烧 |

# 3监测内容

## 3.1监测点位

### 3.1.1自行监测方案点位布设情况

巴中威澳环保发电有限公司土壤环境自行监测的各监测点位情况详见下表，监测点位示意见下图。

表3-1  土壤监测点位及指标信息表

| 点位位置 | 监测指标 | 采样深度 |
| --- | --- | --- |
| 厂界内职工宿舍楼（背景点） | PH、镉、铅、铬、铜、锌、镍、汞、砷、二噁英类 | 0～0.2m |
| 厂界内北侧污水处理站 |  |  |
| 厂界内西侧1#门岗 |  |  |
| 厂界内东侧循环水池 |  |  |
| 厂界内南侧2#门岗 |  |  |

表3-2  地下水监测点位及指标信息表

| 点位名称 | 点位位置 | 监测指标 | 采样深度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本底井 | 厂界外地下水上游区 | pH、色度、氯化物、铁、锰、高锰酸盐指数、氨氮、化学需氧量、砷、汞、镉、六价铬、铁、锰、铅、六价铬、总大肠菌群 | 水面下0.5m |
| 污染井 | 地下水下游50米 |  |  |
| 扩散井 | 地下水下游100米 |  |  |

图3-1  方案场地土壤监测点位图

图3-2  方案地下水监测点位图

### 3.1.2本次监测点位布设情况

巴中威澳环保发电有限公司土壤环境自行监测的实际监测点位情况详见下表，监测点位示意见下图。

表3-1  土壤监测点位信息表

| 编号 | 点位位置 | 点位类型 | 坐标 | 采样深度 | 样品状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TR1# （背景点） | 厂界内职工宿舍楼 | 背景点 | 106°43′26.09″E，31°46′30.25″N | 0~0.2m | 浅棕色、潮、少量根系、轻壤土 |
| TR2# | 厂界内北侧污水处理站 | 重点区域 | 106°43′12.20″E，31°46′37.32″N |  | 黄棕色、潮、少量根系、砂壤土 |
| TR3# | 厂界内西侧1#门岗 |  | 106°43′12.20″E，31°46′35.15″N |  | 浅棕色、潮、中量根系、砂壤土 |
| TR4# | 厂界内东侧循环水池 |  | 106°43′19.97″E，31°46′36.95″N |  | 黄棕色、潮、少量根系、砂壤土 |
| TR5# | 厂界内南侧2#门岗 |  | 106°43′12.98″E，31°46′30.77″N |  | 浅棕色、潮、少量根系、砂壤土 |

图3-3  实际土壤监测点位图

表3-2  地下水监测点位信息表

| 点位名称 | 采样深度 | 样品状态 |
| --- | --- | --- |
| 污染井 | 水面下0.5m | 无色、透明、无异味 |
| 本底井 |  | 无色、透明、无异味 |

图3-4  实际地下水监测点位图

## 3.2监测因子

参照技术指南附录2中企业所属行业类型及特征污染物，选择确定每个重点区域或设施需监测的特征污染物类别及项目。原则上每个重点区域或设施应监测的污染物项目不少于2项。

本次土壤监测因子为PH、镉、铅、铬、铜、锌、镍、汞、砷，二噁英类。

本次地下水监测因子pH、色度、氯化物、铁、锰、高锰酸盐指数、氨氮、化学需氧量、砷、汞、镉、六价铬、铁、锰、铅、六价铬、总大肠菌群。

# 4样品的采集和分析

## 4.1样品的采集、保存与流转

### 4.1.1土壤样品采集方法

1、土壤采样时工作人员使用一次性PE手套，每个土样采样时均要更换新的手套。土壤样品在清理，打扫完表面固体废物或者植物残存根茎后采集，有效深度为0-20cm。

2、检测重金属类等无机指标类的土样，装入8号自封袋。所有采集的土样密封后放入现场的低温保存箱中，并于24h内转移至实验室冷藏冰箱中保存。

3、采样的同时，由专人对每个采样点拍照；采样记录人员填写样品标签、采样记录；标签贴在袋口，标签上标注采样时间、地点、样品编号、监测项目、采样深度和经纬度。采样结束，需逐项检查采样记录、样袋标签和土壤样品，如有缺项和错误，及时补齐更正。

### 4.1.2样品采集质量管理与质量控制

1、现场工作负责人：根据项目负责人要求组织完成现场工作，并保证现场工作按工作方案实施。

2、样品管理员：与样品采集员进行沟通，负责采样容器的准备，样品记录。具体职责：保证样品编号正确，样品保存满足要求，样品包装完整，填写记录单并确保样品链安全。

3、人员培训

项目组在内的所有参与现场工作的工作人员，均须经过培训后方可进入现场工作。培训内容包括以下几个方面：①个人防护用品的使用和维护；②采样设备的使用及维护；③现场突发情况应急预案；④避免样品交叉污染的措施；⑤各项专业工作操作规程。

### 4.1.3样品流转

现场采集的样品装入由采样容器中后，对采样日期、采样地点等进行记录，并在容器表面标签上用无二甲苯等挥发性化学品的记号笔进行标识，标识后的样品现场立即放入低温保存箱。

每日的采集样品由样品管理员逐一清点，由实验室及样品管理员双人核实样品的采样日期、采样地点、样品编号等。采集后的样品按照监测指标要求，一式两份填写监测记录单，其中一份监测记录单随样品寄至分析实验室。样品采用低温保温箱运输至实验室。

## 4.2样品分析

本项目土壤、地下水样品的分析方法优先选择评价标准指定的分析方法，分析方法检出限满足评价标准限值要求，分析方法具有CMA资质，具体分析方法详见下表。

4-1  土壤检测方法、检出限及检测仪器情况

单位：mg/kg

| 检测项目 | 检测方法及方法来源 | 检出限 | 主要仪器 （名称、型号及编号） |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 土壤pH的测定 电位法 HJ 962-2018 | /无量纲 | 台式多参数测量仪S220-K（TTE20192489） |
| 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法GB GB/T 17141-1997 | 0.01 | 原子吸收分光光度计AA900T （TTE20171536） |
| 汞 | 催化热解-冷原子吸收分光光度法 HJ 923-2017 | 0.0002 | 测汞仪 DMA-80 （TTE20177449） |
| 砷 | 原子荧光法 第2部分： 土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008 | 0.01 | 原子荧光分光光度计 AFS-930 （TTE20130888） |
| 铜 | 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | 1 | 原子吸收分光光度计AA-7090 （20020502） |
| 铅 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 | 0.1 | 原子吸收分光光度计 AA900T （TTE20171536） |
| 铬 | 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | 4 | 原子吸收分光光度计AA-7090 （20020502） |
| 锌 |  | 1 |  |
| 镍 |  | 3 |  |
| 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 Q/CTI TS-A-HLCD-0012-2011 参考 EPA 3060A-1996(前处理) EPA 7196A-1992(分析) | 0.16 | 紫外可见分光光度计UV-7504 (TTE20131341) |
| 二噁英类 | 土壤和沉积物 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法 HJ 77.4-2008 | / | 磁质谱仪 AutoSpec Premier （TTE20151719） |

4-2  地下水检测方法、检出限及检测仪器情况

单位：mg/L

| 检测项目 | 检测方法及方法来源 | 检出限 | 主要仪器 （名称、型号及编号） |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 便捷式pH计法 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）第三篇 第一章 六（二） | /无量纲 | 便捷式pH计 |
| 色度 | 水质 色度的测定 铂钴比色法 GB/T 11903-1989 | 5 （度） | / |
| 耗氧量 （CODMn法，以O2计） | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T 5750.7-2006.1.1 | 0.05 | 50mL棕色酸式滴定管（EDD1920160046） |
| 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 0.025 | 紫外可见分光光度计 UV-704 （TTE20140224） |
| 氯化物 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 | 0.007 | 离子色谱仪 ICS-1100 （TTE20131301） |
| 铅 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | 0.00009 | 电感耦合等离子体质谱法 NexION 350X （TTE20151922） |
| 铁 |  | 0.00082 |  |
| 镉 |  | 0.00005 |  |
| 砷 |  | 0.00012 |  |
| 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | 0.00004 | 原子荧光分光光度计 AFS-930 （TTE20130888） |
| 六价铬 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 5750-2006.10.1 | 0.004 | 紫外可见光分光光度计 UV-1800PC （TTE20178071） |
| 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验 微生物指标 多管发酵法 GB/T 5750.12-2006.2.1 | 2（MPN/100mL） | 生化培养箱 LRH-250 （TTF20110263） |

# 5监测结果

## 5.1评价标准

土壤污染物评价执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）中的第二类用地筛选值标准。

地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准执行.

## 5.2分析检测结果

土壤监测结果见下表。

5-1  土壤监测结果统计表

单位：mg/kg，其中pH无量纲

| 监测点位 及深度 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 |
| --- | --- | --- |
|  | 厂界内东侧循环水池 | 厂界内北侧污水处理站 | 厂界内西侧1#门岗 | 厂界内南侧2#门岗 | 厂界内职工宿舍楼（背景点） |  |
| pH | 8.67 | 8.00 | 8.56 | 6.40 | 8.72 | / |
| 镉 | 0.32 | 0.20 | 0.43 | 0.13 | 0.11 | 65 |
| 汞 | 0.0317 | 0.0218 | 0.0310 | 0.0403 | 0.0228 | 38 |
| 砷 | 7.24 | 5.15 | 6.95 | 10.3 | 7.15 | 60 |
| 铜 | 14 | 15 | 33 | 14 | 17 | 18000 |
| 铅 | 20.8 | 21.9 | 26.0 | 17.9 | 21.0 | 800 |
| 铬 | 52 | 51 | 41 | 45 | 75 | -- |
| 锌 | 74 | 118 | 55 | 70 | 1.8 | / |
| 镍 | 28 | 22 | 20 | 25 | 29 | 900 |

表5-2  土壤二噁英检测结果统计表

| 检测项目 | 检测结果 | 限值 |
| --- | --- | --- |
|  | 厂界内东侧循环水池 | 厂界内北侧污水处理站 | 厂界内西侧1#门岗 | 厂界内南侧2#门岗 | 厂界内职工宿舍楼（背景点） |  |
| 二噁英类总量 | 0.89 | 0.38 | 2.5 | 0.37 | 0.37 | 4×10-5mg/kg |

## 5.3结果分析与评价

1、土壤

土壤点位所测项目均满足《土壤污染风险管控标准 建设用地土壤污染风险筛选值（试行）》（GB 36600-2018）中第二类用地风险筛选值。

2、地下水

地下水监测点位均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准。

## 5.4针对监测结果拟采取的主要措施

建议企业继续加强废水、废气、固废的环保管理，完善环保管理制度，按相关要求定期开展土壤隐患排查，防止因环保措施不到位导致污染物进入土壤，杜绝发生污染事故。

附图1 现场采样照片

| 厂界内西侧1#门岗 | 厂界内南侧2#门岗 |
| --- | --- |
| 厂界内北侧污水处理站 | 厂界内东侧循环水池 |
| 厂界内职工宿舍楼 | 本底井 |
| 污染井 |  |

附件1 监测数据报告

# Text boxes

项目所在地

巴中市长兴建材有限公司

巴中威澳环保发电有公司