巴中市化成水库运行保护中心

巴中市化成水库除险加固工程

环境影响报告书

（送审本）

建设单位：巴中市化成水库运行保护中心

环评单位：四川兴环科环保技术有限公司

二O二二年三月

目   录

1 概述	1

1.1 项目由来	1

1.2 建设项目特点	2

1.3 环境影响评价的工作过程	2

1.4 关注的主要环境问题	4

1.5 环境影响报告书主要结论	4

2 总则	5

2.1 评价目的与指导思想	5

2.2 评价原则	5

2.3 编制依据	6

2.4 评价标准	7

2.5 环境影响识别及评价因子筛选	10

2.6 评价工作等级及评价范围	10

2.7 评价时段和评价重点	17

2.8 项目可行性论证分析	18

2.9 项目外环境关系及选址合理性分析	34

2.10 环境功能区划与环境保护目标	36

3 建设项目工程分析	39

3.1 建设项目概况	39

3.2 工程布置与设计	46

3.3 方案比选	74

3.4 施工期工程分析	80

3.5 运营期工程分析	102

3.6 原有项目环境影响回顾性分析	104

4 环境现状调查与评价	119

4.1 自然环境概况	119

4.2 环境质量现状监测与评价	124

4.3 环境污染源调查	156

5 环境影响预测与评价	158

5.1 水文情势影响分析	158

5.2 地表水环境影响分析	170

5.3 环境空气影响分析	172

5.4 声环境影响分析	175

5.5 固体废物环境影响分析	177

5.6 土壤环境影响分析	178

5.7 生态环境影响分析	178

5.8 社会环境影响分析	181

6 保护区影响评价专章	182

6.1 巴中市化成水库集中式饮用水水源保护区	182

7 环境风险评价	189

7.1 风险评价目的	189

7.2 评价依据	189

7.3 环境敏感目标概况	192

7.4 环境风险识别	192

7.5 环境风险分析	193

7.6 环境风险防范措施	197

7.7 应急措施及应急预案	198

7.8 环境风险评价结论	200

8 环境保护措施及其可行性论证	202

8.1 生态环境保护措施	202

8.2 环保措施及投资估算	217

9 环境影响经济损益分析	219

9.1 环境效益分析环境影响经济损失	219

9.2 环境效益分析	219

9.3 小结	219

10 环境管理与监测计划	220

10.1 环境管理	220

10.2 环境监理	223

10.3 环境监测计划	226

10.4 总量控制	228

10.5 竣工环境保护验收	228

11 结论及建议	230

11.1 环境影响评价结论	230

11.2 建议及要求	236

附图：

附图1  项目地理位置示意图

附图2  项目工程区域水系图

附图3  项目总平面布置图

附图4  项目施工平面布置图

附图5-1 项目外环境关系及噪声监测布点图

附图5-2 项目地表水监测布点及评价范围示意图

附图6  项目分区平面布置图

附图7  项目与巴中市化成水库集中式饮用水水源保护区位置关系图

附图8  项目区域生态功能三级区划图

附图9  项目工程区域土壤侵蚀分布图

附图10  项目区域植被类型图

附图11  项目典型环保措施布设图

附图12  项目区域土地利用类型图

附图13  项目评价范围图

附图14  项目区域土壤类型图

附图15  项目所在地水文地质图

附件：

附件1：环评委托书

附件2：项目初步设计及概算的批复（代立项）

附件3：项目用地文件

附件4：弃土场用地协议

附件5：建设单位法人证书

附件6：水利部大坝安全管理中心关于寄送宝石桥等4座水库大坝安全鉴定成果核

查意见的函

附件7：项目水土保持方案批复文件

附件8：四川省人民政府关于同意划定巴中市化成水库集中式饮用水水源保护区、

调整渠县县城集中式饮用水水源保护区和撤销蒲江县蒲江河右干渠饮用

水水源保护区的批复

附件9：项目监测报告

附表：

附表1：浮游植物名录表

附表2：浮游动物名录表

附表3：底栖动物名录表

附表4：项目区域内鱼类名录

附表5：大气环境影响评价自查表

附表6：地表水环境影响评价自查表

附表7：环境风险评价自查表

附表8：土壤环境影响评价自查表

附表9：建设项目环境影响报告书审批基础信息表

# 概述

## 项目由来

化成水库于1958年动工修建，1960年建成，一直由巴州区人民政府设立管理单位进行管理，考虑作为巴中市中心城市饮用水水源保护的需要，2013年7月1日起，巴中市委、市政府决定成立巴中市化成水库建设管理局，为巴中市水务局原事业单位，2020年因事业单位改革，更名为巴中市化成水库运行保护中心。化成水库于2015年4月16日正式划定为集中式饮用水水源保护区。由于历史原因，化成水库未进行环境影响评价。

化成水库地处渠江水系巴河一级支流清江上游河段，是一座以农业灌溉、城镇供水为主，兼顾防汛、生态增殖、水利旅游等综合利用的中型水利工程，总库容6583万m3。化成水库运行多年至今，水库存在主坝排水不畅，副坝漏水，溢洪道进口段淤堵严重，右干渠、西干渠取水口启闭设备老化，放空底洞闸板锈蚀严重，水库监测、观测、管理设施落后，水库现状浮动式码头存在巨大的安全隐患，水库主、副坝初步发现白蚁患点等问题，安全隐患突出。2017年7月1日，巴中市水务局出具了《关于印发化成水库大坝安全鉴定报告书的通知》（巴市水函〔2017〕126号），明确化成水库为三类坝，属病险水库。

为消除安全隐患，保障供水安全，实施化成水库除险加固工程是必要的。巴中市发展和改革委员会于2021年6月9日出具了《关于巴中市化成水库除险加固工程初步设计及概算的批复》（巴发改审〔2021〕11号），同意本项目建设。

根据《四川省人民政府关于同意划定巴中市化成水库集中式饮用水水源保护区、调整渠县县城集中式饮用水水源保护区和撤销蒲江县蒲江河右干渠饮用水水源保护区的批复》（川府函〔2015〕78号），化成水库于2015年正式划定为集中式饮用水水源保护区。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号，本项目应开展环境影响评价工作。按照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》有关规定，本项目属于“五十一、水利——127防洪除涝工程”中“其他”，应编制环境影响评价报告表；但是由于本项目建设内容中涉及巡库船码头的改建，项目属于“五十二、交通运输业、管道运输业——141滚装、客运、工作船、游艇码头”中“涉及环境敏感区的”，应编制环境影响评价报告书。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中“第四条 建设内容涉及本名录中两个及以上项目类别的建设项目，其环境影响评价类别按照其中单项等级最高的确定。”因此，本项目应编制环境影响报告书。

为此，巴中市化成水库运行保护中心委托我司进行本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位立即组织技术人员到项目现场进行了实地勘察和调研、收集，在完成工程分析和环境影响因素识别的基础上，按照有关法律、法规和“环评技术导则”等技术规范要求，编制完成《巴中市化成水库除险加固工程环境影响报告书》，报生态环境主管部门审查。

## 建设项目特点

本项目主要特点如下：

（1）本项目为化成水库除险加固工程，项目建设的主要内容为大坝整治；溢洪道整治；放空底洞整治；左、右、西干渠取水口整治；交通工程；房屋建筑工程；白蚁检测及其他设施建设。

（2）为了便于施工，本项目对主坝进行施工时，需要将水位降至施工平面以下。

（3）施工期间城镇供水采用水泵抽水至西干渠。施工期取水采用浮船取水的方式。

（4）本项目部分工程内容会在巴中市化成水库集中式饮用水水源保护区二级保护区范围内实施。

（5）考虑到安全问题，本项目拟将原来的浮动式码头改为固定式码头。码头仅用于水库巡库船的停靠。

（6）本项目是属于巴中市“十四五”水安全保障规划中的重点任务，是巴中市重要的民生工程。

（7）本项目为生态影响型项目，主要影响集中在施工期，运营期对外环境产生影响很小。

## 环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等国家关于实行建设项目环境影响评价的制度和管理要求，2021年10月巴中市化成水库运行保护中心委托我单位承担“巴中市化成水库除险加固工程”环境影响评价工作。本次环境影响评价主要分以下几个阶段：

第一阶段：评价单位接受项目环境影响评价委托后，根据建设单位提供的建设方案等有关资料，先确定项目是否符合国家和地方有关法规、政策及相关规划，判定项目的环境影响评价类型；建设单位于2021年10月28日进行了第一次网上信息公示；评价单位根据建设单位提供的关于本项目的资料，进行初步的工程分析，识别环境影响因素、筛选评价因子，明确评价重点、环境保护目标，确定评价工作等级、评价范围和标准。

第二阶段：进行评价范围内的环境状况调查、监测与评价，了解环境现状情况；进行详细的工程分析，确定各污染因素污染源强，然后进行各环境要素影响预测与评价、各专题环境影响分析与评价。

第三阶段：对项目拟采取环保措施进行技术经济论证，给出项目环境可行结论。评价单位2022年2月完成了项目环评报告初稿，建设单位于2022年3月3日进行了征求意见稿公示，并同步在项目所在地附近张榜公示；同时于2022年3月4日、3月5日在巴中日报进行了信息公开。建设单位于2022年3月17日进行了报批前公示。评价单位按照《环境影响评价技术导则》和有关环保法律法规的要求编制完成了《巴中市化成水库除险加固工程环境影响报告书》，供建设单位上报生态环境主管部门审查，待审批后作为生态环境主管部门环境管理及项目开展环保设计工作的依据。

本项目环境影响评价工作程序详见图1.3-1：

图1.3-1   建设项目环境影响评价工作程序图

## 关注的主要环境问题

本项目主要对化成水库的除险加固，属于改善病险水库的水利工程，对环境的不利影响主要发生在施工阶段，工期约13个月，施工影响是暂时的、可逆的，施工结束后，进行相应的补偿恢复措施可使其不利影响在一定的时间内得以恢复。

根据本工程特点及区域环境状况，确定本项目关注的主要环境问题为：

施工期——主坝施工放水减库容对化成水库水文情势、居民用水安全、农业灌溉的影响；施工过程对化成水库水生动植物的影响；施工废水、生活污水以及漆渣等固体废物如果未能妥善处置有可能对化成水库水环境的污染影响；陆域临时占地如未能在水土保持条件下产生水土流失的影响；项目可能发生的环境风险对下游环境敏感区的影响。施工过程产生的废水、废气、噪声、固废以及临时占地等生态影响对巴中市化成水库饮用水水源保护区环境敏感区的影响。

建成期——项目施工完成后，对防洪及取水安全具有一定的正效益，如提高化成水库的防洪等级，保障化成镇及下游居民的生命财产安全；提高取水安全，保障巴州区城镇供水安全。

## 环境影响报告书主要结论

本项目的实施可以提高化成水库防洪标准，完善化成水库及渠江流域的防洪体系，确保化成水库的供水安全，具有较好的社会效益、经济效益与环境效益。本项目是非污染生态类项目，对环境的影响主要集中在施工期，虽然施工期间将会对化成水库及周边地区的生态环境、水环境、空气环境、声环境等产生一定的负面影响，但只要严格按国家有关法律法规的要求，认真落实本评价提出的各项环境保护措施要求及建议，项目实施过程所产生的负面环境影响是可以得到有效控制呈减缓的。项目建设得到了公众的广泛认同和支持。因此，在确保各项污染防治措施有效实施，充分落实环境风险防范措施和环境管理制度的情况下，从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。

# 总则

## 评价目的与指导思想

### 评价目的

通过对本除险加固工程实施项目进行环境影响评价，论证其实施的环境可行性，为环境保护主管部门的决策提供技术依据。具体如下：

（1）调查评价范围的环境质量现状；

（2）分析本项目的基本概况和环境影响因素，并估算项目的污染源强，并以此为依据进行各环境要素的定量或定性的影响预测，得出环境影响预测评价结论；

（3）分析论证本项目拟采取的环境保护措施的可行性，并提出可行的污染防治措施和建议，促进经济、社会和环境的协调发展。

（4）分析本项目与区域发展规划及环境保护规划的相符性。

（5）对项目在环境方面是否可行做出明确的结论。

### 指导思想

针对工程敏感污染物的特点，根据国家和四川省的环境保护法规、标准、规定，分析工程排放的污染物能否达到排放标准，设计中是否采用了清洁生产工艺，主要污染物排放量是否满足总量控制要求，并提出合理、可靠、可行的综合防治措施。评价中始终贯彻“达标排放”、“清洁生产”、“循环经济”、“总量控制”和“可持续发展”的原则。本评价将依据《环境影响评价技术导则》中的要求，合理确定评价范围、监测项目，并根据工程特点，筛选有代表性的监测和评价因子，选用适宜的预测模式，力求科学、公正、客观地给出评价结论。

## 评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据项目工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 编制依据

### 法律、法规、规章及规范性文件

1、《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订）；

2、《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）；

3、《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修订）；

4、《中华人民共和国噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）；

5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）；

6、《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行）；

7、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）；

8、《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起施行）；

9、《中华人民共和国水土保护法》（2011年3月1日起施行）；

10、《中华人民共和国防洪法》（2016年7月2日修订）；

11、《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日）；

12、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）；

13、《国家危险废物名录》（2021年1月1日起施行）；

14、《环境影响评价公众参与办法》（2019年1月1日起施行）；

15、《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020年1月1日起施行）；

16、《中华人民共和国防汛条例》（2011年修订）；

17、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》(2010年12月修订)；

18、《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》（环办【2013】103号）。

### 地方法规及政策

1、《四川省环境保护条例》（2017年9月22日）；

2、《四川省<中华人民共和国环境影响评价法>实施办法》（2019年9月26日）；

3、《四川省渠江流域防洪规划》（四川省人民政府、中华人民共和国水利部，2012年）；

4、《四川省渠江流域综合规划》（四川省人民政府，2013年）；

5、《四川省“十四五”水安全保障规划》（四川省人民政府，2021年）；

6、《四川省饮用水水源保护管理条例》（2019年9月26日修正）；

7、《巴中市“十四五”水安全保障规划》（巴中市人民政府，2021年）；

8、《四川省村镇供水条例》（2014年）；

9、《长江经济带生态环境保护规划》（环规财〔2017〕88号）；

10、《四川省人民政府关于同意划定巴中市化成水库集中式饮用水水源保护区、调整渠县县城集中式饮用水水源保护区和撤销蒲江县蒲江河右干渠饮用水水源保护区的批复》（川府函〔2015〕78号）。

### 环境影响评价技术规范

1、《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016），2017.1.1；

2、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），2018.12.1；

3、《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），2019.3.1；

4、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），2016.1.1；

5、《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），2010.4.1；

6、《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），2011.9.1；

7、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），2019.3.1；

8、《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），2019.7.1。

### 建设项目相关资料

1、建设项目环境影响评价委托书；

2、巴中市发展和改革委员会《关于巴中市化成水库除险加固工程初步设计及概算的批复》（巴发改审〔2021〕11号），2021年6月9日；

3、水利部大坝安全管理中心《关于寄送宝石桥等4座水库大坝安全鉴定成果核查意见的函》（坝函〔2020〕3476号），2020年12月15日；

4、巴中市水利局《关于巴中市化成水库除险加固工程水土保持方案报告书的批复》（巴市水审〔2021〕32号）；

5、四川中正源环保技术有限公司出具的检测报告；

6、与本项目有关的其他工程技术资料。

## 评价标准

根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.1-2016，HJ2.2-2018，HJ2.3-2018，HJ2.4-2009，HJ19-2011，HJ610-2016，HJ964-2018），确定本项目执行的环境质量标准和污染物排放标准如下：

### 环境质量标准

1、环境空气质量标准

本项目所在区域环境空气质量为二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准浓度限值；标准值见表2.4-1。

表2.4-1    环境空气质量评价标准

| 序号 | 污染物项目 | 平均时间 | 浓度限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 二级 |  |
| 1 | SO2 | 年平均 | 60 | μg/m3 |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |
|  |  | 1小时平均 | 500 |  |
| 2 | NO2 | 年平均 | 40 |  |
|  |  | 24小时平均 | 80 |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 |  |
| 3 | CO | 24小时平均 | 4 | mg/m3 |
|  |  | 1小时平均 | 10 |  |
| 4 | O3 | 日最大8小时平均 | 160 | μg/m3 |
|  |  | 1小时平均 | 200 |  |
| 5 | PM10 | 年平均 | 70 |  |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |
| 6 | PM2.5 | 年平均 | 35 |  |
|  |  | 24小时平均 | 75 |  |
| 7 | TSP | 年平均 | 200 |  |
|  |  | 24小时平均 | 300 |  |

2、地表水环境质量标准

本项目所涉及地表水为化成水库，化成水库的地表水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准，标准值见表2.4-2。

表2.4-2  《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）  单位：mg/L

| 污染物 | pH | 溶解氧 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 总磷 | 水温 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类标准 | 6-9 | ≥5 | ≤20 | ≤4 | ≤0.2（0.05） | 周平均最大温升≤1，周平均最大温降≤2 |
| 污染物 | 氨氮 | 硫化物 | 总氮 | 石油类 | 氰化物 | 阴离子表面活性剂 |
| Ⅲ类标准 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| 污染物 | 挥发酚 | 砷 | 硒 | 铁 | 锰 | 粪大肠菌群 |
| Ⅲ类标准 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤10000 |
| 污染物 | 铜 | 汞 | 锌 | 铅 | 硫酸盐 | 高锰酸盐指数 |
| Ⅲ类标准 | ≤1.0 | ≤0.0001 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤250 | ≤6 |
| 污染物 | 镉 | 六价铬 | 氟化物 | 氯化物 | / | 硝酸盐（以N计） |
| Ⅲ类标准 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤250 | / | ≤10 |

注：pH为无量纲，水温单位为℃，粪大肠菌群单位为个/L。

3、声环境质量标准

声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准，标准值见表2.4-3。

表2.4-3    《声环境质量标准》（GB3096-2008）  单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 1类标准 | 55 | 45 |

### 污染物排放标准

1、大气污染物排放标准

施工期和营运期废气《大气污染物综合排放标准》（GB16294-1996）中相关标准；施工期扬尘执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB 512682-2020）中相关标准。具体标准值见表2.4-4、2.4-5：

表2.4-4 《大气污染物综合排放标准》（GB16294-1996）  单位：mg/m3

| 污染因子 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 颗粒物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准限值 | 0.12 | 0.4 | 1.0 |
| 备注 | 无组织排放监控浓度限值 |

表2.4-5  《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB 512682-2020）  单位：ug/m3

| 项目 | 区域 | 施工阶段 | 监测点排放限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总悬浮颗粒物（TSP） | 成都市、自贡市、泸州市、德阳市、绵阳市、广元市、遂宁市、内江市、乐山市、南充市、宜宾市、广安市、达州市、巴中市、雅安市、眉山市、资阳市 | 拆除工程/土方开挖/土方回填阶段 | 600 |
|  |  | 其他工程阶 | 250 |

2、水污染物排放标准

本项目施工期和营运期水污染物排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，具体见表2.4-6。

表2.4-6 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）  单位：mg/L

| 项目 | pH | COD | BOD5 | 石油类 | 动植物油 | SS | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6-9 | ≤500 | ≤300 | ≤20 | ≤100 | ≤400 | ≤45 |
| 注：NH3-N参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中的标准。 |

3、噪声排放标准

本项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准；营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪音排放标准》(GB12348-2008)中1类标准。

表2.4-7  《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 标准限值：dB(A) | 70 | 55 |

表2.4-8  《工业企业厂界环境噪音排放标准》(GB12348-2008)

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 标准限值：dB(A) | 55 | 45 |

4、固体废弃物

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中相关要求。

5、生态环境

生态环境按《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）执行。以不减少区域内珍稀濒危动植物种类和不破坏生态系统完整性为目标；水土流失以不增加土壤侵蚀强度为标准。

## 环境影响识别及评价因子筛选

### 环境影响因素识别

根据项目工程初步分析，本项目施工期和营运期对环境空气、生态环境、声环境、局部区域水环境等自然环境产生影响，环境影响因素见表2.5-1。

表2.5-1 环境影响因素识别表

| 环境类别 | 影响因子 | 施工期 | 运行期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | CO、NOx、颗粒物 | -◆ | -◇ |
| 水 | COD | -◇ | — |
|  | 氨氮 | -◇ | — |
|  | 石油类 | -◇ | — |
|  | SS | -◆ | — |
|  | 富营养化指数 | -◇ | — |
|  | 水温 | -◇ | — |
| 声 | 噪声 | -◆ | -◇ |
| 固体废物 | 弃土弃渣 | -◆ | — |
| 土壤 | 有机物 | -◇ | — |
| 生态 | 水土流失 | -◆ | — |
| 社会 | 移民安置 | — | — |
|  | 防洪 | — | +◆ |
|  | 生活饮水 | -◆ | +◆ |
|  | 灌溉 | -◇ | +◆ |
| 注：“—”无影响、较小影响；“◇”一般影响；“◆”显著影响；“+”正影响；“-”负影响。 |

### 评价因子筛选

在识别项目主要环境影响因素的基础上，根据工程污染物排放特点和对环境因素影响的程度，同时类比同类项目情况，确定本次评价因子见表2.5-2。

表2.5-2    环境影响评价因子汇总表

| 环境 | 现状评价因子 | 影响评价因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | PM2.5、PM10、CO、O3、SO2、NO2 | TSP | / |
| 地表水环境 | pH、水温、溶解氧、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、叶绿素a、高锰酸盐指数、氟化物、石油类、氰化物、硫化物、挥发酚、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、砷、汞、硒、铜、锌、铅、镉、六价铬、硫酸盐、氯化物、硝酸盐（以N计）、铁、锰 | / | / |
| 声环境 | LAeq | LAeq | / |

## 评价工作等级及评价范围

根据“环境影响评价导则”中评价级别判定和评价范围确定方法，确定本次环境影响评价各环境要素的评价工作等级及评价范围。

### 大气环境

#### 评价等级

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），“5.3 评价等级判定”， “5.3.1 选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录 A 推荐模型中估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。”

选择正常排放的主要污染物及排放参数，计算各污染物的最大地面空气质量浓度占标率（Pmax），按评价等级判别表进行分级划分，如污染物i大于1，取P值中最大者Pmax。评价等级判别表见表2.6-1。

表2.6-1   大气环境影响评价工作等级判定表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%，其中Pi定义为：

Pi＝Ci /C0i×100%

式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3；一般选取GB3095中1小时平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

本项目为水库除险加固工程，营运期不产生废气，仅在施工期有少量废气产生，主要污染物为TSP。施工时间短，施工结束后污染可消除，施工期不属于项目污染源正常排放情况。按照评价分级原则，运营期最大地面浓度占有率 Pmax=0<1%。因此，确定本项目环境空气评价级别为三级。

#### 评价范围

按照《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）规定，三级评价不设大气评价范围。

### 地表水环境

#### 评价等级

地表水评价工作等级的划分是由建设项目的影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定的。

根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018），水文要素影响型建设项目评价等级划分根据水温、径流与受影响地表水域等三类水文要素的影响程度进行判定。评价等级判定表见表2.6-2。

表2.6-2 水文要素影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 水温 | 径流 | 受影响地表水域 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 年径流量与总库容百分比α/ % | 兴利库容与年径流量百分比β/ % | 取水量占多年平均径流量百分比γ/ % | 工程垂直投影面积及外扩范围A1 / km2；工程扰动水底面积A2 / km2；过水断面宽度占用比例或占用水域面积比例R / % | 工程垂直投影面积及外扩范围A1 / km2；工程扰动水底面积 A2 / km2 |
|  |  |  |  | 河流 | 湖库 | 入海河口、近岸海域 |
| 一级 | α≤10；或稳定分层 | β≥20；或完全年调节与多年调节 | γ≥30 | A1≥0.3；或 A2≥1.5；或 R≥10 | A1≥0.3；或 A2≥1.5；或 R≥20 | A1≥0.5；或 A2≥3 |
| 二级 | 20＞α＞10；或不稳定分层 | 20＞β＞2；或季调节与不完全年调节 | 30＞γ＞10 | 0.3＞A1＞0.05；或1.5＞A2＞0.2；或10＞R＞5 | 0.3＞A1＞0.05；或1.5＞A2＞0.2；或20＞R＞5 | 0.5＞A1＞0.15；或3＞A2＞0.5 |
| 三级 | α≥20；或混合型 | β≤2；或无调节 | γ≤10 | A1≤0.05；或A2≤0.2；或R≤5 | A1≤0.05；或A2≤0.2；或R≤5 | A1≤0.15；或A2≤0.5 |
| 本项目 | / | / | 不取水，γ=0，≤10 | 左干渠199m进行底泥清淤，扰动水底面积约为319m2，A2=0.00032，≤0.2 | 项目为水库除险加固，不扰动水库水体，A2=0，≤0.2 | / |
| 注1：影响范围涉及饮用水水源保护区、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场、自然保护区等保护目标，评价等级应不低于二级。 注2：跨流域调水、引水式电站、可能受到河流感潮河段影响，评价等级不低于二级。 注3：造成入海河口（湾口）宽度束窄（束窄尺度达到原宽度的5%以上），评价等级应不低于二级。 注4：对不透水的单方向建筑尺度较长的水工建筑物（如防波堤、导流堤等），其与潮流或水流主流向切线垂直方向投影长度大于2 km 时，评价等级应不低于二级。 注5：允许在一类海域建设的项目，评价等级为一级。 注6：同时存在多个水文要素影响的建设项目，分别判定各水文要素影响评价等级，并取其中最高等级作为水文要素影响型建设项目评价等级。 |

本项目主要对化成水库大坝、放水设施等进行维修加固，项目在枯水期内进行，施工导流将水位降低至390.00m（预留1m施工作业面）。项目不在水库内取水，不扰动水库水体，不对水库水温、径流产生影响。项目改建巡库船码头高程为397.2~406m，不会扰动水体。项目会对左干渠长199m段进行底泥清淤，左干渠直径为160cm，扰动水底面积约为319m2。因此，本项目γ≤10，A2≤0.2，评价等级为三级。

根据《四川省人民政府关于同意划定巴中市化成水库集中式饮用水水源保护区、调整渠县县城集中式饮用水水源保护区和撤销蒲江县蒲江河右干渠饮用水水源保护区的批复》（川府函〔2015〕78号），同意划定巴中市化成水库集中式饮用水水源保护区。

因此，本项目涉及饮用水水源保护区，评价等级应不低于二级。综合考虑，本项目地表水评价等级为二级。

#### 评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），建设项目地表水环境影响评价范围指建设项目整体实施后可能对地表水环境造成的影响范围。

水文要素影响型项目评价范围应符合以下要求：

a）水温要素影响评价范围为建设项目形成水温分层水域，以及下游未恢复到天然（或建设项目建设前）水温的水域；

b）径流要素影响评价范围为水体天然性状发生变化的水域，以及下游增减水影响水域；

c)地表水域影响评价范围为相对建设项目建设前日均或潮均流速及水深、或高（累积频率5%）低（累积频率90%）水位（潮位）变化幅度超过5%的水域；

d)建设项目影响范围涉及水环境保护目标的，评价范围至少应扩大到水环境保护目标内受影响的水域；

e)存在多类水文要素影响的建设项目，应分别确定各水文要素影响评价范围，取各水文要素评价范围的外包线作为水文要素的评价范围。

本项目施工废水不外排，施工期产生的生活污水依托周边化成镇现有卫生设施处理。运营期产生的废水主要为管理人员产生的生活污水，经已建化粪池预处理达标后排入市政污水管网，然后进入化成镇污水处理厂处标后排入化成河。本项目涉及化成水库饮用水水源保护区。

因此，综合确定本项目评价范围为：化成水库整个水域及下游化成河1500m范围。

### 地下水环境

#### 评价等级

根据建设项目资料，本项目为水库除险加固项目，其分类属于《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）附录A中“A水利 第4项 防洪治涝工程中的 其他”，为IV类建设项目；本项目建设内容涉及巡库船码头改建，其分类属于《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）附录A中“S水运 第132项 滚装、客运、工作船、游艇码头中的 其他”，为IV类建设项目；本项目建设内容涉及巡护道路的新建和改建，共393m，其分类属于《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）附录A中“P公路 第123项 公路中的 其他（配套设施、公路维护除外）”，未划定地下水环境影响评价类别；本项目建设内容涉及公路桥改建，其分类属于《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）附录A中“T城市交通设施 第139项 城市桥梁、隧道中的 其他（人行天桥和人行地道除外）”，为IV类建设项目。因此，根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）中“4.1一般性原则”，本项目不开展地下水环境影响评价。

### 声环境

#### 评价等级

根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）的规定，结合项目特点，本项目声环境影响评价工作等级判定见表2.6-3。

表2.6-3    声环境影响评价工作等级判定表

| 项目 | 声环境功能区 | 项目建设前后噪声级的变化程度 | 受噪声影响范围内的人口数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价标准判据 | 1类 | 噪声级增高量在3dB（A）以下 | 变化不大 |
| 实际情况 | 1类 | 噪声级增高量在3dB（A）以下 | 变化不大 |
| 评价等级判定 | 声环境影响评价工作等级判定结果：二级评价 |

本项目位于1类声环境功能区，项目噪声主要集中在施工期。项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下（不含3dB(A)），且受影响人口数量变化不大。根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ/T2.4-2009），确定本次声环境影响评价等级为二级。

#### 评价范围

声环境影响评价范围确定为项目工程区域周围200m范围内及坝脚巡护道路中心线外两侧200m范围内。

### 环境风险

#### 评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）第4.3节中确定评价工作级别的方法，确定本项目环境风险评价等级。

表 2.6-4    项目环境风险评价等级判别表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途经、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |

本项目为水库除险加固建设工程，主要任务为大坝、溢洪道等除险加固等。本项目不设置油品储存区，施工期运输车辆和施工机械中的柴油和汽油储存量很小，约为0.2t。经计算，本项目Q值为0.00008＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C.1.1当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，因此本项目风险评级等级为简单分析，主要针对项目涉及的危险物质、环境影响途经、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

#### 评价范围

环境风险不进行进一步预测与评价。

### 生态环境

#### 评价等级

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011）中“4.2.1依据影响区域的生态敏感性和评价项目的工程占地（含水域）范围，包括永久性占地和临时占地，将生态影响评价工作等级划分为一级、二级、三级。位于原厂界（或永久用地）范围内的工业类改扩建项目，可做生态影响分析。”生态影响评价工作等级划分见表2.6-5。

表2.6-5     生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |
| --- | --- |
|  | 面积≥20km2或长度≥100km | 面积2km2～20km2或长度50km～100km | 面积≤2km2或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

“4.2.2当工程占地（含水域）范围的面积或长度分别属于两个不同评价工作等级时，原则上应按其中较高的评价工作等级进行评价。改扩建工程的工程占地范围以新增占地（含水域）面积或长度计算。”

“4.2.3在矿山开采可能导致矿区土地利用类型明显改变，或拦河闸坝建设可能明显改变水文情势等情况下，评价工作等级应上调一级。”

本项目建设占地面积为7.43hm2（0.0743km2），其中：永久占地6.06hm2，临时占地1.37hm2。本项目新建和改建道路长度为393m。本项目不涉及特殊生态敏感区和重要生态敏感区。且项目不属于矿山开采或拦河闸坝建设项目，因此确定本项目生态影响评价等级为三级。

#### 评价范围

生态环境影响评价范围为项目所涉及的整个占地范围及周围500m范围。

### 土壤环境

#### 评价等级

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境》（HJ964-2018）附录A 土壤环境影响评价项目类别，本项目除险加固工程属于水利类“其他”，项目类别为Ⅲ类；本项目巡库船码头改建、巡护道路的新建和改建、溢洪道公路桥的改建均属于交通运输仓储邮政业类“其他”，项目类别为IV类。

建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感，判定依据见表2.6-6。

表2.6-6  生态影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
|  | 盐化 | 酸化 | 碱化 |
| 敏感 | 建设项目所在地干燥度a＞2.5且常年地下水位平均埋深＜1.5 m的地势平坦区域；或土壤含盐量＞4 g/kg的区域 | pH≤4.5 | pH≥9.0 |
| 较敏感 | 建设项目所在地干燥度＞2.5且常年地下水位平均埋深≥1.5 m的，或1.8＜干燥度≤2.5且常年地下水位平均埋深＜1.8 m的地势平坦区域；建设项目所在地干燥度＞2.5 或常年地下水位平均埋深＜1.5 m的平原区；或2g/kg＜土壤含盐量≤4g/kg 的区域 | 4.5＜pH≤5.5 | 8.5≤pH＜9.0 |
| 不敏感 | 其他 | 5.5＜pH＜8.5 |
| a是指采用E601观测的多年平均水面蒸发量与降水量的比值，即蒸降比值。 |

根据巴中市生态环境局于2022年1月12日在其官网上发布的《巴中市生态环境质量报告书（2016-2020年）》，巴中市土壤pH值为6.5~8.5之间。根据巴中市气象站数据，化成水库流域范围内多年平均降水量为1304.3mm，多年平均蒸发量为912.8mm，则本项目所在地干燥度为0.7。因此，本项目所在区域生态环境影响敏感程度判定为不敏感。

根据识别的土壤环境影响评价项目类别与敏感程度分级结果划分评价工作等级，土壤影响评价工作等级划分见表2.6-7。

表2.6-7  生态影响型评价工作等级划分表

| 项目类别 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 较敏感 | 二级 | 二级 | 三级 |
| 不敏感 | 二级 | 三级 | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |

本项目为Ⅲ类、IV类项目，生态影响型敏感程度为不敏感，根据上表判定，可不开展土壤环境影响评价工作。但是由于化成水库全部水域划分为水源地一级或二级保护区，自身属于敏感区。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》(HJ 964-2018)“4.2.2……自身为敏感目标的建设项目，可根据需要仅对土壤现状进行调查”。因此，本环评仅对土壤现状进行调查。

本项目各要素环境影响评价等级及范围见表2.6-8，项目环境影响评价范围示意图见附图5-2及附图13。

表 2.6-8   项目环境影响评价等级及范围一览表

| 评价要素 | 评价范围 | 评价等级 |
| --- | --- | --- |
| 大气 | 不设大气评价范围 | 三级 |
| 地表水 | 化成水库整个水域及下游化成河1500m范围 | 二级 |
| 地下水 | / | 不评价 |
| 声环境 | 施工区域周围200m范围内 | 二级 |
| 生态环境 | 项目所涉及的整个占地范围及周围500m范围 | 三级 |
| 土壤环境 | 项目属于生态影响型项目，自身为敏感目标，项目土壤环境影响评价 仅根据需要对土壤现状进行调查 | 简单分析 |

## 评价时段和评价重点

### 评价时段

本项目为新建项目，且为生态影响型项目，因此环境影响评价时段为施工期和运营期，重点评价施工期。

### 评价重点

根据项目特征和排污特点、评价区内环境特征和环境质量现状等，确定评价重点为：

- 分析本项目施工期废水、废气、噪声、固废的产生及排放状况，提出相应的污染控制对策和减缓措施，论证各污染物处理达标的可行性；

- 分析施工期临时占地和永久占地导致植被的破坏和动、植物影响，土地利用性质改变，新增水土流失的影响，并提出相应的控制恢复对策；

- 分析施工期和运行期对饮用水取水的影响，分析运行期巡库船码头对饮用水水源保护区的影响，并提出相应的控制措施。

4、分析主坝施工临时降低水位，对水库运行及下泄水水文情势的影响，并提出相应的控制措施。

## 项目可行性论证分析

### 产业政策符合性分析

本项目为水库除险加固工程，属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中规定的鼓励类“二、水利”中的“7、病险水库、水闸除险加固工程”，符合国家产业政策。同时，本项目建设不属于国土资源部和国家发改委“关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知”规定的限制、禁止用地项目，符合国家用地政策。

同时，巴中市发展和改革委员会于2021年6月9日出具了《关于巴中市化成水库除险加固工程初步设计及概算的批复》（巴发改审〔2021〕11号），同意本项目建设。

综上所述，本项目建设符合国家现行产业政策。

### 规划符合性分析

1、与四川省渠江流域综合规划的符合性分析

四川省水利水电勘测设计研究院及四川省水文水资源勘测局2013年编制的《四川省渠江流域综合规划》中指出：“……到2020年，流域内巴中市、达州市、广安市城区防洪标准达20年一遇，县级城市和建制镇防洪标准达到10年至20年一遇，初步建立山洪灾害重点防治区防灾减灾体系……到2030年，巴中市、达州市、广安市城区防洪标准达到 50年一遇，县级城市和建制镇防洪标准达到20年一遇，防洪减灾体系基本完 善 … … ” 。

化成水库水库现大坝防洪安全性评价为“C”级，存在安全隐患。本项目是对化成水库的除险加固工程，结合水库下游城镇化的重要性，本工程设计洪水由原来的50年一遇提高到100年一遇，项目的实施是村镇防洪安全基础设施建设的重要组成内容，符合《四川省渠江流域综合规划》要求。

2、与四川省渠江流域综合规划环境影响报告书的符合性分析

根据《四川省渠江流域综合规划环境影响报告书》及其审查意见（川环建函〔2020〕57 号），防洪是渠江流域治理开发的首要任务，坚持“上蓄下泄、蓄泄结合”的方针，在主要支流上新建一批防洪控制性水库，提高调蓄能力；在干支流上的重要城市和集镇新建和加固堤防，实施中小河流治理，整治河道，提高泄洪能力；加强山洪灾害防治，建设完善非工程措施，提高综合防灾能力。渠江流域防洪减灾规划的防洪布局符合渠江流 域防洪现状，有利于形成完善的防洪体系，对陆生生境的占压扰动及鱼类生境的影响主要集中于施工期，可采取植被恢复等修复措施恢复陆生生境，工程竣工后，影响消失；根据防洪减灾规划总体布局与环境敏感目标位置叠加分析，除规划的诺水河堤防工程、樊哙堤防工程涉及不同的环境敏感区，其余堤防均不涉及环境敏感区。因此，从环境保护角度分析，渠江流域防洪减灾规划布局总体上是合理的。

本项目为化成水库除险加固工程，项目的实施能够有效的改善化成水库防洪及蓄水安全隐患。项目的实施对外环境的影响主要在施工期，工程竣工后，影响逐渐消失，符合《四川省渠江流域综合规划环境影响报告书》及其审查意见要求。

3、与其他相关规划符合性分析

本项目与相关规划符合性分析详见下表。

表2.8-1  规划符合性分析一览表

| 规划名称 | 规划内容 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《四川省渠江流域防洪规划》 | 加强渠江流域防洪治理，要不断完善流域防洪除涝减灾体系。到2030年，整治渠江将投资310亿元，渠江流域将新建10座大型水库和2座中型水库，建设提防护岸1011公里。规划实施后，巴中、达州、广安城市防洪标准将达到50年一遇以上，县级城市防洪标准将达到20年一遇以上，乡（镇）防洪标准将达到10年至20年一遇，满足国家防洪标准要求。 | 本项目为水库除险加固工程，本工程设计洪水由原来的50年一遇提高到100年一遇。 | 符合 |
| 《四川省“十四五”水安全保障规划》 | 按照“消除存量隐患、实现常态管理”的要求，加快推进水库除险加固，及时消除安全隐患，2025年底前全部完成目前已经鉴定的病险水库除险加固任务。对其它新增的病险水库和水毁工程，及时实施除险加固。加快建设水库雨水情测报和安全监测等设施，实现水库安全鉴定和除险加固常态化，确保水库安全运行。 | 化成水库已鉴定位病险水库，本项目为化成水库除险加固项目，同时建设安全监测设施。 | 符合 |
| 《巴中市“十四五”水安全保障规划》 | 防洪减灾工程建设需提速。根据巴中市防汛减灾形势需 求，结合长江上游生态屏障建设目标，仍需加快青峪口、高桥、兰草水库等防洪控制性工程建设，通过防洪控制性工程的蓄洪削峰，减少流域防洪压力。同时，要加强巴河、通河沿河城镇堤防工程建设和化成水库等中小型病险水库除险加固，切实提高巴中全域防洪保安能力。 | 本项目为化成水库除险加固项目，属于巴中市“十四五”水安全保障规划中的重点任务。 | 符合 |
| 《长江经济带生态环境保护规划》 | 分区重点保护：上游区包括重庆、四川、贵州、云南等省市，应重点加强水源涵养、水土保持、生物多样性维护和高原湖泊湿地保护，强化自然保护区建设和管护，合理开发利用水资源，禁止煤炭、有色金属、磷矿等资源的无序开发。 | 本项目为水库除险加工项目，不属于矿产开发，不涉及湿地保护区等。 | 符合 |
|  | 加大饮用水水源保护力度：实施水源专项执法行动，加大集中式饮用水水源保护区内违章建设项目的清拆力度，严肃查处保护区内的违法行为。排查和取缔饮用水水源保护区内的排污口以及影响水源保护的码头，实施水源地及周边区域环境综合整治。 | 本项目为化成水库的除险加固工程，项目的建设是强化化成水库蓄水和供水功能，直接有助于取水功能的完善。 | 符合 |
|  | 严守生态保护红线。要将生态保护红线作为空间规划编制的重要基础，相关规划要符合生态保护红线空间管控要求，不符合的要及时进行调整。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。 | 本项目位于水环境优先保护区内，本项目不属于开发利用活动，项目的设计、施工等，严格按照环境保护、水利实施建设等各项要求进行，符合“生态保护红线范围内，水电设施及防洪水利设施等，严格按照法律法规及相关保护要求进行建设和管控”的要求。 | 符合 |

因此，本项目的建设符合巴中市、四川省及长江经济带相关规划。

### 与饮用水源保护相关要求符合性分析

1、饮用水源保护区范围

根据《四川省人民政府关于同意划定巴中市化成水库集中式饮用水水源保护区、调整渠县县城集中式饮用水水源保护区和撤销蒲江县蒲江河右干渠饮用水水源保护区的批复》（川府函〔2015〕78号），同意划定巴中市化成水库集中式饮用水水源保护区。

①取水口：化成水库何家湾隧道入口（东经106°52′40"，北纬31°54′27"）。
　　②划定后的一级保护区为：取水口向库心侧延伸1000米以及取水口上游（含入库支沟）的全部水域；一级保护区水域库岸线正常水位（海拔405.8米）向上纵深200米、入库支沟两岸纵深50米范围内的陆域（其中化成老场镇段以规划环湖道路为界）。
　　③划定后的二级保护区为：化成水库库区一级保护区外的全部水域；除一级保护区外，化成水库东面水库大坝、东侧分水岭，南面枣清路和化成老场镇规划环湖道路，蔡家河、牛心河、吴家河、七一河和长滩河入库口分别上溯3000米处所围成的全部陆域。
　　④划定后的准保护区为：化成水库流域范围内一、二级保护区以外的全部水域和陆域

本项目与“巴中市化成水库集中式饮用水水源保护区”位置关系情况见表2.8-2及图2.8-1。

表2.8-2  项目工程区与饮用水水源保护区位置关系情况

| 饮用水水源保护区名称 | 取水口位置 | 项目与取水口位置关系 | 项目与一级保护区位置关系 | 项目与二级保护区位置关系 | 项目与准保护区的位置关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 巴中市化成水库集中式饮用水水源保护区 | 106°52′40"E，31°54′27"N | 位于取水口下游约2350m处 | 位于一级保护区下游约1500m处 | 位于二级保护区范围内 | 位于准保护区范围内 |

图2.8-1   本项目与巴中市化成水库集中式饮用水水源保护区位置关系图

2、与《饮用水水源保护区污染防治管理规定》、《四川省饮用水水源保护管理条例》的符合性分析

本项目与《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（【89】环管字第201号）文中相关规定的符合性分析见表2.8-3。

表2.8-3   项目与《饮用水水源保护区污染防治管理规定》符合性分析一览表

| 序号 | 《饮用水水源保护区污染防治管理规定》相关摘要 | 本项目情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第二章 饮用水地表水源保护区的划定和防护 |
| 第十二条 饮用水地表水源各级保护区内及准保护区内必须遵守下列规定： |
| 一、 | 一级保护区内：禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物；禁止设置油库；禁止从事种植、放养禽畜，严格控制网箱养殖活动；禁止可能污染水源的旅游活动和其他活动。 | 本项目不涉及地表水饮用水源一级保护区范围。 | 符合 |
| 二、 | 二级保护区：不准新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；改建项目必须削减污染物排放量；原有排污口必须削减污水排放量，保证保护区内水质满足规定的水质标准；禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。 | 本项目属于水库除险加固项目，不设排污口，不会向水体排放污染物，不设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。 | 符合 |

本项目与《四川省饮用水水源保护管理条例》（2019年9月26日修正）文中相关规定的符合性分析见表2.8-4。

表2.8-4   项目与《四川省饮用水水源保护管理条例》符合性分析一览表

| 序号 | 《四川省饮用水水源保护管理条例》相关摘要 | 本项目情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第三章 地表水饮用水源的保护 |
| 第十六条 在地表水饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。 | 本项目属于水库除险加固项目，不设排污口。 | 符合 |
| 第十七条 地表水饮用水水源准保护区内，应当遵守下列规定： |
| （一） | 禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量； | 本项目防洪除涝工程中的水库除险加固项目；不属于对水体污染严重的建设项目。 | 符合 |
| （二） | 禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者有毒废液； | 本项目不会向水体排放油类、酸液、碱液或者有毒废液。 | 符合 |
| （三） | 禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器； | 本项目不会在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器。 | 符合 |
| （四） | 禁止向水体排放、倾倒废水、含病原体的污水、放射性固体废物； | 本项目无含病原体的污水、放射性固体废物。 | 符合 |
| （五） | 禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和医疗垃圾等其他废弃物； | 本项目不会向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和医疗垃圾等其他废弃物。 | 符合 |
| （六） | 禁止将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下； | 本项目无含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣。 | 符合 |
| （七） | 禁止船舶向水体倾倒垃圾或者排放含油污水、生活污水； | 化成水库现有游船及巡库船只均不会向化成水库水体倾倒垃圾或者排放含油污水、生活污水。 | 符合 |
| （八） | 禁止设置易溶性、有毒有害废弃物和危险废物的暂存和转运场所；禁止设置生活垃圾和工业固体废物的处置场所，生活垃圾转运站和工业固体废物暂存场所应当设置防护设施； | 本项目不设置易溶性、有毒有害废弃物和危险废物的暂存和转运场所；不设置生活垃圾和工业固体废物的处置场所；不设置生活垃圾转运站；临时堆土场及弃土场均设有相应的防护设施。 | 符合 |
| （九） | 禁止通行装载剧毒化学品或者危险废物的船舶、车辆。装载其他危险品的船舶、车辆确需驶入饮用水水源保护区内的，应当在驶入该区域的二十四小时前向当地海事管理机构或者公安机关交通管理部门报告，配备防止污染物散落、溢流、渗漏的设施设备，指定专人保障危险品运输安全； | 本项目涉及船舶为水库巡库船只，巡库船采用电能作为动力；不会装载剧毒化学品或者危险废物及其他危险品。项目使用的车辆主要运输项目施工期的混凝土等原材料及渣土，不涉及危险品运输。 | 符合 |
| （十） | 禁止进行可能严重影响饮用水水源水质的矿产勘查、开采等活动； | 本项目属于水库除险加固项目，不会进行矿产勘查、开采等活动。 | 符合 |
| （十一） | 禁止非更新性、非抚育性采伐和破坏饮用水水源涵养林、护岸林和其他植被。 | 本项目属于水库除险加固项目，不会采伐和破坏饮用水水源涵养林、护岸林和其他植被。 | 符合 |
| 第十八条 地表水饮用水水源二级保护区内，除遵守本条例第十七条规定外，还应当遵守下列规定： |
| （一） | 禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上地方人民政府责令拆除或者关闭； | 本项目属于水库除险加固项目，建设目的是强化化成水库蓄水和供水功能，直接有助于取水功能的完善。 | 符合 |
| （二） | 禁止从事经营性取土和采石（砂）等活动； | 本项目属于水库除险加固项目，不属于从事经营性取土和采石（砂）等活动。 | 符合 |
| （三） | 禁止围水造田； | 本项目不涉及围水造田。 | 符合 |
| （四） | 禁止使用农药；禁止丢弃农药、农药包装物或者清洗施药器械；限制使用化肥； | 本项目不涉及农药和化肥的使用。 | 符合 |
| （五） | 禁止修建墓地； | 本项目不涉及修建墓地。 | 符合 |
| （六） | 禁止丢弃及掩埋动物尸体； | 本项目不会产生动物尸体；施工过程中若发现动物尸体，按照相关要求及时清运至巴州区政府指定地点处置。 | 符合 |
| （七） | 禁止从事网箱养殖、施肥养鱼和超标准养殖等污染饮用水水体的活动； | 本项目不涉及网箱养殖、施肥养鱼和超标准养殖等污染饮用水水体的活动。 | 符合 |
| （八） | 从事旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体； | 本项目为水库除险加固工程，不涉及旅游等活动。 | 符合 |
| （九） | 道路、桥梁、码头及其他可能威胁饮用水水源安全的设施或者装置，应当设置独立的污染物收集、排放和处理系统及隔离设施。 | 本项目修建的道路和桥梁不在二级保护区范围内。 | 符合 |
| 第十九条 地表水饮用水水源一级保护区内，除遵守本条例第十七条和第十八条规定外，还应当遵守下列规定： |
| （一） | 禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上地方人民政府责令拆除或者关闭； | 本项目不涉及地表水饮用水源一级保护区范围。 | 符合 |
| （二） | 禁止使用化肥； |  | 符合 |
| （三） | 禁止设置畜禽养殖场； |  | 符合 |
| （四） | 禁止与保护水源无关的船舶停靠、装卸； |  | 符合 |
| （五） | 禁止在水体清洗机动车辆； |  | 符合 |
| （六） | 禁止从事旅游、游泳、垂钓或者其他污染饮用水水体的活动。 |  | 符合 |

结合项目地理位置与饮用水源位置关系可知，本项目为化成水库的除险加固工程，项目的建设是强化化成水库蓄水和供水功能，直接有助于取水功能的完善。项目的建设符合《饮用水水源保护区污染防治管理规定》和《四川省饮用水水源保护管理条例》的相关规定。

### 与《病险水库除险加固工程项目建设管理办法》的符合性分析

本项目与《病险水库除险加固工程项目建设管理办法》（发改办农经[2005]8006号）文件的符合性分析见下表。

表2.8-5  本项目与《病险水库除险加固工程项目建设管理办法》的符合性分析

| 序号 | 政策要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按照《水库大坝安全鉴定办法》，通过规定程序确定为三类坝的水库，属病险水库。 | 2017年7月1日，巴中市水务局出具了《关于印发化成水库大坝安全鉴定报告书的通知》（巴市水函〔2017〕126号），明确化成水库为三类坝，属病险水库。 | 符合 |
| 2 | 要按照病险程度和重要程度，将本流域和本地区的病险水库进行合理排队，优先安排与防洪保安关系密切的水库的除险加固工程建设。要集中投资，加强管理，抓紧建设，确保工程质量，尽可能缩短建设工期。 | 化成水库安全隐患突出，为了消除安全隐患，实施化成水库除险加固工程是必要的。 | 符合 |
| 3 | 凡进行施工的项目，必须有经过批准的施工设计方案，严禁边施工、边勘察、边设计的“三边工程”。 | 化成水库已进行勘察、设计；目前正在办理环评手续，未施工。 | 符合 |
| 4 | 加快改革，加强管理。各地在抓紧病险水库除险加固工程建设的同时，要抓紧研究和制定水库管理体制和运行机制的改革方案，与加固工程同步实施。要通过提高效率、 精简机构和人员、减少费用等办法，降低管理成本。要明确管护经费渠道，建立严格的责任制和奖惩办法，加强和改善对水库的管理。建立和完善水库管理的良性体制和机制。 | 化成水库加强水库管理， 劳动定员为10人，建立严格的责任制和奖惩办法，加强和改善对水库的管理，建立良性体制和机制。 | 符合 |
| 5 | 项目竣工验收后，要及时办理交接手续，完善各项工程管理措施，确保大坝安全。 | 化成水库除险加固完成竣工验收后，办理交接手续，完善各项工程管理措施，确保大坝安全。 | 符合 |

综上，本项目与《病险水库除险加固工程项目建设管理办法》（发改办农经[2005]8006号）文件中的相关要求相符。

### 与“三线一单”的相符性分析

1、与四川省“三线一单”符合性分析

本项目根据四川省政务服务网发布的四川省“三线一单”数据分析系统和“三线一单”符合性分析系统，对本项目进行了查询，本项目涉及到环境管控单元5个，见表2.8-6。

表2.8-6  本项目涉及的环境管控单元一览表

| 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 所属城市 | 所属区县 | 准入清单类型 | 管控类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH51190210001 | / | 巴中市 | 巴州区 | 环境综合 | 环境综合管控单元优先保护单元 |
| YS5119021130008 | 生态优先保护区（一般生态空间）8 | 巴中市 | 巴州区 | 生态分区 | 生态空间分区一般生态空间 |
| YS5119021210002 | 水环境优先保护区2 | 巴中市 | 巴州区 | 水环境分区 | 水环境优先保护区 |
| YS5119022320001 | / | 巴中市 | 巴州区 | 大气环境分区 | 大气环境布局敏感重点管控区 |
| YS5119023510001 | 自然资源一般管控 | 巴中市 | 巴州区 | 资源利用 | 水资源重点管控区 |

本项目和水环境优先保护区2相对位置示意图

本项目和生态优先保护区（一般生态空间）8相对位置示意图

本项目和（未命名管控单元）相对位置示意图

本项目和（未命名管控单元）相对位置示意图

本项目和自然资源一般管控相对位置示意图

图2.8-2   本项目与四川省“三线一单”符合性核实情况图

根据政务网“三线一单”符合性分析系统导出的《四川省“三线一单”符合性分析报告》，本项目与生态环境准入清单的符合性分析见下表。

表2.8-7  本项目与生态环境准入清单的符合性分析

| 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 全省总体管控要求 | 川东北经济区总体管控要求 | 巴中市总体管控要求 | 管控类别 | 单元特性管控要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH51190210001 | / | 优先保护单元中，生态保护红线原则上按照禁止开发区域的要求进行管理，其中自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动；—般生态空间按限制开发区域的要求进行管理，原则上不再新建各类开发区和扩大现有工业园区面积，已有的工业开发区要逐步改造成为低能耗、可循环、“零污染”的生态型工业区，鼓励发展“飞地经济”。 重点管控单元中，针对环境质量是否达标以及经济社会发展水平等因素，制定差别化的生态环境准入要求，对环境质量不达标区域，提出污染物削减比例要求，对环境质量达标区域，提出允许排放量建议指标。 一般管控单元中，执行区域生态环境保护的基本要求；对其中的永久基本农田实施永久特殊保护，不得擅自占用或者改变用途；对其中要素重点管控区提出水和大气污染重点管控要求。 | 控制农村面源污染，提高污水收集处理率，加快乡镇污水处理基础设施建设。建设流域水环境风险联防联控体系。提高大气污染治理水平。 | 引入的产业污染治理和环境管理应达到国内先进水平；合理控制并优化生态环境敏感区内的旅游开发活动。 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 同优先保护单元总体准入要求<br> 限制开发建设活动的要求 同优先保护单元总体准入要求 允许开发建设活动的要求 同优先保护单元总体准入要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 同优先保护单元总体准入要求 其他空间布局约束要求 同优先保护单元总体准入要求 | 本项目为化成水库的除险加固工程，为非污染型项目。项目的建设是强化化成水库蓄水和供水功能，直接有助于取水功能的完善。项目的建设符合饮用水水源保护区的相关法律法规要求。 | 符合 |
| ZH51190210001 | / |  |  |  | 污染物排放管控 | 现有源提标升级改造 新增源等量或倍量替代 新增源排放标准限值 污染物排放绩效水平准入要求 其他污染物排放管控要求 | 本项目为非污染型项目。项目污染物排放主要在施工期，采取相应措施后对环境影响很小。 | 符合 |
| ZH51190210001 | / |  |  |  | 环境风险防控 | 严格管控类农用地管控要求 安全利用类农用地管控要求 污染地块管控要求 园区环境风险防控要求 企业环境风险防控要求 其他环境风险防控要求 | 本项目不占用永久基本农田；项目为非污染型项目，环境风险小。 | 符合 |
| ZH51190210001 | / |  |  |  | 资源开发效率要求 | 水资源利用效率要求 地下水开采要求 能源利用效率要求 其他资源利用效率要求 | 本项目不涉及 | 符合 |
| YS5119021130008 | 生态优先保护区（一般生态空间）8 |  |  |  | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 巴河大佛寺水源地、巴中市化成水库集中式饮用水水源保护区、巴中市恩阳河毛水口城市集中式饮用水水源保护区、恩阳河中华鳖国家级水产种质资源保护区、天马山森林公园参照法定保护地现行法律法规执行；生物多样性保护生态功能重要区禁止大规模农业开发活动，包括大面积开荒、规模化养殖、捕捞活动，禁止纺织印染、制革、造纸印刷、石化、化工、医药、非金属、黑色金属、有色金属等制造业活动，禁止不符合城市发展规划的房地产开发活动，禁止生产《环境保护综合名录（2017年版）》所列“高污染、高环境风险”产品活动中与省委省政府明确的地方主导产业不符的产品活动，禁止《环境污染强制责任保险管理办法》所指的环境高风险生产经营活动，以及法律法规禁止的其他活动 限制开发建设活动的要求 参照现行法律法规执行 允许开发建设活动的要求 参照现行法律法规执行 不符合空间布局要求活动的退出要求 参照现行法律法规执行 其他空间布局约束要求 按现行法律法规执行，参照主体功能区中限制开发区管控 | 本项目为化成水库除险加固工程，涉及巴中市化成水库集中式饮用水水源保护区。项目的建设是强化化成水库蓄水和供水功能，直接有助于取水功能的完善。项目的建设符合饮用水水源保护区的相关法律法规要求。 | 符合 |
| YS5119021130008 | 生态优先保护区（一般生态空间）8 |  |  |  | 污染物排放管控 | / | / | / |
| YS5119021130008 | 生态优先保护区（一般生态空间）8 |  |  |  | 环境风险防控 | / | / | / |
| YS5119021130008 | 生态优先保护区（一般生态空间）8 |  |  |  | 资源开发效率要求 | / | / | / |
| YS5119021210002 | 水环境优先保护区2 |  |  |  | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 《中华人民共和国水污染防治法》、《四川省饮用水水源保护管理条例》等法规政策中明令禁止的开发建设活动一律禁止 限制开发建设活动的要求 《中华人民共和国水污染防治法》、《四川省饮用水水源保护管理条例》等法规政策中明确限制开发建设的活动，法律无明确规定的，以饮用水水源保护为核心，慎重布局。 允许开发建设活动的要求 以饮用水水源保护为目的，开展区域污染治理的项目允许布局，确保饮用水水源水质稳中趋好 不符合空间布局要求活动的退出要求 按照《中华人民共和国水污染防治法》、《四川省饮用水水源保护管理条例》等法规要求，清退不符合空间布局要求活动 其他空间布局约束要求 禁止运输危险化学品，确实无法避让的强化防护设施及运输管控 | 本项目为化成水库除险加固工程，涉及巴中市化成水库集中式饮用水水源保护区。项目的建设是强化化成水库蓄水和供水功能，直接有助于取水功能的完善。项目的建设符合《中华人民共和国水污染防治法》、《四川省饮用水水源保护管理条例》等法规政策中的相关要求。 | 符合 |
| YS5119021210002 | 水环境优先保护区2 |  |  |  | 污染物排放管控 | 城镇污水污染控制措施要求 一、二级保护内城镇生活污水收集至保护区外处理排放或处理后引至保护区外排放，不具备外引条件的通过农田灌溉等方式进行综合利用或排入湿地进行二次处理；准保护区内城镇生活污水需强化治理，稳定达标排放 工业废水污染控制措施要求 一级保护区内工业企业及二级保护区内排放污染物的工业企业需搬迁或关闭，准保护区内符合法律法规要求的工业企业需按相关规定处理工业废水，实现达标排放 农业面源水污染控制措施要求 强化农业种植面源防控，一级保护区内农业种植应严格控制农药、化肥等非点源污染，二级保护区内农业种植应实行科学种植和非点源污染防治，准保护内禁止毁林开荒；加强畜禽养殖污染防治，一级保护区内所有经营性的畜禽养殖活动应取缔，二级保护区内排放污染物的规模化畜禽养殖场应拆除或关闭，分散式畜禽养殖应做到养殖废物全部资源化利用，不得向水体指甲倾倒畜禽粪便和排放养殖污水；强化水产养殖污染控制，一级保护区禁止网箱养殖，二级保护区内的网箱养殖、坑塘养殖、水面围网养殖等活动需采取有效措施防止污染水体 船舶港口水污染控制措施要求 饮用水水源保护区内凡从事危险化学品、煤炭、矿砂、水泥等装卸作业的货运码头应拆除或关闭。一级保护区内旅游、航运、海事等管理部门工作码头应拆除或关闭，二级保护区内的应将污水、垃圾统一手机至保护区外处理排放 饮用水水源和其它特殊水体保护要求 以饮用水水源水质保护为核心，强化其他污染源治理 | 本项目为化成水库除险加固工程。项目不会向化成水库水体内排放废水和固体废物；项目涉及的船舶仅为化成水库管理用的巡库船，采用电能作为船只的动力，基本不会对饮用水水源的水质造成影响。 | 符合 |
| YS5119021210002 | 水环境优先保护区2 |  |  |  | 环境风险防控 | 对饮用水水源保护区及供水单位周边区域的环境状况和污染风险进行调查评估，筛查可能存在的污染风险因素，并采取相应的风险防范措施。 | 本项目涉及的巴中市化成水库集中式饮用水水源保护区范围内，无工业企业，周边居民及单位产生的废水和固废均妥善处置，不会进入保护区内。本项目环境风险较小且制定了相应的风险防范措施。 | 符合 |
| YS5119021210002 | 水环境优先保护区2 |  |  |  | 资源开发效率要求 | / | / | / |
| YS5119022320001 | / |  |  |  | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求 | 本项目为化成水库的除险加固工程，为非污染型项目。项目的建设是强化化成水库蓄水和供水功能，直接有助于取水功能的完善。项目的建设符合饮用水水源保护区的相关法律法规要求。 | 符合 |
| YS5119022320001 | / |  |  |  | 污染物排放管控 | 大气环境质量执行标准 《大气环境质量标准》（GB3095-2012）：二级 区域大气污染物削减/替代要求 新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代。 燃煤和其他能源大气污染控制要求 工业废气污染控制要求 加强“高架源”污染治理。深化水泥、砖瓦行业提档升级改造。 机动车船大气污染控制要求 扬尘污染控制要求 深化施工扬尘监管，严格落实“六必须、六不准”管控要求，提高绿色施工水平。强化道路施工管控，提高道路清扫机械化和精细化作业水平，减少道路扬尘排放。 农业生产经营活动大气污染控制要求 重点行业企业专项治理要求 实施区域化工、建材等重点行业退城入园。 其他大气污染物排放管控要求 四川省大气污染防治重点区域实行更加严格的产业准入、环保标准、环境监管，执行大气污染物特别排放限值。 | 本项目为化成水库的除险加固工程，为非污染型项目。项目主要产生的大气污染物主要为施工期产生的扬尘。项目按照要求采取了相应的扬尘防治措施。本项目涉及的船舶仅为水库管理用的巡库船，采用电能作为船只动力，不会产生大气污染物。 | 符合 |
| YS5119022320001 | / |  |  |  | 环境风险防控 | / | / | / |
| YS5119022320001 | / |  |  |  | 资源开发效率要求 | / | / | / |
| YS5119023510001 | 自然资源一般管控 |  |  |  | 空间布局约束 | / | / | / |
|  |  |  |  |  | 污染物排放管控 | / | / | / |
|  |  |  |  |  | 环境风险防控 | / | / | / |
|  |  |  |  |  | 资源开发效率要求 | 土地资源开发效率要求 能源资源开发效率要求 其他资源开发效率要求 无 | 本项目不涉及 | 符合 |

2、与巴中市“三线一单”符合性分析

根据巴中市人民政府2021年6月28日印发的《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（巴府发〔2021〕5号），项目所在地涉及的管控单元与四川政务网“三

线一单”数据分析系统相同。

图2.8-3   巴中市环境管控单元图

本项目与巴中市人民政府印发的《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（巴府发〔2021〕5号）文件的符合性分析见下表。

表2.8-8  项目与巴府发〔2021〕5号的符合性分析

| 管控单元 | 管控要求 | 拟建项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 优先保护单元 | 优先保护单元中，应以生态环境保护优先为原则，严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态环境功能不降低。 | 本项目位于优先保护单元内，项目不属于开发利用活动，项目的设计、施工等，严格按照环境保护、水利实施建设等各项要求进行。 | 符合 |
| 重点管控单元 | 重点管控单元中，应针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险突出等问题，制定差别化的生态环境准入要求。对环境质量不达标区域，提出污染物削减比例要求；对环境质量达标区域，提出允许排放量建议指标。 |  |  |
| 一般管控单元 | 一般管控单元中，执行区域生态环境保护的基本要求，重点加强农业、生活等领域污染治理。 |  |  |
| 巴中市 | 1.培育和引入产业必须符合国家产业政策，严控新建、扩建“两高”项目，强化企业环境管理； | 本项目属于水库除险加固项目，不涉及“两高”项目。 | 符合 |
|  | 2.强化水、大气、土壤等污染源头管控，深化环境污染治理，完善污染治理基础设施，巩固提升环境质量； | 本项目为非污染型项目，项目对环境的影响主要在施工期，采取了相应的水、大气、土壤等环境保护措施。 | 符合 |
|  | 3.合理控制并优化生态环境敏感区内的旅游开发建设活动，合理开发利用水利资源，大力发展生态康养旅游产业。严格落实自然保护地、生态保护红线、集中式饮用水水源保护区等管控要求； | 本项目为化成水库的除险加固工程，项目的建设是强化化成水库蓄水和供水功能，直接有助于取水功能的完善。 | 符合 |
|  | 4.加强农村环境综合治理，积极发展生态农业和有机农业，严格控制化肥、农药、农膜使用量，合理布局畜禽养殖，持续推进畜禽粪污综合利用； | 本项目为化成水库的除险加固工程，不涉及畜牧养殖。 | 符合 |
|  | 5.加强城乡集中式饮用水水源保护，确保饮用水水源安全； | 本项目为化成水库的除险加固工程，项目的建设是强化化成水库蓄水和供水功能，直接有助于取水功能的完善。 | 符合 |
|  | 6.加强与相邻省、市的环境风险联防联控。 | 本项目不涉及与相邻省、市的环境风险联防联控。 | 符合 |
| 巴州区 | 1.加强流域水污染防治，推进流域水生态环境修复与治理； | 本项目为化成水库的除险加固工程，项目的建设是强化化成水库蓄水和供水功能，直接有助于取水功能的完善。项目施工过程中严格按照要求采取扬尘防治措施，固废均妥善处置。项目的实施能够改善巴州区及化成镇的安全隐患，提升市民对环境的幸福感。 | 符合 |
|  | 2.加强工业园区内和园区外企业污染排放监管，推进“散乱污”企业整治； |  |  |
|  | 3.强化扬尘源、燃烧源和移动源等大气污染防治； |  |  |
|  | 4.强化建筑垃圾、生活垃圾、餐厨垃圾综合利用和无害化处置及危险废物环境风险管控； |  |  |
|  | 5.加强城市精细化管理，提升市民对环境的幸福感、获得感。 |  |  |

综上，本工程建设符合四川省级巴中市“三线一单”的相关管控要求。

## 项目外环境关系及选址合理性分析

### 项目外环境关系及相容性分析

#### 项目外环境关系

1、项目周边外环境简况

本项目为巴中市化成水库除险加固项目，位于巴中市巴州区化成镇内，项目周边生态环境主要为水域，项目区域为低山地貌。

根据现场踏勘调查，本项目涉及巴中市化成水库集中式饮用水水源保护区；项目周边主要为水域和耕地，有少量办公楼及居民分布。

本项目外环境关系具体见下表。

表2.9-1  本项目工程区域周边500m范围内外环境关系一览表

| 序号 | 与本项目位置关系 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主坝东侧约48m | 机关办公区 | 约20人 |
| 2 | 副坝东侧约23m | 机关办公区 | 约20人 |
| 3 | 改建道路南侧约215m~500m | 赵家湾村居民 | 约63户，189人 |
| 4 | 左干渠东北侧约80m~500m | 白庙村居民 | 约12户，36人 |
| 5 | 改建巡库船码头南侧100m | 化成水库沿库区商铺 | 约50人 |
| 6 | 弃土场东侧85m~500m，东南侧175m~500m，南侧180m~500m | 蟒塘坝村居民 | 约80户，240人 |

2、项目周边地表水分布现状

本项目位于巴中市巴州区化成镇内，周边地表水体主要为化成水库及下游化成河。化成水库位于渠江水系巴河一级支流清江上游化成镇。清江控制集雨面积91.5km2，河长14.7km，主河段加权平均比降27.0‰。蔡家河为清江源头，发源于巴州区鸡公寨，由北向东南流，经安家坝、寒溪寺、蔡家河后折向东流，相继纳入两长河、吴家河后，折向东南流，在水库坝前段有雷家河、唐家河汇入。

#### 外环境相容性分析

根据外环境关系可知，项目地处农村环境，在化成水库管理范围内施工。项目涉及巴中市化成水库集中式饮用水水源保护区环境敏感区。根据“2.8 规划符合性分析”中的论述，本项目的建设符合上述环境敏感区的管理要求。

本项目为水库除险加固项目，项目的建设可以提高化成水库防洪标准，完善化成水库及渠江流域的防洪体系，消除安全隐患，确保化成水库的供水安全，具有明显的环境正效应。因此，本项目与当地环境相容。

### 选址合理性分析

一、坝址选择合理性分析

本项目属于病险水库除险加固工程，坝址选择唯一。

化成水库位于四川盆地中部丘陵地区，山顶高程一般300~700m，相对高差50~350m，地势北高南低，地形起伏，沟谷纵横，台地交错。地貌单元以构造剥蚀地形为主，地貌类型主要为“宽谷桌状山”中的“台状谷坡”、“宽缓槽谷”。“台状谷坡”分布区内的“桌状山桌面”较窄，呈“长、窄条状”，主要分布于水库两侧，其临沟侧的谷坡受软硬岩层互层及构造裂隙等因素控制形成多级宽窄不一的平台，沟谷多切割成“V”形，多为常年或季节性流水沟；“宽缓槽谷”主要分布于水库库区内，区内沟谷切割成宽缓方槽。坝址河流总流向自西北至东南，呈蛇曲蜿蜒，河谷横断面呈“V”字形，阶地不发育。

坝区内出露基岩为白垩系下统苍溪组（K1c）和白龙组（K1b），为一套内陆河湖相沉积岩层。按岩性和埋藏条件及含水层类型，本区含水层主要为第四系孔隙潜水及基岩裂隙水。工程区地表水对混凝土无腐蚀，对钢筋混凝土结构中钢筋与钢结构具弱腐蚀性。

综上所述，坝址选址在环境上是合理的。

二、弃土场选址合理性分析

本项目设置1处弃土场，位于巴中市巴州区化成镇蟒塘坝村6社南垭坪沟—观音菩萨沟（东经106°54′58.90″；北纬31°54′05.89″），在本项目工程建设区东侧，渣场北侧为群英路，有已建道路可通达，渣土运距为2.8km，弃土场占地面积为0.67hm2，渣场为5级沟道型弃渣场，渣场原始地形表标高为386.06~394.29m，最大高差为8.23m。

弃土场位于化成水库集中式饮用水水源保护区外下游，距离保护区边界约1.0km，用地为当地村民闲置耕地，不涉及及自然保护区、基本农田、风景名胜区、饮用水源保护区、自然遗产地等生态环境敏感目标；周边200m范围内均为耕地，无居民点，无重大环境制约因素。

综上，弃土场距离施工区运距合理，交通便利；周边无重大环境制约因素，选址较为合理。

三、施工布置选址合理性分析

本项目根据建筑物的分布特点和施工进度安排，为了满足施工需要，分别在大坝、溢洪道、智能化大楼和大坝巡护道路附近各布设1个施工作业区，共4个施工作业区；项目设置1个施工生产生活区，位于左右溢洪道之间；仓库和生活福利用房采用租用的方式解决。施工作业区和施工生产生活区均位于化成水库集中式饮用水水源保护区外下游，占地类型为草地和水域及水利设施用地。经调查该区域内没有各级保护植物，也不是保护动物的栖息地；区域地质条件良好，发生地质灾害造成环境污染的可能性小。施工人员产生的生活污水依托租用民房内已建卫生设施处置。工程结束后临时占地均将进行植被恢复。

总体而言，化成水库水库施工场地选择无明显环境制约因素，施工场地的选择对环境的影响不大，基本满足环境保护的要求。旅工营地布置在环境上选址是可行的。

综上所述，本项目选址符合总体规划要求，与当地环境相容，无明显的环境制约因素，项目周边配套设施较为完善，交通便利，项目选址合理。

## 环境功能区划与环境保护目标

### 环境功能区划

#### 大气环境功能区

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中环境空气质量功能区分类，环境空气功能区为二类。

#### 地表水环境功能区

本项目涉及的地表水体为梓江，主要水体功能为行洪、灌溉、饮用等，水域功能为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准水域。

#### 声环境功能区

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中对噪声区域的划分，本项目为1类声环境功能区，执行1类环境噪声限值。

#### 生态环境功能区

根据《巴中市生态功能区划》（2019年3月），项目所在地巴中市巴州区化成镇化成水库位于巴南农林复合生态区（Ⅱ）巴河流域农林复合生态亚区（Ⅱ-2），为平昌-巴州低山水源涵养与农林产品提供生态功能区（Ⅱ-2-3）。

#### 项目所在区域环境功能属性汇总

本项目所在区域环境功能区类别划分见表2.10-1。

表 2.10-1    项目所在地环境功能类别表

| 序号 | 项目 | 功能属性及执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大气环境 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类功能区 |
| 2 | 地表水环境 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类功能区 |
| 3 | 声环境 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类功能区 |
| 4 | 生态环境 | 巴南农林复合生态区（Ⅱ）巴河流域农林复合生态亚区（Ⅱ-2），为平昌-巴州低山水源涵养与农林产品提供生态功能区（Ⅱ-2-3） |

### 环境保护目标

根据实地踏勘和调查情况，本项目位于巴中市巴州区化成镇化成水库，地处渠江水系巴河一级支流清江上游河段。项目周边的敏感目标主要为巴中市化成水库集中式饮用水水源保护区、机关办公楼及散居居民等，项目不涉及基本农田保护区、风景名胜区、自然保护区和文物古迹等环境敏感目标；同时，化成水库无珍贵、濒危的水生野生动物，不涉及重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，不涉及重要湿地、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区域。

本项目产生的不利环境影响主要集中在施工期，本项目主要环境保护目标如下。

表2.10-2  项目水环境保护目标一览表

| 序号 | 保护目标 | 与本项目的位置关系 | 环境特征 | 影响因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化成水库饮用水水源保护区 | 取水口 | 本项目坝区位于取水口下游约2350m处 | 水源地 | 施工期扰动底泥，施工废水污染水体 |
| 2 |  | 一级保护区 | 本项目坝区位于一级保护区下游约1500m处 | 水源地 |  |
| 3 |  | 二级保护区 | 本项目坝区位于二级保护区范围内 | 水源地 |  |
| 4 | 化成河 | 为化成水库出水受纳水体 | 地表水 |  |
| 5 | 化成水库左干渠 | 本项目清淤施工水体 | 地表水 |  |

表2.10-3  项目主要大气环境保护目标

| 名称 | 坐标 | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对方位 | 相对距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |
| 本工程附近约500m范围内保护目标 |
| 机关办公区 | 106°54′27.262″ | 31°54′18.906″ | 约20人 | 满足《环境空气质量标准（GB3095-2012）》二级标准要求 | 二类区 | 主坝东侧 | 约48m |
| 机关办公区 | 106°54′16.563″ | 31.353714407 | 约20人 |  |  | 副坝东侧 | 约23m |
| 赵家湾村农户 | 106°54′17.258″ | 31°54′4.7313″ | 约189人 |  |  | 改建道路南侧 | 约215m ~500m |
| 白庙村居民 | 106°54′36.918″ | 31°54′27.23″ | 约36人 |  |  | 左干渠东北侧 | 约80m ~500m |
| 蟒塘坝村居民 | 106°55′3.6841″ | 31°54′5.2141″ | 约240人 |  |  | 弃土场东侧 | 约85m ~500m |
|  | 106°55′2.9696″ | 31°53′59.556″ |  |  |  | 弃土场东南侧 | 约175m ~500m |
|  | 106°54′59.32″ | 31°53′58.262″ |  |  |  | 弃土场南侧 | 约180m ~500m |

表2.10-4  项目主要声环境保护目标

| 序号 | 保护对象 | 与本项目的位置关系 | 环境特征 | 规模 | 影响时段 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机关办公区 | 副坝东侧约23m处 | 散居居民 | 约4户 | 施工期 | 满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准 |
| 2 | 机关办公区 | 主坝东侧约48m处 | 散居居民 | 约1户 |  |  |

表2.10-5   项目生态环境保护目标

| 序号 | 环境保护目标 | 方位距离 | 功能及规模 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陆生及水生生态环境 | 项目各边界向外延伸500m所包围的区域 | 属农业生态系统，以人工植被为主 | 不因工程的实施而影响区域现有生态环境，水土流失加剧、破坏植被、影响水生生物 |

# 建设项目工程分析

## 建设项目概况

### 流域概况

化成水库位于渠江水系巴河一级支流清江上游化成镇。其地理坐标：东经106°56′、北纬31°54′。控制集雨面积91.5km2，河长14.7km，主河段加权平均比降27.0‰。

蔡家河为清江源头，发源于巴州区鸡公寨，由北向东南流，经安家坝、寒溪寺、蔡家河后折向东流，相继纳入两长河、吴家河后，折向东南流，在水库坝前段有雷家河、唐家河汇入。

库区内各支流河长短（至库尾河长5.6km-8.2km）、比降大（为56.7‰-78.0‰）且大致相互平行从左岸汇入，流域形状呈扁形，易于洪水汇集。流域地势西北高，东南低。海拔高程为400-1200m之间，属深丘向低山过渡地带，山丘多成片树林，植被较好，农垦指数约43%，多为层层梯田梯土，水土流失小。

### 化成水库现状及存在的主要问题

根据现场踏勘及本项目初步设计报告，化成水库现状存在的问题如下：

（1）主坝上游坝坡六棱块护坡仅从坝顶至高程399.80m处，常年蓄水位处杂草丛生；主坝下游坝坡为草皮护坡，草种杂乱，外观形象差；主坝排水棱体失效，排水不畅，出口淤堵，影响坝体渗流观测。

（2）副坝上游坝坡六棱块护坡底部参差不齐，护坡底高程407.40~401.60m，六棱块护坡底部杂草丛生；副坝下游坝坡为草皮护坡，草种杂乱，外观形象差。

（3）渗漏问题

①副坝漏水点LS1：F2钻孔注水试验期间基覆界面处（桩号：坝0+738.4处，高程：395.72m）出现漏水，漏水量为0.002L/s。渗漏原因是基覆界面基岩裂隙发育，造成漏水，建议防渗处理。

②副坝漏水点LS2、LS3、LS4：LS2、LS3高程为394.73m，漏水量为0.007L/s；LS4高程为390.7m，漏水量为1L/s。据化成水库管理所人员介绍，是在桩号坝0+600m，高程400m的原压力管道因封堵不严实造成的漏水，建议库水位低于压力管道最低进水口高程时再复核。

③主坝一级马道散浸区SQ1，（桩号：坝0+030.5～坝0+043.0，高程：393m～395.5m）。渗漏原因是基岩裂隙发育，造成浸润线偏高，建议防渗处理。

④主坝二级马道散浸区SQ2，（桩号：坝0+064～坝0+076，高程：381.5m～382.5m）。渗漏原因是基岩裂隙发育，造成浸润线偏高，建议防渗处理。

⑤主坝散浸区SQ3：右坝脚（桩号：坝0+200.8～坝0+212.8，高程：393.00m～394.29m）存在散浸，面积约15㎡，马道排水沟汇集处渗漏量大约为0.01L/s。渗漏原因是基岩裂隙发育，造成浸润线偏高，建议防渗处理。

⑥副坝散浸区SQ4：右坝脚（桩号：坝0+679.2～坝0+700，高程：394.00m～400.11m）存在散浸，面积约25㎡，马道排水沟汇集处渗漏量大约为0.02L/s。渗漏原因是基岩裂隙发育，造成浸润线偏高，建议防渗处理。

（4）溢洪道进口段淤堵严重，降低了驼峰堰的泄流能力；溢洪道驼峰堰表面有空鼓现象，部分混凝土结构破损，分缝处止水失效，外观质量差；溢洪道泄槽段底板及部分边墙未衬护；左右溢洪道鱼咀浆砌条石边墙未设置排水孔，出水条件差；右溢洪道泄槽段交通桥有阻洪现象。

（5）右干渠、西干渠取水口启闭设备老化，闸门止水老化，存在漏水现象，闸板锈蚀严重；左干渠提水泵房，提灌设备及配电设备损坏，无法正常运行，现状泵房为全封闭形式，无通风口，人员操作时存在安全隐患。

（6）放空底洞进口闸房尺寸偏小，操作空间过小且无法更换闸门；闸板锈蚀严重，闸门止水系统老化，漏水严重；隧洞可能存在渗漏；启闭设备老化，难以正常运行；出口处锥形阀损坏严重，渗漏现状水流成喷射状；陡坎下无消能设施，有压水流直接下泄；放空底洞下游接入河道处公路涵洞底板高程过高，导致壅水，回水流向坝脚。

（7）水库大坝有测压管、沉降、位移观测等设施，但大部分测压管失效，不能正常运行。水库仅设有简易水尺，无水雨情预报设施、无水质监测设施、无视频监控设施；水库监测、观测、管理设施落后。

（8）西干渠管理房外观质量差，内部安全防护设施损坏严重，屋面有漏水现象。

（9）水库现状巡库船码头为浮动式码头，库水位较低时，人员上下船只存在巨大的安全隐患。

（10）水库主、副坝初步发现白蚁患点112处，实地观察及调查，水库白蚁危害已达到5级。

| 化成水库现状 | 主坝下游坝现状 |
| --- | --- |
| 溢洪道（鱼嘴）现状 | 弃土场现状 |
| 主坝上游坝现状 | 副坝现状 |
| 放空底洞现状 | 管理用房现状 |

图3.1-1 本项目化成水库现状图

### 项目基本情况

项目名称：巴中市化成水库除险加固工程

建设单位：巴中市化成水库运行保护中心

建设地点：巴中市巴州区化成镇化成水库

建设性质：改建

项目投资：项目总工程投资为8706.04万元

### 项目建设内容及规模

本项目为化成水库除险加固项目，水库库除险加固后原有功能不变，主要建设内容为：（1）大坝整治；（2）溢洪道整治；（3）放空底洞整治；（4）左、右、西干渠取水口整治；（5）交通工程；（6）房屋建筑工程；（7）白蚁检测；（8）其他设施。

（1）大坝整治

①坝顶

拆除现有防浪墙，新建“L”型钢筋混凝土防浪墙，防浪墙高度为1.2m，墙顶高出坝顶1.2m，墙厚20cm，墙顶高程411m，采用C25钢筋混凝土结构，基础设砼墩。防浪墙内侧设有缆线沟，缆线沟高0.35m，宽0.4m。防浪墙每10m设一处施工缝，缝内采用T型铜片止水，止水后填12mm浸沥青衫板。

②主坝

上游坝坡采用C25砼六棱块衬护至上游马道即高程391.00m处，六棱块下铺设砂卵石层，整治坡比1:2.5；高程391.00m处设C25砼基础梁；坝顶防浪墙拆除重建，采用C25钢筋砼，墙顶高程为411.00m；下游坝坡采用矩形框格梁+C25砼预制空心六棱块衬砌，框格间距5.0*5.0m；下游马道改建为鹅卵石道路，宽度7.0m，并在下游坝坡增设“化成水库”文化字；采用干砌块石重建排水棱体，棱体顶部高程377.53m，外侧铺设1.2m厚的C25砼预制块；对主坝全段坝基进行帷幕灌浆，坝体进行充填灌浆。

③副坝

上游坝坡采用C25砼六棱块衬护至死水位以下2.5m即高程391.80m处，六棱块下铺设砂卵石层，整治坡比1:2.5；高程391.80m处设C25砼基础梁；坝顶防浪墙拆除重建，采用C25钢筋砼，墙顶高程为411.00m；下游坝坡采用矩形框格梁+C25砼预制空心六棱块衬砌，框格间距5.0*5.0m；对副坝坝基进行帷幕灌浆，坝体进行充填灌浆。

（2）溢洪道整治

本次整治将左、右溢流堰拆除重建，采用C25钢筋砼，鱼咀处挡墙设置排水孔。

（3）放空底洞整治

本次整治按照原建筑形式（六角仿古亭）扩建放空底洞进口闸房；更换拦污栅、事故闸门槽、门叶、埋件、启闭设备等；隧洞洞身防渗处理，环形灌浆和喷涂聚脲弹性材料；更换出口锥形阀，拆建出口处阀室；拆建锥形阀出口消力池，新建陡坎下游消力池；拆建放空设施尾端公路箱涵。

（4）左、右、西干渠取水口整治

本次整治内容为左、右、西干渠取水口金属机电设备更换，左、右干渠进水口闸房重建。

（5）交通工程

新建坝脚巡护道路193m，整治坝脚巡护道路200m；新建巡库船码头134.0㎡，拆建右溢洪道公路桥。

（6）房屋建筑工程

新建智能化大楼443㎡；整治西干渠闸房104.35m2，整治西干渠管理房241.56m2。

（7）白蚁检测

采用绿色生物+信息化防控技术，进行三年的白蚁监测与防治周期。安装白蚁监测系统两套，前两年每两月更换一次白蚁观测站和白蚁监测装置，白蚁防治次数每两个月进行一次，第3年进行监测服务4次，共计16次。

（8）其他设施

建设水库信息化管理系统；坝0+720~0+770地坪及防护栏杆翻新；整治左干渠199m。

### 项目组成

本项目为化成水库除险加固项目，水库除险加固后原有功能不变，项目组成及主要环境问题见表3.1-1。

表3.1-1  工程项目组成及主要环境问题

| 项目组成名称 | 项目建设内容及规模 | 可能产生的环境问题 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 施工期 | 营运期 |
| 主体工程 | 大坝整治 | 坝顶 | 拆除现有防浪墙，新建“L”型钢筋混凝土防浪墙，防浪墙高度为1.2m，墙顶高出坝顶1.2m，墙厚20cm，墙顶高程411m，采用C25钢筋混凝土结构，基础设砼墩。防浪墙内侧设有缆线沟，缆线沟高0.35m，宽0.4m。防浪墙每10m设一处施工缝，缝内采用T型铜片止水，止水后填12mm浸沥青衫板。 | 占用土地、生态破坏、水土流失、施工废水、施工扬尘、施工噪声、施工固废 | 对防洪及蓄水产生正效应 |
|  |  | 主坝 | 上游坝坡采用C25砼六棱块衬护至上游马道即高程391.00m处，六棱块下铺设砂卵石层，整治坡比1:2.5；高程391.00m处设C25砼基础梁；坝顶防浪墙拆除重建，采用C25钢筋砼，墙顶高程为411.00m；下游坝坡采用矩形框格梁+C25砼预制空心六棱块衬砌，框格间距5.0*5.0m；下游马道改建为鹅卵石道路，宽度7.0m，并在下游坝坡增设“化成水库”文化字；采用干砌块石重建排水棱体，棱体顶部高程377.53m，外侧铺设1.2m厚的C25砼预制块；对主坝全段坝基进行帷幕灌浆，坝体采用混凝土纵向增强体。 |  |  |
|  |  | 副坝 | 上游坝坡采用C25砼六棱块衬护至死水位以下2.5m即高程391.80处，六棱块下铺设砂卵石层，整治坡比1:2.5；高程391.80m处设C25砼基础梁；坝顶防浪墙拆除重建，采用C25钢筋砼，墙顶高程为411.00m；下游坝坡采用矩形框格梁+C25砼预制空心六棱块衬砌，框格间距5.0*5.0m；对副坝坝基进行帷幕灌浆，坝体采用混凝土纵向增强体。 |  |  |
|  | 溢洪道整治 | 将左、右溢流堰拆除重建，采用C25钢筋砼，鱼咀处挡墙设置排水孔。 |  |  |
|  | 放空底洞整治 | 按照原建筑形式（六角仿古亭）扩建放空底洞进口闸房；更换拦污栅、事故闸门槽、门叶、埋件、启闭设备等；隧洞洞身防渗处理，环形灌浆和喷涂聚脲弹性材料；更换出口锥形阀，拆建出口处阀室；拆建锥形阀出口消力池，新建陡坎下游消力池；拆建放空设施尾端公路箱涵。 |  |  |
|  | 左、右、西干渠取水口整治 | 左、右、西干渠取水口金属机电设备更换，左、右干渠进水口闸房重建。 |  |  |
|  | 交通工程 | 新建坝脚巡护道路193m，整治坝脚巡护道路200m；新建巡库船码头134.0㎡，拆建右溢洪道公路桥。 |  |  |
|  | 房屋建筑工程 | 新建智能化大楼443㎡；整治西干渠闸房104.35m2，整治西干渠管理房241.56m2。 |  |  |
|  | 白蚁检测 | 采用绿色生物+信息化防控技术，进行三年的白蚁监测与防治周期。安装白蚁监测系统两套，前两年每两月更换一次白蚁观测站和白蚁监测装置，白蚁防治次数每两个月进行一次，第3年进行监测服务4次，共计16次。 |  |  |
|  | 其他设施 | 建设水库信息化管理系统；坝0+720~0+770地坪及防护栏杆翻新；整治左干渠199m。 |  |  |
| 临时工程 | 施工作业区 | 本项目分别在大坝、溢洪道、智能化大楼和大坝巡护道路附近各布设1个施工作业区，全部为临时占地，总占地面积为5200m2。施工完成后对施工作业区进行拆除、平整并恢复。 |  | / |
|  | 施工生产生活区 | 本工程拟规划分为1个工区。施工工区主要设置施工工厂、仓库房屋及配套生产服务的风、水、电系统等设施，占地约为1300m2，占地在库区管理范围内，未新增占地。仓库和生活福利用房采用租用的方式解决。机修依托化成镇现有机修厂。 |  | / |
|  | 施工便道 | 主要依托现有交通道路作为施工道路，不单独设置施工便道 |  | / |
|  | 临时堆土场 | 剥离的表土沿线堆放在工程内，施工作业区剥离表土全部堆放在大坝施工作业区内集中保存，堆场占地面积为0.05hm2；施工生产生活区表土剥离全部集中堆放在施工生产生活区内进行保存，堆场占地面积为0.02hm2；弃土场区剥离表土全部堆放在弃土场内集中保存，堆场占地面积为0.07hm2。大坝回填土临时堆放在主坝下游坝库区管理范围内，占地面积为0.05hm2。临时堆土周边均码放编织土袋进行拦挡，表面进行遮盖，可有效减少堆存过程中的水土流失。 |  | / |
|  | 弃土场 | 位于巴中市巴州区化成镇蟒塘坝村6社南垭坪沟—观音菩萨沟，在本项目工程建设区东侧，渣土运距为2.8km，弃土场占地面积为6700m2，渣场为5级沟道型弃渣场，弃土场弃土完成之后做复耕处理。 |  | / |
| 公用 工程 | 供水工程 | 依托化成镇现有供水管网 |  | / |
|  | 供电工程 | 依托化成镇电网供电 |  |  |
| 环保 工程 | 废水治理 | 用于堆放建筑材料的临时施工场地远离水库；施工 期废水经隔油沉淀池处理后用于施工场地洒水抑尘，循 环利用不外排；施工人员生活污水依托周围化成镇村民生活设施。 |  | / |
|  | 废气治理 | 裸露地面采用加盖篷布措施，避免大风天气作业，施工作业面、道路、裸露地面定时洒水抑尘，出入口设置洗车台。 |  | / |
|  | 噪声治理 | 选用低噪声设备、合理安排施工时间，加强管理等。 |  | / |
|  | 固废治理 | 挖方尽量回填，剩余弃土运至弃土场堆放；生活垃圾收集后交由当地环卫部门统一清运处置。清淤淤泥自然干化后运至弃土场。建筑垃圾能回收的交废品收购站处理；不能回收的运至市政建设部门指定的地点处置 |  | / |

### 水库工程特性

化成水库工程特性见表3.1-2。

3.1-2  化成水库工程特性表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 除险加固前 | 除险加固后 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 枢纽主要水文特征 |  |  |  |  |
| 1 | 水库控制集雨面积 | km2 | 91.5 | 91.5 |  |
| 2 | 多年平均径流流量 | 万m³ | 5553 | 5553 |  |
| 3 | 多年平均径流深 | mm | 644.5 | 644.5 |  |
| 4 | 多年平均降雨量 | mm | 1304.3 | 1304.3 |  |
| 5 | 多年平均气温 | ℃ | 16.9 | 16.9 |  |
| 5 | 年最大风速多年平均值 | m/s | 0.8 | 0.8 |  |
| 二 | 灌区特性 |  |  |  |  |
| 1 | 设计灌溉总面积 | 万亩 | 6.6 | 6.6 |  |
| 2 | 实际灌面 | 万亩 | 3.77 | 3.77 |  |
| 3 | 灌溉时期 |  | 3-6月 | 3-6月 |  |
| 4 | 灌溉保证率 |  | 75% | 75% |  |
| 三 | 水库特征水位计库容 |  |  |  |  |
| 1 | 正常蓄水位 | m | 405.80 | 405.80 |  |
| 2 | 设计洪水位（P=1％） | m | 408.42 | 408.42 |  |
| 3 | 校核洪水位（P＝0.05％） | m | 409.46 | 409.46 |  |
| 4 | 死水位 | m | 394.80 | 394.80 |  |
| 5 | 防洪限制水位 | m | 405.80 | 405.80 |  |
| 7 | 总库容 | 万m3 | 6583 | 6583 |  |
| 8 | 调洪库容 | 万m3 | 1099 | 1099 |  |
| 9 | 死库容 | 万m3 | 2798 | 2798 |  |
| 10 | 正常蓄水位以下库容 | 万m3 | 5484 | 5484 |  |
| 11 | 兴利库容 | 万m3 | 2686 | 2686 |  |
| 四 | 主坝 |  |  |  |  |
| 1 | 坝型 |  | 均质土坝 | 均质土坝 |  |
| 2 | 坝顶总长 | m | 220 | 220 |  |
| 3 | 最大坝高 | m | 46 | 46 |  |
| 4 | 坝顶宽 | m | 8 | 8 |  |
| 6 | 坝顶高程 | m | 409.80 | 409.80 |  |
| 7 | 防浪墙顶高程 | m | 411.00 | 411.00 |  |
| 五 | 溢洪道 |  |  |  |  |
| 1 | 堰型 |  | 驼峰堰 | 驼峰堰 |  |
| 2 | 堰顶高程 | m | 405.80 | 405.80 |  |
| 3 | 堰宽 | m | 13.45 | 13.45 |  |
| 4 | 堰顶长 | m | 132 | 132 |  |
| 5 | 溢洪道总长 | m | 627+476 | 627+476 | 左+右 |
| 11 | 最大下泄流量 | m3/s | 1700 | 1700 |  |
| 八 | 放水设施 |  |  |  |  |
| 1 | 左干渠 |  |  |  |  |
| （1） | 型式 |  | 潜水轴流泵取水 | 潜水轴流泵取水 |  |
| （2） | 最大扬程 | m | 10.39 | 10.39 |  |
| （3） | 最大设计流量 | m3/s | 0.2 | 0.2 |  |
| （4） | 配套电机功率 | KW | 45 | 45 |  |
| （5） | 水泵效率 | % | 80.4 | 80.4 |  |
| 2 | 右干渠 |  |  |  |  |
| （1） | 形式 |  | 取水竖井，平板钢闸门控制 | 取水竖井，平板钢闸门控制 |  |
| （2） | 闸孔尺寸（宽×高） | m | 1.5*1.8 | 1.5*1.8 | 工作闸 |
| （3） | 最大放水流量 | m3/s | 1.6 | 1.6 |  |
| （4） | 放水孔底板高程 | m | 399.80 | 399.80 |  |
| （5） | 启闭机 |  | 80kN固定卷扬式启闭机 | 80kN固定卷扬式启闭机 |  |
| 3 | 西干渠 |  |  |  |  |
| （1） | 形式 |  | 取水竖井，平板钢闸门控制 | 取水竖井，平板钢闸门控制 |  |
| （2） | 闸孔尺寸（宽×高） | m | 1.5*1.8 | 1.5*1.8 | 工作闸 |
| （3） | 最大放水流量 | m3/s | 1.14 | 1.14 |  |
| （4） | 放水孔底板高程 | m | 393.55 | 393.55 |  |
| （5） | 启闭机 |  | 125kN固定卷扬式启闭机 | 125kN固定卷扬式启闭机 |  |
| 九 | 放空底洞 |  |  |  |  |
| （1） | 形式 |  | 进口竖井，设事故闸门，锥形阀控制流量 | 进口竖井，设事故闸门，锥形阀控制流量 |  |
| （2） | 闸孔尺寸（宽×高） | m | 1.8*1.8 | 1.8*1.8 | 事故门 |
| （3） | 控制设备 |  | 锥形阀 | 锥形阀 |  |
| （4） | 放水孔底板高程 | m | 377.80 | 377.80 |  |
| （5） | 启闭机 |  | 250kN固定卷扬式启闭机 | 250kN固定卷扬式启闭机 | 事故门 |
| （6） | 锥形阀压力管道中心线高程 | m | 378.02 | 378.02 |  |

## 工程布置与设计

### 工程等级与标准

根据《防洪标准》（GB50201-2014）和《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）规定，化成水库为中型水库，工程等别为Ⅲ等，主要建筑物为3级，次要建筑物的级别为4级，山区、丘陵区土石坝设计洪水标准为50～100年一遇洪水设计，土石坝为1000~2000年一遇洪水校核。因水库下游防护对象十分重要，故水库洪水标准按100年一遇设计，2000年一遇校核。

区域内无深大活动断裂通过，地震活动较弱，历史上未发生过强烈地震。根据《水工建筑物抗震设计标准》（GB 51247-2018）、《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）查得，工程区地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s，对应的地震基本烈度为Ⅵ度。

### 主体工程设计情况

#### 大坝整治设计

（1）防浪墙

化成水库主坝与副坝相连，现状坝顶高程409.80~410.30m，防浪墙高度0.5~0.8m，坝顶宽度为8m，沥青混凝土路面。

本次防浪墙整治内容为：拆除现有防浪墙，新建“L”型钢筋混凝土防浪墙，防浪墙高度为1.2m，墙顶高出坝顶1.2m，墙厚20cm，墙顶高程411m，采用C25钢筋混凝土结构，基础设砼墩。防浪墙内侧设有缆线沟，缆线沟高0.35m，宽0.4m。

防浪墙每10m设一处施工缝，缝内采用T型铜片止水，止水后填12mm浸沥青衫板。

（2）上游坝坡整治

化成水库主副坝现状迎水面均采用预制混凝土六棱块衬砌，且现状主坝六棱块衬砌范围为高程400~409.80m，副坝六棱块衬砌高程范围为401.5~409.80m，均未衬砌至死水位394.80m，原护坡结构采用12cm厚C25砼六棱块护面。护坡范围不满足相关土石坝设计规范的要求。

本次坝体防冲刷结构整治如下：对全段主坝坝面进行整治，按1:2.5的坡比对迎水面高程400.00m-390.30m段坝坡进行修整，采用8cm砂卵石垫层作为基础，上部铺设12cm厚C25砼预制六棱块，六棱块为0.3*0.3的六边形；高程391.00m处新建C25砼基础梁，断面尺寸为0.3*0.3m；

延长副坝桩号K0+132-K0+407段六棱块护坡至死水位下部平台即高程391.80m处，上游坝坡整治坡比1：2.5，六棱块采用C25砼预制，厚12cm，下部铺设迎8cm厚砂卵石垫层。

（3）下游坝坡整治

现状主坝、副坝下游坝坡均为草皮护坡，现状坡面杂草丛生；影响美观，化成水库主副坝均位于化湖景区，现状主副坝后坡极大影响景区美观，在咨询相关人员及征求业主意见后，本次对主副坝后坡整治如下：

坝体后坡采用5m*5m的矩形框格梁+C25砼预制空心六棱块衬砌，梁截面尺寸为0.3m*0.3m，采用C25钢筋砼衬砌，框格梁基础为C25钢筋砼底梁，底梁截面尺寸为0.5m*0.5m；C25砼预制空心六棱块为正六边形，边长0.5m，厚度8cm，高度15cm。

为保证大坝整治与景区建设协调一致，改建下游马道为鹅卵石道路，宽度7.0m，并在下游坝坡增设“化成水库”四个文化字，镀锌钢亚克力面立体字，红色发光。

（4）排水棱体整治

根据项目勘察结果及安全鉴定结果：棱体内反滤层反滤料主要由中粗砂组成，未见有细砾及砾砂，反滤层次不明显，排水棱体位于主坝的外坡脚处，由人工砌筑块石而成。水库运行多年后，排水棱体块石风化剥蚀严重，强度降低。排水棱体块石间的空隙内有局部有粘性土充填，存在淤积，排水条件较差，排水棱体透水性较较差，排水不畅，出口淤堵，影响坝体渗流观测，建议拆除重建排水棱体。

本次整治方案为自高程385.94m按照1:1.5的坡比向下开挖，拆除部分坝体及原堆石棱体，清除棱体淤堵，拆除的棱体应集中堆放，后期棱体恢复可利。拆除完毕后在棱体与坝体结合处回填石渣，排水棱体采用干砌块石重新衬砌，棱体内侧设2层厚50cm级配碎石反滤层，棱体外侧铺设1.2m厚的C25砼预制块（0.6m*0.3m*0.3m）。

（5）混凝土纵向增强体设计

混凝土纵向增强体沿坝轴线布置，总长770m，最大墙深50m，墙厚60cm，增强体顶部高程为，墙底深入基岩2.0m。

大坝防渗加固采用在坝体中增设混凝土纵向增强体，增强体厚度取60cm。土石坝混凝土增强体承受的渗透比降较大，其使用的耐久性主要受渗流溶蚀作用控制。混凝土增强体使用年限大于100年，耐久性满足要求。增强体混凝土设计指标如下：28天立方体抗压强度大于10.0MPa，弹性模量小于10000MPa，渗透系数不大于4.5x10-8cm/s，抗渗等级W6，允许渗透比降大于80。

（6）帷幕灌浆设计

由于坝基存在渗漏现象，因此必须对其进行防渗处理，拟对坝基进行帷幕灌浆。

1）布孔

沿现状坝轴线单排布孔，孔距1.5m，主坝布设布帷幕灌浆孔186个，18个检查孔，副坝布设帷幕灌浆孔345个，34个检查孔。根据《碾压土石坝设计规范》（SL274-2020），帷幕体防渗标准按灌后基岩的透水率控制：3级及其以下的透水率宜为5~10Lu，本次整治设计以基岩透水率5Lu进行控制，总进尺11303m。施工过程中，根据灌浆试验及I序孔实际情况，对孔距、孔深等进行优化，对透水率较大部位根据实际情况适当加深或加密。

2）造孔

①孔径：造孔按序进行，孔径采用5~10cm；

②孔向：造孔应保持铅直，偏斜度不得大于孔深的2%；

③基础钻孔用水冲洗，但压力不得超过设计压力。坝体不能用水冲洗，至能用干钻法施工；

④造孔应做好记录，发现特殊情况时，要分析处理；

⑤造孔时临时放水涵洞，边墙等工程部位要精细测量。灌浆压力也应适当降低，以免造成穿顶等破坏变形。

3）灌浆方法与次序

①灌浆方法：按三序孔逐渐加密法。基础帷幕采用自上而下分段灌浆施工方法；

②灌浆压力通常表层段不宜小于1~1.5倍坝前静水头，一般是现场试验决定。经计算，最大坝高处灌浆压力约为2.0MPa，施工过程中灌浆压力根据具体情况进行调整。

③灌浆浆液浓度应由稀到浓逐渐变换。

4）工程质量检查

①检查孔应布置在帷幕中心线上，根据记录在岩石破碎、大孔隙及注入量大孔段布孔。

②检查孔数量应为灌浆孔的10%左右，孔深应大于两侧施灌孔1~2m。

③检查孔压水试验应在灌浆结束14天后进行。经检查若透水率>5Lu要进行补灌。

- 灌浆施工过程及结束的标准、质量检查等均按《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》规定进行。

#### 溢洪道加固设计

溢洪道位于大坝左坝肩，为开敞式驼峰堰，堰顶高程405.8m，堰顶净宽132m，溢洪道校核洪水最大下泄流量1890m3/s，设计洪水最大下泄流量1150m3/s，堰后以鱼咀分流成左、右两陡槽，消能型式陡槽。

左溢洪道进口段长55m，以i=1%纵坡倾向库内,溢流堰13.45m，堰高1.8m，泄漕长429m，尾水渠长129m。

左溢洪道进口段长55m，以i=1%纵坡倾向库内,溢流堰13.45m，堰高1.8m，泄漕长429m，尾水渠长129m。
右溢洪道进口段长67m,以i=1%纵坡倾向库内,溢流堰长13.45m，堰高1.8m，泄漕长268m，尾水渠长127m。

溢洪道边墙、底板均为砂岩，两座溢洪道靠近鱼咀侧均有3m高浆砌石挡墙，未设排水孔，出水条件较差。本次设计将左、右溢流堰拆除重建，采用C25钢筋砼，鱼咀处设置排水孔。

#### 放空底洞整治

（1）放空底洞结构及布置

放空底洞位于副坝基岩内，隧洞全长365米，设计有压隧洞，由进口段、洞身段和出口段组成。

1）进口段

进口段长34米，底板高程377.80m，由进口暗渠、喇叭渐变段及竖井闸室段组成。暗渠长20m，高6.2m､宽3.2m，用50cm厚C15混凝土衬砌，其外用C10混凝土回填。进水口左、右侧设C10混凝土“八”字挡墙，喇叭口渐变段长9.5m，前由暗渠、渐变接竖井闸室。进口宽3m，进口高6.2m，出口高1.8m。喇叭内空腔在388.5m高程设4根C20钢筋混凝土横梁支撑。喇叭口前设75度倾斜拦污栅，在395m高程检修平米圆形厚50-80厘米C20钢筋混凝土衬砌、门后设有φ50台设起吊拦污栅C20钢筋混凝土柱。竖井闸室长6m，宽3m，闸门井为直径4cm通气孔。井高29.8m，山体内23m。井顶409.8m高程设检修平台，并用交通桥与副坝顶相连。桥长16m､宽2.5m，二跨。中墩为门式C20钢筋混凝土排架，高5m。桥板厚15cmC20钢筋混凝土，两边设φ50钢管镀锌栏杆。414.8m高程设启闭平台，再上建仿古飞檐亭阁闸房，金属平板闸门为1.8×1.8米钢质，卷扬机起闭。

2）洞身段

隧洞洞身为圆形有压洞，直径1.8m。全长274m，比降I=1/500，进口5m为方变圆渐变段，钢筋混凝土衬砌，厚30cm。设计分26段，段间设永久缝，橡胶止水带止水，洞身做了固结灌浆。

3）出口段

出口段长57米，由钢筋混凝土有压管、锥形阀、操作室、消力池、暗渠及跌水段组成。隧洞出口工作门为φ1.4m锥形阀，阀体45度段斜布置。采用消力池消能。消力池为矩形，长宽均为5.6m，高6m。池壁钢筋混凝土衬砌厚度50cm，上部为混凝土重力式挡墙，池底板厚50cm。

（2）进口段整治

1）进口段闸房

放空底洞进口闸房按照原建筑形式（六角仿古亭）扩建放空底洞，采用双层六角亭，柱间距1.8m，面积约35m2，亭子主体结构采用钢筋砼结构，盖琉璃瓦。除亭子柱增设门窗外，其余全部刷氧化铁红三遍，刷聚氨酯五遍。亭子柱刷大红油漆三遍。

2）进口段闸门

放空底洞检修平台在校核洪水位以上且为开敞式，空间满足设备检修需要，故只门槽及埋件进行拆建，对闸门进行更换。

（3）洞身段整治

1）放空隧洞灌浆要求及位置

①灌浆要求

根据《水工隧洞设计规范》（SL279-2016），固结灌浆孔排距为2m，共布设灌浆孔6个，孔位宜做对称布置，总进尺12m；灌浆压力为1-2倍内水压力；钻孔外插角度一般控制在10度~15度。

浅层固结灌浆孔多用风钻钻孔，灌浆孔基岩段长小于6m时，可全孔一次灌浆，平面布孔形式有梅花形、方格形和六角形。灌浆材料以水泥浆液为主，在岩石节理、裂隙发育地段，吃浆量很大时，常改灌水泥砂浆。灌浆时先从稀浆开始，逐渐变浓，直至达到结束标准。

②灌浆位置

灌浆位置在大坝副坝灌浆轴线正对隧洞处（大坝副坝灌浆到离隧洞1.5m处停止灌浆），灌浆1处。

2）放空隧洞喷涂聚脲弹性材料

放空隧洞喷涂聚脲弹性材料，聚脲弹性体材料型号为SPUA-SKJ，喷涂长度287m。混凝土表面浮浆打磨、切槽—基面清尘—基面潮湿处理—涂喷区域外保护—第一道环氧底涂—环氧腻子修补—刷第2道环氧底涂（封闭腻子）—刷聚氨酯底涂—表层喷涂聚脲施工—防护。

（4）出口段整治

1）出口锥形阀阀室

锥形阀阀室采用单层四角亭，柱间距3.6m，面积约25m2。亭子主体结构采用钢筋砼结构，盖琉璃瓦。除亭子柱增设门窗外，其余全部刷氧化铁红三遍，刷聚氨酯五遍。亭子柱刷大红油漆三遍。

2）出口消能设施

①锥形阀出口一级消力池

放空设施末端锥形阀出口接消力池，采用井式消能方式，消力池采用C30钢筋砼现浇，消力池净空尺寸长10.0m，宽6.5m，深5.2m（净深2.49m），底板厚0.6m；底板高程为376.62m，消力池两侧边墙为直墙，厚0.8m，边墙与岩体之间插入锚杆连接，锚杆采用Φ25水泥砂浆锚杆（L=2m），两侧边墙高程为379.16m；消力池后接原有明渠。

②二级消力池

明渠末端接消力池，采用底流消能方式，消力池底板采用C30钢筋砼现浇，消力池净空尺寸长6.0m，宽8.0m，深1.0m，底板厚0.6m；底板高程为365.40m，消力池两侧边墙采用C25砼重力式挡墙结构，边墙尺寸为顶宽0.5m，底宽1.83m，背坡1：0.3，基础高0.6m，齿墙宽0.4m，两侧边墙高程为368.50m；为防治冲刷及水四处流窜，消力池后通过明渠连接公路涵洞。明渠底板采用C30钢筋砼现浇，底板厚0.4m，出口底板高程为366.40m；两侧边墙采用C25砼重力式挡墙结构，边墙尺寸为顶宽0.5m，底宽1.53m，背坡1：0.3，基础高0.6m，齿墙宽0.4m；明渠出口宽8.0m，尾端宽11.60m，接穿路箱涵。

（5）出口段公路涵洞整治

放水底洞出口现状为涵管，涵管底部高程为367.20m，大坝坝脚位置高程为366.80m，水库放水或降雨时，会导致壅水，回水流向坝脚，影响水流下泄和大坝安全。

本次拟将原有涵管改建为箱涵，箱涵设计按照《公路桥涵设计通用规范》（JTG/D60-2015）中，本次涉及改造箱涵道路为四级公路，对设计洪水频率不做要求，且因通过箱涵最大来水为放空底洞，本次按28m3/s流量确定箱涵尺寸。箱涵采用双孔形式，单跨净宽5.0m，高3.6m。箱涵洞身采用C30钢筋砼现浇，边墙高4.6m，厚0.45m；涵洞顶部厚0.5m，底板厚0.5m；涵洞基础采用0.1m厚C20砼，下设0.5~0.9m厚的沙砾石垫层。出口设置17m长渐变导流墙，采用C20砼砌块石。

（6）生态下泄流量装置

水库运行期将造成坝址下游河段大部分时段减水，形成减水河段。减水河段内的水量主要由放空底洞泄水管下泄的生态流量、水库弃水和区间坡面来水组成。本工程已考虑下泄坝址处多年平均流量的10%，即0.18m3/s的生态流量，根据该流量，放空底洞锥形阀前端拟安装DN300mm钢管并安装DN250mm减压阀下泄生态流量。

#### 左、右、西干渠进水口

（1）左干渠进口

左干渠闸房采用双层六角亭，柱间距2.9m，面积约55m2，亭子主体结构采用钢筋砼结构，盖琉璃瓦。除亭子柱增设门窗外，其余全部刷氧化铁红三遍，刷聚氨酯五遍，亭子柱刷大红油漆三遍。

（2）右干渠进口

右干渠原检修平台高程406.00m，低于水库校核洪水位409.46m，拟对检修平台进行拆建并加高至409.80m，对门槽及埋件进行拆建，对闸门进行更换。

（3）西干渠进口

西干渠闸门检修平台在校核洪水位以上，空间满足设备检修需要，故只门槽及埋件进行拆建，对闸门进行更换。

西干渠闸房原始结构形式为砖混结构，原始结构设计使用年限为50年。本次改造仅为建筑内墙及顶面面层材料翻新，未增加分隔墙体，不增加结构荷载，不涉及任何影响结构安全的改造。本次改造设计，不对原始结构安全性做评价。原有建筑为二层闸房，一层层高为4米，二层层高3米。原有建筑面积为：二层闸房104.35平方米。本对西干渠现有闸房进行改造。改造设计包括：内墙面、外墙面、地面、屋面防水、顶棚材料翻新、门窗工程。

（4）左干渠渠道

本工程整治渠道为左干渠，整治总长度为199米。主要整治内容为：全渠段淤泥清运；0+044-0+051段右岸边墙垮塌砌砖修复；渠道全段采用C25钢筋砼承插管进行埋设，管道在0+100处设置一处检查井，在0+000、0+050、0+150、0+199处各设置一处镇墩，镇墩采用C20砼现浇，厚度30cm，长宽与原渠道保持一致。

#### 交通工程

（1）道路

本工程共修建道路2条，共393米，其中大坝下游左岸新建道路长193米，宽2.5米；大坝下游右岸整治道路长200米，宽4.0米。路面均采用沥青铺设。

路面设计结合国内外类似项目的建设经验，结合沿线的地质条件、气候条件、筑路材料和交通量等条件，选择结构合理、技术可行、降低噪音、施工方便、维修养护便利，且适用于本地区特点的路面结构形式。本工程采用沥青混凝土路面结构。

上面层：5cm沥青混凝土面层（AC-13）；

基层：20cm5%水泥稳定碎石基层；

垫层：5cm碎石找平层；

总厚度：50cm；

土基回弹模量不低于25Mpa。

（2）巡库船码头

本工程新建巡库船码头1座，约134m2，码头结构为梯步形式，梯步采用C25砼现浇，踏步宽0.8m，高0.2m，梯步上每隔4m设置一个C25钢筋砼揽柱，高0.5m，宽0.2m，厚0.2m。码头适用于1~4人所乘坐的巡库船停泊，且平台至水面高度不超过0.5m处。

（3）右溢洪道拱桥改建

右溢洪道泄槽段处既有桥梁为1-11m上承实腹式拱桥，桥梁修建年代久远，现状存在多处破损，且无法满足水库排洪需要。本次设计考虑拆除重建。按照《公路桥涵设计通用规范》（JTG/D60-2015）中要求，本次改建桥梁位于化梓公路，化梓路为四等公路，本次改建桥梁跨度为20m，属于中桥，设计洪水标准为50年一遇。因本次桥梁位于溢洪道泄槽段，本次设计洪水标准按100年一遇。拟建桥梁孔跨采用1-20m预应力砼简支空心板桥，桥宽6m，桥梁全长32m，桥台采用重力式桥台，扩大基础。

1）上部构造

桥梁跨径布置为1×20m装配式空心板梁。本桥采用2片中梁，2片边梁（悬臂=505mm），共计空心板梁4片。

2）下部结构设计

桥台为重力式桥台，采用扩大基础。

#### 房屋建筑工程

本次拟新建智能化管理大楼443㎡；整治西干渠闸房和管理房。

（1）新建智能化大楼

在化湖度假酒店旁新建智能化大楼，为单栋3层框架结构办公楼，结构设计使用年限为50年，结构安全等级为二级，建筑设防烈度为6度（一组），抗震设防类别为丙类，场地类别为Ⅱ类，设计特征周期为0.35S，设计基本加速度值为0.05g。设计使用年限:50年；建筑高度11.63m；地上3层；建筑面积:443㎡

屋面类型：（自上而下）：碎石，卵石混凝土1（40.0mm）+SBS改性沥青防水卷材（4.0mm）+水泥砂浆（20.0mm）+挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（不带表皮）（60.0mm）+水泥砂浆（20.0mm）+粉煤灰陶粒混凝土（密度1100）（20.0mm）+钢筋混凝土（120.0mm）

外墙类型（包括非透光幕墙）：粘土多孔砖（KP1型）（200.0mm）+水泥砂浆（20.0mm）+岩棉带（80-120）（35.0mm）

底部接触室外空气的架空或外挑楼板：水泥砂浆（20.0mm）+岩棉带（80-120）（35.0mm）+钢筋混凝土（120.0mm）+石灰水泥砂浆（20.0mm）

外窗类型（包括透光幕墙）：隔热金属型材Kf=5.8W/（m2·K）框面积20%（6高透光Low-E+12空气+6透明），传热系数2.70W/m2.K，玻璃太阳得热系数0.46，气密性为6级，可见光透射比0.68。

（2）西干渠管理房

本单体工程原始结构形式为砖混结构，原始结构设计使用年限为50年。本次改造仅为建筑内墙及顶面面层材料翻新，未增加分隔墙体，不增加结构荷载，不涉及任何影响结构安全的改造。原有建筑为二层办公楼，一层层高为4.00米，二层层高3.00米。原有建筑面积为：二层办公楼241.5平方米。

本工程为巴中化成水库建筑西干渠现有管理房改造工程，改造设计包括：内墙面、外墙面、地面、屋面防水、顶棚材料翻新、门窗工程。

#### 白蚁整治

根据调查的白蚁危害情况，采用绿色生物+信息化防控技术，进行三年的白蚁监测与防治周期。安装白蚁监测系统两套，前两年每两月更换一次白蚁观测站和白蚁监测装置，白蚁防治次数每两个月进行一次，第3年进行监测服务4次，共计16次。

（1）白蚁监测系统

根据白蚁的生物习性，白蚁的多处活动痕迹，特别是觅食活动蚁路呈放射状的分布，有半圆形、圆形等即取食环，最远可达100米。由于水库的白蚁危害较为严重，拟在堤坝上安装2套监测系统，设立16个白蚁观测站，每个观测站之间的距离为80米。每两月更换白蚁观测站。

在水库上埋设白蚁监测装置，辅助完成白蚁危害的监测，进一步确定白蚁的种类和危害等级。

（2）白蚁防治

在堤坝上多点埋设白蚁防制生物诱杀包。采用白蚁防制生物诱杀包，堤坝面积为62800平方米（除去法纪教育基地广场的23000平方米），第一次在堤坝上按2㎡/包进行埋设，诱使白蚁的工蚁大量出巢迅速取食生物诱杀包，以后根据白蚁危害的逐渐降低，按上一次埋设包数的10%进行递减。

白蚁防制生物诱杀包5克/包，内含白蚁信息素和白蚁致病菌。作用原理以诱食信息素和示踪信息素引诱取食生物诱杀包，将生物诱杀包病原致病菌传递给白蚁群体，在白蚁群体内爆发流行致病菌性传染病，从而引发大规模白蚁群体死亡。白蚁防制生物诱杀包具有对人（畜）及白蚁天敌无毒害、对环境友好、对堤坝无损害的特点。

按照病险水库的治理步骤，白蚁的蚁路和巢穴进行灌注和滞留喷洒。所用药物短稳杆菌为国家绿色防控产品，对土壤、水质无残留。

（3）具体实施方案

①第一次：按照病险水库治理的步骤，在灌浆前对白蚁的蚁路和巢穴进行灌注，埋设31400包白蚁防制生物导弹。

②第二次：在灌浆后，对堤坝进行滞留喷洒药物，趋避活体白蚁在堤坝上活动，埋设28260包白蚁防制生物导弹。

③第三次：在堤坝上安装两套白蚁监测系统，埋设白蚁观测站16个，埋设白蚁诱杀装置58个。

④第四次--第十一次：在堤坝上按10%进行递减埋设白蚁生物导弹，埋设白蚁诱杀装置，更换白蚁观测站。

⑤第十二次—第十六次：埋设白蚁诱杀装置，更换白蚁观测站；继续监测白蚁危害。

#### 安全监测

（1）安全监测设施现状

化成水库大坝现有测压管、沉降、位移观测桩、量水堪等简易观测设施。主坝分别布设了5条视准线、4个沉陷工作基点、10个位移工作基点、14个水平、垂直位移观测桩、4个测压管以及主坝脚量水堰一处。库水位观测水表尺为直立式，设置在右干渠取水口竖井上。测压管UPI、UP6、UP5损坏，变形观测中LD9损坏。水库仅设有简易水尺，无水雨情预报设施、无水质监测设施、无视频监控设施。

（2）监测系统组成

根据安全监测有关规程规范及枢纽建筑物特点，本工程监测分为人工巡视检查、环境量监测、变形监测、渗流监测、数据采集及自动化系统。

环境量监测包括上，下游（地下）水位、气温、降雨量、水温监测等项目；变形监测包括水平位移、垂直位移监测等项目；渗流监测包括基础渗流压力、渗漏量、绕坝渗流监测。监测设计布置详见监测布置图。

数据采集及自动化系统总体设计方案：监测数据采集系统由监测仪器（传感器、测量标志）、仪器电缆、集线箱、便携式读数仪（测量仪表）、计算机及数据处理软件、电源设备等组成。所有设备除可自动采集数据外，均可采用便携式读数仪等仪表进行人工采集数据，然后输入计算机进行保存、整理与计算分析。

自动化系统由管理房的计算机控制，能自动采集数据，对数据自动进行处理，并能及时报警，装置配有数据库，能自动记录和贮存，并按需要随时以图表、数字形式显示监测结果。

①巡视检查

巡视检查，作为重要的安全监测手段，在工程安全监测中作用重大，按照《水库大坝安全管理条列》、《混凝土坝安全监测技术规范》（SL601-2013）要求，在仪器设备监测的同时认真做好巡视检查工作。

②变形监测

变形监测包括水平位移和垂直位移监测。

位移监测包括大坝的水平位移和垂直位移观测，采用GNSS技术进行监测，GNSS测量系统主要由基准点、监测点、解算站及信息中心平台组成。在化成水库大坝原有的5条视准线上的4个沉陷工作基点、10个位移工作基点、14个水平、垂直位移观测桩部署14个监测点和1个基准点，如下图所示。

③渗压监测

为监测大坝基础的渗透情况并检验基础防渗效果，采用渗压计实现全自动化观测。根据水库的具体情况，在坝体浸润线原8个测压管安装压力式渗压计，共设置8支传感器以了解坝体渗透压力情况。如下图所示。

④渗流量监测

在大坝主坝脚侧的排水沟布设直角三角形量水堰监测大坝渗流量，主要安装流量监测设备。

环境量监测

A、水位监测

水位监测站安装位置选择在主坝迎水面坝脚右测，通过安装支架横臂探出水尺读取摄像机，可直接照射水尺图像画面。气象监测站安装于主坝坝顶中央位置，四周避免建筑物等遮挡。

B、气象监测

在入库河（清江河）上游增设4处雨量站，确保为水情报汛，增加水情预警可靠性。

监测自动化系统

安全监测以自动监测为主，无法进行自动化监测的项目应采用人工监测。

所有自动化监测仪器均接入测控单元(MCU)，由一台主控机进行控制。主控机上安装数据自动采集软件、信息管理软件和数据计算分析软件，完成整个枢纽的自动监测和分析预报。采用一台便携电脑进行信息档案管理，将基本监测数据和主要成果硬拷贝存档。同时及时打印，进行文字归档。

根据所选仪器型号配备智能振弦读数检测仪，在自动采集系统建立前和发生故障时保证监测数据不中断。

永久监测站(CCU室)设在智能化大楼内。

### 临时工程布置

一、施工生产生活区

根据建筑物的分布特点和施工进度安排，采用集中与分散相结合的原则布置。本工程拟规划分为1个工区。施工工区主要设置施工工厂、仓库房屋及配套生产服务的风、水、电系统等设施，占地约为0.13hm2，占地在库区管理范围内，未新增占地。仓库和生活福利用房采用租用的方式解决。机修依托化成镇现有机修厂。

二、施工作业区

根据建筑物的分布特点和施工进度安排，为了满足施工需要，分别在大坝、溢洪道、智能化大楼和大坝巡护道路附近各布设1个施工作业区，共4个施工作业区，全部为临时占地，总占地面积为0.52hm2。施工完成后对施工作业区进行拆除、平整并恢复。

三、施工道路

1）对外交通

项目区距离巴州区市区12km，现有秦巴大道直通往水库坝区，交通方便。工程施工设备、材料可通过陆地运输至现场，对外交通方便。

2）场内交通

化成水库位于化湖景区，现状主坝副坝均为沥青混凝土道路，副坝通过化梓路直达溢洪道尾端，场内道路交通四通八达，交通便利，本工程不再设置临时施工道路。（4）

四、施工用水、用电

项目施工用水依托化成镇现有供水管网。施工用电量不大，可就近接水库管理所或放水闸房380v电源。

五、临时堆土场

本项目施工工期较短，且分段施工，剥离的表土沿线堆放在工程内，施工作业区剥离表土0.13万m3，全部堆放在大坝施工作业区内集中保存，堆高3.0m，堆场占地面积为0.05hm2；施工生产生活区表土剥离量为0.04万m3，全部集中堆放在施工生产生活区内进行保存，堆高2.5m，堆场占地面积为0.02hm2；弃土场区剥离表土量为0.20万m3，全部堆放在弃土场内集中保存，堆高3.0m，堆场占地面积为0.07hm2。大坝回填土约为0.10万m3，临时堆放在主坝下游坝库区管理范围内，最大堆高3m，占地面积为0.05hm2。临时堆土周边均码放编织土袋进行拦挡，表面进行遮盖，可有效减少堆存过程中的水土流失。

六、弃土场

根据四川盛达昌环保技术有限公司2021年9月编制的《巴中市化成水库除险加固工程水土保持方案报告书》，本项目永久弃渣2.24万m3（自然方），为便于后期施工，同时减少投资，设置一处临时渣场，由巴中市巴州区化成镇蟒塘坝村村民委员会提供堆置场地，并签订了弃土用地协议（附件4），并明确渣场水土流失责任归属巴州区化成镇蟒塘坝村村民委员会。渣场位于巴中市巴州区化成镇蟒塘坝村6社南垭坪沟—观音菩萨沟（东经106°54′58.90″；北纬31°54′05.89″），在本项目工程建设区东侧，渣场北侧为群英路，有已建道路可通达，渣土运距为2.8km，弃土场占地面积为0.67hm2，渣场为5级沟道型弃渣场，渣场原始地形表标高为386.06~394.29m，最大高差为8.23m。根据主体设计弃土场弃土完成之后做复耕处理。弃土场特性表见3.2-1，弃土场位置图见图3.2-1。

#### 表3.2-1  弃土场特性表

| 名称 | 弃渣场类型 | 位置 | 地形条件 | 容量 (万m3) | 弃渣量(万m3) | 占地面积(hm2) | 渣场等级 | 汇水面积(hm2) | 最大堆高(m) | 堆置方案 | 下游情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 弃土场 | 沟道型 | 巴中市巴州区化成镇蟒塘坝村6社南垭坪沟—观音菩萨沟(东经106°54′58.90″；北纬31°54′05.89″) | 中部凹陷，两侧缓坡 | 3.86 | 2.24 | 0.67 | 5级 | 1.68 | 8.23 | 集中堆放，分层碾压 | 主要为荒地和农田，无重要设施和居民点 |

#### 图3.2-1  弃土场布设图

七、施工导流

1）导流标准

根据《防洪标准》（GB50201-2014）和《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）规定，化成水库为中型水库，水库枢纽工程等别为Ⅲ等，主要水工建筑物级别为3级，次要水工建筑物级别为4级，临时水工建筑物级别为5级。5级土石结构的导流建筑物洪水标准为5~10年一遇，本工程选取上限，主要水工建筑物导流建筑物洪水标准应采用10年一遇。

2）导流方式

由于本次整治工程为已成工程，为缩短工期，减少投资，增加工程投资效益，主坝及放水设施安排在一个非汛期内完成施工。根据水库相关设计资料，本水库放空地洞底板设计高程377.80m，水库可降低至最低水位为377.80m，故本工程选用水库调蓄的方式进行施工导流。

根据本工程除险加固整治措施可知，本工程需进行水下施工的结构有：主、副坝上游坝坡六棱块衬砌，放水底孔进口闸门维修，放水底孔环形灌浆，放水底孔锥形阀更换。其中放水底孔闸门更换需进行放空洞封堵，直接采用机械更换；放水底孔环形灌浆及放水底孔锥形阀更换在闸门更换完成之后，可保证干地施工。上游坝坡六棱块最低施工水位为391.00m，需进行施工导流，因此整治工程实施时，通过放空底洞将水位降低至390.00mm（预留1m施工作业面），可满足施工要求。

### 主要工程量

本项目主要工程量见下表。

#### 表3.2-2  本项目主要工程量表

| 序 号 | 项目 | 砌石工程 (m3) | 混凝土浇筑工程 (m3) | 钢筋制安工程 (t) | 模板工程 (m3) | 石方开挖 (m3) | 锚固工程 (根) | 钻孔灌浆工程 (m) | 钻孔灌浆工程 (试段) | 钻孔灌浆工程 (m3) | 钻孔灌浆工程 (m3) | 土方开挖 (m3) | 土方填筑 (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 建筑工程 | 42758.00 | 10724 | 971.60 | 11436.00 | 2484 | 2033 | 27643 | 326 | 8405 | 6029 | 42894 | 31331 |
| 1 | 枢纽工程 | 42758.00 | 10724 | 971.60 | 11436.00 | 2484 | 2033 | 27643 | 326 | 8405 | 6029 | 42894 | 31331 |
| 1.1 | 挡水工程 | 36681.00 | 3783 | 707.10 | 5013.00 | 1384 |  | 27561 | 326 | 8405 | 6029 | 32024 | 31101 |
| 1.1.1 | 土石坝工程 | 36681.00 | 3783 | 707.10 | 5013.00 | 1384 |  | 27561 | 326 | 8405 | 6029 | 32024 | 31101 |
| 1.2 | 泄水工程 | 4922 | 4126 | 213.4 | 3915 | 522 | 2033 | 82 |  |  |  | 7307 |  |
| 1.2.1 | 溢洪道工程 | 4650 | 3634 | 178.3 | 3184 |  | 2033 | 58 |  |  |  | 7307 |  |
| 1.2.2 | 放空底洞工程 | 272 | 492 | 35.1 | 731 | 522 |  | 24 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 渠首工程 | 85 | 182 | 7.0 | 646 |  |  |  |  |  |  | 26 | 230 |
| 1.3.1 | 左干渠 | 17 | 40 |  | 137 |  |  |  |  |  |  | 26 | 230 |
| 1.3.2 | 右干渠 | 16 | 89 | 1.7 | 286 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | 西干渠 | 52 | 53 | 5.3 | 223 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 交通工程 | 1064 | 2633 | 44.1 | 1862 | 578 |  |  |  |  |  | 3537 |  |
| 1.4.1 | 公路工程 | 872 | 1894 |  | 1789 | 573 |  |  |  |  |  | 1337 |  |
| 1.4.2 | 桥梁工程 | 192 | 715 | 43.9 |  |  |  |  |  |  |  | 2200 |  |
| 1.4.3 | 码头工程 |  | 24 | 0.2 | 73 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 房屋建筑工程 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.4 | 花台 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二部分施工临时工程 |  | 312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 导墙 |  | 312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | C25砼导墙 |  | 312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 42758.00 | 11036 | 971.60 | 11436.00 | 14288 | 2033 | 27643 | 326 | 8405 | 6029 | 42894 | 31331 |

### 原辅材料及能源消耗

项目消耗的原材料主要有水泥、钢筋、商品砼等，能源消耗主要为水、电、汽油和柴油。项目的原辅材料及能耗情况见表3.2-3。

#### 表3.2-3  项目主要原辅材料及能耗情况表

| 项目 | 名称 | 单位 | 数量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅材料 | 水泥 | t | 1153.49 | 周边建材市场外购 |
|  | 钢筋 | t | 1004.4 | 周边建材市场外购 |
|  | 商品砼 | 万m3 | 1.63 | 周边建材市场外购 |
| 能源消耗 | 水 | 万m3 | 1.8 | 市政管网 |
|  | 电 | kW·h | 620780.77 | 市政电网 |
|  | 汽油 | t | 21.04 | 周边外购 |
|  | 柴油 | t | 171.11 | 周边外购 |

### 施工机械设备

本工程主要施工机械设备见表3.2-4。

#### 表3.2-4  项目主要施工机械设备一览表

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单机容量（kW） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、土石方开挖填筑设备 |
| 1 | 挖掘机 | 1m³反铲 | 台 | 4 | / | / |
| 2 | 挖掘机 | 3m³反铲 | 台 | 2 | / | / |
| 3 | 装载机 | 1m³ | 台 | 4 | / | / |
| 4 | 推土机 | TY220 | 台 | 2 | / | / |
| 5 | 潜孔钻 | 100型 | 台 | 5 | / | / |
| 6 | 手风钻 | / | 台 | 15 | / | / |
| 7 | 气腿钻 | / | 台 | 6 | / | / |
| 8 | 风镐 | G10 | 台 | 5 | / | / |
| 二、大坝碾压填筑设备 |
| 1 | 振动碾 | 20t | 台 | 1 | / | / |
| 2 | 手扶振动碾 | 6t | 台 | 1 | / | / |
| 3 | 羊角碾 | 14t | 台 | 1 | / | / |
| 4 | 摊铺机 | LT4500 | 台 | 1 | / | / |
| 三、混凝土浇筑设备 |
| 1 | 滑动模板 | 12m宽 | 套 | 5 | / | / |
| 2 | 混凝土泵 | HBTS15-6-22K | 台 | 2 | 22 | 1台备用 |
| 3 | 混凝土吊罐 | 3m³ | 个 | 2 | / | / |
| 4 | 软轴振岛器 | Ф25 | 台 | 10 | 1.1 | / |
| 5 | 锚杆注浆机 | W-200 | 台 | 2 | / | / |
| 6 | 塔机 | 10t | 台 | 1 | / | / |
| 7 | 汽车吊 | 25t | 辆 | 1 | / | / |
| 四、交通运输设备 |
| 1 | 自卸汽车 | 15t | 辆 | 15 | / | / |
| 2 | 自卸汽车 | 10t | 辆 | 10 | / | / |
| 3 | 自卸汽车 | 8t | 辆 | 10 | / | / |
| 4 | 自卸汽车 | 5t | 辆 | 10 | / | / |
| 5 | 载重汽车 | 35t | 辆 | 1 | / | / |
| 6 | 混凝土搅拌车 | 5m³ | 辆 | 5 | / | / |
| 7 | 洒水车 | 5t | 辆 | 2 | / | / |
| 五、防渗墙施工设备 |
| 1 | 抓斗挖槽机 | 国产GSD型 | 台 | 2 | / | / |
| 2 | 冲击钻机 | CZ-6C | 台 | 2 | / | / |
| 3 | 拔管机 | YBG-450/800 | 台 | 2 | / | / |
| 4 | 立爪式装岩机 | / | 台 | 2 | / | / |
| 六、辅助加工设备 |
| 1 | 水泵 | D6-25×2型 | 台 | 2 | 18.5 | 施工供水 |
| 2 | 空压机 | 6m³/min | 台 | 2 | 38.1 | 含风扇电机 |
| 3 | 钢筋加工机 | GQ50 | 台 | 5 | 3 | / |
| 4 | 木材加工机 | / | 台 | 2 | 22 | / |
| 5 | 机修汽配设备 | / | 台 | 2 | / | / |
| 6 | 金结加工设备 | / | 台 | 3 | / | / |
| 7 | 修钎设备 | / | 套 | 2 | / | / |

### 工程占地及土石方平衡

#### 工程占地情况

根据本项目初设方案及水土保持方案，本项目建设占地面积为7.43hm2，其中：永久占地6.06hm2，临时占地1.37hm2。永久占地包括：建构筑物区5.85hm2，交通工程区0.21hm2。临时占地包括：施工作业区0.52hm2，施工生产生活区0.13hm2，临时堆土场区0.05hm2，弃土场区0.67hm2。本项目的占地类型主要为水域及水利设施用地、耕地、草地。具体情况见表3.2-5。

#### 表3.2-5  工程占地情况表

| 占地性质 | 工程单元 | 占地类型及面积（hm2） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 新增占地 | 利用原有用地 |
|  |  | 耕地 | 草地 | 水域及水利设施用地 | 合计 |
| 永久占地 | 建构筑物区 | 大坝 |  |  | 4.52 | 4.52 |
|  |  | 溢洪道 |  |  | 1.11 | 1.11 |
|  |  | 放空底洞 |  |  | 0.05 | 0.05 |
|  |  | 干渠取水口 |  |  | 0.02 | 0.02 |
|  |  | 智能化大楼 |  |  | 0.15 | 0.15 |
|  |  | 小计 |  |  | 5.85 | 5.85 |
|  | 交通工程区 | 大坝巡护道路 |  |  | 0.20 | 0.20 |
|  |  | 码头 |  |  | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 小计 |  |  | 0.21 | 0.21 |
|  | 小计 |  |  | 6.06 | 6.06 |
| 临时占地 | 施工作业区 | 大坝 |  | 0.36 |  | 0.36 |
|  |  | 溢洪道 |  | 0.01 | 0.09 | 0.10 |
|  |  | 智能化大楼 |  | 0.02 |  | 0.02 |
|  |  | 大坝巡护道路 |  | 0.04 |  | 0.04 |
|  |  | 小计 |  | 0.43 | 0.09 | 0.52 |
|  | 施工生产生活区 |  | 0.13 |  | 0.13 |
|  | 临时堆土场区 |  |  | 0.05 | 0.05 |
|  | 弃土场区 | 0.67 | 0.00 |  | 0.67 |
|  | 小 计 | 0.67 | 0.56 | 0.14 | 1.37 |
| 合 计 | 0.67 | 0.56 | 6.20 | 7.43 |

#### 土石方平衡

（1）表土平衡分析

根据工程初步设计资料，本项目施工前对施工作业区、施工生产生活区和弃土场区临时占用的耕地、草地进行表土剥离，经计算，施工作业区剥离面积为0.43hm2，剥离厚度为0.30m，剥离量为0.13万m3；施工生产生活区剥离面积为0.13hm2，剥离厚度为0.30m，剥离量为0.04万m3；弃土场区剥离面积为0.67hm2，剥离厚度为0.30m，剥离量为0.20万m3。剥离的表土全部用于施工结束后的迹地恢复。表土平衡表见表3.2-6。

表3.2-6  表土平衡表（单位：万m3）

| 分区 | 剥离厚度(m) | 剥离面积 （hm2） | 表土剥 离量(万m3) | 回覆厚度（m） | 回覆面积 （hm2） | 表土回 覆量(万m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工作业区 | 0.30 | 0.43 | 0.13 | 0.30 | 0.43 | 0.13 |
| 施工生产生活区 | 0.30 | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.13 | 0.04 |
| 弃土场区 | 0.30 | 0.67 | 0.20 | 0.30 | 0.67 | 0.20 |
| 合 计 |  | 1.23 | 0.37 |  | 1.23 | 0.37 |

（2）土石方平衡分析

本项目为水库除险加固工程，根据工程初步设计资料统计，工程土石方主要来源于挡水工程施工土石方开挖与筑填；泄水工程施工土石方开挖与筑填，渠首工程施工土石方开挖与筑填以及交通工程施工土石方开挖与筑填。本项目建设过程中开挖土石方7.00万m3（含表土剥离0.37万m3），回填土石方4.76万m3（含表土回覆0.37万m3），本项目剩余土石方量为2.24万m3。弃方全部运至弃渣场弃置。本项目土石方平衡表如下：

表3.2-7   土石方平衡表（单位： 万m3）

| 项目组成 | 挖方 | 填方 | 调入 | 调出 | 借方 | 弃方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量 | 数量 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 数量 | 数量 |
| ①挡水工程 | 4.93 | 4.37 |  |  | 0.02 | ③ |  | 0.55 |
| ②泄水工程 | 1.27 |  |  |  |  |  |  | 1.27 |
| ③渠首工程 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | ① |  |  |  | 0.01 |
| ④交通工程 | 0.42 | 0.002 |  |  |  |  |  | 0.42 |
| ⑤表土保护 | 0.37 | 0.37 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 合计 | 7.00 | 4.76 | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.00 | 2.24 |

### 移民与拆迁

本项目建设征占地区不涉及人口、房屋拆迁及专业项目设施，无矿产资源和文物古迹，只涉及少量耕地、草地及水利设施用地。施工作业区、施工生产生活区、弃土场等临时占地在施工完成后移除设备平整土地恢复至原貌即可。

### 总平面及现场布置

#### 施工总平面布置原则

本工程枢纽各建筑物相对较分散，混凝土骨料采用购买，不涉及料场开采。因此总布置原则是：

（1）因地、因时制宜，有利于生产、方便生活，有利于管理。

（2）施工布置本着少占或不占耕地，并注意还耕。

（3）施工临时设施与永久设施相结合，以减少临时设施费用。

（4）加强环境保护，避免乱堆乱放。

（5）主要施工临时设施布置在五年一遇洪水位以上。

#### 施工平面布置

整个工程分别在大坝、溢洪道、智能化大楼和大坝巡护道路附近各布设1个施工作业区，全部为临时占地，总占地面积为0.52hm2。设置1个施工生产生活区，位于左右溢洪道之间，主要设置施工工厂、仓库房屋及配套生产服务的风、水、电系统等设施，占地约为0.13hm2。仓库和生活福利用房采用租用的方式解决。

本项目临时堆土场主要堆放剥离的表土，施工作业区剥离表土全部堆放在大坝施工作业区内集中保存；施工生产生活区表土剥离全部集中堆放在施工生产生活区内进行保存，；弃土场区剥离表土全部堆放在弃土场内集中保存。大坝回填土临时堆放在主坝下游坝库区管理范围内，占地面积为0.05hm2。

本项目设置一处临时渣场，渣场位于巴中市巴州区化成镇蟒塘坝村6社南垭坪沟—观音菩萨沟（东经106°54′58.90″；北纬31°54′05.89″），在本项目工程建设区东侧，渣场北侧为群英路，有已建道路可通达，渣土运距为2.8km，弃土场占地面积为0.67hm2，渣场为5级沟道型弃渣场，渣场原始地形表标高为386.06~394.29m，最大高差为8.23m。

项目施工生产生活区、临时堆土场、弃土场周边已有砼路面的村道相连，交通运输方便。项目不增设临时施工便道。

项目工程总平面布置图见附图3，施工平面布置图见附图4。

本项目为化成水库除险加固工程，化成水库于2015年正式划定为集中式饮用水水源保护区。本项目所有工程均不涉及一级保护区范围，项目位于一级保护区下游约1500m处，位于取水口下游约2350m处。本项目涉及的工程约有1/5位于二级保护区范围内，约4/5位于保护区外下游。本项目施工在枯水期内进行，且施工不会扰动化成水库库区水体，仅在左干渠清淤时会对左干渠清淤段水体造成扰动，该段水体位于保护区下游。本项目虽然有部分工程位于二级保护区范围内，但项目施工工期较短，且距离取水口和一级保护区较远，因此，本项目对化成水库饮用水水质造成的影响是轻微的，且随着施工的结束而结束。本项目与化成水库饮用水源保护区的位置关系见附图7。

综上，项目临时工程选址与区域规划相符，临时工程占地范围内不涉及基本农田保护区，距离居民的距离大于50m；部分临时工程位于饮用水源二级保护区范围内，但距离饮用水源取水口和一级保护区均较远；项目施工对饮用水水源造成的影响是轻微的，且随着施工结束而结束。项目不涉及风景名胜区、自然保护区和文物古迹等环境敏感目标。因此，项目临时工程选址合理。

### 建设周期及施工时序

本项目施工总工期为13个月，即从第一年6月开始施工准备，至第二年6月工程全面竣工，其中主体工程施工期为11个月（第一年7月～第二年5月）。

1、工程筹建期

工程筹建期安排在第一年6月前进行，不计入总工期，主要由业主组织进行招标、评标工作，确定施工队伍；完成征地、搬迁、场外输电线路架设等，为施工队伍进场施工创造良好的施工条件。

2、工程准备期

工程准备期安排在第一年6月，计1个月，施工单位进场完成场地平整、临时房屋、场内交通、施工辅助企业等施工所需的临时设施，进行前期施工测量、部分材料准备等。

3、主体工程施工期

自第一年7月至第二年5月为主体工程施工期，完成主体工程的施工，共计11个月。其中大坝上游放坡整治时间为当年12月至次年3月，施工过程中由业主协调降低库水位至390m，期间城镇供水采用水泵抽水至西干渠，日供水量不小于2.5万m³/d。

4、工程完建期

第二年6月为工程完建期，共1个月，完成工程的全部清理扫尾工作。

本工程施工总工期为13个月，包括施工准备期1个月，主体工程施工期11个月，完建期为1个月。

## 方案比选

### 大坝防渗方案比选

#### 大坝渗漏点分析

化成水库地质勘察报告中主副坝渗漏情况：

（1）副坝漏水点LS1：F2钻孔注水试验期间基覆界面处（桩号：坝0+738.4处，高程：395.72m）出现漏水，漏水量为0.002L/s。渗漏原因是基覆界面基岩裂隙发育，造成漏水，建议防渗处理。

（2）副坝漏水点LS2、LS3、LS4：LS2、LS3高程为394.73m，漏水量为0.007L/s；LS4高程为390.7m，漏水量为1L/s。据化成水库管理所人员介绍，是在桩号坝0+600m，高程400m的原压力管道因封堵不严实造成的漏水，建议库水位低于压力管道最低进水口高程时再复核。

（3）主坝一级马道散浸区SQ1，（桩号：坝0+030.5～坝0+043.0，高程：393m～395.5m）。渗漏原因是基岩裂隙发育，造成浸润线偏高，建议防渗处理。

（4）主坝二级马道散浸区SQ2，（桩号：坝0+064～坝0+076，高程：381.5m～382.5m）。渗漏原因是基岩裂隙发育，造成浸润线偏高，建议防渗处理。

（5）主坝散浸区SQ3：右坝脚（桩号：坝0+200.8～坝0+212.8，高程：393.00m～394.29m）存在散浸，面积约15㎡，马道排水沟汇集处渗漏量大约为0.01L/s。渗漏原因是基岩裂隙发育，造成浸润线偏高，建议防渗处理。

（6）副坝散浸区SQ4：右坝脚（桩号：坝0+679.2～坝0+700，高程：394.00m～400.11m）存在散浸，面积约25㎡，马道排水沟汇集处渗漏量大约为0.02L/s。渗漏原因是基岩裂隙发育，造成浸润线偏高，建议防渗处理。

#### 大坝防渗加固方案初选

根据大坝渗漏问题及上述分析，大坝防渗问题可采取以下两个思路进行比选：

（1）原大坝为均质土坝，可对原大坝进行灌浆加固，以恢复大坝防渗性能；

（2）对土石坝而言，若原防渗材料或防渗体加固难度大，一般可考虑新建混凝土防渗墙垂直防渗加固。

（一）各加固方案渗漏处理方案

（1）方案一：坝体充填灌浆+坝基帷幕灌浆方案

大坝灌浆加固方案考虑从坝顶高程409.80m开始钻孔灌浆，对坝体进行充填灌浆，坝基进行帷幕灌浆，并向两岸延伸，对坝基结合部位及坝基基岩防渗加固，形成封闭防渗体系。

（2）方案二：坝体混凝土防渗墙+黏土防渗，坝基帷幕灌浆防渗方案

在坝顶沿坝轴线方向增设防渗体系，坝体高程392.00m以下至基岩强风化线3.0m深处设混凝土刚性防渗墙，高程392.00m至坝顶409.80m采用黏土填筑；坝基防渗帷幕沿坝轴线延伸至两岸相对不透水层并形成封闭防渗体系。

（3）方案三：上游马道以下防渗墙加固，坝基帷幕灌浆防渗方案

布设垂直防渗加固方案

为整治接触带渗漏及坝基渗漏，从减少工程投资的思路考虑，在上游宽平台设置防渗墙+坝基帷幕灌浆，防渗墙沿上游坝坡390.3m平台轴线设置，下部深入强风化基岩线3.0m，坝基帷幕灌浆沿平台轴线延伸至两岸相对不透水层并形成封闭防渗体系。

（4）方案四：坝体纵向增强体防渗加固+坝基帷幕灌浆

为解决坝体渗漏、接触带渗漏及基岩渗漏，采用坝顶高程409.80m至基岩强风化线以下3.0m深处设混凝土刚性防渗墙，坝基防渗帷幕沿坝轴线延伸至两岸相对不透水层并形成封闭防渗体系。

（二）加固方案初选

对以上提出的防渗加固方案，从防渗效果、施工等方面进行初选。

（1）防渗加固效果及可靠性比较

①坝体与基岩接触带渗漏

方案一采用钻孔灌浆方式穿过坝体土、接触带进入基岩相对不透水层进行防渗加固，因受灌材料不同，部分结合部位存在细颗粒流失、骨料架空现象，灌浆浆液及工艺参数需根据地质条件及时调整，灌浆质量难以控制、灌浆效果难以保证。

方案二、三、四拟采用液压抓斗机、冲击钻成槽穿过坝体土至弱风化基岩，其下采用灌浆防渗，混凝土防渗墙能够彻底截断各材料易渗漏区，防渗效果可靠，其下灌浆仅在弱风化基岩灌浆，受灌材料单一，加固效果可控。方案二、三、四坝基接触带渗漏加固效果优于方案一。

②坝体渗漏控制及坝体加固处理

方案一对坝体进行充填灌浆，部分受灌坝体可以阻断坝体渗漏通道，但充填灌浆压力小，灌浆质量较难控制，灌浆效果难以预测，充填灌浆对坝体未起到增强加固作用。

方案二坝体高程392.00m以上开槽段采用黏土填筑，因坝体开槽宽度小，新填筑坝体碾压夯实困难，无法对下部填筑土体进行质量检查，难以填筑施工质量，不能保证阻断坝体渗漏通道；填土与混凝土防渗墙接触部位，刚性材料与柔性材料连接面较难处理。

方案三上游平台390.3m以上坝体未进行防渗、加固处理，一旦上部坝体出现严重渗漏或出现险情，上游防渗体系将完全失效。

方案四从坝顶高程值基岩强风化线以下3m采用纵向增强体进行坝体防渗加固，坝基进行帷幕灌浆，将彻底解决坝体、接触带、坝基渗漏问题同时对全坝体进行加固处理，但该方案投资较大。

（2）施工比较

对于坝体上部及坝肩防渗处理，一、二、四方案施工条件相当，方案三施工条件较为困难，因化成水库为巴中市城区主要供水水源，根据化成水库用水调度，水库施工期水位仅能降低至390m，方案三施工平台位于390.3m，需设置围堰，库区内土石方工程量大，库区为一级水源保护区，水环境污染难以控制。施工条件方面，方案一、二、四优于方案三。

综上，方案一、方案四是针对坝体、接触带、坝基渗漏问题进行全面整治，方案二、三坝体均未形成完整的防渗体系，化成水库于2000年进行过除险加固整治，为全面解决水库渗漏问题，本次除险加固整治设计方案拟在方案一及方案四中选择。

#### 大坝防渗加固方案比选

（1）防渗方案

方案一：坝体充填灌浆+坝基帷幕灌浆

坝体充填灌浆沿现状坝轴线单排布孔，孔距1.5m，主坝布设布充填灌浆孔161个，副坝布设布充填灌浆孔345个，灌浆总进尺5399.55m；帷幕灌浆沿现状坝轴线单排布孔，孔距1.5m，主坝布设帷幕灌浆孔192个，副坝布设帷幕灌浆孔345个，帷幕体防渗标准按灌后基岩的透水率控制，本次整治设计以5Lu进行控制，总进尺14822.63m。

方案二：坝体纵向增强体+坝基帷幕灌浆

纵向增强体是利用专用的造孔机械设备营造槽孔，泥浆护壁，用导管在注满泥浆的槽孔中浇注混凝土并置换出泥浆，筑成墙体。本方案在坝轴线处采用混凝土纵向增强体对坝体进行防渗加固，左右接大坝两岸坝肩，中间与坝基相接，以控制坝体和坝基渗流，降低坝体浸润线，防止坝体产生渗透破坏。

坝基渗漏整治采用帷幕灌浆方案，坝基防渗帷幕沿坝轴线延伸至两岸相对不透水层并形成封闭防渗体系。

根据《碾压式土石坝设计规范》、《纵向增强体心墙土石坝技术导则》（试行）规定要求，混凝土纵向增强体顶应作成光滑的楔形，插入土质防渗体高度宜为1/10的坝高，高坝可适当降低，或根据渗流计算确定；低坝应不低于2m。本次设计结合施工度汛高程及均质土坝沉降情况考虑，确定增强体顶高程为409.80m，符合规范要求。

纵向增强体布置于大坝轴线上，底部伸入强风化基岩3.0m，布置范围为大坝桩号坝0+000.00～坝0+770.00，总长度770m，最大深度52.71m，墙体采用刚性混凝土材料。

帷幕体防渗标准按灌后基岩的透水率控制：3级及其以下的透水率宜为5~10Lu，本次整治设计以5Lu进行控制，总进尺11303m。

（2）方案比较

①防渗加固效果及可靠性比较

方案一坝体充填灌浆采用钻孔灌浆方式，因充填灌浆浆液制备、灌浆压力选取具有较强的经验性，不同施工队伍使用的工艺方法均有差异，工程质量控制难度较大；化成水库坝体填土渗透系数较小，土质有弱膨胀性，充填灌浆灌浆压力小，施工过程中吃浆量无法控制，灌浆效果较难预测；同时，充填灌浆不能对坝体本身起到增强加固作用。

原2000年除险加固整治中已对主坝左右坝肩进行了灌浆补强，现状左右坝肩接触面仍有渗漏现象，充填灌浆+帷幕灌浆防渗方案对坝体与基岩接触面渗漏防治效果不甚理想。

方案二混凝土纵向增强体深度在正常施工范围内，受力条件相对简单，防渗效果明显。混凝土增强体进行防渗加固处理的工程实例较多，属于技术较成熟、应用较广泛的防渗加固方案。

方案二采用抓取法成槽穿过坝体土至弱风化基岩，其下采用灌浆防渗，混凝土纵向增强体能够彻底截断各材料易渗漏区，防渗效果可靠，其下灌浆仅在弱风化基岩灌浆，受灌材料单一，加固效果可控。

②施工比较

方案一施工速度较快，但其施工质量较难控制。方案二防渗加固较彻底、可靠，施工质量容易控制，但施工速度较慢，施工时间较长。

③环境影响比较

方案一不需要开挖坝顶，但充填灌浆的弃浆量较大；方案二纵向增强体施工平台宽度较大，需在坝顶进行小范围开挖和回填，现状坝顶宽度基本满足纵向增强体施工平台宽度要求；从对环境的影响方面比较，方案二较优。

④投资比较

方案一和方案二坝体防渗加固部分工程量及直接投资见下表，方案二直接投资高于方案一。

表3.3-1  大坝防渗方案技术经济比较

| 项目 | 方案一 | 方案二 |
| --- | --- | --- |
| 方案 | 坝体充填灌浆，坝基帷幕灌浆 | 混凝土纵向增强体 |  |
| 工程投资 | 项目 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合计 | 项目 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合计 |
|  | 钻孔（基岩） | m | 211 | 112.77 | 23794.47 | 防渗墙开槽（黏土，厚0.6m） | m2 | 109.16 | 167.48 | 18282.12 |
|  | 钻孔（坝体） | m | 77 | 148.82 | 11459.14 | 防渗墙开槽（基岩,厚0.6m） | m | 35 | 1087.21 | 38052.35 |
|  | 充填灌浆 | m | 77 | 221.55 | 17059.35 | C25混凝土防渗墙 | m³ | 78 | 650 | 50700.00 |
|  | 帷幕灌浆 | m | 211 | 386.84 | 81623.24 | 钢筋制与安装 | t | 18.26 | 6882.5 | 125674.45 |
|  | 小计 | 133936.2 |  | 232708.92 |
| 防渗效果 | 较好 | 全面防渗，防渗效果良好 |
| 施工工期 | 工期较短 | 工期较长 |
| 施工难度 | 采用常规工艺，施工难度低 | 施工难度较高 |
| 环境影响 | 弃浆量较大 | 影响较小 |

⑤方案比选

从坝体增强加固、防渗可靠性、施工及工程投资等方面综合比较，方案二优于方案一，故选定方案二作为化成水库大坝防渗加固设计推荐方案。

### 溢洪道整治方案比选

溢洪道控制段存在的问题：驼峰堰表面有空鼓现象，部分混凝土结构破损，分缝处止水失效，外观质量差。据化成水库运行中心管理人员描述，溢洪道驼峰堰的止水缝与底板连接处存在渗水问题，多处止水缝出现开裂现象，现状看是止水缝渗水，但不排除多年渗水对内部浆砌条石的影响，且施工对止水缝进行整治，对内部浆砌石部分扰动较大。因此建议驼峰堰拆除重建。溢洪道边墙经过多年运行，现状完好。方案一：按原设计结构拆除重建驼峰堰；方案二：泄洪闸与开敞式溢流堰联合泄洪。

方案一：拆除重建驼峰堰

拆除原“金包银”（浆砌块石外包混凝土）驼峰堰，采用C25抗冲耐磨钢筋混凝土按照原设计结构重建驼峰堰，泄流方式仍为全断面开敞式泄流。

方案二：泄洪闸与开敞式溢流堰联合泄洪

右溢洪道布置三孔宽8.0m，高4.0m的泄洪闸和37.0m开敞式驼峰堰，左溢洪道布置63.0m开敞式驼峰堰。堰顶高程为405.80m，泄洪闸底板高程为401.80m。

对上述两种方案进行水库调洪计算，计算结果见下表：

表3.3-2 方案比较水库调洪计算

| 项目 | 方案一 | 方案二 |
| --- | --- | --- |
| 坝顶高程（m） | 409.8 | 409.8 |
| 防浪墙顶高程（m） | 411.0 | 410.7（现状防浪墙顶高程） |
| 调洪起调水位（m） | 405.8 | 405.8 |
| 校核洪水位（m） | 409.46 | 408.98 |
| 相应最大泄流量（m³/s） | 1780 | 1796 |
| 设计洪水位（m） | 408.42 | 407.68 |
| 相应最大泄流量 | 1015 | 1056 |

由上表可知，方案一现状防浪墙顶高程不能满足规范要求，需对防浪墙进行加高。

表3.3-3  溢洪道控制段经济技术比较

| 项目 | 方案一 | 方案二 |
| --- | --- | --- |
| 方案 | 拆除重建驼峰堰 | 泄洪闸与开敞式溢流堰联合泄洪 |
| 工程投资 | 项目 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合计 | 项目 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合计 |
|  | C25钢筋砼 | m³ | 3598 | 570.28 | 2051867.44 | C25钢筋砼 | m³ | 3680 | 570.28 | 2098630.4 |
|  | 钢筋制作与安装 | t | 176.6 | 6737.13 | 1189777.16 | 钢筋制作与安装 | t | 202 | 6737.13 | 1360900.26 |
|  | 原防浪墙拆除 | m³ | 606 | 142.44 | 86318.64 | 闸门、埋件 | t/扇 | 37.95/3 | 8000 | 333960 |
|  | C25砼防浪墙 | m³ | 344 | 637.44 | 219279.36 | 固定卷扬式启闭机 | 台 | 3 | 158450 | 333960 |
|  |  |  |  |  |  | 其他（变压器、开关柜、配电箱、10kv线路等） | 项 | 1 | 3580000 | 333960 |
|  | 小计 | 3547242.60 | 小计 | 4461410.66 |
| 后期管理维护 | 运行维护简单，管理难度低 | 需要定期养护维修，后期运行成本高，汛期调度难度较大 |
| 使用年限 | 使用年限长 | 金属及机电设备使用年限较短 |
| 施工难度 | 采用常规工艺，施工难度低 | 施工难度较高 |

注：表中工程量仅为主要工程量。

经上述比较，方案二较方案一投资多91.42万元，在充分征求水库管理部门意见后，本次选择方案一作为溢洪道控制段整治推荐方案。

### 放空底洞整治方案比选

放空底洞存在的问题：根据水库管理人员描述，放空底洞进口段闸阀经过二十余年运行，进口事故闸门槽及埋件出现不同程度损坏，导致放空底洞长期漏水，闸板锈蚀严重，闸门止水系统老化，漏水严重；启闭设备老化，难以正常运行；锥形阀损坏严重，现状水流成喷射状。

方案一：更换闸门、启闭设备、止水系统等机电、金属设备；更换出口锥形阀。

方案二：拆除重建放空底洞进水口，设工作闸门，隧洞改为无压隧洞，拆除出口锥形阀，由工作闸门控制水流。

方案二施工时需将库水位降至放水孔底板高程377.80m以下，但化成水库为巴中市第二水厂的水源地，水库整治施工期间仍需进行供水，最大取水量为2.5万 m³/d。为保障供水，根据巴中市化成水库运行保护中心要求，施工期库水位仅能降至390.00m，需设围堰进行施工导流，围堰高度达12m，同时配合施工期排水，施工临时工程费用将大于工程投资。

经上述比较，本次选择方案一作为放空底洞整治推荐方案。

## 施工期工程分析

### 施工期工艺流程

本项目施工期主要内容为大坝整治，溢洪道整治，放空底洞整治，左、右、西干渠整治，交通工程，房屋建筑工程，白蚁检测，以及建设其他附属设施。对环境造成的影响主要体现在施工扬尘、施工噪声、施工废水、施工固废和生态扰动方面。这些影响较明显、易发现，随着施工活动的结束都将消除。

除险加固工程施工期工艺流程及产污环节示意图如下图所示。

图3.4-1   项目施工期工艺流程及产污环节示意图

施工期工艺流程简述如下：

1、施工准备

本项目施工准备工作包括工程计划的确定、人员配备、设备租赁、施工材料准备与运输、施工场地清理等。

2、施工导流

（1）导流方式

由于本次整治工程为已成工程，为缩短工期，减少投资，增加工程投资效益，主坝及放水设施安排在一个非汛期内完成施工。根据水库相关设计资料，本水库放空地洞底板设计高程377.80m，水库可降低至最低水位为377.80m，故本工程选用水库调蓄的方式进行施工导流。

根据本工程除险加固整治措施可得，本工程需进行水下施工的结构有：主、副坝上游坝坡六棱块衬砌，放水底孔进口闸门维修，放水底孔环形灌浆，放水底孔锥形阀更换。其中放水底孔闸门更换需进行放空洞封堵，直接采用机械更换；放水底孔环形灌浆及放水底孔锥形阀更换在闸门更换完成之后，可保证干地施工。上游坝坡六棱块最低施工水位为391.00m，需进行施工导流，因此整治工程实施时，通过放空底洞将水位降低至390.00mm（预留1m施工作业面），可满足施工要求。

（2）导流方案

本工程进行上游坝坡六棱块衬砌时，通过水库调蓄进行施工导流，放空洞将水位降低至390.00m（预留1m施工作业面），即可满足施工要求。

（3）导流建筑物

本工程水下部分建筑物施工时，通过水库调蓄控制库水位，不需另行修建导流建筑物。

3、大坝整治

（1）土石方开挖

本工程上游坝坡平整以人工修整为主，部分坚硬岩体辅以手风钻开挖；下游坝坡土石方开挖主要采用机械开挖，辅以人工，土石方开挖采用1.0m³的液压反铲挖掘机自上而下进行。土石方运输采用5～8T自卸汽车，运至坝面外规划渣场堆放，渣场应做相应的水保措施处理。

（2）防浪墙拆建

拆除主坝、副坝防浪墙，采用1m³反铲挖掘机改破碎头进行破除，人工手风钻辅助；新建C25钢筋砼防浪墙高度1.2m，厚度0.2m，基础采用C25钢筋砼墩（0.5m*0.5m），砼墩内侧恢复现有线槽，线槽净空尺寸0.3m*0.3m，采用C25砼衬砌，厚度0.15m，顶部设球墨铸铁盖板方形地沟雨水篦子（宽度0.5m，厚度5cm）。拆除砌体采用5～8T自卸汽车运输至业主指定地点堆放。

（3）六棱块铺设

主坝、副坝迎水面需延长六棱块衬砌至死水位，六棱块砼标号为C25，本工程六棱块采用外购，为边长0.3m的正六边形，厚度0.08m。用5~8T自卸汽车运输施工现场。

六棱块铺设前应对坝面进行平整，对于局部填筑不实的区域，应挖除原填筑不实部分，采用黏土重新填筑，坝体处理完毕后，采用人工进行坝面基础拉毛。坝坡修整好后，用5～8T自卸汽车把混合砂从商混站运至坝坡面，人工铺筑垫层完毕后，再行安装六棱块，六棱块安装以人工施工为主。

（4）纵向增强体防渗墙

根据坝基地层特点和总体工期要求，拟定混凝土防渗墙成槽方案为“钻劈”法，槽段间连接采用“拔管法”法施工。本工程防渗墙的主要施工机具为：抓斗挖槽机、YBG-450/800型拔管机等。

①施工平台

由于大坝坝顶宽度只有8.0m，难以满足施工要求，拟将坝顶开挖至高程408.30m高程后即可形成14.0m宽施工平台，在施工平台上布置钻机平台、槽孔导墙、倒渣平台和开槽机施工平台。

②造孔成槽

坝体成槽采用抓斗挖槽机成槽，采用多抓成槽，分主、副孔施工，每个槽孔由三抓形成。主孔的长度为2~4m，副孔的长度为1~3m。

基岩造孔成槽拟采用“两钻一抓”法进行施工，冲击钻机的凿岩能力较强，可钻进不同地层，先钻主孔为抓斗开路；抓斗抓取副孔的效率较高，形成的孔壁平整。抓斗在副孔施工中遇到坚硬地层时，随时可换上冲击钻机或重锤克服。主孔的导向作用能有效地防止抓斗造孔时发生偏斜。

槽孔宽度必须满足设计墙厚。混凝土防渗墙分两期进行施工，槽孔分段长度应考虑施工部位、成槽方法、机具性能、混凝土浇筑能力、混凝土导管布置、延续时间等，应采取措施防止坝体产生裂缝。槽孔分段长度应以确保槽孔孔壁稳定和混凝土浇筑能连续上升为前提条件，槽孔长度一般以4～6m 为宜，先施工一期槽孔，后施工二期槽孔，同一槽孔先钻主孔，后抓副孔，主孔应经检查合格后，方可施工副孔。

各槽孔开孔中心线位置在防渗墙轴线上、下游方向的误差不大于3cm。槽孔壁面应平整垂直，防止偏斜，孔斜率不得大于0.4%；孤石、漂石地层及基岩面倾斜度较大时，孔斜率应控制在0.6%内。一、二期槽孔套接孔的孔位中心线在任一深度的偏差值应能保证搭接墙厚要求。钻孔过程中如遇大块孤石，应采用其他施工方案，尽量减少对坝体的扰动，将大孤石解小后继续造孔施工。

河床平缓地段，每一槽孔的底线应尽量水平，在两岸陡坡段，每一槽孔的底线不超过2～3级梯坎型式。相邻两主孔终孔深度差小于1.0m时，其中间副孔深度与较深的主孔之差不得大于相邻两主孔孔深之差的1/3；相邻主孔终孔深度之差大于1.0m时，其中间副孔深度应取岩样进行基岩鉴定确定，但其终孔深度与较深主孔深之差不得大于1.0m，且副孔孔底高程不得高于两主孔高程的中间位置；槽孔浇筑混凝土时，须将导管布置在较深的主孔或副孔内，以保证防渗墙与基岩嵌接良好。

③接头管拔管成孔施工

吊车配合接头管下设，在下设过程中速度不宜过快，下管时应尽量下到孔底，但下管时如遇障碍物或孔形较差应立即停止下设，并将接头管上提一定的高度；接头管下设完成后使用起拔机上下反复拔、放几次。

接头管起拔施工须掌握好起拔时机，起拔早了混凝土尚未初凝，会造成孔壁坍塌，不能成孔；起拔时间晚了，混凝土对接头管黏结力、摩擦力增加，容易造成起拔困难发生”铸管”事故，危及孔口的安全，终凝后再起拔的做法要坚决禁止。混凝土的脱管龄期是混凝土在一定压力作用下能成型的时间。在混凝土开浇时必须取样，并观察其凝结及成型情况，当其强度达到了足以承受上部混凝土重量时，可将该试块的龄期定为最小脱龄期。必须详细掌握混凝土的浇筑情况，施工前应绘制能够全面反映混凝土浇筑、导管提升、接头管起拔过程的记录表。该记录表上既有各种施工数据，应有多条过程曲线，能直观地判断各部位混凝土的龄期、应该脱管时间和实际脱管时间。

在拔管施工前，即在混凝土浇注刚开始，开浇时间约3小时左右，应微动接头管，活动接头管的间隔时间不宜超过半小时，每次提升一小段距离，然后再在接头管自重的情况下自由下落，使其插入混凝土内。微动的时间不宜过早，也不宜过于频繁，否则会对混凝土的凝结和孔壁稳定不利。

当底管混凝土的龄期达到确定的脱管龄期后，就可以按照一定的速度逐步起拔。起拔时密切关注压力表的变化情况，发现起拔阻力有异常的增大，不管混凝土是否达到脱管龄期都应立即起拔，使压力降至控制压力范围内，合理使用大、小泵起拔，小泵主要以微动、永动进行起拔，当起拔压力超过正常起拔压力范围，立即使用大泵迅速起拔直至压力降低至最小起拔压力为止。在起拔施工的最后阶段应注意及时向管内续浆，并适当降低拔管速度，最后一节管在孔内应停留较长时间，以防止孔口坍塌。

④固壁泥浆

固壁泥浆的土料可选择膨润土、黏土或两者的混合料。根据施工条件、成槽工艺等因素进行选择，优先选用膨润土，以有效保证孔壁稳定，防止坝体裂缝。新制的固壁泥浆性能指标应满足《水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范》（SL174-2014）的要求。配合比应根据地层特性、钻孔方法、泥浆用途，通过试验选定。

⑤终孔及清孔

槽孔终孔验收合格后进行清孔换浆。清孔换浆结束1h后，孔内沉淀物不超过10cm。二期槽孔清孔换浆结束前，应用钢丝钻头刷洗槽段接头混凝土孔壁的泥皮（采用预埋套接管法），以刷子钻头上基本不带泥屑及槽底淤积层厚度不再增加为合格标准。

⑥下设预埋管

为避免在防渗墙内钻孔，在防渗墙浇筑混凝土以前预埋灌浆管进行防渗墙下基岩帷幕灌浆。在防渗墙内预埋一排灌浆管，孔距为1.5m，预埋管采用Φ110mm 的钢管，下设时采用钢筋定位架固定。每节管两端加工丝扣，管与管之间采用管箍连接。

根据槽孔划分情况、接头方式等调整钢筋保持架的长度，确保相邻的预埋管间距满足设计要求。根据预埋管所处的部位，对应槽孔底部高程的变化，准确调整管底部的深度与之相适应。预埋管底口缠过滤网，防止混凝土进入管内。

用Φ22mm 钢筋制作定位架。预埋管与定位架通过绑扎或焊接连接为一整体桁架，钢桁架在预先做好的加工平台上进行。定位架在垂直方向的间距为5m。每段桁架高度应据槽孔孔深分节制作。为避免起吊时桁架变形，一方面要选好起吊位置，另一方面，可考虑在灌浆管部位加设槽钢、钢管等刚性体，以增加灌浆管桁架的整体起吊刚度。

预埋管钢桁架采用吊车分节起吊，孔口连接，整体下设。将最底节预埋管钢桁架吊入槽内，其顶部外露导墙顶1.5m 左右，用2 根加强型钢横向穿过预埋管钢桁搁置并架立在导墙上；起吊第二节预埋管钢桁架，经对中调正垂直后即可进行管箍对接。当全部预埋管桁架对接完毕后，利用吊车进行整体下设。下设时一定安全、平稳，对应好桁架在槽中的位置。

对下设完成的预埋灌浆管的孔口采取必要的保护措施，防止杂物进入管内。

⑦墙体混凝土浇筑

防渗墙墙体混凝土物理力学指标必须满足设计指标要求，应通过试验确定防渗墙混凝土配合比，防渗墙混凝土采用普通混凝土，混凝土的胶凝材料用量不少于350kg/m3，水胶比不大于0.6，砂率不小于40%。防渗墙混凝土采用泥浆下直升导管法浇筑，自下而上置换孔内泥浆，在浆柱压力的作用下自行密实。由于浇筑过程不能直观了解，质量问题不易及时发现，施工时必须加强管理，严格按照工艺要求操作。

混凝土浇筑导管采用快速丝扣连接的Φ250mm的钢管，在每根导管的上部和底节管以上部位设置数节长度为0.3～1.0m 的短管，导管接头设悬挂设施，以便在接近浇筑完毕时能根据需要随时拆卸、提升导管。导管及其接头使用前进行相关的检验试验，合格后方可使用。开浇时导管底口距孔底应控制在15～25cm范围内，导管上端伸出孔口的长度应尽量减少，能在连接件下面插入支承架即可，导管的顶端配有混凝土进料漏斗，其高度便于混凝土的卸料。导管应布置在防渗墙中心线上，距离槽孔两端或接头管的距离宜为1.0m～1.5m，导管间距不宜大于4.0m，每个槽孔段布设2～3根导管，导管依次下设，当槽孔底面高差大于25cm 时，导管应布置在其控制范围的最低处。

混凝土罐车送料浇筑混凝土成墙。混凝土开浇时采用压球法开浇，每个导管均下入可浮起的隔离塞球。开始浇筑混凝土前，先在导管内注入适量的水泥砂浆，并准备好足够数量的混凝土，以使隔离的球塞被挤出后，能将导管底端埋入混凝土内。混凝土采取连续浇筑，一般情况下，槽孔内连续浇筑速度控制为：混凝土上升速度不小于2m/h，最佳上升速度不小于4m/h，并连续上升至墙顶有效高程。

⑧特殊情况处理措施

A、塌孔及漏浆处理

造孔过程中，如遇漏浆，则采用加大泥浆比重，投堵漏剂等处理，如遇大量漏浆应立即起钻，中断造孔，迅速向槽孔内补充泥浆，保持浆面高度不低于导墙底部，向槽孔内投放黏土、水泥、锯末或高速凝材料等进行堵漏处理，冲击钻挤实钻进，确保孔壁、槽壁安全。施工过程中，要加强泥浆损失测估，准备好足够的堵漏材料及时处理。

由于施工过程中的各种不确定性，造孔中可能出现塌孔。发现有塌孔迹象，首先提起施工机具，根据塌孔程度采取回填黏土、柔性材料等处理；如孔口塌孔，采取布置插筋、拉筋和架设钢木梁等措施，保证槽口的稳定。如槽内塌孔情况有趋严重的形势时，可浇筑固化灰浆（一种快速防渗措施，固化后的材料类似牙膏状）后重新造孔。

B、浇筑堵管、铸管事故处理

混凝土的浇筑质量是防渗墙施工成败的关键环节，防渗墙的浇筑应严格按照规范的规定执行，有效地控制混凝土的搅拌质量及按规定掌握导管的埋深，是避免发生堵管的关键措施。发生堵管时可利用吊车上下反复提升导管进行抖动，疏通导管，如果无效，可在导管埋深允许的高度下提升导管，利用混凝土的压力差，降低混凝土的流出阻力，达到疏通导管的目的。当各种方法无效时，可考虑重新下设另一套导管，新下设的导管底部应完全插入混凝土面以下，然后用小抽筒将导管内的泥浆抽吸干净，方可继续进行混凝土的浇筑。如混凝土防渗墙在浇筑过程中发生铸管事故而影响质量时，凿除已浇筑的混凝土，重新清孔换浆进行浇筑。

C、孔斜超标处理

当槽孔施工发生孔斜时，将使墙体的有效厚度减少以及影响墙体的连续性，可采取下列措施：改变钻头规格、形状。冲击钻机施工中要勤测勤量，及时掌握孔形情况，如发现偏斜，可在钻头上加焊一圈钢筋，扩大钻头直径，扩孔改变孔斜；或在孔斜的相反方向加焊耐磨块进行修孔，冲击钻机修孔。冲击钻机造孔中如果发生孔斜，可用10～25cm石料回填至偏斜段顶部，重新进行该段造孔，并加大造孔过程中的测斜密度，严加控制进行修孔。

⑨防渗墙质量检查

施工过程中应对槽孔建造、泥浆配制及使用、清孔换浆、钢筋笼加工运输及下设、混凝土浇筑等质量进行检查及控制。墙深质量应在成墙一个月后进行检查，检查内容为墙体的均匀性、可能存在的缺陷和墙段接缝。检查采用钻孔取芯和其它无损检测等方法。检查孔的位置和数量，由发包单位、监理单位会同有关单位研究确定。

（5）灌浆工程

灌浆工程主要是主坝、副坝坝基帷幕灌浆。具体工序为：钻孔→冲洗→压水试验→灌浆→回填封孔。各工序严格按《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（SL62-2014）进行。在施工前应作灌浆试验，来确定有关灌浆参数，现将灌浆施工中的有关问题作如下说明。

图3.4-2  帷幕灌浆工艺流程图

帷幕灌浆沿现状坝轴线单排布孔，孔距1.5m，主坝布设布帷幕灌浆孔186个，18个检查孔，副坝布设帷幕灌浆孔345个，34个检查孔。根据《碾压土石坝设计规范》（SL274-2001），帷幕体防渗标准按灌后基岩的透水率控制：3级及其以下的透水率宜为5~10Lu，本次整治设计以5Lu进行控制，总进尺11303m。技术要求如下。

①钻孔设备采用回转式地质钻机配金刚石钻头；采用孔口封闭、自上而下分段循环灌注，分二序，逐序加密，灌浆设备采用高压水泥灌浆泵，配双桶式搅拌桶。灌浆使用的压力表均需校准，其允许误差不得大于5％。

②施工前钻先导孔作灌浆压水试验以进一步核实相对不透水层界限，控制标准按小于5Lu执行。

③灌浆采用自上而下分段灌注，每段长度5米，可根据实际情况适当加大或减小。

④灌浆压力应根据现场灌浆试验确定，初始压力为0.2MPa；灌浆前须进行裂隙冲洗，压力为灌浆压力的80%；灌浆材料采用普通硅酸盐水泥浆，灌浆浆液浓度应由稀到浓，其水灰比可参照5:1、3:1、2:1、1:1、0.8:1、0.6:1、0.5:1七个比级逐级递增。

⑤灌浆检查孔数量为灌浆孔总数的10％，且一个单元工程内至少应布置一个检查孔，帷幕体透水率值的检查标准不大于5Lu。

（6）下游框格梁施工

主坝、副坝下游坝坡按照现状坡比进行平整，采用C25砼矩形框格梁+C25砼预制空心六棱块。C25砼预制空心六棱块为正六边形，边长0.5m，厚度8cm，深度15cm。

框格梁断面尺寸为0.3m×0.3m，间排距为5m，采用人工进行开槽，开槽完成后人工清理框格梁基础，弃土采用5~8t自卸车运输至指定地点。钢筋笼预制完毕后，放入槽内，辅以人工定位，模板采用木制模板，安装方便，便于拆卸，混凝土采用人工入仓，每12m为一仓，剩余不足12m单独浇筑一仓。

C25砼预制空心六棱块为正六边形，边长0.5m，厚度8cm，深度15cm，从预制场定制购买，采用5~10t自卸汽车运至施工现场，人工铺设。

混凝土直接从商混站购买，采用罐车运至施工现场，人工手推车入仓，用插入式震动器捣实，人工抹面，养护28天。

（7）排水棱体整治

主坝现状排水棱体淤堵，需对现有排水棱体进行拆建。排水棱体拆除以机械施工为主，采用1m³挖掘机进行拆除，拆除时自上而下开挖，开挖坡比1:1；拆除过程中应尽量保留棱体完整，可用于后期棱体恢复，拆除后棱体可利用部分就近堆放，不可利用部分运至业主指定位置丢弃。

新建棱体采用干砌块石衬砌，部分材料可利用拆除部分，棱体与坝体结合处铺设土工布反滤层，棱体外侧铺设0.6m厚C25砼预制块。

4、溢洪道整治

本工程溢洪道位于主坝左坝肩，距主坝约140米，堰型采用开敞式驼峰堰，中段以鱼嘴隔开分左右溢流堰，溢洪道由进口段、溢流段、泄槽段组成。本次溢洪道整治内容为溢流堰拆建。

溢流堰拆除以机械施工为主，采用3m³的挖掘机（带破碎头）破除，弃渣采用3m³的挖掘机铲装、5～15t的自卸汽车运输出渣。

土方开挖主要为堰前堆积物清理，以机械开挖为主，采用1m³挖掘机开挖，辅以人工清理，装1~5t的自卸汽车运至指定渣场弃置。

砼采用C25钢筋砼，商混站购买，泵送入仓，人工平仓，平板及软轴插入式振捣器振捣密实，养护28天。

5、放空底洞施工

（1）放空底洞封堵

结合国内现有工程案例，本项目采用安装临时闸门的方式进行放空底洞的封堵，待水库放水至高程390m时，采用100t汽车吊（臂长50m），自坝顶吊出拦污栅（拦污栅总重6.3t），吊装前由专业潜水员下水固定拦污栅；拦污栅吊出后，再采用汽车吊将临时闸门（临时闸门13t）下放，由专业人员站在拦污栅检修平台进行定位，水下采用专业潜水员进行观察，避免闸门封堵不严。

（2）喷涂聚脲弹性材料

①基面处理

对需封闭范围的内衬表面采用砂轮打磨，要求打磨掉浮浆露出混凝土骨料，不留阶坎，砂轮打磨处理后，检查基层，对基层凹凸不平部位、孔洞、和裂缝部位采用环氧树脂腻子厚聚合物水泥砂浆填抹平。等抹平材料固化后再打磨平。

对隧洞进行分段施工，打磨完成后，用高压风清扫，不得留有泡沫板残渣、混凝土灰渣和尘土，以形成新鲜基面。

②底涂施工

采用环氧型底涂，涂刷第一遍然后使用环氧腻子进行缺陷修补，待腻子表干后进行第2遍环氧型底涂涂刷（封闭腻子），表干后48h内涂刷聚氨酯类底漆。

③贴边保护

底涂施工完成后，为了避免对喷涂工作面以外的混凝土面造成污染，同时为了保护聚脲喷涂面的整洁，需要对聚脲喷涂两侧粘贴牛皮纸或其他材料进行贴边保护，不需要喷涂的地方用牛皮纸盖住。

④聚脲喷涂施工

在喷聚脲前，先进行试喷，以确定喷射效果，如喷射的速度、胶凝时间等。当聚脲喷出至基层时几乎已近凝胶，涂层完全固化的凝胶时间5~10s较为合理，当凝胶时间较长时，已出现聚脲喷涂流淌现象，导致聚脲厚度不均。涂喷前必须确认吐出量及配合比是否正常，严格控制出料比例（A、B液质量比1:1）及速度（2.5~3.0L/min），参考用量为每毫米的涂料使用量为1.2kg/㎡。

同一位置喷涂2~4遍，纵横交叉连续喷涂至所需厚度。喷枪口与喷涂面宜垂直保持60~100cm，走枪以一枪的3/4~4/5为准，按约每2秒一步的行进速度控制；第一遍尽可能喷薄一些，走枪速度要稍快，同一位置喷涂第1遍后，应待涂层凝固1min左右后，再喷第2遍。

聚脲涂层厚度不小于3mm。

喷涂环境：宜在温度10~50℃，相对湿度小于85%的条件下进行。

喷涂施工时应保证表面平整，表面无气孔、气泡、褶皱；涂层厚度要均匀，层间不得有水或灰尘，确保各层黏结良好。

⑤聚脲修边

喷涂完成后，及时对聚脲边缘进行修整，已达到平整美观的效果。

⑥防护

施工完成后，应注意养护，尤其是底部喷涂范围，应采取防护措施避免完成喷涂的聚脲受损。

6、金属结构及设备安装

大坝枢纽区金属结构及设备安装工程主要为放空建筑物、各干渠渠首的闸门、阀门及启闭机安装。输水工程部分金属结构主要为设置在管线上的放空兼冲沙阀、复合式排气阀、检修（排气阀）阀及分水干管处的工作阀等。

（1）闸门制作与安装

闸门门叶、埋件和拦污栅统一在厂家制作完成，由项目技术负责人组织厂家的专职质检人员、工艺技术人员、生产班组长一起对闸门进行自检，自检合格后，报建设单位及监理单位进行出厂验收。验收合格后，出具合格证后，方准起运到工地。

（2）启闭机设备安装

启闭机设备须经业主、工程监理验收后，施工单位进行验收、清点，作好标识，妥善保管，待具备安装条件后倒运到工地，由汽车吊、手电葫芦配合专业队伍安装和调试。

（3）取水工程及输水工程闸阀安装

取水工程出口及输水工程的各个闸阀须经业主、工程监理验收后，施工单位进行验收、清点，作好标识，妥善保管，待具备安装条件后，由载重汽车运输到工地，汽车吊或挖掘机配合人工安装就位。

7、交通工程

本工程整治坝脚巡护道路1处，长度200m。现状为土路；新建坝脚巡护道路1处，长度193m。均采用彩色沥青混凝土铺设，混凝土自商混站购买泵送入仓，人工平仓，平板及软轴插入式振捣器振捣密实，养护28天。

图3.4-3   道路工程工艺流程图

8、码头工程

本次水库整治巡库船码头一处，采用钢筋混凝土结构，位于副坝桩号0+540处，土石方开挖采用1m³挖掘机铲装，5～15t的自卸汽车运输出渣。混凝土采用商砼，泵送入仓，人工平仓，平板及软轴插入式振捣器振捣密实，养护28天。

图3.4-4   本项目巡库船码头工程工艺流程图

9、桥梁工程

本次水库整治拆建桥梁一座，该处桥梁位于左溢洪道K0+201.8处，现状为拱桥，采用3m³挖掘机（带破碎头）配合装载机进行拆除，5～15t的自卸汽车运输出渣。混凝土自商混站购买。泵送入仓，人工平仓，平板及软轴插入式振捣器振捣密实，养护28天。

图3.4-5  桥梁工程工艺流程图

10、其余工程施工

（1）管理房施工

管理用房改造内容为内墙面、外墙面、地面、屋面防水、顶棚材料翻新、门窗工程。具体按施工设计图实施。

（2）景观工程施工

景观亭主体为钢筋砼结构，盖琉璃瓦。除亭子柱增设门窗外，其他全部刷氧化铁红3遍，增加门窗刷聚氨酯5遍，亭子柱刷大红油漆3遍。具体按施工设计图实施。

### 施工期主要污染工序

1、废水

本工程施工期产生的废水主要为施工废水、施工机械及车辆冲洗废水及施工人员的生活污水，施工废水和施工机械及车辆冲洗废水主要污染因子是SS和油污，生活污水主要污染因子为BOD5、COD和氨氮等。

2、废气

本工程施工期产生的废气主要为挖填方和建筑材料堆放过程中产生的扬尘；施工运输车辆行驶过程中产生的汽车尾气和道路扬尘；左干渠清淤散发的少量恶臭；桥面和路面铺装过程产生的少量沥青烟。

3、噪声

本工程施工期产生的噪声主要为施工作业现场的施工机械设备噪声，包括挖掘机、装载机等噪声影响；以及施工阶段物料运输车辆行驶过程中产生的交通噪声。

4、固体废物

本工程施工期产生的固体废物主要为施工产生的弃土、建筑垃圾、左干渠清淤产生的少量淤泥以及施工人员产生的生活垃圾。

5、生态

本工程施工期生态影响主要为施工生产生活区等临时占地对地表植被造成破坏；施工降水对化成水库水生生物的影响；地表扰动，土质松散，易造成水土流失影响。

### 施工期主要污染物排放及治理措施

#### 施工期大气环境污染物排放及治理措施

本工程施工废气主要来自场地平整、土石方堆放、基础工程及主体工程施工、建筑构筑物拆除工程、材料运输时产生的扬尘，左干渠清淤产生的恶臭，以及施工燃油设备和运输车辆产生的废气、道路及桥梁路面铺装时产生的沥青烟。

1、施工扬尘

施工期的扬尘会对周围环境空气质量有一定影响，主要是主体工程施工中由于挖方、回填、搬运泥土、表土堆积，以及建筑材料的装卸、运输、堆放过程中有大量尘埃逸散到周围空气中。

影响施工扬尘产生量的因素主要有： ①土壤含水量：含水量高的材料不易产生扬尘。 ②土壤粒径大小：颗粒粒径越大，越不容易飞扬。土壤颗粒物的粒径分布大致为：>0.1mm 的占76%，粒径在0.05~0.10mm 的占15%，粒径在0.03~0.05mm 的占5%，粒径<0.03mm 的占4%。在没有风力的作用下，粒径小 于 0.015mm 的颗 粒物 能够飞 扬，当风速为3~5m/s 时， 粒径为0.015~0.030mm 的颗粒物会被风吹扬。③气候条件：风越大、湿度越小，越易产生扬尘，当风速大于3m/s，就会有风扬尘产生。 ④运输车辆和施工机械行驶速度：行驶速度越快，扬尘产生量越大。

一般情况下，施工场地在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果在施工期间对施工场地实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。因此，抑制施工扬尘最有效的措施就是对施工场地定时洒水和进行清扫。

（1）土石方开挖回填扬尘

土方的开挖和回填作业产生的 TSP 污染严重程度与气候条件有关，大风时对下风向的污染影响较大，一般在距施工现场100～150m 范围以外 TSP 浓度可符合有关标准的规定和要求。而本项目在开挖过程中土石方开挖以机械开挖方式，由于开挖土石方粒径较大，土石方开挖过程中扬尘产生量较小。根据水利工程施工现场类比分析，扬尘粒径大部分大于10μm，在重力作用下短时间内可沉降到地面，影响范围有限，一般污染范围为半径 50～100m 以内，对下风向影响距离稍远一些。施工期间会造成施工区内局部范围空气中 TSP 浓度在部分时段超过二级标准要求，其影响对象主要是施工人员和临近施工区分布的办公区人员和居民。采取洒水降尘措施后可以有效控制扩散，对施工区周围的大气环境质量影响不大。

（2）临时堆土场和建材堆存区扬尘

施工期间露天土石方堆场和裸露场地的风力扬尘也是施工扬尘的一大来源。由于施工的需要，一些建材或开挖土石方需露天堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。因项目开挖土石方粒径较大、湿度高，起尘量小，不易起尘。

（3）运输车辆扬尘

施工期汽车运输产生的扬尘对道路两侧一定范围会造成污染，扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。

表3.4-1为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。

表3.4-1	  在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘	单位：kg/辆·km

| P车速 | 0.1(kg/m2) | 0.2(kg/m2) | 0.3(kg/m2) | 0.4(kg/m2) | 0.5(kg/m2) | 1(kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5(km/h) | 0.051056 | 0.085865 | 0.116382 | 0.144408 | 0.170715 | 0.287108 |
| 10(km/h) | 0.102112 | 0.171731 | 0.232764 | 0.288815 | 0.341431 | 0.574216 |
| 15(km/h) | 0.153167 | 0.257596 | 0.349146 | 0.433223 | 0.512146 | 0.861323 |
| 25(km/h) | 0.255279 | 0.429326 | 0.58191 | 0.722038 | 0.853577 | 1.435539 |

由此可见，运输车辆动力起尘与车速、地面清洁程度等有密切关系。在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越 大。因此限速行驶和保持路面清洁是减少运输车辆动力起尘的有效办法。

为减少起尘量，在出入口设置洗车台，对进出车辆进行冲洗、洒水降尘措施，可有效减少施工道路扬尘污染，限制车辆行驶速度， 且车辆扬尘多属间歇性排放，其影响范围仅限于道路两侧附近，对周围环境质量空气影响较小。

2、施工机械废气和运输车辆尾气

本项目施工场地车辆和各种燃油机械比较分散，尾气排放源强相对较小，主要污染因子为SO2、NOx、CO和未完全燃烧的THC，为非连续间歇式排放。由于施工时间短，废气产生量较小，且施工现场周围开阔，有利于废气的扩散，同时废气污染源具有间断和流动性的特点。在采取加强机械设备的保养与合理操作；多选择使用电动工具和低排放量的机械设备，禁止使用不能达标排放的机械设备；设计合理的施工流程，进行合理的施工组织安排，减少重复作业；严格控制运输时段和运输路线等措施后，施工机械废气和运输车辆尾气不会对周边大气环境造成明显不利影响。

3、清淤恶臭

本项目左干渠部分段需要进行清淤，清淤长度为199m，淤泥量较少；淤泥主要为泥沙，淤泥腐殖质含量少，恶臭产生量小，且这种影响是暂时的，随着施工期的结束影响也随之消失。为避免在清淤产生的臭气对周围环境的影响，通过强化清淤作业管理，保证清淤设备运行稳定，可以减少清淤过程臭气的产生。采取清淤段干渠两岸建挡板、加强对施工人员的保护、运输路线避开人口集中区、日产日清等措施，把清淤恶臭影响降至最低。

4、沥青烟

本工程桥面和道路采用商品混凝土铺装，商品混凝土采用购买形式运至施工现场进行铺装，不在现场拌合。沥青烟雾中含有THC、TSP 及苯并[a]芘（B[a]P）等有毒有害物质，有损于操作人员和周围居民的身体健康。由于本项目沥青从巴中市已有的沥青拌和站购买，工程本身不进行沥青拌和，故仅在沥青摊铺过程中会产生少量的沥青烟雾。项目施工过程中产生的沥青烟尘较少，且能迅速的扩散，不会对施工人员和周围的居民产生明显的影响。

综上，项目施工期将会对施工场地周围的环境空气质量造成一定影响，但这些影响随着施工期的结束而消失。因此，项目施工期不会造成项目所在地环境空气质量明显恶化。

施工期产生的废气采取相应措施防治后不会对施工场地周围的环境空气质量造成明显不利影响。因此，项目实施后不会对项目区域环境空气质量造成明显影响。

#### 施工期地表水环境污染物排放及治理措施

本项目施工期间产生的废水主要包括施工废水、施工机械及车辆冲洗废水及施工人员产生的生活污水。

1、施工废水

施工废水包括坝内施工废水以及坝外施工废水。坝外（指背水坡一侧）施工废水指的是输水涵管钻孔灌注桩废水、钻孔产生的泥浆水、防渗工程产生的清洗水以及试压水、施工设备冲洗废水。坝内施工废水（指迎水坡一侧）为面板浇筑废水，输水涵管钻孔灌注桩废水等。

本项目施工产生的泥浆水及雨水冲刷等水污染源与施工条件、施工方式及天气等综多因素有关。本项目施工期坝外（指背水坡一侧）的废水量为5m3/d，坝内（指迎水坡一侧）施工废水量为 3m3/d，主要污染物是 SS；本工程施工期为13个月，共产生废水3120m3。根据水利工程施工经验，一般生产废水偏碱性，水质悬浮物浓度较高，其 SS 浓度达3000mg/L-5000mg/L，悬浮物的主要成分为土粒和水泥颗粒等无机物。工程比较分散，排放量均较小，工程排放水域不涉及水源地和集中取水口。本项目在临时施工场地设置 1 座10m3的临时沉淀池，处理后的施工废水全部回用于施工场地内洒水降尘，不外排。

2、施工机械及车辆冲洗废水

机械车辆冲洗排放的废水中悬浮物和石油类含量较高。根据施工组织设计，工程施工车辆及机械约84台，每天冲洗一半的机械设备，按车辆冲洗用水量 25m3/车·月计。预计工程13个月的施工期内共产生废水13650m3，排放强度 35m3/d。由于机械车辆冲洗排放的废水中悬浮物和石油类含量较高，若含油废水随意排放，会影响周围水域水质、降低土壤肥力。在机械停放场四周布置排水沟，地势低洼处建 1个40m3的隔油沉淀池对施工机械及车辆产生的冲洗废水进行处理，冲洗废水经集水沟收集进入隔油沉淀池处理后，全部回用于车辆冲洗、施工现场降尘等，不外排。

3、生活污水

本项目施工期间施工人员生活污水主要为盥洗废水、粪便污水等。施工高峰期施工人员约50人，人均生活用水量以人均50L/d，污水排污系数按0.8，高峰期最大生活废水排放量为2m³/d，工程施工期13个月，整个施工期产生的生活污水为780m3。施工期间产生的生活污水依托化成水库已建化成池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准后排入市政污水管网，然后化成镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级 B 标准后最终排入化成河。

4、施工对水体的扰动及水质影响分析

本项目主要为化成水库除险加固项目，项目主要对水库大坝、放水设施等进行维修加 固，不对水库水体进行扰动，清淤仅在左干渠内进行，不对水库进行底泥清淤；不会对水库的水文情势产生影响。

左干渠清淤时会对渠内的水体进行扰动，产生的悬浮物会对清淤段及下游水质造成影响。本项目仅在左干渠长199m的范围内进行清淤，清淤量小，施工时间短，施工结束后，水体会迅速恢复澄清，水质能够得到改善。

项目施工期废水均采取相应措施处置，禁止排放废水至水库，项目临时施工场地位于大坝下方开阔地，施工作业不会对水库水质产生扰动。

综上所述，本项目施工期产生的废水经过相应措施处理后不会对项目周边地表水环境造成明显不利影响。

#### 施工期噪声的产生及治理

施工期噪声主要分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如反铲挖掘机、推土机、装载机、蛙式打夯机、振捣器等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、施工材料的撞击声等，施工车辆的噪声属于交通噪声。其中，影响最大的是机械噪声，其声源强度一般为80~100dB(A)，可能对作业人员和场址周围环境造成一定的影响。建设单位需要要严格按照作业时段及其内容进行监督管理，使施工期间的场界噪声以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求的标准，减少对周围环境的影响。

（1）噪声预测公式

点源公式：

式中：Lr——距离源r处的A声级，dB(A)；

Lro——距声源ro处(1m)的A声级，dB(A)；

ro、r——距声源的距离，m。

噪声叠加公式：

式中：L——某点噪声总叠加值，dB(A)；

Li——第I个声源的噪声值，dB(A)；

n——噪声源个数。

（2）预测结果

采用上述点源距离衰减模式预测，主要机械设备噪声随距离的衰减预测结果见表3.4-2：

表3.4-2    主要机械设备噪声随距离的衰减预测结果

| 机械名称 | 噪声预测值dB（A） |
| --- | --- |
|  | 5m | 10m | 20m | 30m | 40m | 50m | 100m | 150m |
| 液压反铲挖掘机 | 85 | 71 | 61 | 57 | 54 | 52 | 45 | 42 |
| 装载机 | 90 | 76 | 66 | 62 | 59 | 57 | 50 | 47 |
| 装载机 | 85 | 71 | 61 | 57 | 54 | 52 | 45 | 42 |
| 推土机 | 80 | 66 | 56 | 52 | 49 | 47 | 40 | 37 |
| 推土机 | 85 | 71 | 61 | 57 | 54 | 52 | 45 | 42 |
| 蛙式打夯机 | 90 | 76 | 66 | 62 | 59 | 57 | 50 | 47 |
| 自卸汽车 | 90 | 76 | 66 | 62 | 59 | 57 | 50 | 47 |
| 插入式振捣器 | 95 | 81 | 71 | 67 | 64 | 62 | 55 | 52 |
| 平板式振捣器 | 100 | 86 | 76 | 72 | 69 | 67 | 60 | 57 |
| 制砼搅拌机 | 90 | 76 | 66 | 62 | 59 | 57 | 50 | 47 |
| 潜水泵 | 85 | 71 | 61 | 57 | 54 | 52 | 45 | 42 |

（3）施工期噪声影响分析

项目建设产生的噪声对周围区域环境有一定的影响，这种影响是短期的、暂时的。根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），施工场界噪声排放限值为：昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。从表4-1可知，在不采取积极降噪措施情况下，仅凭距离衰减，昼间在距施工机械30m（平板式振捣器为40m）处噪声才符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值，而夜间则需要在距施工机械150m外才能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值。

项目施工期各机械设备的声源强度为80~100dB(A)，根据本项目周边环境保护目标分布情况，由于大坝附近两处机关办公区与施工点距离较近，因此施工噪声对办公区内人员日常工作办公生活影响较大，必须积极采取降噪措施。在进行项目施工时应严格按照环评提出的措施要求，通过采取优化施工组织，合理安排设备运作时间，尽量避免临近的几个高噪声机械同时施工；严禁夜间施工，采取低噪声设备，合理布置施工平面，强化隔声效果，对机械设备进行减振处理，对个别噪声较大的设备应安装消音、减振设备；同时加强对运输车辆管理，严禁鸣笛等措施对项目周围的居民点等进行保护。

项目在施工过程中按照上述措施严格执行，加强施工期环境管理，施工机械保持良好运行状态，可有效减缓施工期噪声对周围敏感点的影响，降低施工期噪声污染。另外，项目施工期较为短暂，施工噪声的影响均会随着施工期结束而消失。因此，项目施工期不会对周围声环境产生明显不利影响。

#### 施工期固体废物的产生及治理

本工程施工过程中产生的固体废弃物主要来自工程开挖产生的土石方，左干渠清淤产生的淤泥，施工过程产生的建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾。

1、土石方

本工程土石方主要来源于挡水工程施工土石方开挖与筑填；泄水工程施工土石方开挖与筑填，渠首工程施工土石方开挖与筑填以及交通工程施工土石方开挖与筑填。

本项目建设过程中开挖土石方7.00万m3，回填土石方4.76万m3，剩余土石方量为2.24万m3。弃方全部运至弃渣场弃置。

2、建筑垃圾

施工建筑垃圾主要来源于建筑施工中的废物，如水泥、砖瓦、石灰、沙石、废材料、废包装袋等，产生量为1100t，废材料、废包装袋及时外售给废品回收单位，尽量回收利用，不可回收利用的运至建筑垃圾堆场集中堆存。

3、生活垃圾

施工人员施工现场产生的生活垃圾按人均日产生活垃圾0.5kg计，施工人数按50人计，施工时间为13个月，经计算，施工期生活垃圾产生量为9.75t，生活垃圾分类收集，交环卫部门清运。

4、清淤淤泥

本工程会对左干渠清淤，清淤过程中会产生的少量淤泥，产生量约2.5t。左干渠内的水全部来自化成水库，水质较好；由于左干渠右岸边墙存在部分垮塌，清淤的淤泥主要为岸边冲刷进入渠道内的泥沙。清淤出的淤泥经自然干化后运至弃土场。

通过采取上述措施，项目施工期产生的固体废弃物均可得到有效的处置，不会对周边环境造成二次污染。

#### 施工期地下水及土壤环境影响分析

本项目为水库除险加固工程，属于防洪治涝工程，施工期不开采使用地下水。因此，本次评价不开展地下水环境影响评价。

工程设有一处弃土场，施工期弃土堆存将增强区域土壤侵蚀强度，造成新增水土流失危害，影响工程区河流水质，破坏区域土壤环境，临时改变土地利用状态，植被将被破坏， 待工程完成后，进行复耕和植被恢复后，影响是暂时的。

#### 施工期生态环境影响及保护措施

工程建设期间生态环境影响主要表现在土石方开挖、临时堆土场占用土地，因扰动地表、破坏植被引起的局部水土流失等。

1、工程占地影响分析

本项目为化成水库除险加固工程，项目占地主要利用水库现有用地，占地类型为水利及水利设施用地、草地；项目不新增永久占地，弃土场区新增临时占地0.67hm2，占地类型为耕地，不占基本农田。

工程占地对生态环境的影响主要表现在对植被、土壤、自然景观等生态要素的影响。施工碾压、人员活动破坏地表植被，造成植被损伤，影响植被生长发育；同时破坏土壤结构，形成斑块扩散，影响景观。

项目施工结束后，对施工临时用地进行清理、迹地恢复和植被绿化，不会对区域用地造成较大影响。

2、水土流失影响分析

在开挖土石方时，因结构松散，降雨时会造成少量水土流失。因此，要求在进行开挖土石方作业时，一是在堆放场地周围设置排水沟及沉淀池，二是在雨季不进行开挖作业或只进行小规模作业，尽可能减少堆放土形成水土流失现象。另外，在开挖土石方时，项目方应建立临时围墙，同时减少临时堆土的堆存坡度、堆放时间，及时夯实回填土，在施工场地建排水沟，防止雨水冲刷场地，并在排水沟出口设置沉淀池，使雨水澄清后再外排等措施，可有效减少水土流失。

3、对陆生生物的影响分析

（1）对陆生植物的影响分析

本项目不新增永久占地，不会造成植被永久性生物量损失，对植被的影响主要为临时占地造成地表植被的暂时性破坏。

本项目项目临时占地区域有自然植被和部分人工植被，项目建设将对其造成一定性的破坏。项目施工期会有大量人流和车流进入，如果施工管理不善，对灌木层、草本层的破坏较大，甚至导致其消失，造成生物群落的层次缺失、垂直结构发生较大改变，群落稳定性和抗干扰性下降。因此，必须严格控制施工临时占地范围，避免干扰、破坏用地范围外的植被，减小对当地植被群落的影响。

项目施工过程中，运输车辆产生的扬尘等会对周围植物的生物带来直接影响。这些灰尘降落到植物的叶片上，会堵塞植物气孔，遮蔽植物叶片表面对光照的吸收，影响植物光合作用，长期影响有可能导致植物生长缓慢直至死亡。这些灰尘若被雨水冲刷渗入地下，会导致土壤板结，影响植物根系对水分与矿物质的吸收。此外，原材料的堆放、沥青和车辆漏油、车辆尾气的排放还会污染空气和土壤，从而间接影响植物的生长。

虽说随着施工的结束扬尘量大幅减小，情况有所好转，但这些对于植物的破坏性影响并不会随施工的结束而立刻得到解决。它们的影响将持续较长的一段时间。因此施工过程中，一定要处理好原材料和废弃渣的处理，对于运输车辆，也要加强管理和维护，尽量走固定路线，将有害影响降低到最小范围。

主坝施工期间，会将化成水库水位降至390.00m，化成水库正常蓄水位为405.80m，死水位为394.80m，化成水库具有年调节性能，正常情况下，水库水位在正常蓄水位与死水位之间变动，变幅为11m。水库水位的变化，会形成一个最大高差11m的消落区。由于化成水库已建成并运行多年，该消落区对植物的影响已形成并已稳定。由于本项目主坝施工期间会将水库水位降至390.00m，因此主坝施工期（4个月）会新形成一个高差4.8m的消落区。由于新形成的消落区时间很短，基本不会对陆生植物产生影响。

（2）对野生动物的影响分析

项目评价范围内因为人类活动造成野生动物种类比较贫乏，且数量较少, 项目施工期人流车流的涌入，会进一步加深人类活动对于野生动物的影响。施工会导致动物现有栖息地的破坏，除少数与人类活动密切相关的动物外，多数野生动物会采取趋避的方式远离施工区域。啮齿类鼠科的种类和部分鸟类(麻雀等)却因为早已适应了与人类相处的生活，施工场地的剩余食物反而会吸引这类动物的聚集。必须在施工队伍中加强对施工人员的管理和野生动物的保护宣传。

（3）对珍稀保护动植物的影响

经现场踏勘和调查，本项目评价范围内无古树名木和国家重点保护野生动植物分布。因此，项目建设不会对珍稀野生保护动植物造成影响。

综上，本项目不新增永久占地，评价范围内无古树名木和国家重点保护野生动植物分布，施工结束后会对临时占地进行迹地恢复，对陆生植物和陆生动物的影响较小。

4、对水生生物的影响分析

根据调查，评价范围内有底栖动物3门13种，其中节肢动物门种类最多，共7种。记录有鱼类4目5科15种，其中：鲤形目鱼类为主要类群，有2科12种，占总物种数的80.0%；鲇形目、鲈形目与合鳃鱼目均有1种，各占6.67%。化成水库内的鱼类组成，多为人工养殖的鲤形目鱼类，主要是草鱼、鲫、鲤、鲢鱼、鳙鱼等。

本项目在枯水期施工，施工前会对水库进行放水减库容，会导致化成水库内部分水生生物的流失；本项目施工作业面不涉水，施工产生的废水、弃渣等均进行了妥善处置，不会进入水库内，不会对水库水质造成明显影响，对水库水生生物的生存无明显影响；但施工期持续性的机械噪声以及振动等，将在一定程度上导致过往鱼群受到惊吓或逃避，但对化成水库内的鱼类资源无明显影响。工程完成后，施工影响消除，水库逐步恢复蓄水，鱼类资源及其生息环境不会有太大的变化，鱼类种类、数量趋于恢复。因此，项目施工期对水生生物的影响较小。

5、景观影响分析

本项目建筑材料的运输堆置、建筑施工场地的布置，会造成凌乱与原有环境不和谐。同时还会破坏水库周围原生态环境景观，对部分地形地貌景观产生扰动。但随着施工期的结束，以及施工临时占地范围内植被的恢复，其景观影响亦随之消失。

综上所述，项目施工建设过程对生态环境的不良影响是短暂的，随着施工期结束而恢复。通过认真制定和落实工程施工期应采取的环保对策措施，其产生的环境影响问题能得到有效的控制，对生态环境总体影响较小。

#### 施工期对化成水库集中式饮用水水源保护区的影响

本项目施工期设置的施工作业区、施工生产生活区、临时堆土场和弃土场，均位于水库大坝下游，不在饮用水水源保护区范围内。施工期间不会对保护区内的水质造成明显不利影响，水量能够满足巴州区目前城镇供水的需求。同时，施工期间会制定相应的应急预案并配备应急设备，能够保障巴州区城镇供水安全。总的来说，项目施工期不会对化成水库集中式饮用水水源保护区造成明显不利影响。

具体影响分析详见保护区影响专章。

## 运营期工程分析

本项目为水库除险加固工程，属非污染型生态项目，运营期间项目自身不会产生污染，其影响主要集中在施工期。

一、运营期大气环境影响分析

本项目运营期大气污染物为恢复重建的道路车辆通行产生少量的汽车尾气，尾气中主要污染物为CO、NOx、THC；因其道路车流量较小且路线都相对空旷，少量汽车尾气经自然扩散稀释后对周围环境影响较小。本工程运营期码头停靠的船舶仅为化成水库管理用的巡库船，采用电能作为船只动力，不会产生大气污染物。

二、运营期地表水环境影响分析

本项目为水库除险加固工程，运营期不新增管理人员，无生产废水、生活污水产生及排放，不会对周边水环境造成明显不利影响。

本项目完成后，不会改变化成水库原有功能，水库防洪等级提高。水库已建成60余年，下游水文情势已稳定，其对下游水文情势基本维持在原有水平。日常调度与常规防洪调度下，下游河道水文情势变化比较小。因此，本项目实施后，对水库库区及坝下游水体的稀释扩散能力、水质均不会发生变化。

本工程运营期码头停靠的船舶仅为化成水库管理用的巡库船，采用电能作为船只动力，不会采用柴油、汽油等油品作为船只动力，基本不会对地表水造成影响。

三、运营期声环境影响分析

本项目运营期噪声主要为更换的抽水泵运行时产生噪声及大坝巡护车辆及水库巡库船产生的噪声。

抽水泵选用低噪声设备，噪声源强约70~80dB（A）。为减少噪声污染影响，本项目应对抽水泵加装减振器，进水管道设可曲挠管道橡胶伸缩接头以减小水锤冲击和水泵震动产生的噪声，连接水泵进出口的水管、进出机房隔墙处与运转设备连接的管道均采用减震吊架等噪声控制措施。采取上述噪声控制措施后能有效削减噪声源强，对声环境影响较小，不会对周边敏感点造成明显不利影响。

项目周边50m范围内主要噪声敏感点为机关办公区，大坝巡护车辆和水库巡库船通行频次较低，通过采取加强管理、限制速度、禁止鸣笛等措施，对办公区人员影响很小。

综上，本项目运营期不会对周边声环境造成不良影响。

四、运营期固体废物环境影响分析

本项目为水库除险加固工程，运营期不新增管理人员，不会产生固体废物。

五、运营期生态环境影响分析

本项目仅为水库除险加固工程，化成水库已经建成60余年，当地的动植物已经适应了水库的运行规律，本项目运行期不改变以往水库运行方式，不产生新的生态影响。

六、营运期对对化成水库集中式饮用水水源保护区的影响

本项目为化成水库除险加固工程，工程完工后，不会改变水库原有功能；水库库容不变，仍能满足现巴州区城镇供水需求；水库运行模式与工程建设前一致，水库集水区不会因为本项目建设产生不利于环境的影响；本项目实施后，能够有效的消除水库现有安全隐患，保障水库蓄水和供水安全，对饮用水水源取水产生了一定的正效益。

七、社会环境影响分析

化成水库是一座是一座以农业灌溉、城镇供水为主，兼顾防汛、生态增殖、水利旅游等综合利用的中型水利工程。项目将产生供水、灌溉、防洪等综合效益。

1、社会效益

化成水库除险加固工程属于民生保障工程、基础设施工程，对化成水库进行除险加固整治，不但能够消除水库存在的安全隐患，保证水库下游耕地和乡镇居民的生命财产安全，也能够保证水库供区灌溉需求。本工程实施后对维护社会稳定、保护城乡经济建设和人民生命财产安全、促进城市建设和国民经济发展有极其重要的作用，具有显著的社会效益。

2、经济效益

化成除险加固整治工程，提高了现有水库的防洪标准，防洪效益采用《规范》推荐的减免洪灾损失法计算。整治工程完成后，多年平均可减少的洪灾损失即为工程的防洪效益。根据测算，保护耕地、下游乡镇、公路干线等设施减少损失折合年约为455万元。

本项目实施后，灌溉面积增大，粮食增产，种植经济作物有水源作保证，可增加农民收入，经济效益显著。同时也促进了农村社会稳定，提高人民供水水平，社会效益明显，根据测算，灌溉效益约为560万元。

通过以上分析计算，水库枢纽病险整治加固工程后，年均可产生总效益1015万元。

3、环境效益分析

该工程整治改造完成后，水资源可得到合理的控制和分配利用，水源充足，干旱缺水减少，可实现一年三熟农作物，四季常青，改变了库区自然条件和生态环境，可实施区内开山、种果、造林，绿化荒山，减少水土流失，具有明显的环境正效益。

综上所述，本项目的建设具有显著的社会、经济和环境正效益。

## 原有项目环境影响回顾性分析

#### 化成水库修建于1958年，竣工于1960年，由于化成水库已经运行超过了60年，对周边环境的影响早已形成，故本次评价仅进行简单的回顾性分析。

### 化成水库基本情况

化成水库枢纽工程由主坝、副坝、开敞式溢洪道、左、右、西干渠取水口和放空底洞组成。主副坝坝体为均质土坝，其中主坝长220m，坝最大高46m，副坝长550m，坝高5～18m；溢洪道位于主坝左岸，距主坝约140米，为宽132米的开敞式驼峰堰，中段以鱼嘴分流成左右两陡槽。左干渠取水口位于溢洪道左侧，为泵站取水，泵房为正六边形飞檐亭阁房，设计流量0.2m3/s；右干渠取水闸室位于副坝右侧，设检修门及工作闸门，闸室为正六边形仿古飞檐亭阁，并用交通桥与副坝顶相接，设计流量1.6m3/s； 西干渠取水口位于武圣河，取水流量1.14 m3/s，加大流量1.48 m3/s； 放空底洞位于副坝基岩内，隧洞全长312米，由进口段、洞身段和出口段组成，进口段设有拦污栅、检修闸门和工作闸门，洞身段为圆形有压洞，出口段由钢筋混凝土有压管、锥形阀、操作室、消力池、暗渠及跌水段组成。

### 化成水库历次除险加固情况

化成水库修建于1958年，竣工于1960年，1960年至1998年，主副坝曾多次多处出现裂缝，最长达132米，并多处出现渗漏和散浸，大坝位移和沉降非常严重，溢洪道也只能宣泄300年一遇以下的洪水标准，虽采取过局部整治，也仅能是临时维持，病险隐患依然严重。1998年11月四川省计委发以川计农〔1998〕1543号文件批复巴中市化成水库工程病害整治及新增效益可行性研究报告，该工程纳入1999年省基建计划，于1999年11月开工建设，2002年10月进行蓄水安全验收，2009年12月省水利厅组织进行了竣工验收。洪水标准按50年一遇设计、1000年一遇校核。

化成水库1997年《关于巴中市化成水库病害整治及新增效益设计报告》中提出，化成水库原总库容为6380万m3，有效库容1557万m3，死库容3907万m3，死水位399.80m，设计灌溉面积为1.62万亩，经过整治后，水库总库容为6380万m3，有效库容2686万m3，死库容2798万m3，死水位394.80m，设计灌溉面积为6.66万亩。化成水库枢纽除险加固工程包括与蓄水有关的主坝、副坝整治加固、溢洪道改建、增设放空底洞等项目。放空底洞工程于1996年3月底开工建设，主、副坝内下游坝坡整治加固及溢洪道改建1998年11月底开工建设，整个枢纽除险加固工程于2002年4月底基本完工。

整治内容为：

（1）主坝

主坝为均质土坝，坝顶高程按校核洪水位+非常运用下坝顶超高确定为409.80m，在坝顶上游前缘设0.9m高防浪墙，坝顶高程410.70m。

由放空隧洞放水，降低水库水位至377.8m后，将坝上游坡376.8m高程以上5~8m厚土体挖除，然后分别换填反滤过渡料和坝壳硬岩石渣料。反滤碎石垫层，坡面干砌条石护面。整治后上游坡比1:2.5，在399.8m高程处设一宽2.0m马道，在391.0~376.8m间坝足填筑宽20m压足平台，在距坝轴线36m处，高程393.0m以下设双排钢筋砼抗滑桩，桩径1.0m，排距2.0m，间距3.0m。

下游坡整治系将原坡面石渣翻动碾压密实后，再填筑硬岩石渣料，391.8m高程处设一宽2.0m马道，坝足设排水棱体，棱体顶平台高程375.8m，整治后坝坡比为1:2、1:2.5，坡面草皮护坡。

坝基处理：根据水库多年运行观察，基础渗漏并不严重，主要漏水带分别位于两岸坝肩。在桩号0+032~0+070及0+175~1+195段进行帷幕灌浆处理，单排孔距2.0m，伸入相对隔水层2.0m，要求灌后单位吸水率q＜10Lu。

（2）副坝

副坝全长550m，有4段弯道，最大坝高18m（桩号0+250~0+350），整治设计为将上游坝坡3~5m软土挖除后，填筑反滤料和硬岩石渣坝壳，反滤碎石垫层，坡面干砌条石护面，在高程399.8m及405.8m各设宽3.0m马道，上游坝坡坡比1:2.5。

下游坝坡将原坝坡土体翻挖碾压后，填筑石渣，坡面草皮护坡，下游设排水棱体。

（3）溢洪道

溢洪道由进口段、溢流堰和泄流陡槽段组成。溢流堰分左、右（中间为鱼咀隔开）溢流堰，堰型为驼峰型堰，左堰宽63m，右堰宽69.12m，堰顶高程均为405.8m，进口段底板高程404.0m，以i=1%纵坡倾向库内，泄流陡槽段自堰后高程403.0m以4%纵坡倾向下游，进口段及泄流陡槽段底板均出露厚层砂岩，完整性较好，抗冲刷能力强，故未作任何衬护及效能设施，基本保持原泄槽原装。

（4）放空底洞

放空底洞位于副坝坝基岩内，洞长365m，由进口段、洞身段及出口段组成。洞身段为圆形有压段，洞径1.8m，全长274m，纵坡i=1/500，进口段为圆形渐变段。出口段长57m，由钢筋砼有压管、锥形阀、操作房、消力池、明渠及跌水等组成。隧洞的过流能力受锥形阀控制，当锥形阀开度控制在0.6~0.8m，相应过流面积1.46㎡~1.78㎡，过流量分别为23.5m3/s~31.5m3/s，可以有效地控制放空水库时库水位下降幅度。

验收阶段

①分部工程验收：2000年7月20日、2001年3月13日、2003年5月18日，对主坝12个分部工程进行验收签证，其中：主坝12个分部工程全部优良，副坝6个分部工程全部优良，溢洪道4个分部工程全部优良，放空底洞5个分部工程2个优良3个合格，附属工程3个分部工程全部合格。

②蓄水安全鉴定：2001年3月14号，依据水利部颁发的《水利水电工程蓄水安全鉴定暂行办法》，由省水利厅组织专家组，对比化成水库枢纽除险加固工程进行蓄水安全鉴定，鉴定结论为：化成水库枢纽工程设计合理，施工质量良好，基本符合有关规范、标准，蓄水安全。

③蓄水阶段验收：2002年10月30日，由省水利厅组织专家组，对化成水库枢纽除险加固工程蓄水阶段验收，同意该水库正式下闸蓄水，验收合格。

### 原项目施工期环境影响回顾性分析

#### 水环境

1、砼拌和废水

水库初期建设和后期整修时，采用人工拌和混凝土，基本不产生废水。现场调查未发现水泥砼拌和产生的水环境影响。

2、机械维修和保养废水

水库初期建设时，基本以人工为主，不涉及机修；后期整修时，施工时间短、施工强度小，据走访调查也未在现场产生机修废水遗留现象。

保养废水以自然蒸发和少量下渗损失，产生的废水数量不多。

现场调查，未发生施工废水遗留的环境问题。

3、生活污水

本工程施工高峰人数高达万人，据调查，初期施工时采用旱厕收集生活污水后用作农肥；后期整修时，则利用水库管理所建设的旱厕收集后用作农肥。现场调查未发现施工生活污水导致的遗留环境问题。

#### 环境空气

施工时产生的大气污染物主要为扬尘。由于缺少施工机械和运输工具，以人工工具为主，扬尘产生强度不大。现场调查未发现施工导致的遗留环境空气问题。

#### 声环境

施工时主要以爆破、砂石加工等产生的噪声为主，随着施工的结束，其对环境的影响也早已结束。

#### 生态环境

建设征地包括水库淹没、工程永久占地，占地时已基本无森林植被，以森林砍伐后的迹地和少量耕地为主。

现状水库已经建成60多年，已经由陆生生态环境转变为稳定的水生生态系统，难以对施工期影响进行详细判定。

#### 水土流失

水库建设时，施工扰动不可避免产生一定量的水土流失，现状已难以考证水土流失状况，现场调查未发现施工期水土流失导致的遗留环境问题。

#### 固体废弃物

固体废弃物包括工程弃渣和施工人员生活垃圾。现场调查未发现施工期固体废物导致的遗留环境问题。

#### 对人群健康的影响

根据现场调查，未发现化成水库下游及灌区，存在自然疫源性疾病、介水传染病、虫媒传染病、地方病等异常现象。

### 原项目运营期环境影响回顾性分析

水库运营期以生态影响为主。化成水库正常运行过程中，产生的污染物主要为管理人员日常办公产生的生活污水及生活垃圾等。管理人员产生的生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准后排入市政污水管网，然后化成镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级 B 标准后最终排入化成河。生活垃圾经收集后交由市政环卫部门统一清运。

#### 水库水质影响分析

化成水库为集中式饮用水水源地，本次回顾性分析中，化成水库水质情况主要来源于巴中市生态环境局于2022年1月12日在其官网上发布的《巴中市生态环境质量报告书（2016-2020年）》。

1、水质达标情况

化成水库运行期间产生的废水主要为管理人员产生的生活污水。化成水库运行早期，生活污水经已建的旱厕收集后用作农肥；化成水库运行后期，生活污水经已建的化成池收集处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准后排入市政污水管网，然后化成镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级 B 标准后最终排入化成河。根据调查，化成水库运行期间产生的生活污水未对周边地表水环境造成明显不利影响。

化成水库水源地水质类别为Ⅲ类，2016年-2020年连续5年水质达标率为100%。

表3.6-1 2016-2020年巴中市城市集中式饮用水水源地水质达标情况表

2、主要污染物变化趋势

（1）主要污染物浓度变化趋势

2016年-2020年连续5年期间，主要污染指标如溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总磷、氟化物都能在一定程度上反映水质变化趋势。化成水库水源地水质污染物浓度变化基本保持平稳。溶解氧呈上升趋势，但不明显；高锰酸盐指数、五日生化需氧量、总磷、氟化物呈下降趋势，但不明显；氨氮趋势不明。

表3.6-2 2016-2020年巴中市集中式饮用水水源地主要污染指标浓度变化趋势

（2）主要污染物年际变化趋势

2016-2020年连续5年期间，化成水库高锰酸盐指数浓度变化先升后降，但变化幅度不大；氨氮和总磷浓度都表现为总体稳定，先降后升。

图3.6-1 巴中市市级饮用水水源地主要污染指标浓度年际变化趋势图

化成水库运行期间产生的废水主要为生活污水，前期经旱厕收集后用作农肥，后期经化成池预处理达标后排入市政污水管网，然后经化成镇污水处理厂达标处理后排入化成河，对地表水环境影响较小。根据《巴中市生态环境质量报告书（2016-2020年）》，化成水库在2016-2020年连续5年期间，水质达标率为100%；主要污染物浓度趋势变化不明显。

#### 对库区及下游灌区土壤环境的影响

根据现状调查，化成水库库区及下游灌区未发现水库建设导致的土壤盐渍化、潜育化现象，详见分析4.2.4土壤环境质量现状章节。

#### 对下游生态需水的影响

水库建成运行后，调查河段无国家 I、II 级重点保护鱼类。从鱼类濒危程度来看，该河段没有鱼类被《中国动物红皮书 鱼类》收录，也没有发现属于我国长江上游地区的特有鱼类。根据现场访问集合历史资料分析得知，水库河段主要有鲤、鲫、鲢等人工养殖品种。

1、生态下泄流量的确定原则

根据《水电水利建设项目河道生态用水、低温水和过鱼设施环境影响评价技术指南(试行)》的要求，为维护河流的基本生态需求，水利工程须下泄一定的生态流量。河道生态用水需要考虑的因素主要有：①工农业生产及生活需水量；②维持水生生态系统稳定所需水量；③维持河道水质的最小稀释净化水量；④维持河口泥沙冲淤平衡和防止咸潮上溯所需水量；⑤水面蒸散量；⑥维持地下水位动态平衡所需要的补给水量；⑦航运、景观和水上娱乐环境需水量；⑧河道外生态需水量，包括河岸植被需水量、相连湿地补给水量等。

2、生态流量下泄

（1）生态环境保护要求

工程减水河段内无取用水敏感对象，因此下游河道生态环境用水无特殊要求，主要为满足河道基本的水生生态保护要求。

（2）最小下泄流量

水库下游河道生态用水一般采用 Tennant 法，结合本工程实际情况，按多年平均流量10%计算。为合理满足下游水生态要求，考虑不放生态环境水量、按多年平均流量 10%下泄及在此基础上加大下泄三种情况对下游水生生态影响进行分析。

（3）考虑不放生态水量

若考虑不放生态水量，常年情况下河道实际下泄水量为水库弃水和下游汇入支沟补给；枯水期河道下泄水量则主要取决于支沟来水。工程建成后将会在取水枢纽以下河段

枢纽以下河段形成减水河段约7.9km，不能满足该河段内水生态环境要求。

（4）考虑按多年平均流量的 10%下泄生态水量

化成水库所在流域为典型的雨源型河流，径流由降水补给。据蔡家河站1966～1992年实测流量资料分析，径流的年际变化较大，径流的年内分配极不均匀。实测最大月平均流量2.29 m³/s（1969年9月），最小月平均流量0.003 m³/s（1979年3月），无断流现象。

水库建成后按下泄坝址处多年平均流量的10%下放生态基流（0.18m3/s） 。下放生态水量后，坝下能持续地形成水流；工程减水河段具有丘陵河流特征，局部河段因长年冲刷形成局部的集水区，下泄生态基流满足本就很少的水生生态要求，在枯水时段有助于改善河段生态环境。

（5）进一步加大生态下泄水量

进一步加大生态下泄水量能更好改善减水河段水生生态条件，需加大水库调节库容，但由于水库已经建成且运行多年，已无增大库容的空间。

综上分析，按多年平均来水流量的10%下泄生态流量能较好地满足河道内生态用水需求；加大生态下泄水量能进一步改善河道水生生态条件，但基本不具备条件，因此按 10%下泄更为经济合理。

（6）下泄流量工程措施保障

为保证化成水库在死水位运行时满足生态基流下泄要求，本工程在放空底洞锥形阀前端拟安装DN300mm钢管并安装DN250mm减压阀下泄生态流量。。当地水利部门和生态环境部门应不定期进行抽查和监督。

（7）下泄流量控制

可通过化成水库运行控制室实现下泄流量控制，由水库运行调度人员负责控制流量下泄，同时可实现在线监控和运行管理。

（8）在线监控设备

为了保证下游河道生态用水量，需在下泄流量设施内设置一套在线监控设施，可选择超声波流量计。

（9）生态下泄流量的环境可行性分析

A、区间用水现状分析

根据工程运行调度方式，由于采用拦河筑坝取水方式，工程建设将造成减水河段长7.9km。

经调查统计，工程影响的化成河减水河段，无引水工程。

由于化成水库工程对化成水库上游各支沟来水利用程度较高，但此部分用水已纳入

化成水库左、右、西干渠直供水范围，化成河沿岸各提水及其他小型工程取水受到影响 的，均已包含在化成水库工程统一供水管理中。

同时该减水河段内①无通航、漂木要求，基本无工业用水需求，减水河段无农业灌溉用水需求；农业灌溉用水通过化成水库左、右提供。②水生生物用水需求，该河段鱼类无国家和省级保护鱼类。工程下泄生态流量主要是满足生态需水量。

B、生态需水量复核

本阶段经过对工程河段生态环境需水要求的特点分析，基本确定了各取水枢纽处下泄河道生态基流，现根据《水电水利建设项目河道生态用水、低温水和过鱼设施环境影响评价技术指南(试行)》的规定，对生态流量进行复核分析。 根据《水电水利建设项目河道生态用水、低温水和过鱼设施环境影响评价技术指南(试行)》规定要求，不同地区、不同规模、不同类型河流、同一河流不同河段的生态用水要求存在差异，应针对具体情况采取合适计算方法予以确定。对维持水生生态系统稳定所需水量的计算方法主要有水文学法、水力学法、组合法、生境模拟法、综合法、生态水力学法；对维持河流水环境质量的最小稀释净化水量的计算方法有7Q10 法、稳态水质模型法、环境功能设定法。化成水库坝址处多年平均来水流量 0.295m3/s，均匀下泄河道生态基流 0.18m3/s，折合年水量568万m3。地面水域规模均属小型河流，针对该河段的生态流量需求，采用水文学法中的 Tennant 法和最小月平均径流法对下泄生态流量进行复核计算。

——Tennant 法

Tennant 法的保护鱼类、野生动物、娱乐和有关环境资源的河流流量状况计算标准见下表。本阶段结合河段的实际情况选取流量状况“一般”进行计算分析。化成水库坝址处天然最枯流量 0.0412m3/s。

表3.6-3 保护鱼类、野生动物、娱乐和有关环境资源的河流流量状况

| 流量状况描述 | 推荐的基流（10月～3月） （%平均流量） | 推荐的基流（4月～9月） （%平均流量） |
| --- | --- | --- |
| 泛滥或最大 |  | 200（48—72/小时） |
| 最佳范围 | 60~100 | 60~100 |
| 很好 | 40 | 60 |
| 好 | 30 | 50 |
| 良好 | 20 | 40 |
| 一般或较差 | 10 | 30 |
| 差或最小 | 10 | 10 |
| 极差 | 0~10 | 0~10 |

表3.6-4 下泄的生态流量计可维持流量计算表

| 项目 | 减水河段（km） | 化成水库下泄生态流量（m3/S） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 枯水期 |
| 坝址 | 7.9 | 0.18 |

C、综合分析

综上所述，本阶段采用维持水生生态系统稳定所需最小水量一般不应小于河道控制断面多年平均流量的10%，化成水库坝址处下泄河道生态基流0.18m3/s，大于Tennant 法计算的枯水季节生态下泄水量。

根据调查，水库建成后，基本未达到设计的取水规模；同时由于水库存在渗漏等问题，导致下泄水量大于下游最小生态需水量，因而可判断化成水库不存在下泄水量不足导致的显著环境影响；根据现场走访调查，未发现下泄水量不足导致的环境问题。

#### 其他生态环境

化成水库已经建成超过60年，当地的动植物已经适应了水库的运行规律，形成了较为稳定的生态系统。

（1）运行期陆生生态环境影响分析

①对陆生植被植物的影响

A、水库蓄水淹没对植物的影响

化成水库水域周边坡度大，以砂岩为主，水库对周边陆生植物根系的影响不明显。水库的存在，增加了周边空气湿度，使得陆生植物的生长有了一定的水分保障，因而对陆生植物具有有利影响。

B、水库水位消落对植物影响

马耳岩水库正常蓄水位高程405.80m，死水位高程394.80m，水库具有年调节性能，水库水位在正常蓄水位与死水位之间变动，变幅为11m。水库水位的幅动，将形成一个最大高差11m 的消落区。由于水库消落区既无陆地营养物质的输入，又无水体的生物物种输入，将成为区域内生产力很低的区域。随着水库水位由高到低、再由低到高的循环变化，消落区低水位时的陆面出露时间较短，只有那些在长期进化过程中形成了对高频率干扰生境适应的短生活史植物，才可能在高水位消落区定居，而这种植物很少见，大多数植物在这里基本不能生存。

②对陆生动物的影响

A、对两栖动物的影响

水库蓄水后，使评价范围内的两栖动物丧失一定面积的陆域栖息环境。由于两栖类对水环境较为适应，水库蓄水使得水域面积变大，有利于两栖类的生存，故而两栖类动物受益于水库建设。

B、对爬行动物的影响

水库蓄水后，使评价范围内的爬行动物丧失一定面积的陆域栖息地，但提供了更多的两栖类等动物，使得爬行类动物有了更多的食物来源和水源，有利于爬行动物的繁殖和生存。

C、对鸟类的影响

水库蓄水将使水体生态系统面积扩大，深度增加，蓄水期大多数鸟类飞行能力较强，有足够多的时间迁移淹没区。蓄水期间对鸟类的影响是短暂的，在淹没区活动的多是雉科、鹊鸽科、鸦科及燕科的鸟类等，这些鸟类在评价范围以及周围区域分布广泛，种群数量都较大，且对人类的干扰有较好的适应，因此部分栖息地的丧失不会对它们造成很大的影响。水库的存在，使得湿度增加，飞行昆虫等数量相应增加，部分以昆虫为主要食物来源的鸟类，以及部分喜水鸟类明显增多。水库修建后，水禽数量明显增多。

D、对兽类的影响

水库蓄水将淹没一些农耕地、 灌丛、森林和灌草丛，但大部分兽类都能很快适应这种变化，不会对它们的生存造成威胁。生活在岸边的兽类将迁徙到海拔更高的地方，蓄水基本不会对其造成影响。水库为兽类的生存提供了更有效的水源保障，有利于兽类的生存。

③对景观生态体系的影响

工程的实施对部分植被分布现状造成一定程度的影响，从而改变评价区植被现状，进而影响评价区内植被的生物量，使其生物总量相应减少，但是却不会影响本区土地的生产力(单位时间、单位土地面积有机物质的产量)，相反由于水库的形成、局地气候条件的改善、与工程建设配套的生态环境保护措施的实施等，将会使评价区生态环境质量得到较大改善，土地的生产力将有所提高。

水库的实施对评价区内生物量和生产力的影响较小，不会对区内生态体系的稳定性和质量产生明显的改变。

（2）运行期水生生态环境影响分析

①对水库库区水生生物的影响

对水生生物而言，不利影响与有利影响并存，有利影响大于不利影响。

水库修建后，水位抬高会淹没原有水库及河道两侧峭壁和在其上生长的植被，使得土壤中溶解的营养物质和被淹没的植物浸泡在库区内死亡分解所产生的有机物质进入库内；同时降水对地表的冲刷作用等也将携带大量的有机物进入库区内的水体中，由于水库的库容增加，进入库区内的水体中营养物质在在浓度上会低于扩容前库中的营养物质浓度，但是由于生存空间的扩展，浮游植物的生存和繁殖将得到良好的条件，其数量和生物量必将得到增加。评价区河段内，浮游植物种类相对较少，组成上以硅藻门种类最多。但在水库蓄水后，因水体中氮、磷和其他营养盐以及有机养分总量的增加以及生存空间的扩大，其浮游植物发展趋势可能使硅藻和绿藻种类增加，尤其是以直链藻、舟形藻、针杆藻等硅藻门种类和空球藻、实球藻、卵囊藻、栅藻等绿藻门植物为优势或常见种。浮游植物的总体变化趋势是在种类组成上趋于复杂，在数量上有所增加。

由于浮游植物作为初级生产者，它的种类和数量增加必然会影响到整个生态系统的改变，使得以浮游植物为食的浮游动物数量和种类也增加。尤其使在库湾和库周区域的浮游动物中原生动物的种类和数量将会有增加，群落结构会发生一定的改变。水库蓄水后，水位的提高，使得湖面变大，而大部分泥沙及有机物沉积于库底，尤其是在库尾、消落区和浅水地带的湿生环境将会增加，从而扩大了湿生植物的生存场所，为水生植物生存创造较好的环境。使水生维管束植物在种类组成上和群落结构上趋于复杂，在生物量方面也将处于上升趋势。一些湿生植物将在消落区和浅水区出现。

浮游植物、浮游动物和水生维管束植物种类和数量产生的相应改变，可为库内的底栖动物提供丰富的食物来源，从而导致底栖动物在种类组成和数量上得到增加，对其分布也会随之产生影响。一些适应静水型生活的种类将在化成水库蓄水后使之在种类和数量上有所增加；一些分布广泛的种类，如摇蚊幼虫等和一些适应能力很强的种类如颤蚓等不仅能在高度缺氧条件下生活，而且繁殖能力也很强，在随着评价区水体环境条件的改变过程中，将会得到较大的发展，而成为底层或中、下层鱼类的重要天然饵料之一。在水库的近岸带和农田淹没区都将成为这些底栖动物的先锋区域。

水库建成蓄水后，将引起水文条件的改变，主要表现在水域面积增大，水深增加，水体的营养物质和饵料(浮游植物、浮游动物、底栖动物等)将会逐渐地丰富。进一步加强对库周生活污染和农业污染的控制，水生维管束植物种类和数量将得到一定程度的增加，为鱼类觅食、栖息、繁衍创造条件，将使评价区中鱼类在种类和数量上产生变化。

A、鱼类种类组成变化

随着水库蓄水后，该库区中鱼类在种类和数量上会产生变化，但总趋势仍是以鲤科鱼类为主。在生态类型上将以鲤、鲫、鲇等广布性的缓流鱼类和静水鱼类占优势，种类和数量将有一定程度的增加。

B、鱼类区系成分变化

水库蓄水后，因水位抬高，水面宽阔，水深增加，水体的营养物质和饵料将会逐渐地丰富，因此可推测该水库的鱼类区系成分仍是江河平原鱼类区系复合体为主体，不会改变当前的鱼类区系组成。

C、对鱼类资源的不利影响

喜在流水中产漂浮性卵的鱼类，失去了底质是卵石、砾石和流水条件的产卵场地，对它们的繁殖产生不利影响将导致种群数量有所下降。但这些鱼类在本评价区内种类和数量均极为稀少，且在该流域的其他河段仍有分布，因此不会产生灭绝性影响。

D、对鱼类资源的有利影响

随着库内的水位抬高和水面扩大将加速水中泥沙的沉降，在近库缘的浅水区将有更多水生维管束植物的出现，为喜在静水草上产卵的鱼类，如鲤、鯽等提供了良好的产卵场所，它们产下的粘性卵附在水生维管束植物上顺利的孵化发育，其种群数量将会得到一定的发展。同时，在建库蓄水后，不论是浮游植物，还是浮游动物和底栖动物的种群数量都将出现一定程度的增加，可为多种鱼类提供了饵料资源。

②对大坝下游水生生物的影响

化成水库正常蓄水位405.80m，在水库蓄水初期以及运行期枯水期可能将造成坝址下游出现减水河段，但未影响下游生态需水。

A、减水对水生生物的影响

对于浮游动植物及底栖动物而言，虽然减水会使这一段河流的水面和深度减小会对这些生物产生影响，由于现状调查结果显示其种类和数量均较少，而且这些物种在水生环境中属于常见种类，因此减水不会使这些生物物种减少，对其数量影响很小。

对于鱼类而言，化成河中未发现特有鱼类，多为鲫鱼等广布种，尽管减水造成的该河段水面和深度的减小，水环境的缩减，会造成鱼类之间的竞争增加，数量和种类必然减少，但由于该区域鱼类均为巴中常见种类，且减少河段在该区域水环境中所占比例较小，因而不会造成区域鱼类资源的明显减少。

B、减水对陆生生物的影响

化成水库的减水河段，对陆生植物会造成一定的影响。由于水位的下降，可能会导致该河段河漫滩植被面积的减少，地势较高的河漫滩植被性质会发生改变，逐步被旱生植被类型所替代。由于减水区域不大，对于区域小气候的影响有限，对旱生植被的影响较小，对其物种的构成不会造成影响。

通过实地考察，评价区内人类活动频繁，使得在这一河段区域无重要陆生脊椎动物活动，所以减水不会对生活在评价区范围内的陆生脊椎动物的物种丰富度和多度产生影响。当水库泄洪时，由于河床的水位上涨，对一些常到岸边活动的喜湿性动物可产生间接的影响，如蛙类、蛇类等，但这些动物均有一定的运动能力和游泳能力，它们可以通过自身的活动逃离淹没区，因此，这种间接影响可不予考虑。

### 化成水库建设环境影响回顾性分析结论

化成水库是在特定的历史条件下建设的，其建设符合当时的经济社会发展要求，本次评价现场调查时未发现水库建设期各项建设活动导致的遗留环境问题。水库运行已超过60年，各种生态环境影响趋于稳定，未发现水库建设导致的土壤盐渍化、潜育化等问题；由于水库长期存在泄漏等问题，取水量未达到设计，下泄水量超过了下游生态用水量，因而未发现生态用水不足产生的环境问题。水库建成后，有利于当地水生生物种类和数量的增加，对陆生生物的影响利大于弊，对下游的农田生态系统等产生了有利影响。

# 环境现状调查与评价

## 自然环境概况

### 地理位置

化成水库位于渠江水系巴河一级支流清江上游化成镇。其地理坐标：东经106°56′、北纬31°54′。控制集雨面积91.5km2，河长14.7km，主河段加权平均比降27.0‰。

蔡家河为清江源头，发源于巴州区鸡公寨，由北向东南流，经安家坝、寒溪寺、蔡家河后折向东流，相继纳入两长河、吴家河后，折向东南流，在水库坝前段有雷家河、唐家河汇入。

库区内各支流河长短（至库尾河长5.6km-8.2km）、比降大（为56.7‰-78.0‰）且大致相互平行从左岸汇入，流域形状呈扁形，易于洪水汇集。流域地势西北高，东南低。海拔高程为400-1200m之间，属深丘向低山过渡地带，山丘多成片树林，植被较好，农垦指数约43%，多为层层梯田梯土，水土流失小。本项目地理位置见附图1。

### 水文气象

本流域位于四川盆地边缘，地势北高南低，气候具有冬暖夏热，夏秋多雨，冬季雨雪少等特点。据巴中市气象台站1961-1991年实测气象资料统计：多年平均气温16.9℃，极端最高气温40.3℃（1972年8月26日），极端最低气温-5.3℃（1975年12月15日），多年平均相对湿度78%，多年平均风速0.8m/s，多年平均最大风速12.8m/s，最大风速16.0m/s（化成水库站为19.6m/s，出现在1987年4月8日）相应风向N。多年平均蒸发量942.0（化成为912.8）mm，多年平均日照时数1402小时。本流域处于大巴山暴雨区，年降雨量充沛。据流域内安家坝、寒溪寺、蔡家河、南阳、化成等雨量站实测雨量资料统计：多年面平均雨量为1304.3mm，最大年降雨量1915.1mm（1983年），最小年降雨量848.1mm（1972年），相差2.2倍。年内分配不均，主要集中于汛期，5-10月降雨量占年降雨量83%，11-4月降雨量仅占17%。

表4.1-1  巴中市气象站气象要素统计表

| 月份 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 降水量 | 多年平均（mm） | 10.7 | 12.6 | 35.9 | 83.7 | 123.0 | 134.3 | 223.0 | 166.4 | 220.2 | 101.0 | 38.7 | 12.3 | 1161.8 |
|  | 最大一日（mm） | 12.5 | 12.5 | 37.2 | 69.7 | 101.0 | 124.9 | 210.6 | 241.1 | 263.8 | 93.1 | 58.1 | 12.7 | 263.8 |
|  | ＞0.1mm降水日数（a） | 6.6 | 7.5 | 11.0 | 12.4 | 14.4 | 12.7 | 14.4 | 12.3 | 15.3 | 14.7 | 11.2 | 7.3 | 139.9 |
|  | ＞10mm降水日数（a） | 0 | 0.2 | 0.7 | 2.6 | 3.6 | 3.3 | 5.5 | 4.4 | 5.7 | 2.9 | 1.2 | 0.1 | 30.1 |
|  | ＞25mm降水日数（a） | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 2.7 | 2.1 | 2.6 | 0.9 | 0.1 | 0 | 12.3 |
| 气温 | 多年平均（℃） | 5.8 | 7.7 | 12.1 | 17.3 | 21.7 | 24.8 | 27.1 | 27.3 | 22.3 | 17.4 | 12.1 | 7.4 | 16.9 |
|  | 极端最高（℃） | 18.7 | 22.4 | 31.4 | 33.4 | 37.5 | 38.2 | 38.4 | 40.3 | 39.0 | 30.4 | 27.8 | 20.2 | 40.3 |
|  | 极端最低（℃） | -4.5 | -2.6 | -0.8 | 0.8 | 9.9 | 13.4 | 17.0 | 16.9 | 12.0 | 2.7 | -0.2 | -5.3 | -5.3 |
| 多年平均蒸发量（mm） | 25.1 | 32.4 | 60.7 | 96.4 | 131.6 | 121.7 | 135.4 | 145.4 | 79.6 | 55.6 | 34.7 | 23.4 | 942.0 |
| 风速 | 多年平均（m/s） | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.8 |
|  | 最多风向 | ENE | ENE | ENE | SSW | S | SSW | SSW | NE | SSW | N | N | ENE | SSW |
|  | 最大风速（m/s） | 7.7 | 8.3 | 15.0 | 16.0 | 15.7 | 12.3 | 12.3 | 13.7 | 10.0 | 11.7 | 11.3 | 8.8 | 16.0 |
|  | 相应风向 | N | N | N | N | NNW | NE | NW | SE | SSE | NNE | NNE | N | N |
| 多年平均相对湿度（%） | 80 | 77 | 74 | 74 | 74 | 75 | 79 | 76 | 82 | 84 | 82 | 82 | 78 |
| 多年平均日照时数（h） | 66.9 | 63.0 | 98.4 | 137.6 | 153.9 | 155.8 | 183.9 | 212.0 | 107.8 | 88.3 | 74.6 | 60.2 | 1402.4 |
| 多年平均雾日数（a） | 6.4 | 2.8 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | 2.2 | 5.3 | 6.5 | 8.5 | 39.6 |
| 多年平均雷暴雨（a） | 0 | 0 | 1.0 | 3.1 | 4.6 | 4.7 | 9.6 | 9.3 | 3.0 | 1.1 | 0.2 | 0 | 36.7 |

### 地形地貌

化成水库位于四川盆地中部丘陵地区，山顶高程一般300~700m，相对高差50~350m，地势北高南低，地形起伏，沟谷纵横，台地交错。地貌单元以构造剥蚀地形为主，地貌类型主要为“宽谷桌状山”中的“台状谷坡”、“宽缓槽谷”。“台状谷坡”分布区内的“桌状山桌面”较窄，呈“长、窄条状”，主要分布于水库两侧，其临沟侧的谷坡受软硬岩层互层及构造裂隙等因素控制形成多级宽窄不一的平台，沟谷多切割成“V”形，多为常年或季节性流水沟；“宽缓槽谷”主要分布于水库库区内，区内沟谷切割成宽缓方槽。

坝址河流总流向自西北至东南，呈蛇曲蜿蜒，河谷横断面呈“V”字形，阶地不发育。

化成水库位于巴中市巴州区化成镇以南2.0km的白岩河上。岸区两岸主要为剥蚀丘陵地貌，两岸地形封闭条件较好。

库区两岸植被以灌木及松树林为主，覆盖率较高，在近坝区为低丘地貌，峰顶高程423～380m左右。

### 地层岩性

区内出露基岩为白垩系下统苍溪组（K1c）和白龙组（K1b），为一套内陆河湖相沉积岩层。

（1）白垩系上统白龙组（K1b）

青灰色厚层细粒长石石英砂岩与砖红色泥岩互层，略等厚互层，下部和上部砂岩较厚。砂岩泥岩比约2：1，共有6~10层砂岩，一般厚10~30米，个别层厚达60余米。东部砂岩层底部有10米左右厚的砾岩。

（2）白垩系上统苍溪组（K1c）

青灰色块状中~细粒长石石英砂岩夹砖红色泥岩、粉砂质泥岩，底部有一层厚1.0米左右的砾岩不等厚互层。砂岩泥岩比约3：1，共有5~9层砂岩，一般厚15~40米，个别层厚50余米。自下而上砂岩厚度由厚变薄，层次减少。

（3）第四系

残坡积含碎石粉质粘土，分布于山顶和斜坡地段，厚度1～5m。

库区出露的地层有：白垩系下统苍溪组（K1c）青灰色块状中~细粒长石石英砂岩夹砖红色泥岩、粉砂质泥岩和白龙组（K1b）青灰色厚层细粒长石石英砂岩与砖红色泥岩互层；第四系（Q）残坡积、冲洪积等松散堆积物。

### 地质构造及地震

（1）地质构造

工程区处于米仓山东西向构造带南端，构造简单，形态单一，构造类型为宽缓褶皱。构造形迹为巴中向斜，化成水库位于巴中向斜核部，轴部平缓，岩层倾角2~5°，两翼岩层倾角5~10°，构造线走向近东西向，组成地层均为白垩系下统。区内岩层受构造作用力微弱，褶皱稀疏，岩层近水平产状；区内无断裂，地震活动微弱，历史上无5级以上的地震记载。

（2）地震

区内无断裂，地震活动微弱，历史上无5级以上的地震记载。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），工程区基本地震动峰值加速度为0.05g，相应地震烈度为Ⅵ度，区域构造稳定性好。

库区位于巴中向斜核部，该向斜轴向N60～80°W，由白垩系下统地层组成，两翼不对称，北翼较陡，倾角5～20°，南翼较缓，倾角2～8°。库区地质构造单一，岩层产状平缓，岩层产状NW287° NE∠3°。

根据现场地质测绘，主要发育有两组裂隙：裂隙①165°∠70°，裂面起伏粗糙，裂宽2～8mm，延伸长3-5m，间距1.5～2m；裂隙②250°∠80°，裂面起伏粗糙，裂宽8～20mm，延伸长6～8m，间距1～5m。

库区主要物理地质现象是岩体风化。库区岩石主要为砂岩和泥岩。因地形及岩性不同，各地段风化深度亦随之不同，风化深度受地形岩性及裂隙发育程度影响较大，强弱风化带分别厚0.5～10m，5～12m。风化带较深厚的原因主要是由于部分砂岩胶结性差，抗风化能力差，加之裂隙较发育，在地下水作用下进一步风化的结果。

### 水文地质

按岩性和埋藏条件及含水层类型，本区含水层主要为第四系孔隙潜水及基岩裂隙水，分述如下：

（1）第四系孔隙潜水：含水层岩性为残坡积含碎石粉质粘土，埋深1～10m，水量小，随地形地貌岩性储存，靠降雨和裂隙水补给，排泄于河谷沟谷及地势低洼地带。

（2）基岩裂隙水：分布于砂、泥岩互层的碎屑岩地层中，该类地下水主要赋存于节理裂隙中，其富水性受主要蓄水构造、节理裂隙发育程度的影响，单井涌水量一般为50立方米/日～200立方米/日。地下水类型为潜水，赋水性一般，水量较小，主要接受大气降水和地表水体的补给，沿裂隙及层面向岩层方向运移，在低洼地带排泄于沟谷或河流中。

库区地下水按成因类型可分为第四系孔隙潜水和基岩裂隙水。孔隙潜水主要赋存于现代河床、阶地及沟谷中各种成因的覆盖层内。基岩裂隙水以脉状形式赋存于基岩裂隙和断层破碎带中，以泉水形式向泾河及冲沟排泄，地下水位高于相应河水位。

地下水动态变化受气候变化影响较大，随着降雨量和融雪的增大地下水位升高，同时也是地下水的丰水期。

### 土壤

区内土壤共有6个土类、10个亚类、16个土属、36个土种。其中有31个土种是农业土壤，7个土种是森林土。水稻土是全区农业土壤中最大的土类，面积406858 亩，占农业土壤的54%；次为紫色土类，面积194108亩，占25.8%；再次为黄棕壤、黄壤、石灰岩土、新积土等4个土类。旱作土壤有5个土类、7 个亚类、9个土属、16 个土种，其中最大的土类是紫色土类，面积194108 亩，占旱地面积的 56%。本项目区土壤主要以紫色土和黄壤为主。

### 动植物

巴州区森林覆盖率达 50.2%，森林蓄积 593 万立方米，有各类乔木、灌木、草 本、蕨类、菌类植物 600 余种，其中国家重点Ⅰ级保护植物 3 种、Ⅱ级保护植物 10 种。有野生动物 498 种，其中国家重点保护的Ⅰ级保护野生动物 2 种、Ⅱ级保 护野生动物 23 种。可供药用的草本植物有 200 多种。木本植物中，发现的仅乔木 有 100 余种、灌木 30 多种、竹类 10 余种，红豆、银杏、楠木、榕树、沙枣树等 珍稀古树尚存有 380 多株。全区活立木总蓄量达 669.24 万立方米。可供药用的自 然生长的草本植物，发现的有 200 多种；饲用草有 26 科，300 多个品种，年蕴藏 量 100 万吨以上。鸟类有 30 多种，兽类有 20 多种，其中︰画鸡、猕猴分别被国 家列为一、二级保护动物。

根据现场调查，项目区占地类型为水域及水利设施用地、草地和耕地，植被主要为杂草和少量农作物。林草覆盖率约为5~10%。

### 巴中市化成水库集中式饮用水水源保护区概况

根据《四川省人民政府关于同意划定巴中市化成水库集中式饮用水水源保护区、调整渠县县城集中式饮用水水源保护区和撤销蒲江县蒲江河右干渠饮用水水源保护区的批复》（川府函〔2015〕78号），巴中市化成水库集中式饮用水水源保护区划分情况如下：

①取水口：化成水库何家湾隧道入口（东经106°52′40"，北纬31°54′27"）。
　　②划定后的一级保护区为：取水口向库心侧延伸1000米以及取水口上游（含入库支沟）的全部水域；一级保护区水域库岸线正常水位（海拔405.8米）向上纵深200米、入库支沟两岸纵深50米范围内的陆域（其中化成老场镇段以规划环湖道路为界）。
　　③划定后的二级保护区为：化成水库库区一级保护区外的全部水域；除一级保护区外，化成水库东面水库大坝、东侧分水岭，南面枣清路和化成老场镇规划环湖道路，蔡家河、牛心河、吴家河、七一河和长滩河入库口分别上溯3000米处所围成的全部陆域。
　　④划定后的准保护区为：化成水库流域范围内一、二级保护区以外的全部水域和陆域。

巴中市化成水库集中式饮用水水源保护区现状取水方式为自流式，通过西干渠处闸房内的闸门控制；水源通过西干渠自流到下游天星桥水库内，然后再通过取水设施进入巴州区城区的自来水厂内。

根据调查，本项目位于巴中市化成水库集中式饮用水水源保护区二级保护区和准保护区范围内。

## 环境质量现状监测与评价

### 环境空气质量现状监测及评价

#### 项目所在区域达标判定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中6.2.11规定：项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年（近3年中1个完整日历年）环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。

本项目位于巴中市巴州区化成镇，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本次评价选取巴中市生态环境局2021年1月11日公布的《巴中市2020年1-12月环境质量公报》中的城区环境空气质量结论进行区域达标判定。

根据巴中市生态环境局2021年1月11日公布的《巴中市2020 年1-12月环境质量公报》， 巴城环境空气质量1-12月优良率为96.7%，与去年同期相比上升了1.9个百分点，主要污染物PM10和PM2.5同比浓度有所下降，环境空气质量年平均数据（PM10、PM2.5）：PM10年平均浓度值为44.8微克/立方米；PM2.5年平均浓度值为28.1微克/立方米。

区域环境空气中的PM10、PM2.5均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，故根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）“环境空气质量现状调查与评价，6.4.1 项目所在区域达标判断”，项目所在评价区域为环境空气达标区。

#### 环境空气质量现状评价

本项目位于巴中市巴州区化成镇，基本污染物环境质量现状评价采用巴中市生态环境局2021年1月11日公布的《巴中市2020 年1-12月环境质量公报》中的环境空气质量状况。

根据《巴中市2020 年1-12月环境质量公报》，巴城环境空气质量1-12月优良率为96.7%。巴城环境空气质量监测结果见表4.2-1：

表4.2-1    巴城环境空气质量监测结果

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度/ （μg/m3） | 标准值/ （μg/m3） | 占标率/（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 44.8 | 70 | 64 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 28.1 | 35 | 80.29 | 达标 |

根据年报，评价区域内环境空气中的PM10、PM2.5的浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准要求。

### 地表水环境质量现状监测及评价

#### 地表水环境质量现状调查

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中6.6.3.2规定：优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息。

本项目位于巴中市巴州区化成镇，项目区域行政区划属于巴中市；本项目为化成水库除险加固工程，化成水库为巴州区集中式饮用水水源地；本项目周边地表水体主要为化成水库。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）要求，本次评价选取巴中市生态环境局2021年1月11日公布的《巴中市2020 年1-12月环境质量公报》及巴中市生态环境局2020年6月5日公布的《2019年巴中市生态环境状况公报》中城市集中式饮用水水源地水质状况：化成水库水质在2018年、2019年、2020年连续三年均达到或优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定的Ⅲ类水质标准。

图4.2-1   《巴中市2020 年1-12月环境质量公报》中截图

图4.2-2   《2019年巴中市生态环境状况公报》中截图

#### 地表水环境质量现状监测

由于本项目是化成水库的除险加固工程，为更好的了解化成水库的水环境质量现状，本次评价委托四川中正源环保技术有限公司于2021年12月1日~3日对项目所在地表水体化成水库进行水质监测。

1、监测断面

项目地表水监测断面设置见表4.2-2。

表4.2-2  地表水监测点位

| 类别 | 检测点位 |
| --- | --- |
| 地表水 | 1# | 水库主要入库处上层 |
|  |  | 水库主要入库处下层 |
|  | 2# | 水库中心水域处左侧上层 |
| 2# 水库中心水域处左侧上层 |  | 水库中心水域处左侧中层 |
|  |  | 水库中心水域处左侧下层 |
|  |  | 水库中心水域处中间上层 |
|  |  | 水库中心水域处中间中层 |
|  |  | 水库中心水域处中间下层 |
|  |  | 水库中心水域处右侧上层 |
|  |  | 水库中心水域处右侧中层 |
|  |  | 水库中心水域处右侧下层 |
|  | 3# | 水库坝址前上层 |
|  |  | 水库坝址前中层 |
|  |  | 水库坝址前下层 |
|  | 4# | 水库饮用水源取水口处上层 |
|  |  | 水库饮用水源取水口处下层 |
|  | 5# | 水库坝址下游与寨坝河（化成河）汇合处 |

2、监测项目

pH、水温、溶解氧、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、叶绿素a、高锰酸盐指数、氟化物、石油类、氰化物、硫化物、挥发酚、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、砷、汞、硒、铜、锌、铅、镉、六价铬、硫酸盐、氯化物、硝酸盐（以N计）、铁、锰，共计30项。

3、监测周期及频率

监测时间为2021年12月1日~3日，共3天，每天采样1次。

4、监测分析方法

地表水采样按规范执行，分析方法采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中有关标准方法执行。

5、评价标准及方法

本次评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准。采用单项水质指数评价法，一般性水质因子（随着浓度增加而水质变差的水质因子）的指数计算公式为：

式中：Si，j——评价因子i的水质指数，大于1表明该水质因子超标；

Ci，j——评价因子i在j点的实测统计代表值，mg/L；

Cs，i——评价因子i的水质评价标准限值，mg/L。

pH值的指数计算公式为：

式中：SpH，j——pH值的指数，大于1表明该水质因子超标；

pHj——pH值实测统计代表值；

pHsd——评价标准中pH值的下限值；

pHsu——评价标准中pH值的上限值。

溶解氧（DO）的标准指数计算公式为：

式中：SDO，j——溶解氧的标准指数，大于1表明该水质因子超标；

DOj——溶解氧在j点的实测统计代表值，mg/L；

DOs——溶解氧的水质评价标准限值，mg/L；

DOf——饱和溶解氧浓度，mg/L，对于河流，DOf=468/（31.6+T）；对于盐度比较高的湖泊、水库及入海河口、近岸海域，DOf=（491-2.65S）/（33.5+T）；

S——实用盐度符号，量纲为1；

T——水温，℃。

6、监测结果及评价

本项目地表水水质监测结果及评价结果见下表。

表4.2-3   地表水水质评价结果统计表  单位：mg/L

| 监测 点位 | 评价标准 | 评价因子 | 监测浓度范围（mg/L） | 标准值 | Sj值 | 最大超 标倍数 | 超标 率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#水库主要入库处上层 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 | pH （无量纲） | 7.22~7.40 | 6~9 | 0.11~0.2 | 0 | 0 |
|  |  | 水温（℃） | 13.1~13.4 | 周平均最大温升≤1，周平均最大温降≤2 | / | / | / |
|  |  | 溶解氧 | 7.33~7.35 | ≥5 | 0.6803~0.6821 | 0 | 0 |
|  |  | 化学需氧量 | 7~14 | ≤20 | 0.35~0.7 | 0 | 0 |
|  |  | 五日生化需氧量 | 1.1~2.5 | ≤4 | 0.275~0.625 | 0 | 0 |
|  |  | 氨氮 | 0.122~0.209 | ≤1.0 | 0.122~0.209 | 0 | 0 |
|  |  | 总磷 | 0.022~0.046 | ≤0.05 | 0.44~0.92 | 0 | 0 |
|  |  | 总氮 | 0.691~0.755 | ≤1.0 | 0.691~0.755 | 0 | 0 |
|  |  | 叶绿素a | 0.00438~0.00509 | / | / | / | / |
|  |  | 高锰酸盐指数 | 3.2~3.6 | ≤6 | 0.5333~0.6 | 0 | 0 |
|  |  | 石油类 | 0.01L | ≤0.05 | / | 0 | 0 |
|  |  | 氰化物 | 0.004L | ≤0.2 | / | 0 | 0 |
|  |  | 硫化物 | 0.005L | ≤0.2 | / | 0 | 0 |
|  |  | 挥发酚 | 0.0003L | ≤0.005 | / | 0 | 0 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | ≤0.2 | / | 0 | 0 |
|  |  | 粪大肠菌群（个/L） | 70~140 | ≤10000 | 0.007~0.014 | 0 | 0 |
|  |  | 砷 | 0.0003L | ≤0.05 | / | 0 | 0 |
|  |  | 汞 | 0.00004~0.00006 | ≤0.0001 | 0.4~0.6 | 0 | 0 |
|  |  | 硒 | 0.0004L | ≤0.01 | / | 0 | 0 |
|  |  | 铜 | 0.05L | ≤1.0 | / | 0 | 0 |
|  |  | 锌 | 0.05L | ≤1.0 | / | 0 | 0 |
|  |  | 铅 | 0.01L | ≤0.05 | / | 0 | 0 |
|  |  | 镉 | 0.001L | ≤0.005 | / | 0 | 0 |
|  |  | 铁 | 0.03L | ≤0.3 | / | 0 | 0 |
|  |  | 锰 | 0.01L | ≤0.1 | / | 0 | 0 |
|  |  | 六价铬 | 0.004L~0.009 | ≤0.05 | 0.18 | 0 | 0 |
|  |  | 氟化物 | 0.142~0.148 | ≤1.0 | 0.142~0.148 | 0 | 0 |
|  |  | 硫酸盐 | 16.0~16.6 | ≤250 | 0.064~0.0664 | 0 | 0 |
|  |  | 氯化物 | 4.12~4.51 | ≤250 | 0.0165~0.0180 | 0 | 0 |
|  |  | 硝酸盐（以N计） | 0.403~0.425 | ≤10 | 0.0403~0.0425 | 0 | 0 |
| 1#水库主要入库处下层 |  | pH （无量纲） | 7.26~7.42 | 6~9 | 0.13~0.21 | 0 | 0 |
|  |  | 水温（℃） | 13.4~13.9 | 周平均最大温升≤1，周平均最大温降≤2 | / | / | / |
|  |  | 溶解氧 | 7.34~7.50 | ≥5 | 0.6667~0.6812 | 0 | 0 |
|  |  | 化学需氧量 | 9~14 | ≤20 | 0.45~0.7 | 0 | 0 |
|  |  | 五日生化需氧量 | 1.5~2.5 | ≤4 | 0.375~0.625 | 0 | 0 |
|  |  | 氨氮 | 0.113~0.206 | ≤1.0 | 0.113~0.206 | 0 | 0 |
|  |  | 总磷 | 0.036~0.043 | ≤0.05 | 0.72~0.86 | 0 | 0 |
|  |  | 总氮 | 0.606~0.713 | ≤1.0 | 0.606~0.713 | 0 | 0 |
|  |  | 叶绿素a | 0.00462~0.00550 | / | / | / | / |
|  |  | 高锰酸盐指数 | 3.3~3.5 | ≤6 | 0.55~0.5833 | 0 | 0 |
|  |  | 石油类 | 0.01L | ≤0.05 | / | 0 | 0 |
|  |  | 氰化物 | 0.004L | ≤0.2 | / | 0 | 0 |
|  |  | 硫化物 | 0.005L | ≤0.2 | / | 0 | 0 |
|  |  | 挥发酚 | 0.0003L | ≤0.005 | / | 0 | 0 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | ≤0.2 | / | 0 | 0 |
|  |  | 粪大肠菌群（个/L） | 110~140 | ≤10000 | 0.011~0.014 | 0 | 0 |
|  |  | 砷 | 0.0003L | ≤0.05 | / | 0 | 0 |
|  |  | 汞 | 0.00004L | ≤0.0001 | / | 0 | 0 |
|  |  | 硒 | 0.0004L | ≤0.01 | / | 0 | 0 |
|  |  | 铜 | 0.05L | ≤1.0 | / | 0 | 0 |
|  |  | 锌 | 0.05L | ≤1.0 | / | 0 | 0 |
|  |  | 铅 | 0.01L | ≤0.05 | / | 0 | 0 |
|  |  | 镉 | 0.001L | ≤0.005 | / | 0 | 0 |
|  |  | 铁 | 0.03L | ≤0.3 | / | 0 | 0 |
|  |  | 锰 | 0.01L | ≤0.1 | / | 0 | 0 |
|  |  | 六价铬 | 0.005~0.009 | ≤0.05 | 0.1~0.18 | 0 | 0 |
|  |  | 氟化物 | 0.139~0.154 | ≤1.0 | 0.139~0.154 | 0 | 0 |
|  |  | 硫酸盐 | 15.9~17.1 | ≤250 | 0.0636~0.0684 | 0 | 0 |
|  |  | 氯化物 | 4.22~4.54 | ≤250 | 0.0169~0.0182 | 0 | 0 |
|  |  | 硝酸盐（以N计） | 0.420~0.445 | ≤10 | 0.042~0.0445 | 0 | 0 |
| 2#水库中心水域处左侧上层 |  | pH （无量纲） | 7.27~7.36 | 6~9 | 0.135~0.18 | 0 | 0 |
|  |  | 水温（℃） | 11.4~15.1 | 周平均最大温升≤1，周平均最大温降≤2 | / | / | / |
|  |  | 溶解氧 | 7.21~7.34 | ≥5 | 0.6812~0.6935 | 0 | 0 |
|  |  | 化学需氧量 | 6~9 | ≤20 | 0.3~0.45 | 0 | 0 |
|  |  | 五日生化需氧量 | 0.9~1.4 | ≤4 | 0.225~0.35 | 0 | 0 |
|  |  | 氨氮 | 0.151~0.241 | ≤1.0 | 0.151~0.241 | 0 | 0 |
|  |  | 总磷 | 0.016~0.026 | ≤0.05 | 0.35~0.52 | 0 | 0 |
|  |  | 总氮 | 0.543~0.926 | ≤1.0 | 0.543~0.926 | 0 | 0 |
|  |  | 叶绿素a | 0.00400~0.00479 | / | / | / | / |
|  |  | 高锰酸盐指数 | 3.3~3.7 | ≤6 | 0.55~0.6167 | 0 | 0 |
|  |  | 石油类 | 0.01L | ≤0.05 | / | 0 | 0 |
|  |  | 氰化物 | 0.004L | ≤0.2 | / | 0 | 0 |
|  |  | 硫化物 | 0.005L | ≤0.2 | / | 0 | 0 |
|  |  | 挥发酚 | 0.0003L | ≤0.005 | / | 0 | 0 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | ≤0.2 | / | 0 | 0 |
|  |  | 粪大肠菌群（个/L） | 110~140 | ≤10000 | 0.011~0.014 | 0 | 0 |
|  |  | 砷 | 0.0003L | ≤0.05 | / | 0 | 0 |
|  |  | 汞 | 0.00004L~0.00005 | ≤0.0001 | 0.5 | 0 | 0 |
|  |  | 硒 | 0.0004L | ≤0.01 | / | 0 | 0 |
|  |  | 铜 | 0.05L | ≤1.0 | / | 0 | 0 |
|  |  | 锌 | 0.05L | ≤1.0 | / | 0 | 0 |
|  |  | 铅 | 0.01L | ≤0.05 | / | 0 | 0 |
|  |  | 镉 | 0.001L | ≤0.005 | / | 0 | 0 |
|  |  | 铁 | 0.03L | ≤0.3 | / | 0 | 0 |
|  |  | 锰 | 0.01L | ≤0.1 | / | 0 | 0 |
|  |  | 六价铬 | 0.005~0.007 | ≤0.05 | 0.1~0.14 | 0 | 0 |
|  |  | 氟化物 | 0.141~0.167 | ≤1.0 | 0.141~0.167 | 0 | 0 |
|  |  | 硫酸盐 | 15.9~17.0 | ≤250 | 0.0636~0.068 | 0 | 0 |
|  |  | 氯化物 | 4.39~4.48 | ≤250 | 0.0176~0.0179 | 0 | 0 |
|  |  | 硝酸盐（以N计） | 0.413~0.439 | ≤10 | 0.0413~0.0439 | 0 | 0 |
| 2#水库中心水域处左侧中层 |  | pH （无量纲） | 7.38~7.47 | 6~9 | 0.19~0.235 | 0 | 0 |
|  |  | 水温（℃） | 12.1~15.0 | 周平均最大温升≤1，周平均最大温降≤2 | / | / | / |
|  |  | 溶解氧 | 7.21~7.28 | ≥5 | 0.6868~0.6935 | 0 | 0 |
|  |  | 化学需氧量 | 7~10 | ≤20 | 0.35~0.5 | 0 | 0 |
|  |  | 五日生化需氧量 | 1.2~1.6 | ≤4 | 0.3~0.4 | 0 | 0 |
|  |  | 氨氮 | 0.157~0.241 | ≤1.0 | 0.157~0.241 | 0 | 0 |
|  |  | 总磷 | 0.033~0.036 | ≤0.05 | 0.66~0.72 | 0 | 0 |
|  |  | 总氮 | 0.415~0.862 | ≤1.0 | 0.415~0.862 | 0 | 0 |
|  |  | 叶绿素a | 0.00415~0.00533 | / | / | / | / |
|  |  | 高锰酸盐指数 | 3.0~3.4 | ≤6 | 0.5~0.5667 | 0 | 0 |
|  |  | 石油类 | 0.01L | ≤0.05 | / | 0 | 0 |
|  |  | 氰化物 | 0.004L | ≤0.2 | / | 0 | 0 |
|  |  | 硫化物 | 0.005L | ≤0.2 | / | 0 | 0 |
|  |  | 挥发酚 | 0.0003L | ≤0.005 | / | 0 | 0 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | ≤0.2 | / | 0 | 0 |
|  |  | 粪大肠菌群（个/L） | 110~140 | ≤10000 | 0.011~0.014 | 0 | 0 |
|  |  | 砷 | 0.0003L | ≤0.05 | / | 0 | 0 |
|  |  | 汞 | 0.00004L | ≤0.0001 | / | 0 | 0 |
|  |  | 硒 | 0.0004L | ≤0.01 | / | 0 | 0 |
|  |  | 铜 | 0.05L | ≤1.0 | / | 0 | 0 |
|  |  | 锌 | 0.05L | ≤1.0 | / | 0 | 0 |
|  |  | 铅 | 0.01L | ≤0.05 | / | 0 | 0 |
|  |  | 镉 | 0.001L | ≤0.005 | / | 0 | 0 |
|  |  | 铁 | 0.03L | ≤0.3 | / | 0 | 0 |
|  |  | 锰 | 0.01L | ≤0.1 | / | 0 | 0 |
|  |  | 六价铬 | 0.004L~0.009 | ≤0.05 | 0.18 | 0 | 0 |
|  |  | 氟化物 | 0.150~0.159 | ≤1.0 | 0.150~0.159 | 0 | 0 |
|  |  | 硫酸盐 | 16.5 | ≤250 | 0.066 | 0 | 0 |
|  |  | 氯化物 | 4.45~5.04 | ≤250 | 0.0178~0.0202 | 0 | 0 |
|  |  | 硝酸盐（以N计） | 0.438~0.495 | ≤10 | 0.0438~0.0495 | 0 | 0 |
| 2#水库中心水域处左侧下层 |  | pH （无量纲） | 7.24~7.33 | 6~9 | 0.12~0.165 | 0 | 0 |
|  |  | 水温（℃） | 13.1~14.7 | 周平均最大温升≤1，周平均最大温降≤2 | / | / | / |
|  |  | 溶解氧 | 7.19~7.37 | ≥5 | 0.6784~0.6954 | 0 | 0 |
|  |  | 化学需氧量 | 8~13 | ≤20 | 0.4~0.65 | 0 | 0 |
|  |  | 五日生化需氧量 | 1.4~2.5 | ≤4 | 0.35~0.625 | 0 | 0 |
|  |  | 氨氮 | 0.197~0.261 | ≤1.0 | 0.197~0.261 | 0 | 0 |
|  |  | 总磷 | 0.036~0.046 | ≤0.05 | 0.72~0.92 | 0 | 0 |
|  |  | 总氮 | 0.564~0.691 | ≤1.0 | 0.564~0.691 |  |  |
|  |  | 叶绿素a | 0.00488~0.00526 | / | / | / | / |
|  |  | 高锰酸盐指数 | 2.9~3.5 | ≤6 | 0.4833~0.5833 | 0 | 0 |
|  |  | 石油类 | 0.01L | ≤0.05 | / | 0 | 0 |
|  |  | 氰化物 | 0.004L | ≤0.2 | / | 0 | 0 |
|  |  | 硫化物 | 0.005L | ≤0.2 | / | 0 | 0 |
|  |  | 挥发酚 | 0.0003L | ≤0.005 | / | 0 | 0 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | ≤0.2 | / | 0 | 0 |
|  |  | 粪大肠菌群（个/L） | 110 | ≤10000 | 0.011 | 0 | 0 |
|  |  | 砷 | 0.0003L | ≤0.05 | / | 0 | 0 |
|  |  | 汞 | 0.00004L~0.00004 | ≤0.0001 | 0.4 | 0 | 0 |
|  |  | 硒 | 0.0004L | ≤0.01 | / | 0 | 0 |
|  |  | 铜 | 0.05L | ≤1.0 | / | 0 | 0 |
|  |  | 锌 | 0.05L | ≤1.0 | / | 0 | 0 |
|  |  | 铅 | 0.01L | ≤0.05 | / | 0 | 0 |
|  |  | 镉 | 0.001L | ≤0.005 | / | 0 | 0 |
|  |  | 铁 | 0.03L | ≤0.3 | / | 0 | 0 |
|  |  | 锰 | 0.01L | ≤0.1 | / | 0 | 0 |
|  |  | 六价铬 | 0.004L~0.009 | ≤0.05 | 0.18 | 0 | 0 |
|  |  | 氟化物 | 0.148~0.155 | ≤1.0 | 0.148~0.155 | 0 | 0 |
|  |  | 硫酸盐 | 16.0~16.6 | ≤250 | 0.064~0.0664 | 0 | 0 |
|  |  | 氯化物 | 4.51~4.60 | ≤250 | 0.0180~0.0184 | 0 | 0 |
|  |  | 硝酸盐（以N计） | 0.415~0.448 | ≤10 | 0.0415~0.0448 | 0 | 0 |
| 2#水库中心水域处中间上层 |  | pH （无量纲） | 7.33~7.46 | 6~9 | 0.165~0.23 | 0 | 0 |
|  |  | 水温（℃） | 12.2~15.7 | 周平均最大温升≤1，周平均最大温降≤2 | / | / | / |
|  |  | 溶解氧 | 7.29~7.41 | ≥5 | 0.6748~0.6859 | 0 | 0 |
|  |  | 化学需氧量 | 11~12 | ≤20 | 0.55~0.6 | 0 | 0 |
|  |  | 五日生化需氧量 | 2.0 | ≤4 | 0.5 | 0 | 0 |
|  |  | 氨氮 | 0.125~0.244 | ≤1.0 | 0.125~0.244 | 0 | 0 |
|  |  | 总磷 | 0.016~0.049 | ≤0.05 | 0.32~0.98 | 0 | 0 |
|  |  | 总氮 | 0.628~0.734 | ≤1.0 | 0.628~0.734 | 0 | 0 |
|  |  | 叶绿素a | 0.00379~0.00459 | / | / | / | / |
|  |  | 高锰酸盐指数 | 3.0~3.5 | ≤6 | 0.5~0.5833 | 0 | 0 |
|  |  | 石油类 | 0.01L | ≤0.05 | / | 0 | 0 |
|  |  | 氰化物 | 0.004L | ≤0.2 | / | 0 | 0 |
|  |  | 硫化物 | 0.005L | ≤0.2 | / | 0 | 0 |
|  |  | 挥发酚 | 0.0003L | ≤0.005 | / | 0 | 0 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | ≤0.2 | / | 0 | 0 |
|  |  | 粪大肠菌群（个/L） | 110~220 | ≤10000 | 0.011~0.022 | 0 | 0 |
|  |  | 砷 | 0.0003L | ≤0.05 | / | 0 | 0 |
|  |  | 汞 | 0.00004L~0.00006 | ≤0.0001 | 0.6 | 0 | 0 |
|  |  | 硒 | 0.0004L | ≤0.01 | / | 0 | 0 |
|  |  | 铜 | 0.05L | ≤1.0 | / | 0 | 0 |
|  |  | 锌 | 0.05L | ≤1.0 | / | 0 | 0 |
|  |  | 铅 | 0.01L | ≤0.05 | / | 0 | 0 |
|  |  | 镉 | 0.001L | ≤0.005 | / | 0 | 0 |
|  |  | 铁 | 0.03L | ≤0.3 | / | 0 | 0 |
|  |  | 锰 | 0.01L | ≤0.1 | / | 0 | 0 |
|  |  | 六价铬 | 0.004L~0.005 | ≤0.05 | 0.1 | 0 | 0 |
|  |  | 氟化物 | 0.122~0.143 | ≤1.0 | 0.122~0.143 | 0 | 0 |
|  |  | 硫酸盐 | 15.6~16.5 | ≤250 | 0.0624~0.066 | 0 | 0 |
|  |  | 氯化物 | 4.45~4.56 | ≤250 | 0.0178~0.0182 | 0 | 0 |
|  |  | 硝酸盐（以N计） | 0.436~0.490 | ≤10 | 0.0436~0.049 | 0 | 0 |
| 2#水库中心水域处中间中层 |  | pH （无量纲） | 7.29~7.43 | 6~9 | 0.145~0.215 | 0 | 0 |
|  |  | 水温（℃） | 13.3~14.8 | 周平均最大温升≤1，周平均最大温降≤2 | / | / | / |
|  |  | 溶解氧 | 7.30~7.47 | ≥5 | 0.6693~0.6849 | 0 | 0 |
|  |  | 化学需氧量 | 10~14 | ≤20 | 0.5~0.7 | 0 | 0 |
|  |  | 五日生化需氧量 | 1.9~2.5 | ≤4 | 0.475~0.625 | 0 | 0 |
|  |  | 氨氮 | 0.194~0.232 | ≤1.0 | 0.194~0.232 | 0 | 0 |
|  |  | 总磷 | 0.033~0.043 | ≤0.05 | 0.66~0.86 | 0 | 0 |
|  |  | 总氮 | 0.585~0.670 | ≤1.0 | 0.585~0.670 | 0 | 0 |
|  |  | 叶绿素a | 0.00400~0.00456 | / | / | / | / |
|  |  | 高锰酸盐指数 | 2.8~3.2 | ≤6 | 0.4667~0.5333 | 0 | 0 |
|  |  | 石油类 | 0.01L | ≤0.05 | / | 0 | 0 |
|  |  | 氰化物 | 0.004L | ≤0.2 | / | 0 | 0 |
|  |  | 硫化物 | 0.005L | ≤0.2 | / | 0 | 0 |
|  |  | 挥发酚 | 0.0003L | ≤0.005 | / | 0 | 0 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | ≤0.2 | / | 0 | 0 |
|  |  | 粪大肠菌群（个/L） | 110~140 | ≤10000 | 0.011~0.014 | 0 | 0 |
|  |  | 砷 | 0.0003L | ≤0.05 | / | 0 | 0 |
|  |  | 汞 | 0.00004L | ≤0.0001 | / | 0 | 0 |
|  |  | 硒 | 0.0004L | ≤0.01 | / | 0 | 0 |
|  |  | 铜 | 0.05L | ≤1.0 | / | 0 | 0 |
|  |  | 锌 | 0.05L | ≤1.0 | / | 0 | 0 |
|  |  | 铅 | 0.01L | ≤0.05 | / | 0 | 0 |
|  |  | 镉 | 0.001L | ≤0.005 | / | 0 | 0 |
|  |  | 铁 | 0.03L | ≤0.3 | / | 0 | 0 |
|  |  | 锰 | 0.01L | ≤0.1 | / | 0 | 0 |
|  |  | 六价铬 | 0.004L~0.007 | ≤0.05 | 0.14 | 0 | 0 |
|  |  | 氟化物 | 0.130~0.153 | ≤1.0 | 0.130~0.153 | 0 | 0 |
|  |  | 硫酸盐 | 15.9~16.4 | ≤250 | 0.0636~0.0656 | 0 | 0 |
|  |  | 氯化物 | 4.50~4.53 | ≤250 | 0.018~0.0181 | 0 | 0 |
|  |  | 硝酸盐（以N计） | 0.418~0.514 | ≤10 | 0.0418~0.0514 | 0 | 0 |
| 2#水库中心水域处中间下层 |  | pH （无量纲） | 7.35~7.47 | 6~9 | 0.175~0.235 | 0 | 0 |
|  |  | 水温（℃） | 13.2~14.2 | 周平均最大温升≤1，周平均最大温降≤2 | / | / | / |
|  |  | 溶解氧 | 7.32~7.42 | ≥5 | 0.6739~0.6831 | 0 | 0 |
|  |  | 化学需氧量 | 7~9 | ≤20 | 0.35~0.45 | 0 | 0 |
|  |  | 五日生化需氧量 | 1.0~1.4 | ≤4 | 0.25~0.35 | 0 | 0 |
|  |  | 氨氮 | 0.113~0.141 | ≤1.0 | 0.113~0.141 | 0 | 0 |
|  |  | 总磷 | 0.022~0.036 | ≤0.05 | 0.44~0.72 | 0 | 0 |
|  |  | 总氮 | 0.596~0.670 | ≤1.0 | 0.596~0.670 | 0 | 0 |
|  |  | 叶绿素a | 0.00482~0.00547 | / | / | / | / |
|  |  | 高锰酸盐指数 | 3.3~3.6 | ≤6 | 0.55~0.6 | 0 | 0 |
|  |  | 石油类 | 0.01L | ≤0.05 | / | 0 | 0 |
|  |  | 氰化物 | 0.004L | ≤0.2 | / | 0 | 0 |
|  |  | 硫化物 | 0.005L | ≤0.2 | / | 0 | 0 |
|  |  | 挥发酚 | 0.0003L | ≤0.005 | / | 0 | 0 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | ≤0.2 | / | 0 | 0 |
|  |  | 粪大肠菌群（个/L） | 70~140 | ≤10000 | 0.007~0.014 | 0 | 0 |
|  |  | 砷 | 0.0003L | ≤0.05 | / | 0 | 0 |
|  |  | 汞 | 0.00004L~0.00005 | ≤0.0001 | 0.5 | 0 | 0 |
|  |  | 硒 | 0.0004L | ≤0.01 | / | 0 | 0 |
|  |  | 铜 | 0.05L | ≤1.0 | / | 0 | 0 |
|  |  | 锌 | 0.05L | ≤1.0 | / | 0 | 0 |
|  |  | 铅 | 0.01L | ≤0.05 | / | 0 | 0 |
|  |  | 镉 | 0.001L | ≤0.005 | / | 0 | 0 |
|  |  | 铁 | 0.03L | ≤0.3 | / | 0 | 0 |
|  |  | 锰 | 0.01L | ≤0.1 | / | 0 | 0 |
|  |  | 六价铬 | 0.004L~0.005 | ≤0.05 | 0.1 | 0 | 0 |
|  |  | 氟化物 | 0.128~0.148 | ≤1.0 | 0.128~0.148 | 0 | 0 |
|  |  | 硫酸盐 | 16.0~16.4 | ≤250 | 0.064~0.0656 | 0 | 0 |
|  |  | 氯化物 | 4.22~4.56 | ≤250 | 0.0169~0.0182 | 0 | 0 |
|  |  | 硝酸盐（以N计） | 0.425~0.508 | ≤10 | 0.0425~0.0508 | 0 | 0 |
| 2#水库中心水域处右侧上层 |  | pH （无量纲） | 7.28~7.50 | 6~9 | 0.14~0.25 | 0 | 0 |
|  |  | 水温（℃） | 12.0~15.6 | 周平均最大温升≤1，周平均最大温降≤2 | / | / | / |
|  |  | 溶解氧 | 7.37~7.50 | ≥5 | 0.6667~0.6784 | 0 | 0 |
|  |  | 化学需氧量 | 6~8 | ≤20 | 0.3~0.4 | 0 | 0 |
|  |  | 五日生化需氧量 | 1.0~1.2 | ≤4 | 0.25~0.3 | 0 | 0 |
|  |  | 氨氮 | 0.073~0.252 | ≤1.0 | 0.073~0.252 | 0 | 0 |
|  |  | 总磷 | 0.019~0.046 | ≤0.05 | 0.38~0.92 | 0 | 0 |
|  |  | 总氮 | 0.670~0.777 | ≤1.0 | 0.670~0.777 | 0 | 0 |
|  |  | 叶绿素a | 0.00418~0.00482 | / | / | / | / |
|  |  | 高锰酸盐指数 | 3.0~3.5 | ≤6 | 0.5~0.5833 | 0 | 0 |
|  |  | 石油类 | 0.01L | ≤0.05 | / | 0 | 0 |
|  |  | 氰化物 | 0.004L | ≤0.2 | / | 0 | 0 |
|  |  | 硫化物 | 0.005L | ≤0.2 | / | 0 | 0 |
|  |  | 挥发酚 | 0.0003L | ≤0.005 | / | 0 | 0 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | ≤0.2 | / | 0 | 0 |
|  |  | 粪大肠菌群（个/L） | 110 | ≤10000 | 0.011 | 0 | 0 |
|  |  | 砷 | 0.0003L~0.0005 | ≤0.05 | 0.01 | 0 | 0 |
|  |  | 汞 | 0.00004L~0.00006 | ≤0.0001 | 0.6 | 0 | 0 |
|  |  | 硒 | 0.0004L | ≤0.01 | / | 0 | 0 |
|  |  | 铜 | 0.05L | ≤1.0 | / | 0 | 0 |
|  |  | 锌 | 0.05L | ≤1.0 | / | 0 | 0 |
|  |  | 铅 | 0.01L | ≤0.05 | / | 0 | 0 |
|  |  | 镉 | 0.001L | ≤0.005 | / | 0 | 0 |
|  |  | 铁 | 0.03L | ≤0.3 | / | 0 | 0 |
|  |  | 锰 | 0.01L | ≤0.1 | / | 0 | 0 |
|  |  | 六价铬 | 0.004L | ≤0.05 | / | 0 | 0 |
|  |  | 氟化物 | 0.147~0.154 | ≤1.0 | 0.147~0.154 | 0 | 0 |
|  |  | 硫酸盐 | 16.2~16.4 | ≤250 | 0.0648~0.0656 | 0 | 0 |
|  |  | 氯化物 | 4.48~4.61 | ≤250 | 0.0179~0.0184 | 0 | 0 |
|  |  | 硝酸盐（以N计） | 0.413~0.456 | ≤10 | 0.0413~0.0456 | 0 | 0 |
| 2#水库中心水域处右侧中层 |  | pH （无量纲） | 7.42~7.50 | 6~9 | 0.21~0.25 | 0 | 0 |
|  |  | 水温（℃） | 13.4~14.9 | 周平均最大温升≤1，周平均最大温降≤2 | / | / | / |
|  |  | 溶解氧 | 7.28~7.32 | ≥5 | 0.6830~0.6868 | 0 | 0 |
|  |  | 化学需氧量 | 7~10 | ≤20 | 0.35~0.5 | 0 | 0 |
|  |  | 五日生化需氧量 | 1.1~1.6 | ≤4 | 0.275~0.4 | 0 | 0 |
|  |  | 氨氮 | 0.174~0.244 | ≤1.0 | 0.174~0.244 | 0 | 0 |
|  |  | 总磷 | 0.022~0.046 | ≤0.05 | 0.44~0.92 | 0 | 0 |
|  |  | 总氮 | 0.628~0.883 | ≤1.0 | 0.628~0.883 | 0 | 0 |
|  |  | 叶绿素a | 0.00441~0.00486 | / | / | / | / |
|  |  | 高锰酸盐指数 | 2.9~3.5 | ≤6 | 0.4833~0.5833 | 0 | 0 |
|  |  | 石油类 | 0.01L | ≤0.05 | / | 0 | 0 |
|  |  | 氰化物 | 0.004L | ≤0.2 | / | 0 | 0 |
|  |  | 硫化物 | 0.005L | ≤0.2 | / | 0 | 0 |
|  |  | 挥发酚 | 0.0003L | ≤0.005 | / | 0 | 0 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | ≤0.2 | / | 0 | 0 |
|  |  | 粪大肠菌群（个/L） | 110~140 | ≤10000 | 0.011~0.014 | 0 | 0 |
|  |  | 砷 | 0.0003L | ≤0.05 | / | 0 | 0 |
|  |  | 汞 | 0.00004L~0.00005 | ≤0.0001 | 0.5 | 0 | 0 |
|  |  | 硒 | 0.0004L | ≤0.01 | / | 0 | 0 |
|  |  | 铜 | 0.05L | ≤1.0 | / | 0 | 0 |
|  |  | 锌 | 0.05L | ≤1.0 | / | 0 | 0 |
|  |  | 铅 | 0.01L | ≤0.05 | / | 0 | 0 |
|  |  | 镉 | 0.001L | ≤0.005 | / | 0 | 0 |
|  |  | 铁 | 0.03L | ≤0.3 | / | 0 | 0 |
|  |  | 锰 | 0.01L | ≤0.1 | / | 0 | 0 |
|  |  | 六价铬 | 0.004L~0.008 | ≤0.05 | 0.16 | 0 | 0 |
|  |  | 氟化物 | 0.133~0.175 | ≤1.0 | 0.133~0.175 | 0 | 0 |
|  |  | 硫酸盐 | 15.6~17.8 | ≤250 | 0.0624~0.0712 | 0 | 0 |
|  |  | 氯化物 | 4.52~5.41 | ≤250 | 0.0181~0.0216 | 0 | 0 |
|  |  | 硝酸盐（以N计） | 0.423~0.499 | ≤10 | 0.0423~0.0499 | 0 | 0 |
| 2#水库中心水域处右侧下层 |  | pH （无量纲） | 7.20~7.62 | 6~9 | 0.1~0.31 | 0 | 0 |
|  |  | 水温（℃） | 13.6~14.8 | 周平均最大温升≤1，周平均最大温降≤2 | / | / | / |
|  |  | 溶解氧 | 7.33~7.40 | ≥5 | 0.6757~0.6821 | 0 | 0 |
|  |  | 化学需氧量 | 12~18 | ≤20 | 0.6~0.9 | 0 | 0 |
|  |  | 五日生化需氧量 | 2.0~3.2 | ≤4 | 0.5~0.8 | 0 | 0 |
|  |  | 氨氮 | 0.157~0.299 | ≤1.0 | 0.157~0.299 | 0 | 0 |
|  |  | 总磷 | 0.029~0.043 | ≤0.05 | 0.58~0.86 | 0 | 0 |
|  |  | 总氮 | 0.606~0.670 | ≤1.0 | 0.606~0.670 | 0 | 0 |
|  |  | 叶绿素a | 0.00458~0.00503 | / | / | / | / |
|  |  | 高锰酸盐指数 | 3.1~3.6 | ≤6 | 0.5167~0.6 | 0 | 0 |
|  |  | 石油类 | 0.01L | ≤0.05 | / | 0 | 0 |
|  |  | 氰化物 | 0.004L | ≤0.2 | / | 0 | 0 |
|  |  | 硫化物 | 0.005L | ≤0.2 | / | 0 | 0 |
|  |  | 挥发酚 | 0.0003L | ≤0.005 | / | 0 | 0 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | ≤0.2 | / | 0 | 0 |
|  |  | 粪大肠菌群（个/L） | 110~140 | ≤10000 | 0.011~0.014 | 0 | 0 |
|  |  | 砷 | 0.0003L | ≤0.05 | / | 0 | 0 |
|  |  | 汞 | 0.00004L | ≤0.0001 | / | 0 | 0 |
|  |  | 硒 | 0.0004L | ≤0.01 | / | 0 | 0 |
|  |  | 铜 | 0.05L | ≤1.0 | / | 0 | 0 |
|  |  | 锌 | 0.05L | ≤1.0 | / | 0 | 0 |
|  |  | 铅 | 0.01L | ≤0.05 | / | 0 | 0 |
|  |  | 镉 | 0.001L | ≤0.005 | / | 0 | 0 |
|  |  | 铁 | 0.03L | ≤0.3 | / | 0 | 0 |
|  |  | 锰 | 0.01L | ≤0.1 | / | 0 | 0 |
|  |  | 六价铬 | 0.004L~0.010 | ≤0.05 | 0.2 | 0 | 0 |
|  |  | 氟化物 | 0.152 ~0.153 | ≤1.0 | 0.152 ~0.153 | 0 | 0 |
|  |  | 硫酸盐 | 16.4~16.5 | ≤250 | 0.0656~0.066 | 0 | 0 |
|  |  | 氯化物 | 4.48~4.58 | ≤250 | 0.0179~0.0183 | 0 | 0 |
|  |  | 硝酸盐（以N计） | 0.438~0.480 | ≤10 | 0.0438~0.048 | 0 | 0 |
| 3#水库坝址前上层 |  | pH （无量纲） | 7.28~7.51 | 6~9 | 0.14~0.255 | 0 | 0 |
|  |  | 水温（℃） | 12.2~17.3 | 周平均最大温升≤1，周平均最大温降≤2 | / | / | / |
|  |  | 溶解氧 | 7.25~7.35 | ≥5 | 0.6803~0.6897 | 0 | 0 |
|  |  | 化学需氧量 | 9~12 | ≤20 | 0.45~0.6 | 0 | 0 |
|  |  | 五日生化需氧量 | 1.6~2.2 | ≤4 | 0.4~0.55 | 0 | 0 |
|  |  | 氨氮 | 0.177~0.348 | ≤1.0 | 0.177~0.348 | 0 | 0 |
|  |  | 总磷 | 0.033~0.049 | ≤0.05 | 0.66~0.98 | 0 | 0 |
|  |  | 总氮 | 0.564~0.755 | ≤1.0 | 0.564~0.755 | 0 | 0 |
|  |  | 叶绿素a | 0.00397~0.00486 | / | / | / | / |
|  |  | 高锰酸盐指数 | 2.4~2.9 | ≤6 | 0.4~0.4833 | 0 | 0 |
|  |  | 石油类 | 0.01L | ≤0.05 | / | 0 | 0 |
|  |  | 氰化物 | 0.004L | ≤0.2 | / | 0 | 0 |
|  |  | 硫化物 | 0.005L | ≤0.2 | / | 0 | 0 |
|  |  | 挥发酚 | 0.0003L | ≤0.005 | / | 0 | 0 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | ≤0.2 | / | 0 | 0 |
|  |  | 粪大肠菌群（个/L） | 110~220 | ≤10000 | 0.011~0.022 | 0 | 0 |
|  |  | 砷 | 0.0003L | ≤0.05 | / | 0 | 0 |
|  |  | 汞 | 0.00004L~0.00005 | ≤0.0001 | 0.5 | 0 | 0 |
|  |  | 硒 | 0.0004L | ≤0.01 | / | 0 | 0 |
|  |  | 铜 | 0.05L | ≤1.0 | / | 0 | 0 |
|  |  | 锌 | 0.05L | ≤1.0 | / | 0 | 0 |
|  |  | 铅 | 0.01L | ≤0.05 | / | 0 | 0 |
|  |  | 镉 | 0.001L | ≤0.005 | / | 0 | 0 |
|  |  | 铁 | 0.03L | ≤0.3 | / | 0 | 0 |
|  |  | 锰 | 0.01L | ≤0.1 | / | 0 | 0 |
|  |  | 六价铬 | 0.004L~0.005 | ≤0.05 | 0.1 | 0 | 0 |
|  |  | 氟化物 | 0.146~0.158 | ≤1.0 | 0.146~0.158 | 0 | 0 |
|  |  | 硫酸盐 | 16.0~16.4 | ≤250 | 0.064~0.0656 | 0 | 0 |
|  |  | 氯化物 | 4.44~4.51 | ≤250 | 0.0178~0.0180 | 0 | 0 |
|  |  | 硝酸盐（以N计） | 0.416~0.453 | ≤10 | 0.0416~0.0453 | 0 | 0 |
| 3#水库坝址前中层 |  | pH （无量纲） | 7.24~7.44 | 6~9 | 0.12~0.22 | 0 | 0 |
|  |  | 水温（℃） | 13.1~14.9 | 周平均最大温升≤1，周平均最大温降≤2 | / | / | / |
|  |  | 溶解氧 | 7.30~7.35 | ≥5 | 0.6803~0.6849 | 0 | 0 |
|  |  | 化学需氧量 | 10~12 | ≤20 | 0.5~0.6 | 0 | 0 |
|  |  | 五日生化需氧量 | 1.8~2.1 | ≤4 | 0.45~0.525 | 0 | 0 |
|  |  | 氨氮 | 0.252~0.334 | ≤1.0 | 0.252~0.334 | 0 | 0 |
|  |  | 总磷 | 0.036~0.039 | ≤0.05 | 0.72~0.78 | 0 | 0 |
|  |  | 总氮 | 0.585~0.670 | ≤1.0 | 0.585~0.670 | 0 | 0 |
|  |  | 叶绿素a | 0.00438~0.00541 | / | / | / | / |
|  |  | 高锰酸盐指数 | 2.4~2.6 | ≤6 | 0.4~0.4333 | 0 | 0 |
|  |  | 石油类 | 0.01L | ≤0.05 | / | 0 | 0 |
|  |  | 氰化物 | 0.004L | ≤0.2 | / | 0 | 0 |
|  |  | 硫化物 | 0.005L | ≤0.2 | / | 0 | 0 |
|  |  | 挥发酚 | 0.0003L | ≤0.005 | / | 0 | 0 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | ≤0.2 | / | 0 | 0 |
|  |  | 粪大肠菌群（个/L） | 70~140 | ≤10000 | 0.007~0.014 | 0 | 0 |
|  |  | 砷 | 0.0003L | ≤0.05 | / | 0 | 0 |
|  |  | 汞 | 0.00004L | ≤0.0001 | / | 0 | 0 |
|  |  | 硒 | 0.0004L | ≤0.01 | / | 0 | 0 |
|  |  | 铜 | 0.05L | ≤1.0 | / | 0 | 0 |
|  |  | 锌 | 0.05L | ≤1.0 | / | 0 | 0 |
|  |  | 铅 | 0.01L | ≤0.05 | / | 0 | 0 |
|  |  | 镉 | 0.001L | ≤0.005 | / | 0 | 0 |
|  |  | 铁 | 0.03L | ≤0.3 | / | 0 | 0 |
|  |  | 锰 | 0.01L | ≤0.1 | / | 0 | 0 |
|  |  | 六价铬 | 0.004L~0.005 | ≤0.05 | 0.1 | 0 | 0 |
|  |  | 氟化物 | 0.144~0.157 | ≤1.0 | 0.144~0.157 | 0 | 0 |
|  |  | 硫酸盐 | 16.1~16.5 | ≤250 | 0.0644~0.066 | 0 | 0 |
|  |  | 氯化物 | 4.42~4.45 | ≤250 | 0.0177~0.0178 | 0 | 0 |
|  |  | 硝酸盐（以N计） | 0.381~0.470 | ≤10 | 0.0381~0.047 | 0 | 0 |
| 3#水库坝址前下层 |  | pH （无量纲） | 7.33~7.39 | 6~9 | 0.165~0.195 | 0 | 0 |
|  |  | 水温（℃） | 13.1~15.5 | 周平均最大温升≤1，周平均最大温降≤2 | / | / | / |
|  |  | 溶解氧 | 7.37~7.41 | ≥5 | 0.6748~0.6784 | 0 | 0 |
|  |  | 化学需氧量 | 12~17 | ≤20 | 0.6~0.85 | 0 | 0 |
|  |  | 五日生化需氧量 | 2.1~3.1 | ≤4 | 0.525~0.775 | 0 | 0 |
|  |  | 氨氮 | 0.148~0.244 | ≤1.0 | 0.148~0.244 | 0 | 0 |
|  |  | 总磷 | 0.019~0.039 | ≤0.05 | 0.38~0.78 | 0 | 0 |
|  |  | 总氮 | 0.564~0.649 | ≤1.0 | 0.564~0.649 | 0 | 0 |
|  |  | 叶绿素a | 0.00455~0.00536 | / | / | / | / |
|  |  | 高锰酸盐指数 | 2.1~2.8 | ≤6 | 0.35~0.4667 | 0 | 0 |
|  |  | 石油类 | 0.01L | ≤0.05 | / | 0 | 0 |
|  |  | 氰化物 | 0.004L | ≤0.2 | / | 0 | 0 |
|  |  | 硫化物 | 0.005L | ≤0.2 | / | 0 | 0 |
|  |  | 挥发酚 | 0.0003L | ≤0.005 | / | 0 | 0 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | ≤0.2 | / | 0 | 0 |
|  |  | 粪大肠菌群（个/L） | 110~140 | ≤10000 | 0.011~0.014 | 0 | 0 |
|  |  | 砷 | 0.0003L | ≤0.05 | / | 0 | 0 |
|  |  | 汞 | 0.00004L~0.00005 | ≤0.0001 | 0.5 | 0 | 0 |
|  |  | 硒 | 0.0004L | ≤0.01 | / | 0 | 0 |
|  |  | 铜 | 0.05L | ≤1.0 | / | 0 | 0 |
|  |  | 锌 | 0.05L | ≤1.0 | / | 0 | 0 |
|  |  | 铅 | 0.01L | ≤0.05 | / | 0 | 0 |
|  |  | 镉 | 0.001L | ≤0.005 | / | 0 | 0 |
|  |  | 铁 | 0.03L | ≤0.3 | / | 0 | 0 |
|  |  | 锰 | 0.01L | ≤0.1 | / | 0 | 0 |
|  |  | 六价铬 | 0.004L~0.009 | ≤0.05 | 0.18 | 0 | 0 |
|  |  | 氟化物 | 0.150~0.156 | ≤1.0 | 0.150~0.156 | 0 | 0 |
|  |  | 硫酸盐 | 15.9~17.0 | ≤250 | 0.0636~0.068 | 0 | 0 |
|  |  | 氯化物 | 4.46~4.80 | ≤250 | 0.0178~0.0192 | 0 | 0 |
|  |  | 硝酸盐（以N计） | 0.415~0.422 | ≤10 | 0.0415~0.0422 | 0 | 0 |
| 4#水库饮用水源取水口处上层 |  | pH （无量纲） | 7.26~7.56 | 6~9 | 0.13~0.28 | 0 | 0 |
|  |  | 水温（℃） | 13.5~14.6 | 周平均最大温升≤1，周平均最大温降≤2 | / | / | / |
|  |  | 溶解氧 | 7.35~7.38 | ≥5 | 0.6775~0.6803 | 0 | 0 |
|  |  | 化学需氧量 | 10~16 | ≤20 | 0.5~0.8 | 0 | 0 |
|  |  | 五日生化需氧量 | 1.8~2.9 | ≤4 | 0.45~0.725 | 0 | 0 |
|  |  | 氨氮 | 0.197~0.328 | ≤1.0 | 0.197~0.328 | 0 | 0 |
|  |  | 总磷 | 0.029~0.046 | ≤0.05 | 0.58~0.92 | 0 | 0 |
|  |  | 总氮 | 0.564~0.755 | ≤1.0 | 0.564~0.755 | 0 | 0 |
|  |  | 叶绿素a | 0.00376~0.00479 | / | / | / | / |
|  |  | 高锰酸盐指数 | 2.4~2.9 | ≤6 | 0.4~0.4833 | 0 | 0 |
|  |  | 石油类 | 0.01L | ≤0.05 | / | 0 | 0 |
|  |  | 氰化物 | 0.004L | ≤0.2 | / | 0 | 0 |
|  |  | 硫化物 | 0.005L | ≤0.2 | / | 0 | 0 |
|  |  | 挥发酚 | 0.0003L | ≤0.005 | / | 0 | 0 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | ≤0.2 | / | 0 | 0 |
|  |  | 粪大肠菌群（个/L） | 110 | ≤10000 | 0.011 | 0 | 0 |
|  |  | 砷 | 0.0003L~0.00036 | ≤0.05 | 0.0072 | 0 | 0 |
|  |  | 汞 | 0.00004L~0.00004 | ≤0.0001 | 0.4 | 0 | 0 |
|  |  | 硒 | 0.0004L | ≤0.01 | / | 0 | 0 |
|  |  | 铜 | 0.05L | ≤1.0 | / | 0 | 0 |
|  |  | 锌 | 0.05L | ≤1.0 | / | 0 | 0 |
|  |  | 铅 | 0.01L | ≤0.05 | / | 0 | 0 |
|  |  | 镉 | 0.001L | ≤0.005 | / | 0 | 0 |
|  |  | 铁 | 0.03L | ≤0.3 | / | 0 | 0 |
|  |  | 锰 | 0.01L | ≤0.1 | / | 0 | 0 |
|  |  | 六价铬 | 0.004L~0.004 | ≤0.05 | 0.08 | 0 | 0 |
|  |  | 氟化物 | 0.141~0.146 | ≤1.0 | 0.141~0.146 | 0 | 0 |
|  |  | 硫酸盐 | 15.9~16.9 | ≤250 | 0.0636~0.0676 | 0 | 0 |
|  |  | 氯化物 | 4.48~4.57 | ≤250 | 0.0179~0.0183 | 0 | 0 |
|  |  | 硝酸盐（以N计） | 0.462~0.495 | ≤10 | 0.0462~0.0495 | 0 | 0 |
| 4#水库饮用水源取水口处下层 |  | pH （无量纲） | 7.36~7.48 | 6~9 | 0.18~0.24 | 0 | 0 |
|  |  | 水温（℃） | 14.1~14.6 | 周平均最大温升≤1，周平均最大温降≤2 | / | / | / |
|  |  | 溶解氧 | 7.29~7.57 | ≥5 | 0.6605~0.6859 | 0 | 0 |
|  |  | 化学需氧量 | 11~17 | ≤20 | 0.55~0.85 | 0 | 0 |
|  |  | 五日生化需氧量 | 2.0~2.9 | ≤4 | 0.5~0.725 | 0 | 0 |
|  |  | 氨氮 | 0.139~0.267 | ≤1.0 | 0.139~0.267 | 0 | 0 |
|  |  | 总磷 | 0.039~0.049 | ≤0.05 | 0.78~0.98 | 0 | 0 |
|  |  | 总氮 | 0.457~0.755 | ≤1.0 | 0.457~0.755 | 0 | 0 |
|  |  | 叶绿素a | 0.00414~0.00483 | / | / | / | / |
|  |  | 高锰酸盐指数 | 2.4~2.5 | ≤6 | 0.4~0.4167 | 0 | 0 |
|  |  | 石油类 | 0.01L | ≤0.05 | / | 0 | 0 |
|  |  | 氰化物 | 0.004L | ≤0.2 | / | 0 | 0 |
|  |  | 硫化物 | 0.005L | ≤0.2 | / | 0 | 0 |
|  |  | 挥发酚 | 0.0003L | ≤0.005 | / | 0 | 0 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | ≤0.2 | / | 0 | 0 |
|  |  | 粪大肠菌群（个/L） | 110 | ≤10000 | 0.011 | 0 | 0 |
|  |  | 砷 | 0.0003L | ≤0.05 | / | 0 | 0 |
|  |  | 汞 | 0.00004L~0.00004 | ≤0.0001 | 0.4 | 0 | 0 |
|  |  | 硒 | 0.0004L | ≤0.01 | / | 0 | 0 |
|  |  | 铜 | 0.05L | ≤1.0 | / | 0 | 0 |
|  |  | 锌 | 0.05L | ≤1.0 | / | 0 | 0 |
|  |  | 铅 | 0.01L | ≤0.05 | / | 0 | 0 |
|  |  | 镉 | 0.001L | ≤0.005 | / | 0 | 0 |
|  |  | 铁 | 0.03L | ≤0.3 | / | 0 | 0 |
|  |  | 锰 | 0.01L | ≤0.1 | / | 0 | 0 |
|  |  | 六价铬 | 0.005~0.009 | ≤0.05 | 0.1~0.18 | 0 | 0 |
|  |  | 氟化物 | 0.148~0.154 | ≤1.0 | 0.148~0.154 | 0 | 0 |
|  |  | 硫酸盐 | 16.1~17.4 | ≤250 | 0.0644~0.0696 | 0 | 0 |
|  |  | 氯化物 | 4.91~5.06 | ≤250 | 0.0196~0.0202 | 0 | 0 |
|  |  | 硝酸盐（以N计） | 0.464~0.466 | ≤10 | 0.0464~0.0466 | 0 | 0 |
| 5#水库坝址下游与寨坝河（化成河）汇合处 |  | pH （无量纲） | 7.38~7.48 | 6~9 | 0.19~0.24 | 0 | 0 |
|  |  | 水温（℃） | 13.4~15.4 | 周平均最大温升≤1，周平均最大温降≤2 | / | / | / |
|  |  | 溶解氧 | 7.05~7.08 | ≥5 | 0.7062~0.7092 | 0 | 0 |
|  |  | 化学需氧量 | 13~18 | ≤20 | 0.65~0.9 | 0 | 0 |
|  |  | 五日生化需氧量 | 2.6~3.1 | ≤4 | 0.65~0.775 | 0 | 0 |
|  |  | 氨氮 | 0.522~0.702 | ≤1.0 | 0.522~0.702 | 0 | 0 |
|  |  | 总磷 | 0.116~0.137 | ≤0.2 | 0.58~0.685 | 0 | 0 |
|  |  | 总氮 | 0.798~0.926 | ≤1.0 | 0.798~0.926 | 0 | 0 |
|  |  | 叶绿素a | 0.00594~0.00661 | / | / | / | / |
|  |  | 高锰酸盐指数 | 2.2~2.6 | ≤6 | 0.3667~0.4333 | 0 | 0 |
|  |  | 石油类 | 0.01L | ≤0.05 | / | 0 | 0 |
|  |  | 氰化物 | 0.004L | ≤0.2 | / | 0 | 0 |
|  |  | 硫化物 | 0.005L | ≤0.2 | / | 0 | 0 |
|  |  | 挥发酚 | 0.0003L | ≤0.005 | / | 0 | 0 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | ≤0.2 | / | 0 | 0 |
|  |  | 粪大肠菌群（个/L） | 220~260 | ≤10000 | 0.022~0.026 | 0 | 0 |
|  |  | 砷 | 0.0003L | ≤0.05 | / | 0 | 0 |
|  |  | 汞 | 0.00004L~0.00005 | ≤0.0001 | 0.5 | 0 | 0 |
|  |  | 硒 | 0.0004L | ≤0.01 | / | 0 | 0 |
|  |  | 铜 | 0.05L | ≤1.0 | / | 0 | 0 |
|  |  | 锌 | 0.05L | ≤1.0 | / | 0 | 0 |
|  |  | 铅 | 0.01L | ≤0.05 | / | 0 | 0 |
|  |  | 镉 | 0.001L | ≤0.005 | / | 0 | 0 |
|  |  | 铁 | 0.03L | ≤0.3 | / | 0 | 0 |
|  |  | 锰 | 0.01L | ≤0.1 | / | 0 | 0 |
|  |  | 六价铬 | 0.007~0.009 | ≤0.05 | 0.14~0.18 | 0 | 0 |
|  |  | 氟化物 | 0.137~0.148 | ≤1.0 | 0.137~0.148 | 0 | 0 |
|  |  | 硫酸盐 | 16.2~16.6 | ≤250 | 0.0648~0.0664 | 0 | 0 |
|  |  | 氯化物 | 4.41~4.58 | ≤250 | 0.0176~0.0183 | 0 | 0 |
|  |  | 硝酸盐（以N计） | 0.461~0.475 | ≤10 | 0.0461~0.0475 | 0 | 0 |

监测结果表明：本项目各监测断面各项指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定的Ⅲ类水域标准要求。

### 声环境质量现状监测与评价

#### 声环境质量现状监测

为了解项目所在地声学环境质量，本次评价委托四川中正源环保技术有限公司于2021年12月1日~12月2日对项目所在区域的昼间、夜间声环境质量进行了现状监测。

1、监测点位

本次评价共布设2个噪声监测点进行现状监测，监测点位布设情况见下表4.2-4。

表4.2-4    噪声监测点位布设

| 序号 | 监测点位 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 水库主坝右侧机关单位办公楼外1m处 | 噪声本底值 |
| 2# | 水库副坝右侧机关单位办公楼外1m处 | 噪声本底值 |

2、监测项目

测量各监测点昼间及夜间的等效连续A声级LAeq。

3、监测周期及频率

2021年12月1日~2日，按昼间、夜间两个时段，对各监测点噪声进行监测。

4、监测分析方法

按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的监测分析方法执行。

5、评价标准

声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准。

6、现状监测及评价结果

声环境质量现状监测结果见表4.2-5。

表4.2-5    声环境现状监测结果  单位：dB(A)

| 检测日期 | 点位名称及编号 | 检测时间段 | 检测结果 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.12.01 | 1# 水库主坝右侧机关单位办公楼处 | 昼间 | 44 | 昼间≤55 夜间≤45 |
|  |  | 夜间 | 38 |  |
|  | 2# 水库副坝右侧机关单位办公楼处 | 昼间 | 45 |  |
|  |  | 夜间 | 43 |  |
| 2021.12.02 | 1# 水库主坝右侧机关单位办公楼处 | 昼间 | 46 |  |
|  |  | 夜间 | 38 |  |
|  | 2# 水库副坝右侧机关单位办公楼处 | 昼间 | 46 |  |
|  |  | 夜间 | 42 |  |

监测结果表明：监测点昼、夜间噪声测定值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。

### 土壤环境质量现状

化成水库全部水域划分为水源地一级或二级保护区，自身属于敏感区。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》(HJ 964-2018)“4.2.2……自身为敏感目标的建设项目，可根据需要仅对土壤现状进行调查”。本项目属于水库除险加固项目，水库形成已超过60年，库岸陡峭且以砂岩为主，水库对库岸上侧土壤无显著影响。因此，本评价仅对土壤进行简单定性分析。

本工程永久占地为化成水库管理所管理用地，面积为6.06hm2，全部为水域及水利设施用地；临时占地涉及化成水库管理所管理用地和化成镇蟒塘坝村土地，总面积为1.37hm2，其中水域及水利设施用地面积为0.14hm2，草地面积0.56hm2，耕地面积0.67hm2。占地面积内仅涉及零星的杂草、灌木。

根据巴中市土壤类型图（见附图14）及辅以国家土壤信息服务平台的查询结果，本项目工程区域的土壤类型为紫色土。本区域属于亚热带湿润气候，根据巴中市气象站数据，化成水库流域范围内多年平均降水量为1304.3mm，多年平均蒸发量为912.8mm，干燥度为0.7，不属于滨海、半湿润和半干旱地区，不属于盐化区。根据巴中市生态环境局于2022年1月12日在其官网上发布的《巴中市生态环境质量报告书（2016-2020年）》，巴中市土壤pH值为6.5~8.5之间，无酸化或碱化。耕地环境质量较好，土壤颜色未呈现明显蓝灰色，土壤质地构型仍然是松散型，土壤未出现明显潜育化。

图4.2-3  本项目在国家土壤信息服务平台的查询结果图

### 生态环境现状调查与评价

#### 生态功能区划

根据《巴中市生态功能区划》（2019年3月），项目所在地巴中市巴州区化成镇化成水库位于巴南农林复合生态区（Ⅱ）巴河流域农林复合生态亚区（Ⅱ-2），为平昌-巴州低山水源涵养与农林产品提供生态功能区（Ⅱ-2-3）。

1、区划范围

平昌-巴州低山水源涵养与农林产品提供生态功能区（Ⅱ-2-3）面积为2463.91km2，含49个乡镇级行政单位，主要分布在巴中南部地区南昌西部、恩阳区巴州区东部，南与南充市接壤。项目区域生态功能三级区划见附图8。

2、生态环境基本特征、生态环境敏感性

本区低山地貌，年均气温16.7~17.9℃，≥10℃活动积温为5287℃~5827.5℃，年均降水量1039~1194毫米，河流属渠江水系。森林植被主要为人工或次生马尾松、柏木林，次为杉木林、竹林。

本区生态环境敏感性特征主要是：水土流失轻度敏感，石漠化轻度敏感；水环境污染高度敏感。

3、主要生态环境问题

水土流失较严重，易发生滑坡，生物多样性及森林资源保护有待加强。

4、生态功能定位

本区是以水源涵养为主导的生态功能区，其次是生物多样性保持，土壤保持以及营养物质保持。

5、生态功能保护与建设的方向和任务

本区应遵循生态环境保护优先，适度开发，点状发展的原则。该区生态功能保护与建设的主导方向是建设人工植被生态系统，协调农林产品提供与水源涵养的发展关系。

本区横跨两个区县，地形地势相较于巴中市北部较为缓和适合发展农林业。其中平昌县在本区具有巴中市的茶叶产业带（鹿鸣镇、邱家镇、泥龙乡）、生态蔬菜产业带（驷马、坦溪、元山）、优质粮油带（驷马）现代水产（坦溪）。巴中区在本区有中草药产业带（水宁寺、花溪、大和、关渡）、生态蔬菜产业带（三江、曾口、清江）以及巴州区唯一的两个现代水产产业基地（三江、清江）。在发展是应当考虑这一政府规划，以特色城镇为中心逐步带动周边乡镇发展，探索建立配套的产业模型。

本区具有丰富的红色旅游、人文旅游、风景旅游资源。巴中市乡村休闲旅游线路集中在平昌县，以体现多彩的民俗风情、优美的自然环境和满足人们近郊旅游需求为出发点，旅游线路组织为：诺江—元山—三木—得胜—驷马—江口—白衣—三江—恩阳，包含本区元山、驷马、白衣、三江。此外平昌县白衣镇还是全国的国家级传统村落。巴州区是革命老区，具有丰富的红色资源具有烈士陵园、革命战地遗迹等重要历史保护地。水宁寺地的摩崖、“曾口皮影”等为代表的活态形式的巴文化赋予本区重要的人文优势。本区还具有各县、镇结合自身资源条件，依托市域旅游主线，组织的县域、镇域范围内的旅游主次线路，如平昌县“西兴（皇家山茶园）—青凤（洞滩河湿地公园）—云台（万亩茶场）—镇龙（国家森林公园)”旅游路线应纳入县域旅游规划体系中。这些旅游资源可以作为本区经济发展的重点。以旅游点穿起旅游线，再由旅游线依附本区特色带动整个区域的发展。

对于本区平昌县的交通网络较为不足，因此努力建立健全交通网络也是值得关注的重要发展战略。

#### 陆生生态环境现状调查与评价

1、调查范围与方法

（1）调查范围

陆生生态环境影响评价范围为项目占地范围（包括永久占地和临时占地）周边500m范围。

（2）调查方法

收集整理项目涉及区域现有生物多样性资料，包括县地方志、统计年鉴及林业、环保、水利、农业、国土资源等部门提供的相关资料；现场勘查、询访。

2、陆生生态环境现状

（1） 区域植被状况

巴中市境域植物资源丰富，尤以北部为最。计有乔、灌木 308 种，草、藤本 421 种。源于植物的中草药（含家种、野生，根、茎、叶、花、果）1386 种。5 万立方米。根据植物的生长性能及自然环境，广泛分布在境域各地。乔、灌木林区多分布在北部山地，中部、南部亦零星分布。中药材资源最多的是通江、南江两县；牧草资源遍及境域。境域中部和南部，森林层次结构不明显，林相单纯，林下伴生马桑、黄荆、沙棘藤蔓、杜鹃等植物；北部森林成片的较多。

本项目所在地区主要属于丘陵地区，根据现场踏勘本项目所处区域为城市环境，植被茂密，主要树种为松树、白杨树、风景树、竹林、杂树等，另有橘子树等果树。现场调查期间，根据《国家重点保护野生植物名录（第一批）》，在评价区域内未发现珍稀濒危及国家重点保护的野生植物和古树名木。

（2）区域动物状况

巴中市家养动物有生猪、黄牛、水牛、火羊、南江黄羊、各类鸡、各类鸭、鹅、马、驴、蜂、蚕、犬、猫、各类兔等。野生动物多分布在森林密布的北部，中、南部很少。近代，在森林面积的逐年减少、猎杀频繁、酷捞滥捕的情况下，境内动物资源遭到破坏。虎、豹濒于绝迹，珍稀动物遗留不多，其它动物逐年减少。经 20 世纪 80年代调查，境内北部共有野生动物 670 种。其中鱼类 4 目、11 科、44 属、47 种；两栖类 2 目、7 科、9 属、20 种，爬行类 3 目、7 科、14 属、21 种，鸟类 16 目、41 科、120 属、176 种，兽类 7 目、21 科、52 属、67 种，昆虫类 50 科、170 种，其它类 169种。中南部地区尚存野生动物 290 余种，其中兽类 22 种、禽类 49 种、水族及两栖爬行类 43 种，昆虫类 170 余种。

（3）项目周边生态状况

根据上述材料及现场踏勘、观察和询访当地居民，本项目所在区域人类活动频繁，除了野生动物外，还人工饲养动物主要有牛、猪、狗、猫、鸡、鸭等家禽家畜。另外还有常见的小型野生动物动物主要有蛙、燕子、麻雀、田鼠等。主要树种为松树、风景树、竹林、杂树等等。现场调查期间，依据《国家重点保护野生动物名录》、 《四川省重点保护野生动物名录》及《四川省新增重点保护野生动物名录》核实，在评价区域内未发现珍稀濒危及国家和省重点保护的野生动物，也不涉及鸟类迁徙通道。

#### 水生生态环境现状调查与评价

1、调查评价范围和时间

化成水库至下游大排水库的河段（包括化成水库和大排水库），长约9.6km。野外调查开展时间为：2021年10月进行了项目工程及区域自然概况等资料收集工作；2021年10月28日～2021年10月30日对化成水库及工程下游河段内的鱼类及藻类、浮游动物等水生生物进行了详细调查、采样、统计和分析，并对周边居民、餐馆进行了走访咨询补充完善调查资料，以便更好的开展水生生物资源及水生态环境的影响调查。

2、采样点设置及生境概况

根据项目地理位置、水域形态特点、水文条件和水生生物特性等，本项目在实地调查中共设置4个采样点/断面，分别为采样点1#（化成水库左支）、采样点2#（化成水库右支）、采样点3#（化成水库坝址）、采样点4#（下游大排水库）。各采样点及生境现状简述详见表4.2-6。

表4.2-6 化成水库除险加固工程水生生物调查采样点简介

| 采样断面 | 经纬度 | 环境现状及特点简介 |
| --- | --- | --- |
| 化成水库左支 | E106°53′33.58″ N31°54′49.72″ | 采样点位于化成水库左支，人类活动频繁，西侧紧邻化成镇。两岸植被主要是柏木林，水深，流速缓，水面呈碧绿色。 |
| 化成水库右支 | E106°54′34.29″ N31°54′43.98″ | 采样点为化成水库右支，岸边植被丰富，主要是柏木林及耕地，水深，岸边分布有空心莲子草、狗牙根、醉鱼草等湿地植物。 |
| 化成水库坝址 | E106°54′10.85″ N31°54′21.15″ | 采样点位于化成水库坝址处，水流流动性弱，采样点底质为沙土，由于水库泄流，坝址处可见明显的消落带。植被以空心莲子草及狗牙根等为主，种类较少。 |
| 下游大排水库 | E106°56′30.24″ N31°52′11.52″ | 采样点河道较为宽阔，距大排水库坝址约2.0km，底质为砂石，水较深，流量相对较小，两岸主要是农田耕地，岸边植被丰富，但水生维管束植物种类较少。 |

3、调查内容

本项目调查的内容主要包括工程影响区段的浮游植物、浮游动物、底栖动物、水生维管束植物以及鱼类的种类组成和分布等，重点调查工程涉水和近水区域内的水生生物的组成及多样性。

4、调查方法

按照国家环保局1986年颁布的《环境监测技术规范》和《内陆水域渔业自然资源调查手册》和《淡水浮游生物研究方法》等相关技术和要求进行，在4个采样点进行采样，每个采样点前后需采样3～5次，再计算平均值。

（1）浮游藻类调查方法

定性样品采集：用25号浮游生物网采集在水面和0.5 m深的水层中，以每秒20~30 cm的速度，作“∞”字形循环缓慢拖网约5 min左右(视浮游生物多寡而定)，将收集的水样装入编号塑料瓶内，加入少量鲁哥氏液(Lugol)固定后，用3~4%的甲醛密封保存。

定量样品采集：用1 L有机玻璃采水器在距水面0.5 m和1 m的水层中采水10 L，用25号浮游生物网过滤浓缩后，收集水样装入编号塑料瓶内，加入少量鲁哥氏液(Lugol)固定后，用3~4%的甲醛密封保存。

浮游藻类物种鉴定：在显微镜下用16*40倍镜头或16*100倍油镜进行观察，对所采集到的浮游藻类样品进行物种鉴定，有极少数标本因植体不完善或无繁殖器官，只能鉴定到属。

浮游藻类定量分析：用显微镜计数法排除杂质，鉴别物种，计算出单位水体中浮游藻类植物的个体数量，进一步评价水质和了解水体中浮游藻类植物的物种类型和数量变动。

将浓缩沉淀后的水样充分摇匀后，迅速准确吸出0.1 ml水样，注入0.1 ml玻璃计数框内(面积20*20 mm2)，盖上盖玻片，在10*40倍显微镜下观察并计数。每瓶标本计数二片取其平均值。同一样品的两片标本计数结果与其平均数之差，如不大于10%则为有效计数，否则测量第三片，直至符合要求。

按以下公式计算出每升水中浮游植物的数量：

式中：“Cs”，计数框面积（mm2）；“Fs”，每个视野的面积（mm2）；“Fn”，计数过的视野数；“V”，一升水样经沉淀浓缩后的体积（mL）；“v”，计数框的体积（mL）；“Pn”，每片计算出的浮游植物个数。

（2）浮游动物调查方法

定性样品采集：用13号浮游生物网在水面下0.5 m水深处缓慢作“∞”字形循环拖动5 min，将收集的水样装入编号塑料瓶内，加入少量鲁哥氏液(Lugol)固定后，用3~4%的甲醛密封保存。

定量样品采集：用1L有机玻璃采水器采集水样10 L，用25号浮游生物网过滤浓缩，将采得的水样装入编号瓶，加入少量鲁哥氏液(Lugol)固定后，用3~4%的甲醛密封保存。

室内分析：将野外采集的水样，倒入沉淀器静置48~72 h，让样品自然沉淀，然后用虹吸法吸去上层清水，浓缩至30 ml，每样取浓缩液0.1 ml于生物记数框中镜检，每样品检查2次。定性样品，物种鉴定到属或种；定量的样品，在10*10倍的显微镜下，逐一统计浮游动物各种类的个体数量，每一水样的浮游动物连续计算2次，如2次计算结果差异很大，则再计算1~2次，将各次数值平均，按下式计算每升水中的浮游生物数量。

1升水中生物数量的计算公式：

式中：“N”，1L水样中浮游动物的数量；“V”，采样的体积，L；“v”，样品浓缩后的体积，ml；“C”，计数样品体积，ml；“n”，计数所获得的个体数。

根据每升水中浮游动物的数量，再换算出每升水中浮游动物的重量，即生物量（湿重）。

（3）底栖无脊椎动物调查方法

在采样点附近选取具有代表性的河滩或水库岸沿，选取1 m2，将此1 m2内之石块捡出，用镊子夹取各种附着在石上的底栖动物，若底质为砂或泥则使用铁铲铲出泥沙，用40目分样筛小心淘洗和筛取出各类标本，如蛭、水蚯蚓或摇蚊幼虫等，放入编号瓶中用5%甲醛溶液固定保存。

将每个断面采集的底栖动物样品，按采集编号逐号进行整理。用肉眼或在解剖镜下将底栖动物鉴定到属或种，用电子天平对每一类群称重，称重前将标本放到吸水纸上，吸去虫体表面的水分，称出每种的湿重量，再换算成以平方米为单位的种类密度及生物量(湿重量)。

藻类鉴定参考《中国淡水藻类》(胡鸿钧、魏印心，2006)、《淡水微型生物图谱》(周凤霞、陈剑虹，2005)，浮游动物和底栖动物鉴定参看《淡水微型生物图谱》(周凤霞、陈剑虹，2005)、《淡水微型生物与底栖动物图谱》(周凤霞、陈剑虹，2011)、《淡水生物学》(大连水产学院，1982)。

（4）水生维管束植物调查方法

采集水深2 m以内的物种及优势种，生长在岸边的挺水植物和漂浮植物直接用手采集。标本按《水生植物图鉴》、《湿地植物》、《中国水生高等植物图说》和《中国水生维管植物图谱》进行鉴定。

（5）鱼类调查方法

鱼类调查范围为化成水库及水库下游至大排水库坝址处。鱼类资源的调查采用撒网、虾笼捕鱼或刺网定点捕捞；沿河收集和统计垂钓者的渔获物等。采集或购买的鱼类标本用10%福尔马林或95%酒精保存，依据《四川鱼类志》(丁瑞华，1994)、《中国动物志》(硬骨鱼纲 鲤形目(中卷))(陈宜瑜等，1998)、《中国动物志》(硬骨鱼纲 鲤形目(下卷))(乐佩琦等，2000)、《中国淡水鱼类原色图集》(朱可才等，1982)等进行种类的鉴定和统计，对所采集的标本进行常规生物学测定。

调查内容包括：鱼类区系组成、种群特点及优势种分布；不同生态类型鱼类的环境适应性。后期工作中结合实地调查成果和以往调查所得资料，对鱼类资源情况及其变化等进行综合性评价。走访当地居民，了解不同季节鱼类主要集中地和鱼类繁殖情况，结合鱼类生物学特性、调查河段的河流形态和水文学特征，鱼类“三场”分布现状。

5、浮游植物现状调查与评价

（1）浮游植物的种类组成

浮游植物是指在自然水域中能自由悬浮的微小植物，通常指浮游藻类，而不包括细菌和其他植物碎屑等。浮游藻类是食物链和营养结构的基础环节，也是幼鱼和部分成鱼的天然饵料，有些藻类还可以作为环境监测的指示生物，而且相对于理化条件而言，其流域内的种群密度、种类组成和多样性能更好地反应出一个时间段内河流水体的营养水平和总体健康程度，比化学瞬时测定更具有代表性。

通过对4个采样点的水样分析，共观察到浮游植物3门10目14科21属30种。其中硅藻门藻类物种数最多，有4目5科9属16种，占总物种数53.33%；蓝藻门2目2科3属4种，占总物种数13.33%；绿藻门有4目7科9属10种，占总物种数33.33%，详见表4.2-7。

表4.2-7  浮游植物种类组成及比例

| 序号 | 门类 | 目数 | 科数 | 属数 | 种数 | 占物种总数的比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硅藻门 | 4 | 5 | 9 | 16 | 53.33% |
| 2 | 蓝藻门 | 2 | 2 | 3 | 4 | 13.33% |
| 3 | 绿藻门 | 4 | 7 | 9 | 10 | 33.33% |
| 4 | 总计 | 10 | 14 | 21 | 30 | 100.0% |

（2）浮游植物的水平分布

本项目水生调查中，浮游藻类以硅藻和部分绿藻为优势藻种，化成水库内（采样点1#～3#）水较深，水质较好，主要以卵形藻属、菱形藻属、舟形藻属、桥弯藻属、平板藻属、小环藻属、颤藻属、弓形藻属为主要的优势藻类。从不同采样点来看，采样点1#、采样点2#、采样点3#和采样点4#分别采集到21种、22种、17种和20种浮游植物，见下表4.2-8。

各采样点的优势种类都是硅藻，其次是绿藻，蓝藻种类很少。硅藻在各种水体都能生长，属于鱼类、贝类 以及其他水生动物的主要饵料，表明硅藻在化成水库及下游河段水体占主要地位，同时说明硅藻对库区和河流等不同生境都有较高的适应；绿藻是适应性很广的浮游藻类， 在各种水体中都能生长，尤其喜生含氮量较高、有机质较丰富的水体中。

表4.2-8   各采样点浮游植物组成

| 序号 | 种类 | 采样点1# | 采样点2# | 采样点3# | 采样点4# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓝藻门 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 2 | 硅藻门 | 11 | 12 | 10 | 12 |
| 3 | 绿藻门 | 7 | 6 | 4 | 6 |
| 4 | 合计 | 21 | 22 | 17 | 20 |

（3）浮游藻类种群密度及生物量

本次调查为秋季10月底，处于水温下降期，化成水库及下游河段沿岸生境普遍较好，河床基质完整，河流流动性较低，水体受污染较小，不存在富营养化的情况。各采样点浮游植物密度均在3000ind./L以上，属于正常范围。各采样点浮游植物密度统计详见表3-4。浮游植物种群平均密度为4124ind./L，其中，硅藻门为个3123ind./L，占总数的83.87%，绿藻门685ind./L，占总数的16.62%，蓝藻门315ind./L，占总数的7.64%。

评价区平均生物量（湿重）为0.1090mg/L，其中：硅藻的生物量为0.0823mg/L，占75.50%；绿藻为0.0215mg/L，占19.68%；蓝藻为0.0053mg/L，占4.82%。可见，各个采样点的浮游植物生物量的变化趋势与种群密度的变化基本一致。

表4.2-9  各采样点浮游植物密度和生物量   单位：ind./L、mg/L

| 分类 | 硅藻门 | 绿藻门 | 蓝藻门 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 密度 | 生物量 | 密度 | 生物量 | 密度 | 生物量 | 密度 | 生物量 |
| 采样点1 | 3089 | 0.0817 | 631 | 0.0205 | 303 | 0.0041 | 4023 | 0.1063 |
| 采样点2 | 3148 | 0.0806 | 767 | 0.0218 | 267 | 0.0058 | 4182 | 0.1082 |
| 采样点3 | 3027 | 0.0782 | 568 | 0.0186 | 232 | 0.0029 | 3827 | 0.0997 |
| 采样点4 | 3229 | 0.0887 | 775 | 0.0249 | 458 | 0.0082 | 4462 | 0.1218 |
| 平均值 | 3123 | 0.0823 | 685 | 0.0215 | 315 | 0.0053 | 4124 | 0.1090 |
| 比例% | 83.87% | 75.50% | 16.62% | 19.68% | 7.64% | 4.82% | 100.0% | 100.0% |

6、浮游动物现状调查与评价

（1）浮游动物种类组成

浮游动物以水生细菌和浮游藻类为食，是水生生态系统中的消费者和第二营养级，亦称次级生产力，由于浮游动物摄取大量藻类，所以使水体产生自净作用，它也是所有幼鱼和部分成鱼的饵料基础。

从本次调查的4个采样点共观察到浮游动物4门11种，其中：原生动物2种，占总物种数18.18%；轮形动物门4种，占总物种数36.36%；枝角类动物3种，占总物种数27.27%；桡足类动物2种，占物种总数的18.18%。浮游动物常见种类为：原生动物中的普通表壳虫；枝角类中的短尾秀体溞；桡足类中的近邻剑水蚤等。

表4.2-10   各采样点浮游动物的种类组成

| 序号 | 采样点 | 原生动物 | 轮虫 | 枝角类 | 桡足类 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采样点1# | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 2 | 采样点2# | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | 采样点3# | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | 采样点4# | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |

（2）浮游动物密度及生物量

经过统计，项目4个采样点调查的浮游动物密度都很低，各采样点浮游动物密度分别为68ind./L、70ind./L、62ind./L、79ind./L，生物量分别为0.0302 mg/L、0.0318 mg/L、0.0267 mg/L、0.0327 mg/L；其平均种群密度为69ind./L，平均生物量为0.0304mg/L。

表4.2-11   各采样点浮游动物密度统计

| 序号 | 采样点名称 | 密度(ind./L) | 生物量（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采样点1# | 68 | 0.0302 |
| 2 | 采样点2# | 70 | 0.0318 |
| 3 | 采样点3# | 62 | 0.0267 |
| 4 | 采样点4# | 79 | 0.0327 |

7、底栖无脊椎动物现状调查与评价

（1）底栖动物的种类组成

经统计，调查中4个采样点共采集到底栖无脊椎动物3门13种，其中节肢动物门种类最多，共7种，占物种总数的53.85%；环节动物最少，有2种，占物种总数的15.38%；软体动物共4种，占物种总数的30.77%。

从各采样点调查统计看，采样点4#的底栖无脊椎动物的种类最多，共计12种，占总数的92.31%，这可能与采样点4#（化成水库下游河段、大排水库库尾区段）水流较浅，沙砾石底质生境有利于底栖动物活动有关。

表4.2-12   各采样点底栖动物的种类组成

| 序号 | 采样点 | 节肢动物 | 环节动物 | 软体动物 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采样点1# | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 2 | 采样点2# | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 3 | 采样点3# | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 4 | 采样点4# | 6 | 2 | 4 | 12 |

（2）底栖动物的密度及生物量

4个采样断点底栖动物个体密度介于46ind./m2 ~ ind./m2之间，平均密度为70.5 ind./m2。底栖动物密度采样点4#最大，为 91ind./m2；采样点3#最小，为 46ind./m2。 底栖动物生物量的平均值为6.08g/m2；采样点4#最大生物量最高，为5.17g/m2；采样点2#次之，为6.41g/m2；采样点3#最低，为 5.17g/m2。

表4.2-13   各采样点底栖动物密度统计

| 密度及生物量 | 采样点1# | 采样点2# | 采样点3# | 采样点4# |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 密度(ind./m2) | 环节动物 | 8 | 12 | 6 | 16 |
|  | 软体动物 | 23 | 24 | 16 | 28 |
|  | 节肢动物 | 38 | 40 | 24 | 47 |
|  | 合计 | 69 | 76 | 46 | 91 |
| 生物量(g/m2) | 环节动物 | 0.09 | 0.12 | 0.05 | 0.14 |
|  | 软体动物 | 4.17 | 4.66 | 4.04 | 4.94 |
|  | 节肢动物 | 1.42 | 1.63 | 1.08 | 2.01 |
|  | 合计 | 5.68 | 6.41 | 5.17 | 7.09 |

8、水生维管束植物现状调查与评价

水生维管束植物是生活在水中的维管束植物的总称，包括水生蕨类植物和水生被子植物，是水体中的生产者，能直接利用太阳能，通过光合作用制造有机养分，使之变成可供草食性水生动物的饵料，同时也是众多粘卵的附着物，在水生生态系统中具有重要作用。

经调查统计，化成水库岸边（采样点1#～采样点3#）水生维管植物种类较为单一，主要是狗牙根和喜旱莲子草(Alternanthera philoxeroides)；化成水库下游河段由于河道较窄，水较浅，水生/湿生维管束植物分布较多，主要有浮萍(Lemna minor)、喜旱莲子草(Alternanthera philoxeroides)、扬子毛茛(Ranunculus sieboldii)、节节草(Equisetum ramosissimum)、酸模叶蓼(Polygonum lapathifolium)、水蓼（Polygonum hydropiper）、茴茴蒜（Ranunculus chinensis）、假稻（Leersia japonica）等。

9、鱼类现状调查与评价

（1）鱼类种类组成

根据渔获物收集结果，结合对沿河钓鱼爱好者的访问调查及对相关资料的梳理，记录有鱼类4目5科15种，其中：鲤形目鱼类为主要类群，有2科12种，占总物种数的80.0%；鲇形目、鲈形目与合鳃鱼目均有1种，各占6.67%。

经统计，调查区内的鱼类主要是化成水库内的鱼类组成，多为人工养殖的鲤形目鱼类，主要是草鱼（Ctenopharyngodon idellus）、鲫（Carassius auratus）、鲤（Cyprinus carpio）、鲢鱼（Hypophthalmichthys molitrix）、鳙鱼（Aristichthys nobilis）、翘嘴(红)鲌（Erythroculler ilishaeformis）等；经访问周边居民，化成水库内有青鱼（Mylopharyngodon piceus）、鲇（Silurus asotus）、乌鳢（Channa argus）、马口鱼（Opsariichthys uncirostris bidens），只是资源量较小。同时，在化成水库岸边偶见餐条（Hemiculter  leucisculus）、麦穗鱼（Pseudorasbora parva） 、棒花鱼（Abbottina rwularis）活动。

在水库下游河段主要分布的鱼类多是小型鱼类，以餐条（Hemiculter  leucisculus）、麦穗鱼（Pseudorasbora parva） 、棒花鱼（Abbottina rwularis）为主，访问得知河段内也有乌鳢（Channa argus）、鲇（Silurus asotus）等，但都较小。

表4.2-14   鱼类组成及统计一览表

| 序号 | 目 | 拉丁名 | 科 | 拉丁名 | 种 | 比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无尾目 | CYPRINIFORMES | 鳅科 | Cobitidae | 2 | 10.53% |
| 2 |  |  | 鲤科 | Cyprinidae | 13 | 68.42% |
| 3 | 鲇形目 | SILURIFORMES | 鲇科 | Siluridae | 2 | 10.53% |
| 4 | 合鳃鱼目 | SYMBRANCHIFORMESS | 合鳃鱼科 | Synbranchidae | 1 | 5.26% |
| 5 | 鲈形目 | PERCIFORMES | 鳢科 | Channidae | 1 | 5.26% |
| 6 | 4目 | 5科 | 19 | 100.00% |

（2）鱼类区系组成

根据鱼类起源、地理分布和生物特征，化成水库及下游河段的鱼类可以划分为4类区系类型，各区系类型如下：

①中国平原区系复合体

这个区系的鱼类很大部分产漂流性鱼卵，一部分鱼虽产粘性卵但粘性不大，卵产出后附着于物体上不久即脱离，并顺水漂流发育。该复合体的鱼类都对水位变动敏感，许多种类当水位升高时从湖泊进入江河产卵，幼鱼和产过卵的亲鱼于秋天入湖泊肥育。在北方，秋末水位下降时，鱼类又回到江河中越冬。许多种类食性单纯，并能适应较高的温度。主要包括：红鳍鲌、翘嘴鲌和马口鱼等种类。

②南方平原区系复合体

这类鱼常具拟草色，体表多花纹，有些种类具棘和吸取游离氧的副呼吸器官。这类鱼喜暖水，在较高水温的夏季繁殖，多有护卵、护幼习性。在东亚愈往低纬度地带种类愈多。分布至东南亚，少数种类至印度。主要种类包括黄鳝(Monopterus albus)等。

③北方平原区系复合体

该复合体区系鱼类种类不多，鱼类特点是耐寒，较耐盐碱，产卵季节较早，在地层中出现得比中国平原复合体靠下，在高纬度分布较广，随着纬度的降低，这一复合体种的数目和种群数量逐渐减少。代表种类有麦穗鱼(Pseudorasbora parva)等。

④晚第三纪早期区系复合体

这些鱼是更新世以前北半球亚热带动物的残余，由于气候变冷，该动物区系复合体被分割成若干不连续的区域，有的种类并存于欧亚，但在西伯利亚已绝迹，故这些鱼类被视为残遗种类。它们的共同特征是视觉不发达，嗅觉发达，多以底栖生物为食者，适应性强，分布广泛，适应于浑浊的水中生活，适应静水或缓流水环境，产粘性卵于水草或石砾上。在调查河段其有较大的资源量，主要包括泥鳅(Misgurnus anguillicaudatus)、鲇(Silurus asotus)、鲤、鲫和棒花鱼等。

（3）鱼类生态类型

按鱼类的生活习性及其主要生活环境，可以将调查范围内分布的15种鱼类分为2个生态类群，分别是流水类群和缓流水及静水生态类群。

①流水类群

此类群主要或完全生活在江河流水环境中，体长形，略侧扁，游泳能力强，适应于流水生活。它们或以水底砾石等物体表面附着藻类为食，或以有机碎屑为食，或以底栖无脊椎动物为食，或以软体动物为食，或主要以水草为食，或主要以鱼虾类为食，甚或为杂食性；或以浮游动植物为食。该类群有草鱼、鳙、鲢等，这一类群在化成水库中占有很大资源量。

②缓流水和静水生态类群

此类群适宜生活于静缓流水水体中，或以浮游动植物为食，或杂食，或动物性食性，部分种类须在流水环境下产漂流性卵或可归于流水性种类，该类群种类有泥鳅、麦穗鱼、棒花鱼、鲤、鲫、鲇、乌鳢、黄鳝等，为化成水库及下游河段的第一大类群。

（4）鱼类繁殖习性

根据鱼类的产卵场环境条件、产卵习性及卵粒特点，可以将化成水库及下游河段鱼类的繁殖习性分为以下主要类型。

①产粘性卵类群

化成水库及下游河段绝大多数鱼类为产粘沉性卵类群。本类群鱼类多在春夏间季节产卵，也有部分种类晚至秋季，且对产卵水域流态底质有不同的适应性，多数种类都需要一定的流水刺激。产出的卵或粘附于石砾、水草发育，或落于石缝间在激流冲击下发育。这一类群包括鲤科的鲤(Cyprinus carpio)、鲫(Carassius auratus)、棒花鱼、麦穗鱼等；鳅科的泥鳅。此外，少数鱼类可在静缓流水环境下繁殖，产粘性卵，其卵有的黏附于水草发育，如鲤、鲫、泥鳅等；有的黏附于砾石，如鲇、麦穗鱼等。此外，鲇形目的鲇鱼等也属于本类群。

②产浮性卵类群

产浮性卵类群的有乌鳢，常产卵于缓流水体的草间，卵具油球，在水中漂浮发育，亲鱼有护卵护幼的习性。

（5）鱼类食性

摄食是鱼类的重要的生命活动之一，鱼类的摄食器官和体型等形态结构与所摄取的食物类型是紧密相关。水域环境条件的改变将引起鱼类饵料生物种类的改变和丰度的波动，进而影响着鱼类的生长发育和繁殖等生命过程。化成水库及下游河段鱼类以食性可划分为以下几个类群。

①以动物为主要食物的鱼类

这一类有鲇、棒花鱼、黄鳝等。该类群主要由鲇形目、鲈形目及鲤形目鳅科等种类构成。通常以较大的活脊椎动物为食，其中主要是鱼，甚至包括本种鱼种类；温和性肉食类鱼类，主要以虾，水生昆虫及其他无脊椎动物为食，有的也兼食一些着生藻类的种类；以浮游动物为食的种类。

②以水生植物为主要食物的鱼类

包括以固着藻类为主要食物、以水生维管束植物为主要食物，以浮游植物为主要食物。这一类群有草鱼、鳊、鲢等。

③杂食性鱼类

这类鱼所摄取的食物种类比较广泛，有的种类以动物性食物为主，兼食其他植物性食料，有的则恰恰相反。这类食性鱼的食物成分中，往往有水草枝叶，碎屑，浮游生物，水生昆虫，固着藻类，偶尔还有虾类和小鱼等。该类群有鲤、鲫、泥鳅、麦穗鱼等。

（6）鱼类资源类型

依据保护级别、濒危或特有程度、经济价值、学术价值等，化成水库及下游河段鱼类中无国家级野生保护动物、无四川省重点保护鱼类，也无长江上游特有鱼类，主要是经济鱼类及小型鱼类。

①主要经济鱼类

主要经济鱼类有鲤、鲇、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲫鱼，翘嘴红鲌等，主要分布在化成水库内，且资源量较大。

②小型鱼类

调查区域内的小型鱼类主要有棒花鱼(Abbottina rivularis)、泥鳅(Misgurnus anguillicaudatus)、黑尾䱗(Hemiculter tchangi)、麦穗鱼(Pseudorasbora parva)等，在化成水库及下游河段均有较大分布。

（7）鱼类资源现状

化成水库内鱼类资源量较大，主要经济鱼类为鲤、鲫、草、鲢鱼、鳙鱼、翘嘴红鲌等，每年的捕捞量大。本次调查中，通过在化成水库周边餐馆及向钓鱼爱好者处收集的方式共采集鱼类9种，分别为鲢鱼、马口鱼、鲫、鲤、棒花鱼、鳙鱼、麦穗鱼、草鱼和乌鳢。

见表3-10，通过餐馆化成水库周边的餐馆（餐馆中的鱼基本来于化成水库），观察到数量较多的鲫鱼、鲤鱼、鲢鱼、鳙鱼，鲫鱼重量基本在120g左右，鲤鱼在1500g左右，鲢鱼及鳙鱼较大，基本在3000g左右。同时，调查中收获乌鳢（死鱼）、马口鱼、麦穗鱼、棒花鱼等，其中麦穗鱼数量较多，主要分布在化成水库下游河段内。

表4.2-15   渔获物统计表

| 鱼名 | 平均体长±S.D. cm | 体长范围cm | 平均体重±S.D.,g | 体重范围g | 标本数ind. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鲫 | 15.4±1.3 | 12.3~16.8 | 105.6±23.8 | 94.5~128.8 | / |
| 鲤 | 20.5±3.4 | 18.5~25.7 | 1206.3±60.7 | 600~1800 | / |
| 鲢鱼 | 36.5±4.0 | 32.4~40.5 | 2500±500 | 2000~3200 | / |
| 鳙鱼 | 38.6±3.6 | 36.0~44.5 | 3000±250 | 2500~3500 | / |
| 鲇 | 13.6 | -- | 560 | -- | 1 |
| 乌鳢 | 17.8 | -- | 640 | -- | 1 |
| 马口鱼 | 9.4±1.6 | 7.6~10.3 | 80.5±14.7 | 56.5~94.3 | 6 |
| 麦穗鱼 | 5.0±1.8 | 4.8~6.5 | 22.6±50.3 | 18.4~50.4 | 64 |
| 棒花鱼 | 8.0 | -- | 18.3 | -- | 1 |

（8）鱼类“三场”特点及其分布

鱼类生态功能区包括产卵场、 索饵场、 越冬场，即“三场”，其分布常与河道流向、 河床结构、水位变化等有密切关系， 如越冬场多位于河道曲流的凹岸深沱、 石质河床一侧， 而产卵场和幼鱼索饵场多位于河道分沐形成的河汉、倒浩、弯沱以及水工建筑形成之上述环境。 除部分种类在卵石急流险滩产卵外，余为砂泥底质， 水流缓慢的环境中，“三场”与水位关系密切， 其分布划分都以枯水期为依据， 而7-10月洪水期， 三场范围全被洪水淹没，失去三场的界限，此期为经济鱼类索饵肥育期，具有广阔的索饵场所。在调查范围（化成水库至下游大排水库区段，距离约9.6km）内，化成水库及大排水库库区基本属于静水河段，水质较好，是鲤鱼、鲫鱼、鲢鱼、鳙鱼等经济鱼类的越冬场；而水库弯沱、库岸沙底质区域是水库内经济鱼类良好的产卵场和幼鱼的索饵场。

①产卵场

一般来说，产卵场大致有急缓流交错河段、急流礁石滩河段、河道急转下跌水域、静缓流水域等几种类型。静水水体水草上产粘性卵的种类，要求产卵场水生植物茂密，静水，水体透明，主要分布在曲流的凹岸弯沱或一些支流缓水区域。流水卵石滩产粘性卵的种类，要求滩地为卵石组成，乱石细粒光滑无泥，堆积松散，淹没水下，水深0.5~1.5 m，或位于河心，或岸边延伸至流水侧，滩长水急，流水吸引亲鱼上滩追逐产卵。流水浅滩或支流尾水产粘性卵的种类，要求产卵场流水滩，水深0.5 m左右，卵石或砾石底质。流水上产漂浮性卵的鱼类，要求水流速度大，滩上水深1~2 m或深流水，滩底多为卵石、砾石底质，一般是在洪水季节，水位升高，水体开始混浊时产卵。具筑巢生殖习性的鱼类产卵环境通常是有流水的卵石或乱石，较大的卵石或乱石挡住水流，水流绕石分流成小漩涡，鱼类以卵石间隙为巢，粘性卵结成团，附着在卵石上发育孵化。

本次调查中，除水库内的经济鱼类外，化成水库至大排水库库尾区段（约5.6km）内的鱼类主要是泥鳅、棒花鱼、麦穗鱼、餐条（Hemiculter  leucisculus）等小型鱼类，这类小型鱼类产卵场的要求并不严格，一般需要流水和水草或产卵在砾石缝隙中，无绝对固定的产卵场所，年际之间差异很大。

②索饵场

不同种类的鱼类对索饵场的环境要求差异较大，并且也随时间不断发生变化。鱼类育幼环境对鱼类种群的发展至关重要。鱼类育幼区要求水流平缓，适口饵料丰富，水位相对稳定，这与缓流水鱼类索饵环境相似。因此，幼鱼索饵场的环境基本特征是静水或微流水，水深0.5 m左右，其间有砾石、礁石，沙质岸边，这些地方形成较深的水坑、凼、凹岸浅水区、静水缓流区。在整个河段范围，大排水库库尾区域及缓流水的浅水区是棒花鱼、麦穗鱼等理想的索饵场场。

③越冬场

鱼类经过夏秋季节的索饵，大都长得身体肥壮，有的体内贮积大量脂肪。每年入秋以后，天气转冷，水温随之下降，而江水流量渐次减少，水位降低，透明度增大，饵料减少，此时在不同深度、不同环境中觅食的主要经济鱼类，逐渐受气候等各种内外因素变化的影响进入深水区活动，渔民称之“归沱”。“归沱”便是鱼类进入越冬场的开始期。越冬场分布在河沱、河槽、湾沱、洄水、微流水或流水处，底质多为乱石或礁石。化成水库及大排水库库区就是区域鱼类最大的越冬场。

④项目工程与鱼类三场的位置关系

经实地调查，在项目调查河段范围（化成水库至大排水库坝址处，河段距离约9.6km）内，化成水库、大排水库库区是经济鱼类的产卵场、索饵场及越冬场，非库区河段主要分布有泥鳅、麦穗鱼、马口鱼、棒花鱼等小型鱼类，其产卵场在考察水域分布较广，无绝对固定的产卵场所，年际之间差异很大，对产卵场要求并不十分严格。

本项目主要是对化成水库主副坝、溢洪道、干渠取水口、放空底洞等建筑物进行除险加固，施工中通过水库放空洞将水位降低至390.00m（预留1m施工作业面），满足不涉水施工的要求。项目施工不涉水施工，且施工范围局限在化成水库枢纽工程区，不影响化成水库及下游大排水库库区内鱼类的三场分布。因小型鱼类三场分布广，对三场条件要求不严，故项目工程对大坝下游小型鱼类越冬场、索饵场的影响和扰动是局部位置，且时间短，对鱼类三场不会造成显著的破坏和扰动。虽对该河段的小型鱼类产生了一定的影响，但不影响流域内小型鱼类的数量及分布。

图4.2-4 项目工程与鱼类三场的位置关系示意图

## 环境污染源调查

1、大气污染源调查

本项目位于巴中市巴州区化成镇，经现场踏勘调查，拟建项目地处农村，且化成水库为集中式饮用水水源保护区，评价范围内无大型工业企业，无废气排放口。

2、水污染源调查

（1）建设项目水污染源调查

项目为水库除险加固工程，无生产废水；项目产生的废水主要为管理人员产生的生活污水，化成水库运行期管理工作人员10人。水库已按照定员人数在库区范围内修建化粪池对生活污水进行预处理，管理人员产生的生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准后排入市政污水管网，然后化成镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级 B 标准后最终排入化成河。

（2）区域水污染源调查

项目地表水环境评价范围内无工业企业排污口，主坝下游约1.2km处有1个生活污水排放口，该入河排污口为化成镇污水处理站排放口。本项目工作人员、评价范围内的居民及办公人员产生的生活污水均经市政污水管网进入化成镇污水处理站内处理。评价范围内无其他废水排污口。

化成镇污水处理站于2018年建成，设计污水处理规模为800m³/d，服务范围为处理化成场镇的生活污水。采用“格栅+调节+旋流沉砂+CASS 池+石英砂过滤+消毒工艺”，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标后排放至化成河。

化成镇污水处理站入河排污口坐标为：经度：E106°54′43.38″；纬度：N31°53′44.81″；排污口大小为DN300mm；年排放污水总量为29.2万t。入河排污口水质管理目标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

3、其他

本项目地处农村，评价范围内有一些农田，存在面源污染；项目评价范围内涉及的居民及办公人员产生的生活垃圾由环卫部门统一收集处置。

# 环境影响预测与评价

## 水文情势影响分析

### 水文站基本情况

蔡家河水文站测验河段控制条件较好，基本水尺断面比较稳定，水位、流量资料无漏测伪造现象，水文资料成果完整可靠，能满足本工程设计要求。

因化成水库坝址与蔡家河水文站相距较近，蔡家河水文站拥有1966～1992年实测的水位流量成果，化成水库可利用此成果进行水文比拟法计算设计洪水。

（1）测站基本情况

蔡家河水文站位于巴中市巴州区玉堂街道，站址坐标为：东经106°51´，北纬31°56´，控制蔡家河流域面积15.1km2。该站于1964年4月由四川省水文总站设立并开始水文观测，1965年4月测流断面迁至上游约50m处至1992年停测。1979年由化成水库（入库）站更名为最早的蔡家河水文站。

测流断面为一人工控制断面。基本水尺断面上游约50m处右岸有小沟汇入，基本水尺断面下游约50m处为一浅滩，其下约20m处有一弯道，为水文站高水控制。高水时用流速仪基本水尺断面施测，中水时在基本水尺断面之矩形堰量读，枯水时在基本水尺断面上游25m处之三角堰量读。

（2）测验情况

①水位观测

蔡家河站水准点高程为川水系统假定高程，观测水尺除三角堰水尺为直立式外，其余均附于陡直石壁上，全部为木质水尺。每年汛期前后均校测水尺零点，零点高程无变动。枯水期每日观测两次，汛期每日观测四次或八次，涨落时加测或守候观测。

②流量测验

每年测流十几次至数十次不等，高水时以流速仪测流为主，中、低水采用堰槽量读。

### 径流

（1）径流特性

化成水库所在流域为典型的雨源型河流，径流由降水补给。据蔡家河站1966～1992年实测流量资料分析，径流的年际变化较大，实测多年平均流量0.295 m³/s，年Cv值为0.48，实测最大年平均流量0.657 m³/s（1983年），年径流深1372.4mm，最小年平均流量0.105 m³/s（1979年），年径流深219.8mm，倍比达6.24倍。

径流的年内分配极不均匀。径流量主要集中在汛期5～9月，占年径流量的81.3%；枯季的12月～次年3月，径流量仅占年径流量的3.22%。实测最大月平均流量2.29 m³/s（1969年9月），最小月平均流量0.003 m³/s（1979年3月），无断流现象。

（2）径流计算

① 依据站选择

蔡家河水文站及化成水库站与本工程均在同一流域，两站资料精度均满足本阶段设计要求。而蔡家河水文站系列更加全面，精度较高，故本项目选取蔡家河水文站作为推求化成水库及灌区径流计算的基本依据站。

② 蔡家河水文站径流计算

由于蔡家河水文站1992年撤销，该站只有1966～1992年共27年实测降水和径流资料，根据SL278-2020《水利水电工程水文计算规范》第3.3.1条之规定：“设计依据站实测径流系列不足30年，或虽有30年但系列代表性不足时，应进行插补延长……”，故需对蔡家河水文站径流系列进行插补延长。本次采用经水利部长江水利委员会审查通过的《二郎庙水库工程可行性研究报告》中“建立中兴雨量站年降水插补蔡家河水文站年降水系列的方法，然后利用蔡家河水文站年降雨量与年径流深关系插补延长蔡家河水文站年径流系列”，并在新增资料后将蔡家河水文站的径流系列延长至2012年，其成果见下表。

表5.1-1   蔡家河水文站不同系列径流成果表

| 蔡家河站年平均径流深（mm） | Cv | Cs/Cv | 系列起讫时间 | 系列长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （日历年） | （年） |  |
| 615.5 | 0.49 | 2 | 1966～1992年 | 27 | 实 测 |
| 592.1 | 0.49 | 2 | 1964～2003 | 40 | 二郎庙水库可研 |
| 590.9 | 0.49 | 2 | 1964～2006 | 43 | 二郎面水库初设 |
| 585.7 | 0.49 | 2 | 1964～2010 | 47 | 天星桥水库可研 |
| 593.6 | 0.49 | 2 | 1964～2012 | 49 | 本次计算 |

从上表可以看出，本次计算成果与二郎庙水库初步设计相差2.7mm，与蔡家河水文站实测期年平均径流深相比小3.55%。

经分析，插补年份的1993～2012年20年间降水量普遍偏小，中兴雨量站1966～1992年平均降水量为1160.3mm，而1993～2012年平均降水量为1112.8mm，减少4.1%；由此插补出的蔡家河水文站20年的降水量均值亦小于1966～1992年时段均值，插补的1993～2012年降水量均值为1173.3mm，小于实测期年降水量均值1237.7mm约5.2%。因此，插补延长的年径流深均值也小于实测期均值是合理的，符合近年来降水量减小的趋势。

（3）径流计算成果

根据蔡家河水文站插补的年径流深为控制，以降水的年内分配为模型，采用同频率缩放法推求出插补年份径流的年内分配。将经插补延长后蔡家河水文站1964～2012年共49年径流系列分别按日历年、水利年（7月～翌年6月）及枯水期（12月～翌年3月）进行统计，再进行频率分析计算，以矩法初算统计参数，采用P-Ⅲ型理论频率曲线适线，推求出蔡家河站径流统计参数及设计值。计算成果见下表。

表5.1-2  蔡家河水文站各时段径流计算成果表

| 时段 | 均值 | Cv | Cs/Cv | 各频率设计值Qp(m³/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (m³/s) |  |  | P=5% | p=25% | p=50% | p=75% | p=95% |
| 日历年 | 0.282 | 0.49 | 2 | 0.541 | 0.359 | 0.26 | 0.181 | 0.099 |
| 水利年(7月-翌年6月) | 0.284 | 0.49 | 2 | 0.545 | 0.362 | 0.262 | 0.182 | 0.0998 |
| 12月-翌年3月 | 0.0412 | 0.95 | 2 | 0.119 | 0.057 | 0.0297 | 0.0131 | 0.00269 |

① 化成水库径流计算

化成水库径流计算本次采用蔡家河水文站雨量修正的方法计算。

A 面雨量计算

蔡家河流域属小流域，周边有凌云、中兴、南阳雨量站，邻近流域有巴中、寒山寺、义兴、元潭等雨量站，经综合分析以上雨量站的降水、高程分布特点，随高程增加年雨量逐渐增大的趋势比较明显。化成水库库内站有1964~1993系列，系列较短，而水库与兴文雨量站邻近。因此本阶段采用兴文雨量作为水库枢纽工程断面以上流域的设计面雨量，即1242.8mm；蔡家河水文站采用插补延长的1964～2012年多年平均雨量作为该站的面雨量，即1214.6mm。

B 水库枢纽断面径流计算

将参证站蔡家河水文站径流分析计算成果按公式（1）修正移用至设计流域，从而推求化成水库枢纽以上径流统计参数及设计成果。水库枢纽工程径流成果见下表。

I设=KI参                                   （1）

式中：K——多年平均面雨量修正系数；

I设——设计流域径流深，mm；

I参——参证站径流深，mm。

表5.1-3  化成水库各时段径流计算成果表

| 时段 | 均值 | Cv | Cs/Cv | 各频率设计值Qp(m³/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (m³/s) |  |  | P=5% | p=25% | p=50% | p=75% | p=95% |
| 日历年 | 1.748 | 0.49 | 2 | 3.354 | 2.226 | 1.612 | 1.122 | 0.614 |
| 水利年 (7月-翌年6月) | 1.761 | 0.49 | 2 | 3.379 | 2.245 | 1.624 | 1.128 | 0.619 |
| 12月-翌年3月 | 0.255 | 0.95 | 2 | 0.738 | 0.353 | 0.184 | 0.081 | 0.017 |

通过计算得化成水库多年平均流量1.761m³/s，径流深606.9mm，年平均来水量5553万m³。

C 设计年径流的年内分配

根据水利计算的要求，按照选择典型年的原则，在化成水库径流系列中选取P=75%典型年为1990年6月~1991年5月，以典型年内分配为模型，采用年设计径流同倍比控制进行缩放，推求设计年径流的年内分配。成果见下表。

表5.1-4  化成水库设计年径流的年内分配成果表（P=75%）

| 项目 | 单位 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 年值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 径流深 | mm | 146 | 108 | 53.1 | 5.9 | 16.0 | 8.9 | 6.2 | 3.2 | 2.2 | 1.5 | 1.1 | 36.2 | 388.93 |
| 径流量 | 万m³ | 1338 | 993 | 485.9 | 54.2 | 146 | 81.3 | 56.3 | 29.2 | 19.8 | 13.6 | 10.4 | 332 | 3558.69 |

### 洪水

（1）工程等级及洪水标准

化成水库总库容为6583万m3，根据《防洪标准》（GB50201—2014）及《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252—2017）的规定，工程等别为III等，属中型水库，主要水工建筑物为3级，设计洪水标准为50年～100年一遇洪水，校核洪水标准为1000～2000年一遇洪水。

综合化成水库的重要性、《防洪标准》（GB50201—2014）和临近同等规模中型水库防洪标准。本次复核采用的设计洪水标准取100年一遇，校核洪水标准取2000年一遇。根据《部颁水利枢纽工程除险加固近期非常运用洪水标准》选取近期非常运用洪水标准采用500年一遇标准。

（2）暴雨洪水特性

本流域处于大巴山暴雨区，每年夏秋暴雨频繁，大暴雨一般都具有强度大、历时短的特点。据流域内蔡家河、安家坝、凌云、南阳、化成5个雨量站统计，实测雨量资料统计：最大24小时暴雨量246.4~314.0mm，最大12小时暴雨量192.8~267.5mm，最大6小时暴雨量143.8~228.4mm。一场暴雨连续降雨历时，多在18小时内，主雨峰集中于6小时内，24小时暴雨量多含有2~3个雨峰。

洪水由暴雨形成，洪水特性与暴雨特性基本一致。据蔡家河入库站实测洪水资料统计，年最大流量多发生在7~9月，个别年份出现在4月，如1976年4月27日发生了该年最大流量,Qm=25.7m3/s，量级相对较小。因河道较短、坡陡流急，洪水陡涨陡落，洪水过程线尖瘦，多复峰，最大洪量集中于24小时内。一场洪水过程历时:单峰约36小时左右，复峰2~4天，实测最大流量142m3/s(1980年7月3日)。化成水库实测最大下泄流量559m3/s(1967年7月11日)。

蔡家河站1966～1992年年最大流量出现情况统计见下表。

表5.1-5  蔡家河站实测年最大洪水出现情况统计表

| 月 份 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 次 数 | 2 | 1 | 4 | 10 | 2 | 7 | 1 | 27 |
| 百分比（%） | 7 | 4 | 15 | 37 | 7 | 26 | 4 | 100 |

（3）设计洪水

1）设计暴雨

考虑到整个巴中市域内暴雨变化不大，因此本阶段参照采用《四川省暴雨统计参数图集》（四川省水文水资源勘测局编制，2011年11月，以下简称《暴雨图集》）短历时暴雨等值线图，综合蔡家河水文站与化成水库所处位置的特殊性（1、蔡家河水文站中的南阳雨量站位于流域上游。2、所处位置跨不同的两流域，不能具有充分的代表性），推求化成点暴雨成果，经计算化成水库设计暴雨成果表如下。

表5.1-6  化成水库坝址处设计暴雨成果表

| 时段 （h） | 均值 | Cv | Cs/Cv | P=0.05% | P=0.2% | P=1% | P=2% | P=3.33% | P=5% | P=10% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/6 | 15 | 0.38 | 3.5 | 48.45 | 40.5 | 33.45 | 30.3 | 29.7 | 25.95 | 22.65 |
| 1 | 40 | 0.43 | 3.5 | 146 | 120.4 | 97.2 | 87.2 | 85.2 | 73.6 | 62.8 |
| 6 | 85 | 0.52 | 3.5 | 383.35 | 307.7 | 240.55 | 210.8 | 206.55 | 172.55 | 143.65 |
| 24 | 140 | 0.58 | 3.5 | 717.5 | 567 | 434 | 347.2 | 368.2 | 302.4 | 245 |

2）设计洪水

[1]计算方法

根据流域暴雨洪水特性及资料条件，本次拟定水文比拟法和推理公式法进行比较。

A、推理公式法

①设计洪水计算

根据流域设计暴雨成果，采用《四川省中小流域暴雨洪水手册》中推理公式法推求设计洪水。基本公式：Q=0.278ψ（s/τn）F

式中：Q—最大流量，m3/s；

ψ—洪峰径流系数；

s—暴雨雨力，mm/h；

τ—流域汇流时间，h；

n—暴雨公式指数；

F—流域面积，km2。

根据流域下垫面条件和《四川省中小流域暴雨洪水手册》区划，选取产汇流参数计算公式如下：

流域产流参数：属盆缘山区，计算式如下：

μ=3.6F-0.19；Cv=0.23；Cs=3.5Cv

流域汇流参数：属盆缘山区，计算式如下：

θ=1～30时，m=0.318θ0.204

θ=30～300时，m=0.055θ0.72

式中：θ—流域特征参数，θ=L/（J1/3F1/4）；

L—河长，km；

J—比降，‰；

F—流域面积，km2。

化成水库流域参数采用本次复核值，即集雨面积F=91.5km2，河道长度L=14.7km，河道比降J=27‰。

采用所选取的产汇流计算参数，用推理公式计算出各频率设计洪峰流量。化成水库坝址设计洪水成果见表2.3-2。

②设计洪水过程线

由设计暴雨推求设计洪水总量。洪水总量采用《四川省中小流暴雨洪水手册》中的计算公式计算，即：Wp＝0.1×α×HTp×F＝0.1×h×F

式中：Wp—设计洪水总量（万m3）；

HTp—历时为T（d）的设计暴雨（mm）；

F—设计流域面积（km2）；

α—径流系数；

h—径流深（mm）。

采用《手册》中刊出的东部地区单峰、峰中型概化过程线模型相对坐标，计算出设计洪水过程线，见表5.1-7、5.1-8，洪水过程线图见图5.1-1。

表5.1-7  化成水库坝址区设计洪水成果表（推理公式法）

| 计算方法 | Qp（m3/s） | WP（万m3） |
| --- | --- | --- |
|  | P=0.05% | P=0.2% | P=1% | P=3.33% | P=5% | P=0.05% | P=0.2% | P=1% | P=3.33% | P=5% |
| 本次推理公式法 | 1890 | 1550 | 1150 | 868 | 769 | 6727 | 5616 | 4316 | 3282 | 2939 |
| 2017年安鉴成果 | 2280 | 1930 | 1360 | 1090 | 888 | 5830 | 4870 | 4030 | 3210 | 3020 |

表5.1-8  化成水库设计洪水过程线表（推理公式法）

| 序号 | p=0.05% | p=0.2% | p=1% | p=3.3% | p=5% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T(hr) | Q(m3/s) | T(hr) | Q(m3/s) | T(hr) | Q(m3/s) | T(hr) | Q(m3/s) | T(hr) | Q(m3/s) |
| 1 | 0.000 | 1.19 | 0.000 | 1.19 | 0.000 | 1.19 | 0.000 | 1.19 | 0.000 | 1.19 |
| 2 | 1.078 | 95.6 | 1.099 | 78.5 | 1.131 | 58.8 | 1.143 | 44.5 | 1.154 | 39.6 |
| 3 | 1.470 | 190 | 1.499 | 156 | 1.543 | 116 | 1.559 | 87.8 | 1.574 | 78.0 |
| 4 | 1.961 | 379 | 1.998 | 310 | 2.057 | 232 | 2.079 | 174 | 2.098 | 155 |
| 5 | 2.402 | 756 | 2.448 | 619 | 2.520 | 462 | 2.546 | 348 | 2.571 | 308 |
| 6 | 3.088 | 1130 | 3.148 | 929 | 3.240 | 693 | 3.274 | 521 | 3.305 | 462 |
| 7 | 3.921 | 1510 | 3.997 | 1240 | 4.114 | 924 | 4.157 | 694 | 4.197 | 616 |
| 8 | 4.852 | 1800 | 4.946 | 1470 | 5.091 | 1100 | 5.145 | 824 | 5.194 | 731 |
| 9 | 5.882 | 1890 | 5.995 | 1550 | 6.171 | 1150 | 6.236 | 868 | 6.295 | 769 |
| 10 | 6.862 | 1800 | 6.995 | 1470 | 7.199 | 1100 | 7.275 | 824 | 7.344 | 731 |
| 11 | 7.989 | 1510 | 8.144 | 1240 | 8.382 | 924 | 8.470 | 694 | 8.551 | 616 |
| 12 | 9.656 | 1130 | 9.842 | 929 | 10.130 | 693 | 10.237 | 521 | 10.335 | 462 |
| 13 | 12.106 | 756 | 12.341 | 619 | 12.701 | 462 | 12.835 | 348 | 12.958 | 308 |
| 14 | 16.076 | 379 | 16.387 | 310 | 16.866 | 232 | 17.045 | 174 | 17.207 | 155 |
| 15 | 20.585 | 190 | 20.984 | 156 | 21.597 | 116 | 21.825 | 87.8 | 22.033 | 78.0 |
| 16 | 25.291 | 95.6 | 25.780 | 78.5 | 26.533 | 58.8 | 26.814 | 44.5 | 27.070 | 39.6 |
| 17 | 37.740 | 1.19 | 38.470 | 1.19 | 39.594 | 1.19 | 40.013 | 1.19 | 40.395 | 1.19 |

图5.1-1  设计洪水过程线

B、水文比拟法

①计算方案

根据蔡家河水文站1966～1992年实测洪水系列资料，经频率分析计算求得蔡家河水文站洪水统计参数及特征值，蔡家河水文站年最大洪峰流量频率曲线见图2-3，化成水库利用此成果进行水文比拟法计算设计洪水。

②蔡家河水文站设计洪峰流量计算

图5.1-2  蔡家河水文站设计洪峰流量频率适线图

表5.1-9   蔡家河水文站设计洪峰流量成果表

| 均值 | Cv | Cs/Cv | 各频率设计值（m3/s） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P=0.05% | P=0.1% | P=0.2% | P=1% | P=3.3% | P=5% | P=20% |
| 68.3 | 0.48 | 3.5 | 268 | 248 | 228 | 181 | 145 | 133 | 90.0 |

C、水库枢纽区设计洪峰流量计算

水库坝址设计洪水采用面积比的n次方移用水文站设计洪水成果，n值按照经验选取为2/3，化成坝址设计洪水成果表见下表。

表5.1-10   化成水库水文比拟法设计洪峰流量成果表

| 各频率设计值Qp（m3/s） |
| --- |
| P=0.05% | P=0.1% | P=0.2% | P=1% | P=3.3% | P=5% | P=20% |
| 829 | 762 | 605 | 485 | 445 | 301 | 829 |

[2]成果合理性分析

表5.1-11  化成水库设计洪洪水各成果对比表

| 计算 方法 | Qp（m3/s） |
| --- | --- |
|  | P=0.05% | P=0.1% | P=0.2% | P=1% | P=3.3% | P=5% |
| 推理公式法（本次复核，推荐采用） | 1890 | 1777 | 1550 | 1150 | 868 | 769 |
| 水文比拟法（本次复核） | 896 | 829 | 762 | 605 | 485 | 461 |
| 推理公式法（2017年安鉴） | 2280 | 1930 | 1890 | 1360 | 1090 | 890 |

表5.1-12  化成水库邻近站洪水特征值表

| 河名 | 站名 | 集雨面积（km2） | 均值（m3/s） | Cv | Cs/Cv | 洪峰模数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 均值 | 0.1% | 1.0% | 2.0% | 20% |
| 蔡家河 | 蔡家河 | 15.1 | 68.3 | 0.48 | 3.5 | 4.95 | 16.17 | 10.93 | 7.92 | 6.54 |
| 清江 | 化成水库 | 91.5 |  |  |  |  | 21.75 | 14.97 | 13.01 | 6.31 |
| 神泫河 | 赶场 | 273 | 755 | 0.70 | 3.0 | 2.77 | 14.43 | 9.85 | 8.46 | 3.92 |
| 澌滩河 | 神口河 | 519 | 1270 | 0.52 | 3.0 | 2.45 | 9.21 | 7.72 | 5.97 | 3.31 |

从表5.1-11~5.1-12可以看出，两种方法计算得到的洪峰流量、洪量成果相差较大：化成水库洪水水文比拟法成果小于推理公式计算成果，由于蔡家河水文站年最大洪峰流量系列比较短（小于30年），且洪水调查困难，未加入历史洪水，工程控制断面和参证站集雨面积相差较大，为安全计，本次选用推理公式法计算成果。

推理公式法在小流域的暴雨洪水计算中适用广泛，精度较高；本次计算成果与2017年安全鉴定设计洪水计算成果相比略小，是由于2017年安全鉴定采用的是盆缘丘陵区相应公式计算洪水，而经本项目工程设计复核，采用盆缘山区相应公式计算洪水。

经综合分析，选取推理公式法计算成果是合理的，本项目推荐采用设计复核推理公式法计算的成果作为化成水库设计洪水成果。

（4）分期洪水计算

1）洪水分期

为保证工程的顺利施工，需要正确拟定各个时段水量变化规律，选定各个时段的设计洪水。根据分期设计要求，需提供P=20%分期洪水成果。

根据蔡家河水文站历年逐月最大流量散布图，将设计流域年内洪水分为四期。即汛前过渡期（4～5月），主汛期（6～9月），汛后过渡期（10～11月），枯水期（12月～次年3月）。

2）蔡家河水文站分期洪水计算

汛前、汛后过渡期及枯水期洪水，根据蔡家河水文站1966年至1992年27年洪水资料采用极大值独立取样法，统计各时段最大洪峰流量系列，采用P-III型理论频率曲线进行分析计算。

表5.1-13  蔡家河站分期设计洪水成果表（F=15.1km2）

| 名称 | 分期 | 月份 | 各频率设计值（P、m3/s） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5% | 10% | 20% |
| 蔡家河水文站 | 枯水期 | 12～次年3月 | 14.8 | 8.2 | 3.1 |
|  | 过渡期 | 汛前 | 4～5月 | 54.5 | 37.7 | 22.2 |
|  |  | 汛后 | 10～11月 | 40.9 | 28.3 | 16.6 |

3）化成水库分期洪水计算

化成水库工程断面采用面积比拟法移用蔡家河水文站分期设计洪水成果。

将计算成果按集水面积比的n次方移至化成水库坝址。面积比指数n值根据经验选取，化成水库工程断面控制集水面积91.5km2，与蔡家河水文站控制集水面积15.1km2有一定差异，则本工程面积指数n取值如下：枯期n=1，汛前、后过渡期n=0.8，汛期分期洪水采用本工程设计洪峰流量计算成果值，故汛期不再赘述列入分期洪水计算表格，计算成果如下表。

表5.1-14  化成水库分期洪水计算成果表

| 名称 | 分期 | 月份 | 各频率设计值（P、m3/s） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5% | 10% | 20% |
| 化成水库 | 枯水期 | 12～次年3月 | 89.7 | 49.7 | 18.8 |
|  | 过渡期 | 汛前 | 4～5月 | 230 | 159 | 93.8 |
|  |  | 汛后 | 10～11月 | 173 | 120 | 70.2 |
|  | 主汛期 | 6~9月份 | 889 | 772 | 537 |

洪水在季节上的变化有较大随机性，为安全计，除11月～翌年3月枯水期外，其余各分期设计洪水应提前或错后10天使用。

### 泥沙

根据现场调查了解，流域内主要泥沙来自于汛期，枯期来水量小，水流清澈，基本无沙。

根据《四川省水文手册》多年平均悬移质输沙模数等值线图，查得化成水库多年平均悬移质输沙模数为300t/km2，由此计算得到化成水库坝址处多年平均悬移质输沙量为27450t，推悬比采用10%估计，则多年平均入库泥沙总量为30195t，计算成果表如下。

表5.1-15       化成水库泥沙特征值计算成果表

| 集雨面积 | 多年平均 悬移质输沙量 | 多年平均 推移质输沙量 | 多年平均 泥沙入库总量 |
| --- | --- | --- | --- |
| （km2） | （t） | （t） | （t） |
| 91.5 | 27450 | 2745 | 30195 |

### 水位流量关系曲线

化成水库现状设有2座溢洪道，位于大坝左坝肩上，为开敞式溢洪道，堰型为驼峰堰，堰顶高程405.80m，堰后以鱼咀分流成左、右两陡槽。溢洪道净宽为132m，水库坝顶高程为409.80m，经本次测量，坝顶设有0.9m高防浪墙，溢洪道出流按堰流公式计算。

式中：

－过流量，m3/s

－侧收缩系数

其中：－边墩形状系数，边墩为直角型，取＝1；

－中墩形状系数，中墩＝0.98；

－堰上总水头（包括行进流速在内），，m；

B-总净宽

m－流量系数，堰型为驼峰堰，当P1/H0≦0.24时，；当P1/H0>0.24时，

化成水库现状水位～泄量曲线见下表。

表5.1-16 化成水库现状水位～泄量曲线表

| 序号 | 水位Z（m） | 水深H(m) | 下泄流量（m3/s） | 下泄流量（m3/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （2017安全评价） | 本次复核设计值 |
| 1 | 405.8 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 406 | 0.2 | 19.32 | 18.15 |
| 3 | 406.2 | 0.4 | 54.64 | 53.71 |
| 4 | 406.4 | 0.6 | 100.64 | 101.31 |
| 5 | 406.6 | 0.8 | 154.95 | 158.93 |
| 6 | 406.8 | 1 | 217.12 | 225.37 |
| 7 | 407 | 1.2 | 285.41 | 299.80 |
| 8 | 407.2 | 1.4 | 359.66 | 381.61 |
| 9 | 407.4 | 1.6 | 440.59 | 470.31 |
| 10 | 407.6 | 1.8 | 525.73 | 565.52 |
| 11 | 407.8 | 2 | 615.74 | 666.91 |
| 12 | 408 | 2.2 | 711.34 | 774.20 |
| 13 | 408.2 | 2.4 | 811.55 | 887.16 |
| 14 | 408.4 | 2.6 | 915.07 | 1005.57 |
| 15 | 408.6 | 2.8 | 1022.66 | 1129.24 |
| 16 | 408.8 | 3 | 1134.17 | 1258.01 |
| 17 | 409 | 3.2 | 1251.16 | 1391.73 |
| 18 | 409.2 | 3.4 | 1372.01 | 1523.84 |
| 19 | 409.4 | 3.6 | 1494.83 | 1658.99 |
| 20 | 409.6 | 3.8 | 1623.32 | 1798.02 |
| 21 | 409.8 | 4 | 1753.15 | 1940.84 |

图5.1-3  堰前水位流量关系线图

### 规划年来水量

本项目为水库除险加固工程，化成水库位于渠江水系巴河一级支流清江上游化成镇，规划水平年流域内地表径流产汇流条件不会发生改变，也没有水量交换工程，水库上游来水面积、地表来水量基本维持现状。根据本工程设计文件，化成水库，年平均来水量为5553万m³。

### 用水量分析

化成水库用水量主要包括灌溉用水和城镇供水，耗水量为包括库区水面蒸发损失、渗漏损失。化成水库控制集雨面积91.5km2，河长14.7km，设计灌溉面积6.6万亩，实际灌面3.77万亩，按照保证率P=75%的平均灌溉定额为250m3/亩，计算得现状年灌溉用水量约为1650万m3。按照巴中市人饮供水规划，化成水库今后需向巴中市供水13万m3/d，根据《巴中市生态环境质量报告书（2016-2020年）》，化成水库现实际饮用水取水量最大为544.3万m3/a，约1.5万m3/d。水面蒸发、渗漏等损失约为343万m3/a。

根据本工程设计文件，项目施工期继续在化成水库取水，施工期间城镇供水采用水泵抽水至西干渠，日供水量不小于2.5万m³/d。

### 水量供需平衡分析

根据化成水库来水量、用水量的分析，进行水库水量平衡分析。

化成水库来水量约5553万m³/a，水面蒸发、渗漏等自然损失约为343万m3/a。生态环境用水以生态基流为主，一般不应小于河道控制断面多年平均流量的10%（当多年平均流量大于80m3/s时按5%取用）。根据本工程设计文件，化成水库下泄生态流量为0.18m3/s，约568万m³/a。

化成水库目前实际灌溉用水量为1650万m3/a，饮用水供水量为544.3万m3/a，目前剩余下泄水量为3015.7万m3/a，下泄水量能够满足生态需水要求。通过对化成水库多年平均条件下的水量平衡计算，化成水库多年平均来水量能满足供水、生态需水量和农业灌溉用水需求。

根据本工程设计文件，大坝上游放坡整治时间为当年12月至次年3月，该工程施工期间，水库水位降至390.00m，此时化成水库的库容为1916万m³。根据调查，化成水库的灌溉取水时间主要为3月～6月，平均每月的灌溉用水量约为412.5万m3；饮用水取水量平均每月约45万m3，4个月共180万m3；水面蒸发、渗漏等自然损失平均每月约为28.6万m3,4个月共114.4万m3；剩余下泄水量为1209.1万m3。化成水库下泄生态流量每月约为47.3万m3,4个月共189.2万m3；剩余的下泄水量能够满足4个月的生态需水要求。同时，根据本项目设计文件，化成水库在12月～次年3月，来水量每月依次约为56.3万m3、29.2万m3、19.8万m3、13.6万m3。因此，本项目水库水位降至390.00m的施工期间，化成水库内的水量完全能够满足供水、生态需水量和农业灌溉用水需求。

## 地表水环境影响分析

### 施工期地表水环境影响分析

本项目施工期间产生的废水主要包括施工废水、施工机械及车辆冲洗废水及施工人员产生的生活污水。

1、施工废水

施工废水包括坝内施工废水以及坝外施工废水。坝外（指背水坡一侧）施工废水指的是输水涵管钻孔灌注桩废水、钻孔产生的泥浆水、防渗工程产生的清洗水以及试压水、施工设备冲洗废水。坝内施工废水（指迎水坡一侧）为面板浇筑废水，输水涵管钻孔灌注桩废水等。

本项目施工产生的泥浆水及雨水冲刷等水污染源与施工条件、施工方式及天气等综多因素有关。本项目施工期坝外（指背水坡一侧）的废水量为5m3/d，坝内（指迎水坡一侧）施工废水量为 3m3/d，主要污染物是 SS；本工程施工期为13个月，共产生废水3120m3。根据水利工程施工经验，一般生产废水偏碱性，水质悬浮物浓度较高，其 SS 浓度达3000mg/L-5000mg/L，悬浮物的主要成分为土粒和水泥颗粒等无机物。工程比较分散，排放量均较小，工程排放水域不涉及水源地和集中取水口。本项目在临时施工场地设置 1 座10m3的临时沉淀池，处理后的施工废水全部回用于施工场地内洒水降尘，不外排。

2、施工机械及车辆冲洗废水

机械车辆冲洗排放的废水中悬浮物和石油类含量较高。根据施工组织设计，工程施工车辆及机械约84台，每天冲洗一半的机械设备，按车辆冲洗用水量 25m3/车·月计。预计工程13个月的施工期内共产生废水13650m3，排放强度 35m3/d。由于机械车辆冲洗排放的废水中悬浮物和石油类含量较高，若含油废水随意排放，会影响周围水域水质、降低土壤肥力。在机械停放场四周布置排水沟，地势低洼处建 1个40m3的隔油沉淀池对施工机械及车辆产生的冲洗废水进行处理，冲洗废水经集水沟收集进入隔油沉淀池处理后，全部回用于车辆冲洗、施工现场降尘等，不外排。

3、生活污水

本项目施工期间施工人员生活污水主要为盥洗废水、粪便污水等。施工高峰期施工人员约50人，人均生活用水量以人均50L/d，污水排污系数按0.8，高峰期最大生活废水排放量为2m³/d，工程施工期13个月，整个施工期产生的生活污水为780m3。施工期间产生的生活污水依托化成水库已建化成池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准后排入市政污水管网，然后化成镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级 B 标准后最终排入化成河。

4、施工对水体的扰动及水质影响分析

本项目主要为化成水库除险加固项目，项目主要对水库大坝、放水设施进行维修加 固，不对水库水体进行扰动，清淤仅在左干渠内进行，不对水库进行底泥清淤；不会对水库的水文情势产生影响。

左干渠清淤时会对渠内的水体进行扰动，产生的悬浮物会对清淤段及下游水质造成影响。本项目仅在左干渠长199m的范围内进行清淤，清淤量小，施工时间短，施工结束后，水体会迅速恢复澄清，水质能够得到改善。

项目施工期废水均采取相应措施处置，禁止排放废水至水库，项目临时施工场地位于大坝下方开阔地，施工作业不会对水库水质产生扰动。

### 营运期地表水环境影响分析

本项目为水库除险加固工程，为非生产型项目，无生产废水产生，水库除险加固后原有功能不变，水库防洪等级提高。运营期间不新增管理人员，本项目不会产生生活污水。本项目改建的码头主要用于水库管理工作船的停泊，工作船仅能乘坐1-4人，采用电能作为船只动力，基本不会对水库水质造成影响。本项目实施后，可恢复化成水库运行水位，充分利用水库的调蓄能力保障巴州区城区供水安全，对水库库区及坝下游水体的稀释扩散能力、水质均不会发生变化，具有有显著的经济效益和社会效益，工程建设对环境产生的有利影响为主。

## 环境空气影响分析

### 施工期环境空气影响分析

本工程施工废气主要来自场地平整、土石方堆放、基础工程及主体工程施工、建筑构筑物拆除工程、材料运输时产生的扬尘，左干渠清淤产生的恶臭，以及施工燃油设备和运输车辆产生的废气、道路及桥梁路面铺装时产生的沥青烟。

1、施工扬尘

施工期的扬尘会对周围环境空气质量有一定影响，主要是主体工程施工中由于挖方、回填、搬运泥土、表土堆积，以及建筑材料的装卸、运输、堆放过程中有大量尘埃逸散到周围空气中。

影响施工扬尘产生量的因素主要有： ①土壤含水量：含水量高的材料不易产生扬尘。 ②土壤粒径大小：颗粒粒径越大，越不容易飞扬。土壤颗粒物的粒径分布大致为：>0.1mm 的占76%，粒径在0.05~0.10mm 的占15%，粒径在0.03~0.05mm 的占5%，粒径<0.03mm 的占4%。在没有风力的作用下，粒径小 于 0.015mm 的颗 粒物 能够飞 扬，当风速为3~5m/s 时， 粒径为0.015~0.030mm 的颗粒物会被风吹扬。③气候条件：风越大、湿度越小，越易产生扬尘，当风速大于3m/s，就会有风扬尘产生。 ④运输车辆和施工机械行驶速度：行驶速度越快，扬尘产生量越大。

一般情况下，施工场地在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果在施工期间对施工场地实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。因此，抑制施工扬尘最有效的措施就是对施工场地定时洒水和进行清扫。

（1）土石方开挖回填扬尘

土方的开挖和回填作业产生的 TSP 污染严重程度与气候条件有关，大风时对下风向的污染影响较大，一般在距施工现场100～150m 范围以外 TSP 浓度可符合有关标准的规定和要求。而本项目在开挖过程中土石方开挖以机械开挖方式，由于开挖土石方粒径较大，土石方开挖过程中扬尘产生量较小。根据水利工程施工现场类比分析，扬尘粒径大部分大于10μm，在重力作用下短时间内可沉降到地面，影响范围有限，一般污染范围为半径 50～100m 以内，对下风向影响距离稍远一些。施工期间会造成施工区内局部范围空气中 TSP 浓度在部分时段超过二级标准要求，其影响对象主要是施工人员和临近施工区分布的办公区人员和居民。采取洒水降尘措施后可以有效控制扩散，对施工区周围的大气环境质量影响不大。

（2）临时堆土场和建材堆存区扬尘

施工期间露天土石方堆场和裸露场地的风力扬尘也是施工扬尘的一大来源。由于施工的需要，一些建材或开挖土石方需露天堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。因项目开挖土石方粒径较大、湿度高，起尘量小，不易起尘。

（3）运输车辆扬尘

施工期汽车运输产生的扬尘对道路两侧一定范围会造成污染，扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。

表5.3-1为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。

表5.3-1	  在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘	单位：kg/辆·km

| P车速 | 0.1(kg/m2) | 0.2(kg/m2) | 0.3(kg/m2) | 0.4(kg/m2) | 0.5(kg/m2) | 1(kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5(km/h) | 0.051056 | 0.085865 | 0.116382 | 0.144408 | 0.170715 | 0.287108 |
| 10(km/h) | 0.102112 | 0.171731 | 0.232764 | 0.288815 | 0.341431 | 0.574216 |
| 15(km/h) | 0.153167 | 0.257596 | 0.349146 | 0.433223 | 0.512146 | 0.861323 |
| 25(km/h) | 0.255279 | 0.429326 | 0.58191 | 0.722038 | 0.853577 | 1.435539 |

由此可见，运输车辆动力起尘与车速、地面清洁程度等有密切关系。在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越 大。因此限速行驶和保持路面清洁是减少运输车辆动力起尘的有效办法。

为减少起尘量，在出入口设置洗车台，对进出车辆进行冲洗、洒水降尘措施，可有效减少施工道路扬尘污染，限制车辆行驶速度， 且车辆扬尘多属间歇性排放，其影响范围仅限于道路两侧附近，对周围环境质量空气影响较小。

2、施工机械废气和运输车辆尾气

本项目施工场地车辆和各种燃油机械比较分散，尾气排放源强相对较小，主要污染因子为SO2、NOx、CO和未完全燃烧的THC，为非连续间歇式排放。由于施工时间短，废气产生量较小，且施工现场周围开阔，有利于废气的扩散，同时废气污染源具有间断和流动性的特点。在采取加强机械设备的保养与合理操作；多选择使用电动工具和低排放量的机械设备，禁止使用不能达标排放的机械设备；设计合理的施工流程，进行合理的施工组织安排，减少重复作业；严格控制运输时段和运输路线等措施后，施工机械废气和运输车辆尾气不会对周边大气环境造成明显不利影响。

3、清淤恶臭

本项目左干渠部分段需要进行清淤，清淤长度为199m，淤泥量较少；淤泥主要为泥沙，淤泥腐殖质含量少，恶臭产生量小，且这种影响是暂时的，随着施工期的结束影响也随之消失。为避免在清淤产生的臭气对周围环境的影响，通过强化清淤作业管理，保证清淤设备运行稳定，可以减少清淤过程臭气的产生。采取清淤段干渠两岸建挡板、加强对施工人员的保护、运输路线避开人口集中区、日产日清等措施，把清淤恶臭影响降至最低。

4、沥青烟

本工程桥面和道路采用商品混凝土铺装，商品混凝土采用购买形式运至施工现场进行铺装，不在现场拌合。沥青烟雾中含有THC、TSP 及苯并[a]芘（B[a]P）等有毒有害物质，有损于操作人员和周围居民的身体健康。由于本项目沥青从巴中市已有的沥青拌和站购买，工程本身不进行沥青拌和，故仅在沥青摊铺过程中会产生少量的沥青烟雾。项目施工过程中产生的沥青烟尘较少，且能迅速的扩散，不会对施工人员和周围的居民产生明显的影响。

综上，项目施工期将会对施工场地周围的环境空气质量造成一定影响，但这些影响随着施工期的结束而消失。因此，项目施工期不会造成项目所在地环境空气质量明显恶化。

施工期产生的废气采取相应措施防治后不会对施工场地周围的环境空气质量造成明显不利影响。因此，项目实施后不会对项目区域环境空气质量造成明显影响。

### 营运期环境空气影响分析

本项目运营期大气污染物为恢复重建的道路车辆通行产生少量的汽车尾气，尾气中主要污染物为CO、NOx、THC；因其道路车流量较小且路线都相对空旷，少量汽车尾气经自然扩散稀释后对周围环境影响较小。本项目改建的码头主要用于水库管理工作船的停泊，工作船仅能乘坐1-4人，采用电能作为船只动力，不会对周边大气环境造成影响。

## 声环境影响分析

### 施工期声环境影响分析

施工期噪声主要分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如反铲挖掘机、推土机、装载机、蛙式打夯机、振捣器等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、施工材料的撞击声等，施工车辆的噪声属于交通噪声。其中，影响最大的是机械噪声，其声源强度一般为80~100dB(A)，可能对作业人员和场址周围环境造成一定的影响。建设单位需要要严格按照作业时段及其内容进行监督管理，使施工期间的场界噪声以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求的标准，减少对周围环境的影响。

（1）噪声预测公式

点源公式：

式中：Lr——距离源r处的A声级，dB(A)；

Lro——距声源ro处(1m)的A声级，dB(A)；

ro、r——距声源的距离，m。

噪声叠加公式：

式中：L——某点噪声总叠加值，dB(A)；

Li——第I个声源的噪声值，dB(A)；

n——噪声源个数。

（2）预测结果

采用上述点源距离衰减模式预测，主要机械设备噪声随距离的衰减预测结果见表5.4-1：

表5.4-1    主要机械设备噪声随距离的衰减预测结果

| 机械名称 | 噪声预测值dB（A） |
| --- | --- |
|  | 5m | 10m | 20m | 30m | 40m | 50m | 100m | 150m |
| 液压反铲挖掘机 | 85 | 71 | 61 | 57 | 54 | 52 | 45 | 42 |
| 装载机 | 90 | 76 | 66 | 62 | 59 | 57 | 50 | 47 |
| 装载机 | 85 | 71 | 61 | 57 | 54 | 52 | 45 | 42 |
| 推土机 | 80 | 66 | 56 | 52 | 49 | 47 | 40 | 37 |
| 推土机 | 85 | 71 | 61 | 57 | 54 | 52 | 45 | 42 |
| 蛙式打夯机 | 90 | 76 | 66 | 62 | 59 | 57 | 50 | 47 |
| 自卸汽车 | 90 | 76 | 66 | 62 | 59 | 57 | 50 | 47 |
| 插入式振捣器 | 95 | 81 | 71 | 67 | 64 | 62 | 55 | 52 |
| 平板式振捣器 | 100 | 86 | 76 | 72 | 69 | 67 | 60 | 57 |
| 制砼搅拌机 | 90 | 76 | 66 | 62 | 59 | 57 | 50 | 47 |
| 潜水泵 | 85 | 71 | 61 | 57 | 54 | 52 | 45 | 42 |

（3）施工期噪声影响分析

项目建设产生的噪声对周围区域环境有一定的影响，这种影响是短期的、暂时的。根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），施工场界噪声排放限值为：昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。从表4-1可知，在不采取积极降噪措施情况下，仅凭距离衰减，昼间在距施工机械30m（平板式振捣器为40m）处噪声才符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值，而夜间则需要在距施工机械150m外才能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值。

项目施工期各机械设备的声源强度为80~100dB(A)，根据本项目周边环境保护目标分布情况，由于大坝附近两处机关办公区与施工点距离较近，因此施工噪声对办公区内人员日常工作办公生活影响较大，必须积极采取降噪措施。在进行项目施工时应严格按照环评提出的措施要求，通过采取优化施工组织，合理安排设备运作时间，尽量避免临近的几个高噪声机械同时施工；严禁夜间施工，采取低噪声设备，合理布置施工平面，强化隔声效果，对机械设备进行减振处理，对个别噪声较大的设备应安装消音、减振设备；同时加强对运输车辆管理，严禁鸣笛等措施对项目周围的居民点等进行保护。

项目在施工过程中按照上述措施严格执行，加强施工期环境管理，施工机械保持良好运行状态，可有效减缓施工期噪声对周围敏感点的影响，降低施工期噪声污染。另外，项目施工期较为短暂，施工噪声的影响均会随着施工期结束而消失。因此，项目施工期不会对周围声环境产生明显不利影响。

### 营运期声环境影响分析

本项目运营期噪声主要为更换的抽水泵运行时产生噪声及大坝巡护车辆及巡库船产生的噪声。为减少噪声污染影响，本项目应对抽水泵加装减振器，进水管道设可曲挠管道橡胶伸缩接头以减小水锤冲击和水泵震动产生的噪声，连接水泵进出口的水管、进出机房隔墙处与运转设备连接的管道均采用减震吊架等噪声控制措施。大坝巡护车辆和巡库船通行频次较低，采取加强管理、限制速度、禁止鸣笛等措施。

采取上述噪声控制措施后能有效削减噪声源强，对外环境影响较小，防治措施可行。

## 固体废物环境影响分析

### 施工期固体废物环境影响分析

本工程施工过程中产生的固体废弃物主要来自工程开挖产生的土石方，左干渠清淤产生的淤泥，施工过程产生的建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾。

1、土石方

本工程土石方主要来源于挡水工程施工土石方开挖与筑填；泄水工程施工土石方开挖与筑填，房屋工程施工土石方开挖与筑填以及交通工程施工土石方开挖与筑填。

本项目建设过程中开挖土石方7.00万m3，回填土石方4.76万m3，剩余土石方量为2.24万m3。弃方全部运至弃渣场弃置。

2、建筑垃圾

施工建筑垃圾主要来源于建筑施工中的废物，如水泥、砖瓦、石灰、沙石、废材料、废包装袋等，产生量为1100t，废材料、废包装袋及时外售给废品回收单位，尽量回收利用，不可回收利用的运至建筑垃圾堆场集中堆存。

3、生活垃圾

施工人员施工现场产生的生活垃圾按人均日产生活垃圾0.5kg计，施工人数按50人计，施工时间为13个月，经计算，施工期生活垃圾产生量为9.75t，生活垃圾分类收集，交环卫部门清运。

4、清淤淤泥

本工程会对左干渠清淤，清淤过程中会产生的少量淤泥，产生量约2.5t。左干渠内的水全部来自化成水库，水质较好；由于左干渠右岸边墙存在部分垮塌，清淤的淤泥主要为岸边冲刷进入渠道内的泥沙。清淤出的淤泥经自然干化后运至弃土场。

通过采取上述措施，项目施工期产生的固体废弃物均可得到有效的处置，不会对周边环境造成二次污染。

### 营运期固体废物环境影响分析

本项目为水库除险加固工程，运营期主要是对水库的巡护和管理。本项目运营期不新增管理人员，不会新增生活垃圾等固体废物。

## 土壤环境影响分析

### 施工期土壤环境影响分析

本项目施工期土壤污染主要是施工机械及车辆冲洗产生的废水通过地面漫流和垂直入渗对土壤造成的污染。冲洗废水中含有石油类污染物，可能会通过地面漫流或垂直入渗的途径对土壤造成污染。本项目冲洗废水经过集水沟收集后进入隔油沉淀池处理后全部回用，不外排。项目施工期较短，且不在雨季施工，同时隔油沉淀池进行了防渗处理。因此，施工期产生的含油废水对土壤环境产生的影响不大。

### 营运期土壤环境影响分析

本项目营运期内土壤环境影响主要是管理人员的生活污水产生的有机物、 NH3-H、BOD5通过地面漫流和垂直入渗对土壤造成的影响。

正常情况下，本工程生活污水通过化粪池处理后进入市政污水管网，不乱排乱放，对土壤无影响。同时，本项目生活污水中，无持久性、毒性污染物，进入土壤的污染物以可降解有机污染物为主，土壤可自行消纳。因此，本项目营运期基本不会对土壤造成影响。

## 生态环境影响分析

### 施工期生态环境影响分析

本工程建设期间生态环境影响主要表现在土石方开挖、临时堆土场占用土地，因扰动地表、破坏植被引起的局部水土流失等。

1、工程占地影响分析

本项目为化成水库除险加固工程，项目占地主要利用水库现有用地，占地类型为水利及水利设施用地、草地；项目不新增永久占地，弃土场区新增临时占地0.67hm2，占地类型为耕地，不占基本农田。

工程占地对生态环境的影响主要表现在对植被、土壤、自然景观等生态要素的影响。施工碾压、人员活动破坏地表植被，造成植被损伤，影响植被生长发育；同时破坏土壤结构，形成斑块扩散，影响景观。

项目施工结束后，对施工临时用地进行清理、迹地恢复和植被绿化，不会对区域用地造成较大影响。

2、水土流失影响分析

在开挖土石方时，因结构松散，降雨时会造成少量水土流失。因此，要求在进行开挖土石方作业时，一是在堆放场地周围设置排水沟及沉淀池，二是在雨季不进行开挖作业或只进行小规模作业，尽可能减少堆放土形成水土流失现象。另外，在开挖土石方时，项目方应建立临时围墙，同时减少临时堆土的堆存坡度、堆放时间，及时夯实回填土，在施工场地建排水沟，防止雨水冲刷场地，并在排水沟出口设置沉淀池，使雨水澄清后再外排等措施，可有效减少水土流失。

3、对陆生生物的影响分析

（1）对陆生植物的影响分析

本项目不新增永久占地，不会造成植被永久性生物量损失，对植被的影响主要为临时占地造成地表植被的暂时性破坏。

本项目项目临时占地区域有自然植被和部分人工植被，项目建设将对其造成一定性的破坏。项目施工期会有大量人流和车流进入，如果施工管理不善，对灌木层、草本层的破坏较大，甚至导致其消失，造成生物群落的层次缺失、垂直结构发生较大改变，群落稳定性和抗干扰性下降。因此，必须严格控制施工临时占地范围，避免干扰、破坏用地范围外的植被，减小对当地植被群落的影响。

项目施工过程中，运输车辆产生的扬尘等会对周围植物的生物带来直接影响。这些灰尘降落到植物的叶片上，会堵塞植物气孔，遮蔽植物叶片表面对光照的吸收，影响植物光合作用，长期影响有可能导致植物生长缓慢直至死亡。这些灰尘若被雨水冲刷渗入地下，会导致土壤板结，影响植物根系对水分与矿物质的吸收。此外，原材料的堆放、沥青和车辆漏油、车辆尾气的排放还会污染空气和土壤，从而间接影响植物的生长。

虽说随着施工的结束扬尘量大幅减小，情况有所好转，但这些对于植物的破坏性影响并不会随施工的结束而立刻得到解决。它们的影响将持续较长的一段时间。因此施工过程中，一定要处理好原材料和废弃渣的处理，对于运输车辆，也要加强管理和维护，尽量走固定路线，将有害影响降低到最小范围。

主坝施工期间，会将化成水库水位降至390.00m，化成水库正常蓄水位为405.80m，死水位为394.80m，化成水库具有年调节性能，正常情况下，水库水位在正常蓄水位与死水位之间变动，变幅为11m。水库水位的变化，会形成一个最大高差11m的消落区。由于化成水库已建成并运行多年，该消落区对植物的影响已形成并已稳定。由于本项目主坝施工期间会将水库水位降至390.00m，因此主坝施工期（4个月）会新形成一个高差4.8m的消落区。由于新形成的消落区时间很短，基本不会对陆生植物产生影响。

（2）对野生动物的影响分析

项目评价范围内因为人类活动造成野生动物种类比较贫乏，且数量较少, 项目施工期人流车流的涌入，会进一步加深人类活动对于野生动物的影响。施工会导致动物现有栖息地的破坏，除少数与人类活动密切相关的动物外，多数野生动物会采取趋避的方式远离施工区域。啮齿类鼠科的种类和部分鸟类(麻雀等)却因为早已适应了与人类相处的生活，施工场地的剩余食物反而会吸引这类动物的聚集。必须在施工队伍中加强对施工人员的管理和野生动物的保护宣传。

（3）对珍稀保护动植物的影响

经现场踏勘和调查，本项目评价范围内无古树名木和国家重点保护野生动植物分布。因此，项目建设不会对珍稀野生保护动植物造成影响。

综上，本项目不新增永久占地，评价范围内无古树名木和国家重点保护野生动植物分布，施工结束后会对临时占地进行迹地恢复，对陆生植物和陆生动物的影响较小。

4、对水生生物的影响分析

根据调查，评价范围内有底栖动物3门13种，其中节肢动物门种类最多，共7种。记录有鱼类4目5科15种，其中：鲤形目鱼类为主要类群，有2科12种，占总物种数的80.0%；鲇形目、鲈形目与合鳃鱼目均有1种，各占6.67%。化成水库内的鱼类组成，多为人工养殖的鲤形目鱼类，主要是草鱼、鲫、鲤、鲢鱼、鳙鱼等。

本项目在枯水期施工，施工前会对水库进行放水减库容，会导致化成水库内部分水生生物的流失；本项目施工作业面不涉水，施工产生的废水、弃渣等均进行了妥善处置，不会进入水库内，不会对水库水质造成明显影响，对水库水生生物的生存无明显影响；但施工期持续性的机械噪声以及振动等，将在一定程度上导致过往鱼群受到惊吓或逃避，但对化成水库内的鱼类资源无明显影响。工程完成后，施工影响消除，水库逐步恢复蓄水，鱼类资源及其生息环境不会有太大的变化，鱼类种类、数量趋于恢复。因此，项目施工期对水生生物的影响较小。

5、景观影响分析

本项目建筑材料的运输堆置、建筑施工场地的布置，会造成凌乱与原有环境不和谐。同时还会破坏水库周围原生态环境景观，对部分地形地貌景观产生扰动。但随着施工期的结束，以及施工临时占地范围内植被的恢复，其景观影响亦随之消失。

综上所述，项目施工建设过程对生态环境的不良影响是短暂的，随着施工期结束而恢复。通过认真制定和落实工程施工期应采取的环保对策措施，其产生的环境影响问题能得到有效的控制，对生态环境总体影响较小。

### 运营期生态环境影响分析

本项目为化成水库除险加固工程，化成水库已经建成60余年，当地的动植物已经适应了水库的运行规律，本项目运行期不改变以往水库运行方式，不产生新的生态影响。

## 社会环境影响分析

化成水库是一座是一座以农业灌溉、城镇供水为主，兼顾防汛、生态增殖、水利旅游等综合利用的中型水利工程。项目将产生供水、灌溉、防洪等综合效益。

本项目施工期所需的水泥、土石料、钢材等大量建筑材料拟在当地就近解决，从而为当地建材企业带来一定经济效益，促进地方建材、运输等行业的发展。工程施工所需劳动力可为当地人员就业提供便利。

化成水库除险加固工程属于民生保障工程、基础设施工程，对化成水库进行除险加固整治，不但能够消除水库存在的安全隐患，保证水库下游耕地和乡镇居民的生命财产安全，也能够保证水库供区居民用水需求和灌溉需求。本工程实施后对维护社会稳定、保护城乡经济建设和人民生命财产安全、促进城市建设和国民经济发展有极其重要的作用，具有显著的社会效益。

# 保护区影响评价专章

## 巴中市化成水库集中式饮用水水源保护区

### 保护区概况

#### 取水口位置及保护区范围

根据《四川省人民政府关于同意划定巴中市化成水库集中式饮用水水源保护区、调整渠县县城集中式饮用水水源保护区和撤销蒲江县蒲江河右干渠饮用水水源保护区的批复》（川府函〔2015〕78号），同意划定巴中市化成水库集中式饮用水水源保护区。

①取水口：化成水库何家湾隧道入口（东经106°52′40"，北纬31°54′27"）。
　　②划定后的一级保护区为：取水口向库心侧延伸1000米以及取水口上游（含入库支沟）的全部水域；一级保护区水域库岸线正常水位（海拔405.8米）向上纵深200米、入库支沟两岸纵深50米范围内的陆域（其中化成老场镇段以规划环湖道路为界）。
　　③划定后的二级保护区为：化成水库库区一级保护区外的全部水域；除一级保护区外，化成水库东面水库大坝、东侧分水岭，南面枣清路和化成老场镇规划环湖道路，蔡家河、牛心河、吴家河、七一河和长滩河入库口分别上溯3000米处所围成的全部陆域。
　　④划定后的准保护区为：化成水库流域范围内一、二级保护区以外的全部水域和陆域。

巴中市化成水库集中式饮用水水源保护区现状取水方式为自流式，通过西干渠处闸房内的闸门控制；水源通过西干渠自流到下游天星桥水库内，然后再通过取水设施进入巴州区城区的自来水厂内。

### 项目对保护区的环境影响与评价

#### 项目与保护区位置关系

本项目与“巴中市化成水库集中式饮用水水源保护区”位置关系情况见表6.1-1。

表6.1-1 项目工程区与饮用水水源保护区位置关系情况

| 饮用水水源保护区名称 | 取水口位置 | 项目与取水口位置关系 | 项目与一级保护区位置关系 | 项目与二级保护区位置关系 | 项目与准保护区的位置关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 巴中市化成水库集中式饮用水水源保护区 | 106°52′40"E，31°54′27"N | 位于取水口下游约2350m处 | 位于一级保护区下游约1500m处 | 位于二级保护区范围内 | 位于准保护区范围内 |

#### 施工期对保护区的影响分析

（1）施工取水

本项目施工生产及生活用水主要依托化成水库周边现有供水管网。施工期间城镇供水采用水泵抽水至西干渠。施工期取水采用浮船取水的方式。

浮船取水的特点：

①水位涨落变化时，泵船随着水位涨落而自动升降，水泵于吸水口的位置始终保持不变，水泵运行不收吸程高度变化的影响。

②投资小，周期短。与土建泵房相比，无需围堰施工，工程进度快，造价低，施工简单，对环境影响小。

图6.1-1 浮船取水示意图

浮船取水采取的水质保障措施为：

①降低水库水位时，尽量排出水库深层水，并在排水时控制流速，防止底泥搅动，减少底泥对水质的影响；

②取水时，以取表层水为主，该水体属于放水前库尾水，放水时自然流动补充深层水放出后的空间。

③水位降低到预定水位时，必须对取水点处水质进行采样分析，采样时采用表层、中层、深层分别采样、逐层分析的方式，在分析结果表明取水层水质达到饮用水水源标准时，才能进行取水。

（2）放水减库容

放水减库容时，选择枯水期实施，采用慢速、稳流、平缓的方式，逐步降低水位，以不引起水库紊流为重点控制方向；放水时，采用湖心、上游、大坝处同步监测的方式，试验放水方案，确保湖水水文状况的稳定，预防底泥的搅动。放水时，通过放空洞放水，放空洞进口底板高程为377.80m，尽量排出底层水，尽可能保留上层水。

- 施工作业面不涉水措施

施工期间利用原放空洞过流控制库区水位，施工期最高库水位控制在390.00m，大坝上游坝坡六棱块最低施工水位为391.00m，高于最高控制水位线，施工作业面不涉水。同时，沿施工作业面下游、最高库水位控制线以上约0.5m处，采用沙袋建设高度不低于0.5m 的围堰，拦蓄作业面的水土；同时，在沙袋内侧，设置集水池，安装抽水泵，及时将事故水抽排出大坝外。施工时，水泵均设置于大坝外侧或围堰外侧，避免水泵漏油等环境风险对水质的影响。

（4）供水保障

为便于施工，需要将水位降低到施工平面以上，但项目施工期仍需要对巴州区城镇进行水源供水，施工时不能影响水源水质，并保障水量。考虑供水、施工部位最低高程等因素，化成水库施工水位控制在390.00m，低于施工平面。 本工程施工区域位于饮用水取水口下游约2350m处，距离较远，施工基本不会对饮用水取水口水质造成影响。

根据本工程设计文件，施工期间城镇供水采用水泵抽水至西干渠，日供水量不小于2.5万m3/d；根据《巴中市生态环境质量报告书（2016-2020年）》，化成水库现实际饮用水取水量约1.5万m3/d；因此，施工期间的饮用水供水量能够满足巴州区城镇用水需求。

根据施工组织计划，项目施工营地布设在大坝外侧（水源保护区外下游），施工废水处理后回用，施工生活污水排入化粪池处理后排入市政污水管网，不排入水库中；大坝内侧施工作业面位于降低后的水面以上，施工不涉水；同时采用设置临时围堰和沉淀池的方式，拦截施工作业面风险事故下可能产生的废水，并将沉淀池内的废水回用，防止其进入库区水环境。放水减库容采用放水洞放水的方式排出深层水，保留上层水。取水口距离施工区域较远，施工基本不会对取水口水质造成影响；同时，水位降低到施工设计水位时，需要对取水口水质进行监测，确保其满足《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)中生活饮用水水质相关标准要求。

（5）饮用水水源保护

本项目施工作业区共4个，分别位于大坝下方、右溢洪道右侧、智能化大楼附近、大坝巡护道路旁，施工作业区均在化成水库饮用水水源保护区二级保护区范围外；施工生产生活区位于左右溢洪道之间，在化成水库饮用水水源保护区二级保护区范围外；临时堆土场位于大坝下游，产生的径流不会进入水库，临时堆土周边均码放编织土袋进行拦挡，表面进行遮盖，可有效减少堆存过程中的水土流失。弃土场位于大坝下游，群英路南侧，远离水库的区域，不在化成水库饮用水水源保护区范围内，产生的径流不会进入水库。

项目施工期产生的施工废水经沉淀处理后回用，不外排；沉淀池布设在大坝下方施工作业区内，在化成水库饮用水水源保护区二级保护区范围外。机械和车辆冲洗废水经隔油沉淀处理后回用，不外排；隔油沉淀池布设在溢洪道下游的施工生产生活区内，在化成水库饮用水水源保护区二级保护区范围外。生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。项目产生的废水均妥善处置，废水处理设施尽量远离水库，废水不会进入水库内。

- 工程完工后

水库加固完工后，水库库容不减少，不改变水库调蓄方式，对水库库容等基本无负面影响；同时，加固后减少渗漏，有利于库容的维持和水库安全运行，有利于饮用水水源水量的保障。完工后，采用先清理作业面、后拆除风险防范围堰的方式，确保施工产生的环境风险不影响水库。由于施工作业面主要位于水体下游，蓄水时应采用边蓄边排的方式，使部分第一时间接触作业面的水体排放至水库外。初次蓄水时，由于同时需要检测施工质量，采用边蓄边排的方式，避免产生回流和漩涡，影响库心水质。蓄水完成后，经过水质分析检测符合饮用水水源标准后，才能将取水设施恢复到水库加固前的位置。

综上所述，本项目水库除险加固工程施工期间，不会对饮用水水源造成明显不利的影响。

#### 营运期对保护区的影响分析

本项目为化成水库除险加固工程，工程完工后，不会改变水库原有功能；水库库容不变，仍能满足现巴州区城镇供水需求；水库运行模式与工程建设前一致，水库集水区不会因为本项目建设产生不利于环境的影响；本项目实施后，能够有效的消除水库现有安全隐患，保障水库蓄水和供水安全，对饮用水水源取水产生了一定的正效益。

### 保护措施

1、施工期水源保障措施

为便于化成水库除险加固工程施工，水库水位预计将下降至390.00m。化成水库为巴州区城镇供水站的水源，为保证水库在整治过程中正常提供水源，施工期间采用拟设置船式临时取水工程，采用泵将水抽至西干渠。

水位下降后，剩余库容约1916万m3，按照现在544.3万m3/a、约1.5万m3/d的供水情况，可满足连续1277日的供水需求；本工程施工时间为13个月，约390日，剩余库容完全能够满足施工期间的供水需求；同时，化成水库集水范围未受影响，正常情况下每年来水量约5553万m3，来水量远大于供水量。本工程施工区域位于饮用水取水口下游约2350m处，距离较远，施工基本不会对饮用水取水口水质造成影响。

采用浮船取水时，采取的主要水质保障措施有：

①降低水库水位时，尽量排出水库深层水，并在排水时控制流速，防止底泥搅动，减少底泥对水质的影响；

②取水时，以取表层水为主，该水体属于放水前库尾水，放水时自然流动补充深层水放出后的空间。

③水位降低到预定水位时，必须对取水点处水质进行采样分析，采样时采用表层、中层、深层分别采样、逐层分析的方式，在分析结果表明取水层水质达到饮用水水源标准时，才能进行取水。

2、施工期作业面不涉水措施

施工开始前，将水库水位缓慢下降至390.00m，以不引起水库水体产生紊流、不产生淤泥搅动为控制要求。通过放空洞对水库水进行逐层放水，通过释放深层水、中层水、表层水的顺序，使得水库残留水体以原水库的表层水为主。

各施工作业面位置均高于391.00m，而水位低于390.00m，从而保证各施工作业面均不涉水。

3、施工期不污染水源地措施

（1）建设挡水设施

在各作业面下游侧，均设置挡水沙袋等措施，拦截可能产生的泄漏等风险物质。充分利用水库底部透水性弱的黏质淤泥，在施工区形成不透水层，减少施工水污染物的下渗；必要时，在地面铺设不透水工布，防止水环境风险。

（2）减少施工车辆进入保护区

非必要情况下，严禁施工车辆进入水源保护区。所有车辆每次进入水源保护区前，对车体进行冲洗；重点对燃料和润滑油的泄漏情况进行全面检查，必须对泄漏、粘附在车体的含油物质清理干净后方可进入保护区。

降水时严禁车辆进入水源保护区，防止雨水淋溶车辆携带的物质。

合理安排作业工序，减少车辆在保护区内的停留和等待时间。

（3）保证原辅材料的环保性

对所有原辅材料的浸出毒性进行分析，确保材料的安全性。

原辅材料若涉及液态防腐，如防锈剂等，以及可溶性物质，必须清理干净后方能运输进入保护区。

（3）产污工序不进入库区措施

根据施工组织计划，项目施工营地、堆料场、施工工厂等临时施工场地均不设置饮用水源保护区范围内，污废水产生在坝外处理回用或收集至沉淀池处理，不会排入水库中，不影响水库水质。

原辅材料的切割、打磨等工序，在保护区外进行；对必须在现场进行的工序，采取维护等措施，及时将产生的碎屑、粉尘等物质收集清运至保护区外。

项目不设置油库，施工需要的柴油和汽油，在化成镇加油站购买，随用随买，进一步降低水质污染风险。

（4）风险应急措施

为防止西干渠、左右干渠、放空底洞进口机电及金属设备安装施工时可能出现的油污逸漏问题，需在施工现场配备必要的环境等闲应急材料，如吸油材料、围油栏等。

加强施工过程中的专项巡护工作，并配备具有一定专业知识的人员，负责风险事故处理并备有必要的应急处理设施。制定严格的环境风险应急预案，建设单位安排专人负责，保证工程建设过程中各项环保措施的落实，防止对饮用水源造成污染和影响，并设置紧急联络电话一览表，注明相应建设单位、施工单位、环保部门的电话号码，一旦发生可能影响水源的事故，现场施工人员等可及时汇报相关部门。

4、施工结束后水源地清洁措施

施工结束后，对保护区进行一次全面清理，将施工产生的废弃物、剩余物资全部清理干净。将受车辆等影响的库区表层土，清运至水库外弃土场堆放；清运时按照由远及近的方式，分段清理。

施工结束后，水库蓄水采取边蓄边排的方式，使得初期接触施工面的水体及时排出水库，利用初期蓄水对水源地进行一次清洁。

5、水源安全性管理措施

施工结束水源重新取水前，需要对水库水质进行全要素检测，符合饮用水水源水质要求后，方可正式取水。竣工环保验收前，不得正式取水。

# 环境风险评价

## 风险评价目的

环境风险评价的目的是分析和预测项目存在的潜在危险，有害因素，项目建设和运营期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏、爆炸和火灾等突发性事故伴生/次生的污染物释放，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率达到可接受水平，将风险可能性、危害程度和环境影响降至最低。

环境风险是指在自然环境中产生的或者通过自然环境传递的，对人类健康和幸福产生不利影响同时又具有某些不确定性的危害事件，而环境风险评价就是评估事件发生概率以及在不同概率事件后果的严重性，并决定采取适宜的对策。环境风险评价的主要特点是评价环境中的不确定性和突发性的风险问题，关心的风险事故发生的可能性及其产生的环境后果。

## 评价依据

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中4.4规定：环境风险评价基本内容包括风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理等。

### 风险调查

本项目为水库除险加固项目，属于非污染类项目。本项目施工期环境风险主要施工机械油品泄漏对水库造成污染；施工期围堰破裂导致施工废水进入水库造成水质污染等。营运期环境风险主要为水库溃坝风险。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1，本项目涉及的风险物质主要为运输车辆和施工机械中的柴油和汽油，其储存量很小，约为0.2t。本项目涉及的危险物质为柴油和汽油，其安全技术说明书如下。

表7.2-1   柴油安全技术说明书

| 标识 | 中文名称：柴油； 英文名称：Diesel oil；Diesel fuel； CAS NO：68334-30-5； 相对分子质量：224 |
| --- | --- |
| 理化性质 | 外观与性状：稍有粘性的棕色液体。 主要用途： 用作柴油机的燃料。 熔点（℃）：-18；相对密度（水=1）：0.87-0.9；沸点（℃）：282-338； 溶解性：不溶于水，能与多种有机溶剂相混溶。 |
| 燃烧爆炸危险性 | 闪点（℃）：55；爆炸极限（v%）：0.7~5； 燃爆危险：本品易燃，具刺激性。 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳。 禁配物：强氧化剂、卤素。 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |
| 操作与储存 | 操作注意事项：密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。充装要控制流速，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 运输信息 | 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与 氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远 离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。 |
| 毒性、健康及环境危害性 | 接触限值：中国 MAC(mg/m3)：未制定标准；TLVTN：未制订标准；TLVWN：未制订标准。 急性毒性：LD50：大鼠经口7500mg/kg，兔经皮LD:＞5ml/kg。具有刺激作用。 侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收。 健康危害：皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 环境危害：对环境有危害，对水体和大气可造成污染。 |
| 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：尽快彻底洗胃，就医。 |
| 防护 措施 | 工程控制：密闭操作，注意通风。 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿一般作业防护服。 手防护：戴橡胶耐油手套。 其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |
| 泄露应急处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人 员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等 限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |

表7.2-2   汽油安全技术说明书

| 标识 | 中文名称：汽油； 英文名称：Gasoline；Petrol； CAS NO：86290-81-5； 分子式：C4−C12(脂肪烃和环烃) |
| --- | --- |
| 理化性质 | 外观与性状：无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。 主要用途： 用作燃料。 相对密度（水=1）：0.79；蒸气压：60～80kPa; 溶解性：不溶于水，能与多种有机溶剂相混溶。 |
| 燃烧爆炸危险性 | 闪点（℃）：-50；爆炸极限（v%）：1.3-7.1； 危险特性：其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸；与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳。 禁配物：强氧化剂。 灭火剂：二氧化碳、干粉、水成膜泡沫。（禁用灭火剂：水） |
| 操作与储存 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过 30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 |
| 运输信息 | 装时应注意流速(不超过3m/s)，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |
| 毒性、健康及环境危害性 | 职业性接触毒物危害程度分级：Ⅳ级（轻度危害）。 职业接触限值：PC-TWA：300mg/m3；PC-STEL：450mg/m3； 毒性资料：LD50：67000mg/kg(小鼠经口)(120号溶剂汽油)； LC50：103000mg/m3(小鼠吸入)，2小时(120溶剂汽油)；该物质对水生生物是有害的。 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。吸入：意识模糊，咳嗽，头晕，倦睡，迟钝，头痛。食入：恶心，呕吐。经皮吸收：皮肤干燥，发红。 健康危害：主要作用于中枢神经系统。急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止及化学性肺炎。可伴有中毒性周围神经病。液体吸入呼吸道致吸入性肺炎。溅入眼内，可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。 环境危害：对环境有危害，对水体和大气可造成污染。 |
| 急救措施 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗。 眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少 15 分钟。就医。 吸入：立即将患者移至空气新鲜处,必要时进行人工呼吸。 食入：给牛奶、蛋清、植物油等口服，洗胃。 就医。 |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩带防毒面具。 眼睛防护：—般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：一般不需特殊防护，必要时戴防护手套。 |
| 泄露应急处置 | 切断火源。在确保安全情况下堵漏。禁止泄漏物进入受限制的空间(如下水道等)，以避免发生爆炸。喷水雾可减少蒸发。用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收，然后收集运至废物处理场所。或在保证安全情况下，就地焚烧。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |

本项目为水库除险加固项目，主要危险物质危险特性见表7.2-3。

表7.2-3    主要危险物质危险特性表

| 序号 | 物料名称 | 主要成分 | 状态 | 储存方式 | 最大储存量 | CAS号 | 特性/危险性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油 | 烃类混合物 | 液态 | 油箱 | 0.1t | / | 易燃 |
| 2 | 汽油 | 烃类混合物 | 液态 | 油箱 | 0.1t | / | 易燃 |

### 风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中危险物质数量与临界量比值（Q）的定义，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

1）当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

2）当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：

（C.1）

式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t；

当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100；

根据工程分析，本项目施工期间柴油的最大储量为0.1t，其临界量为2500t；汽油最大储存量为0.1t，其临界量为2500t。按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B临界量进行判别，结果见表7.2-4。

表7.2-4     危险物质数量与临界量比值判别表

| 序号 | 物料名称 | CAS号 | 最大储存量(吨) | 临界量(吨) | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油 | 68334-30-5 | 0.1 | 2500 | 0.00004 |
| 2 | 汽油 | 86290-81-5 | 0.1 | 2500 | 0.00004 |

经计算，本项目危险物质数量与临界量比值Q=q1/Q1+q2/Q2=0.00008<1，根据HJ169-2018附录C.1.1当Q<1时，项目环境风险潜势为Ⅰ。根据本评价2.6.5章节分析，本项目环境风险潜势为Ⅰ，本次评价仅针对环境风险进行简单分析。

## 环境敏感目标概况

本项目位于巴中市巴州区化成镇，项目为化成水库除险加固项目；项目涉及巴中市化成水库集中式饮用水水源保护区。本项目环境敏感目标具体见2.10.2环境保护目标。

## 环境风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中有危险物质的判定，本项目施工过程中涉及的主要风险物质包括：柴油和汽油，其理化性质及毒理性质见表7.2-1和7.2-2。

工程建设对环境的影响主要为非污染生态影响，其运行期基本无“三废”排放，相应环境风险主要为外源风险，本工程的施工与运行主要是增加风险发生概率或加剧风险危害。根据本工程施工及运行特点、周围环境特点以及工程与周围环境之间的关系，工程的建设、运行和管理中具有潜在风险的类型主要为：工程施工对化成水库水质的影响和工程营运期水库溃坝风险等。本项目的风险危害见下表。

表7.4-1    项目环境风险危害特性分析表

| 风险类型 | 子项 | 产生方式和危害途径 | 后果与严重性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水环境风险 | 水质恶化 | 施工废水以及建筑垃圾等排入河道、施工机械故障漏油、地表径流等污染水质 | 水质恶化、影响饮用水安全 |
| 生态风险 | 物种减少 | 施工占地、水质恶化对陆生动植物、水生生物造成影响 | 物种减少 |
| 溃坝风险 | 水库溃坝 | 营运期因洪水、地震等造成水库溃坝 | 生命财产损失 |

## 环境风险分析

本项目不涉及重大危险源，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价等级为简单分析，本次评价针对项目可能存在的环境风险事故影响进行简要分析。

### 施工期环境风险分析

1、施工期水质恶化对水生生物影响

施工期若不注意严格采取水环境保护措施，冲洗废水、含油废水以及建筑垃圾等随意排入化成水库内会污染水环境，会造成化成水库水质的恶化，从而对化成水库中水生生物产生影响。

2、施工期废水排放对饮用水取水安全的影响

施工期若不注意严格采取水环境保护措施，冲洗废水、含油废水以及建筑垃圾等随意排入化成水库内会污染水环境，会造成化成水库水质的恶化，化成水库为集中式饮用水水源地，若水质发生恶化，将严重影响巴州区居民的饮用水安全。

3、工程占地对陆生动植物产生影响

本项目临时用地占地较小，且为水域及水利设施用地和少量草地及耕地，项目实施对陆生动植物影响较小。项目建成后，区域生态系统将很快得到恢复，对自然生态系统不会造成不可逆的破坏。鸟类、两栖类等陆生动物也会逐渐扩散过来，通过繁殖，在较短的时间内恢复到建设前的水平。

4、施工机械故障漏油对水生生态的影响

本项目主要在化成水库坝址处及坝下施工，施工期为枯水期，施工机械严禁下水施工。但施工机械如果出现故障，发生油品泄漏事故，油品可能会进入化成水库，会对化成水库水生生态环境造成严重影响。

（1）对鱼类的影响

①对鱼类的急性毒性测试

根据近年来对几种不同的鱼类仔鱼的毒性试验结果表明，石油类对鲤鱼仔鱼96h 的LC50值为0.5～3.0mg/L，因此污染带瞬时高浓度排放（即事故性排放）可导致急性中毒死鱼事故。

②对鱼卵、仔稚鱼的影响

经济鱼类的浮性卵、仔鱼极易遭受浮在水面油膜的危害，油膜对卵子的粘着、渗透等直接影响鱼卵的孵化率及孵化量，而仔稚鱼对油污染反应极敏感。较低的石油类浓度即能引起仔稚鱼的死亡和畸变，抑制鱼卵孵化、滞缓发育、生理功能低落，以及导致畸形和死亡等。施工机械油品泄漏事故中沉降的油块也能对一些沉性卵产生影响。此外，由于卵子一般为附着性卵，随水流漂移，而仔稚鱼游泳能力较差，因而一旦发生油品泄漏事故，将对卵子和仔稚鱼产生毁灭性的破坏。

③石油类在鱼体内的蓄积残留分析

污染因子石油类在鱼体中的积累和残留可引起鱼类慢性中毒而带来长效应的污染影响，这种影响不仅可引起鱼类资源的变动，甚至会引起鱼类种质的变异。鱼类一旦与油分子接触就会在短时间内发生油臭，从而影响其食用价值。以20号燃料油为例，当石油类浓度为0.01mg/L 时，7天之内就能对大部分的鱼、虾产生油味，30 天内会使绝大多数鱼类产生异味。

④石油类对鱼的致突变性分析

微核的产生是在诱变物作用之下造成染色体损伤而发生变异的一种形式，根据近年来对几种定居性的鱼类仔鱼鱼类外周血微核试验表明，鱼类（主要是定居性鱼类）微核的高检出率是由于江河段水环境污染物的高浓度诱变物的诱发作用而引起，而石油类污染物可能是其主要的诱变源。

（2）对浮游植物的影响

浮游植物是水体中有机质的主要生产者，它是浮游动物的基础饵料，也是河流食物网结构的基础环节，在水生生态生态系统的物质循环与能量转换过程中起着重要的作用。漏油发生时，部分可能会进入水体，浮于水面并扩散成油膜，油膜在水面面的停留将影响水体与大气之间的物质交流和热交换，使水体中的含氧量、温度等因素发生较大的变化，使浮游植物窒息死亡，并会破坏浮游植物细胞，损坏叶绿素，降低透光率，影响浮游植物的光合作用。根据国内外许多毒性实验结果表明，作为鱼、虾类饵料基础的浮游植物，对各类油类的耐受能力都很低。一般浮游植物石油急性中毒致死浓度为 0.1～10.0mg/L，一般为 1.0～3.6mg/L，对于更敏感的种类，油浓度低于 0.1mg/L 时，也会妨碍细胞的分裂和生长的速率。

因此若发生漏油时，若油品进入了水体，油膜所经过的河流水面，水中的浮游植物受污染影响较大。

（3）对浮游动物的影响

浮游动物对石油类的敏感性较高，一旦发生漏油且油品进入了水体，将对浮游动物产生较大的毒害效应。许多实验结果表明，油类浓度超过50mg/L 时，对桡足类动物在 24h 内将发生有害影响，并且幼体的敏感性高于成体。此外若漏油发生时，油品进入了水体，会浮于水面并扩散成油膜，油膜在水面的停留将影响水与大气之间的物质交流和热交换，使水体的含氧量、温度等因素发生较大的变化，使其窒息死亡。

（4）对底栖生物的影响

漏油事故发生后，油品若进行水体，大部分油品漂浮在水中，但有少量重组分下沉到河底，可能会导致水环境中和底质石油烃含量的增加，从而对底栖生物造成一定的影响。不同季节下的泄漏油品对底栖生物的危害是不同的，在不同风向下，其影响也不同。

（5）对渔业资源的影响

漏油事故可以从多方面对渔业资源产生影响，例如它可以改变鱼类的摄食、洄游和种群繁殖，亦可使其个体失去平衡从而导致资源量的变动。漏油事故对鱼类最明显的影响是急性致死效应，但这种致死效应通常发生在漏油点附近的有限范围和漏油事故发生后的有限时间内。尽管有些成体鱼类可产生回避反应，但一部分仍会产生中毒效应甚至死亡，特别是对幼体生物，浮游生物、浮游植物等无法逃脱死亡的命运，进而造成对渔业生态结构的严重破坏。另外，发生漏油事故将会造成水域中的经济种类品质发生变化，因为鱼类、贝类等在油污环境中有积累石油烃的能力，使得生活在水域的生物致油臭而降低产品质量。

### 营运期环境风险分析

化成水库运行期环境风险主要为水库溃坝风险。运行过程中，化成水库如果发生溃坝，下游分布较多居民点，对于下游将带来较大的环境问题。

根据国内和国际上对大坝安全的研究成果，引起大坝坡坏和溃决的原因很多，也很复杂：

（1）漫顶洪水

大坝是水电站最主要的水工建筑物。它的安全与否不但直接影响水电站发挥经济效益，而且还关系到下游人民的生命财产安全。大坝一旦失事，将产生无法弥补的生命、财产损失。导致洪水漫坝的主要因素，概括起来有两类：

①自然因素

自然因素指大坝受到各种不可预见的自然力量的破坏作用，如遭遇非常洪水、特大暴雨、滑坡等不可预见的风险引起的漫坝。

本工程区内未发现有大范围的崩塌、滑坡等地质现象，并对可能产生的塌滑边坡采取了可靠的防护措施。

②运行因素

运行管理因素是指对大坝工作状态缺乏准确及时的监测、检查、鉴定；对大坝的实际工况和可能存在的危害因素不了解或缺乏认识；对大坝可能存在的危险点没有进行及时的维护和检修，使得小缺陷发展扩大；以及管理人员的误操作或维护检修措施不当，采用不适当的运行方式等对大坝的影响。

考虑下水库大坝下游附近分布有人口密集的村镇居民，本工程防洪标准按采用100年一遇洪水设计，2000年一遇洪水校核。结合本水库的特点，考虑到溢洪道具有足够的泄流能力，在正常及发生洪水情况下，水库不会发生漫坝的可能。

（2）地震

工程区处于米仓山东西向构造带南端，构造简单，形态单一，构造类型为宽缓褶皱。构造形迹为巴中向斜，化成水库位于巴中向斜核部，轴部平缓，岩层倾角2~5°，两翼岩层倾角5~10°，构造线走向近东西向，组成地层均为白垩系下统。区内岩层受构造作用力微弱，褶皱稀疏，岩层近水平产状；区内无断裂，地震活动微弱，历史上无5级以上的地震记载。区内无断裂，地震活动微弱，历史上无5级以上的地震记载。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），工程区基本地震动峰值加速度为0.05g，相应地震烈度为Ⅵ度，区域构造稳定性好。

因此，水库区无产生构造破裂型水库地震的条件。

（3）坝基破坏

坝基的变形性、渗透性、稳定性与大坝的安全有很大的关系。良好的坝基应具有足够的抗变形和承载能力，透水性小和岩体完整稳定，以免变形过大引起地基破坏，渗透水压过大导致扬压力超限和坝体或坝座岩体滑动失稳。

工程水库坝基处地质整体性较好，未见软弱岩(夹)层及泥化带等软弱缓倾结构面，断层等大的结构面亦不发育，坝基稳定性好。

（4）施工不当

施工工艺不规范，施工质量检查检验较松，施工用材不当都可能引起大坝局部破坏，威胁大坝安全。但这些人为因素，只要严格按照规范进行施工作业是可以避免的。

## 环境风险防范措施

### 施工期环境风险防范措施

1、政府有关部门及工程管理机构应加强对工程区的执法力度，加强监督管理。

2、建设单位和施工单位要严格采取相关的水环境保护措施，不将施工废水、施工人员生活污水以及建筑垃圾等随意乱排，对临时堆土场要进行围挡覆盖，及时清理，尽量降低施工期间对化成水库水质产生的影响，确保施工期间居民的饮用水安全。

3、加强工程建设期生态保护措施，工程施工设计中应尽量减少影响面积，把破坏程度降至最低。同时在施工完成后，利用本地物种，对施工区的植被进行恢复。另外，加强对施工人员的环境保护和动物保护意识的宣传教育等。

4、由于化成水库为集中式饮用水水源保护区，从水环境保护的角度出发，必须高度重视风险防护和采取相应的减缓措施。在施工中应严格按设计和水土保持要求，严禁将施工土石渣、垃圾倒入化成水库内；同时应加强施工管理，对施工废水处理设备使用过程中要加强巡查，防止池体渗漏。做好施工废水循环回用工作，派专人监控回用过程，以有效控制施工废水事故排放造成水质污染影响问题。在施工中应严格按设计方案要求进行施工，严禁施工废水、施工固废入河。做好施工机械的维护和管理，杜绝油品泄漏事故发生。

5、施工期降低水库水位时，尽量排出水库深层水，并在排水时控制流速，防止底泥搅动，减少底泥对水质的影响；取水时，以取表层水为主，该水体主要为放水前库尾水，放水时自然流动补充深层水放出后的空间；水位降低到预定水位时，必须对临时取水点处水质进行采样分析，采样时采用表层、中层、深层分别采样、逐层分析的方式，在分析结果表明取水层水质达到饮用水水源标准时，才能设置取水口。保障饮用水取水不受影响。

6、项目区水土流失防治按照“三同时”制度进行。水土保持措施布设应以全面的观点来进行，做到先全局，后局部，先重点，后一般，不重不漏，轻重缓急，区别对待，其总的指导思想为：工程措施和植物措施有机结合，点、线、面上水土流失防治相辅，充分发挥工程措施控制性和时效性，保证在短时期内遏制或减少水土流失，再利用土地整治和林草措施涵水保土，实现水土流失彻底防治。

### 营运期环境风险防范措施

水库大坝、溢洪道、放空底洞主要建筑物在设计中已考虑了抗震、防洪等方面因素，洪水、地震等引起溃坝的可能性甚微，仅在战争等极端情况下可能引起溃坝。坝址下游地势平坦，人口稠密，水库一旦溃坝，人民群众生命和财产损失 无以计数，是设计所不容许的。虽然化成水库大坝发生溃坝的可能性极小，但仍需积极采取防范措施，确保大坝和人民生命、财产的安全，防范于未然。具体对策措施如下：

1、优化设计和保证施工质量

严格按照设计规范，优化大坝设计和施工方案。加强施工监理，确保施工质量，杜绝豆腐渣工程。

2、制定详细的大坝安全管理制度

严格按照《水库大坝安全管理条例》，制定详细的安全管理制度，如禁止在大坝管理和保护范围内进行爆破、打井、采石、采矿、挖沙、取土、修坟等危害大坝安全的活动，非大坝管理人员不得操作大坝的泄洪闸门、输水闸门以及其他设施，大坝管理人员操作时应当遵守有关的规章制度。禁止任何单位和个人干扰大坝的正常管理工作等。

3、制定大坝安全监测和预警系统

建立完善的大坝安全监测系统和报警系统，其中监测系统中包括：水文站、气象站、坝址水位记录站、大坝变位监测站、坝址地震监测站、大坝坝基扬压力监测站及坝基渗流量监测站等。警报系统则要做到一旦出现大坝失事征兆，迅速通知坝址及下游影响范围内的居民和其它机构，需要有完善的通讯、联络、警报设施及责任人员配备。

4、制定完善的应急计划

应分内部和外部分别制定应急计划，内部应急计划侧重于大坝本身安全的措施和手段，外部应急计划侧重于大坝下游安全的保护设施和救治手段。

## 应急措施及应急预案

### 应急措施

1、施工应急设备配备

由于本项目存在施工机械故障漏油的风险，可能进入化成水库内，污染水体。虽然项目使用的施工机械内油品储量很少，但是由于项目涉及集中式饮用水源保护区，因此建议配备油品清除设施。常规的吸附材料为吸油毡，也是目前处理油品污染事故的主要材料之一，它主要将水面油品直接渗透到材料内部或吸附于表面，以便于回收油品，通常有聚氨酯、聚乙烯、聚丙烯、尼龙纤维和尿素甲醛泡沫等材料。我国行业标准规定，其吸油性应达到本身重量10倍以上，吸水性为本身重量 10%以下，持油性保持率 80%以上。

2、后勤保障设备

后勤保障设备主要包括应急通信设备、安全防护用品、交通工具、应急设备装运设备， 以及应急人员食宿、医疗救护等。

（1）应急通信设备

在工程施工过程中，建立各施工区、生活区、办公区、社会各救援机构和地方政府之间的通讯网络，保证信息畅通，以提高事故发生时的快速反应能力

（2）应急人员防护设备

为了保障应急人员安全，保证应急行动的顺利开展，必须配备应急人员个体防护装备，如防护衣、护目罩、耐酸碱手套、安全鞋等。

### 应急预案

根据《中华人民共和国环境保护法》第三十一条规定，因发生事故或者其它突然性事件，造成或者可能造成污染事故的单位，必须立即采取措施处理，及时通报可能受到污染危害的单位和居民，并向当地环境保护行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理。可能发生重大污染事故的企业事业单位，应当采取措施，加强防范。第三十二条规定，县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门，在环境受到严重污染，威胁居民生命财产安全时，必须立即向当地人民政府报告，由人民政府采取有效措施，解除或者减轻危害。

针对化成水库除险加固工程可能出现的环境风险，有针对性地制定环境风险事故应急预案。本工程环境风险管理程序流程见图7.7-1，环境风险应急预案计划如下：

图7.7-1 环境风险管理程序流程图

1、应急计划区

针对本工程可能出现的各类环境风险的特点，以及周边环境条件，其应急计划区主要包括施工区及水库库区。

2、应急组织机构

本工程影响范围主要涉及巴州区，巴州区应成立独立的环境风险应急组织机构，其领导机构为巴州区政府办公室，相关的协调机构主要包括水利局、环保局、卫生局等，巴州区水利局为两地环境风险应急体系的责任单位，环境风险应急机构的办公室设在南溪区水利局。环境风险应急系统的相关部门和单位，需在应急预案计划中明确具体的协调领导责任人、响应应急预案的责任人等。

3、应急预案响应条件

在应急预案计划中，由巴州区政府办公室，按照城市正常运行风险分级的要求，明确化成水库除险加固工程环境风险应急预案的响应条件。

4、应急救援保障措施

（1）当施工期发生油品泄漏突发事故，应及时组织消防部门和卫生部门对事故现场进行救援，对受伤人员进行救护。

（2）报警、通讯联络方式：采用城市应急状态下的报警通讯方式。

（3）应急环境监测、救援及控制措施

应急环境监测由巴州区环境监测站负责，且依据环境风险事故可能影响的范围，请求应急组织领导机构协调相关的监测机构，开展相应的环境监测，以便对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据，以便及时采取救援、控制措施。

（4）事故应急救援关闭程序与恢复措施

事故应急救援关闭程序由当地政府办公室依据城市应急体系的启动程序，在应急预案计划中明确具体的事故应急救援关闭程序。同时，根据事故可能造成的影响和特点，启动事故影响的恢复措施。

（5）应急培训计划

主要包括应急预案相关责任部门和单位的领导及相关责任人。应急培训可采取集中培训、应急演练等多途径的方式。

## 环境风险评价结论

项目本身不产生污染物，风险主要发生在施工期，主要风险物质为柴油和汽油，不构成重大危险源，项目环境风险事故的发生概率极小。建设单位和施工单位通过采取上述有针对性的风险防范及应急措施后，可有效地防止环境风险事故的发生；一旦发生事故，依靠安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故的蔓延。减少事故带来的人员伤亡、财产损失和环境影响，项目的环境风险水平是可以接受的。综合分析，从环境风险角度分析本项目建设可行。

表7.8-1   建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 巴中市化成水库除险加固工程 |
| --- | --- |
| 建设地点 | （四川）省 | （巴中）市 | （巴州）区 | （/）县 | 化成镇化成水库 |
| 地理坐标 | 经度 | 106°54′22.511″ | 纬度 | 31°54′22.711″ |
| 主要危险物质及分布 | 柴油和汽油（施工机械及运输车辆油箱） |
| 环境影响途经及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 地表水：油品泄漏后可能进入化成水库水体内； 地下水：油品泄漏可能污染区域地下水。 生态：油品泄漏可能污水化成水库水体，从而影响水生生态环境。 |
| 风险防范措施要求 | 施工期加强管理，严禁施工废水、固废，施工机械入河；加强施工机械的维护保养，杜绝泄漏事故发生；项目不储存油品，随买随用；制定应急预案，组建专业的应急队伍，配备应急物资，开展应急演练等。 |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 项目名称：巴中市化成水库除险加固工程 建设性质：改建 建设单位：巴中市化成水库运行保护中心 建设地点：四川省巴中市巴州区化成镇化成水库 建设规模：本项目为化成水库除险加固项目，水库除险加固后原有功能不变，主要建设内容为：（1）大坝整治；（2）溢洪道整治；（3）放空底洞整治；（4）左、右、西干渠取水口整治；（5）交通工程；（6）房屋建筑工程；（7）白蚁检测；（8）其他设施。 评价说明：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）进行分析，项目Q值<1，风险潜势为I，评价等级为简单分析。在落实了环评提出的风险防范措施后，项目环境风险处于可接受水平。 |

综上所述，项目施工期间发生环境风险事故的概率极小，在严格落实环境风险防范措施、应急预案等提出的相关要求后可以将风险降到最低限度，项目的环境风险水平是可以接受的。

# 环境保护措施及其可行性论证

## 生态环境保护措施

### 陆生生态恢复措施

工程施工结束后在施工临时占地区、弃渣场地及公路两侧，除为了防止水土流失而采取水土保持措施外，还应从恢复和提高其生态、景观功能的角度出发，实施生态恢复措施。

1、植物种类的选择和配置

（1）乔木层植物配置方案

1）青冈+石栎/木荷群落

该群落是中亚热带常绿阔叶林的北部地带可见的典型常绿阔叶植物组成的群落类型之一，模式适合种植于坡度较缓、土壤和水热条件较好的施工生活及办公区、临时施工道路以及中转料场。群落优势种配比为：青冈 50%，石栎/木荷30%。

2）香樟+构树群落

该常绿与落叶大乔木组成优势种的群落适合种植于弃渣场等地。群落优势种的配比大体为：香樟 50%，构树 30%。

3）豹皮樟/构树+檫木群落

该群落模式所组成植物树皮及叶形变化丰富，树木冠形优美，适合种植于地势较为平坦的水库公路两侧。群落优势种的配比大体为：豹皮樟/构树 50%，檫木 30%。

4）枫香+意杨+黄檀群落

该群落优势种全部由落叶植物组成，适合种植于办公及生活区，秋冬季植物叶片脱落后，可增加树冠下层阳光通透性。另外意杨生长迅速，可在短时间内即可形成较好绿化景观效果。群落优势种的配比大体为：枫香 40%、意杨 30%、黄檀 20%。

5）香樟+冬青+枫香群落

该群落模式适合种植于施工工厂及生活及办公区、砂石料系统、混凝土系统、砂石骨料成品料堆放场、弃渣场。群落优势种的配比大体为：香樟占 30%，冬青20%，枫香 50%。

6）水杉+苦楝+枫杨群落

该群落模式优势种由喜湿的乡土植物组成，在种植地点选择和方式条件下，植物成活率很高且不易发生病虫害，人工管理方便。适合种植于水库临近河边、池塘等水体的场地周边。群落优势种的配比大体为：枫杨占 40%，水杉 30%， 苦楝 30%。

7）麻栎/白栎+檵木/胡枝子群落

该群落模式主要由耐贫瘠的地带性落叶植物组成，适合种植于水库临时施工道路、弃渣场周边、临时施工道路两侧以及库周区域。群落优势种的配比大体为：

①麻栎/白栎占 70%，檵木/胡枝子 30%。

②灌木层还可以配置的其它植物有：连蕊茶、马银花、山胡椒、柃木、鹿角杜鹃、油茶、蜡莲绣球、云锦杜鹃等。

③草本层配置植物有：淡竹叶、苔草、鳞毛蕨、芒萁、楼梯草等。

2、幼苗栽种

在施工场地结束施工后进行场地平整，幼苗移栽应选择在水库蓄水前进行，可利用库区内的部分现有植物进行栽种和移植。幼苗移栽前，为了避免种植地点的土壤过于贫瘠，应在建设地点覆盖 20～30cm 的优良土，或翻松表土并加入适量的腐殖质，以改良土壤性状，栽植时按照上述的配置方案进行混合种植，苗木密度 3～4 株/m2，高密度的混合种植的方式可使幼苗的生长环境更加接近自然状况，同时也有利于环境对苗木的自然选择。

3、后期管理

种植后应立即在地表覆盖稻草或类似的东西，这样既可防止杂草生长，保持土壤湿润，同时稻草腐烂后还可增加土壤肥力，前 3 年要进行锄草和浇水管理，以后可让其自然生长，15～20 年后可形成自然的森林。

4、管理与实施要求

由建设单位负责施工结束后陆生生态恢复措施的实施，并接受环保部门的检查和验收。运行期进行陆生生态环境的调查和评估，对生态恢复的实施效果进行检验。

根据施工规划，工程各施工区的施工结束时间有所不同，临时占地区的生态恢复应当根据各工区的施工结束时间分批进行。

### 陆生动物保护措施

1、通过实地调查，工程所在区域内动物多数为哺乳类和鸟类等动物。施工期，各类动物随着工程的进度会自动迁移至周围适生环境，对各种动物的影响不大。对施工人员进行保护动物的教育，提高环保意识，杜绝施工期的捕杀行为，保证其顺利迁移。

2、施工人员和施工机械进场前，对工程占地区域界限用绳索拦护，并用醒目标志示意，严令禁止到非施工区域活动，非施工区严禁烟火、严禁施工人员非法猎捕野生动物。

3、施工误伤的野生动物，应及时上报当地林业主管部门。

### 水环境保护措施

#### 施工期水环境保护措施

施工期污水主要有施工废水、施工机械及车辆冲洗废水、施工人员生活污水。为减轻施工对水库影响，环评要求：

①在施工时对开挖和填筑的未采取防护措施的表土堆积地进行覆盖，主要堆存在临时堆土场内，对表土堆场进行苫盖，在表土堆积周围用编织袋拦挡，防止表土流失对地表水产生影响。

②本项目会产生弃土，堆放在弃土场内，弃土场周围设置有临时排水沟，设有1座临时沉砂池，周围设有编织土袋挡墙，表面采用密目网遮盖，防止表土流失对地表水产生影响。

③在施工营地入口设置洗车台，车辆进出场地进行清洗，洗车台下方设置沉淀池，车辆清洗废水经隔油沉淀后回用；临时施工场地设置沉淀池，施工废水经循环沉淀后回用；严禁在水库周围冲洗车辆、设备等。

④车辆清洗废水、灌浆废水、设备冲洗废水等经收集处理后回用，不外排，严禁将施工废水排入水库。

⑤建材、物料堆放应放置在临时施工场地，尽量远离水库并设棚盖，必要时设围栏，防止雨水冲刷进入水库。

⑥施工结束后对施工场地应及时进行清理，采取撒播草籽等措施进行迹地恢复。

⑦采取先进的施工工艺进行施工，施工在枯水期进行，尽量避开在洪汛期和鱼类等水生生物产卵期，尽量远离水库。

⑧施工人员生活污水依托化成水库周边现有卫生设施处理。

综上所述，本项目施工期生产废水产生量较小，且种类简单，易于处理。通过采取上述防治措施，施工期产生的废水均得到有效处置，不外排，对水库水质影响较小。

#### 营运期水环境保护措施

本项目为水库除险加固工程，为非生产型项目，项目运营期不会产生生产废水，项目实施后，水库不会新增管理人员，不会新增生活污水排放。水库现有管理人员产生的生活污水经化化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准后排入市政污水管网，然后化成镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级 B 标准后最终排入化成河。

本项目为水库除险加固工程，本项目实施后，可恢复化成水库运行水位，充分利用水库的调蓄能力保障巴州区城区供水安全，对水库库区及坝下游水体的稀释扩散能力、 水质均不会发生变化，具有有显著的经济效益和社会效益，工程建设对环境产生的有利影响为主。

### 环境空气保护措施

针对施工场地扬尘，本项目拟采取如下的控制措施：

1、施工方应做好扬尘防护工作，工地不准裸露野蛮施工，在风速大于3m/s 时应停止挖、填土方作业。

2、施工中在挖、装、卸、填、压等环节采用湿法作业，对邻近散居农户等环境敏感点处的施工场地进行围挡，以降低扬尘对周围居民影响。

3、禁止在大风天气情况下进行渣土堆放作业，临时堆土堆场及时清运，并对堆场用无纺布进行覆盖，裸露地面进行硬化和绿化；开挖出的土石方应加强围栏，表面用无纺布覆盖；

4、施工结束后，应尽早对临时占地范围内的裸露地面进行绿化、硬化工作，减少扬尘的产生量和预防水土流失。可选取栽种易存活、好管理的本地品种，尽可能增大场区内、外的绿化面积，做到草、灌、木相结合。

5、临时堆土场采用无纺布覆盖，其四周设临时排水沟。

通过采取以上措施，本项目施工期施工场地扬尘可达标排放，对周边环境及敏感点影响可降至最低。

针对汽车运输扬尘，本项目拟采取如下的控制措施：

1、施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面，必须定期对地面洒水，并对撒落在路面的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫。

2、施工场地对施工车辆必须实施限速行驶，同时在施工场地出口放置防尘垫，不准运渣车辆冒顶装载，自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载；必须设置冲洗设施（选取在远离河道的稳定区域内），进入已硬化路面的所有运输车辆必须清洗车体和轮胎，不准车辆带泥出门。

通过采取以上措施，本项目施工期汽车运输道路扬尘可达标排放，对周边环境及敏感点影响可降至最低。

### 声环境保护措施

1、施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机械和车辆，尽量采用低噪声的施工机械和工艺，振动较大的固定机械设备应加装减振机座，固定强噪声源应考虑加装隔音罩，同时应加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的运转，以便从根本上降低噪声源强。

2、噪声源强大的作业内容放在昼间（06:00～22:00）进行，或对各种施工机械操作时间作适当调整，为减少施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫等施工活动声源，要求施工单位通过文明施工、加强有效管理加以缓解。

3、施工噪声是短期行为，根据沿线敏感点分布情况，主要是夜间干扰施工沿线居民的休息。距离河道较近的散居农户等敏感点，强噪声的施工机械夜间（22:00～06:00）在这些路段应停止施工作业。必须连续施工的工点，施工单位应视具体情况向当地环保部门申领夜间施工证，同时发布公告最大限度地争取民众支持。

4、施工车辆在经过各敏感点路段时禁止鸣笛。在施工道路50m内有成片的居民区时，夜间禁止在该便道运输筑路材料。

5、对距离施工场地较近的敏感点处设置 2m 高围挡隔声，施工工区四周设置围挡隔声。

6、建设单位应要求施工单位在施工现场张贴公告或投诉电话，建设单位在接到报案后应及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理各种环境纠纷。

### 固体废弃物处置措施

#### 施工期固体废弃物处置措施

本项目固体废弃物可得到妥善处理，不会对环境造成二次污染。为切实有效杜绝施工期固废对环境造成不必要的影响，环评提出以下固废污染防治措施：

1、对产生的建筑废料，要尽量回收和利用其中的有用部分，严禁乱堆乱放剩余废料。

2、合理调配工程土方，尽量减少挖填土方量。对产生的废土方应集中堆放，采取覆盖防尘布并配合定期洒水抑尘等措施，防止扬尘大量产生。

3、要在施工现场统一设置垃圾箱等环境卫生设施，集中收集的生活垃圾定期由环卫部门送到垃圾场进行处置，不得随意倾倒。

4、疏浚产生的少量淤泥经自然干化后运至弃土场内；转运时须采用密闭罐车，防止恶臭污染。

### 社会环境保护措施

1、运输路线经过的主要为一些农户自有房屋等，在各处布设宣传专栏进行宣传，设立告示牌，使项目周边居民进一步了解项目建设的重要意义，使广大人民群众更加支持项目建设，增加对项目建设带来的暂时干扰的理解和体谅。

2、施工现场的入口设置广告牌，写明工程承包商、施工监理单位以及当地环保局的热线电话号码和联系人的姓名，以便群众受到施工带来的噪声、大气污染、交通以及其它不利影响时与有关部门进行联系，并得到解决。

3、加强与当地交通管理部门的合作，同当地政府进行协调以避免现有道路的交通堵塞。共同制定合理的运输方案和运输路线，尽量减少从居民区附近经过，以减少施工车辆对村民的干扰和污染影响。

4、开工前应对拟作为施工便道使用的地方道路进行技术勘察、加固并注意养护，施工运输车辆应避开地方道路交通高峰时间，防止交通堵塞和安全事故。

5、对施工车辆车速进行严格管理，避免事故发生。

### 水土保持措施

本项目建设单位委托四川盛达昌环保技术有限公司编制了巴中市化成水库除险加固工程水土保持方案报告书》，并于2021年10月9日取得了巴中市水利局出具的批复文件，批复号为巴市水利[2021]32号。环评要求，项目在建设过程中，要严格按照项目水土保持方案报告及批复的要求进行施工建设，做好水土保持防护措施。本项目为巴中市化成水库除险加固项目，根据水保方案，具体措施如下。

#### 防治分区

本项目为点型工程，结合水土流失防治分区原则，本工程水土流失防治分区建构筑物区、交通工程区、施工作业区、施工生产生活区、临时堆土场区、弃土场区6个一级分区，其中建构筑物区分为大坝、溢洪道、放空底洞、干渠取水口、智能化大楼5个二级区；交通工程分为大坝巡护道路、码头2个二级分区。

方案对各分区分别进行水土保持措施评价和防治措施布设，项目水土流失防治分区详见表8.1-1。

表8.1-1 水土流失防治分区一览表

| 防治分区 | 面积（hm2） |
| --- | --- |
| 建构筑物区 | 大坝 | 4.52 |
|  | 溢洪道 | 1.11 |
|  | 放空底洞 | 0.05 |
|  | 干渠取水口 | 0.02 |
|  | 智能化大楼 | 0.15 |
| 交通工程区 | 大坝巡护道路 | 0.20 |
|  | 码头 | 0.01 |
| 施工作业区 | 0.52 |
| 施工生产生活区 | 0.13 |
| 临时堆土场区 | 0.05 |
| 弃土场区 | 0.67 |
| 合计 | 7.43 |

#### 措施总体布局

措施总体布局应结合工程实际和项目区水土流失特点，因地制宜，因害设防，提出总体防治思路，明确综合防治体系，工程措施、植物措施以及临时措施有机结合。

通过对本项目主体工程水土保持措施的分析评价，在已有的水土保持措施基础上本方案新增了相应的水土保持措施，形成了本项目的水土保持措施总体布局，具体布局情况见表8.1-2。

表8.1-2  水土保持措施总体布局表

| 防治分区 | 措施类型 | 水土保持措施 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建构筑物区 | 大坝 | 临时措施 | 防雨布遮盖 | 方案新增 |
|  | 溢洪道 | 临时措施 | 防雨布遮盖 | 方案新增 |
|  | 放空底洞 | 临时措施 | 防雨布遮盖 | 方案新增 |
|  | 干渠取水口 | 临时措施 | 防雨布遮盖 | 方案新增 |
|  | 智能化大楼 | 临时措施 | 防雨布遮盖 | 方案新增 |
|  |  | 植物措施 | 种植灌木 | 主体已有 |
|  |  |  | 草皮铺装 | 主体已有 |
| 交通工程 | 大坝巡护道路 | 临时措施 | 防雨布遮盖 | 方案新增 |
|  |  | 植物措施 | 种植乔木 | 主体已有 |
|  | 码头 | 临时措施 | 防雨布遮盖 | 方案新增 |
| 施工作业区 | 工程措施 | 表土剥离 | 主体已有 |
|  |  | 土地整治 | 主体已有 |
|  |  | 表土回覆 | 主体已有 |
|  | 植物措施 | 播撒植草 | 主体已有 |
|  | 临时措施 | 编织土袋挡墙 | 方案新增 |
|  |  | 防雨布遮盖 | 方案新增 |
|  |  | 临时排水沟 | 方案新增 |
|  |  | 临时沉砂池 | 方案新增 |
| 施工生产生活区 | 工程措施 | 表土剥离 | 主体已有 |
|  |  | 土地整治 | 主体已有 |
|  |  | 表土回覆 | 主体已有 |
|  | 植物措施 | 播撒植草 | 主体已有 |
|  | 临时措施 | 编织土袋挡墙 | 方案新增 |
|  |  | 防雨布遮盖 | 方案新增 |
|  |  | 临时排水沟 | 方案新增 |
|  |  | 临时沉砂池 | 方案新增 |
| 临时堆土场区 | 临时措施 | 编织土袋挡墙 | 方案新增 |
|  |  | 防雨布遮盖 | 方案新增 |
|  |  | 临时排水沟 | 方案新增 |
|  |  | 临时沉砂池 | 方案新增 |
| 弃渣场区 | 工程措施 | 表土剥离 | 主体已有 |
|  |  | 表土回覆 | 主体已有 |
|  |  | 挡渣墙 | 方案新增 |
|  | 植物措施 | 撒播草籽 | 方案新增 |
|  | 临时措施 | 临时排水沟 | 方案新增 |
|  |  | 临时沉砂池 | 方案新增 |
|  |  | 防雨布遮盖 | 方案新增 |

#### 水土流失分区防治措施

一、建构筑物区

（一）主体设计已有

1、植物措施

（1）绿化工程

主体设计在管理房周围地坪铺设草皮200m2，种植灌木50株。

（二）方案新增

1、临时措施

（1）防雨布遮盖

建构筑物区主要为主、副坝上下游坝坡整治；主坝排水棱体整治；主、副坝充填灌浆，帷幕灌浆；整治溢洪道；各干渠取水口整治；放空底洞进口及出口整治；新建智能化大楼、整治管理房及其他工程等建设占地，水土流失主要时段在工程施工期，基础开挖面以及工程建设过程中散落废弃的建筑材料、土石渣料等因在工程施工期受洪水和雨水的冲刷产生水土流失。施工过程中，对各整治工程开挖作业面采用防雨布覆盖，遮盖面积为11700m2。

综上所述，建构筑物区水保措施工程量详见表8.1-3。

表8.1-3   建构筑物区水土保持措施统计表

| 防治分区 | 措施类型 | 建设规模 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 措施内容 | 单位 | 数量 |  |
| 建构筑物区 | 临时措施 | 防雨布遮盖 | m2 | 11700 | 方案新增 |
|  | 植物措施 | 灌木 | 株 | 50 | 主体设计已有 |
|  |  | 草皮铺装 | m2 | 200 | 主体设计已有 |

二、交通工程区

（一）主体设计已有

1、植物措施

（1）绿化工程

道路施工完成后，在道路两侧种植乔木。需种植乔木200株。

（二）方案新增

1、临时措施

（1）防雨布遮盖

大坝下游左岸新建道路长193米，宽2.5米；大坝下游右岸整治道路长200米，宽4.0米，路面采用彩色沥青铺设。施工过程中，对开挖作业面采用防雨布遮盖。防雨布遮盖面积为840m2。

综上所述，交通工程区水保措施工程量详见表8.1-4。

8.1-4   交通工程区水土保持措施统计表

| 防治分区 | 措施类型 | 建设规模 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 措施内容 | 单位 | 数量 |  |
| 交通工程区 | 临时措施 | 防雨布遮盖 | m2 | 840 | 方案新增 |
|  | 植物措施 | 乔木 | 株 | 200 | 主体设计已有 |

三、施工作业区

（一）主体设计已有

1、工程措施

（1）表土剥离

为了保护表土资源，本项目在土石方施工前进行表土剥离，施工作业区剥离表土0.13万m3，剥离的表土全部用于后期绿化覆土。

（2）土地整治

施工完成后对施工作业区占压草地进行土地整理，再进行撒草，土地整治的面积为0.43hm2。

（3）表土回覆

施工完成后对施工生产设施进行撤除，然后进行耕地复耕，恢复面积为0.43hm2，覆土厚度为0.30m，回覆表土0.13万m3。

2、植物措施

（1）撒播草籽

工程施工完成后，对施工作业区占压草地进行土地整理，再进行撒草，撒播草籽面积为0.43hm2。

（二）方案新增

1、临时措施

（1）临时排水沟

在施工作业区内周围设置临时排水沟拦截周边来水，经沉砂池沉淀处理后将其排入附近沟道中，排水沟采用土沟型式，梯形断面，上口宽0.6m，下底宽0.3m，高0.3m，坡比1：0.5。需布设排水沟504m。

（2）临时沉砂池

③临时沉沙池

沉淀池尺寸统一采用长×宽×高=1.5×1.0×1.0m，边坡比1：0.5，排水沟和沉沙池开挖夯实后，在表面铺盖土工布，顶部用砖压实，防止水流冲刷及沟壁崩塌。布设沉砂池4个。

（3）编织土袋挡护

施工前期剥离的表土全部堆放在大坝施工作业区内集中保存，堆放表土量为0.13万m3，堆高3.0m，堆场占地面积为0.05hm2，临时堆土周边码放编织土袋进行拦挡，编织带填充土就地取用开挖土方，土袋按“一顶两顺”搭放，编制土袋呈梯形断面，下底宽1.0m，上底宽0.6m，高0.8m。经计算，土袋挡护长度为67m，需筑填土袋42.88m3。

（4）防雨布遮盖

为防止雨水冲刷，在堆土表面和临时堆放建材区域布设防雨布遮盖，需防雨布1560m2。

综上所述，施工作业区水保措施工程量详见表8.1-5。

表8.1-5  施工作业区水土保持措施统计表

| 防治分区 | 措施类型 | 建设规模 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 措施内容 | 单位 | 数量 |  |
| 施工作业区 | 工程措施 | 表土剥离 | 万m3 | 0.13 | 主体设计已有 |
|  |  | 土地整治 | hm2 | 0.43 | 主体设计已有 |
|  |  | 表土回覆 | 万m3 | 0.13 | 主体设计已有 |
|  | 植物措施 | 撒播草籽 | hm2 | 0.43 | 主体设计已有 |
|  | 临时措施 | 编织土袋挡墙 | m | 67 | 方案新增 |
|  |  | 防雨布遮盖 | m2 | 1560 | 方案新增 |
|  |  | 临时排水沟 | m | 504 | 方案新增 |
|  |  | 临时沉砂池 | 座 | 4 | 方案新增 |

四、施工生产生活区

（一）主体设计已有

1、工程措施

（1）表土剥离

为了保护表土资源，本项目在土石方施工前进行表土剥离，施工生产生活区剥离表土0.04万m3，剥离的表土全部用于后期绿化覆土。

（2）土地整治

施工完成后对施工生产生活区占压草地进行土地整理，再进行撒草，土地整治的面积为0.13hm2。

（3）表土回覆

施工完成后对施工生产生活设施进行撤除，然后进行耕地复耕，恢复面积为0.13hm2，覆土厚度为0.30m，回覆表土0.04万m3。

2、植物措施

（1）撒播草籽

工程施工完成后，对施工生产生活区占压草地进行土地整理，再进行撒草，撒播草籽面积为0.13hm2。

（二）方案新增

1、临时措施

（1）临时排水沟

在施工生产生活区内周围设置临时排水沟拦截周边来水，经沉砂池沉淀处理后将其排入附近沟道中，排水沟采用土沟型式，梯形断面，上口宽0.6m，下底宽0.3m，高0.3m，坡比1：0.5。需布设排水沟144m。

（2）临时沉砂池

③临时沉沙池

沉淀池尺寸统一采用长×宽×高=1.5×1.0×1.0m，边坡比1：0.5，排水沟和沉沙池开挖夯实后，在表面铺盖土工布，顶部用砖压实，防止水流冲刷及沟壁崩塌。布设沉砂池1个。

（3）编织土袋挡护

施工前期剥离的表土全部堆放在施工生产生活区内集中保存，堆放表土量为0.04万m3，堆高2.5m，堆场占地面积为0.02hm2，临时堆土周边码放编织土袋进行拦挡，编织带填充土就地取用开挖土方，土袋按“一顶两顺”搭放，编制土袋呈梯形断面，下底宽1.0m，上底宽0.6m，高0.8m。经计算，土袋挡护长度为42m，需筑填土袋26.88m3。

（4）防雨布遮盖

为防止雨水冲刷，在堆土表面布设防雨布遮盖，需防雨布300m2。

综上所述，施工生产生活区水保措施工程量详见表8.1-6。

表8.1-6  施工生产生活区水土保持措施统计表

| 防治分区 | 措施类型 | 建设规模 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 措施内容 | 单位 | 数量 |  |
| 施工生产生活区 | 工程措施 | 表土剥离 | 万m3 | 0.04 | 主体设计已有 |
|  |  | 土地整治 | hm2 | 0.13 | 主体设计已有 |
|  |  | 表土回覆 | 万m3 | 0.04 | 主体设计已有 |
|  | 植物措施 | 撒播草籽 | hm2 | 0.13 | 主体设计已有 |
|  | 临时措施 | 编织土袋挡墙 | m | 42 | 方案新增 |
|  |  | 防雨布遮盖 | m2 | 300 | 方案新增 |
|  |  | 临时排水沟 | m | 144 | 方案新增 |
|  |  | 临时沉砂池 | 座 | 1 | 方案新增 |

五、临时堆土区

（一）方案新增

1、临时措施

（1）临时排水沟

在临时堆土场区周围设置临时排水沟拦截周边来水，经沉砂池沉淀处理后将其排入附近沟道中，排水沟采用土沟型式，梯形断面，上口宽0.6m，下底宽0.3m，高0.3m，坡比1：0.5。需布设排水沟89m。

（2）临时沉砂池

③临时沉沙池

沉淀池尺寸统一采用长×宽×高=1.5×1.0×1.0m，边坡比1：0.5，排水沟和沉沙池开挖夯实后，在表面铺盖土工布，顶部用砖压实，防止水流冲刷及沟壁崩塌。布设沉砂池1个。

（3）编织土袋挡护

施工期间大坝回填土临时堆放于主坝下游坝进行集中保存，堆放表土量为0.10万m3，堆高2.5m，堆场占地面积为0.05hm2，临时堆土周边码放编织土袋进行拦挡，编织带填充土就地取用开挖土方，土袋按“一顶两顺”搭放，编制土袋呈梯形断面，下底宽1.0m，上底宽0.6m，高0.8m。经计算，土袋挡护长度为67m，需筑填土袋42.88m3。

（4）防雨布遮盖

为防止雨水冲刷，在土体表面布设防雨布遮盖，需防雨布600m2。

综上所述，临时堆土场区水保措施工程量详见表8.1-7。

表8.1-7  临时堆土场区水土保持措施统计表

| 防治分区 | 措施类型 | 建设规模 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 措施内容 | 单位 | 数量 |  |
| 施工生产生活区 | 临时措施 | 编织土袋挡墙 | m | 67 | 方案新增 |
|  |  | 防雨布遮盖 | m2 | 600 | 方案新增 |
|  |  | 临时排水沟 | m | 89 | 方案新增 |
|  |  | 临时沉砂池 | 座 | 1 | 方案新增 |

六、弃土场区

（一）主体设计已有

1、工程措施

（1）表土剥离

为了保护表土资源，本项目在土石方施工前进行表土剥离，弃土场区剥离表土0.20万m3，剥离的表土全部用于后期绿化覆土。

（2）表土回覆

施工完成后对弃土场区进行耕地复耕，恢复面积为0.13hm2，覆土厚度为0.30m，回覆表土0.20万m3。

（3）挡渣墙

2、挡渣墙

本项目设有1个弃土场，主体设计遵循“先拦后弃”的原则，方案新增在弃土场沟口设置挡土墙，采用的挡土墙为M7.5浆砌片石挡墙，挡墙总长为18m，M7.5浆砌片工程量为75.96m3。墙底地基承载力不小于300kPa，挡墙高4m,挡墙基础埋深度不小于1.0m，将堆渣推缓至设计堆渣坡比1:1.5。挡墙上、下、左、右每隔2.0m交错设置一个直径为φ100PVC管泄水，需φ100PVC管泄水9.20m。

（二）方案新增

1、植物措施

（1）撒播草籽

剥离的表土集中堆放在弃土场一侧，表土面临时播撒草籽进行覆盖，撒草面积为0.07hm2。

2、临时措施

（1）临时排水沟

挡渣体外布设排水沟，排水沟长319m，排水沟采用浆砌片石排水沟，梯形断面，底宽0.5m，高0.5m。需布设排水沟319m。

（2）临时沉砂池

③临时沉沙池

弃土场排水沟末端接浆砌石矩形排水沟，沉淀池尺寸统一采用长×宽×高=2.0×1.0×1.0m，沉砂池池体采用30M7.5砂浆砌块石30cm，底板采用C20砼硬化10cm，布设沉砂池1个。

（3）编织土袋挡护

施工前期剥离的表土全部堆放在弃土场内集中保存，堆放表土量为0.20万m3，堆高3.0m，堆场占地面积为0.07hm2，临时堆土周边码放编织土袋进行拦挡，编织带填充土就地取用开挖土方，土袋按“一顶两顺”搭放，编制土袋呈梯形断面，下底宽1.0m，上底宽0.6m，高0.8m。经计算，土袋挡护长度为79.5m，需筑填土袋50.88m3。

（4）密目网遮盖

为防止雨水冲刷，在表土表面布设密目网遮盖，然后再进行撒播草籽保护，需防雨布800m2。

综上所述，弃土场区水保措施工程量详见表8.1-8。

表8.1-8  弃土场区水土保持措施统计表

| 防治分区 | 措施类型 | 建设规模 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 措施内容 | 单位 | 数量 |  |
| 弃土场区 | 工程措施 | 表土剥离 | 万m3 | 0.20 | 主体设计已有 |
|  |  | 表土回覆 | 万m3 | 0.20 | 主体设计已有 |
|  |  | 浆砌石挡渣墙 | m | 18 | 主体设计已有 |
|  | 植物措施 | 撒播草籽 | hm2 | 0.07 | 方案新增 |
|  | 临时措施 | 编织土袋挡墙 | m | 79.5 | 方案新增 |
|  |  | 密目网遮盖 | m2 | 800 | 方案新增 |
|  |  | 临时排水沟 | m | 319 | 方案新增 |
|  |  | 临时沉砂池 | 座 | 1 | 方案新增 |

#### 施工要求

水土保持工程施工所需交通道路全部利用主体工程施工进场道路及对外交通道路，所需的天然建筑材料与主体工程使用的料源基本一致，汽油、柴油及生活用品由当地供应，施工及生活用水靠主体工程提供的水源点供给，水保工程用电与主体工程施工用电相同，苗木、草种等均从当地苗圃基地购进。

水土保持措施的主要施工方法如下：

一、工程措施

1、表土剥离

根据地形、土壤厚度、土壤均一性和作业方便等条件，划分剥离区域。

清除土表层异物，收集的耕作层应尽量不含垃圾物、硬粘土或直径大于5cm的砾石。

确定每次剥离的宽度和轴线及适宜剥离厚度，一般机械的剥离宽度为2-4m，根据实现情况确定本次剥离的单次作业宽度和施工机械作业宽度。

运输土方时，采用后退法施工，尽量减少对土壤 的压实。

表土剥离后应做好表土的存储和保护工作，选择合适地点和分层堆放方式集中堆放。建设临时的截水沟、排水沟、挡土编制袋等工程防止水土流失。

2、土地整治

工程施工后期应对施工临时占用地进行土地整治，土地整治包括场地清理、整地和地形整理。

整地：包括平整土地、翻地改善土壤理化性状，给植物生长尤其是根的发育创造了适宜的土壤条件。其方法和要求：先将表土翻松，在进行细平工作，局部高差较大处，进行回填，做到挖填同时进行。平整时应采取就近原则，开挖及回填时应保证表土回填前土块有足够的保水层，防止表土层底部漏水水层，并配合平整进行表土覆土。

地形整理：按照项目施工设计，对绿化改造区的地形进行整理。形成高低错落、美观，并与周围环境相互协调的地形样式。

3、绿化覆土

表土回覆前现将绿化工程区进行清理，严格按照主体绿化使用设计，用绘测设备进行放线，确定施工范围、施工布局、挖填土石方的标高。主要采用自卸车与人工铺填平整相结合的方式进行。依照种植要求，将建设前期剥离的表土进行回填，采取分层回填方式压实，保证回填土有一定的坚实度，确保工程效果。

4、弃土场规范施工要求

（1）弃土前必须将表层50cm厚耕植土清理，集中堆放，待弃土完成后用于弃土场表面复耕。

（2）弃土场下游渣口采用M7.5浆砌片石挡墙，并设置40*40cm梯形排水沟，应沿弃土堆周边环形砌筑，排水沟应修建于原状地表上。

（3）弃土步骤：先在弃土场填筑土坝，然后在坝内弃土、弃土坝必须分层压实，压实度应大于90%。

（4）弃土完成后，在表层回覆30cm的种植土，进行复耕。

二、植物措施

1、撒播草籽

施工工序：施工准备→草种选购→机械喷播（人工撒播）→遮盖无纺布→浇水及施肥→管理与养护。

①草种选择

首先在草种选择方面易选择适宜当地气候条件生长的草种。

②场地清理

清除有碍植物生长的石块、塑料废品等杂物，将土块细碎化，对于不适宜草籽的表土进行清挖或换填。

③场地平整与找平

采用2台挖掘对场地进行平整找坡，地形坡面平顺、自然。保证整体景观效果。

④草籽撒播

根据设计比例将处理好的草种拌和，采用人工草籽徹播，确保草籽播散均匀，密度适宜。撒播后，人工用铁耙整理，保证草籽被土覆盖，确保成活率。完工后当天及时覆盖草帘子。

⑤养护

根据天气情况和土壤水分状况以及苗木本身的需水里，适时浇水，太阳大的时候，要在下午16点以后，才能进行酒水养护，根据病虫害发生情况，适对苗木进行病虫害防治，以后转入常规管理段，促使早日成坪。

⑥例行养护

种子前期养护一般为45天，发芽期为15天。前期养护时间为每天养护两次，早晚各一次，早晨养护时间应在10点以前完成，晚上养护应在16点以后开始，避免在强烈的阳光下进行喷水养护，以免造成生理性缺水和诱发病虫害。在高温干旱季节，种子幼芽及幼苗由于地面高温容易被灼伤，每天应增加1~2次养护。中期以自然雨水养护为主，每月喷水两次，并追施肥，促苗转青。在整个养护期中，须注意病虫害的防治。

三、临时措施

1、临时排水措施

排水沟、沉砂池开挖：按设计的断面尺寸进行开挖，沟壁做夯实处理，小型的排水沟一般采用人工开挖。

2、临时遮盖措施

防雨布覆盖：防雨布覆盖施工期应先对坡面进行场地平整，每块膜与膜之间要重叠30cm，重叠处用土或砖、石压住，避免被风吹散。防雨布尽量回收重复利用。

## 环保措施及投资估算

本项目总投资为8706.04万元，其中环保投资227.6万元，占工程总投资的2.61%，环保投资及建设内容合理、可行。环保设施及投资估算一览表见表8.2-1。

表8.2-1   环保设施（措施）及投资估算一览表

| 项目 | 措施内容 | 投资（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气治理 | 施工期 | 扬尘：建临时施工围档和抑尘喷雾，施工场地和施工道路洒水降尘；临时堆料场采取防尘网覆盖、定期洒水抑尘；运输车辆加盖篷布，及时清扫运输道路沿线遗撒物等措施 | 42.0 | / |
|  |  | 施工机械废气和运输车辆尾气：加强机械设备的保养与合理操作；设计合理的施工流程，进行合理的施工组织安排，减少重复作业；严格控制运输时段及运输路线 | 18 | / |
|  |  | 清淤恶臭：作业区修建围档，进行合理的施工组织安排，运输路线避开人口集中区、日产日清 | 19.6 | / |
|  | 运营期 | 汽车尾气自然扩散 | / | / |
| 废水治理 | 施工期 | 生活污水：依托化成水库周边已建卫生设施处理 | / | 依托 |
|  |  | 施工废水：施工场地设置隔油池、沉淀池，经隔油、沉淀处理后回用，不外排 | 14 | / |
|  | 运营期 | 无生产废水、生活污水产生及排放 | / | / |
| 噪声治理 | 施工期 | 施工工区设置围档隔声降噪；合理安排施工时间，合理布局，加强管理，夜间禁止施工 | 20.0 | / |
|  | 运营期 | 对抽水泵进行隔声减振处理，降低噪声源强 | / | 计入主体工程投资 |
| 固废治理 | 施工期 | 生活垃圾：设置垃圾桶收集后交由当地环卫部门统一清运处置 | 3.0 | / |
|  |  | 工程弃土、弃渣：施工过程弃土、弃渣及时清运至弃土场堆放 | 18.0 | / |
|  |  | 河道淤泥：自然干化后用作渠首工程回填 | 11.0 | / |
|  |  | 施工废料：可回收部分由分类回收交废品收购站处理，不可回收部分运至市政建设部门指定的地点处置 | 17.0 | / |
|  | 运营期 | 无固体废物产生 | / | / |
| 生态恢复、水土保持 | 施工期 | 生态保护措施和水土流失预防措施：修建护坡、排水沟等水保措施；工程建设完成后复耕复植措施 | / | 计入水土保持投资 |
|  | 运营期 | 适当更换或增加大坝周边绿化带植被 | 12 | / |
| 风险防范措施 | 制定应急预案，配备相应的应急物资，加强宣传教育，定期巡检，发现问题及时处理 | 15.0 | / |
| 其他 | 环境管理（环境监理、环境监测、竣工环境保护验收等） | 18.0 | / |
|  | 预留环保资金（临时环保措施及应急措施） | 20.0 | / |
| 合计 | / | 227.6 | / |

# 环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析的目的是运用环境经济学原理，在考虑工程建设与生态环境、社会环境以及区域社会经济的持续、稳定、协调发展前提下，运用费用——效益分析方法对工程的环境效益和损失进行分析，按效益/费用比值大小，从环保角度评判工程建设的合理性。

## 环境效益分析环境影响经济损失

环境影响经济损失包括为减免不利环境影响而采取的环境保护投资，以及工程造成的资源、环境损失。

本次为减免、恢复或补偿不利环境影响所采取的环境保护措施主要包括以下内容：施工生产废水及生活污水处理、大气污染控制措施、固体废物处置、噪声及粉尘控制；施工期环境监测、环境管理及环境监理；生态建设与水土保持；鱼类资源保护以及人群健康保护等，在进行技术经济分析或多方案比选基础上，提出了各项措施推荐方案及相应费用概算。工程环境保护措施总投资约227.6万元。

## 环境效益分析

化成水库工程的环境效益主要包括防洪效益、供水效益等。

1、防洪效益

化成水库的防洪效益主要集中在巴州区化成镇。化成水库的防洪效益为建设化成水库除险加固工程后所减免的洪灾损失，主要包括固定资产、流动资金、旅游收入、居民家庭财产和工、农业产值损失等。在正常运行期 50 年内拟定本工程的防洪效益增长率为3%，自正常运行期第一年开始发挥效益。

2、城镇供水效益

工程建成后将为下巴州区城区供水，促进国民经济及社会各项事业的可持续发展。

## 小结

本工程实施后，具有良好的社会经济效益，经济上是合理的。

综上，化成水库工程是灌溉、防洪、城区供水等综合利用的工程，是提高城市防洪标准不可替代的工程，技术上可行，经济上合理。

# 环境管理与监测计划

## 环境管理

环境管理是工程管理的一部分，是工程环境保护工作有效实施的重要环节。为了充分发挥化成水库的社会效益、经济效益和生态环境效益，保护施工区的生态环境，发挥工程的有利影响，最大限度减免不利影响，使工程施工区的生态环境呈良性循环，保证各项环境保护措施的落实，必须加强工程施工及运行期间的环境管理工作，尽早建立完善的环境管理体系。

### 环境管理任务

化成水库建设各个时期(筹建期、施工期和运行期)的环境管理任务的内容和重点有所不同，下面具体阐述。

1、筹建期

工程筹建期的环境管理任务主要包括：

（1）审核环境影响评价成果，并确保环评报告书中有关环保措施已纳入工程最终设计文件；

（2）确保环境保护条款列入招标文件及合同文件；

（3）筹建环境管理机构，并对环境管理人员进行培训；

（4）根据工程特点，制定出完善的工程环境保护规章制度与管理方法，编制工程影响区环境保护实施规划。

2、施工期

工程施工期的环境管理任务主要包括：

（1）贯彻执行国家有关环境保护方针、政策及法规条例；

（2）制定年度工程建设环境保护工作计划，整编相关资料，建立环境信息系统，编制年度环境质量报告，并呈报上级主管部门；

（3）加强工程环境监测管理，审定监测计划，委托具有相应资质的环境、卫生监测等专业部门实施环境监测计划；

（4）加强工程建设环境监理，委托有相应监理资质单位对施工区进行工程建设环境监理；

（5）组织实施工程环境保护规划，并监督、检查环境保护措施的执行情况和环保经费的使用情况，保证各项工程施工能按环保“三同时”的原则执行；

（6）协调处理工程引起的环境污染事故和环境纠纷；

（7）加强环境保护的宣传教育和技术培训，提高工程建设、管理人员的环境保护意识与环境保护技术水平。

3、运行期

运行期的环境管理任务主要包括：

（1）加强化成水库运行环境管理，保障环境保护设施的正常运行，处理运行过程中出现的环境问题；

（2）组织环境监测，通过对各项环境因子的监测，掌握其变化情况及影响范围，及时发现潜在的环境问题，提出治理对策措施并予实施。

### 环境管理体系

为了使工程环境保护措施得以切实有效的实施，达到工程建设与环境保护协调发展，必须建立完善的环境保护管理体系，以确保工程建设环境保护规划总体目标的实现，化成水库环境保护管理体系分为外部环境管理和内部环境管理两部分。

外部环境管理指国家及各级地方环境保护行政主管部门根据国家相关的法律、法规，不定期的对化成水库建设项目环境保护工作进行检查、监督和指导，检查是否达到相应的环境保护标准与要求。

内部环境管理指工程建设单位和施工单位对环境保护措施进行优化、组织和实施，保证达到国家建设项目环境保护要求与地方环境保护主管部门的要求，由环境监理单位对其环保措施进行全过程监理。环境管理体系具体包括工程环境管理机构、工程建设部门、环保部门、环境监理单位、环境监测单位及各环保措施实施单位等，对环境保护工程的实施实行分级监管。

化成水库环境保护管理体系见图 10.1-1。

图10.1-1 本工程环境保护管理体系框架图

### 管理机构及机制

根据国家环境保护管理规定，化成水库除险加固工程应在工程建设管理部门设置环境保护管理机构，负责确定环保方针、审查项目环境目标和指标、审批环保项目和投资人报告、审批环保项目实施方案和管理方案、检查环境管理业绩、培养职工环境意识等工作。

环境管理机构主要职责包括：

1、负责工程的日常环境管理工作，在业务上接受四川省生态环境厅和地方环保部门的监督、检查和指导。

2、贯彻执行国家环境保护方针、政策、法律、法规及技术标准，并为确定项目的环境方针和目标提供决策依据，根据环境方针编制、报批项目环境目标和指标，编制环境管理方案，指导、检查督促各环境监测站的业务工作，编制人员培训计划，作好环境工作内部审查，管理环保文档等。

3、参与工程建设的各有关施工单位内部应视具体情况，建立相应的环境保护机构、或指定专门人员负责本单位施工过程中的环境保护工作。为保证工程环境保护工作的连续性和稳定性，上述各环境保护机构及工作人员应保持相对稳定。

4、建立相应的环境保护体系，负责对环境监测、监理计划及环境保护措施的实施进行切实有效的监督。

5、负责领导与协调环境监理单位、各施工承包商及环境监测单位。

### 环境管理制度

完善的环境管理制度的建立，有利于环境保护工程的监督、管理、实施和突发事件的处理。化成水库的环境管理制度主要包括以下几个方面：

1、环境质量报告制度

环境监测是获取工程环境信息的重要手段，是实施环境管理和环境保护措施的主要依据。根据监测计划，将对化成水库项目的环境进行定期监测，监测实行月报、季报、年报和定期编制环境质量报告书以及年审等制度，将监测结果上报业主单位，以便及时掌握工程质量状况，并制定相关的环境保护对策。

2、“三同时”制度

防治污染及其它公害的设施执行“三同时”制度，必须与建设项目同时设计、同时施工、同时投入运行。有关“三同时”的项目须经有关部门验收合格后才能正式投入运行。

3、宣传、培训制度

化成水库环境管理机构应经常通过广播、电视、报刊、宣传栏、展览会和专题讲座等多种途径对技术人员进行宣传教育，增强环保意识，提高环保素质，使他们自觉地参与到环境保护工作中；编制《施工区环境保护管理办法》和《环境保护实施细则》等环保手册，明确施工区环境保护的具体要求；定期组织各施工单位环境保护专业人员进行业务培训，提高业务水平。

## 环境监理

### 监理目的与监理任务

工程建设环境监理是工程监理的重要组成部分，应贯穿工程建设全过程。工程建设环境监理工作的主要目的是落实本工程环境影响报告书中所提出的各项环保措施，将工程施工和移民安置活动产生的不利影响降低到可接受的程度。

环境监理工程师受业主的委托，主要在工程建设期和移民安置过程中对所有实施环保项目的专业部门及工程项目承包商的环境保护工作进行监督、检查、管理。工程建设环境监理的任务包括：

1、质量控制：按照国家或地方环境标准和招标文件中的环境保护条款，监督检查枢纽工程建设的环境保护工作。

2、信息管理：及时了解和收集掌握施工区的各类环境信息，并对信息进行分类、反馈、处理和储存管理，便于监理决策和协调工程建设各有关参与方的环境保护工作。

3、组织协调工作：协调业主与承包商、业主与设计方、与工程建设各有关方部门之间的关系。

### 施工区环境监理

1、环境监理范围

本工程施工区环境监理范围包括进场交通道路、场内交通道路、改建桥梁、办公生活区、导流渠施工现场、施工附属企业和施工生活营地建设区域、施工现场、作业区域、生活营地等。

2、岗位职责

环境监理工程师的岗位职责如下：

（1）受业主委托，环境监理工程师全面负责监督、检查工程施工区的环境保护工作。

（2）环境监理人员有参加审查会议的资格，就承包商提出的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划提出环保方面的意见，以保证环保设施的落实和工程的顺利进行。

（3）审查承包商提出的可能造成污染的材料和设备清单及所列的环保指标，审查承包商提交的环境月报。

（4）参加工程阶段验收和竣工验收。对承包商施工过程及竣工后的现场就环境保护的内容进行监督与检查。工程质量认可包括环境质量认可，单项工程的验收凡与环保有关的必须由环境监理工程师签字。

（5）对承包商的环境季报、年报进行审查，提出审查、修改意见；对检查中发现的环境问题，以整改通知单的形式下发给承包商，要求限期处理。

（6）编制工程建设环境监理工作月报和年报，送工程建设环境管理机构，对环境监理工作进行总结，提出存在的重大环境问题和解决问题的建议，说明今后工程建设环境监理工作安排和工作重点，并整理归档有关资料。

（7）环境监理工程师有权反对并要求承包商立即更换由承包商确认的而环境监理工程师认为是渎职者、或不能胜任环保工作或玩忽职守的环境管理人员。

3、环境监理方式

环境监理依照国家及地方有关环境保护法律、法规、工程设计文件和工程承包合同对承包商进行监理。根据施工区环境状况和工程特点，监理工作方式以巡视为主，辅以必要的仪器监测，日常巡视是环境监理的主要工作方式。根据施工区污染源分布情况，环境监理工程师定期对施工作业现场进行巡视，发现环境污染问题，首先口头通知承包商环境管理员限期处理，后以书面函件形式予以确认。对要求限期整改的环境问题，环境监理工作师按期进行检查验收，并将检查结果形成检查纪要下发给施工承包商。

4、环境监理工作内容

环境监理工作内容包括以下几个方面：

（1）生活饮用水

确保工程施工区供水和生活饮用水安全，监督承包商做好生活饮用水的预防与保护、加氯消毒和水质监测工作。对此，环境监理工程师必须定期检查。

（2）生产废水处理

对工程建设中各项生产废水处理措施进行监督检查，确保承包商及各施工单位排出的生产废水进行处理后循环使用不外排。临时砂石料冲洗废水含有大量的悬浮物，须经处理后循环利用。机械停放保养场含油废水必须经过油水分离器处理。

（3）生活污水处理

监理工程师要监督承包商采取处理措施，使生活污水处理后达标排放。施工区生活污水依托化成水库现有卫生处理设施处理后排入市政污水管网。

（4）生活垃圾处理

对于施工区生活垃圾处理，监理工程师应要求承包商处置好一切设备和多余的材料。竣工时应要求承包商从现场清除运走所有废料、垃圾、拆除和清理临时

工程，保持移交工程及工程所在现场清洁整齐。

（5）大气污染治理

监理工程师应要求承包商及各施工单位在装运水泥、石灰、垃圾等一切易扬尘的车辆时，必须覆盖封闭，防止运输扬尘污染。对道路产生的扬尘，应要求采取定期洒水措施。各种燃油机械必须装置消烟除尘设备。

（6）噪声控制

对于产生强噪声或振动的施工单位，监理工程师必须要求采取减噪降振措施，选用低噪弱振设备和工艺。对接触移动噪声源如钻机、振动碾、风钻等的施工作业人员，必须发放和要求佩带耳塞等隔音器具。对于在靠近生活营地和居民区的施工单位，必须要求其合理安排作息时间，减少和避免噪声扰民，并妥善解决由此而产生的纠纷，负担相应的责任。

（7）维护施工人员的健康

为保护现场施工人员的安全，监理工程师应重点检查如下内容：在承包商的安全管理体系中，是否在工地人员中设一名或多名专门负责生产和防止事故的人员；要求承包商采取适当预防措施以保证其职员与工人的安全，并应与当地疾病控制中心协作，按其要求在整个合同的执行期间自始至终在生活营地和工地确保配有医务人员、急救设备、备用品、病房及适用的救护设施，并应采取适当的措施以预防传染病；承包商应遵守当地疾病控制中心一切有关规定，施工人员进场前对所有建在现场的房屋进行卫生清理与卫生消毒，施工人员进场后定期进行消毒、灭蚊、灭鼠等卫生工作。

（8）水土流失

本阶段重点监理项目建设区施工期间所采取水土保持措施的实施及工程承包商施工执行水土保持相关要求的情况。水土保持措施实施监理的重点区域是弃渣场、施工区域和临时堆土场等。具体监理任务主要有：对水土保持项目及相关水土保持施工技术进行现场监督检查；对工程项目承包商的水土保持工作进行抽查、监督，监理各项施工活动的水土保持措施是否与工程建设同步实施、同时投产使用、同时验收；协助建设方环境管理办公室和有关部门处理项目建设区的各种水土保持纠纷事件；编制水土保持监理工作报告(月报、季报、年报)报送工程建设管理部门，作为开发建设项目水土保持设施验收的基础和水土保持验收报告必备的专项报告。

（9）环境保护设施建设

检查施工废水处理设施、含油废水处理设施、洒水抑尘设备等环境保护设施的落实情况，对设施落实不及时、不到位的情况，督促相关单位及时进行落实。

## 环境监测计划

### 监测目的

制定环境监测计划的目的是为了监督各项环保措施的落实，根据监测结果适时调整环境保护行动计划，为环保措施的事实提供依据。制定的原则是根据预测的各个时期的主要环境影响因子、可能超标的地段及超标指标而定。为了监督各项环保措施的落实，根据监测结果及时调整环境保护管理计划，为环保措施的实施时间和实施方案提供依据。

### 监测机构

环境监测应由符合国家环境质量监测认证资质的单位承担。

### 环境监测计划

本项目为化成水库除险加固工程，监测重点为水环境，采用定点和流动监测，定时和不定时抽检相结合的方式进行。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），并参照其他同类型项目制定本项目的监测计划，本项目施工期监测计划如下。

1、水环境监测

（1）施工期地表水环境监测

项目施工期地表水监测主要选取可能受施工废水影响的断面，以及临时取水口的位置。施工期监测项目、监测时段及频率详见表10.3-1。

表10.3-1 本项目施工期水质监测技术要求一览表

| 监测点位 | 监测项目 | 监测时段及频率 |
| --- | --- | --- |
| 水库坝址前500m、水库坝址下游1000m | SS、pH、DO、COD、BOD5、水温、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、挥发酚、总磷、氟化物、粪大肠菌群、铅、六价铬、石油类 | 施工期丰、平、枯水期各监测1次，每次连续监测3天 |
| 临时取水口 | pH值、水温、溶解氧、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、叶绿素a、高锰酸盐指数、氟化物、石油类、氰化物、硫化物、挥发酚、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、砷、汞、硒、铜、锌、铅、镉、六价铬、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁、锰 | 施工期每季度监测1次，连续监测3天 |

水质采样与样品分析方法均按照《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)的相关规定执行。

#### （2）运营期地表水环境监测
项目运营期地表水监测项目、监测时段及频率详见表10.3-2。

表10.3-2  本项目运营期水质监测技术要求一览表

| 监测点位 | 监测项目 | 监测时段及频率 |
| --- | --- | --- |
| 水库坝址前500m、饮用水源取水口 | pH值、水温、溶解氧、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、叶绿素a、高锰酸盐指数、氟化物、石油类、氰化物、硫化物、挥发酚、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、砷、汞、硒、铜、锌、铅、镉、六价铬、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁、锰 | 运行期连续3年每年丰、平、枯水期各监测1次，每次连续监测3天 |
| 水库坝址下游1000m | SS、pH、DO、COD、BOD5、水温、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、挥发酚、总磷、氟化物、粪大肠菌群、铅、六价铬、石油类 |  |

水质采样与样品分析方法均按照《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)的相关规定执行。

2、环境空气监测

本项目环境空气监测主要监测施工期，具体的监测项目、监测时段及频率详见表10.3-3。

表10.3-3  本项目施工期环境空气监测技术要求一览表

| 监测点位 | 监测项目 | 监测时段及频率 |
| --- | --- | --- |
| 主坝东侧机关办公区 | TSP | 每季度监测1次，每次连续监测5天 |
| 副坝东侧机关办公区 |  |  |
| 改建道路南侧赵家湾村农户 |  |  |
| 左干渠东北侧白庙村居民 |  |  |
| 弃土场周边蟒塘坝村居民 |  |  |

3、声环境监测

本项目声环境监测主要监测施工期，具体的监测项目、监测时段及频率详见表10.3-4。

表10.3-4  本项目施工期声环境监测技术要求一览表

| 监测点位 | 监测项目 | 监测时段及频率 |
| --- | --- | --- |
| 主坝东侧机关办公区 | LAeq | 每季度监测1次，每次监测1天，昼夜各1次 |
| 副坝东侧机关办公区 |  |  |

## 总量控制

### 总量控制原则

总量控制是控制污染、实现区域可持续发展的重要措施，环境污染物总量控制的目的是根据环境质量标准，通过调控污染源分布状况和污染排放方式，把污染物负荷总量控制在自然环境的承载能力范围之内。

实施污染物排放总量控制是保证实施环境保护目标的需要。我国环境污染已经十分严重，在不少地区污染物排放总量已明显超过环境承载能力。随着经济和人口的增长，污染物排放总量还会增加。为了实现环境保护目标，必须严格控制污染物排放总量。

实施污染物排放总量控制是落实两个根本性转变的需要。我国环境污染严重的症结在于经济增长和经营粗放。实施污染物排放总量控制，将促进资源节约、产生结构调整、技术进步和污染治理，推动经济增长方式的转变。

实施污染物总量控制是推行可持续发展战略的需要。实施可持续发展战略已被列为我国未来15年内国民经济和社会发展的重要指导方针。运用环境保护法律和行政手段实施污染物排放总量控制，便于操作和考核，有利于推动可持续发展在我国的实施。

### 总量控制因子

根据工程分析和国家总量控制指标，本项目运营期无工艺废水和废气产生，项目无需设置总量控制指标。

## 竣工环境保护验收

本项目“三同时”验收具体内容见下表。

表10.5-1  建设项目“三同时”验收一览表

| 污染 类型 | 排放源 | 防治措施 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期废水 | 生活污水 | 依托周边已建设施处理 | 不产生环境遗留问题 |
|  | 施工废水 | 经沉淀池处理后回用 |  |
|  | 施工机械及车辆冲洗废水 | 经隔油沉淀池处理后回用 |  |
| 施工废气 | 运输扬尘、堆场扬尘 | 设置洒水设备，洒水抑尘，设置围挡，控制车速 |  |
|  | 施工机械燃油废气和运输车辆尾气、沥青烟 | 加强设备保养、合理操作、选择合适的机械设备、选择合适的路线、现场不拌和 |  |
|  | 清淤恶臭 | 清淤段两岸建挡板、加强对施工人员的保护、运输路线避开人口集中区、日产日清 |  |
| 施工期噪声 | 机械设备、运输车辆 | 选用低噪声设备、设置减振基座、加强设备维护保养；运输车辆低速慢行，禁止鸣笛；绿化降噪等 |  |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 由环保部门进行集中清运处置 |  |
|  | 土石方 | 运至弃土场 |  |
|  | 清淤淤泥 | 自然干化后运至弃土场 |  |
|  | 建筑垃圾 | 能回收的回收利用，不能的回收的运至指定的建渣场处置 |  |
| 风险防控 | 废水、固废事故排放；油品泄漏 | 加强管理，配备吸油毡等物资；加强管理，避免风险事故发生。 | 无泄露和水污染事故发生 |
| 生态 | 临时占地区域 | 撒播草籽、绿化 | 满足报告要求 |
| 环境敏感区 | / | 按照报告的要求对饮用水水源保护区进行保护 | 不对保护区造成不可逆的负面影响 |

# 结论及建议

## 环境影响评价结论

### 工程概况

化成水库于1958年动工修建，1960年建成，一直由巴州区人民政府设立管理单位进行管理，考虑作为巴中市中心城市饮用水水源保护的需要，2013年7月1日起，巴中市委、市政府决定成立巴中市化成水库建设管理局，为巴中市水务局原事业单位，2020年因事业单位改革，更名为巴中市化成水库运行保护中心。化成水库于2015年4月16日正式划定为集中式饮用水水源保护区。由于历史原因，化成水库未进行环境影响评价。

化成水库地处渠江水系巴河一级支流清江上游河段，是一座以农业灌溉、城镇供水为主，兼顾防汛、生态增殖、水利旅游等综合利用的中型水利工程，总库容6583万m3。化成水库运行多年至今，水库存在主坝排水不畅，副坝漏水，溢洪道进口段淤堵严重，右干渠、西干渠取水口启闭设备老化，放空底洞闸板锈蚀严重，水库监测、观测、管理设施落后，水库现状浮动式巡库船码头存在巨大的安全隐患，水库主、副坝初步发现白蚁患点等问题，安全隐患突出。2017年7月1日，巴中市水务局出具了《关于印发化成水库大坝安全鉴定报告书的通知》（巴市水函〔2017〕126号），明确化成水库为三类坝，属病险水库。

本项目为化成水库除险加固项目，水库库除险加固后原有功能不变，主要建设内容为：

- 大坝整治：①坝顶：拆除现有防浪墙，新建“L”型钢筋混凝土防浪墙，防浪墙高度为1.2m，墙顶高出坝顶1.2m，墙厚20cm，墙顶高程411m，采用C25钢筋混凝土结构，基础设砼墩。防浪墙内侧设有缆线沟，缆线沟高0.35m，宽0.4m。防浪墙每10m设一处施工缝，缝内采用T型铜片止水，止水后填12mm浸沥青衫板。②主坝：上游坝坡采用C25砼六棱块衬护至上游马道即高程391.00m处，六棱块下铺设砂卵石层，整治坡比1:2.5；高程391.00m处设C25砼基础梁；坝顶防浪墙拆除重建，采用C25钢筋砼，墙顶高程为411.00m；下游坝坡采用矩形框格梁+C25砼预制空心六棱块衬砌，框格间距5.0*5.0m；下游马道改建为鹅卵石道路，宽度7.0m，并在下游坝坡增设“化成水库”文化字；采用干砌块石重建排水棱体，棱体顶部高程377.53m，外侧铺设1.2m厚的C25砼预制块；对主坝全段坝基进行帷幕灌浆，坝体进行充填灌浆。③副坝：上游坝坡采用C25砼六棱块衬护至死水位以下2.5m即高程391.80m处，六棱块下铺设砂卵石层，整治坡比1:2.5；高程391.80m处设C25砼基础梁；坝顶防浪墙拆除重建，采用C25钢筋砼，墙顶高程为411.00m；下游坝坡采用矩形框格梁+C25砼预制空心六棱块衬砌，框格间距5.0*5.0m；对副坝坝基进行帷幕灌浆，坝体进行充填灌浆。

（2）溢洪道整治：本次整治将左、右溢流堰拆除重建，采用C25钢筋砼，鱼咀处挡墙设置排水孔。

（3）放空底洞整治：本次整治按照原建筑形式（六角仿古亭）扩建放空底洞进口闸房；更换拦污栅、事故闸门槽、门叶、埋件、启闭设备等；隧洞洞身防渗处理，环形灌浆和喷涂聚脲弹性材料；更换出口锥形阀，拆建出口处阀室；拆建锥形阀出口消力池，新建陡坎下游消力池；拆建放空设施尾端公路箱涵。

（4）左、右、西干渠取水口整治：本次整治内容为左、右、西干渠取水口金属机电设备更换，左、右干渠进水口闸房重建。

（5）交通工程：新建坝脚巡护道路193m，整治坝脚巡护道路200m；新建巡库船码头134.0㎡，拆建右溢洪道公路桥。

（6）房屋建筑工程：新建智能化大楼443㎡；整治西干渠闸房104.35m2，整治西干渠管理房241.56m2。

（7）白蚁检测：采用绿色生物+信息化防控技术，进行三年的白蚁监测与防治周期。安装白蚁监测系统两套，前两年每两月更换一次白蚁观测站和白蚁监测装置，白蚁防治次数每两个月进行一次，第3年进行监测服务4次，共计16次。

（8）其他设施：建设水库信息化管理系统；坝0+720~0+770地坪及防护栏杆翻新；整治左干渠199m。

### 项目可行论证性分析

#### 产业政策符合性分析

本项目为水库除险加固工程，属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中规定的鼓励类“二、水利”中的“7、病险水库、水闸除险加固工程”，符合国家产业政策。同时，本项目建设不属于国土资源部和国家发改委“关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知”规定的限制、禁止用地项目，符合国家用地政策。同时，巴中市发展和改革委员会于2021年6月9日出具了《关于巴中市化成水库除险加固工程初步设计及概算的批复》（巴发改审〔2021〕11号），同意本项目建设。

综上所述，本项目建设符合国家现行产业政策。

#### 规划符合性分析

本工程为化成水库除险加固工程，项目建设符合《四川省渠江流域综合规划》要求；符合《四川省渠江流域综合规划环境影响报告书》及其审查意见要求；符合《四川省渠江流域防洪规划》、《四川省“十四五”水安全保障规划》、《巴中市“十四五”水安全保障规划》、《长江经济带生态环境保护规划》等相关规划要求。

#### 与饮用水源保护相关要求符合性分析

本项目部分区域位于巴中市化成水库集中式饮用水水源保护区二级保护区范围内。本项目为化成水库的除险加固工程，项目的建设是强化化成水库蓄水和供水功能，直接有助于取水功能的完善。项目的建设符合《饮用水水源保护区污染防治管理规定》和《四川省饮用水水源保护管理条例》的相关规定。

#### 与巴州市“三线一单”的相符性分析

本项目属于水库除险加固工程，位于巴州市巴州区化成镇，查询四川政务服务网中“三线一单”符合性分析，本项目位于优先保护单元内。本项目与巴中市及巴州区生态环境管控要求相符，项目的建设符合巴中市人民政府印发的《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（巴府发〔2021〕5号）文件中的相关要求。

### 选址合理性分析

本项目属于病险水库除险加固工程，坝址选择唯一。

化成水库位于四川盆地中部丘陵地区，山顶高程一般300~700m，相对高差50~350m，地势北高南低，地形起伏，沟谷纵横，台地交错。地貌单元以构造剥蚀地形为主，地貌类型主要为“宽谷桌状山”中的“台状谷坡”、“宽缓槽谷”。“台状谷坡”分布区内的“桌状山桌面”较窄，呈“长、窄条状”，主要分布于水库两侧，其临沟侧的谷坡受软硬岩层互层及构造裂隙等因素控制形成多级宽窄不一的平台，沟谷多切割成“V”形，多为常年或季节性流水沟；“宽缓槽谷”主要分布于水库库区内，区内沟谷切割成宽缓方槽。坝址河流总流向自西北至东南，呈蛇曲蜿蜒，河谷横断面呈“V”字形，阶地不发育。

坝区内出露基岩为白垩系下统苍溪组（K1c）和白龙组（K1b），为一套内陆河湖相沉积岩层。按岩性和埋藏条件及含水层类型，本区含水层主要为第四系孔隙潜水及基岩裂隙水。工程区地表水对混凝土无腐蚀，对钢筋混凝土结构中钢筋与钢结构具弱腐蚀性。

综上所述，坝址选址在环境上是合理的。

### 区域环境质量现状

（1）环境空气质量现状：本项目所在区域环境空气质量判定为达标区，大气环境质量评价因子中PM10、PM2.5的年评价指标均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求。

（2）地表水环境质量现状：现状监测及评价结果表明，区域地表水监测断面各项监测指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅲ类水域标准要求。

（3）声环境质量现状：现状监测及评价结果表明，项目周边敏感点昼夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值要求。

（4）生态环境：本项目评价范围内无大型陆生野生动物，也无国家保护的陆生珍稀野生动植物及珍稀水生动植物。

### 环境影响评价结论

#### 施工期环境影响评价结论

1、水文情势影响

本项目为化成水库除险加固项目，项目建设前后水文情势不会发生明显变化。 通过对化成水库多年平均条件下的水量平衡计算，化成水库多年平均来水量能满足供水、生态需水量和农业灌溉用水需求。本项目水库水位降至390.00m的施工期间，化成水库内的水量完全能够满足城镇供水、生态需水量和农业灌溉用水需求。

2、施工期水环境影响

本项目为生态影响型项目，项目营运期不产生废水。废水主要来自施工期产生的施工废水和生活污水。施工废水经隔油沉淀处理后回用，不外排；施工生活污水利用周边既有生活污水处理设施处理后，通过市政污水管网进入城镇污水处理厂处理。项目施工期产生的废水不会对项目所在区域的水环境造成明显不利影响。

3、施工期环境空气影响

工程施工期对环境空气的影响主要表现为施工场地及运输道路无组织扬尘、淤泥恶臭、燃油废气及汽车尾气以及少量沥青烟，其污染源强和影响范围与施工条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气等诸多因素有关。注意工人的劳动保护，对施工运输道路洒水，及时清扫路面，运输材料和建渣的车辆加盖篷布，临时堆土场远离居民点并遮盖，清淤底泥及时清运，防护措施到位，则其不利影响可得到一定的控制。因此，施工期产生的扬尘和废气不会对项目所在地环境空气质量造成明显不利影响。

4、施工期声环境影响

施工期噪声影响主要表现为施工道路交通噪声及施工设备噪声对周边居民的干扰。施工单位应合理地安排施工进度和时间，文明施工、环保施工，并采取必要的噪声控制措施（如设置移动式声屏障等），降低施工噪声对环境的影响。在施工时较大产噪设备尽量避开休息时间施工，尤其在夜间不可施工作业；施工前做好准备工作，并有专人指挥施工，争取在最短时间内完工，尽量缩短施工噪声对民众的影响；施工设备尽量采用先进低噪声设备，定期保养、维护，降低对周围声环境的影响程度。施工期噪声是暂时的，在施工单位已采取相应降噪措施的情况下，施工期间噪声值可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准的要求，施工噪声可实现达标排放，项目施工期噪声是可以接受的。

5、施工期固体废物影响

本工程弃方全部运至弃土场弃置；施工建筑垃圾尽量回收利用，不可回收利用的运至建筑垃圾堆场集中堆存；生活垃圾分类收集，交环卫部门清运；清淤出的淤泥经自然干化后运至弃土场。项目施工期产生的固体废弃物均可得到有效的处置，不会对周边环境造成二次污染。

6、施工期生态环境影响

工程建设期间生态环境影响主要表现在土石方开挖、临时堆土场占用土地，因扰动地表、破坏植被引起的局部水土流失等。本项目不新增永久占地，评价范围内无古树名木和国家重点保护野生动植物分布，施工结束后会对临时占地进行迹地恢复，对陆生植物和陆生动物的影响较小。

本项目在枯水期施工，施工前会对水库进行放水减库容，会导致化成水库内部分水生生物的流失；本项目施工作业面不涉水，施工产生的废水、弃渣等均进行了妥善处置，不会进入水库内，不会对水库水质造成明显影响，对水库水生生物的生存无明显影响；但施工期持续性的机械噪声以及振动等，将在一定程度上导致过往鱼群受到惊吓或逃避，但对化成水库内的鱼类资源无明显影响。工程完成后，施工影响消除，水库逐步恢复蓄水，鱼类资源及其生息环境不会有太大的变化，鱼类种类、数量趋于恢复。因此，项目施工期对水生生物的影响较小。

项目施工建设过程对生态环境的不良影响是短暂的，随着施工期结束而恢复。通过认真制定和落实工程施工期应采取的环保对策措施，其产生的环境影响问题能得到有效的控制，对生态环境总体影响较小。

7、保护区环境影响

本项目部分工程位于巴中市化成水库集中式饮用水水源保护区二级保护区范围内。项目施工区域距离饮用水源取水点较远，施工期基本不会对化成水库水质造成不利影响；施工期内水库的水量能够满足供水需求。本项目为化成水库除险加固工程，项目建设符合饮用水源保护要求。工程完工后，不会改变水库原有功能；水库库容不变，仍能满足现巴州区城镇供水需求；水库运行模式与工程建设前一致，水库集水区不会因为本项目建设产生不利于环境的影响；本项目实施后，能够有效的消除水库现有安全隐患，保障水库蓄水和供水安全，对饮用水水源取水产生了一定的正效益。

#### 运营期环境影响评价结论

本项目为化成水库除险加固项目，项目随着施工期的结束而结束；运营期主要是对水库的管理和维护，产生废水、废气、噪声及固体废弃物的影响甚微。项目改建的码头运营期内主要用于水库管理的巡库船只停泊，船只仅能乘坐1~4人，采用清洁能源电能作为动力，对水库周边环境影响很小。

### 环境风险

本项目主要环境风险事故为油品泄漏，发生概率极小。建设单位和施工单位通过采取一系列的风险防范措施，同时制定相应的事故应急预案，可有效地防止环境风险事故的发生；一旦发生事故，依靠安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故的蔓延。减少事故带来的人员伤亡、财产损失和环境影响，项目的环境风险水平是可以接受的。综合分析，从环境风险角度分析本项目建设可行。

### 环境保护措施及环境影响经济损益分析

本项目采取的污染防治措施和生态保护措施，技术上成熟可靠，治理效果较好，采取的环境保护措施在经济、技术上均可行。只要建设单位切实落实设计和评价提出的各项污染防治措施，使各类污染物均做到达标排放，则该项目的建设和营运对周围环境的影响是可以承受的，能够做到社会效益、环境效益和经济效益的统一，可达到三者协调发展的目的。

### 环境管理与监测计划

建设单位根据工程的不同阶段，制定相关的环境管理计划并严格实施；项目施工期、运营期提供资金和设备保障，保证项目环境监测计划的执行。

### 总量控制

根据工程分析和国家总量控制指标，本项目运营期无工艺废水和废气产生，项目无需设置总量控制指标。

### 公众参与

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）中的相关要求，巴中市化成水库运行保护中心通过网络、刊登报纸、现场张贴等方式进行了本项目环境影响评价公众参与信息公示，在公示期间未收到反对项目建设的反馈意见，项目建设得到了公众的广泛认同和支持。

建设单位应重视环境保护，严格执行国家有关规定及标准，落实各项环保治理措施，加强环境管理，减轻项目对周围环境的影响。

### 环境影响可行性结论

本项目为化成水库除险加固工程，符合国家现行产业政策，满足当地规划要求。项目所在区域周边无明显的环境制约因素，项目实施后在改善区域水环境、提高行洪能力、保障区域供水安全等方面具有良好的社会效益和环境效益。工程环保设施安排较完善，污染防治措施有效，生态恢复、水土保持措施可行，环境风险较低。主要环境保护目标能够得到有效保护。因此，从环境保护的角度而言，本项目的建设可行。

## 建议及要求

1、项目施工期应认真落实废水、噪声、扬尘等污染防治措施，并保证所需资金；

2、撒播草籽的密度适当，慎用外来草种；

3、建议施工期间对施工人员进行相关的环境保护知识教育，增强施工人员的环保意识，使其自觉主动的保护环境；

4、建议政府有关部门加大执法力度，加强监督和管理；

5、建议建设施工废水隔油沉淀池，实现施工期生产用水的循环利用；

6、建议生活区不设置化粪池等卫生设施，依托周边已建设施；

7、建议水土流失防护措施布设应结合工程实际和项目区水土流失现状，因地制宜、因害设防、总体设计、全面布局、科学配置；

8、加强工程建设期生态保护措施，工程施工设计中应尽量减少影响面积，把破坏程度降至最低。

9、在保护区内施工时，加强管理和监测。

# Text boxes

本项目坝区枢纽

本项目

地方生态环境局

四川省生态环境厅

国家生态环境部