年产12000吨多功能涂层复合材料产业项目技术升级

环境影响报告书

（送审稿）

建设单位：四川羽玺电子科技有限公司

编制单位：四川环川盛达环保科技有限责任公司

二〇二二年一月

# 目  录

目  录	3

概  述	1

1建设项目由来	1

2项目特点	4

3环境影响评价工作过程	4

4评价关注的主要环境问题及环境影响	5

5环境影响报告书主要结论	5

1 总  则	6

1.1 评价任务由来	6

1.2 编制依据	6

1.3 项目建设与相关政策、规划符合性分析	9

1.4 选址合理性分析	19

1.5 评价目的	20

1.6 评价原则与评价方法	20

1.7 评价因子、评价重点	21

1.8 评价标准	22

1.9 评价等级、评价范围	25

1.10 环境主要保护目标	34

1.11 评价工作程序	34

2  现有项目概况	36

2.1企业基本情况、环评及验收情况	36

2.2 现有企业项目组成及主要环境问题	37

2.3 现有企业采取治理措施	38

2.4 现有企业污染物排放情况	38

2.5 现有企业存在的主要问题及“以新带老”措施	43

3  建设项目工程分析	44

3.1 建设项目概况	44

3.2 工程分析	51

4 环境现状调查与评价	75

4.1 自然环境概况	75

4.2环境质量现状监测	78

5 环境影响预测与评价	84

5.1施工环境影响分析	84

5.2营运期环境影响评价	84

6 环境风险分析	110

6.1 评价依据	110

6.2 环境风险识别	115

6.3 环境事故情形分析	119

6.4风险预测与评价	120

6.5风险防范措施	122

6.6应急预案	125

6.7评价结论	129

7 环境保护措施及其可行性论证	131

7.1 施工期环境保护措施	131

7.2 营运期环境保护措施及技术可行性论证	131

7.3 环保措施小结及投资估算	139

8 项目经济损益分析	141

8.1 项目建设经济效益分析	141

8.2 项目建设社会效益分析	141

8.3 项目建设环境效益分析	141

8.4 环境经济损益分析	142

9 环境管理及监测计划	143

9.1 环境保护管理制度及机构	143

9.2 环境监测	145

9.3 排污许可及竣工环境保护验收	146

10环境影响评价结论与建议	149

10.1项目概况	149

10.2产业政策符合性结论	149

10.3规划符合性结论	149

10.4选址合理性	149

10.5环境质量现状结论	149

10.6环境影响分析	150

10.7环境风险分析	152

10.8公众参与	152

10.9经济损益分析	152

10.10建设项目环保可行性结论	152

10.11 建议	152

附 表：

附表1  大气自查表

附件2  地表水自查表

附件3  环境风险自查表

附件4  土壤自查表

附 图：

附图1  项目地理位置图

附图2  全厂总平面布置图

附图3-1  近距离外环境关系图

附图3-2  远距离外环境关系及监测布点图

附图4   卫生防护距离包络图

附图5   园区规划图

附图6   全厂分区防渗图

附 件：

附件1  委托书

附件2  立项文件

附件3  用地文件

附件4  原项目环评批复及验收意见

附件5  园区规划批复

附件6  丙烯酸胶水关于VOCs检测报告

附件7  排污许可正本

附件8  危废协议

附件9  现有工程污染源监测（《四川羽玺电子科技有限公司年度例行监测（第三季度）》）

附件10  环境质量监测报告

# 概  述

## 1建设项目由来

四川羽玺电子科技有限公司隶属于上海羽玺纸塑有限公司，上海羽玺纸塑有限公司创立于2003年，是一家集研发、生产、销售于一体的国内胶黏剂制品及离型塑料的龙头企业之一，历经十多年不断创新发展，目前已发展为生产百余类产品的专业厂家，并在江苏昆山、广东东莞、四川隆昌设有生产实体。

四川羽玺电子科技有限公司主要生产产品为PET离型纸、离型膜、保护膜和胶带。产品用途较为广泛，主要用于电子材料市场，项目除了用于电子材料，还可用于广告材料、卫生用品、商标材料及防水材料等。

公司现有厂址位于四川巴中经济开发区内，目前建有6条离型膜、离型纸生产线，3条保护膜和胶带生产线，具有年产离型膜、离型纸15000t，保护膜1500t和胶带1500t的生产能力。

2014年11月24日，巴中市环境保护局经济开发区分局出具了《关于年产12000吨多功能涂层复合材料产业项目环境报告表的批复》（巴环经审[2014]40号）；

2016年11月，巴中市环境保护局经济开发区分局对《年产12000吨多功能涂层复合材料产业项目环境影响补充报告》出具审批意见（巴环经审[2014]40号）；

2016年12月30日，巴中市环境保护局经济开发区分局出具了《关于年产12000吨多功能涂层复合材料产业项目竣工环境保护验收的批复》（巴环经验[2016]32号）；

2017年12月29日，巴中市环境保护局出具了《关于年产12000吨多功能涂层复合材料产业项目二期环境影响报告表的批复》（巴环函[2017]323号）；

2018年3月，四川羽玺电子科技有限公司对该项目废水、废气进行了自主验收，并取得专家意见；

2018年6月，巴中市环境保护局出具了《关于年产12000吨多功能涂层复合材料产业项目二期（噪声、固体废物）竣工环境保护验收的批复》（巴环函[2018]120号）。

原项目环评批复、验收情况及排污许可情况见下表。

表0-1 企业已批复项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目概况 | 环评批复情况 | 竣工验收情况 | 排污许可情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关于年产12000吨多功能涂层复合材料产业项目 | 在6#、7#生产车间分别建有1条离型纸、1条离型膜、1条保护膜及胶带生产线，共计6条生产线，年产离型膜、离型纸10000t，保护膜1000t、胶带1000t的生产能力 | 2016年11月，巴中市环境保护局经济开发区分局对《年产12000吨多功能涂层复合材料产业项目变更报告》出具审批意见（巴环经审[2014]40号）；2016年11月，巴中市环境保护局经济开发区分局对《年产12000吨多功能涂层复合材料产业项目环境影响补充报告》出具审批意见（巴环经审[2014]40号） | 2016年12月30日，巴中市环境保护局经济开发区分局出具了《关于年产12000吨多功能涂层复合材料产业项目竣工环境保护验收的批复》（巴环经验[2016]32号 | 2019年10月31进行了排污许可登记管理，登记编号：91511900095323688M001V |
| 2 | 年产12000吨多功能涂层复合材料产业项目二期 | 在5#生产车间建有1条离型纸、1条离型膜、1条保护膜及胶带生产线，共计3条生产线，年产离型膜、离型纸5000t，保护膜500t、胶带500t的生产能力 | 2017年12月29日，巴中市环境保护局出具了《关于年产12000吨多功能涂层复合材料产业项目二期环境影响报告表的批复》（巴环函[2017]323号） | 2018年6月，巴中市环境保护局出具了《关于年产12000吨多功能涂层复合材料产业项目二期（噪声、固体废物）竣工环境保护验收的批复》（巴环函[2018]120号） |  |

为满足市场及客户需要，同时满足国家减排要求，四川羽玺电子科技有限公司研发人员进行了研发试验，拟对原生产工艺部分辅料及配比进行了优化，同步调整5#、6#、7#厂房生产线布置，项目整体生产工艺流程、产量均不变，项目均不新增设备等。

本项目为年产12000吨多功能涂层复合材料产业项目技术升级项目，该项目拟在巴中市经济技术开发区中山北路27号（现有厂址内）投资120万元建设“年产12000吨多功能涂层复合材料产业项目技术升级”，本次利用现有场地，不新征用地。该项目主要调整5#、6#、7#厂房生产线布置，同时对原生产工艺部分辅料及配比调整，具体调整方案下表。本项目建成生产工艺流程、产量均不变。

表0-2 项目调整方案一览表

| 产品 | 主要原辅料及用量 | 变化情况 |
| --- | --- | --- |
|  | 调整前 | 调整后 |  |
| 离型纸 | 硅油：255t/a 120溶剂油：30t/a | 硅油：255t/a 120溶剂油：30t/a | 不变 |
| 离型膜 | 硅油：150t/a 120溶剂油：100t/a | 硅油：150t/a 120溶剂油：70t/a 甲苯：10t/a 丁酮：20t/a | 硅油：0t/a 120溶剂油：-30t/a 甲苯：10t/a 丁酮：20t/a |
| 保护膜 | 丙烯酸胶水：220t/a 乙酸乙酯：90t/a | 丙烯酸胶水：220t/a 乙酸乙酯：55t/a 甲苯：14t/a 丁酮：18t/a | 丙烯酸胶水：0t/a 乙酸乙酯：-35t/a 甲苯：14t/a 丁酮：18t/a |
| 胶带 | 丙烯酸胶水：380t/a 乙酸乙酯：95t/a | 丙烯酸胶水：380t/a 乙酸乙酯：55t/a 甲苯：16t/a 丁酮：22t/a | 丙烯酸胶水：0t/a 乙酸乙酯：-40t/a 甲苯：16t/a 丁酮：22t/a |
| 合计：乙酸乙酯：-75t（减小），120溶剂油：-30t（减小），甲苯（新增）：40t，丁酮（新增）：60t，硅油、胶水不变。 |
| 厂房 | 主要生产线及产能 | 变化情况 |
|  | 调整前 | 调整后 |  |
| 5#厂房 | 生产线布置：1条离型纸线、1条离型膜、1条保护膜及胶带涂布线，共3条线 | 生产线布置：3条离型纸线，共3条线 | 搬迁2条离型纸线至5#厂房，产品方案调整为仅生产离型纸。 |
|  | 产能：2500t离型纸、2500tPET离型膜、500t保护膜、500t胶带 | 产能：7500t离型纸 | 产能提高了1500t |
|  | 主要原辅料：硅油：135t、120溶剂油：43t、丙烯酸胶水：200t、乙酸乙酯：62t | 主要原辅料：硅油：255t、120溶剂油：30t | 硅油：+120t、120溶剂油：-13t、丙烯酸胶水：-200t、乙酸乙酯：-62t |
| 6#、7#厂房 | 生产线布置：2条离型纸线、2条1离型膜、2条保护膜及胶带涂布线，共6条线 | 生产线布置：3条离型膜、3条保护膜及胶带涂布线，共6条线 | 搬迁2条离型纸线至5#厂房，产品方案调整为仅生产离型纸。 |
|  | 产能：5000t离型纸、5000tPET离型膜、1000t保护膜、1000t胶带 | 产能：7500tPET离型膜、1500t保护膜、1500t胶带 | 产能减小了1500t |
|  | 主要原辅料：硅油：270t、120溶剂油：87t、丙烯酸胶水：400t、乙酸乙酯：123t | 主要原辅料：硅油：150t、120溶剂油：70t、丙烯酸胶水：600t、乙酸乙酯：110t、甲苯：40t、丁酮：60t | 硅油：-120t、120溶剂油：-17t、丙烯酸胶水：+200t、乙酸乙酯：-13t、甲苯：+40t、丁酮：+60t |
| 合计：全厂厂房总产能不变。 |

根据统计结果，项目乙酸乙酯用量减小75t，120溶剂油减小30t，新增甲苯40t，丁酮60t，硅油、丙烯酸胶水用量不变；同时通过设备生产线调整后，其主要溶剂均调至6、7#厂房内，总体来说，6、7#厂房废气经RTO燃烧设施处理后，VOCs废气可减排,调整后，全厂厂房产能不变。

根据《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定及《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“53、塑料制品业292”中“年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上”项目，应编制环境影响报告书。为此，四川羽玺电子科技有限公司委托四川环川盛达环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，即成立了项目组，按环境影响评价相关技术导则所规定的原则、方法、内容和要求开展环境影响评价工作，于2021年11月完成了《年产12000吨多功能涂层复合材料产业项目技术升级环境影响报告书》。

## 2项目特点

本项目在巴中市经济技术开发区中山北路27号公司现有场地内，周边主要为生产性企业，东面隔中山路45m为大众创业园、中小型创业孵化园、雅姿高档家居公司，南面紧邻巴中建丰新材料产业园，西面为山体，北面隔园区内部道路130m为牛角滩河，项目外环境关系总体简单。本项目为技术升级改造项目，主要为原生产工艺部分辅料及配比进行调整，项目主要生产工艺及产量不变。

本项目运营期主要影响因素为大气环境，主要为配料、涂料、烘干环节产生的有机废气（甲苯、丁酮）等，有机废气经收集处理后达标排放，总体产污简单，经预测分析，对大气环境影响较小。

## 3环境影响评价工作过程

◆2021年9月15日，四川环川盛达环保科技有限公司受四川羽玺电子科技有限公司委托，承担《年产12000吨多功能涂层复合材料产业项目技术升级环境影响报告书》的编制工作，接受委托后即成立了项目组；

◆2021年9月16日~ 9月20日，项目组环评技术人员收集了项目相关资料，认真研究后依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》确定了项目环境影响评价文件类型，经初步工程分析，对项目主要环境影响进行了识别，确定了评价重点、评价工作等级及评价范围，制定了环评工作方案。

◆2021年9月28日~ 30日，我公司组织项目组环评技术人员深入项目现场进行踏勘，在建设单位以及相关专业单位与部门的协作下，完成了对项目所在地区域地形地貌、周边环境概况及主要环境环保目标等有关情况的调查工作，补充收集了项目相关资料。

◆2021年10月7日~ 2021年12月31日，在充分研究项目设计资料及相关文件的基础上进行了工程分析，结合现场踏勘成果及环境质量现状监测结果进行了各环境要素环境影响预测及评价、各专题环境影响分析与评价，提出了相应的环境保护措施并对其进行了技术经济论证，给出了项目环境影响评价结论，整理、汇总后编制了项目环境影响报告书，同时建设单位开展环境影响评价两次公示、现场张贴公示、登报公示、报批前公示、公众参与调查内容汇总及公参说明编制工作。

## 4评价关注的主要环境问题及环境影响

主要关注项目营运期废气对环境产生的影响，重点关注废气防治措施可行性分析，营运期环境风险影响及风险防范措施可行性。

## 5环境影响报告书主要结论

本项目建设符合国家现行产业政策、环保政策；符合四川巴中经济开发区规划和相关规划要求，满足巴中市“三线一单”生态环境分区管控要求，区域环境质量较好。项目为升级技术改造，总体VOCs排放量、乙酸乙酯量减小，在严格落实报告书中提出的各项环境保护措施，加强项目营运期的环境管理和环境监控，污染物可实现达标排放，对环境影响较小，不会改变区域环境功能。

因此，本评价认为，从环境保护角度而言，年产12000吨多功能涂层复合材料产业项目技术升级项目的建设是可行的。

# 1 总  则

## 1.1 评价任务由来

四川羽玺电子科技有限公司主要产品为PET离型纸、离型膜、保护膜和胶带。产品用途较为广泛，主要用于电子材料市场，项目除了用于电子材料，还可用于广告材料、卫生用品、商标材料及防水材料等。

由于电子材料厂对PET离型纸、离型膜、保护膜和胶带要求提高，为满足市场需要发展及客户需要，四川羽玺电子科技有限公司研发人员进行了研发试验，拟对原生产工艺部分辅料及配比进行了优化，项目整体生产工艺流程、产量均不变，项目均不新增设备等。

本项目为年产12000吨多功能涂层复合材料产业项目技术升级项目，该项目拟在巴中市经济技术开发区中山北路27号（现有厂址内）投资120万元建设“年产12000吨多功能涂层复合材料产业项目技术升级”，本次利用现有场地，不新征用地。该项目主要调整5#、6#、7#厂房生产线布置，同时对原生产工艺部分辅料及配比调整，具体调整方案见表0-2。本项目建成生产工艺流程、产量均不变。

本次技改实施后，项目乙酸乙酯用量减小75t，120溶剂油减小30t，新增甲苯40t，丁酮60t，硅油、丙烯酸胶水用量不变；同时通过设备生产线调整后，其主要溶剂均调至6、7#厂房内，总体来说，6、7#厂房废气经RTO燃烧设施处理后，VOCs废气可减排,调整后，全厂厂房产能不变。

## 1.2 编制依据

### 1.2.1 环境保护法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起实施）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日起实施）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日起实施）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日起实施）；

（5）《中华人民共和国环境噪声防治法》（2018年12月29日起实施）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起实施）；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起实施）；

（8）《中华人民共和国水土保护法》（2011年3月1日起实施）；

（9）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日起施行）；

（10）《中华人民共和国节约能源法》（2016年9月1日起施行）；

（11）《中华人民共和国循环经济促进法》（2009年1月1日起实施）；

（12）《中华人民共和国城乡规划法》（2008年1月1日起实施）

### 1.4.2 环境保护法规、条例

（1）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起施行）；

（2）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第44号、部令第1号）；

（3）《国家危险废物名录》（2021年版）；

（4）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020年1月1日起施行）；

（5）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）及配套文件；

（6）《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》（2014年1月1日施行）；

（7）《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号，2016.5.28）；

（8）《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号，2013.9.10）；

（9）《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号，2015.4.2）；

（10）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77号，2012.7.3)；

（11）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号，2012.8.8）；

（12）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，2011.12.1）；

（13）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）

（14）《四川省环境保护条例》（2018年1月1日起施行）；

（15）《四川省〈中华人民共和国环境影响评价法〉实施办法》（2008年1月1日起施行）；

（16）《四川省〈中华人民共和国大气污染防治法〉实施办法》（2002年9月1日起施行）；

（17）《四川省〈中华人民共和国水法〉实施办法》（2013年4月7日起施行）；

（18）《四川省〈中华人民共和国水土保持法〉实施办法》（2012年12月1日起施行）；

（19）《四川省危险废物污染环境防治办法》（2004年1月1日起施行）；

（20）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国务院，国发[2013]37号）；

（21）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国务院，国发[2015]17号）；

（22）《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（国务院，国发[2016]74号）；

（23）《关于印发“十二五”主要污染物总量减排统计、监测办法的通知》（环保部，环发[2013]14号）；

（24）《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环保部，环发[2014]197号）；

（27）《关于印发水污染防治行动计划四川省工作方案的通知》（四川省人民政府文件，川府发[2015]59号）；

（28）《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环境保护部，2013年第31号）；

### 1.4.3 技术规范

（1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 环境空气》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水》（HJ/T2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HJ964-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

（9）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部[2017]43号，2017年10月1日起施行）

### 1.4.4 项目相关资料

（1）环评委托书；

（2）巴中经济开发区经济和信息化局关于《年产12000吨多功能涂层复合材料产业项目技术升级项目立项备案》（备案号：川投资备【2109-511924-07-02-376296】JXQB-0039 号）；

（3）巴中市国土资源局出具了国土使用证（川（2017）巴中市市不动产第0001282号）；

（4）环境监测报告；

（5）关于原辅料的VOCs报告；

（6）其他相关资料。

## 1.3 项目建设与相关政策、规划符合性分析

### 1.3.1产业政策符合性分析

1、与国家相关产业政策符合性分析

本项目为塑料制品生产项目，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2019年本)》，不属于鼓励类、限制类和淘汰类之列，根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号），第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定，视为允许类”，因此，本项目为允许类。

同时，巴中经济开发区经济和信息化局出具了立项备案批复（川投资备【2109-511924-07-02-376296】JXQB-0039 号），同意本项目建设。

因此，本项目的建设符合国家现行产业政策。

### 1.3.2 与相关规划的符合性分析

1、与巴中市城市总体规划符合性分析

根据《巴中市城市总体规划（2011-2030）》可知，2015 版新规规划中心城区工业用地为1848.7公顷，占城市用地的比重为19.4%，人均工业用地18.5m2。规划巴中中心城区的工业用地主要分布在东部城区，包括兴文工业区、曾口工业区以及清江工业组团；并在恩阳城区东部设置 1 个工业区。

兴文工业区：以发展食品饮料、机械电子、新材料等产业。

曾口工业区：以天然气精细化产业为主。

清江工业组团：以服装加工、食品加工等轻工业为主。

恩阳工业区：重点发展绿色食品、现代中药产业、传统工艺品加工、文化创意产品加工为主。

本项目属于塑料制品生产，位于巴中市兴文工业园内，因此，本项目用地符合巴中市总体规划要求。

2、与《四川巴中经济开发区控制性详细规划修编》符合性分析

四川巴中经济开发区（以下简称“巴中经开区”）是由四川省人民政府于2003年7月批准设立的，开发区原规划为“一区两园”——辖江北商贸园和白玉工业园，总体规划用地面积9.34km2。2012年，巴中经开区管委会针对调整后的规划范围（面积9.7624km2），于2013年10月，通过了规划环评审查（川环建函[2013]272号）。2015年4月，经开区扩区调位取得省人民政府批复（川府函[2015]71号）。2020年11月，四川省生态环境厅出具了《四川巴中经济开发区控制性详细规划修编规划环境影响报告书审查意见的函》（川环建函[2020]79号），根据四川巴中经济开发区审查意见，经开区规划总面积13.07平方公里，规划范围北至唐家庙，东至巴中东高速出入口，西以国道 G85 为界；主导产业：机械制造、电子信息、食品医药产业。

生态环境准入清单：

（1）总体要求

Ⅰ.禁止引入不符合国家国家环保法律法规、产业政策、严重产业过剩、行业准入条件、国家及省和市重金属污染防治规划及相关环境管理要求的项目。

Ⅱ.禁止引入清洁生产水平低于行业清洁生产标准二级或低于全国同类企业平均清洁生产水平项目。

Ⅲ.禁止引入与园区产业定位不相容的项目。

①机械制造：禁止引入专业电镀；禁止引入排放含铅、汞、镉、铬、砷废水的项目。

②食品医药：禁止引入化学原药制造、发酵制药类项目。

Ⅳ.禁止引入黑色金属和有色金属冶炼类项目。

Ⅴ.禁止引入多晶硅制造、基础化学原料制造、农药、合成材料制造、炸药及火工和烟火产品制造类项目。

Ⅵ.禁止引入危化品仓储项目。

Ⅶ.禁止引入含焙烧和煅烧工序的非金属制品类项目。

（2）分区管控要求

Ⅰ.北片区：与城区接壤的地块，禁止引入环境风险潜势大于Ⅲ级及以上的项目。

Ⅱ.南片区：与城区和居住区接壤的地块，禁止引入环境风险潜势大于Ⅲ级及以上的项目。

经分析，本项目位于北片区，根据风险分析，项目环境风险潜势为Ⅱ级，小于Ⅲ级，与兴文街道相距1.5km，不与城区接壤，满足分区管控要求，同时，本项目属于塑料制品项目，不属于《四川巴中经济开发区控制性详细规划修编规划环境影响报告书》总体要求提出的禁止类项目，与四川巴中经济开发区准入条件相符。因此，本项目建设符合四川巴中经济开发区相关规划。

3、项目用地符合性分析

本项目位于巴中市经开区中山北路27号，根据四川巴中经济开发区规划图，项目用地属于工业用地，项目选址符合四川巴中市土地利用总体规划。巴中市国土资源局出具了国土使用证（川（2017）巴中市市不动产第0001282号），明确项目所在地块用地性质为工业用地。

综上所述，本项目在拟选场址符合巴中市土地利用规划。

4、与大气污染防治相关规划实施方案的符合性分析

本项目与大气污染防治内容符合性分析如下。

表1.3-1  项目与大气污染防治内容符合性分析

| 大气污染防治法 | 法规要求 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中华人民共和国大气污染防治法 | 该文件第四十五条，产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应采取措施减少废气排放。 | 项目涉及有机废气主要环节为配料稀释混合、涂布、烘干固化等工序，项目新增原辅料为甲苯和丁酮，为溶剂型稀释剂，原项目5#、6#、7#厂房已采取了收集治理措施，整个厂房为密闭负压抽风收集，其中5#厂房废气收集后经“喷淋+TIO2光分解催化氧化法+二级活性炭处理”；6#、7#厂房废气收集后经RTO燃烧处理。 | 符合 |
| “十三五”挥发性有机物污染防治工作方案 | 文件（四）严格建设项目环境准入“提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉及VOCs排放的工业企业要入园区。新、改、扩建涉及VOCs排放项目，应从源头控制，使用低（无）VOCs含量的原辅料，加强废气收集，安装高效治理设施。” | 本项目位于工业园区，新增原辅料为甲苯和丁酮，主要为配料稀释剂稀释目的，废气采取了严格的收集处理设施。同时，项目为技术升级改造项目，项目建成后可削减VOCs。 | 符合 |
| 重点行业挥发性有机物综合治理方案 | 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。 加强政策引导。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。 （二）全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 （三）推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。 | （一）项目为技术升级改造项目，本次主要对工艺原辅料配比及调整，可大大减小乙酸乙酯、120溶剂油用量，同时增加了少量甲苯和丁酮作为稀释剂，总体来说，其VOCs是削减的，项目不新增VOCs。（二）加强了无组织排放控制措施，项目甲苯、丁酮为现购的桶装成品，在配料混合、涂料、烘干固化环节均位于设计的密闭厂房，厂房为负压密闭设计，可大大减小无组织排放。（三）原项目5#、6#、7#厂房已采取了收集治理措施，整个厂房为密闭负压抽风收集，其中5#厂房废气收集后经喷淋+TIO2光分解催化氧化法+二级活性炭处理；6#、7#厂房废气收集后经RTO燃烧处理，其处理措施满足要求。 | 符合 |
| 重点区域大气污染防治“十二五”规划四川省实施方案 | 文件明确提出“新、改、扩建项目排放挥发性有机物的车间有机废气的收集率应大于90%，安装废气回收/净化装置”。 文件提出“提升有机化工(含有机化学原料、合成材料、日用化工、涂料、油墨、胶黏剂、染料、化学溶剂、试剂生产等)、医药化工、塑料制品企业装备水平，严格控制跑冒滴漏。排放挥发性有机物的生产工序要在密闭空间或设备中实施，产生的含挥发性有机物废气需进行净化处理，净化效率应不低于90%”。 | 原项目5#、6#、7#厂房已采取了收集治理措施，整个厂房为密闭负压抽风收集，其中5#厂房废气收集后经“喷淋+TIO2光分解催化氧化法+二级活性炭”处理，收集效率95%，处理效率为90%以上；6#、7#厂房废气收集后经RTO燃烧处理，有机废气收集效率95%，RTO燃烧处理效率99%以上。 | 符合 |
| 四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案 | 严格设计VOCs 排放的建设项目环境准入，加强源头控制。提高涉及VOCs排放行业环保准入门槛，新建设计 VOCs排放的工业企业入园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。环境空气质量未达标的城市新增VOCs排放的建设项目，实行 2 倍减量替代；达标城市实行等量替代，……新、改、扩建涉及VOCs排放项目，从原辅材料和工艺过程大力推广使用低（无）VOCs含量的涂料、有机溶剂、胶黏剂油墨等原辅材料，配套改进生产工艺。……加强VOCs的收集和治理，严格控制生产、储存、装卸等环节的排放。推进石化、医药、农药等化工类，汽车制造、机械设备制造、家具制造等工业涂装类，包装印刷等行业VOCs综合治理。…… | 项目为技术升级改造项目，本次主要对工艺原辅料配比及调整，可大大减小其乙酸乙酯、溶剂油用量，同时增加了甲苯和丁酮作为稀释剂，总体来说，其VOCs是削减的，项目不新增VOCs. 针对在配料混合、涂料、烘干固化环节产生的废气采取了收集及处理等措施。 | 符合 |
| 《四川省挥发性有机物污染防治实施方案》(2018-2020) | （二）加快实施工业源VOCs防治。1、全面实施石化行业VOCs达标排放；2、加大推进化工行业VOCs综合治理；3、加工工业涂装VOCs治理力度；4、深入推进包装印刷行业VOCs综合治理；5、加强制鞋行业VOCs综合治理；6、因地制宜推进其他工业行业VOCs综合治理。 | 本项目为塑料制品行业，本项目VOCs排放主要为配料混合、涂料、烘干固化环节环节，其VOCs是削减的，项目不新增VOCs，同时产生的废气采取了收集及处理等措施。 | 符合 |
| 2020年挥发性有机物治理攻坚方案 | 一、大力推进源头替代，有效减少VOCs产生：大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。 | 本项目VOCs排放主要为配料混合、涂料、烘干固化环节环节，其VOCs是削减的，项目不新增VOCs，同时产生的废气采取了收集及处理等措施。 |  |

综合分析，本项目的建设符合国家、地方有关大气污染防治的规范文件中对大气污染物控制的要求。

6、与“三线一单”符合性分析

根据《四川省巴中市“三线一单”生态环境分区管控优化完善研究报告成果》，项目与“三线一单”符合性分析如下：

表1.3-2   “三线一单”符合性分析

| 项目 | 具体要求 | 本项目情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生态保护红线 | 管控要求：国家正式出台生态保护红线管理办法前，已经获得批准的风电、光伏、水电等建设项目，在不影响主导生态功能的前提下，可以严格按照主管部门批复的项目选址和规模进行建设，并在工程结束后对造成影响的区域进行生态修复；生态保护红线内已建成的线性基础设施，风电、光伏、水电以及水利设施，应严格按照法律法规进行管理、运行和维护，严禁擅自扩大规模。除此之外，生态保护红线内严格禁止其他开发性、生产性建设活动，原则上自然保护地核心保护区内禁止人为活动，其他区域在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动 | 本项目位于巴中市经济技术开发区中山北路27号，经核实，不在巴中市生态红线范围内。 | 符合 |
| 环境质量底线 | 土壤环境风险管控底线 | 根据环境质量底线及分区管控划分，本项目位于巴中市经济开发区，其土壤环境属于重点管控区中的建设用地重点管控区。具体要求如右所示 | 落实《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划四川省工作方案》《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》等要求，引入新建产业或企业时，企业选择应结合产业发展规划，充分考虑企业类型、污染物排放特征以及外环境情况等因素，避免企业形成交叉污染。对可能造成土壤污染的建设项目，应当依法进行环境影响评价。环境影响评价文件应当包括对土壤可能造成的不良影响及应当采取的相应预防措施等内容 | 本项目落实了《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划四川省工作方案》《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》等要求，厂区内进行了分区防渗，可有效防治对土壤污染。 | 符合 |
|  | 大气环境质量底线 | 根据环境质量底线及分区管控划分，本项目位于巴中市经济开发区，其大气环境属于重点管控区中的高排放区。具体要求如右所示 | 推进重点行业污染治理升级改造。强化工业企业无组织排放管控，推动实施水泥行业超低排放改造。开展砖瓦行业及燃煤锅炉无组织排放排查，建立管理台账，对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施有效治理。 | 本项目属于塑料制品行业，项目废气采取了收集及治理措施，本次技术改造后，其VOCs削减，满足清洁生产要求。 | 符合 |
|  |  |  | 大力推进企业清洁生产，推动各类园区循环改造、规范发展和提质增效。对经济开发区、工业园区等进行集中整治，限期进行达标改造，减少工业集聚区污染；完善工业园区集中供热设施，积极推广集中供热。有条件的经济开发区、工业园区要建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。 |  | 符合 |
|  | 水环境质量底线及分区管控 | 根据环境质量底线及分区管控划分，本项目位于巴中市经济开发区，其水环境属于重点管控区。具体管控要求包括：空间布局约束方面、污染物排放管控方面、水生态环境风险防控方面、水资源管控方面。具体要求如右所示 | 空间布局约束方面，实行水环境质量硬约束，以水环境、水资源承载力为基准，紧密结合水功能区划，充分考虑上下游、左右岸关系，以水定产、以水定城，严格限制水污染排放量大和环境风险突出的产业布局。 | 本项目工业用水小，项目废水产生量少，不属于水污染排放量大和环境风险突出的项目 | 符合 |
|  |  |  | 污染物排放管控方面，重点是补齐环保设施短板。一是强化城镇生活污染源治理，健全城镇生活污水收集管网和生活垃圾收集、转运、处理系统。二是加强工业企业监管，建立在线监管系统，确保工业企业达标排放，提高工业企业水资源利用效率 | 本次技术改造项目不新增废水。 | 符合 |
|  |  |  | 水生态环境风险防控方面，要加强对重点区域和重点源环境风险综合管控。强化工业园区环境风险防控工作，突出全防全控，完善各项环境风险防范制度，确保将风险防范融入日常环境管理制度体系。加强执法监督，逐步实现对重点工业园区、重点工矿企业和主要环境风险类型的动态监控。加快布局分散企业向园区集中，按要求设置生态隔离带，建设相应的防护工程。强化沿河水电站监管，强化废油收集、储存、转运处置全过程管控。 | 原项目设置了450m3事故池及风险防范措施，本次技改可依托其风险防范设施，其风险总体可控。 | 符合 |
|  |  |  | 水资源管控方面，重点保障河流生态流量。强化沿程水电站调度，落实监管设施，电调服从水调，保证枯水期流域中下游河段生态用水需求。 | 本项目不占用水资源 | 符合 |
| 资源利用上线 | 能源资源上线及分区管控 | 重点管控区，具体要求如右所示 | 依据大气污染治理和环境改善的目标，强化区域能源结构优化调整，科学合理地进行分阶段、分区域禁煤。在时序上，优先在市州已划定的高污染燃料禁燃区、大气环境不达标区域内的城镇实施禁煤。对于地处偏远且现阶段不具备推进以电代煤、以气代煤等工程的园区，可根据2025年、2035年大气污染物建议允许排放量指标，有序削减污染物排放量，以达到大气污染治理和环境改善的目标。 | 本项目主要能源为电和气，不会突破区域能源资源消耗突破资源利用上线。 | 符合 |
|  | 水源资源上线及分区管控 | 一般管控区，具体要求如右所示 | 巴中市各区县用水总量都在控制指标范围内，未出现超载现象，工业节水方面通过加强工业用水和节水的管理，改造用水工艺和技术，提高工业用水的重复利用率，降低单位产品取水量。 | 项目不属于落后的高耗水产业，符合管控要求。 |  |
|  | 土壤资源上线及分区管控 | 一般管控区，具体要求如右所示 | 无 | / |  |
| 环境准入负面清单 | 空间布局约束 | 禁止开发建设要求： （1）禁止引入专业电镀；禁止引入排放含铅、汞、镉、铬、砷废水的项目。 （2）禁止引入化学原药制造发酵制药类项目。 （3）禁止引入黑色金属和有色金属冶炼类项目。 （4）禁止引入多晶硅制造、基础化学原料制造、农药、合成材料制造、炸药及火工和烟火产品制造类项目。 （5）禁止引入危化品仓储项目。 （6）禁止引入含焙烧和锻炼工序的非金属制品制造类项目。 （7）在禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料。禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。 （8）其他执行工业重点管控单元总体准入要求。 限制开发建设活动的要求、不符合空间布局要求活动的退出要求：执行工业重点管控单元总体准入要求。 | 本项目为塑料制品项目，不在禁止开发建设活动内，同时也满足工业重点管控单元总体准入要求。 | 符合 |
|  | 污染物排放管控区 | 现有源提标升级改造、新增源等量或倍量替代、新增源排放标准限制、削减排放量要求：执行工业重点管控单元总体准入要求。 允许排放量要求：（1）巴河（金碑）-巴州区-巴中经济开发区-控制单元：2025年水污染物允许排放量：COD2500.12吨、氨氮245.87吨、总磷30.01吨；2035年水污染物允许排放量：COD2625.13吨、氨氮258.17吨、总磷31.51吨。 （2）驷马河-巴州区-巴中经济开发区-控制单元2025年水污染物允许排放量：COD1415.03吨、氨氮156.22吨、总磷27.74吨；2035年水污染物允许排放量：COD1485.79吨、氨氮164.03吨、总磷29.13吨。 （3）巴中经济开发区 2025年大气污染物允许排放量：SO240吨、NOX640吨、PM2.5226吨、VOCs828吨；2035年大气污染物允许排放量：SO2227吨、NOX581吨、PM2.5206吨、VOCs880吨。 （4）其他执行工业重点管控单元总体管控要求。 污染物排放绩效水平准入要求：执行工业重点管控单元总体准入要求。 | 项目满足工业重点管控单元总体准入要求，同时本次技术改造项目VOCs不新增，废水不新增。 | 符合 |
|  | 环境风险防控 | 企业环境风险防控要求、用地环境风险防控要求：执行工业重点管控单元总体准入要求。 园区环境风险防控要求：（1）园区与城区和居住区接壤的地块，禁止引入环境风险潜势大于III级及以上的项目。 （2）其余执行工业重点管控单元总体准入要求。 | 满足工业重点管控单元总体准入要求 | 符合 |
|  | 资源开发效率 | 水资源利用效率要求、能源利用效率要求：执行工业重点管控单元总体准入要求。 | 满足工业重点管控单元总体准入要求 | 符合 |

综合分析，本项目的建设符合“三线一单”要求。

## 1.4 选址合理性分析

本项目选址于巴中市经济技术开发区中山北路27号的现有厂区范围内，巴中市国土资源局出具了国土使用证（川（2017）巴中市市不动产第0001282号），明确项目所在地块用地性质为工业用地。本项目选址合理性分析如下：

规划符合性：根据以上分析，其选址符合相关规划要求。

环境功能区划及外环境相容性分析：

项目位于巴中市经济技术开发区现有厂区范围内，评价区无自然保护区和风景名胜区，环境空气执行二类标准，地表水执行Ⅲ类标准，声环境执行3类标准。

根据现场勘查，项目外环境关系如下：

东侧：隔中山路45m为大众创业园、中小型创业孵化园、雅姿高档家居公司；

南侧：紧邻巴中建丰新材料产业园；

西侧：山体；

北侧：隔园区内部道路130m为牛角滩河。

项目外环境关系如下：

表1.4-1  项目外环境关系一览表

| 序号 | 名称 | 方位、性质 | 距厂界距离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 大众创业园 | 东侧、产业园 | 45m |
|  | 中小型创业孵化园 | 东侧、产业园 | 45m |
|  | 雅姿高档家居公司 | 东侧、家具企业 | 45m |
|  | 巴中建丰新材料产业园 | 南侧，建筑材料企业 | 紧邻 |
|  | 山体 | 西侧 | 紧邻 |
|  | 牛角滩河 | 北侧，Ⅲ类水体 | 130m |

从项目外环境关系看，项目环境关系较为简单，周边主要分布工业企业，无明显环境制约因素。

本项目涉及废气污染工序主要为配料稀释混合、涂布及烘干固化工序，该项目主要调整5#、6#、7#厂房生产线布置，同时对原生产工艺部分辅料及配比调整，本次主要对工艺原辅料配比及调整，可大大减小其他溶剂乙酸乙酯、120溶剂油用量，增加了少量甲苯和丁酮作为稀释剂，同时通过设备生产线调整后，其主要溶剂均调至6、7#厂房内，总体来说，6、7#厂房废气经RTO燃烧设施处理后，VOCs废气可减排，总体来说，其VOCs是削减的，项目不新增VOCs。且原项目5#、6#、7#厂房已采取了收集治理措施，整个厂房为密闭负压抽风收集，其中5#厂房废气收集后经“喷淋+PAT-TIO2光分解催化氧化法+二级活性炭”处理，有机废气收集效率95%，废气处理效率90%，废气经处理后通过1根15m高排气筒（P1）排放；6#、7#厂房废气收集后经RTO燃烧处理，有机废气收集效率95%，RTO燃烧处理效率99%，通过1根15m高排气筒（P2）排放，可降低对周围大气环境影响，同时企业卫生防护距离为以5#车间为边界向外50m，以6#、7#车间为边界向外300m的划定的包络范围，根据调查，本项目卫生防护距离之内无居民，不涉及环保拆迁，可以满足卫生防护距离要求。总体来说，项目选址与周围环境基本相容。

公辅设施：

根据规划环评内容，园区供水、排水、供电条件已很成熟，同时，园区已建园区道路，满足各类原辅料车辆出行。园区公辅设施基本满足要求。

综上所述，本项目选址符合规划，无明显环境制约因素，公辅设施基本满足要求，交通便捷，项目建成后对区域环境质量影响可接受。且项目所在地不涉及生态保护区、自然保护区、风景名胜区等环境敏感区，评价范围内不涉及饮用水水源保护地，本项目从环保角度选址可行。

## 1.5 评价目的

（1）详细调查和了解项目建设可能影响区域的自然及环境质量现状，获取项目建设区域的环境背景资料，分析项目建设的可能环境制约因素；

（2）从“项目选址、达标排放、总图布置”等方面论证项目建设在环境保护方面的可行性，为项目设计和环境管理提供依据；

（3）根据项目建设、运行特点，结合项目区域环境现状，对拟建项目的环境影响要素进行分析和识别，预测项目建设的可能环境影响，评价其影响程度和范围及其可能导致的环境变化趋势；

（4）针对项目建设产生的不利环境影响提出防治或减缓的对策措施，将项目建设带来的负面影响降至最低程度，实现项目建设和环境保护的协调发展；

（5）从环境保护角度论证项目建设的可行性，为项目建设决策和环境管理提供科学依据。

## 1.6 评价原则与评价方法

### 1.6.1 评价原则

本项目环境影响评价其基本目的是贯彻“环境保护”这项基本国策，推行“预防为主、防治结合、综合治理”的环境管理方针。查清项目所在区域的环境质量现状，针对项目的工程特性和当地环境特征进行深入分析，抓住项目对环境的主要影响因素，客观地预测其可能对当地环境造成的影响范围和程度，以国家及地方有关方针、政策、标准、规范及规划为依据，提出切实有效的环境保护对策与措施，为项目决策和环境管理提供科学依据，从环境保护角度论证项目的可行性。主要包括：

（1）依法评价

环境影响评价工作执行国家、四川省颁布的有关环境保护法律、法规、规范、标准，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析建设项目对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

### 1.6.2 评价方法

采用定性评述与定量分析相结合的评价方法。现状评价采用现状监测、资料引用等方法；对环境空气、地下水环境评价采用相应预测模式或类比分析进行评价。

## 1.7 评价因子、评价重点

### 1.7.1 评价因子

通过工程分析，结合建设项目特点和环境质量现状，确定本项目的评价因子、总量控制因子见下表。

1.7-1  本项目评价因子、总量控制因子一览表

| 环境要素 | 现状评价因子 | 影响评价因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、VOCs、甲苯、丁酮 | VOCs、甲苯、丁酮 | VOCs |
| 地表水环境 | pH、CODCr、BOD5、NH3-N、SS、石油类、总磷、总氮 | COD、SS、NH3-N、BOD5 | COD、NH3-N、TP |
| 地下水环境 | pH、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、氯化物、硫酸盐、高锰酸盐指数、总硬度、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、甲苯、丁酮 | 甲苯 | / |
| 声环境 | LAeq | LAeq | / |
| 固体废物 | / | 综合利用率、 处理处置率 | / |

### 1.7.2 评价重点

结合项目特征及项目周围环境现状，确定本项目环境影响评价工作重点为：

（1）项目工程分析及污染防治措施可行性论证；

（2）项目营运期废气影响分析及评价；

（3）风险影响分析。

## 1.8 评价标准

根据《环境影响评价技术导则》和区域环境质量状况确定本评价执行的标准如下：

### 1.8.1 环境质量标准

（1）大气环境

本项目SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，TVOC、甲苯执行《环境影响评价技术导则 大气环境HJ-2.2—2018》附录D中的浓度限值，其标准值见下表。

表1.8-1    环境空气质量评价标准

| 污染物名称 | 浓度限值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1小时平均 | 8小时平均 | 24小时平均 | 年平均 |  |  |
| SO2 | 500 | / | 150 | 60 | μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 |
| NO2 | 200 | / | 80 | 40 |  |  |
| CO | 10 | / | 4 | / | mg/m3 |  |
| O3 | 200 | / | 160（8小时平均） | μg/m3 |  |
| PM10 | / | / | 150 | 70 |  |  |
| PM2.5 | / | / | 75 | 35 |  |  |
| TVOC | / | 600 | / | / |  | 《环境影响评价技术导则 大气环境HJ-2.2—2018》附录D |
| 甲苯 | 200 | / | / | / |  |  |

（2）地表水

地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中Ⅲ类水域水质标准，标准值详见表1.8-2；

表1.8-2  《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准

| 序号 | 项目 | 标准值 | 序号 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6～9 | 2 | 石油类 | ≤0.05 |
| 3 | CODCr（mg/L） | ≤20 | 4 | 色度 | — |
| 5 | BOD5 （mg/L） | ≤4 | 6 | NH3-N（mg/L） | ≤1.0 |
| 7 | SS（mg/L） | — | 8 | 总磷（mg/L） | ≤0.2 |
| 9 | 总氮（mg/L） | ≤1.0 |  |  |  |

（3）地下水

执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，见表1.8-3。

表1.8-3   地下水质量标准值          单位：mg/L

| 序号 | 项目 | Ⅲ类限值 | 序号 | 项目 | Ⅲ类限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5～8.5 | 2 | 总硬度 | ≤450 |
| 3 | 耗氧量 | ≤3.0 | 4 | 硝酸盐 | ≤20 |
| 5 | NH3-N | ≤0.5 | 6 | 氯化物 | ≤250 |
| 7 | 硫酸盐 | ≤250 | 8 | 亚硝酸盐 | ≤1.0 |
| 9 | 挥发性酚 | ≤0.002 | 10 | 氰化物 | ≤0.05 |
| 11 | 砷 | ≤0.01 | 12 | 汞 | ≤0.001 |
| 13 | 六价铬 | ≤0.05 | 14 | 铅 | ≤0.01 |
| 15 | 氟化物 | ≤1.0 | 16 | 镉 | ≤0.005 |
| 17 | 铁 | ≤0.3 | 18 | 猛 | ≤0.1 |
| 19 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 20 | 总大肠菌群（个/L） | ≤3.0 |
| 21 | 菌落总数（个/ml） | ≤100 |  | 甲苯 | ≤0.7 |

（4）声环境

项目位于巴中经济开发区，执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）3类标准，标准值详见表1.8-4；

表1.8-4   声环境质量标准等效声级   LAeq：dB（A）

| 声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 65 | 55 |

（5）土壤环境

项目位于巴中经济开发区，执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）建设工地第二类用地风险筛选值，标准值详见表1.8-5。

表1.8-5  建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）  单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 筛选值 | 管制值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一类用地 | 第二类用地 | 第一类用地 | 第二类用地 |
| 重金属和无机物 |
| 1 | 砷 | 20 | 60 | 120 | 140 |
| 2 | 镉 | 20 | 65 | 47 | 172 |
| 3 | 六价铬 | 3.0 | 5.7 | 30 | 78 |
| 4 | 铜 | 2000 | 18000 | 8000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 400 | 800 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 8 | 38 | 33 | 82 |
| 7 | 镍 | 150 | 900 | 600 | 2000 |
| 挥发性有机物 |
| 8 | 四氯化碳 | 0.9 | 2.8 | 9 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 0.3 | 0.9 | 5 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 12 | 37 | 21 | 120 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 3 | 9 | 20 | 100 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 0.52 | 5 | 6 | 21 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 12 | 66 | 40 | 200 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 66 | 596 | 200 | 2000 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 10 | 54 | 31 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 94 | 616 | 300 | 2000 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 1 | 5 | 5 | 47 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 2.6 | 10 | 26 | 100 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1.6 | 6.8 | 14 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 11 | 53 | 34 | 183 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 701 | 840 | 840 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 0.6 | 2.8 | 5 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 0.7 | 2.8 | 7 | 20 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 0.12 | 0.43 | 1.2 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 1 | 4 | 10 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 68 | 270 | 200 | 1000 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 5.6 | 20 | 56 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 7.2 | 28 | 72 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间+对二甲苯 | 163 | 570 | 500 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 222 | 640 | 640 | 640 |
| 半挥发性有机物 |
| 35 | 硝基苯 | 34 | 76 | 190 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 92 | 260 | 211 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 250 | 2256 | 500 | 4500 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 55 | 151 | 550 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 490 | 1293 | 4900 | 12900 |
| 43 | 二苯并蒽 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 45 | 萘 | 25 | 70 | 255 | 700 |

### 1.8.2 污染物排放标准

（1）废气

废气VOCs、甲苯、丁酮执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中相关标准，标准值见下表；

表1.8-6  大气污染物排放标准

| 序号 | 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率(kg/h) | 最低去除效率(%) | 无组织排放监控浓度限值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排气筒(m) | 二级 |  | 监控点 | 浓度（mg/m3） |  |
| 1 | VOCs | 60 | 15 | 3.4 | 90 | / | 2.0 | 参照表3涂料、油墨、胶黏剂及类似产品制造 |
| 2 | 甲苯 | 10 | 15 | 0.6 | / | / | 0.2 |  |
| 3 | 丁酮 | 40 | 15 | 1.7 | / | / | 1.0 | 表4中2-丁酮 |
| 备注：丁酮又名2-丁酮、甲基乙基酮 |

（2）废水

本工程无生产废水外排。不新增生活污水。

（3）噪声

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，见下表。

表1.8-7  环境噪声排放标准    单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 厂界噪声标准值 | 65 | 55 |

（4）固废

一般废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。

## 1.9 评价等级、评价范围

### 1.9.1 评价等级

按照《环境影响评价等级技术导则》（HJ/T2.1-2016，HJ2.2—2008，HJ/T2.3-2018，HJ610-2016，HJ2.4—2009、HJ19-2011、HJ/T169-2018）的要求，对本评价工作进行等级划分。

1、大气环境

本次技改主要新增了甲苯、丁酮两种溶剂用量，同时减少了乙酸乙酯和120溶剂油用量，其他原辅料均不变，主要进行辅料及配比调整优化，同时通过设备生产线调整后，其主要溶剂均调至6、7#厂房内，总体来说，6、7#厂房废气经RTO燃烧设施处理后，VOCs废气可减排，根据工程分析可知，项目VOCs量总体是削减的（其中1#排气筒、2#排气筒VOCs排放量、5#厂房面源、67#厂房面源源强均削减），本次技改工程VOCs不新增，根据导则常见问题解答，对于现有工程排放量（包括排放方式、排放强度）不变的或排放量减小的，不参与评价等级计算。本次其VOCs排放量是减少的，其排放方式不变（1#排气筒、2#排气筒内径、风量、烟气温度等不变），不参与评价等级计算，因此本次评价等级仅计算甲苯、丁酮废气情况。

根据对项目的初步分析及导则要求，丁酮无环境质量标准，因此筛选确定本项目特征污染因子且有环境质量标准的甲苯作为大气评价因子。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐大气评价工作等级划分原则及最大地面质量浓度占标率计算公式，计算废气中主要污染物的最大地面质量浓度占标率。

Pi=Ci/Coi×100%

式中：

Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

Coi——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。一般取GB3095中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值；对于没有小时浓度限值的污染物，可取日平均浓度限值的三倍值。

表1.9-1   大气环境影响评价工作等级判定表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

评价工作等级按表1.9-1的分级判据进行划分。最大地面浓度占标率Pi按公式计算，如污染物i大于1，取P值中最大者（Pmax）和其对应的D10%。经预测分析，项目主要污染物排放情况及预测参数如下表：

表1.9-2  项目有组织污染源参数

| 产生环节 | 污染源 | 污染因子 | 排气筒参数 | 废气量 m3/h | 污染物排放速率kg/h | 质量标准 mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高度 m | 内径 m | 出口温度℃ |  |  |  |
| 6、7#厂房 | 2#排气筒 | 甲苯 | 15 | 1.3 | 100 | 55000 | 0.049 | 0.2 |

表1.9-3  项目无组织污染源参数

| 污染源 | 污染因子 | 排放高度 （m） | 排放长度 （m） | 排放宽度 （m） | 污染源排放速率 （kg/h） | 标准浓度限值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6、7#厂房 | 甲苯 | 8 | 140 | 30 | 0.259 | 0.2 |

采取估算模型进行计算，其估算模型参数见下表。

表1.9-4  项目估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ | 40.6°C |
| 最低环境温度/℃ | -5.3°C |
| 土地利用类型 | 阔叶林 |
| 区域湿度条件 | 湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | (是(否 |
|  | 地形数据分辨率/ m | 90m |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | (是(否 |
|  | 岸线距离/ km | / |
|  | 岸线方向/ ° | / |

根据《环境影响评价影响导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算，主要污染源估算模型计算结果见下表。

表1.9-5   主要污染源估算模型计算结果表

| 污染源 | 污染因子 | 最大落地浓度 | 评价标准 | 占标率 | D10%最远距离（m） | 推荐评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2#排气筒 | 甲苯 | 3.8121 | 200 | 1.9061 | / | 二级 |
| 6、7#厂房 | 甲苯 | 210.1600 | 200 | 105.0800 | 1924.99 | 一级 |

由上表可知，项目污染物最大落地浓度占标率最大为Pmax=105.08%＞10%，按照《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）规定，本项目大气评价等级应为一级。

2、地表水环境

本次技改无生产废水，不新增生活污水。

3、地下水

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610—2016）附录A，本项目为塑料制品制造，属于Ⅱ类建设项目，通过查阅当地水源保护规划及现场调查，区域范围主要为工业园区，区域农户已搬迁，区域已建成自来水管，评价范围内无饮用水水源保护区，分布有少量废弃的农户地下水井，项目地下水为“不敏感”。根据地下水评价工作等级划分依据（见下表），本项目地下水评价工作等级为三级。

表1.9-6  地下水环境影响评价工作等级划分表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅱ类项目 | 本项目评价等级 |
| --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 本项目为塑料制品制造，属于Ⅱ类建设项目，评价区地下水环境敏感程度为不敏感，根据HJ610-2016判定依据判定评价等级为三级。 |
| 较敏感 | 二 |  |
| 不敏感 | 三 |  |

4、声环境

根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）将声环境影响评价工作等级分为三级，划分依据见下表。

本工程所在区域为3类声环境功能区，建设后噪声增加值很小，受影响人口不大，根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009），本工程声环境评价工作等级为三级。

表1.9-7  声环境评价工作等级划分表

| 项目 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 适用标准 | GB3096规定0类地区，以及对噪声有特别限制要求保护区 | GB3096规定的1、2类地区 | GB3096 规定的3类、4类地区 |
| 建设后噪声增加值 | 大于5dB(A) | 3-5dB(A) | 小于3dB(A) |
| 受影响人口 | 显著增加 | 增加较多 | 数量变化不大 |

5、生态环境

参照《环境影响评价技术导则生态影响（HJ19-2011）》有关规定，将生态环境影响评价工作等级分为三级，划分依据见下表。位于原厂界（或永久范围）范围内的工业类改扩建项目，可做生态影响分析。

表1.9-8   生态环境评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地范围 |
| --- | --- |
|  | 面积≥20km2或长度 ≥100km | 面积2km2~20km2或 长度50km-100km | 面积≤2km2或长度 ≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

本项目为技改工程，位于四川羽玺电子科技有限公司现有场地内，不新增用地，根据导则要求，本项目生态环境仅进行生态影响分析。

6、土壤环境

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于污染影响型项目。本项目无新增永久占地，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目占地规模为小型（≤5hm2）。

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见下表。

表1.9-9  污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

经调查，本项目周边不存在土壤环境敏感目标，因而确定本项目敏感程度为不敏感。

根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级见下表。

表1.9-10  污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | I类 | II类 | III类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |

本项目属于Ⅲ类项目，占地面积为小，敏感程度为不敏感，因此由上表可知本项目为“-”，可不开展土壤环境影响评价工作。

7、环境风险

建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+，建设项目环境风险潜势由危险物质及工艺系统危险性（P）和环境敏感程度（E）确定。

（1）危险物质及工艺系统危险性（P）分级

①危险物质数量与临界量比值（Q）

在危险物质数量与临界量比值（Q）计算中，在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1， Q2,，...， Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1 时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

项目涉及的主要危险化学品为丙烯酸胶水、乙酸乙酯、甲苯、丁酮，涉及的主要化学物质存储量统计见下表。

表1.9-11  危险物质临界量及本项目存储量

| 物质名称 | CAS号 | 本项目储存量 | 临界量 | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙酸乙酯 | 79-20-9 | 5t | 10t | 0.5 |
| 丁酮 | 78-93-3 | 5t | 10t | 0.5 |
| 甲苯 | 108-88-3 | 5t | 10t | 0.5 |
| 120溶剂油 | / | 15t | 50t | 0.3 |
| 丙烯酸胶水① | 67-56-1 | 1.4t | 10t | 0.14 |
| 合计 | 1.94 |
| 备注：丙烯酸胶水主要有害成分为甲醇，含量最大14%，则丙烯酸胶水最大储存量10t，则甲醇最大储存量为1.4t |

由此计算出危险物质数量与临界量比值Q=1.94，由此将Q值划分为1≤Q＜10。

②行业及生产工艺（M）的确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）规定，分析本项目所属行业及生产工艺特点，按照下表评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为(1)M>20；(2)10<M≤20；(3)5<M≤10；(4)M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。

表1.9-12  行业及生产工艺（M）

| 行业 | 评估依据 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、 轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺(氯碱)、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解(裂化)工艺、氯化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺工艺 | 10/套 | - |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 | - |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/套 | - |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 | - |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站对的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b，（不含城镇燃气管线） | 10 | - |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 | 5 |
| a高温至工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0Mpa； b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 | 合计 | 5 |

本项目涉及危险物质贮存的项目（计5分），根据本项目所属行业及生产工艺特点评分合计5分，为M4。

综上根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C 中表C.2判断危险物质及工艺系统危险性（P）分级：

表1.9-13  危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量的比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |
| --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

根据上表分析，本项目危险物质及工艺系统危险性（P）分级为P4水平。

（2）环境敏感程度（E）分级

本评价按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录D 要求，对项目大气环境、地表水环境、地下水环境等敏感程度分别进行分级，分级结果见下表。

表1.9-14  环境敏感程度分级

| 环境要素 | 环境敏感性 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | E2 | 周边5 km 范围内主要为兴文街道，经调查人口总数大于1万人，小于5万人。 |
| 地表水环境 | E2 | 区域水域环境功能为较敏感F2，水域环境敏感目标为S3 级 |
| 地下水环境 | E3 | 区域地下水功能为不敏感G3，包气带岩土防污等级为D3。 |

（3）风险潜势判定

根据《建设项目环境风评价技术导则》HJ/T169-2018，建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV、IV+级，根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性以及所在地环境敏感程度，结合事故下的环境影响途径，按照下表确定环境风险潜势。

表1.9-15  建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性 |
| --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |

本项目危险物质及工艺系统危险性为P4，本项目区域大气环境敏感程度为E2，因此大气环境风险潜势为Ⅱ；地表水环境敏感程度为E2，因此地表水环境风险潜势为Ⅱ；地下水环境敏感程度为E3，因此地下水环境风险潜势为I。另外，按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)相关规定，建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值。因此，综合判断本项目的环境风险潜势等级为Ⅱ级。

（4）评价等级确定

综上，本项目各环境风险评价等级判定见下表。

表1.9-16  各要素环境风险评价等级判断

| 环境要素 | 环境风险潜势初判 | 环境风险潜势划分 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | P | E |  |  |
| 大气 | P4 | E2 | II | 三级 |
| 地表水 | P4 | E2 | II | 三级 |
| 地下水 | P4 | E2 | I | 简单分析 |

### 1.9.2 评价范围

根据《环境影响评价技术导则》中关于评价范围的划分原则和本项目现场踏勘调查实际情况，确定本评价范围如下：

1、大气环境：

根据导则要求，一级评价项目根据建设项目排放污染物最远影响距离（D10%）确定大气环境影响评价范围。当D10%超过25km时，确定评价范围为边长50km的矩形区域；当D10%小于2.5km时，评价范围边长取5km。

根据评价等级划分，项目D10%为1924m，根据导则要求，以厂房为中心，自厂界外延厂为周围5km×5km的矩形区域。

2、地表水环境：

本项目地表水评价等级为三级B，不涉及评价范围。

3、地下水环境：

根据《地下水环境影响评价技术导则》（HJ610-2016），地下水环境现状调查评价范围应包括与建设项目相关的地下水环境保护目标，以能说明地下水环境的现状，反映调查评价区地下水基本流场特征，满足地下水环境影响预测和评价为基本原则。建设项目地下水环境调查评价范围的确定可采用公式计算法、查表法及自定义法。

（1）公式计算法

当建设项目所在地水文地质条件相对简单，且所掌握的资料能够满足公式计算法的要求时，应采用公式计算法确定：

L=α×K×I×T/ne

式中：L—下游迁移距离

α—变化系数，α≥1，一般取2；

K—渗透系数，m/d，区域为细砂，取值3m/d；

I—水力坡度，无量纲，0.01；

T—质点迁移天数，取值不小于5000d；

ne—有效孔隙度，无量纲，取值0.25。

经计算，L为1200m。

（2）查表法

当不满足公式计算法的要求时，可采用查表法确定。

表1.9-17  地下水环境调查评价范围参照

| 评价等级 | 调查评价面积（km2） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | ≥20 | 应包括重要的地下水环境保护目标，必要时适当扩大范围 |
| 二级 | 6～20 |  |
| 三级 | ≤6 |  |

（3）自定义法

当计算或查表范围超出所处水文地质单元边界时，应以所处水文地质单元边界为宜，可根据建设项目所在地水文地质条件确定。

通过区域水文地质资料，项目地下水流向西北向东南流向。结合现场调查，本项目所在区域水文地质单元界线明显，选取自定义法确定本项目地下水环境影响评价调查范围。项目东侧、北侧以牛角滩河为界，南侧以公式计算法确定600m范围，西侧以区域局部分水岭为界。根据测算，本项目地下水环境影响评价范围共计约0.96km2。本项目调查评价范围见附图。

4、声环境：

项目厂界和厂界外200m范围。

5、生态环境：

厂界范围内直接影响区域及厂界外间接影响区域。

6、环境风险：

大气环境风险评价范围：本项目厂界边界3km范围。

地表水环境风险评价范围：环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。

表1.9-18   评价范围一览表

| 环境要素 | 评价范围 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 声环境 | 项目厂界和厂界外200m范围 | 评价以敏感点噪声影响为重点 |
| 环境空气 | 以厂房为中心，周围5×5km2范围 | 对区域空气环境的影响 |
| 地面水环境 | / | 对地表水环境的影响 |
| 地下水 | 项目东侧、北侧以牛角滩河为界，南侧以公式计算法确定600m范围，西侧以区域局部分水岭为界，评价范围共计约0.96km2 | 对区域地下水的影响 |
| 生态环境 | 工程活动的直接影响区域和间接影响区域 | / |
| 环境风险 | 大气：项目厂界边界3km范围； 地表水：环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域 | / |

## 1.10 环境主要保护目标

本项目主要环境保护目标见下表1.10-1：

表1.10-1   项目主要环境保护目标

| 环境要素 | 保护对象 | 方位 | 距离 | 规模 | 保护等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 碧垭村 | 东面 | 2400~2500m | 居民，15户约45人 | GB3095-2012二级 |
|  | 郑家山村 | 东南面 | 2400~2500m | 居民，20户约60人 |  |
|  | 兴文街道 | 南面 | 1500-2500m | 居民，常住人口约2万人 |  |
|  | 巴中中学兴文校区 | 南面 | 1800m | 学校，在校师生2000人 |  |
|  | 文村坝村 | 西北面 | 1700-1800m | 60户约170人 |  |
|  | 观音桥村 | 北面 | 1200-1300m | 30户约80人 |  |
| 地表水 | 牛角滩河 | 北面 | 120m | 灌溉、泄洪以及城市纳污 | GB3838-2002Ⅲ类 |
|  | 张家对河 | 东面 | 549m | 灌溉、泄洪以及城市纳污 |  |
|  | 温家河 | 西面 | 11km | 泄洪以及城市纳污 |  |
| 地下水 | 项目区整个水文地质单元的潜水 | GB/T14848-2017Ⅲ类 |

## 1.11 评价工作程序

本项目环境影响评价工作程序图见图1.11-1。

图1.11-1  评价工作程序示意图

# 2  现有项目概况

## 2.1企业基本情况、环评及验收情况

四川羽玺电子科技有限公司主要生产产品为PET离型纸、离型膜、保护膜和胶带。产品用途较为广泛，主要用于电子材料市场，项目除了用于电子材料，还可用于广告材料、卫生用品、商标材料及防水材料等。

公司现有厂址位于四川巴中经济开发区内，目前建有3条离型膜、离型纸生产线，3条保护膜和胶带生产线，具有年产离型膜、离型纸15000t，保护膜1500t和胶带1500t的生产能力。

2014年11月24日，巴中市环境保护局经济开发区分局出具了《关于年产12000吨多功能涂层复合材料产业项目环境报告表的批复》（巴环经审[2014]40号）；

2016年11月，巴中市环境保护局经济开发区分局对《年产12000吨多功能涂层复合材料产业项目环境影响补充报告》出具审批意见（巴环经审[2014]40号）；

2016年12月30日，巴中市环境保护局经济开发区分局出具了《关于年产12000吨多功能涂层复合材料产业项目竣工环境保护验收的批复》（巴环经验[2016]32号）；

2017年12月29日，巴中市环境保护局出具了《关于年产12000吨多功能涂层复合材料产业项目二期环境影响报告表的批复》（巴环函[2017]323号）；

2018年3月，四川羽玺电子科技有限公司对该项目废水、废气进行了自主验收，并取得专家意见；

2018年6月，巴中市环境保护局出具了《关于年产12000吨多功能涂层复合材料产业项目二期（噪声、固体废物）竣工环境保护验收的批复》（巴环函[2018]120号）。

表2.1-1  原有项目环评及验收情况

| 序号 | 项目名称 | 项目概况 | 环评批复情况 | 竣工验收情况 | 排污许可情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年产12000吨多功能涂层复合材料产业项目 | 在6#、7#生产车间分别建有1条离型纸、1条离型膜、1条保护膜及胶带生产线，共计6条生产线，年产离型膜、离型纸10000t，保护膜1000t和胶带1000t的生产能力 | 2016年11月，巴中市环境保护局经济开发区分局对《年产12000吨多功能涂层复合材料产业项目变更报告》出具审批意见（巴环经审[2014]40号）；2016年11月，巴中市环境保护局经济开发区分局对《年产12000吨多功能涂层复合材料产业项目环境影响补充报告》出具审批意见（巴环经审[2014]40号） | 2016年12月30日，巴中市环境保护局经济开发区分局出具了《关于年产12000吨多功能涂层复合材料产业项目竣工环境保护验收的批复》（巴环经验[2016]32号 | 2019年10月31进行了排污许可登记管理，登记编号：91511900095323688M001V |
| 2 | 年产12000吨多功能涂层复合材料产业项目二期 | 在5#生产车间建有1条离型纸、1条离型膜、1条保护膜及胶带生产线，共计3条生产线，年产离型膜、离型纸5000t，保护膜500t和胶带500t的生产能力 | 2017年12月29日，巴中市环境保护局出具了《关于年产12000吨多功能涂层复合材料产业项目二期环境影响报告表的批复》（巴环函[2017]323号） | 2018年6月，巴中市环境保护局出具了《关于年产12000吨多功能涂层复合材料产业项目二期（噪声、固体废物）竣工环境保护验收的批复》（巴环函[2018]120号） |  |

## 2.2 现有企业项目组成及主要环境问题

现有项目组成及主要环境问题见下表。

表2.2-1  现有项目组成及主要环境问题

| 项目 | 项目名称 | 实际建设内容 | 主要环境问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 生产车间 | 6#、7#厂房为2层，建筑面积均为2074.14m2，1层分别建有1条离型纸、1条离型膜、1条保护膜及胶带涂布生产线，共计6条生产线，2层分别建有烘干生产线，共计6条。 | 废气、噪声、固废 | 已建成 |
|  |  | 5#厂房为2层，建筑面积为1671.23m2，1层建有1条离型纸、1条离型膜、1条保护膜及胶带生产线，共计3条生产线，2层建有烘干生产线，共计3条 | 废气、噪声、固废 | 已建成 |
|  |  | 8#厂房1层，建有8条分切生产线 | 固废、噪声 | 已建成 |
| 公辅工程 | 锅炉房 | 4台导热油锅炉，位于锅炉房，2用2备。 | 噪声 | 已建成 |
|  | 机修间 | 位于厂区锅炉房旁 | 噪声 | 已建成 |
|  | 配电间 | 紧邻机修间 | 废气、噪声 | 已建成 |
| 环保工程 | 废水处理 | 1座3m3隔油池，1座30m3预处理池。 | / | 已建成 |
|  | 废气处理 | 5#车间废气经1套喷淋+PAT-TiO2光催化氧化+二级活性炭处理后通过1根15m高排气筒排放。 6#、7#车间废气经1套热力燃烧设施处理后通过1根15m高排气筒排放。 | / | 已建成 |
|  | 危废间 | 建筑面积30m2，位于化学品库。 | / | 已建成 |
|  | 一般固废暂存区 | 建筑面积50m2，位于8#厂房。 | / | 已建成 |
| 办公及生活设施 | 办公楼、宿舍及食堂 | 办公楼：4F，建筑面积2995.9m2，宿舍靠近办公综合楼； 宿舍：建筑面积3207m2； 食堂：位于宿舍楼1层。 | / | 已建成 |
| 仓储及其他 | 原料库房、成品库房 | 3#厂房，为原材料及成品共用仓库，建筑面积4454.8m2 | / | 已建成 |
|  | 危化品库 | 建筑面积438m2，主要存放各类化学品原料 | 环境风险 | 已建成 |

## 2.3 现有企业采取治理措施

现有工程已采取的环保措施见下表。

表 2.3-1  现有工程已采取的环保措施如下表

| 三废 | 污染源 | 环评或验收批复措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 5#厂房配料、涂布、烘箱 | 5#厂房为密闭洁净厂房，废气收集后经喷淋+TIO2光分解催化氧化法+二级活性炭处理，有机废气收集效率95%，处理效率为90%以上 | 已建成 |
|  | 6#、7#厂房配料、涂布、烘箱 | 6#、7#厂房为密闭洁净厂房，废气收集后经RTO燃烧处理，有机废气收集效率95%，RTO燃烧处理效率99% | 已建成 |
| 废水 | 生产废水 | 冷却辊间接冷却，冷却废水循环使用不外排。 | 已建成 |
|  | 生活污水 | 生活污水（食堂废水经隔油池处理）经预处理池处理排放。 |  |
| 固废 | 一般固废 | 一般固废：废品收购站收购或交由环卫部门统一清运 | 已建成 |
|  | 危险废物 | 暂存于危废间，定期交由资质单位处置 |  |

## 2.4 现有企业污染物排放情况

根据企业《四川羽玺电子科技有限公司年度例行监测（第三季度）》监测报告可知，项目污染物排放情况见下表。

（1）废气

根据《四川羽玺电子科技有限公司年度例行监测（第三季度）》内容，监测期间，工况达到100%。现有项目有组织废气污染物排放监测数据见下表，无组织废气污染物排放验收监测数据见下表。

表2.4-1 企业有组织废气污染物排放监测数据（表1）

| 样品信息 | 检验结果 |
| --- | --- |
| 采样日期 | 排气筒编号 | 污染源名称 | 项目名称 | 检测内容 | 单位 | 1 | 2 | 3 | 平均值 | 标准限值 | 评价 |
| 3月9日 | 2# | 6#、7#车间 | 乙酸乙酯 | 氧含量 | % | 11 | 10.8 | 10.9 | / | / | / |
|  |  |  |  | 标干排气流量 | m3/h | 29322 | 23573 | 28733 | / | / | / |
|  |  |  |  | 实测浓度 | mg/m3 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 | / | / | / |
|  |  |  |  | 排放浓度 | mg/m3 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 | 40 | 达标 |
|  |  |  |  | 排放速率 | kg/h | ＜1.76×10-4 | ＜1.43×10-4 | ＜1.72×10-4 | ＜1.64×10-4 | 1.7 | 达标 |
|  | 1# | 5#车间 | 乙酸乙酯 | 标干排气流量 | m3/h | 5614 | 4869 | 4469 | / | / | / |
|  |  |  |  | 实测浓度 | mg/m3 | 0.764 | 0.637 | 0.289 | / | / | / |
|  |  |  |  | 排放浓度 | mg/m3 | 0.764 | 0.637 | 0.289 | 0.563 | 40 | 达标 |
|  |  |  |  | 排放速率 | kg/h | 4.29×10-3 | 3.10×10-3 | 1.29×10-3 | 2.89×10-3 | 1.7 | 达标 |

表2.4-2 企业有组织废气污染物排放监测数据

| 样品信息 | 检验结果 |
| --- | --- |
| 采样日期 | 排气筒编号 | 污染源名称 | 项目名称 | 检测内容 | 单位 | 1 | 2 | 3 | 平均值 | 标准限值 | 评价 |
| 9月8日 | 2# | 6#、7#车间 | VOCs | 氧含量 | % | 10.2 | 10.6 | 10.4 | / | / | / |
|  |  |  |  | 标干排气流量 | m3/h | 31123 | 31330 | 31522 | / | / | / |
|  |  |  |  | 实测浓度 | mg/m3 | 2.51 | 2.75 | 2.45 | / | / | / |
|  |  |  |  | 排放浓度 | mg/m3 | 2.51 | 2.75 | 2.45 | 2.57 | 60 | 达标 |
|  |  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.0781 | 0.0862 | 0.0772 | 0.0805 | 3.4 | 达标 |
|  | 1# | 5#车间 | VOCs | 标干排气流量 | m3/h | 6220 | 6088 | 6383 | / | / | / |
|  |  |  |  | 实测浓度 | mg/m3 | 2.73 | 3.29 | 2.7 | / | / | / |
|  |  |  |  | 排放浓度 | mg/m3 | 2.73 | 3.29 | 2.7 | 2.91 | 60 | 达标 |
|  |  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.017 | 0.02 | 0.0172 | 0.0181 | 3.4 | 达标 |

表2.4-3 企业有组织废气污染物排放监测数据

| 样品信息 | 检验结果 |
| --- | --- |
| 采样日期 | 排气筒编号 | 污染源名称 | 项目名称 | 检测内容 | 单位 | 1 | 2 | 3 | 平均值 | 标准限值 | 评价 |
| 9月14日 | 3#（天然气锅炉排气筒） | 1#天然气锅炉 | 颗粒物 | 氧含量 | % | 6.9 | 6.9 | 5.1 | / | / | / |
|  |  |  |  | 标干排气流量 | m3/h | 1118 | 994 | 1075 | / | / | / |
|  |  |  |  | 实测浓度 | mg/m3 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | / | / | / |
|  |  |  |  | 排放浓度 | mg/m3 | 5.2 | 5.6 | 5.1 | 5.3 | 20 | 达标 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 实测浓度 | mg/m3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / |  | / |
|  |  |  |  | 排放浓度 | mg/m3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | 50 | 达标 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 实测浓度 | mg/m3 | 68 | 71 | 67 | / | / | / |
|  |  |  |  | 排放浓度 | mg/m3 | 84 | 88 | 74 | 82 | 200 | 达标 |
|  | 4#（天然气锅炉排气筒） | 2#天然气锅炉 | 颗粒物 | 氧含量 | % | 2.8 | 3.8 | 4 | / | / | / |
|  |  |  |  | 标干排气流量 | m3/h | 903 | 872 | 937 | / | / | / |
|  |  |  |  | 实测浓度 | mg/m3 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | / | / | / |
|  |  |  |  | 排放浓度 | mg/m3 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 20 | 达标 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 实测浓度 | mg/m3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / |  | / |
|  |  |  |  | 排放浓度 | mg/m3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | 50 | 达标 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 实测浓度 | mg/m3 | 68 | 74 | 74 | / | / | / |
|  |  |  |  | 排放浓度 | mg/m3 | 65 | 75 | 76 | 72 | 200 | 达标 |

表2.4-4 企业无组织废气监测数据   单位：mg/m3

| 断面信息 | 检验结果 |
| --- | --- |
| 采样日期 | 监测项目 | 点位名称 | 1 | 2 | 3 | 最大值 | 标准限值 | 评价 |
| 3月9日 | VOCs | 厂界东侧外 | 0.95 | 0.68 | 0.65 | 1.03 | 2.0 | 达标 |
|  |  | 厂界东北侧外 | 1.01 | 1.03 | 0.91 |  |  |  |
|  |  | 西侧厂界外 | 0.6 | 0.74 | 0.8 |  |  |  |
|  |  | 东南侧厂界外 | 0.57 | 0.85 | 0.58 |  |  |  |

由上表可知，现有项目例行监测（第三季度）监测结果表明，5#车间排气筒（1#）、6#、7#车间排气筒（2#）废气中VOCs、乙酸乙酯满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中表3、表4标准限值要求；天然气燃烧锅炉排气筒（3#）和排气筒（4#）废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉排放标准；厂界无组织VOCs满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中表5标准限值要求。总体来说，现有工程废气均能够达标排放。

（2）废水

现有项目废水主要有生活污水。现有项目废水污染物排放监测数据见下表，

表2.4-5    现有项目污水总排口例行监测结果

| 点位 | 废水总排口 | 单位 | 标准值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2021.9.14 |  |  |  |
| 频次 | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| pH | 7.36 | 7.45 | 7.39 | 无量纲 | 6～9 | 达标 |
| SS | 90 | 82 | 87 | mg/L | 400 | 达标 |
| COD | 254 | 199 | 205 | mg/L | 500 | 达标 |
| BOD5 | 88.8 | 94.5 | 90.7 | mg/L | 300 | 达标 |
| 动植物油 | 2.51 | 2.42 | 2.43 | mg/L | 100 | 达标 |

由上表可知，监测结果表明，废水总排口中pH、SS、COD、BOD5、动植物油等浓度满足《污水综合排放标准》（GB 8978 -1996）表4三级标准要求。

（3）噪声

根据环境现状监测，项目噪声监测数据见下表。

表2.4-6  噪声监测结果

| 监测号 | 测定地点 | 等效声级dB(A) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 10月22日 | 10月23日 |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1# | 厂界北侧 | 53 | 43 | 53 | 43 |
| 2# | 厂界东侧 | 54 | 42 | 50 | 42 |
| 3# | 厂界南侧 | 52 | 40 | 51 | 42 |
| 4# | 厂界西侧 | 51 | 41 | 52 | 40 |

由表可知，现有项目现状监测结果表明，东、南、西、北厂界昼夜间噪声排放均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。

（4）固废

根据业主提供，项目产生的废包装材料、废边角料、不合格品由废品收购站收购；生活垃圾、预处理池污泥交由环卫部门统一清运；餐厨垃圾交由专门餐厨垃圾单位收集处理；废包装桶、废机油及含油棉纱、废活性炭等交由江油诺客环保科技有限公司处置，废导热油收集后全部交由供货商回收。现有项目固体废物产生及处置情况见下表。

表2.4-7   固体废物产生及处置情况

| 序号 | 固体废弃物名称 | 产生量(t/a) | 性质 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废包装材料 | 6.45 | 一般固废 | 废品收购站收购 |
| 2 | 边角料、不合格品 | 453 |  |  |
| 3 | 餐厨垃圾 | 10.8 |  | 专门餐厨垃圾单位收集处理 |
| 4 | 预处理池污泥 | 8.2 |  | 环卫部门统一清运 |
| 5 | 办公生活垃圾 | 54 |  |  |
|  | 废包装桶 | 7.5 | 危险废物 | 交由江油诺客环保科技有限公司处置 |
| 6 | 废液（含硅油） | 106 |  |  |
| 7 | 废机油、废油桶及含油棉纱 | 3.0 |  |  |
| 8 | 废活性炭 | 1.0 |  |  |
| 9 | 废导热油 | 10t/（4~6a） |  | 交由供货商回收 |

项目污染物排放情况见下表。

表2.4-8  现有工程污染物预测排放情况

| 名称 | 污染源 | 污染因子 | 排放浓度 | 排放量 | 采取的措施 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | pH CODCr NH3-N | 废水量：9150m3/a CODCr:350mg/l NH3-N：45mg/l | 废水量：9150m3/a CODCr:3.2t/a NH3-N：0.41t/a | 进入预处理池处理 | 达标排放 |
| 大 气 污 染 物 | 5#车间废气 | 乙酸乙酯 | 0.563mg/m3 | 0.00289kg/h | 喷淋+光催化氧化+活性炭吸附 | 达标排放 |
|  |  | VOCs | 2.91mg/m3 | 0.0181kg/h |  |  |
|  | 6#、7#车间废气 | 乙酸乙酯 | ＜0.006mg/m3 | 0.000164kg/h | RTO燃烧 | 达标排放 |
|  |  | VOCs | 2.57 mg/m3 | 0.0805kg/h |  |  |
|  | 全厂无组织 | VOCs | 1.03 mg/m3 | / | / | 达标排放 |
|  | 1#天然气锅炉 | SO2 | 未检出 | / | 直接排放 | 达标排放 |
|  |  | NOx | 82mg/m3 | 0.087kg/h |  |  |
|  |  | 烟尘 | 5.3mg/m3 | 0.00563kg/h |  |  |
|  | 2#天然气锅炉 | SO2 | 未检出 | / | 直接排放 | 达标排放 |
|  |  | NOx | 72mg/m3 | 0.065kg/h |  |  |
|  |  | 烟尘 | 4.7mg/m3 | 0.00425kg/h |  |  |
| 固体废弃物 | 一般固废 | 生活垃圾 | / | 54t/a | 环卫部门统一清运 | 有效 处置 |
|  |  | 预处理池污泥 | / | 8.2t/a |  |  |
|  |  | 餐厨垃圾 |  | 10.8t/a | 餐厨垃圾单位收集处理 |  |
|  |  | 废包装材料 | / | 6.45t/a | 外售废品收购站 |  |
|  |  | 边角料、不合格品 |  | 453t/a |  |  |
|  | 危险废物 | 废包装桶、废溶剂、废机油及含油棉纱、废活性炭 | / | 117.5t/a | 交由江油诺客环保科技有限公司处置 | 有效处置 |
|  |  | 废导热油 |  | 10t/(4-6a) | 交由供货商回收 | 有效处置 |
| 噪声 | 风机、空压机噪声、分切机噪声等 | 80~110 dB(A) | 选用低噪声设备、隔声减振、合理布局 | 达标排放 |

## 2.5 现有企业存在的主要问题及“以新带老”措施

根据《关于年产12000吨多功能涂层复合材料产业项目竣工环境保护验收的批复》、《关于年产12000吨多功能涂层复合材料产业项目二期（噪声、固体废物）竣工环境保护验收的批复》及《关于年产12000吨多功能涂层复合材料产业项目二期（废水、废气）自主验收报告》，四川羽玺电子科技有限公司环保审查、审批手续完备，配套环保设施及措施按环评要求建成和落实，环保管理符合要求，所测污染物达标排放，已通过环保验收。

现场调查时，厂区危废间未设置防泄漏的裙角，存在一定的泄漏风险。现场核查现场照片如下：

| 危废间 | 进口无裙角 |
| --- | --- |

针对以上存在的问题，主要采取以下“以新带老”措施予以解决。

1、建设单位对危废间进行整改，在进口设置不低于5cm高的裙角。

# 3  建设项目工程分析

## 3.1 建设项目概况

### 3.1.1 项目名称、性质及建设地点

项目名称：年产12000吨多功能涂层复合材料产业项目技术升级

建设单位：四川羽玺电子科技有限公司

建设性质：技改

建设地点：巴中市经济技术开发区中山北路27号

总投资：项目总投资120万元

### 3.1.2 建设规模及产品方案

1、产品方案

本项目主要对原生产工艺部分辅料及配比调整，项目产品及产量均不变。

表3.1-1  项目产品方案表

| 产品名称 | 技改前生产规模 | 技改后生产规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 离型纸 | 7500t（10688万m2） | 7500t（10688万m2） | 产量不变，原辅料不变 |
| PET离型膜 | 7500t（5250万m2） | 7500t（5250万m2） | 产量不变，新增的甲苯、丁酮等溶剂，确保流平性平整及外观性美观 |
| 保护膜 | 1500t（1200万m2） | 1500t（1200万m2） |  |
| 胶带 | 1500t（1800万m2） | 1500t（1800万m2） |  |
| 合计 | 18000t | 18000t | 产量不变 |
| 备注：一期环评批复产能12000t，二期环评批复产能6000t。 |

产品质量标准：严格导入ISO9001-14000质量保证体系。

包装方式：成品包装均采用气泡膜、珍珠绵、防尘膜等防震防尘材料包装，大件产品以托盘包装和悬空包装为主。

产品用途：主要以电子行业为主。

2、厂房产能调整方案

项目技改前后产能分配情况见下表。

表3.1-2  项目技改前后产能分配表

| 厂房名称 | 产品名称 | 技改前产能 | 技改后产能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5#厂房 | 离型纸 | 2500t | 7500t | 搬迁2条离型纸线至5#厂房，产品方案调整为仅生产离型纸。 |
|  | PET离型膜 | 2500t | 0 |  |
|  | 保护膜 | 500t | 0 |  |
|  | 胶带 | 500t | 0 |  |
| 6#、7#厂房 | 离型纸 | 5000t | 0 | 搬迁1条离型膜、1条保护膜及胶带涂布线至6、7#厂房，产品方案调整为仅生产离型膜、保护膜及胶带。 |
|  | PET离型膜 | 5000t | 7500t |  |
|  | 保护膜 | 1000t | 1500t |  |
|  | 胶带 | 1000t | 1500t |  |
| 全厂 | 离型纸 | 7500t | 7500t | 项目产品方案、产能不变 |
|  | PET离型膜 | 7500t | 7500t |  |
|  | 保护膜 | 1500t | 1500t |  |
|  | 胶带 | 1500t | 1500t |  |

产能调整方案示意图如下：

图3.1-1  产能调整方案图

### 3.1.3 项目组成及主要环境问题

本次主要调整5#、6#、7#厂房生产线布置，同时进行辅料及配比调整优化，主要进行配料、涂布、烘干等工序。项目主要生产工艺、产品及产量均不变。

项目组成见下表。

表3.1-3   本项目组成及主要环境问题

| 工程 类别 | 项目组成 | 建设内容 | 主要环境问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建设前 | 建设后 | 施工期 | 营运期 |  |
| 主体工程 | 生产车间 | 6#、7#厂房为2层，建筑面积均为2074.14m2，1层分别建设1条离型纸、1条离型膜、1条保护膜及胶带涂布生产线，共计6条生产线，2层分别建有烘干生产线，共计6条。 | 6#、7#厂房为2层，建筑面积均为2074.14m2，1层主要建设3条离型膜、3条保护膜及胶带涂布生产线，共计6条生产线，2层分别建有烘干生产线，共计6条。 | 本次不进行施工，无施工环境问题 | 废气、噪声固废 | 依托 |
|  |  | 5#厂房为2层，建筑面积为1671.23m2，1层建有1条离型纸、1条离型膜、1条保护膜及胶带生产线，共计3条生产线，2层建有烘干生产线，共计3条 | 5#厂房为2层，建筑面积为1671.23m2，主要布置3条离型纸生产线，2层建有烘干生产线，共计3条 |  | 废气、噪声固废 | 依托 |
| 公辅工程 | 锅炉房 | 2个锅炉房，共设置4台导热油锅炉，2用2备。 |  | 噪声 | 依托 |
|  | 空压机房 | 2个空压机房，配备4台空压机，位于锅炉房旁 |  | 噪声 | 依托 |
|  | 机修间 | 位于厂区锅炉房旁 |  | 危废 | 依托 |
|  | 配电房 | 紧邻机修间，设置10kV变配电室，接线至园区市政供电系统，位于厂区西部1#和2#车间之间 |  | / | 依托 |
|  | 供水工程 | 由园区供水 |  | / | 依托 |
|  | 排水工程 | 采用雨污分流制，雨水经雨水收集后进入雨水井，生活污水经预处理池处理后接入市政管网 |  | / | 依托 |
| 仓储及其他 | 原料库房、成品库房 | 3#库房，为原材料及成品共用仓库，建筑面积4454.8m2 |  | / | 依托 |
|  | 危化品库 | 建筑面积438m2，主要存放各类化学品原料 |  | 固废 | 依托 |
| 办公生活设施 | 办公、食堂及宿舍 | 办公楼：4F，建筑面积2995.9m2， 宿舍：建筑面积3207m2，宿舍靠近办公综合楼； 食堂：位于宿舍楼1层。 |  | 生活垃圾、生活污水 | 依托 |
| 环保工程 | 废水处理设施 | 1座3m3隔油池，1座30m3预处理池。 |  | 污泥 | 依托 |
|  | 废气处理设施 | 5#车间废气经1套喷淋+TiO2光催化氧化+二级活性炭处理后通过1根15m高排气筒排放。 6#、7#车间废气经1套热力燃烧设施处理后通过1根15m高排气筒排放。 |  | 废气、废活性炭 | 依托 |
|  | 固废处置措施 | 设1个一般固废暂存区，位于8#厂房，建筑面积50m2， |  | / | 依托 |
|  |  | 设1个危险废物暂存间，建筑面积30m2，位于危化品库内 |  | / | 依托 |
|  | 地下水防治措施 | 按照重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区内容进行分区防渗，严格按照防渗要求进行防渗 |  | / | 依托 |

项目依托内容见下表。

表3.1-4   依托工程满足性分析

| 序号 | 依托内容 | 满足性分析 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危化品库 | 建筑面积438m2，主要存放各类化学品原料，本次新增甲苯、丁酮，合计最大储存量10t，其危化品库可满足贮存要求 | 满足 |
| 2 | 废气处理设施 | 本次新增甲苯、丁酮废气，该两种废气均属于有机废气，技改后其VOCs产生量减小，根据7.2.2章节分析，其废气经现有1套“RTO燃烧设施”处理均是可行的 | 满足 |
| 3 | 固废处理设施 | 本次技改主要新增一定量含甲苯、丁酮的废包装桶及废溶剂，属于危险废物，产生的危废每月进行处置。根据7.2.4章节分析，本项目设置1个30m2危废暂存间，总计可暂存能力30t，折算后目前每月暂存10.5t，剩余暂存能力8.5t，本次每月新增0.91t，可满足暂存要求。 | 满足 |

### 3.1.4 主要原辅料及能耗

本项目主要对原生产工艺部分辅料及配比调整。项目主要原辅材料消耗情况见下表。

表3.1-5  项目主要原辅料及能耗表

| 分类 | 原料名称 | 规格/成分 | 形态 | 包装方式 | 技改前用量 | 技改后用量 | 技改前后变化量 | 最大存储量 | 来源 | 储存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅料 | 离型纸生产线 |
|  | PET原膜 | 原纸双面淋PE | 固态 | 箱装 | 7323.8t | 7323.8t | 0 | 50t | 外购 | 3#库房 |
|  | 硅油 | 聚有机硅氧烷 | 液态 | 桶装 | 255t | 255t | 0 | 5t | 外购 | 危化品库 |
|  | 120溶剂油 | 庚烷及其异构体、正己烷、环己烷 | 液态 | 桶装 | 30t | 30t | 0 | 5t | 外购 |  |
|  | 离型膜生产线 |  |
|  | PET原膜 | 原纸双面淋PE | 固态 | 箱装 | 7425t | 7425t | 0 | 50t | 外购 | 3#库房 |
|  | 硅油 | 聚有机硅氧烷 | 液态 | 桶装 | 150t | 150t | 0 | 5t | 外购 | 危化品库 |
|  | 120溶剂油 | 庚烷及其异构体、正己烷、环己烷 | 液态 | 桶装 | 100t | 70t | -30t | 5t | 外购 |  |
|  | 甲苯 | 100%甲苯 | 液态 | 桶装 | 0 | 10t | +10t | 4t | 外购 |  |
|  | 丁酮 | 100%丁酮 | 液态 | 桶装 | 0 | 20t | +20t | 4t | 外购 |  |
|  | 保护膜生产线 |
|  | PET原膜 | 原纸双面淋PE | 固态 | 箱装 | 400t | 400t | 0 | 20t | 外购 | 3#库房 |
|  | 淋膜纸 | 聚酯薄膜 | 固态 | 卷装 | 1000t | 1000t | 0 | 5t | 外购 |  |
|  | 丙烯酸胶水 | 83%丙烯酸树酯、2%乙酯、14%甲醇、1%其他 | 液态 | 桶装 | 220t | 220t | 0 | 10t | 外购 | 危化品库 |
|  | 乙酸乙酯 | 100%乙酸乙酯 | 液态 | 桶装 | 90t | 55t | -35t | 5t | 外购 |  |
|  | 甲苯 | 100%甲苯 | 液态 | 桶装 | 0 | 14t | +14t | 0.5t | 外购 |  |
|  | 丁酮 | 100%丁酮 | 液态 | 桶装 | 0 | 18t | +18t | 0.5t | 外购 |  |
|  | 胶带生产线 |
|  | PET原膜 | 原纸双面淋PE | 固态 | 箱装 | 1535t | 1535t | 0 | 20t | 外购 | 3#库房 |
|  | 丙烯酸胶水 | 83%丙烯酸树酯、2%乙酯、14%甲醇、1%其他 | 液态 | 桶装 | 380t | 380t | 0t | 10t | 外购 | 危化品库 |
|  | 乙酸乙酯 | 100%乙酸乙酯 | 液态 | 桶装 | 95t | 55t | -40t | 5t | 外购 |  |
|  | 甲苯 | 100%甲苯 | 液态 | 桶装 | 0 | 16t | +16t | 0.5t | 外购 |  |
|  | 丁酮 | 100%丁酮 | 液态 | 桶装 | 0 | 22t | +22t | 0.5t | 外购 |  |
| 能耗 | 水 | 1.5万吨 | 市政供水 | / |
|  | 电 | 550万kw·h | 市政供电 | / |
|  | 天然气 | 180万m3/a | 市政供气 | / |
| 备注：项目涉及不同客户要求，企业根据客户要求，进行原辅料配比调整（溶质：溶剂主要配比量不变）。本次按照业主提供的所涉及配比溶剂最不利进行核算，以上数据均为依据现有情况及其他厂同类工艺进行核算，数据均为业主提供。 |

表3.1-6  全厂主要原辅料统计表

| 分类 | 原料名称 | 技改前用量 | 技改后用量 | 技改前后变化量 | 最大存储量 | 储存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅料 | PET原膜 | 16683.8t | 16683.8t | 0 | 20t | 3#库房 |
|  | 淋膜纸 | 1000t | 1000t | 0 | 5t |  |
|  | 硅油 | 405t | 405t | 0 | 10t | 危化品库 |
|  | 丙烯酸胶水 | 600t | 600t | 0 | 10t |  |
|  | 120溶剂油 | 130t | 100t | -30t | 15t |  |
|  | 乙酸乙酯 | 185t | 110t | -75t | 5t |  |
|  | 甲苯 | 0 | 40t | +40t | 5t |  |
|  | 丁酮 | 0 | 60t | +60t | 5t |  |

表3.1-7  主要化学品理化特性及毒理性质

| 序号 | 名称 | 物理化学性质 | 毒理毒性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硅油 | 一般为甲基硅油，是无色、无味、无毒、不易挥发的液体。硅油不溶于水、甲醇，可与苯、二甲醚、甲基乙基酮、四氯化碳或煤油互溶，稍溶于丙酮，乙醇、丁醇。具有很小的蒸气压、较高的闪点和燃点、较低的凝固点。且具有卓越的耐热性、电绝缘性、耐候性、疏水性、较小的表面张力，还具有低的黏温系数、较高的抗压缩性。 | / |
| 2 | 120溶剂油 | 主要以烷烃类为主，无色透明液体，由80~120℃的石油馏分组成，熔点＜-13℃，闪点95℃，相对密度0.994，不溶于水，较稳定。 | 可燃，长时间吸入会使人神经麻痹，其毒性随芳烃及硫含量增大而增大。 |
| 3 | 丙烯酸胶水 | 主要为丙烯酸树酯、乙酯、甲醇，黄色粘稠状液体，沸点＞80℃，闪点＜23℃，相对密度0.9~0.95，不溶于水。 | 皮肤接触会产生过敏反应，对眼睛、呼吸道和皮肤有刺激作用 |
| 4 | 乙酸乙酯 | 无色透明液体，有芳香气味，易挥发。熔点-83.6℃，沸点77.2℃，闪点-4℃，相对密度0.9，微溶于水，溶于醇、酮、醚、氯仿等多数有机溶剂，主要用作溶剂及染料和一些医药中间体的合成。 | 易燃，有刺激性，对眼、鼻、咽喉有刺激作用。高浓度吸入可引进行性麻醉作用，急性肺水肿，肝、肾损害。持续大量吸入，可致呼吸麻痹。误服者可产生恶心、呕吐、腹痛、腹泻等，LD50:5620mg/kg(大鼠经口)，Lc50：5670mg/m3. |
| 5 | 甲苯 | 无色透明液体，有类似芳香气味，熔点-94.9℃，沸点110℃，闪点4℃，相对密度0.87，不溶于水，可混溶于苯、醇、醚等多种有机溶剂。 | 易燃，具刺激性，对皮肤、粘膜有刺激性，对中枢神经系统有麻醉作用，短时间吸入高浓度本品可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼角膜及咽部出血、头晕、头痛、恶心、呕吐。长期接触神经衰弱综合征等。LD50:5000mg/kg(大鼠经口)，Lc50：20003mg/m3. |
| 6 | 丁酮 | 无色液体，有似丙酮的气味；熔点-85.9℃，沸点79.6℃，闪点-9℃，相对密度0.81，溶于水、乙醇、乙醚，可混溶于油类。 | 对眼、鼻、喉、粘膜有刺激性，长期接触可致皮炎；LD50:3400mg/kg(大鼠经口)，Lc50：23520mg/m3. |

### 3.1.5 主要生产设备

本项目不新增设备，仅调整设备生产线。项目主要设备见下表。

表3.1-8  技改后主要生产设备

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体生产设备 |
| 1 | 韩国进口PE保护膜双层共挤新型涂布机 | 套 | 3 | 位于6#、7#厂房涂布区 |
| 2 | 日本富士机械高精密涂布机 | 套 | 3 | 位于6#、7#厂房涂布区 |
| 3 | 日本富士机械高精密涂布机 | 套 | 3 | 位于5#厂房涂布区 |
| 4 | 意大利全自动胶带分切机 | 台 | 8 | 8#厂房分切区 |
| 5 | 烘箱 | 套 | 9 | 5#、6#、7#厂房烘干区 |
| 6 | 分散机 | 套 | 3 | 5#、6#、7#厂房配料搅拌 |
| 其他辅助设备 |
| 7 | 导热油锅炉 | 台 | 4 | 2用2备，5#厂房：1台1t，1台2t；6、7#厂房：1台1.5t，1台3t |
| 8 | 风机 | 台 | 30 | / |
| 9 | 空调 | 台 | 30 | / |
| 10 | 空压机 | 台 | 4 | / |
| 11 | 喷淋塔+光催化氧化+二级活性炭 | 套 | 1 | / |
| 12 | RTO燃烧设施 | 套 | 1 | / |

### 3.1.6 项目公辅设施

1、供排水

（1）供水

本次技改不新增用水，全厂供水从市政给水管网接入给水管，在本工程内布置呈环状管网，供给本工程办公生活用水、冷却用水。项目用水主要为员工生活用水、冷却及喷淋用水，合计新鲜年用水量为1.5万m3。

（2）排水

本次技改不排水，根据调查，全厂运营期只产生少量生活污水，产生的生活污水进入预处理池处理达三级标准后，进入市政污水主管网后进入巴中市经开区污水处理厂进行处理达到《城镇污水处理厂排放标准》一级A标后排入温家河。

2、供电

本项目所有用电均为三级负荷，所有用电设备额定电压均为380/220V。工作电源采用1路市政电力网10kV专线，经市政电缆沟引至本工程10kV配电装置。厂区采用放射式或多级放射式配电，前级配电线路采用交联电缆，后级配电线路采用绝缘导线；厂房内配电干线均架空敷设，至设备的配电支线穿钢管保护埋地敷设。

3、供热

本项目拟设4台导热油锅炉（5#厂房供热：1台1t，1台2t；6#、7#厂房：1台1.5t，1台3t），以天然气为燃料，热导油为导热介质，为项目工艺提供热源。本项目生活用热采用分体式空调。

4、消防

本项目共设置室外消火栓系统和室内消火栓系统两种。消防给水采用生活、消防分流制，消防给水水源均为消防水池（216m3）提供，经消防水泵加压后供给室内消防系统，根据设计，室内外消防栓用水总量为30L/s，考虑1h供水，一次灭火用水量108m3。

### 3.1.7劳动定员和生产制度

原项目总劳动定员170人，本项目不新增劳动定员。

涂布生产线实行3班制，分切生产线实行1班制，每班制8h，年工作日为300天。

### 3.1.8项目总平面布置及其合理性分析

平面布置划分为生产区、仓储区和办公室生活区三大类，仓储区和公辅设施位于厂区主入口西侧，方便原辅料取用及产品外运，满足公辅设施管理，危化品仓库及危废间位于项目西南侧角落处，远离生产及生活区；办公生活区位于厂区西北部，且位于生产区的侧方向；项目生产区主要为5#、6#、7#及8#厂房，主要分布于厂区主入口东侧，项目厂区实现了办公生活区与生产区的分区，功能分区比较明确，有利于管理。

本次技改主要新增甲苯、丁酮溶剂，根据产品方案及原辅料情况，为减小废气外排及满足环保要求、减排要求，建设单位对厂房设备布置进行了调整，5#厂房原1条离型纸生产线、1条离型膜生产线、1条保护膜及胶带涂布生产线，全部调整为3条离型纸生产线，6#、7#厂房原2条离型纸生产线、2条离型膜生产线、2条保护膜及胶带涂布生产线全部调整为3条离型膜生产线，3条保护膜及胶带涂布生产线。调整后6#、7#有机废气（新增甲苯、丁酮废气）可经RTO燃烧设施处理，保证其高效的处理效率。

本次技改主要新增甲苯、丁酮废气，同时新增少量废桶、废溶剂（危险废物）。根据调查，原项目已建成配套的环保治理设施，废气处理设施“喷淋+Tio2紫外光解活性氧化除臭设备+二级活性炭设施”和“RTO燃烧设施”分别位于5#、6#厂房之间和6#、7#厂房之间，原5#车间有机废气经收集后经喷淋+Tio2紫外光解活性氧化除臭设备+二级活性炭设施处理后通过1根15m高排气筒（P1）排放，6#、7#厂房有机废气（新增甲苯、丁酮废气）经收集后通过RTO燃烧设施处理后通过1根15m高排气筒（P2）排放，总体来说，废气有效收集；空压机房位于厂区西侧，同时空压机位于专门设置的空压机房，可降低噪声源强，其他产噪点主要布置在厂房内，通过厂房隔声、降噪等措施，厂界噪声防治措施可行；项目一般固废收集后暂存于一般固废间，危废收集后暂存于危废间，固废处置措施可行；废水主要为生活污水，废水经预处理池处理后排入管网，废水措施可行。

总体来讲，项目总平面布置做到了物流顺畅，人流短捷，满足工艺流程需要，并通过污染防治措施可以避免本项目对外环境的污染影响。项目平面布置符合安全、环保的要求。

综上，本项目总平面布置是合理的。

## 3.2 工程分析

### 3.2.1施工期工艺流程及产污分析

本工程主要进行辅料及配比调整优化，同时对设备生产线调整，原厂房已完成厂房施工及设备安装，由于设备生产线调整，项目仅存在设备调整重新安装过程的施工。

图3.2-1施工期工艺流程及产污环节图

### 3.2.2营运期工艺流程及产污分析

本工程仅进行辅料及配比调整优化，主体生产工艺不变。项目5#、6#、7#车间为10万级净化车间。

1、配料环节

本项目外购的丙烯酸胶水为聚合反应后的成品胶水，本次技改主要对该成品胶水、硅油等按照公司研究的配料方案进行稀释配比，仅进行稀释混合，无化学反应。

（1）硅油料（用于离型膜）配比

图3.2-2  硅油料（用于离型膜）配比工艺流程

（2）丙烯酸胶水料配比

图3.2-3  丙烯酸胶水料配比工艺流程

本次硅油料及丙烯酸胶水配比工艺流程一致，仅所投加原辅料不一致。因此本次仅介绍丙烯酸胶水配比工艺流程。

工艺流程描述：

外购的成品丙烯酸胶水、乙酸乙酯、甲苯、丁酮按照一定配比进行计量后分别通过1根耐酸碱软管接入一个密闭搅拌罐，加量完成后密闭搅拌罐，常温常压状态下通过搅拌罐内设置搅拌设施进行充分搅拌，搅拌时间约30分钟，搅拌完成的成品通过密闭自流管进入加盖的原辅料塑料桶暂存于配料间。该过程主要产生VOCs、乙酸乙酯、甲苯及丁酮。

本项目硅油料及丙烯酸胶水料配比均为不同的搅拌罐，因此不存在进行搅拌罐清洗过程。

- 离型膜、离型纸生产工艺

离型膜、离型纸生产工艺流程一样，仅在涂料配比有所差别，离型纸不涉及甲苯、丁酮。离型纸、离型膜为溶剂型硅油和无溶剂型硅油，无溶剂型硅油不添加甲苯、丁酮及120溶剂油，仅用硅油作为硅油料，为考虑环境最不利影响，本次按最不利的溶剂型硅油进行工艺流程分析。

图3.2-4  离型膜、离型纸生产工艺流程图

工艺流程描述：

（1）入场检验：原材料质量检验，比如材料的包装质量、外观质量、尺寸精度、材质等等，合格原件入库，不合格原件返回供货商。

（2）风淋室风淋：原材料从进入口进入风淋室风淋除尘，风淋后方可进入无尘涂布区。风淋过程采用净化空调，净化空调自带回风系统，风淋气体回收，定期清理。

（3）除尘辊除尘：原材料经过风淋后，经上料台进入除尘辊进行加强除尘处理。除尘辊通过粘尘轮吸附并转移到可逐层剥离的集尘纸卷上，快速高效除去原纸表面微尘。集尘纸定期更换，属于一般固废。

（4）电晕机电晕：经除尘辊除尘后进入电晕机电晕，利用高频率高电压在PET原膜表面电晕放电，增加原膜的附着能力。

（5）涂料：在除尘后的原材料表面用涂布机头将功能高分子涂料定量且均匀的涂布到经特殊处理的聚酯表面。涂布过程中主要为废气污染物，主要为VOCs、甲苯、丁酮。

（6）高温风箱：涂料后的产品进入风箱固化，风箱能量有导热油锅炉供给（导热油锅炉主要通过天然气间接加热后供热给生产工艺）。风箱共八节，总长度28m，风箱温度约120℃，固化时间为2min。固化过程中主要为剩余有机废气进行挥发，主要为VOCs、甲苯、丁酮。

（7）冷却辊

固化定型后，经过冷却辊进行间接冷却，冷却管布置冷却辊上，冷却水循环使用，冷却辊自带内循环系统。

（8）加强除尘

在经过除尘辊加强除尘，集尘纸定期更换。集尘纸属于一般固废，有环卫统一收集。

（9）收卷检验

加强除尘后收卷，同时检验产品规格与离型力是否合格。合格后产品及时包装，不合格的产品统一收入废料回收区。

- 分切

根据客户要求，确定各项数据，自动分切，废边角料统一收入废料回收区。分切后的产品即为成品。

- 保护膜、胶带生产工艺

保护膜、胶带生产仅在涂料配比有所差别，胶带不需要复合、熟化等工序。

图3.2-5  保护膜、胶带生产工艺流程图

工艺流程描述：

保护膜、胶带生产与离型膜、离型纸生产工艺一致，仅是涂料采用丙烯酸胶水与溶剂进行稀释。前面相似工艺不在赘述，仅介绍下复合、熟化工艺。

复合、熟化工艺介绍：保护膜在高温风箱固化后，在常温冷却的同时随即在涂层表面复合一层隔离膜。复合产品在控制条件下进行收卷，经物理性能检验合格后进入熟化间进行熟化老成工序，熟化主要目的主要是让材料老化。常规自然情况下熟化老成需7d，由于客户的着急需要，有些产品需要进入熟化间进行熟化（熟化采取产品站板竖放原则，选用45℃热风立体循环方式，在熟化间熟化老成48h），产品熟化后即打包进入分切工序，按照要求分切后即为项目成品。

由于熟化过程温度较低，且涂料有机成分主要考虑在搅拌、涂布及固化过程中挥发，熟化环节不考虑废气产生。

特别说明的是：由于客户对产品不一致，其原辅料配比也不一致，因此在每次接到不同订单后，针对离型纸、离型膜生产线均采用溶剂油对设备的涂布网辊、硅油槽、硅油泵等进行清洗，针对保护膜、胶带生产线采用乙酸乙酯对设备的涂布网辊、胶水槽、胶水泵等进行清洗。

### 3.2.3污染因素分析

1、施工期污染因素分析

原厂房已完成厂房施工及设备安装，由于设备生产线调整，项目仅存在设备调整重新安装过程，项目施工期间主要设备安装调试过程产生的噪声、废气、固废及废水。

2、营运期污染因素分析

（1）废水

本工程无生产废水，本次技改不新增劳动定员，无生活污水产生。全厂废水主要为生活污水。

（2）废气

本次技改主要为配料搅拌、涂布、固化烘干工序产生的VOCs、甲苯、丁酮等。全厂废气主要包括颗粒物、SO2、NOX、VOCs、乙酸乙酯、甲苯、丁酮。

（3）噪声

本次技改不新增设备，全厂主要噪声主要为设备噪声。

（4）固废

本工程技改主要新增废包装桶、废溶剂等。全厂一般废物主要为废包装材料、废边角料、不合格品、生活垃圾、预处理池污泥、餐厨垃圾等。危险废物为废包装桶（含硅油、120溶剂油、丙烯酸胶水、乙酸乙酯、甲苯、丁酮等）、废溶剂、废活性炭、废导热油、废机油及含油棉纱等。

表3.2-1  本次技改主要污染物产生情况一览表

| 类别 | 污染类别 | 污染源 | 污染物 | 污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 废气 | 配料搅拌、涂布、固化烘干工序 | 有机废气 | VOCs、甲苯、丁酮 |
|  | 固废 | 危险废物 | 废包装桶（未沾染危险特性物质）、废溶剂 | / |

表3.2-2  全厂主要污染物产生情况一览表

| 类别 | 污染类别 | 污染源 | 污染物 | 污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 废气 | 配料搅拌、涂布、固化烘干工序 | 有机废气 | VOCs、乙酸乙酯、甲苯、丁酮 |
|  | 废水 | 员工 | 生活污水 | CODcr、BOD5、NH3-N、SS |
|  | 噪声 | 设备 | 设备噪声 | LeqA |
|  | 固废 | 员工 | 生活垃圾 | / |
|  |  | 食堂 | 餐厨垃圾 |  |
|  |  | 生产工序 | 包装材料、边角料、不合格品、 | / |
|  |  | 预处理池 | 污泥 | / |
|  |  | 危险废物 | 废包装桶（未沾染危险特性物质）、废溶剂、废活性炭、废导热油、废机油及含油棉纱 | / |

### 3.2.4物料平衡

考虑到项目特点，项目生产线布置调整，同时辅料及配比调整优化，项目5#、6#、7#车间主要涉及本次主要生产工艺，调整后总产能不变。且6#、7#车间项目设计产能为7500t离型膜，1500t保护膜和1500t胶带，且有机废气经收集经RTO燃烧设施燃烧处理，5#车间设计产能为7500t离型纸，有机废气单独收集后经喷淋+光催化氧化+二级活性炭吸附处理。由于废气处理设施不一致，因此，本次物料平衡分别就5#车间、6#及7#车间进行分析。

本次生产线布置及原辅料调整后，相应厂房的产能情况、原辅料情况及环保治理措施情况见下表。

表3.2-3  项目技改后各厂房产能情况、主要原辅料及环保设施情况

| 厂房名称 | 产品名称 | 技改后产能 | 原辅料 | 废气治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5#厂房 | 离型纸 | 7500t | PET原膜：7323.8t、硅油：255t、120溶剂油：30t | 喷淋+光催化氧化+二级活性炭吸附，收集率95%，去除率90% |
|  | PET离型膜 | 0 |  |  |
|  | 保护膜 | 0 |  |  |
|  | 胶带 | 0 |  |  |
| 6#、7#厂房 | 离型纸 | 0 | PET原膜：9360t、淋膜纸1000t、硅油：150t、120溶剂油：70t、丙烯酸胶水：600t、乙酸乙酯：110t、甲苯：40t、丁酮：60t | RTO燃烧设施，收集率95%，去除率99% |
|  | PET离型膜 | 7500t |  |  |
|  | 保护膜 | 1500t |  |  |
|  | 胶带 | 1500t |  |  |
| 原辅料中溶剂进入废气、废液走向说明： 1、本次120溶剂油、乙酸乙酯、甲苯、丁酮为稀释剂，考虑其100%转化成有机废气。丙烯酸胶水根据VOCs报告，其含量为223g/L，胶水密度为0.94kg/m3，折后其VOCs含量为210g/kg胶水。 2、根据工艺流程描述，由于客户对产品不一致，其原辅料配比也不一致，因此在每次接到不同订单后，各生产线均采用120溶剂油、乙酸乙酯对设备的涂布网辊、槽、泵等进行清洗。 根据业主提供的现有实际情况，每天约清洗4~6次，每年清洗1200次~1800次，每年使用30%的溶剂油、乙酸乙酯作为清洗剂，清洗废乙酸乙酯55.5t/a，溶剂油39t/a，其次涂布网辊、槽、泵等残留的废胶水、废硅油约11.5t/a，合计现有每年产生的废溶剂（含硅油）约106t/a。 本次技改新增甲苯、丁酮作为原辅料配料，因此，涂布网辊、槽、泵清洗会产生一定的废溶剂，每年合计产生废溶剂（含硅油）114.4t/a，新增废溶剂约8.4t/a。 |

本次物料平衡核算根据上表项目5#车间、6#及7#车间原辅料及废气治理措施进行核算。

技改前：

技改前物料平衡、VOCs平衡、乙酸乙酯平衡依据原环评报告数据及排污许可证数据得到。

（1）5#车间

表3.2-4   5#车间物料平衡表   单位：t/a

| 输 入 | 输 出 |
| --- | --- |
| 物料名称 | 数量 | 物料名称 | 数量 |
| PET原膜 | 5561 | 离型膜 | 2500 |
| 淋膜纸 | 333 | 离型纸 | 2500 |
| 硅油 | 135 | 保护膜 | 500 |
| 120溶剂油 | 43 | 胶带 | 500 |
| 乙酸乙酯 | 62 | 固废 | 186 |
| 丙烯酸胶水 | 200 | 废气处理量 | 99.55 |
|  |  | 有组织排放 | 2.15 |
|  |  | 无组织排放 | 11.3 |
|  |  | 废液（含硅油、胶水） | 35 |
| 合计 | 6334 |  | 6334 |

表3.2-5 VOCs物料平衡情况表  单位：t/a

| 产生量 | 处理措施 | 去向 |
| --- | --- | --- |
| 物料名称 | 数量（t/a） |  | 物料名称 | 数量（t/a） |
| 120溶剂油 | 43 | 5#厂房密闭负压抽风收集，经过一套“光催化氧化+二级活性炭吸附”进行处理，收集率90%。 | 废气处理的量 | 99.55 |
| 乙酸乙酯 | 62 |  | 有组织排放 | 2.15 |
|  |  |  | 无组织排放 | 11.3 |
| 丙烯酸胶水 | 42 |  | 废液 | 34 |
| 合计 | 147 |  | 合计 | 147 |

表3.2-6 乙酸乙酯物料平衡情况表  单位：t/a

| 产生量 | 处理措施 | 去向 |
| --- | --- | --- |
| 物料名称 | 数量（t/a） |  | 物料名称 | 数量（t/a） |
| 乙酸乙酯 | 62 | 5#厂房密闭负压抽风收集，经过一套“光催化氧化+二级活性炭吸附”进行处理，收集率90% | 废气处理的量 | 38.28 |
|  |  |  | 有组织排放 | 0.78 |
|  |  |  | 无组织排放 | 4.34 |
|  |  |  | 废液 | 18.6 |
| 合计 | 62 |  | 合计 | 62 |

（2）6#、7#车间

表3.2-7  6#、7#车间物料平衡表   单位：t/a

| 输 入 | 输 出 |
| --- | --- |
| 物料名称 | 数量 | 物料名称 | 数量 |
| PET原膜 | 11122.8 | 离型膜 | 5000 |
| 淋膜纸 | 667 | 离型纸 | 5000 |
| 硅油 | 270 | 保护膜 | 1000 |
| 120溶剂油 | 87 | 胶带 | 1000 |
| 乙酸乙酯 | 123 | 固废 | 372 |
| 丙烯酸胶水 | 400 | 废气处理量 | 200.14 |
|  |  | 有组织排放 | 3.98 |
|  |  | 无组织排放 | 22.68 |
|  |  | 废液（含硅油） | 71 |
| 合计 | 12669.8 |  | 12669.8 |

表3.2-8 VOCs物料平衡情况表  单位：t/a

| 产生量 | 处理措施 | 去向 |
| --- | --- | --- |
| 物料名称 | 数量（t/a） |  | 物料名称 | 数量（t/a） |
| 120溶剂油 | 87 | 5#厂房密闭负压抽风收集，经过一套“RTO”进行处理，其收集率90% | 废气处理的量 | 200.14 |
| 乙酸乙酯 | 123 |  | 有组织排放 | 3.98 |
|  |  |  | 无组织排放 | 22.68 |
| 丙烯酸胶水 | 84 |  | 废液 | 67.2 |
| 合计 | 294 |  | 合计 | 294 |

表3.2-9 乙酸乙酯物料平衡情况表  单位：t/a

| 产生量 | 处理措施 | 去向 |
| --- | --- | --- |
| 物料名称 | 数量（t/a） |  | 物料名称 | 数量（t/a） |
| 乙酸乙酯 | 123 | 5#厂房密闭负压抽风收集，经过一套“RTO”进行处理，其收集率90%。 | 废气处理的量 | 75.94 |
|  |  |  | 有组织排放 | 1.55 |
|  |  |  | 无组织排放 | 8.61 |
|  |  |  | 废液 | 36.9 |
| 合计 | 123 |  | 合计 | 123 |

（3）全厂

表3.2-10 全厂总物料平衡表   单位：t/a

| 输 入 | 输 出 |
| --- | --- |
| 物料名称 | 数量 | 物料名称 | 数量 |
| PET原膜 | 16683.8 | 离型膜 | 7500 |
| 淋膜纸 | 1000 | 离型纸 | 7500 |
| 硅油 | 405 | 保护膜 | 1500 |
| 120溶剂油 | 130 | 胶带 | 1500 |
| 乙酸乙酯 | 185 | 固废 | 558 |
| 丙烯酸胶水 | 600 | 废气处理量 | 299.69 |
|  |  | 有组织排放 | 6.13 |
|  |  | 无组织排放 | 33.98 |
|  |  | 废液（含硅油） | 106 |
| 合计 | 19003.8 |  | 19003.8 |

表3.2-11  全厂VOCs物料平衡情况表  单位：t/a

| 产生量 | 去向 |
| --- | --- |
| 物料名称 | 数量（t/a） | 物料名称 | 数量（t/a） |
| 120溶剂油 | 130 | 处理的量 | 299.69 |
| 乙酸乙酯 | 185 | 有组织排放 | 6.13 |
|  |  | 无组织排放 | 33.98 |
| 丙烯酸胶水 | 126 | 废液 | 101.2 |
| 合计 | 441 | 合计 | 441 |

表3.2-12  全厂乙酸乙酯物料平衡情况表  单位：t/a

| 产生量 | 去向 |
| --- | --- |
| 物料名称 | 数量（t/a） | 物料名称 | 数量（t/a） |
| 乙酸乙酯 | 185 | 处理的量 | 114.22 |
|  |  | 有组织排放 | 2.33 |
|  |  | 无组织排放 | 12.95 |
|  |  | 废液 | 55.5 |
| 合计 | 185 | 合计 | 185 |

技改后：

技改后物料平衡核算根据项目5#车间、6#及7#车间原辅料及废气治理措施分别进行核算，即5#厂房物料平衡、6#及7#厂房物料平衡。具体见下表。

（1）5#厂房

表3.2-13  5#厂房总物料平衡表   单位：t/a

| 输 入 | 输 出 |
| --- | --- |
| 物料名称 | 数量 | 物料名称 | 数量 |
| PET原膜 | 7323.8 | 离型纸 | 7500 |
| 硅油 | 255 | 固废、废边角料、不合格品 | 78 |
| 120溶剂油 | 30 | 处理的废气（喷淋+光催化+活性炭） | 17.96 |
|  |  | 有组织排放 | 1.99 |
|  |  | 无组织排放 | 1.05 |
|  |  | 废液（含0.8t废硅油） | 9.8 |
| 合计 | 7608.8 |  | 7608.8 |

表3.2-14 VOCs物料平衡情况表  单位：t/a

| 产生量 | 处理措施 | 去向 |
| --- | --- | --- |
| 物料名称 | 数量（t/a） |  | 物料名称 | 数量（t/a） |
| 120溶剂油 | 30 | 5#厂房密闭负压抽风收集，经过一套“光催化氧化+二级活性炭吸附”进行处理。（95%收集率，90%去除率） | 废气处理的量 | 17.96 |
|  |  |  | 有组织排放 | 1.99 |
|  |  |  | 无组织排放 | 1.05 |
|  |  |  | 废液 | 9 |
| 合计 | 30 |  | 合计 | 30 |

（2）6#及7#厂房

表3.2-15 总物料平衡表   单位：t/a

| 输 入 | 输 出 |
| --- | --- |
| 物料名称 | 数量 | 物料名称 | 数量 |
| PET原膜 | 9360 | 离型膜 | 7500 |
| 淋膜纸 | 1000 | 保护膜 | 1500 |
| 硅油 | 150 | 胶带 | 1500 |
| 120溶剂油 | 70 | 固废 | 446 |
| 乙酸乙酯 | 110 | 焚烧处理的量 | 319.21 |
| 丙烯酸胶水 | 600 | 有组织排放 | 3.22 |
| 甲苯 | 40 | 无组织排放 | 16.97 |
| 丁酮 | 60 | 废液（含硅油、胶水） | 104.6 |
| 合计 | 11390 |  | 11390 |

表3.2-16  VOCs物料平衡情况表  单位：t/a

| 产生量 | 处理措施 | 去向 |
| --- | --- | --- |
| 物料名称 | 数量（t/a） |  | 物料名称 | 数量（t/a） |
| 120溶剂油 | 70 | 6#、7#厂房密闭负压抽风收集，经过一套RTO燃烧设施进行处理。（95%收集率，99%去除率） | 焚烧处理的量 | 319.21 |
| 乙酸乙酯 | 110 |  | 有组织排放 | 3.22 |
|  |  |  | 无组织排放 | 16.97 |
| 丙烯酸胶水 | 126 |  | 废液 | 66.6 |
| 甲苯 | 40 |  |  |  |
| 丁酮 | 60 |  |  |  |
| 合计 | 406 |  | 合计 | 406 |
| 备注：丙烯酸VOCs产生量为210g/kg原辅料，丙烯酸用量600t/a |

表3.2-17 乙酸乙酯物料平衡情况表  单位：t/a

| 产生量 | 去向 |
| --- | --- |
| 物料名称 | 数量（t/a） | 物料名称 | 数量（t/a） |
| 乙酸乙酯 | 110 | 焚烧处理的量 | 71.69 |
|  |  | 有组织排放 | 1.46 |
|  |  | 无组织排放 | 3.85 |
|  |  | 废液 | 33 |
| 合计 | 110 | 合计 | 110 |

表3.2-18 甲苯物料平衡情况表  单位：t/a

| 产生量 | 处理措施 | 去向 |
| --- | --- | --- |
| 物料名称 | 数量（t/a） |  | 物料名称 | 数量（t/a） |
| 甲苯 | 40 | 6#、7#厂房密闭负压抽风收集，经过一套RTO燃烧设施进行处理。（95%收集率，99%去除率） | 焚烧处理的量 | 34.99 |
|  |  |  | 有组织排放 | 0.35 |
|  |  |  | 无组织排放 | 1.86 |
|  |  |  | 废液 | 2.8 |
| 合计 | 40 |  | 合计 | 40 |

表3.2-19  丁酮物料平衡情况表  单位：t/a

| 产生量 | 处理措施 | 去向 |
| --- | --- | --- |
| 物料名称 | 数量（t/a） |  | 物料名称 | 数量（t/a） |
| 丁酮 | 60 | 6#、7#厂房密闭负压抽风收集，经过一套RTO燃烧设施进行处理。（95%收集率，99%去除率） | 焚烧处理的量 | 51.16 |
|  |  |  | 有组织排放 | 0.52 |
|  |  |  | 无组织排放 | 2.72 |
|  |  |  | 废液 | 5.6 |
| 合计 | 60 |  | 合计 | 60 |

- 全厂

表3.2-20  全厂总物料平衡表   单位：t/a

| 输 入 | 输 出 |
| --- | --- |
| 物料名称 | 数量 | 物料名称 | 数量 |
| PET原膜 | 16683.8 | 离型膜 | 7500 |
| 淋膜纸 | 1000 | 离型纸 | 7500 |
| 硅油 | 405 | 保护膜 | 1500 |
| 120溶剂油 | 100 | 胶带 | 1500 |
| 乙酸乙酯 | 110 | 固废 | 524 |
| 丙烯酸胶水 | 600 | 焚烧处理的量 | 337.17 |
| 甲苯 | 40 | 有组织排放 | 5.21 |
| 丁酮 | 60 | 无组织排放 | 18.02 |
|  |  | 废液（含硅油） | 114.4 |
| 合计 | 18998.8 |  | 18998.8 |

表3.2-21 全厂VOCs物料平衡情况表  单位：t/a

| 产生量 | 去向 |
| --- | --- |
| 物料名称 | 数量（t/a） | 物料名称 | 数量（t/a） |
| 120溶剂油 | 100 | 焚烧处理的量 | 337.17 |
| 乙酸乙酯 | 110 | 有组织排放 | 5.21 |
|  |  | 无组织排放 | 18.02 |
| 丙烯酸胶水 | 126 | 废液 | 75.6 |
| 甲苯 | 40 |  |  |
| 丁酮 | 60 |  |  |
| 合计 | 436 | 合计 | 436 |

表3.2-22  全厂乙酸乙酯物料平衡情况表  单位：t/a

| 产生量 | 去向 |
| --- | --- |
| 物料名称 | 数量（t/a） | 物料名称 | 数量（t/a） |
| 乙酸乙酯 | 110 | 焚烧处理的量 | 71.69 |
|  |  | 有组织排放 | 1.46 |
|  |  | 无组织排放 | 3.85 |
|  |  | 废液 | 33 |
| 合计 | 110 | 合计 | 110 |

表3.2-23  全厂甲苯物料平衡情况表  单位：t/a

| 产生量 | 去向 |
| --- | --- |
| 物料名称 | 数量（t/a） | 物料名称 | 数量（t/a） |
| 甲苯 | 40 | 焚烧处理的量 | 34.99 |
|  |  | 有组织排放 | 0.35 |
|  |  | 无组织排放 | 1.86 |
|  |  | 废液 | 2.8 |
| 合计 | 40 | 合计 | 40 |

表3.2-24  全厂丁酮物料平衡情况表  单位：t/a

| 产生量 | 去向 |
| --- | --- |
| 物料名称 | 数量（t/a） | 物料名称 | 数量（t/a） |
| 丁酮 | 60 | 焚烧处理的量 | 51.16 |
|  |  | 有组织排放 | 0.52 |
|  |  | 无组织排放 | 2.72 |
|  |  | 废液 | 5.6 |
| 合计 | 60 | 合计 | 60 |

### 3.2.5施工期污染物产生及排放

本工程主要进行辅料及配比调整优化，同时对设备生产线调整，原厂房已完成厂房施工及设备安装，由于设备生产线调整，项目仅存在设备调整重新安装过程施工环境问题。

- 废水

施工期废水主要为施工人员生活污水，施工期设备安装施工人员10人，用水系数取80L/d·人，排水系数取0.8m3/d，项目施工期废水产生量约0.64m3/d，主要污染因子为CODcr、BOD5、NH3-N、SS。该污水通过厂区已有的预处理池处理后排入园区污水管网，再经污水处理厂处理。

- 废气

项目进行设备安装时产生的动力和风力扬尘会对所在地的大气环境产生一定的影响。对于施工期扬尘，施工单位通过文明施工，定点定期洒水，并对洒落在地面渣土及时清理，清理阶段做到先洒水后清扫等措施后，可以降低粉尘的产生。

- 噪声

设备安装噪声主要为间断性噪声，源强约70~85dB(A)。施工单位合理安排作业时间，严格了施工人员管理等措施，场界噪声能够达到相应标准要求，未发生噪声扰民现象。

- 固废

固体废物主要为施工人员生活垃圾。生活垃圾由环卫部门统一清运至指定地点处理。

### 3.2.6营运期污染物产生及排放

一、本次技改项目

1、废水

本次技改无生产废水，不新增生活污水。

2、废气

本次技改主要调整5#、6#、7#厂房生产线布置，同时新增了甲苯、丁酮两种溶剂用量，减少了乙酸乙酯及120溶剂油用量，主要进行辅料及配比调整优化。

由于5#厂房废气是通过1#排气筒排放，6#、7#厂房废气是通过2#排气筒排放，由于生产线布局及原辅料的调整，本次按照5#、6#7#厂房分类分析。

（1）5#厂房及1#排气筒废气排放情况

1）VOCs

技改前：

技改前，根据原环评报告物料平衡及排污许可证数据，根据5#厂房VOCs物料平衡情况表，5#厂房VOCs无组织排放量为11.3t/a，1#排气筒有组织排放量为2.15t/a。

技改后：

本次技改工程主要对设备生产线进行调整，主要把产VOCs的溶剂（乙酸乙酯、甲苯、丁酮）均调至6、7#厂房，其3条离型纸生产线调至5#厂房（主要溶剂为120溶剂油）。

由于5#厂房包括了配料混合、涂布、烘干固化等工序，且整个厂房设计为10万级清洁密闭厂房，且主要产废气点配料混合区、涂布区、烘干固化区均为独立的密闭区，各个密闭区上方均设置了多个抽风口，配料混合、涂布、烘干固化工序废气均经过抽风口负压收集，根据相应设计规范，全密闭式负压排风捕集效率为95%。厂房内设置了抽风口，废气均经过厂房内设置的抽风口收集后通过1套喷淋塔+光催化氧化+二级活性炭吸附处理后通过1根15m高排气筒（P1）排放，其5#厂房设计风量为35000m3/h，其废气处理设施处理效率保守考虑90%。

根据技改后5#厂房VOCs物料平衡情况表，5#厂房VOCs无组织排放量为1.05t/a，1#排气筒有组织排放量为1.99t/a。

技改前后情况：

经对比分析，技改前5#厂房VOCs无组织排放量为11.3t/a，1#排气筒有组织排放量为2.15t/a；技改后5#厂房VOCs无组织排放量为1.05t/a，1#排气筒有组织排放量为1.99t/a。

经对比分析，其1#排气筒VOCs有组织排放量减小0.16t/a，5#厂房VOCs无组织排放量减小10.25t/a，合计VOCs排放量减小9.31t/a。

2）乙酸乙酯

技改前：

技改前，根据原环评报告物料平衡及排污许可证数据，根据5#厂房乙酸乙酯物料平衡情况表，5#厂房乙酸乙酯无组织排放量为4.34t/a，1#排气筒有组织排放量为0.78t/a。

技改后：

本次技改工程主要对设备生产线进行调整，主要把产VOCs的溶剂（乙酸乙酯、甲苯、丁酮）均调至6、7#厂房，其3条离型纸生产线调至5#厂房（主要溶剂为120溶剂油），其5#厂房及1#排气筒不再产生乙酸乙酯废气。

技改前后情况：

经对比分析，其1#排气筒乙酸乙酯有组织排放量减小0.78t/a，5#厂房乙酸乙酯无组织排放量减小4.34t/a，合计乙酸乙酯排放量减小5.12t/a。

（2）6#7#厂房及2#排气筒废气排放情况

1）VOCs

技改前：

技改前，根据原环评报告物料平衡及排污许可证数据，根据6#7#厂房VOCs物料平衡情况表，6#7#厂房VOCs无组织排放量为22.68t/a，2#排气筒有组织排放量为3.98t/a。

技改后：

本次技改工程主要对设备生产线进行调整，主要把产VOCs的溶剂（乙酸乙酯、甲苯、丁酮）均调至6、7#厂房，其6条离型膜、保护膜及胶带生产线调至6、7#厂房（主要溶剂包括乙酸乙酯、120溶剂油、甲苯、丁酮）。

由于6、7#厂房包括了配料混合、涂布、烘干固化等工序，且厂房为10万级清洁密闭厂房，且主要产废气点配料混合区、涂布区、烘干固化区均为独立的密闭区，各个密闭区上方均设置了多个抽风口，配料混合、涂布、烘干固化工序废气均经过抽风口负压收集，根据相应设计规范，全密闭式负压排风捕集效率为95%。厂房内设置了抽风口，废气均经过厂房内设置的抽风口收集后通过1套RTO处理设施处理后通过1根15m高排气筒（P2）排放，其6、7#厂房设计风量为55000m3/h，其废气处理设施处理效率保守考虑99%。

根据技改后6、7#厂房VOCs物料平衡情况表，6、7#厂房VOCs无组织排放量为16.97t/a，2#排气筒有组织排放量为3.22t/a。

技改前后情况：

经对比分析，其2#排气筒VOCs有组织排放量减小0.76t/a，6、7#厂房VOCs无组织排放量减小5.71t/a，合计VOCs排放量减小6.47t/a。

2）乙酸乙酯

技改前：

技改前，根据原环评报告物料平衡及排污许可证数据，根据5#厂房乙酸乙酯物料平衡情况表，5#厂房乙酸乙酯无组织排放量为8.61t/a，2#排气筒有组织排放量为1.55t/a。

技改后：

技改后，本次技改工程主要对设备生产线进行调整，主要把主要溶剂（乙酸乙酯、甲苯、丁酮）均调至6、7#厂房，其6条离型膜、保护膜及胶带生产线调至6、7#厂房（主要溶剂包括乙酸乙酯、120溶剂油、甲苯、丁酮）。

根据技改后6、7#厂房乙酸乙酯物料平衡情况表，6、7#厂房乙酸乙酯无组织排放量为3.85t/a，2#排气筒乙酸乙酯有组织排放量为1.46/a。

技改前后情况：

经对比分析，其2#排气筒乙酸乙酯有组织排放量减小0.09t/a，6、7#厂房乙酸乙酯无组织排放量减小4.76t/a，合计乙酸乙酯排放量减小4.85t/a。

3）甲苯

技改前：

技改前，原项目无甲苯物料。

技改后：

技改后，本次技改工程主要溶剂新增了甲苯、丁酮。

根据技改后6、7#厂房甲苯物料平衡情况表，6、7#厂房甲苯无组织排放量为1.86t/a，2#排气筒甲苯有组织排放量为0.35t/a。

技改前后情况：

经对比分析，其2#排气筒甲苯有组织排放量为0.35t/a，合计甲苯排放量2.21t/a。

4）丁酮

技改前：

技改前，原项目无丁酮物料。

技改后：

技改后，本次技改工程主要溶剂新增了甲苯、丁酮。

根据技改后6、7#厂房丁酮物料平衡情况表，6、7#厂房丁酮无组织排放量为2.72t/a，2#排气筒丁酮有组织排放量为0.52t/a。

技改前后情况：

经对比分析，其2#排气筒丁酮有组织排放量为0.52t/a，合计丁酮排放量3.27t/a。

（3）全厂生产线废气源强情况

经分析，技改后，全厂VOCs排放量减小16.88t/a，乙酸乙酯排放量减小9.97t/a，甲苯、丁酮排放量分别新增2.21t/a，3.24t/a。全厂生产线废气源强技改前后统计情况见下表。

表3.2-25  全厂生产线废气污染物源强技改前后统计情况  单位:t/a

| 污染物 | 污染源（技改前） | 污染源（技改后） | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5#厂房（无组织） | 1#排气筒 | 6#7#厂房（无组织） | 2#排气筒 | 全厂 | 5#厂房（无组织） | 1#排气筒 | 6#7#厂房（无组织） | 2#排气筒 | 全厂 | 5#厂房（无组织） | 1#排气筒 | 6#7#厂房（无组织） | 2#排气筒 | 全厂 |
| VOCs | 11.3 | 2.15 | 22.68 | 3.98 | 40.11 | 1.05 | 1.99 | 16.97 | 3.22 | 23.23 | -10.25 | -0.16 | -5.71 | -0.76 | -16.88 |
| 乙酸乙酯 | 4.34 | 0.78 | 8.61 | 1.55 | 15.28 | 0 | 0 | 3.85 | 1.46 | 5.31 | -4.34 | -0.78 | -4.76 | -0.09 | -9.97 |
| 甲苯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0.35 | 2.21 | 0 | 0 | +1.86 | +0.35 | +2.21 |
| 丁酮 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 0.52 | 3.24 | 0 | 0 | +2.72 | +0.52 | +3.24 |
| 备注：－为技改后减小量，+为技改后增加量。 |

（4）本次技改项目废气情况

根据全厂废气源强统计结果，本次对削减的内容不再进行分析，本次仅对新增的源强进行分析。

因此，本次仅分析技改工程6、7#厂房新增甲苯、丁酮废气情况。

67#厂房及排气筒排放情况

①甲苯

根据项目工艺流程及甲苯的物理化学性质等，保守考虑其甲苯全部挥发，根据6#、7#厂房甲苯平衡表可知，甲苯产生量37.2t/a，项目配料混合、涂布、烘干固化时间7200h/a，经核算，其5#厂房甲苯产生速率为5.17kg/h。

本项目6#、7#厂房为10万级清洁密闭厂房，且主要产废气点配料混合区、涂布区、烘干固化区均为独立的密闭区，各个密闭区上方均设置了多个抽风口，配料混合、涂布、烘干固化工序废气均经过抽风口负压收集，收集后通过1套RTO焚烧处理设施处理后通过1根15m高排气筒排放，其6#、7#厂房设计风量为55000m3/h，其废气收集率考虑95%，其废气处理设施处理效率考虑99%。

根据设计，废气处理设施收集效率为95%，处理效率99%，经核算，甲苯有组织排放速率为0.049kg/h，排放浓度为0.89mg/m3，无组织排放量为0.259kg/h。

②丁酮

根据项目工艺流程及丁酮的物理化学性质等，保守考虑其丁酮全部挥发，根据6#、7#厂房丁酮平衡表可知，丁酮产生量54.4t/a，项目配料混合、涂布、烘干固化时间7200h/a，经核算，其6#、7#厂房丁酮产生速率为7.56kg/h。

本项目6#、7#厂房为10万级清洁密闭厂房，且主要产废气点配料混合区、涂布区、烘干固化区均为独立的密闭区，各个密闭区上方均设置了多个抽风口，配料混合、涂布、烘干固化工序废气均经过抽风口负压收集，收集后通过1套RTO焚烧处理设施处理后通过1根15m高排气筒排放，其6#、7#厂房设计风量为55000m3/h，其废气收集率考虑95%，其废气处理设施处理效率考虑99%。

根据设计，废气处理设施收集效率为95%，处理效率99%，经核算，丁酮有组织排放速率为0.072kg/h，排放浓度为1.31mg/m3，无组织排放量为0.378kg/h。

（4）非正常排放

本项目考虑“RTO”废气处理装置故障情况下排放，处理效率考虑0%计算，年发生频次1次，单次持续排放时间1h。则6#、7#厂房甲苯有组织排放量为37.2t/a；丁酮有组织排放量54.4t/a。

本次技改项目废气仅分析新增污染源及新增污染物甲苯、丁酮产排放情况，废气产、排放情况见下表。

表3.2-26  正常工况下本工程（本次技改工程）废气污染物源强核算及相关参数一览表

| 工序 | 污染源 | 污染因子 | 污染物产生情况 | 治理措施 | 污染物排放情况 | 排放时间（h/a） | 排气筒参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核算方法 | 废气产生量（m3/h） | 产生浓度(mg/m3) | 产生速率(kg/h) | 工艺 | 效率 | 废气排放量（m3/h） | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |  |  |
| 配料、涂布及固化烘干工序 | 6#、7#厂房2#排气筒 | 甲苯 | 物料平衡 | 55000 | 94 | 5.17 | RTO燃烧设施 | 收集率≥95%，处理率≥99% | 55000 | 0.89 | 0.049 | 7200 | 15m，φ1.3m，烟气温度100℃ |
|  |  | 丁酮 |  |  | 137.5 | 7.56 |  |  |  | 1.13 | 0.072 |  |  |
|  | 6#、7#厂房无组织 | 甲苯 | 物料平衡 | / | / | 0.259 |  |  | / | / | 0.259 | 7200 | / |
|  |  | 丁酮 |  |  |  | 0.378 |  |  |  |  | 0.378 |  |  |

表3.2-27  非正常工况下废气污染物排放情况一览表

| 序号 | 污染源名称 | 污染物 | 污染物排放量（t/a） | 非正常发生原因 | 年发生频次（次/年） | 应对措施 | 单次排放时间（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6#、7#厂房2#排气筒 | 甲苯 | 37.2 | RTO燃烧设施故障 | 1 | 检修 | 1 |
|  |  | 丁酮 | 54.4 |  |  |  |  |

3、噪声

本次技改不新增设备，总体不新增噪声源。

4、固废

本工程技改主要新增废包装桶（含甲苯、丁酮）、废溶剂等。

（1）危险废物

①废包装桶

根据建设单位提供，项目年产生含甲苯、丁酮的废包装桶约2.5t/a，查阅《国家危险废物名录》，本项目含甲苯、丁酮的废包装桶，属于HW49其他废物。

②废溶剂

根据建设单位提供及原项目类比情况，项目新增废溶剂约8.4t/a，查阅《国家危险废物名录》，本项目含甲苯、丁酮的废溶剂，属HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物，废物代码900-404-06。产生的危险废物收集有交由资质单位处理。

表3.2-28  危险废物产生及处置汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（吨/年） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险 特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含甲苯、丁酮的废包装桶 | HW49 | 900-041-49 | 2.5 | 化学品库 | 固态 | VOCs | VOCs | 1个月 | T | 交由危险废物资质单位 |
| 2 | 废溶剂 | HW06 | 900-404-06 | 8.4 | 溶剂清洗环节 | 液态 | VOCs、甲苯 | 甲苯 | 1个月 | T |  |

二、全厂

1、废水

（1）冷却循环水

全厂废水仅冷却辊使用冷却循环水，冷却循环为间接冷却，循环水不外排，仅定期补充，新增循环补充水量约0.02m3/d。

（2）洗涤补充水

本项目废气治理采用水洗涤+PAT-TiO2光分解催化氧化+活性炭吸附法，将废气输送到地面废气治理系统设备内，先送入水循环喷淋塔内，将废气中细小粉尘沉淀，同时起到降温作用(水为循环喷淋水，自然蒸发，无需外排，只需定期清理沉渣)，需新增循环补充水量约0.01m3/d。

（3）生活污水

本项目新增生产人员170人，新增用水量为17m3/d；排水以0.85的排污系数计(食堂废水和生活废水)，则生活污水为14.45m3/d。

治理措施：项目设置了1座的30m3预处理池，生活废水经预处理池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978 -- 1996) 中三级标准限值要求后，外排进入市政污水管网，再经经开区污水处理厂处理达一级A标后排入温家河。针对食堂废水，项目经一座3m3的隔油池。食堂废水经隔油池预处理后，和其他污水一起排入预处理池。

2、废气

主要根据产污分析，全厂废气主要为配料混合、涂布、烘干固化产生的有机废气、乙酸乙酯、甲苯、丁酮等及供热设施天然气燃烧废气。

（1）生产废气

①VOCs

本次技改主要调整5#、6#、7#厂房生产线布置，主要把产VOCs的溶剂调至6、7#厂房，该厂房采用了更高效的RTO燃烧设施进行处理，同时新增了甲苯、丁酮两种溶剂用量，减少了乙酸乙酯及120溶剂油用量，主要进行辅料及配比调整优化。

通过对5#厂房、6、7#厂房VOCs物料平衡单独核算后，根据全厂VOCs物料平衡表可知，技改后，全厂VOCs有组织排放量为5.21t/a，VOCs无组织排放量为18.02t/a，合计23.23t/a。

②乙酸乙酯

同上，根据全厂乙酸乙酯物料平衡表可知，全厂乙酸乙酯有组织排放量为1.46t/a，乙酸乙酯无组织排放量为3.85t/a，合计5.31t/a。

③甲苯

同上，根据全厂甲苯物料平衡表可知，全厂甲苯有组织排放量为0.35t/a，甲苯无组织排放量为1.86t/a，合计2.21t/a。

④丁酮

同上，根据全厂丁酮物料平衡表可知，全厂丁酮有组织排放量为0.52t/a，丁酮无组织排放量为2.72t/a，合计3.24t/a。

（2）食堂

食堂油烟：

项目员工食堂，厨房炒菜做饭时会产生油烟废气。项目共计员工170人。对同类餐饮项目类比分析，人均用油指标30g/d，油烟挥发量古耗油量3%，则油烟新增量为0.153kg/d，年油烟量为45.9kg/a。

环评要求：在食堂设置1套油烟净化器装置，油烟去除率不低于85%。油烟废气经油烟净化器处理后，经烟道送至屋顶排放。

（3）供热设施

天然气燃烧废气：

天然气废气主要来自锅炉房。锅炉房以天然气为能源，项目共计4台锅炉(2用两备)，且均以天然气为能源，根据业主提供资料，全厂天然气年消耗量180万m3/a。根据《环境保护统计手册》中燃烧每百万立方米燃料气产污系数(烟尘: 302.0kg; NO: 1843.2kg: SO2: 630.0kg) 统计值，计算得到全厂天然气燃烧后污染物排放量新增:烟尘: 543.6kg/a; NOx: 3317.76kg/a; SO2: 1134kg/a。

3、噪声

全厂噪声源主要包括风机、空压机噪声、分切机噪声，其噪声值在80~110dB（A）。项目设计时对以上设备进行了以下减震、隔声措施：

厂区压缩空气采用相对集中供气方式，空压机噪声级最大可达：110dB（A）。 厂房空压机噪声采用选用低噪设备、安装消声器、设置封闭隔声间、采用隔声门窗及墙体等方式降低空压机噪声。

厂区的公用设备各类风机等设备在设备选型上尽量选择噪声水平低的设备，同时在机械设备安装时，设备设置在封闭的隔音罩内，下设独立基础减震。

厂内主要噪声源分切机产生的噪声，该噪声源主要布置在厂房内，设备下设基础减振，厂房为封闭厂房，门窗采用隔声门窗。

项目主要噪声源源强及治理情况如下表：

表3.2-29  全厂噪声治理及排放情况表

| 噪声源 | 声压级值 | 排放特征 | 治理措施 | 处理后的噪声值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分切机 | 80~85 | 连续 | 低噪设备、密闭厂房、基础减震 | 60 |
| 风机 | 85~90 | 连续 | 低噪设备、封闭的隔音罩、基础减震 | 60 |
| 空压机 | 90~110 | 连续 | 低噪设备、安装消声器、设置封闭隔声间、采用隔声门窗及墙体 | 70 |

4、固废

全厂一般固废主要为废包装材料、废边角料、不合格品、生活垃圾、预处理池污泥、餐厨垃圾等。危险废物为废包装桶（含硅油、120溶剂油、丙烯酸胶水、乙酸乙酯、甲苯、丁酮等）、废溶剂、废活性炭、废导热油、废机油及含油棉纱等。

（1）一般固废

①废边角料、不合格品

各检验工段以及分切工段会产生不合格品及边角料，其产生量173.75t/a，集中收集后外售废品回收站。

②废包装材料

PET原膜外包装，膜芯为纸筒等均为包装材料，其产生量6.45t/a，集中收集后售予废品收购站。

③生活垃圾

项目生活垃圾按1kg/d人计算，产生量为54t/a，产生的生活垃圾交由环卫部门统一清运。

④预处理池污泥

预处理池污泥每年清掏一次，初步估算本项目新增污泥量为8.2t/a。污泥交由市政环卫部门清运、处理。

⑤餐厨垃圾

根据调查，项目产生的食堂餐厨垃圾产生量约10.8t/a，产生的餐厨垃圾交由专门餐厨垃圾单位收集处理。

（2）危险废物

①废包装桶

项目清洗涂布槽液等废液均装入原料废包装桶内，废包装桶产生量约10t，查阅《国家危险废物名录》，本项目含化学品的废包装桶，属于HW49其他废物，废物代码900-041-49。产生的危险废物收集有交由资质单位处理。

②废溶剂

根据建设单位提供情况，全厂废液约114.4t/a，查阅《国家危险废物名录》，本项目含硅油、胶水、乙酸乙酯、甲苯、丁酮的废液，属于HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物，废物代码900-404-06。产生的危险废物收集有交由资质单位处理。

③废导热油

根据业主提供，废导热油4~6年进行一次更换，更换的废导热油约10t，查阅《国家危险废物名录》，属于HW10多氯（溴）联苯类废物，废物代码900-010-10，收集后全部交由供货商回收。

④废机油及含油棉纱

本项目设备每半年检修1次，则年产生废机油约2.5t/a；废油桶及废含油棉纱约0.5t/a。查阅《国家危险废物名录》，属于危险废物。废机油属于HW08废矿物油与含矿物油物质，废物代码900-249-08；废油桶及废含油棉纱属于HW49其他废物，废物代码900-041-49。产生的危险废物收集有交由资质单位处理。

⑤废活性炭

项目“喷淋塔+PAT-TiO2光催化氧化+二级活性炭”会产生一定量废活性炭。根据业主提供，本项目二级活性炭吸附装置活性炭装填量250kg，设计使用时间约3 个月，废气收集处理装置运行3个月后需更换活性炭，重新装填活性炭，年更换废活性炭1000kg/a。查阅《国家危险废物名录》，本项目废活性炭吸附VOCs，属于危险废物，为HW49其他废物，废物代码900-041-49。产生的危险废物收集有交由资质单位处理。

项目固体废物产生情况见下表。

表3.2-30  一般固废排放情况及处置方式

| 固废名称 | 产生量 | 废物性质 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废边角料、不合格品 | 173.75t/a | 一般废物 | 外售废品回收站 |
| 废包装材料 | 6.45t/a | 一般废物 |  |
| 生活垃圾 | 54t/a | 一般废物 | 由环卫部门统一收集 |
| 预处理池污泥 | 8.2t/a | 一般废物 |  |
| 餐厨垃圾 | 10.8t/a | 一般废物 | 专门餐厨垃圾单位收集处理 |

表3.2-31  危险废物产生及处置汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（吨/年） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险 特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 | 1.0 | 废气处置装置 | 固态 | C | VOCs | 3个月 | T | 交由危险废物资质单位 |
| 2 | 废润滑油 | HW08 | 900-201-08 | 2.5 | 设备检修 | 液态 | 石油类 | 石油类 | 6个月 | T |  |
| 3 | 废油桶及废含油棉纱 | HW49 | 900-041-49 | 0.5 | 设备检修 | 固态 | 石油类 | 石油类 | 6个月 | T |  |
| 4 | 废包装桶 | HW49 | 900-041-49 | 10 | 用胶、清洗 | 固态 | VOCs | VOCs | 1个月 | T |  |
| 5 | 废溶剂 | HW06 | 900-404-06 | 114.4 | 清洗 | 液态 | VOCs、甲苯 | VOCs、甲苯 | 1个月 | T |  |
| 6 | 废导热油 | HW10 | 900-010-10 | 10 | 导热油锅炉 | 液态 | 石油类 | 石油类 | 4~6a | T |  |

5、地下水

全厂可能造成地下水污染问题如下：预处理池渗漏导致废水进入地下水；化学品库的废液泄漏导致废液进入地下水；各类固废的暂存区域防渗不到位，而污染地下水。

（1）防治分区

原项目全厂根据可能进入地下水环境的废水或废液的泄漏（含跑、冒、滴、漏）量及废水性质、产生量和排放量，将车间划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。具体防渗情况见下表。

表3.2-32   全厂地下水污染防治分区情况一览表

| 名称 | 包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 分区类别 | 防渗措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车间 | 5、6、7#厂房 | 中-强 | 难 | 可能涉及持久性有机物 | 重点防渗区 | 环氧树脂+P8抗渗混凝土，K≤1×10-10 |
|  | 危险废物暂存间 | 中-强 | 难 | 可能涉及持久性有机物 |  |  |
|  | 危化品库 | 中-强 | 难 | 可能涉及持久性有机物 |  |  |
|  | 8#厂房、3#库房 | 中-强 | 难 | 其他类型 | 一般防渗区 | 抗渗混凝土，渗透系数K≤1×10-7 |
|  | 预处理池 | 中-强 | 难 | 其他类型（COD、SS等） |  |  |
|  | 一般固废间 | 中-强 | 难 | 其他类型 |  |  |
|  | 除重点防渗区、一般防渗区外的区域 | / | / | / | 简单防渗区 | 水泥硬化 |

（2）防治措施

防治措施主要包括：

①实施清洁生产及各类废物循环利用的具体方案；防止化学品污染物的跑、冒、漏、滴，将污染物的泄露环境风险事故降到最低限度；

②对厂内排水系统、预处理池及污水管道均做防渗处理；

③定期进行检漏监测及检修。强化各相关工程的转弯、承插、对接等处的防渗，作好隐蔽工程记录，强化防渗工程的环境管理。

④管道检修、拆卸时必须采取措施，应收集管道中的残留物质，不得任意排放；落实定期将生产设备送到厂外检修，保障生产设备处在良好的运行状态。

⑤排水系统上的集水坑、雨水口、检查井、阀门井、水封井等所有构筑物均应采用防渗的钢筋混凝土结构；

综合以上所述，若企业在管理方面严加管理，并配备必要的设施，则可以将项目建设及营运对地下水的污染概率减小到最小程度。

- 污染物排放量汇总

1）本工程污染物排放量统计

经前文分析，本工程仅新增废气及固废，VOCs是削减的，不新增废水。

（1）废气

表3.2-33  本项目新增废气污染物总量核算表

| 污染因子 | 产生量 | 去除量 | 排放量 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （t/a） | （t/a） | （t/a） | 大气 |
| 甲苯 | 37.2 | 34.99 | 2.21 |  |
| 丁酮 | 54.4 | 51.16 | 3.24 |  |

（2）固废

表3.2-34  本项目新增固体废物总量核算表	单位：t/a

| 固废种类 | 处理处置方式 | 合计 |
| --- | --- | --- |
|  | 厂内综合利用 | 外送综合利用 | 外委处置 |  |
| 工业固废 | 危险废物 | / | / | 10.9 | 10.9 |

2）全厂污染物排放量统计

（1）废气

表3.2-35  全厂废气污染物总量核算表

| 废气类别 | 污染物 | 产生量 | 去除量 | 排放量 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （t/a） | （t/a） | （t/a） | 大气 |
| 全厂废气 | VOCs | 360.4 | 337.17 | 23.23 |  |
|  | 乙酸乙酯 | 77.0 | 71.69 | 5.31 |  |
|  | 甲苯 | 37.2 | 34.99 | 2.21 |  |
|  | 丁酮 | 54.4 | 51.16 | 3.24 |  |
|  | SO2 | 1.134 | 0 | 1.134 |  |
|  | NOX | 3.31776 | 0 | 3.31776 |  |
|  | 颗粒物 | 0.5436 | 0 | 0.5436 |  |

（2）废水

本工程无生产废水外排；生活污水处理后送经经开区污水处理厂处理达一级 A标后排入温家河。

表3.2-36  全厂废水污染物总量核算

| 项目 | 污染物项目 | 排放量t/a | 去向 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 化学需氧量 | 2.75 | 经开区污水处理厂 |
|  | 氨氮 | 0.14 |  |

（3）固废

表3.2-37  全厂固体废物总量核算表	单位：t/a

| 固废种类 | 处理处置方式 | 合计 |
| --- | --- | --- |
|  | 厂内综合利用 | 外送综合利用 | 外委 |  |
| 工业固废 | 一般固废 | / | 180.2 | / | 180.2 |
|  | 危险废物 | / | / | 114.4 | 114.4 |
| 生活垃圾、预处理池污泥 | / | / | / | 73 |
| 总计 |  | 180.2 | 114.4 | 367.6 |

### 3.2.7以新代老措施及“三本账”分析

- “以新带老”措施

表3.2-38  存在环境问题及“以新带老”措施

| 序号 | 存在问题 | “以新带老”措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厂区危废间未设置防泄漏的裙角，存在一定的泄漏风险。 | 建设单位对危废间进行整改，在进口设置不低于5cm高的裙角。 |

（2）三本账分析

表3.2-39  本项目改扩建前后污染物排放比较表（“三本账”）

| 类类别 | 项目 | 单位 | 现有 工程 | 本工程 | 以新带老削减 | 全厂排放量 | 变化量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | t/a | 40.11 | 0 | -16.88 | 23.23 | -16.88 |
|  | 乙酸乙酯 | t/a | 15.28 | 0 | -9.97 | 5.31 | -9.97 |
|  | 甲苯 | t/a | 0 | 2.21 | 0 | 2.21 | +2.21 |
|  | 丁酮 | t/a | 0 | 3.24 | 0 | 3.24 | +3.24 |
|  | SO2 | t/a | 1.134 | 0 | 0 | 1.134 | 0 |
|  | NOX | t/a | 3.31776 | 0 | 0 | 3.31776 | 0 |
|  | 颗粒物 | t/a | 0.5436 | 0 | 0 | 0.5436 | 0 |
| 废 水 | 废水量 | m3/a | 9150 | 0 | 0 | 9150 | 0 |
|  | 氨氮 | t/a | 0.14 | 0 | 0 | 0.14 | 0 |
|  | COD | t/a | 2.75 | 0 | 0 | 2.75 | 0 |
| 固废 | 危废 | t/a | 127.5 | 10.9 | 0 | 138.4 | +10.9（处置） |
|  | 工业一般固废 | t/a | 551.3 | 0 | -371.1 | 180.2 | -371.1 |
|  | 生活垃圾等 | t/a | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 |

### 3.2.8总量控制

为了适应我国改革开放和经济建快速发展的需要，做到经济发展和环境保护协调并进，单靠控制污染物排放浓度，不能有效遏制环境质量的恶化趋势。对污染物的控制，不仅要求污染物排放浓度达标排放，还必须控制污染物的排放总量。

本项目建成投产，根据《四川省大气污染防治行动计划实施细则2016年度实施计划》（川办函[2016]42号）明确提出“把挥发性有机物等主要污染物排放总量作为建设项目环境影响评价审批的前置条件”。

1、废气

甲苯：0.35t/a；丁酮：0.52t/a；

根据排污许可证，原项目VOCs总量为6.13t/a，本次技改完成后VOCs总量为5.21t/a，合计削减0.92t/a，不突破原有工程总量指标。仅新增甲苯、丁酮作为建议控制指标。

# 4 环境现状调查与评价

## 4.1 自然环境概况

1、地理位置

巴中市是四川与陕西的交界地区，四川东北部门户，市区经成（成都）巴（中）高速（途经G42成南高速）到成都约308km；还可由成都经G5高速公路或G108国道约287km至广元市，广元市经广巴高速公路约142km；至巴中市北距西安650公里，距重庆498公里，与相邻的达州、南充、汉中及宝成铁路、襄渝铁路距离都在200公里左右。巴中市处于东经106°20′～107°49′，31°15′～32°45′，东西宽126公里，南北长165公里，辖三县两区（巴州区、恩阳区、平昌县、通江县、南江县），辐员面积12325平方公里。

四川巴中经济开发区位于巴中市中心城区的东部的兴文街道办事处境内，东与清江镇接壤；西与巴州老城区毗连；南临曾口镇；北与石门乡、化成镇为邻。

项目地理位置见附图1。

2、地质、地形、地貌

巴中属典型的盆周山区，地势北高南低，由北向南倾斜。北部为深切割中山，中切割中山，中部为中切割低山、浅切割低山；南部为丘陵，沿河两岸及台状山顶有平坝。丘陵、平坝面积约为1243平方公里，占幅员面积的10%；山地占90%。最高海拔在北西部的南江县光雾山，为2507.0米；最低海拔在南部的平昌县黄梅溪，为268.3米，高差2238.7米。中北部山地、低、中山界线明显。中切割中山一般700～900米，多窄谷;深切割中山切割高达1200米以上，多峡谷;中切割低山切割一般600米，多“V”形谷、平底谷，称山区平坝。三级阶梯状构造，从北到南逐渐降低。北部深切割中山海拔1500～2000米，中切割中山海拔1300～1500米，中部中切割低山海拔800～1000米。中部低山，大多海拔400～800米；南部丘陵分布在海拔350～600米之间；平坝分布在海拔268.3～400 米之间。另外，境内还有流水侵蚀、沉积、扇形地貌和重力堆积、残积地貌及喀斯特地貌。境内地质构造跨及米仓山台穹、大巴山弧形、川北台(坳)陷及川东新华夏四个二级构造单元。构造形迹以褶皱为主，断裂不发育;褶皱曲线呈弧形，岩层倾角变化频繁且有扭曲现象。境内西北为龙门山北东向褶皱带，北部是米仓山东西向褶皱带，东北与大巴山西向褶皱带相连，东南部邻华蓥山北东向褶皱带，南西是川中北西西向褶皱带。由于地处上述结构之中，并受其控制和影响，故越近中心，构造力愈微弱，褶皱呈环状排列，形成莲花状。褶皱由北向南形成30多个向(背)斜褶皱带。

巴中全境属四川盆地盆周山区，全部山脉来自大巴山西段与米仓山复合部的南麓，沿川、陕省界逶迤南下，直接或辗转从东、东北、北、西、西南五面延伸入境域，分成百余个走向不一的支脉，绵亘全境，入境主要山脉有36支。

3、气象条件

巴中市年平均气温正常偏高（16.9～17.4℃），比常年偏高0.2～0.5℃。冬季平均气温6.1～6.8℃，比常年偏高1.4～1.5℃；春季平均气温17.0～17.7℃，比常年偏高0.8℃；夏季平均气温25.4～26.2℃;秋季平均气温16.1～17.6℃，属亚热带湿润季风气候，四季分明，雨量充沛，光照适宜，年降水分布不均，旱涝交替，年总雨量正常;日照正常略偏少，春旱、夏旱、伏旱相继出现，暴雨、大风、冰雹时有发生。

4、水文特征

巴中市经开区内无大中型水利工程，现只有已建的一座光荣水库小型水库、黑桥河水库、魏家河水库等二座小型水库和一些山坪塘、石河堰等小型水利工程。光荣水库是兴文街道办事处的一座以灌溉为主，兼场镇供水的小型水库工程，位于巴中市巴州区兴文街道办事处双桥村赵家山下的余家沟沙溪坝。距兴文场镇1.5km，距巴中市区18km。所在河流为南江河二段支流阳台河上游，属长江流域渠江水系。黑桥河水库位于巴中市巴州区兴文街道办事处境内，距巴中城区 23km。所在河流属渠江水系巴河一级支流观音河支流上的黑桥河上游。魏家河水库位于巴河支流观音河上游。坝址位于巴中市巴州区兴文街道办事处境内，魏家河水库是是一座以农业灌溉为主，并兼有防洪、水产养殖等综合效益的小型水利工程。

经开区内有小型河流 14 条，包括观音河、西溪沟、东溪沟、沙溪坝、任家沟、鲁家沟、苟家沟、王家沟、桥口河、黑桥河、丁家河、洗家河、魏家河、石笋塘沟。

本项目排洪渠的最终水流去向为巴河，巴河是四川省巴中市、达州市的主要河流之一，流经南江县、巴中市、平昌县、达县、渠县境，至渠县三汇镇，注入渠江。从巴州区大溪口起，始称巴河。经枣林乡、大茅坪镇、三江镇接纳恩阳河后，向东流至梁永，河床以反时针方向急转，由南向北流经曾口镇，再转向西北，流至金碑乡的洪流村出境，进入平昌县。

区域内地下水类型为第四系松散岩类孔隙水、风化网状裂隙水和基岩裂隙水。孔隙水位于残积土层，属于浅层地下水，多以上层滞水分布，受气候影响明显，主要排泄于场地西侧低洼地段。风化网状裂隙水主要分布于泥岩风化裂隙内，呈带状和片状分布，受大气降水补给，控制于地形和风化裂隙发育程度，富水性中～差，季节动态变化大，埋深较浅，一般排泄于地形低洼处。基岩裂隙水主要赋存于基岩构造裂隙中，为深层构造裂隙水，但含水性较弱，受大气降水、上层孔隙水和风化网状裂隙水补给，地表一般无露头。

经现场调查，本项目评价范围内无饮用水源保护区和饮用水集中取水点。

5、自然资源

1、矿产资源

经国家、省、地地质部门几次勘探表明，巴中市矿产资源较为丰富。其分布趋势是

北富南贫，南江县最多，被誉为“地下百宝箱”，通江县次之，巴州区、平昌县有少量发现。已探明的矿藏种类有铁、铝、钒、钛、钴、铜、铅、锌、钼、锡、金、银等金属矿，有煤、石油、天燃气、铀等能源矿，有硫、钾、长石、滑石、石墨、白云石、石棉、水晶、大理石、石灰石、花岗石、石英等非金属矿。

2、动物资源

巴中市家养动物有生猪、黄牛、水牛、火羊、南江黄羊、各类鸡、各类鸭、鹅、马、

驴、蜂、蚕、犬、猫、各类兔等。野生动物多分布在森林密布的北部，中、南部很少。

3、植物资源

巴中市各县植物资源调查表明，境域植物资源丰富，尤以北部为最。计有乔、灌木308种，草、藤本421种。源于植物的中草药(含家种、野生，根、茎、叶、花、果)1386

种。根据植物的生长性能及自然环境，广泛分布在境域各地。乔、灌木林区多分布在北部山地，中部、南部亦零星分布。中药材资源最多的是通江、南江两县；牧草资源遍及境域。境域中部和南部，森林层次结构不明显，林相单纯，林下伴生马桑、黄荆、沙棘藤蔓、杜鹃等植物；北部森林成片的较多。

项目评价区不涉及自然风景点、文物古迹、珍稀动植物保护区和天然林保持区。

6、巴中经开区污水处理厂简介

巴中经开区现仅有集中式污水处理厂一座，即经开区污水处理厂一期，主要接纳经开区兴文片区的生活污水以及工业废水，设计处理规模1.99万吨/日，目前实际处理规模仅有1万吨/日。污水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标要求后，排入温家河。

## 4.2环境质量现状监测

1、环境空气

（1）基本污染物环境空气质量评价

为了解项目所在区域环境质量达标情况，本次评价采用巴中市生态环境局于 2021年6月4日 发 布 的 《 2020 年 巴 中 市 生 态 环 境 质 量 状 况 公 报 》 。

根据《2020年巴中市生态环境质量状况公报》，2020年巴中市城区环境空气 质量：优良354天、轻度污染12天，未出现中度及以上污染，总体优良天数比例 为 96.7%。主要污染物 PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3和 CO的年均值分别为44.8微克/立方米、28.1微克/立方米、4.1微克/立方米、23.0微克/立方米、118.0毫克/立方米和1.0微克/立方米。2020年巴中市城区环境空气质量主要污染物浓度见表下表。

表4.2-1  巴中市环境空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 年平均浓度 | 44.8ug/m3 | 70ug/m3 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均浓度 | 28.1ug/m3 | 35ug/m3 | 达标 |
| SO2 | 年平均浓度 | 4.1ug/m3 | 60ug/m3 | 达标 |
| NO2 | 年平均浓度 | 23.0ug/m3 | 40ug/m3 | 达标 |
| O3 | 第90百分位8h平均浓度 | 118ug/m3 | 160ug/m3 | 达标 |
| CO | 第95百分位日平均浓度 | 1.0mg/m3 | 4mg/m3 | 达标 |

根据上表可知，2020年巴中市城区环境空气质量现状PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3和 CO的年均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在区域为达标区。

2、其他污染物环境空气质量浓度评价

为了解项目大气环境质量现状，本次委托四川锡水金山环保科技有限公司2021年10月22日~10月28日对项目所在地TVOC、甲苯、丁酮进行了现状监测。

（1）监测点位、监测项目、监测时间及频次

表4.2-2  空气环境监测情况

| 编号 | 监测点名称 | 监测时间 | 监测项目 | 监测频率 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 厂界外西南侧 | 2021年10月22日~10月28日 | TVOC、甲苯、丁酮 | TVOC测8h均值，甲苯、丁酮测1h值；监测7天 | TVOC、甲苯执行《环境影响评价技术导则 大气环境HJ-2.2—2018》附录D中标准限值，丁酮参照《大气污染物排放标准详解》计算 |

（2）监测结果统计及评价

表4.2-3  项目区域大气环境质量监测结果统计表

| 监测点位 | 监测时间 | 监测项目、频次、时间及结果（单位mg/m3） |
| --- | --- | --- |
|  |  | TVOC（8小时均值浓度） | 甲苯（小时值） | 丁酮（小时值） |
| 厂界外西南侧 | 2021.10.22 | 0.0615 | 1.5×10-3* | 0.0005* |
|  | 2021.10.23 | 0.0457 | 1.5×10-3* | 0.0005*~0.0027 |
|  | 2021.10.24 | 0.0544 | 1.5×10-3* | 0.0005*~0.0097 |
|  | 2021.10.25 | 0.0448 | 1.5×10-3* | 0.0005* |
|  | 2021.10.26 | 0.0677 | 1.5×10-3* | 0.0005* |
|  | 2021.10.27 | 0.0552 | 1.5×10-3* | 0.0005* |
|  | 2021.10.28 | 0.0453 | 1.5×10-3* | 0.0005*~0.0067 |
| Pi（max） | 0.113 | 0.0075 | / |
| 质量标准 | 0.6 | 0.2 | / |
| *为检出限 |

监测结果表明，项目所在区域TVOC、甲苯等最大标准指数小于1。因此，该区域的监测因子均满足《环境影响评价技术导则 大气环境HJ-2.2—2018》附录D浓度限值要求，区域环境空气质量良好。

2、地表水环境质量现状

按照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）要求，可不考虑评价时期，应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息。

为了解区域地表水环境质量状况，本次评价采用巴中市生态环境局 发 布 的 《 2020 年 巴 中 市 生 态 环 境 质 量 状 况 公 报 》。

根据《2020年巴中市生态环境质量状况公报》，2020 年渠江水系巴河流域总体水质为优，15 个监测断面水质全部达标，Ⅱ类水质断面占比100%。2020 年巴中市河流水质评价结果见表下表。

表4.2-4  2020年巴中市河流水质评价结果表

| 所属区域 | 所属河流 | 断面名称 | 目标水质 | 2020年水质类别 | 水质状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 巴州区 | 巴河 | 手傍岩 | Ⅲ | Ⅱ | 优 |
|  |  | 金碑乡 | Ⅲ | Ⅱ | 优 |

项目排水温家河属于巴河干流，根据《2020年巴中市生态环境质量状况公报》，巴河满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，项目所在区域地表水体巴河环境质量现状良好。

3、声环境质量现状

为了解评价区声学环境质量现状情况，本次评价共布4个环境噪声监测点，本次委托四川锡水金山环保科技有限公司2021年10月22日~10月28日对各监测点进行了采样监测。

（1）噪声监测布点

项目声环境质量共布设4个监测点位，具体见附图及下表。

表4.2-5  噪声监测布点

| 序号 | 测点名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 东厂界外1m处 | / |
| 2# | 南厂界外1m处 | / |
| 3# | 西厂界外1m处 | / |
| 4# | 北厂界外1m处 | / |

（2）监测项目

监测项目：连续等效A声级。

（3）监测时间、监测频次

2021年10月22日-10月23日，连续2天监测，每天昼间夜间各测1次。

（4）监测结果

项目监测结果见下表。

表4.2-6  噪声监测点位及结果

| 监测号 | 测定地点 | 等效声级dB(A) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 10月22日 | 10月23日 |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1# | 厂界北侧 | 53 | 43 | 53 | 43 |
| 2# | 厂界东侧 | 54 | 42 | 50 | 42 |
| 3# | 厂界南侧 | 52 | 40 | 51 | 42 |
| 4# | 厂界西侧 | 51 | 41 | 52 | 40 |

（5）现状评价方法

现状质量评价：实测值与评价标准进行对比分析评价。

（6）评价结果

上表可知，项目厂界环境噪声昼间、夜间噪声监测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）3类标准要求。评价结果表明，项目拟建地声环境现状较好。

4、地下水环境质量现状

（1）水位监测及统计

本次委托四川锡水金山环保科技有限公司进行了水位监测。本项目共对区域地下水6口井进行监测，井孔开孔高程介于366～398m，水位埋深介于1.5~4.2m，水位高程介于363.9～396.5m，各地下水井信息统计见下表：

表4.2-7  地下水水位检测结果表

| 检测点位 | 高程(m) | 水位埋深(m) | 水位高程(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目场地东北侧（1#） | 388 | 2.9 | 385.1 |
| 项目场址内（2#） | 383 | 4.2 | 378.8 |
| 项目场址西侧（3#） | 398 | 1.5 | 396.5 |
| 项目场地厂址内东侧（4#） | 369 | 1.7 | 367.3 |
| 项目场地厂址内中部（5#） | 387 | 2.6 | 384.4 |
| 项目场地厂址内西侧（6#） | 366 | 2.1 | 363.9 |

（2）水质监测

为了解地下水环境质量现状情况，本次评价根据地下水流向共布3个监测点，本次委托四川锡水金山环保科技有限公司2021年10月23日对各监测点进行了采样监测。

1）监测点位、监测项目、监测时间及监测频次

具体布设见下表。

表4.2-8  地下水监测点位布设和监测项目表

| 监测点位 | 监测点名称 | 监测时间及监测频次 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 项目厂区西侧上游 | 2021年10月23日，检测1天，每天采样1次 | pH、硝酸根（硝酸盐氮）、氯化物（氯离子）、硫酸盐（硫酸根）、氟化物（氟离子）、亚硝酸盐氮（亚硝酸根）、溶解性总固体、耗氧量、总硬度、碳酸根、重碳酸根、氨氮、铬（六价）、挥发酚、氰化物、钾、钠、钙、镁、铁、锰、铅、镉、汞、砷、总大肠菌群、细菌总数、甲苯、2-丁酮* |
| 2# | 项目厂区东侧下游 |  |  |
| 5# | 项目厂区南侧侧向游 |  |  |

2)地下水环境质量监测及评价结果

表4.2-9   地下水水质评价结果统计表  单位：mg/L

| 检测项目 | 检测结果 | 标准值 | Pimax | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1#项目地下水流向上游 | 2#项目地下水流向下游 | 3#项目地下水流向侧方向 |  |  |  |
| 钾（mg/L） | 1.95 | 0.93 | 0.72 | / | / | 未超标 |
| 钠（mg/L） | 10 | 9.32 | 7.76 | / | / | 未超标 |
| 钙（mg/L） | 159 | 106 | 73.6 | / | / | 未超标 |
| 镁（mg/L） | 11.5 | 10.3 | 8.1 | / | / | 未超标 |
| 碳酸根（mg/L） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | / | 未超标 |
| 重碳酸根（mg/L） | 498 | 351 | 250 | / | / | 未超标 |
| 氯化物（mg/L） | 5.92 | 6.89 | 5.92 | ≤250 | 0.02756 | 未超标 |
| 硫酸盐（mg/L） | 12.5 | 12.3 | 11.8 | ≤250 | 0.05 | 未超标 |
| pH（无量纲） | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 6.5~8.5 | 0.27 | 未超标 |
| 氨氮（mg/L） | 0.078 | 0.146 | 0.122 | ≤0.5 | 0.292 | 未超标 |
| 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 0.804 | 0.816 | 0.736 | ≤20 | 0.0408 | 未超标 |
| 亚硝酸盐（以N计）（mg/L） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤1 | / | 未超标 |
| 挥发酚 （以苯酚计）（mg/L） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.002 | / | 未超标 |
| 氰化物（mg/L） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.05 | / | 未超标 |
| 砷（mg/L） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.01 | / | 未超标 |
| 汞（mg/L） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.001 | / | 未超标 |
| 六价铬（mg/L） | 未检出 | 未检出 | 0.004 | ≤0.05 | 0.08 | 未超标 |
| 总硬度（mg/L） | 420 | 300 | 200 | ≤450 | 0.933 | 未超标 |
| 铅（mg/L） | 0.0051 | 0.0038 | 0.004 | ≤0.01 | 0.51 | 未超标 |
| 氟化物（mg/L） | 0.434 | 0.188 | 0.395 | ≤1.0 | 0.434 | 未超标 |
| 镉（mg/L） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.005 | / | 未超标 |
| 铁（mg/L） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.3 | / | 未超标 |
| 锰（mg/L） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.1 | / | 未超标 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 490 | 362 | 271 | ≤1000 | 0.49 | 未超标 |
| 高锰酸盐指数（mg/L） | 0.38 | 0.59 | 0.45 | ≤3.0 | 0.19 | 未超标 |
| 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | ＜2 | 2 | ≤3.0 | 0.67 | 未超标 |
| 菌落总数（CFU/mL） | 20 | 30 | 60 | ≤100 | 0.6 | 未超标 |
| 甲苯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.7 | / | 未超标 |
| 丁酮 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | / | 未超标 |
| 注：ND表示未检出 |

根据上表单项指标指数可知，各指标监测值均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

5、生态环境质量现状

项目所在区域为经开区建设用地范围内，区域内系统生物多样性程度一般，为城郊环境，无珍稀野生动物、植物以及古、大、珍、奇树木分布，区域内生态以城市郊区生态环境为主。

# 5 环境影响预测与评价

## 5.1施工环境影响分析

根据工程分析，由于设备生产线调整，项目仅存在设备调整重新安装过程的施工，可能产生噪声、废气、固废、废水等污染物。

通过限制施工期车辆车速（进厂车速低于10km），车辆加盖篷布等措施，可减小施工扬尘对大气环境的影响；设备安装噪声合理安排作业时间，严格施工人员管理等措施，施工期场界噪声能够达到相应标准要求；施工生活污水通过厂内已有的预处理池处理后排入园区污水管网；生活垃圾由环卫部门统一清运至指定地点处理。

综上所述，在采取措施后，本项目施工期各项污染物均得到了有效处理，对周边环境影响较小。

## 5.2营运期环境影响评价

### 5.2.1 营运期水环境影响评价

本次技改无生产废水，不新增生活污水。原项目生活污水经厂区设置的预处理池（食堂废水经隔油池处理）处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区市政污水管网，进入经开区污水处理厂处理达标后排入温家河。

综上所述，本次技改项目废水对地表水环境质量无影响。

### 5.2.2 营运期大气环境影响评价

根据2.3.5评价等级章节可知，本项目大气评价等级为一级，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》需要进行进一步预测。

#### 5.2.2.1 气象数据

1、气象概况

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录B可知：“地面气象数据选择距离项目最近或气象特征基本一致的气象站的逐时地面数据”。

根据本项目在中国环境影响评价网（网址：http://www.china-eia.com/）气象数据筛选结果可知：巴中气象站为距本项目最近的基本气象站，拥有长期的气象观测资料，因此，本项目采用巴中气象站（57313）资料。

巴中气象站（57313）位于四川省巴中市，地理坐标为东经106.785度，北纬31.8872度，海拔高度557米。以下资料根据巴中气象站2001-2020年气象数据统计分析。

巴中气象站气象资料整编表如下表所示：

表5.2-1  巴中气象站常规气象项目统计（2001-2020）

| 统计项目 | 统计值 | 极值出现时间 | 极值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多年平均气温（℃） | 17.1 | / | / |
| 累年极端最高气温（℃） | 38.1 | 2006-08-12 | 40.6 |
| 累年极端最低气温（℃） | -1.9 | 2016-1-25 | -4.5 |
| 多年平均气压（hPa） | 964.5 | / | / |
| 日照时长（h） | 1477.5 | / | / |
| 多年平均相对湿度(%) | 76.2 | / | / |
| 多年平均降雨量(mm) | 1125.7 | / | / |
| 灾害天气统计 | 多年平均沙暴日数(d) | 0.0 | / | / |
|  | 多年平均雷暴日数(d) | 25.2 | / | / |
|  | 多年平均冰雹日数(d) | 0.1 | / | / |
|  | 多年平均大风日数(d) | 2.9 | / | / |
| 多年实测极大风速（m/s）、相应风向 | 26.9N | 2018-04-05 | 26.9N |
| 多年平均风速（m/s） | 1.1 | / | / |
| 多年主导风向、风向频率(%) | N 14 | / | / |
| 多年静风频率(风速<0.2m/s)(%) | 23 | / | / |

2、气象站风观测数据统计

1）月平均风速

巴中气象站月平均风速见下表：

5.2-2 巴中气象站年平均风速月变化统计（单位 m/s）

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均风速 | 1.43 | 1.67 | 1.91 | 1.83 | 2.12 | 1.84 | 1.58 | 1.97 | 1.51 | 1.40 | 1.62 | 1.37 |

由上表可知：5月平均风速最大（2.12米/秒），12月风速最小（1.37米/秒）。

2）风向特征

近20年资料分析，巴中气象站年风向频率和各月风向频率统计见下表：

表5.2-3  气象站年风向频率统计表（单位%）

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率 | 14.4 | 7.55 | 6.4 | 6.1 | 5.15 | 4.5 | 4.5 | 3.8 | 3.6 | 2.45 | 2.6 | 1.65 | 1.35 | 1.9 | 4.45 | 7.7 | 23.05 |

巴中气象站主要风向为NNW和N、NNE，占29.65％，其中以N为主风向，占到全年14.4％左右。

表5.2-4  巴中气象站月风向频率统计表（单位%）

| 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23.39 | 8.20 | 3.90 | 4.03 | 5.91 | 8.33 | 7.80 | 8.33 | 4.57 | 3.23 | 1.08 | 0.27 | 0.27 | 1.88 | 2.82 | 7.53 | 8.47 |
| 2 | 24.43 | 8.19 | 3.45 | 2.87 | 3.30 | 7.04 | 7.90 | 8.05 | 7.18 | 3.16 | 1.58 | 1.29 | 1.15 | 2.01 | 2.44 | 5.32 | 10.63 |
| 3 | 25.40 | 6.59 | 4.30 | 6.05 | 5.91 | 8.60 | 8.06 | 7.80 | 5.51 | 3.63 | 2.02 | 0.67 | 1.48 | 3.09 | 2.28 | 5.11 | 3.49 |
| 4 | 26.67 | 6.25 | 5.14 | 4.72 | 5.56 | 6.94 | 8.19 | 8.89 | 7.50 | 3.06 | 1.94 | 1.11 | 0.83 | 1.53 | 2.92 | 6.81 | 1.94 |
| 5 | 22.45 | 5.51 | 2.96 | 6.05 | 7.39 | 8.33 | 9.54 | 7.93 | 7.26 | 3.09 | 2.69 | 0.81 | 1.08 | 2.02 | 2.28 | 9.68 | 0.94 |
| 6 | 20.69 | 5.00 | 5.42 | 4.58 | 5.00 | 6.39 | 6.67 | 8.47 | 5.14 | 4.17 | 1.11 | 0.97 | 1.94 | 3.06 | 3.89 | 13.89 | 3.61 |
| 7 | 17.20 | 5.65 | 5.24 | 5.24 | 8.47 | 6.99 | 6.99 | 7.53 | 4.57 | 2.96 | 1.75 | 1.08 | 1.88 | 2.42 | 5.24 | 13.44 | 3.36 |
| 8 | 17.88 | 5.11 | 4.44 | 9.14 | 14.92 | 8.87 | 6.18 | 4.17 | 3.09 | 2.55 | 1.08 | 1.08 | 0.94 | 2.02 | 3.36 | 13.31 | 1.88 |
| 9 | 18.33 | 5.83 | 5.28 | 5.97 | 8.61 | 6.25 | 6.39 | 5.00 | 4.58 | 2.50 | 1.67 | 1.11 | 1.94 | 4.44 | 4.31 | 13.61 | 4.17 |
| 10 | 7.39 | 4.44 | 6.32 | 6.32 | 8.74 | 4.44 | 6.18 | 5.51 | 2.28 | 1.21 | 1.21 | 0.94 | 1.21 | 4.03 | 11.16 | 22.72 | 5.91 |
| 11 | 11.39 | 3.75 | 3.19 | 3.75 | 7.50 | 8.75 | 7.64 | 6.11 | 3.75 | 1.11 | 0.69 | 0.28 | 0.97 | 4.72 | 6.81 | 26.11 | 3.47 |
| 12 | 7.26 | 4.84 | 5.11 | 6.05 | 9.81 | 6.32 | 4.44 | 5.24 | 2.28 | 1.75 | 1.08 | 1.21 | 2.28 | 4.70 | 7.93 | 22.04 | 7.66 |

巴中年风向玫瑰图见下图：

图5.2-1  风玫瑰图

3）风速年际变化特征与周期分析

根据近20年资料分析，巴中气象站风速总体呈现上升趋势，每年上升0.03米/秒，2019年、2020 年年平均风速最大（1.7米/秒），2008年年平均风速最小（0.7米/秒），无明显周期。

图5.2-2  年平均风速（单位：m/s，虚线为趋势线）

3、气象站温度分析

1）月平均气温与极端气温

巴中气象站07月气温最高（27.3℃），01月气温最低（5.9℃），近20年极端最高气温为40.5℃），近20年极端最低气温为-4.5℃。

图5.2-3  月平均气温（单位：℃）

2）温度年际变化趋势与周期分析

巴中气象站近20年气温无明显变化趋势，2016年年平均气温最高（17.9℃），2019年年平均气温最低（16.3℃），无明显周期。

图5.2-4  年平均气温（单位：℃，虚线为趋势线）

#### 5.2.2.2模型选取及选取依据

根据第一章总论章节中评价等价计算结果显示：本次大气评价等级为一级，因此需采用进一步预测模型开展大气环境影响预测与评价。

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）表3推荐模型适用范围，满足进一步预测的模型有AERMOD、ADMS、CALPUFF。

根据距离项目最近的国家气象站：巴中气象站近二十年（2000~2020）的观测资料统计数据显示：巴中气象站的多年静风频率（风速＜0.2m/s）为23%，频率没有超过35%且本项目评价基准年（2020年）内风速≤0.5m/s的持续时间为7h（开始于 2020/7/13 17:00），未超过72h；另根据现场踏勘，本项目3km范围内无大型水体（海或湖），不会发生熏烟现象。因此本评价不需要采用CALPUFF模型进行进一步预测。

本次采用EIAProA2018(v2.7.525版本)对本项目进行进一步预测。EIProA2018为大气环评专业辅助系统(Professional Assistant SystemSpecialforAir)的简称，适应2018版新导则，采用AERSCREENAREMOD/SLAB/AFTOX为模型内核。软件分为基础数据、AERSCREEN模型、AERMOD模型、风险模型、其他模型和工具程序。完全能够满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的相关要求。

#### 5.2.2.3模型影响预测基础数据

1、气象站概况

本次地面气象数据选用距离本项目厂址约为10.7km的巴中气象站，气象站代码为57313，地理坐标为东经106.785度，北纬31.8872度，海拔高度557米。

本项目气象模拟数据是采用大气环境影响评价数值模式WRF模拟生成。模拟模型采用两层嵌套，第一层网格中心为北纬36°，东经101.0°，格点为80×80，分辨率为81km×81km；第二层网格格点为第二层网格格点为190×169，分辨率为27km×27km，覆盖我国所有地区。垂直方向上对所有的区域从地面到100mb的等压面，考虑到污染物主要在行星边界层内，低层采用较高分辨率，高层使用较低分辨率，共定义了35层。

表5.2-5  观测气象数据信息

| 气象站名称 | 气象站编号 | 气象站等级 | 气象站坐标/m | 海拔高度/m | 数据年份 | 气象要素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |
| 巴中 | 57313 | 基本站 | 106.785 | 31.8872 | 557 | 2020 | 风、气压、温度等 |

2、地形数据

本项目地形数据采用SRTM（Shuttle Radar Topography Mission）90m分辨率地形数据。数据来源为：http://srtm.csi.cgiar.org。

本项目区域地形图如下：

图5.2-5  本项目所在区域地形图

3、土地利用

本项目位于巴中市经开区，占地类型为工业用地，土地利用图见下图。

图5.2-6  本项目土地利用现状图

#### 5.2.2.4模型主要参数

1、预测网格点的设置

本项目大气环境影响评价等级为一级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018））要求，本项目D10%为2km小于5km，按照导则要求，当D10%小于2.5km时，评价范围边长取5km，因此本项目评价范围为边长取5km的矩形区域作为大气环境影响评价范围。大气环境影响评价范围总面积25km2。

网格点采用等间距法进行设置，距离本项目源中心，网格间距为100m。

2、建筑物下洗

本项目烟囱最低高度为15m，生产厂房最大高度为8m。根据GEP 烟囱高度计算公示：

GEP烟囱高度=H+1.5L

式中：H 为从烟囱基座地面到建筑物顶部的垂直高度，m；

L 建筑物高度（BH）或建筑物投影宽度（PBW）的较小者，m。

根据计算GEP烟囱高度为20m>烟囱实际高度15m，且位于GEP的5L影响区域内，因此需要考虑建筑物下洗。

3、干湿沉降及化学转化相关参数设置

本次项目预测不考虑颗粒物干湿沉降。预测时污染物因子SO2、NO2、PM2.5选择对应的类型SO2、NO2、PM2.5，其他污染因子选择普通类型。

4、背景浓度参数

本项目采用巴中市生态环境局提供的评价基准年2020年连续一年的监测数据作为本项目基本污染物（SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10）环境现状数据的来源。其他污染物监测因子采用补充监测数据。

5、模型输出参数

正常工况下，各污染因子输出1小时、24小时、年均值；

非正常工况下，各污染因子输出1小时值。

#### 5.2.2.5预测因子

本项目废气主要的特征因子有甲苯、丁酮。根据导则要求，本评价选取有环境质量标准的评价因子甲苯作为预测因子。

本次项目不排放SO2和NOx，故本项目评价因子不需要预测二次PM2.5。

#### 5.2.2.6预测内容

1、区域污染源调查

结合项目特点进行判定，本次预测情景确定的新增污染源为本次技改项目（即新增的甲苯溶剂产生量）。

根据现场调查，项目大气评价范围内无拟建、在建相关涉及甲苯污染源，无以新带老削减源。

2、预测内容

根据环境现状调查与评价章节，本项目属于达标区，因此主要进行达标区的评价，对照《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）预测内容和评价要求，本次预测内容和评价要求如下：

表5.2-6 预测及评价内容

| 评价对象 | 污染源 | 污染源排放形式 | 预测内容 | 评价内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 达标区评价项目 | 新增污染源 | 正常排放 | 短期浓度、长期浓度 | 最大浓度占标率 |
|  | 新增污染源 | 非正常排放 | 1h平均质量浓度 | 最大浓度占标率 |
| 大气环境防护距离 | 新增污染源 | 正常排放 | 短期浓度 | 大气环境防护距离 |

3、本项目污染源排放源强调查

根据前文章节分析可知，本项目主要大气环境污染源为点和面。本项目环境污染源情况见下表。

表5.2-7  有组织污染源参数表

| 污染源名称 | 1#排气筒 |
| --- | --- |
| 排气筒底部中心坐标 | X | -42 |
|  | Y | -229 |
| 排气筒底部海拔高度(m) | 378 |
| 排气筒参数 | 高度(m) | 15 |
|  | 内径(m) | 1.3 |
|  | 温度(℃) | 100 |
|  | 流量(Nm3/h) | 55000 |
| 污染物排放速率(kg/h) | 甲苯 | 0.049 |

表5.2-8  无组织污染源参数表

| 污染源名称 | 6、7#厂房 |
| --- | --- |
| 中心坐标(°) | X | -36 |
|  | Y | -223 |
| 海拔高度(m) | 378 |
| 矩形面源 | 长度(m) | 140 |
|  | 宽度(m) | 30 |
|  | 有效高度(m) | 8 |
| 污染物排放速率(kg/h) | 甲苯 | 0.259 |

表5.2-9  建设项目非正常工况下点源排放参数

| 废气源 | 非正常排 放原因 | 污染因子 | 污染物排放情况 | 单次排放时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 | 速率 |  |
|  |  |  | mg/m3 | kg/h |  |
| RTO环保设备 | RTO环保设备系统故障 | 甲苯 | 94 | 5.17 | 1h |

4、预测点选择

本评价按照导则要求，选取评价范围内最大落地浓度点和敏感目标作为预测点，敏感目标包括兴文街道、巴中中学兴文校区等。

#### 5.2.2.7正常工况下环境影响预测结果

1、本项目贡献质量浓度预测结果

本项目短期浓度（小时平均、日均）及长期浓度（年均）预测结果见下表。

表5.2-10  本项目甲苯贡献浓度预测结果表

| 污染物名称 | 预测点 | 点坐标（X,Y） | 浓度类型 | 贡献值（mg/m3） | 出现时间(YYMMDDHH) | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲苯 | 碧娅村 | 2274，336 | 1小时 | 2.95E-04 | 20020217 | 0.1475 | 达标 |
|  |  | 2274，336 | 日平均 | 2.36E-05 | 200202 | 0.0118 | 达标 |
|  |  | 2274，336 | 年均 | 1.49E-06 | / | 0.000745 | 达标 |
|  | 郑家山村 | 2035，-1270 | 1小时 | 1.15E-03 | 20012009 | 0.575 | 达标 |
|  |  | 2035，-1270 | 日平均 | 4.80E-05 | 200120 | 0.024 | 达标 |
|  |  | 2035，-1270 | 年均 | 1.97E-06 | / | 0.000985 | 达标 |
|  | 兴文街道 | -507，-1784 | 1小时 | 2.37E-02 | 20010508 | 11.85 | 达标 |
|  |  | -507，-1784 | 日平均 | 2.43E-03 | 200108 | 1.215 | 达标 |
|  |  | -507，-1784 | 年均 | 2.68E-04 | / | 0.134 | 达标 |
|  | 兴文校区 | -427，-2160 | 1小时 | 2.88E-02 | 20022507 | 14.4 | 达标 |
|  |  | -427，-2160 | 日平均 | 1.70E-03 | 200225 | 0.85 | 达标 |
|  |  | -427，-2160 | 年均 | 1.67E-04 | / | 0.0835 | 达标 |
|  | 文村坝村 | -949，1271 | 1小时 | 2.90E-02 | 20122703 | 14.5 | 达标 |
|  |  | -949，1271 | 日平均 | 2.17E-03 | 200106 | 1.085 | 达标 |
|  |  | -949，1271 | 年均 | 6.81E-05 | / | 0.03405 | 达标 |
|  | 观音桥村 | 688，1004 | 1小时 | 7.92E-03 | 20092024 | 3.96 | 达标 |
|  |  | 688，1004 | 日平均 | 5.69E-04 | 200113 | 0.2845 | 达标 |
|  |  | 688，1004 | 年均 | 2.68E-05 | / | 0.0134 | 达标 |
|  | 网格最大点 | -150，-334 | 1小时 | 9.37E-02 | 20061104 | 46.85 | 达标 |
|  |  | -150，-334 | 日平均 | 2.05E-02 | 200131 | 10.25 | 达标 |
|  |  | -150，-334 | 年均 | 9.15E-03 | / | 4.575 | 达标 |

由上述预测结果表可知，本项目污染源正常排放下甲苯浓度贡献值的最大浓度占标率出现在网格最大点（X-150，Y-334）坐标下，小时最大浓度占标率为46.85%，日均最大浓度占标率为10.25%，短期浓度贡献值最大浓度占标率均小于100%，污染源正常排放下污染物年均浓度贡献值的最大浓度占标率为4.575，长期浓度贡献值最大浓度占标率≤30%，各污染物正常工况下对于评价区域主要敏感点的贡献值较小，区域最大落地浓度均达标，可以满足相关的环境标准。

2、叠加现状环境质量浓度及其他污染源影响后预测结果

根据导则要求，经调查，区域范围内无关于甲苯削减源、同时评价范围内无关于涉及甲苯的在建、拟建项目。同时，对于项目排放的主要污染物仅有短期浓度限值的，评价其短期浓度叠加后的达标情况。本项目的其他污染物主要为甲苯，甲苯仅有短期浓度限值，现状空气背景浓度均来源于环境质量现状检测数据的最大值。

因此，本次正常工况下预测评价叠加背景值空气现状浓度仅预测甲苯的短期浓度(1小时均值)达标情况。

表5.2-11  本项目甲苯叠加背景值后预测结果表

| 污染物名称 | 预测点 | 点坐标（X,Y） | 浓度类型 | 贡献值（mg/m3） | 出现时间(YYMMDDHH) | 背景浓度（mg/m3） | 叠加背景值预测值（mg/m3） | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲苯 | 碧娅村 | 2274，336 | 1小时 | 2.95E-04 | 20020217 | 1.50E-03 | 1.80E-03 | 0.9 | 达标 |
|  | 郑家山村 | 2035，-1270 | 1小时 | 1.15E-03 | 20012009 | 1.50E-03 | 2.65E-03 | 1.325 | 达标 |
|  | 兴文街道 | -507，-1784 | 1小时 | 2.37E-02 | 20010508 | 1.50E-03 | 2.52E-02 | 12.6 | 达标 |
|  | 兴文校区 | -427，-2160 | 1小时 | 2.88E-02 | 20022507 | 1.50E-03 | 3.03E-02 | 15.15 | 达标 |
|  | 文村坝村 | -949，1271 | 1小时 | 2.90E-02 | 20122703 | 1.50E-03 | 3.05E-02 | 15.25 | 达标 |
|  | 观音桥村 | 688，1004 | 1小时 | 7.92E-03 | 20092024 | 1.50E-03 | 9.42E-03 | 4.71 | 达标 |
|  | 网格最大点 | -150，-334 | 1小时 | 9.37E-02 | 20061104 | 1.50E-03 | 9.52E-02 | 47.6 | 达标 |

由上述预测结果表可知，本项目污染源正常排放下甲苯浓度叠加背景值的最大浓度占标率出现在网格最大点（X-150，Y-334）坐标下，小时最大浓度叠加背景值为9.52×10-2mg/m3，其叠加背景值预测值满足《环境影响评价技术导则 大气环境HJ-2.2—2018》附录D的0.2mg/m3的标准限值要求。

图5.2-7  甲笨小时浓度叠加背景值分布图

#### 5.2.2.8非正常工况下环境影响预测结果

本项目非正常工况下（本项目非正常工况条件详见工程分析章节），评价范围内网格点及保护目标小时平均最大浓度值下见表。

表5.2-12  本项目甲苯叠加背景值后预测结果表

| 污染物名称 | 预测点 | 点坐标（X,Y） | 浓度类型 | 贡献值（mg/m3） | 出现时间(YYMMDDHH) | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲苯 | 碧娅村 | 2274，336 | 1小时 | 3.00E-02 | 20072901 | 14.98 | 达标 |
|  | 郑家山村 | 2035，-1270 | 1小时 | 5.53E-03 | 20012009 | 2.76 | 达标 |
|  | 兴文街道 | -507，-1784 | 1小时 | 4.28E-03 | 20060621 | 2.14 | 达标 |
|  | 兴文校区 | -427，-2160 | 1小时 | 4.29E-03 | 20031509 | 2.15 | 达标 |
|  | 文村坝村 | -949，1271 | 1小时 | 7.76E-03 | 20121909 | 3.88 | 达标 |
|  | 观音桥村 | 688，1004 | 1小时 | 5.00E-03 | 20072619 | 2.5 | 达标 |
|  | 网格最大点 | -150，-334 | 1小时 | 3.58E-02 | 20081724 | 17.88 | 达标 |

根据上表可知，本项目非正常工况下，本项目污染物甲苯的区域最大落地浓度均未出现超标现象。

图5.2-8   甲笨小时浓度贡献值分布图（非正常工况）

#### 5.2.2.9大气环境防护距离

根据大气导则，“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。”由AERMOD计算结果可知，本项目厂界外浓度无超标点，因此本项目无需设置大气环境防护距离。

#### 5.2.2.10卫生防护距离

结合原项目划定的卫生防护距离，原项目卫生防护距离以5#车间厂界50m、6#、7#车间厂界100m划定的包络距离为卫生防护距离，根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）的有关规定，当新、改、扩建发生变化后，需对卫生防护距离初值重新计算，经级差处理后，确定新的卫生防护距离终值。

本次为技改项目，5#、6#、7#厂房生产线布置发生了调整，因此本次进行卫生防护距离重新计算，确定新的卫生防护距离终值。

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）的有关规定，本项目所在生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离。

①计算模式

卫生防护距离的计算方法采用《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中制定的各类工业、企业卫生防护距离的公式，公式如下：

卫生防护距离L按下式计算：

式中：Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值（mg/m3）；

Qc——大气有害物质的无组织排放量（kg/h）；

r——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）；

L——大气有害物质卫生防护距离初值（m）；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数

本项目卫生防护距离参数选取见下表。

表5.2-13  卫生防护距离计算系数

| 计算 系数 | 工业企业所在地区近五年平均风速m/s | 卫生防护距离L(m) |
| --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 | 1000＜L≤2000 | L＞2000 |
|  |  | 工业大气污染源构成类别 |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| A | ＜2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | 2～4 | 700 | 470 | 350 | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | ＞4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 140 |
| B | ＜2 | 0.01 | 0.015 | 0.015 |
|  | ＞2 | 0.021 | 0.036 | 0.036 |
| C | ＜2 | 1.85 | 1.79 | 1.79 |
|  | ＞2 | 1.85 | 1.77 | 1.77 |
| D | ＜2 | 0.78 | 0.78 | 0.57 |
|  | ＞2 | 0.84 | 0.84 | 0.76 |

卫生防护距离计算系数见下表：

5.2-14卫生防护距离计算系数选取

| 参数 | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数值 | 400 | 0.01 | 1.85 | 0.78 |

②计算结果

本项目在生产过程中的无组织排放废气主要是5#、6#、7#厂房无组织排放的VOCs、甲苯、乙酸乙酯。评价标准执行《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值。

根据上述计算公式计算卫生防护距离，计算结果见下表。

表5.2-15  卫生防护距离计算结果一览表

| 源强位置 | 污染物 | 排放量（kg/h） | 排放源面积（m2） | 执行标准（mg/m3） | 初值L（m） | 终值L（m） | 最终终值L（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5#车间 | TVOC | 0.15 | 1500 | 0.6 | 30.331 | 50 | 50 |
| 6#、7#车间 | TVOC | 2.36 | 4200 | 0.6 | 186.83 | 200 | 300 |
|  | 甲苯 | 0.258 |  | 0.2 | 69.09 | 100 |  |
|  | 乙酸乙酯 | 0.534 |  | 0.1 | 283.394 | 300 |  |
| 备注：①卫生防护距离初值小于50m，级差为50m，如计算小于50m时，卫生防护距离终值取50m。②当企业某生产单元的无组织排放存在特征大气污染物时，如果推导出卫生防护距离初值在同一级别时，则企业的卫生防护距离终值应提高一级；卫生防护距离初值不在同一级别时，以卫生防护距离终值较大者为准。 |

经上表确定，企业卫生防护距离为以5#车间为边界向外50m，以6#、7#车间为边界向外300m的划定的包络范围。

经调查，结合项目外环境关系图可知，本项目卫生防护距离之内无居民，不涉及环保拆迁；因此，可以满足卫生防护距离要求。环评要求卫生防护距离范围内不得建设居民集中居住区、医院、学校等环境敏感点，也不得引入对环境较为敏感的食品、医药、乳制品等企业。

#### 5.2.2.11排放量核算

根据本次环评工程分析及《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》。涉及喷涂工序且年用溶剂型涂料（含稀释剂）量 10 吨及以上的喷涂（含喷涂、流平）废气排放口为主要排放口。

A、有组织排放量核算

本项目大气污染物有组织排放量核算情况见下表。

表5.2-16   全厂大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度 /（mg/m3） | 核算排放速率 /（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |
| 1 | 1#排气筒 | VOCs | 7.89 | 0.276 | 1.99 |
| 2 | 2#排气筒 | 甲苯 | 0.89 | 0.049 | 0.35 |
|  |  | VOCs | 8.12 | 0.447 | 3.22 |
| 有组织排放总计 （主要排放口计） | VOCs | 5.21 |
|  | 甲苯 | 0.35 |

B、无组织排放量核算

本项目大气污染物无组织排放量核算情况见下表。

表5.2-17   全厂大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染因子 | 国家或地方污染排放标准 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（mg/m3） |  |
| 1 | / | 5#厂房 | VOCs | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017） | 2.0 | 1.05 |
| 2 |  | 6、7#厂房 | VOCs |  | 2.0 | 16.97 |
|  |  |  | 甲苯 |  | 0.2 | 1.86 |
| 无组织排放总计 | VOCs | 18.02 |
|  | 甲苯 | 1.86 |

C、大气污染物年排放量核算

本项目大气污染物年排放量核算情况见下表。

表5.2-18   全厂大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOCs | 23.23 |
| 2 | 甲苯 | 2.21 |

#### 5.2.2.12小结

项目位于达标区，根据预测结果：

（1）正常工况下，本次短期浓度贡献值最大浓度占标率均小于100%，长期浓度贡献值最大浓度占标率≤30%。

（2）甲苯叠加背景值最大预测值满足《环境影响评价技术导则 大气环境HJ-2.2—2018》附录D的0.2mg/m3的标准限值要求。

综上，本次环境影响可以接受。

### 5.2.3 营运期声环境影响评价

本次技改不新增设备，总体不新增噪声源，经现状监测，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间：65dB（A）），本次技改对区域声环境噪声无影响。

### 5.2.4 营运期固体废物对环境影响分析

本工程技改主要新增废包装桶（含甲苯、丁酮）、废溶剂等。

根据工程分析，项目废包装桶（含甲苯、丁酮）每1个月产生1次，产生量2.5t；废溶剂每天均会产生，产生量8.4t；合计产生量10.9t。原项目已设置了1间30m2危险废物暂存区，用于暂存每月产生的危险废物，收集一定量后，每月交由危险废物处置单位处置。

根据现场调查，危险废物暂存间选址于化学品间，其选址满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）及其修改单要求，废溶剂置于废包装桶后，定期收集后采用专用塑料桶收集后密封暂存，且暂存区地坪严格按照《危险废物贮存污染控制标准》防渗标准进行防渗处理，同时达到“防风、防雨、防晒和防渗漏”四防要求。根据项目建设方案，危废暂存区设计暂存能力为30t，暂存时间1月，折算后目前每月暂存10.5t，剩余18.5t，本次改造每月产生量约0.91t，满足本次改造项目危废产生量。同时，厂外运输以公路运输为主，废包装桶等危险废物的运输，由具有相应资质的专业运输公司负责，采用密闭运输车运行，能有效防止运输过程的散落和渗漏事故的发生。建设单位选择了距离最近的危废处置单位，并与处置单位签订外委处置协议。

综上，本项目产生的危废得到了妥善的处置，处置措施合理、可行，去向明确。只要严格执行以上的固废防范措施，则对环境的影响不明显。

### 5.2.5 地下水环境影响分析

1、地下水评价原则

地下水污染防治总原则为“地上污染地上治，地下污染地下防；坚持源头控制、 末端防治、污染监控、应急回应相结合”的原则。

①源头各种控制措施主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取 相应措施，将污染物泄漏、渗漏污染地下水的环境风险降到最低程度；

②末端控制措施主要包括的厂区防渗措施和和泄漏、渗漏污染物收集措施，防止 洒落地面的污染物渗入地下，同时对渗入地下的污染物及时收集，从而防止污染地下水；

③地下水污染监控措施包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备、 科学并合理设置地下水污染监控井；

④措施包括，及时发现地下水污染事故、启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

2、水文地质条件

（1）地质构造

巴中市因受大巴山构造控制，地势北高南低，并由西北向东南倾斜，加之河流切割，形成丘陵、中山、窄谷、中谷地貌，地形破碎，多孤立山丘，少完整山脉，山体多为典型的桌状山和单斜山。北部最高海拔2507.6米（南江县光雾山），南部最低海拔208.3米（平昌县黄梅溪），平均海拔南部500米，中部700米，北部1000米以上，最大相对高差2299.3米。

境内地貌复杂，河道蜿蜒，山体逶迤，从南到北呈浅丘、深丘、低山和中山区分布，北部地势较高，山高坡陡，属米仓山脉。地势沿水系由北向南，南高到低渐缓，境内河流纵横，山岭起伏，地貌多变且破碎，属深切割中低山地貌，全市地形大致分为四类：北部高山岩溶地区，面积约占20%，中部中山区约占30%，中部低山区约占33%，西南部深丘约占17%，全市山地、丘陵占幅员面积的89%。境内北部（南江县杨坝、赶场至通江县平溪、铁溪以北）地层复杂；中、南部地层简单，主要是侏罗系、白垩系的地层（主要以砂、页岩互层形式出现），占幅员面积的80%以上。

项目所在区域位于巴中市域中部地区，主要是侏罗系、白垩系的地层（主要以砂、页岩互层形式出现）。

（2）地下水类型及赋存条件

地下水的赋存与分布，主要受地质构造、地貌、岩性、气候等条件的控制。根据赋存条件，本项目区主要地下水类型为碎屑层孔隙裂隙水（K1b、K1c、J3P2、J3P1），该类水主要赋存于为南阳背斜的南翼及巴中向斜构造区，含水层为蓬莱镇组上段（J3P2）和苍溪组（K1c）、白龙组（K1b）的砂岩层。砂岩层厚20~40米，裂隙率1~5%。地下水赋存于砂岩、泥质粉砂岩中，含水层顶板埋深20~80米，水位埋深1~5米，单孔涌水量在10~100吨/日。

（3）地下水径流、补给和排泄条件

河流是项目的基准排泄面。评价区地下水同地表水一样由西北往东南径流。

评价区地下水主要接受大气降水补给，大气降水降落到地面后，主要以地表径流向低处流动，少量降水渗入地下在表层形成暂时饱和层（不超过1m），雨后又被蒸发，极少量以非饱和流状态通过泥岩微裂隙向深部下渗补给深部地下水。项目的孔隙裂隙水含水层亦与项目主要含水层存在水力联系。

受附近河流流向控制，本项目地下水径流方向为西北～东南。

（4）区域地下水开发利用现状

根据调查，区域评价区范围内及规划区建成区均饮用自来水。

根据规划，区域范围将采用规划区的市政供水统一供水（水源来自化成水库）。

（5）区域地下水水质现状

现状监测表明，项目周围地下水各监测点的各项监测指标均达标，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

3、地下水污染途径

本项目对地下水潜在的污染源主要考虑化学品库（新增甲苯、丁酮）等，主要可能导致地下水污染的原因有管理不善、风险事故等，导致废液泄漏，渗入土壤内进入地下水引起污染，从而对地下水产生污染。

项目污染地下水的途径有如下几种情景。

表5.2-19 地下水污染途径表

| 污染源 | 泄漏部位 | 污染途径 |
| --- | --- | --- |
| 化学品库（新增甲苯、丁酮） | 底部泄漏 | 事故泄漏时可能直接泄漏进入区域地下水 |

4、地下水影响预测分析

污染物对地下水的影响是由于构筑物废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。

（1）正常工况

在正常工况条件下，化学品库等严格按照重点防渗区进行防渗，在采用有效防渗措施，若运行、操作正常，项目对所在区域地下水水质影响较小，不会改变区域地下水的现状使用功能。

（2）非正常工况

非正常工况条件下，主要考虑受物料储存设施腐蚀等原因，同时地面防渗系统因老化因素，泄漏的物料下渗进入含水层，对其造成影响。

1）源强及预测因子

其源强核算按照化学品（甲苯、丁酮）的物料出现泄漏，泄漏量按各物料一次最大储存量的10%计，取泄漏物5%下渗进入含水层。

根据本项目原辅材料消耗及废水水质情况，选取甲苯作为预测因子。各预测因子源强数据见下表：

表5.2-20  非正常工况条件下废液下渗量 单位：m3/d

| 构筑物 | 物料 | 主要成分 | 一次储存量(kg) | 物料泄漏量(kg) | 物料下渗量(kg) | 预测因子 | 下渗量(kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学品库 | 甲苯 | 甲苯 | 5000 | 500 | 25 | 甲苯 | 25 |

2）预测方法及预测参数取值

根据场地地形地貌，岩土性质、地质构造、地下水的富集条件及补给来源判断场区地下水水文地质条件较简单。按照《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ  610-2016）相关要求，非正常状况下，地下水污染溶质迁移模拟公式参考《环境影响评价技术导则 地下水环境》附录中推荐的瞬时注入示踪剂-平面瞬时点源公式进行计算：

式中：x，y—计算点处的位置坐标；

t—时间，d；

C(x，y，t)—t时刻点x，y处的示踪剂浓度，g/L；

M—含水层的厚度，m；

mM—瞬时注入的示踪剂质量，kg；

u—水流速度，m/d；

n—有效孔隙度，无量纲；

DL—纵向x方向的弥散系数，m2/d；

DT—横向y方向的弥散系数，m2/d；

π—圆周率。

参数选取见下表。

表5.2-21  预测参数

| 时间（d） | 含水层厚度（m） | 示踪剂量(kg) | 地下水流速（m/d） | 有效孔隙度（ne） | 纵向弥散系数（DL） | 横向弥散系数（DT） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 20 | 甲苯：25 | 0.03 | 0.25 | 1.7 | 0.17 |
| 50 |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  |
| 1000 |  |  |  |  |  |  |

③预测范围及时段

预测时段：根据HJ 610-2016要求，地下水环境影响评价预测时段应包括项目建设、生产运行和服务期满后三个阶段。预测时段应选取可能产生地下水污染的关键时刻，至少包括污染发生后100天、1000天、服务年限或能反映特征因子迁移规律的其他重要的时间节点，结合本项目实际，适当进行加密。因此，本项目预测时段为10d，50d，100d和1000d。

预测范围：

预测范围同项目现状调查评价范围，项目东侧、北侧以牛角滩河为界，南侧以公式计算法确定600m范围，西侧以区域局部分水岭为界。根据测算，本项目地下水环境影响评价范围共计约0.96km2。

④预测结果

根据项目工程分析，对于泄漏影响预测：选取甲苯为预测因子，预测结果见下表。

表5.2-22  非正常工况下10d泄露后下游甲苯浓度值

| Y(m) X（m） | 0 | 10 | 50 | 100 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 73.9 | 3.03E-05 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 18.6 | 7.62E-06 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表5.2-23  非正常工况下50d泄露后下游甲苯浓度值

| Y(m) X（m） | 0 | 10 | 50 | 100 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 14.7 | 0.776 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 12.0 | 0.632 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表5.2-24 非正常工况下100d泄露后下游甲苯浓度值

| Y(m) X（m） | 0 | 10 | 50 | 100 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 7.30 | 1.68 | 0.000268 | 0 | 0 |
| 10 | 6.89 | 1.58 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表5.2-25  非正常工况下1000d泄露后下游甲苯浓度值

| Y(m) X（m） | 0 | 10 | 50 | 100 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.648 | 0.56 | 0.0164 | 0 | 0 |
| 10 | 0.698 | 0.602 | 0.0177 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

①对地下水含水层影响分析

根据预测，非正常状况发生后10d，周围地下水中的甲苯污染物含量最大，最大值为73.9mg/L，50d过后浓度迅速降低至14.7mg/L，随着时间的推移，甲苯污染物的扩散范围在逐渐增大，与此同时地下水中的浓度也在逐渐降低，至发生非正常状况1000d后，周围（100m范围内）地下水中甲苯污染物含量基本维持在0.0177mg/L，扩散范围为非正常状况点下游10m和侧向50m范围内。

根据预测分析，污染物进入含水层后，会造成污染源周边小范围浓度激增，在1000d后，甲苯污染物会造成污染源周边小范围（超标距离50m）超标（超标范围≤300m2），但采取相应措施后，污染源被移除或控制，其监测因子可满足标准要求。总体来说，地下水水质能够满足标准要求。

②对居民用水影响分析

根据现场调查，项目所在范围内无取用地下水农户分布，项目周边工业企业及居住区均已实现城市集中供水，因此，本项目运行对居民用水安全无影响。

5、地下水污染防治措施

全厂已将主要生产单元划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，其中5、6、7#厂房、危废暂存间、化学品库划分为重点防渗区，8#厂房、3#库房、预处理池、一般固废间为一般防渗区，除重点防渗区和一般防渗区以外的其他区域为简单防渗区。

根据调查，重点防渗区的5、6、7#厂房、危废暂存间、化学品库地面采取了环氧树脂+P8抗渗混凝土进行防渗，确保满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m，综合渗透系数小于1×10-7cm/s，其中，危废暂存间满足渗透系数小于1×10-10cm/s。

一般防渗区的8#厂房、3#库房、预处理池、一般固废间等进行一般防渗，采用了抗渗混凝土进行防渗处理，确保满足确保满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，综合渗透系数小于1×10-7cm/s。

除上述重点防渗区及一般防渗区外的区域采用水泥硬化防渗。

综上，项目建设严格按照分区防渗措施、同时加强管理后，正常工况下对地下水不产生影响。若非正常工况发生事故泄露，厂区地面已硬化处理，且区域地质结构主要为粘土层，含水层渗透系数差，渗透至地下的污染物极少且迁移速度慢，在采取提出的应急措施后，拟建项目几乎不会对地下水产生影响。

# 6 环境风险分析

本次主要新增甲苯、丁酮化学品，由于与其他化学品均储存在化学品库，因此本次按全厂风险一并进行分析。

## 6.1 评价依据

### 6.1.1 风险调查

1、风险源调查

项目所处理的各类危险化学品在储存、运输、使用等过程中，均可通过大气、水、土壤等多种途径进入环境，在转移或积累过程中对生态环境和人体健康具有潜在的危害。各生产设施、设备管线存在潜在的危险因素。因此本项目具有潜在的事故隐患和环境风险。

（1）生产工艺特点

项目主要为配料、涂布及烘干等工艺，所用设施均为先进设施，工艺为成熟工艺，产生废气经收集后有效处理，产生的危废及一般固废均有效处置。

（2）危险物质数量及分布情况

本项目生产过程中需要PET原膜、淋膜纸、硅油、丙烯酸胶水、120溶剂油、乙酸乙酯、甲苯、丁酮等原料。厂内设置有化学品库，主要存放硅油、丙烯酸胶水、120溶剂油、乙酸乙酯、甲苯、丁酮等。

拟建项目涉及的硅油、丙烯酸胶水、120溶剂油、乙酸乙酯、甲苯、丁酮用量及成分情况见下表。

表6.1-1  本项风险物质成分及暂存情况

| 序号 | 名称 | 成分组成 | 最大暂存量（t） | 周期 | 暂存库名称 | 可能影响途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硅油 | 聚有机硅氧烷 | 10 | 30d | 化学品库 | 泄漏、火灾 |
| 2 | 丙烯酸胶水 | 丙烯酸树酯、乙酯、甲醇 | 10 |  |  |  |
| 3 | 120溶剂油 | 庚烷及其异构体、正己烷、环己烷 | 15 |  |  |  |
| 4 | 乙酸乙酯 | 乙酸乙酯 | 5 |  |  |  |
| 5 | 甲苯 | 甲苯 | 5 |  |  |  |
| 6 | 丁酮 | 丁酮 | 5 |  |  |  |

根据拟建项目原辅材料成分，主要成分的理化特性及毒理性质见下表。

表6.1-2   主要化学品理化特性及毒理性质

| 物料 名称 | 理化特性 | 毒理毒性 |
| --- | --- | --- |
| 硅油 | 一般为甲基硅油，是无色、无味、无毒、不易挥发的液体。硅油不溶于水、甲醇，可与苯、二甲醚、甲基乙基酮，、四氯化碳或煤油互溶，稍溶于丙酮，乙醇、丁醇。具有很小的蒸气压、较高的闪点和燃点、较低的凝固点。且具有卓越的耐热性、电绝缘性、耐候性、疏水性、较小的表面张力，还具有低的黏温系数、较高的抗压缩性。 | / |
| 120溶剂油 | 主要以烷烃类为主，无色透明液体，由80~120℃的石油馏分组成，熔点＜-13℃，闪点95℃，相对密度0.994，不溶于水，较稳定。 | 可燃，长时间吸入会使人神经麻痹，其毒性随芳烃及硫含量增大而增大。 |
| 丙烯酸胶水 | 主要为丙烯酸树酯、乙酯、甲醇，黄色粘稠状液体，沸点＞80℃，闪点＜23℃，相对密度0.9~0.95，不溶于水。 | 皮肤接触会产生过敏反应，对眼睛、呼吸道和皮肤有刺激作用 |
| 乙酸乙酯 | 无色透明液体，有芳香气味，易挥发。熔点-83.6℃，沸点77.2℃，闪点-4℃，相对密度0.9，微溶于水，溶于醇、酮、醚、氯仿等多数有机溶剂，主要用作溶剂，及染料和一些医药中间体的合成。 | 易燃，有刺激性，对眼、鼻、咽喉有刺激作用。高浓度吸入可引进行性麻醉作用，急性肺水肿，肝、肾损害。持续大量吸入，可致呼吸麻痹。误服者可产生恶心、呕吐、腹痛、腹泻等，LD50:5620mg/kg(大鼠经口)，Lc50：5670mg/m3. |
| 甲苯 | 无色透明液体，有类似芳香气味，熔点-94.9℃，沸点110℃，闪点4℃，相对密度0.87，不溶于水，可混溶于苯、醇、醚等多种有机溶剂。 | 易燃，具刺激性，对皮肤、粘膜有刺激性，对中枢神经系统有麻醉作用，短时间吸入高浓度本品可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼角膜及咽部出血、头晕、头痛、恶心、呕吐。长期接触神经衰弱综合征等。LD50:5000mg/kg(大鼠经口)，Lc50：20003mg/m3. |
| 丁酮 | 无色液体，有似丙酮的气味；熔点-85.9℃，沸点79.6℃，闪点-9℃，相对密度0.81，溶于水、乙醇、乙醚，可混溶于油类。 | 对眼、鼻、喉、粘膜有刺激性，长期接触可致皮炎；LD50:3400mg/kg(大鼠经口)，Lc50：23520mg/m3. |

2、环境敏感目标调查

根据危险物质的影响途径，确定本项目大气、地表水及地下水环境敏感目标见下表。

表6.1-3   环境风险敏感目标

| 类型 | 目标 | 性质 | 方位 | 距离 （km） | 概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 碧垭村 | 居民 | 东面 | 2400-3000m | 20户约60人 |
|  | 郑家山村 | 居民 | 东南面 | 2400-2800m | 30户约80人 |
|  | 兴文街道 | 居民 | 南面 | 1500-3000m | 常住人口约2万人 |
|  | 巴中中学兴文校区 | 学校 | 南面 | 1800m | 在校师生2000人 |
|  | 文村坝村 | 居民 | 西北面 | 1700-1800m | 60户约170人 |
|  | 观音桥村 | 居民 | 北面 | 1200-1300m | 30户约80人 |
| 地表水 | 牛角滩河 | 河流 | 北面 | 120m | 灌溉、泄洪以及城市纳污 |
|  | 张家对河 | 河流 | 东面 | 549m | 灌溉、泄洪以及城市纳污 |
|  | 光荣水库 | 水库 | 西南 | 2.4km |  |
| 地下水 | 潜水含水层 |

### 6.1.2 风险潜势判断

建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+，建设项目环境风险潜势由危险物质及工艺系统危险性（P）和环境敏感程度（E）确定。

（1）危险物质及工艺系统危险性（P）分级

①危险物质数量与临界量比值（Q）

在危险物质数量与临界量比值（Q）计算中，在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1， Q2,，...， Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1 时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

项目涉及的主要危险化学品为丙烯酸胶水、乙酸乙酯、甲苯、丁酮，涉及的主要化学物质存储量统计见下表。

表6.1-4  危险物质临界量及本项目存储量

| 物质名称 | CAS号 | 本项目储存量 | 临界量 | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙酸乙酯 | 79-20-9 | 5t | 10t | 0.5 |
| 丁酮 | 78-93-3 | 5t | 10t | 0.5 |
| 甲苯 | 108-88-3 | 5t | 10t | 0.5 |
| 120溶剂油 | / | 15t | 50t | 0.3 |
| 丙烯酸胶水① | 67-56-1 | 1.4t | 10t | 0.14 |
| 合计 | 1.94 |
| 备注：丙烯酸胶水主要有害成分为甲醇，含量最大14%，则丙烯酸胶水最大储存量10t，则甲醇最大储存量为1.4t |

由此计算出危险物质数量与临界量比值Q=1.94，由此将Q值划分为1≤Q＜10。

②行业及生产工艺（M）的确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）规定，分析本项目所属行业及生产工艺特点，按照下表评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为(1)M>20；(2)10<M≤20；(3)5<M≤10；(4)M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。

表6.1-5 行业及生产工艺（M）

| 行业 | 评估依据 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、 轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺(氯碱)、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解(裂化)工艺、氯化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺工艺 | 10/套 | - |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 | - |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/套 | - |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 | - |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站对的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b，（不含城镇燃气管线） | 10 | - |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 | 5 |
| a高温至工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0Mpa； b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 | 合计 | 5 |

本项目涉及危险物质贮存的项目（计5分），根据本项目所属行业及生产工艺特点评分合计5分，为M4。

综上根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C 中表C.2判断危险物质及工艺系统危险性（P）分级：

表6.1-6  危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量的比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |
| --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

根据上表分析，本项目危险物质及工艺系统危险性（P）分级为P4水平。

（2）环境敏感程度（E）分级

本评价按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录D 要求，对项目大气环境、地表水环境、地下水环境等敏感程度分别进行分级，分级结果见下表。

表6.1-7  环境敏感程度分级

| 环境要素 | 环境敏感性 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | E2 | 周边5 km 范围内主要为兴文街道，经调查人口总数大于1万人，小于5万人。 |
| 地表水环境 | E2 | 排放点进入牛角滩河，其水域环境功能为Ⅲ类，区域水域环境功能为较敏感F2；经调查，排放点下游（顺水流向）10 km 范围无类型1和类型上述敏感保护目标，其水域环境敏感目标为S3； |
| 地下水环境 | E3 | 区域地下水分布有农户废弃的地下水井，敏感性为不敏感G3；项目区域包气带岩性渗透系数在0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定，防污等级为D3。 |

（3）风险潜势判定

根据《建设项目环境风评价技术导则》HJ/T169-2018，建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV、IV+级，根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性以及所在地环境敏感程度，结合事故下的环境影响途径，按照下表确定环境风险潜势。

表6.1-8  建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性 |
| --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |

本项目危险物质及工艺系统危险性为P4，本项目区域大气环境敏感程度为E2，因此大气环境风险潜势为Ⅱ；地表水环境敏感程度为E2，因此地表水环境风险潜势为Ⅱ；地下水环境敏感程度为E3，因此地下水环境风险潜势为I。另外，按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)相关规定，建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值。因此，综合判断本项目的环境风险潜势等级为Ⅱ级。

### 6.1.3 评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。

建设项目各要素环境风险评价工作等级划分见下表。

表6.1-9  各要素环境风险评价等级判断

| 环境要素 | 环境风险潜势初判 | 环境风险潜势划分 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | P | E |  |  |
| 大气 | P4 | E2 | II | 三级 |
| 地表水 | P4 | E2 | II | 三级 |
| 地下水 | P4 | E2 | I | 简单分析 |

## 6.2 环境风险识别

物质危险性识别，包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。

生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。

危险物质向环境转移的途径识别，包括分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标。

### 6.2.1 危险物质风险识别

拟建项目使用的化学品主要包括硅油、丙烯酸胶水、120溶剂油、乙酸乙酯、甲苯、丁酮等，原料中所含组分涉及的有毒有害成分主要物质的危险特性、毒性毒理见表6.2-1。

6.2-1  主要物料理化及燃爆特性一览

| 序号 | 名称 | 物态 | 有毒有害性质 | 燃爆特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LC50（mg/m3） | LD50（mg/kg） | IDLH（ppm） | 闪点 （℃） | 自燃点 （℃） | 爆炸极限 （vol%） | 燃烧特性 |
| 1 | 硅油 | 液 | / | / | / | / | / | / | / |
| 2 | 120溶剂油 | 液 | / | / | / | 95 | / | / | 可燃 |
| 3 | 丙烯酸胶水 | 液 | / | / | / |  |  |  | 可燃 |
| 4 | 乙酸乙酯 | 液 | 5760 | 5620 | 2000 | -4 | 426 | 2~11.5 | 易燃 |
| 5 | 甲苯 | 液 | 23520 | 5000 | 500 | 4 | 353 | 1.2-7.0 | 易燃 |
|  | 丁酮 | 液 | 23520 | 3400 | / | -9 | 404 | 1.7-11.4 | 易燃 |

### 6.2.2生产设施风险识别

项目风险可能为环保设施故障而引起污染事故。另外还存在可造成电气伤害、机械伤害等事故性危险因素。厂区各生产装置风险识别见下表。

表6.2-2  生产设施风险识别一览表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 事故类型 | 潜在事故和危害 | 主要危险物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 易发事故环节 | 可能发生的事故 | 潜在危害 |  |
| 1 | 厂房 | 设备 | 电气、机械危害 | 设备保护接地零不好、失效、电线短路、线路破损 | 对员工造成危害 | 人员触电危害、中毒窒息 | CO |
| 2 | 贮存 | 化学品库 | 管理不善 | 容器破损 | 对环境造成影响 | 引起污染事故 | 甲苯、丁酮 |
| 3 | 环保设施 | 废气处理 | 环保设施故障 | 环保设施出现故障 | 对环境造成影响 | 引起污染事故 | VOCs\甲苯、丁酮 |
|  |  | 危废间 | 管理不善 | 容器破损 | 对环境造成影响 | 引起污染事故 | 有毒有害物质 |
| 4 | 共用工程 | 供热区 | 管理不善 | 管道破损 | 对环境造成影响 | 引起污染事故 | 导热油 |

### 6.2.3环境风险类型及危害分析

1、环境风险因素

事故的风险通常划分为火灾、爆炸、毒物泄漏三种类型，但本次技改项目大部分原辅材料具有毒性或属于易燃易爆品，生产设施或生产过程中存在的可能引发环境风险的事故有：

（1）泄漏

①储存区包装或生产区设备等破损、破裂，将导致大量化学品泄漏；各种液体物料在场内通过管道输送，若操作方法不当，存在泄漏风险；

②操作有误或违章作业导致物料泄漏；

③废气收集或处理系统故障使气体泄漏，可能造成中毒事故；

（2）火灾、爆炸

本次项目生产所使用的原料部分涉及到的易燃、可燃物品，在贮存、运输和

生产过程中可能发生火灾爆炸，可能引发火灾、爆炸的事故如下：

①装置内使用的电气设备、机械设备的电机、照明、开关箱，应设计为防爆型；否则电气设备不防爆或防爆级别不够，在电气设备运行时，能产生电火花，存在引发火灾爆炸的危险；

②在设备检修时，检修的设备如果没有与系统彻底的断开、隔离， 并对被检修的设备进行置换，没有进行易燃易爆物质的测定并达到合格，就违章进行动火、烧焊作业，存在发生爆炸的极大危险；

③厂区化学品库应设计有防火堤，同时配置专用泵，应建在防火堤外，否则当发生泄漏会造成漫流，遇到明火等存在引发火灾爆炸的危险。

④化学品库区属于“禁火区”，机动车辆不得随意进入，若要进入一定要采取防火、防静电。不得违章动火，检修动焊时应申报到安全管理部门，进行可燃物检测并达到合格，安全管理部门现场检查、批准，作好防护措施，办理“动火证”后，焊工持证才允许动火，否则，存在动焊引发火灾爆炸的危险。

（3）事故伴生/次生污染

本次项目在贮存、运输和生产过程中可能发生泄漏和火灾爆炸，部分化学品在泄漏和火灾爆炸过程中遇热或其它化学品等会产生伴生和次生的危害。

本项目涉及的易燃物质若物料发生大量泄漏时，极有可能引发火灾爆炸事故。

事故应急救援中产生的喷淋稀释水将伴有一定的物料，若沿清水管网外排，将对受纳水体产生严重污染；堵漏过程中可能使用的大量拦截、堵漏材料，掺杂一定的物料，若事故排放后随意丢弃、排放，将对环境产生二次污染。

为避免事故状况下泄漏的有毒物质及火灾爆炸期间消防污水污染水环境，企业必须制定严格的排水规划，设置消防污水收集池、管网、切换阀和监控池等，使消防水排水处于监控状态，严禁事故废水排出厂外，次生危害造成水体污染。

2、环境风险途径

由于泄漏、火灾爆炸等事故，有毒有害物料会以气态或液态形式释放至环境

中，造成环境影响。

（1）水体中的弥散

有毒有害物质进入水体环境的方式主要是由两种情况，一是液体泄漏直接进入水体的情况，二是火灾爆炸时含有毒有害化学物质的消防水由于处理措施不当

直接排入地表水系统，引起环境污染。进入水体环境的有毒物质是通过复杂的物

理化学过程被稀释、扩散和降解的包括水中颗粒物及底部沉积物对它的吸附作用。有毒物质在水/气界面上的挥发作用，生物化学的转化等过程。

（2）大气中的扩散

有毒有害物质进入环境空气的方式主要有两种情况，一是火灾爆炸时未完全燃烧的有毒有害化学物质，三是液体泄漏事故中液体的挥发。

毒性气体云团通过大气自身的净化作用被稀释、扩散。包括平流扩散、湍流扩散和清除机制。对于密度高于空气的云团在其稀释至安全浓度前，这些云团可以在较大范围内扩散，影响范围较大。

项目危险废物中所涉及的危险化学品包括有毒、腐蚀性、可燃、易燃、爆炸危险物质，因此潜在的事故发生场所包括化学品库区、配料区，潜在事故主要是火灾、爆炸和有毒有害物质的放散、泄漏所造成的环境污染。以上事故发生风险的概率虽然极低，但一旦发生，其影响程度往往较大。

### 6.2.4风险识别结果

本项目环境风险识别汇总见下表。

表6.2-3  生产设施风险识别一览表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产设施 | 配料区 | 乙酸乙酯甲苯、丁酮等 | 泄漏、火灾、爆炸 | 大气、地表水、地下水、土壤 | 农户、周边水体、浅层地下水、农田 |
| 2 | 贮存设施 | 化学品库 | 乙酸乙酯、甲苯、丁酮等 | 泄漏、火灾、爆炸 | 大气、地表水、地下水、土壤 | 农户、周边水体、浅层地下水、农田 |
| 3 | 环保设施 | 废气处理 | 乙酸乙酯、甲苯、丁酮 | 事故排放 | 大气、土壤 | 农户及附近农田 |
|  |  | 危废间 | 有毒有害物质 | 泄漏、火灾、爆炸 | 大气、地表水、地下水、土壤 | 农户、周边水体、浅层地下水 |
| 4 | 公用工程 | 供热区 | 天然气、导热油 | 泄漏、火灾、爆炸 | 大气、地表水、地下水、土壤 | 农户、周边水体、浅层地下水 |

## 6.3 环境事故情形分析

### 6.3.1风险事故情形设定

本项目涉及危险单元较多，因此无论在生产区还是在贮存区均存在一定的风险隐患。一般来说，物料存储量越大、物料对人体或生物的毒害性越大，发生风险事故时对环境造成不利影响的几率越大。

综上，项目化学品库物料泄漏是导致事故的主要原因，综合考虑物料储运过程的事故发生概率，按照环境风险特点，根据近几年国内相关风险事故的频率高低、影响范围大小，结合项目化学品的性质和贮存量对风险事故的情形进行分析。

本评价确定的重点风险源为：

表6.3-1  项目风险事故情形

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贮存设施 | 化学品库 | 乙酸乙酯、甲苯、丁酮等 | 泄露、火灾、爆炸 | 地表水、地下水、地表水 |

### 6.3.2源项分析

本项目化学品库区含有120溶剂油、乙酸乙酯、甲苯、丁酮等，根据有毒有害物料危险性及物质特性分析，选取甲苯作为预测因子。预测情景设置为容器的液体泄漏至围堰后，蒸发成气体，气体的扩散对环境空气造成影响。

1、液体泄漏计算

假设甲苯容器底部损坏导致甲苯泄漏时，设定裂口面积0.02m，事故发生后安全系统报警，在10 min内泄漏得到控制，其泄漏速度为：

式中：Q0—液体的泄漏速度，kg/s；Cd—液体泄漏系数，取Cd=0.65；A—裂口面积，m2，0.00031；ρ—泄漏液体密度，甲苯ρ=872kg/m3；P、P0—储罐内介质压力，环境压力，P取0.101MPa，P0取0.101 MPa；g—重力加速度，9.8 m/s2；h—裂口之上液位高度，m，取h=0.5m。

由上式估算甲苯泄漏速度为0.55kg/s，10 min内泄漏量为330 kg。

2、泄漏液体蒸发速率计算

泄漏液体的蒸发分为闪蒸蒸发、热量蒸发和质量蒸发三种，其蒸发总量为这

三种蒸发之和。

（1）质量蒸发估算

泄漏后的甲苯会向环境蒸发，泄漏时间按工作人员能控制泄漏时间10min计算。由于甲苯在常温、常压下贮存，发生泄漏时，物料温度与环境温度基本相同，而甲苯的沸点为110℃，高于环境温度，因此通常情况下，不会发生闪蒸蒸发和热量蒸发，只会发生质量蒸发，则液体蒸发总量即为质量蒸发量。

泄露液体质量蒸发速率按下式计算：

式中：Q—质量蒸发速度，kg/s；

，n—大气稳定度系数，取值见下表；

P—液体表面蒸气压，Pa，取4KPa；

M—物质的摩尔质量，kg/mol；甲苯的摩尔质量为92g/mol；

R—气体常数，J/（mol.K）；取8.31J/mol.K；

T0—环境温度，K；统计资料年平均温度，取298K；

u—风速，m/s，1.5m/s；

r—液池半径，m，5m。

表6.3-2液池蒸发模式参数

| 大气稳定度 | n |  |
| --- | --- | --- |
| 不稳定（A,B） | 0.2 | 3.846×10-3 |
| 中性（D） | 0.25 | 4.685×10-3 |
| 稳定（E,F） | 0.3 | 5.285×10-3 |

大气稳定度为F，因此α 为5.285×10-3，n 取0.3。

根据计算公式及设定条件，分别计算出甲苯的泄露量，甲苯泄露后在F稳定度，1.5m/s的风速下的液体蒸发量0.022kg/s

## 6.4风险预测与评价

根据导则要求，大气环境风险预测三级评价定性分析说明大气环境影响后果，地表水环境风险预测三级评价定性分析说明地表水环境影响后果。

1、废气风险影响分析

本项目涉及的化学品均外购成品桶，化学品库地面均作防腐处理，通常情况下发生泄漏事故的概率不大。本项目所涉及化学品多数具有毒性，一旦发生泄漏，可能使工作人员中毒，甚至可能危及厂区外的地面、土壤，从而造成严重后果。由此可见，本项目在贮存过程发生化学品泄漏的危险性较大，所造成的后果最为严重。建设方应安排专人看守化学品库，一旦发现有泄漏现象，立刻启动应急计划，及时处理，尽量减小泄漏事故带来的危害。

从上表可见，桶体泄漏（孔径为20mm）的概率相对较大，因此，本项目发生事故主要部位为桶体，其泄漏频率为5×10-6次/a。建设方须对此类事故引起重视，应对化学品库进行防渗地面做防腐处理，制定有针对性的应急措施，尽量减小事故发生的可能性和降低事故的影响程度。

假如一旦发生泄漏，该化学品库设了专人进行管理，且可10 min内泄漏得到控制，厂区制定了应急预案，按照安全技术说明书及时消除污染源，避免可能引起的大气污染。

总体而言，只要做好相关的各项防范措施，发生最不利的大型泄漏事故的概

率是极低的。

2、废水风险影响分析

本项目发生事故主要部位为桶体，其泄漏频率为5×10-6次/a。建设方须对此类事故引起重视，应对化学品库进行防渗地面做防腐处理，制定有针对性的应急措施，尽量减小事故发生的可能性和降低事故的影响程度。

万一出现最不利的大型泄漏环境风险事故情况，项目设置了10cm高围堰，可保证泄漏的化学品截留在围堰内，同时厂区设置了事故水池，可将该废液导入到事故水池收集。

3、地下水风险影响分析

万一出现最不利的大型泄漏环境风险事故情况，即桶体和围堰内硬地面同时发生破裂。当桶体发生破裂，废液泄漏进入围堰，然而围堰内硬地面也同时发生破裂，从而导致有害废液进一步向地层渗漏，继而对地下水造成污染威胁，根据同类项目类比可知，发生此类最不利的大型泄漏环境风险事故的概率为10-6 次/年，即约每100万年发生一次，可见发生的概率极低。

化学品库等区域按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），场地基础需设防渗层，防渗层为2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒，因此，在采取了上述严格的防渗措施后，泄漏废液将较难进入地下含水层，基本可确保不会出现大型泄漏导致地下水污染的情况发生。

## 6.5风险防范措施

1、选址、总图布置和建筑安全防范措施

项目厂房均已建成，其总图布置符合《工业企业总平面及建构筑物设计规范》（GB50187-2012）等有关规定、厂房建筑物的防火间距符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)等有关规定、所有建（构）筑物的设计符合《建筑物抗震设防分类标准》（GB50223-2008）等有关规定，满足安全、卫生、环保、消防等有关标准规范的要求。

2、危险化学品贮运安全防范措施

危化品运输严格按照《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）、《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令2013年第2号）等相关规定执行。运输危险货物的车辆、容器、装卸机械及工具，必须符合交通部《汽车危险货物运输规则》（JT3130）规定的条件，经道路运政管理机关审验合格。从行业人员必须持证上岗；

（1）化学品库符合储存危险化学品的相关条件，实施危险化学品的储存和使用；建立健全安全规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，确保其处于完好状态；对储存危险化学品的容器，应经有关检验部门定期检验合格后，才能使用，并设置明显的标识及警示牌；对使用危险化学品的名称、数量进行严格登记；凡储存、使用危险化学品的岗位，都应配置合格的防毒器材、消防器材，并确保其处于完好状态；所有进入储存、使用危险化学品的人员，都必须严格遵守《危险化学品管理制度》。

（2）化学品仓库应设置于通风、阴凉和干燥的地方，避免日光直射，远离火源。项目所用机油、胶水及清洗剂等均储存在厂区内的化学品仓库，采用瓶或者桶装。各类化学品分区存放，为方便物流，各区不适合设置围堰。但各类化学品储存容器规格较小，单个容器泄漏量少。故评价建议化学品库地面及裙角应采取防渗防腐措施，进出大门设置裙角（裙角高度不低于10cm），配置少量塑料空桶备用（总容积不小于1000L），以在容器破损后，将化学品滞留在仓库内，再进行收集，避免可能发生的泄露。

（3）贮存仓库必须配备有专业知识的技术人员，库房及场所应设专人管理，管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品。

（4）原料入库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。入库后应 采取适当的养护措施，在贮存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂短缺等，应及时处理。

（5）严格按《危险化学品安全管理条例》的要求，对仓库工作人员应进行化学品、油品的保管及紧急事故发生时处理方法的培训，经考核合格后持证上岗。制定危险化学品安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业。

（6）采购危险化学品时，应到已获得危险化学品经营许可证的企业进行采购，并要求供应商提供技术说明书及相关技术资料；采购人员必须进行专业培训并取证；危险化学品的包装物、容器必须有专业检测机构检验合格才能使用；从事危险化学品运输、押运人员，应经有关培训并取证后才能从事危险化学品运输、押运工作；运输危险化学品的车、船应悬挂危险化学品标志，不得在人口稠密地停留；危险化学品的运输、押运人员，应配置合格的防护器材。

3、危险化学品使用防范措施

(1)根据化学品的性质，对车间分别考虑防火、防爆，耐腐蚀及排风的要求。所有的化学品容器，使用点都设有局部排风以保证室内处于良好的工作环境。

(2)生产过程中为保证职工安全，设有人员防护设备，如，自备式呼吸器、面罩、防护服等。并设有安全淋浴和洗眼器。

(3)为了防止偶然火灾事故造成重大人身伤亡和设备损失，设计有完整、高效的消防报警系统，整个系统包括烟感系统、应急疏散系统、室内外消防装置系统、排烟系统和应急照明及疏散指示系统。

4、火灾防范措施

（1）原项目厂区已按规定设置了室外消火栓，其布置应符合《建筑设计防火规范》的有关规定，并按规范配置各型灭火器，其配置数量、型号应满足《建筑筑灭火器配置设计规范》(GBJ140-90)的要求；

（2）配备足够的消防设施，消防水泵采用双电源双泵，以便在事故情况下快速启动消防水系统。生产区配置消防栓、各种手提式、推车式的CO2、干粉、泡沫、沙等灭火器材，以扑救初起火灾；

（3）生产设施按规范要求设置火灾报警系统。生产现场应设置防爆型手动报警按钮，控制室、变配电室应设置感温探测器和手动报警按钮；

（4）为杜绝生产及化学品库发生事故时污水、消防水等携带物料进入排水系统排至厂外，本项目应建立环境风险事故二级防范措施。一级防控措施将污染物控制在生产区、化学品区；二级防控将污染物控制在排水系统事故应急贮水池。

在发生火灾、爆炸、泄漏事故时，除了对周围环境空气产生影响外，事故污水也会对周围的环境水体造成风险影响，可引发一系列的次生水环境风险事故。按性质的不同，事故污水可以分为消防污水和被污染的清净下水。

本项目已按《消防给水及消防栓系统技术规范》（GB50974-2014）设计了消防用水，消防池设计量108m3。

根据消防废水池（事故应急池）容积计算，事故储存设施总有效容积=（V1+V2-V3）max+V4+V5，其中化学品库房设置有围堰10m3，V3=10m3，总容积V取化学品库房中（V1+V2-V3）的最大值，V1取55m3，V2取108m3计算得到V1+V2-V3最大值为153m3。因此，原有事故应急池450m3可满足本项目事故应急排水。

在事故状态下，消防废水及泄漏的物料进入园区污水处理厂，会对污水处理处理厂产生很大的冲击且容量难以满足要求，因此，在未进入污水处理前，应将事故污水引入事故应急池存储，事故过后，限流进入污水处理厂。一旦发现排水中有害污染物质浓度严重超标，则应减小事故污水进入污水处理设施流量，必要时切断，使其不会对环境产生较大影响。

化学品库房设置有导流沟，用于及时将车间非正常及事故状态下的废水或废液导入事故水池中。同时厂内雨、污管网必须有通往事故池的导入口。一旦发生事故，立即打开通向事故池的所有连接口，将事故废水引入；雨、污管道出口设闸阀，发生事故时立即关闭出厂雨、污管道，以杜绝事故废水外流。企业必须做好事故应急水池的日常纤护工作，保证其基本处于空池状态。

5、危险废物储存过程中风险防范措施

①危废间分区存放，采用专桶收集，确保事故状态下危废不进入外环境。

②作业人员须了解其接触的危险废物的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施，并配备必要的应急处理器材和防护用品。

③危险废物暂存间地面全部进行防渗处理，裙脚与地面之间须无缝处理，裙脚高度不低于10cm，以确保减轻地下水及土壤的影响。

④制定应急处理措施，应对意外突发事件。

⑤危险废物妥善收集，危废暂存间设置标识标牌，并作好防渗处理。危险废物临时堆存时间不得过长，堆存量不得超过规定要求，以防造成渗漏等二次污染或安全事故。

6、环保设施故障风险防范措施

①应定期检查废气处理装置中的有效性，保证处理效率，确保废气处理能够达标排放。若废气治理措施因故不能运行，则生产必须停止。

②为确保处理效率，在车间设备检修期间，废气处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。

③建设单位加强废气处理装置的维护力度，定期检查收集措施的收集情况，避免因收集系统故障而引起的有机废气事故排放。

项目主要风险防范措施及投资估算见下表。

表6.5-1  风险防范措施及投资

| 序号 | 防范措施 | 投资（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学品库设置了泄漏探测器、监控设施。 | / | 新增 |
| 2 | 厂区重点防渗，地面硬化、HDPE膜防渗层防腐防渗处理； | / | 依托 |
| 3 | 化学品库设置围堰，围堰的高度不低于10cm，总容积不小于10m3；危废间进行整改，进口设置裙角，高度不低于5cm。同时，化学品库地面硬化、HDPE膜防渗层防腐防渗处理； | 3.0 | 整改 |
| 5 | 厂内雨、污管网出口必须设置阀门（阀门需定期保养），必须有通往集水池的管路（管径必须确保及时排泄短期内较大流量的事故废水）。一旦发生火灾事故，立即打开通向该池的所有连接口；同时立即关闭出厂雨、污管道，以杜绝消防废水外流。 原项目已设置450m3 事故池，能保证污水污水处理设施发生事故时，将生产废水存在事故池，不外排。必须确保任何异常状况下，各类事故废水只能导入厂内事故池，不如以任何形式在无害化处理前排出厂区。 | / | 依托 |
| 6 | 消防设施定期检查，维护，电器线路定期检查、维修、保养；消防栓、各种手提式、推车式的CO2、干粉、泡沫、沙等灭火器材；自给式呼吸器，防毒面具或供气式头盔、橡皮手套等防护用品 | 2.0 | 新增 |
| 7 | 危险化学品库设置了安全警示标志，同时安排人员定期对生产工序的设备、容器等进行安全检测，要求检测内容、时间、人员有记录保存。 | / | 依托 |
| 8 | 制定应急预案 | / | 依托 |
| 总计 | 5 |  |

## 6.6应急预案

企业已按要求制定了《应急预案》及《危化品预案》。

1、污染事故处理预案

本项目贮存了易燃的危险化学品，存在因安全事故引发环境污染的隐患，一旦发生泄漏、燃烧等事故，危急人员和环境安全时，迅速采取如下应急救援措施：

1）一旦发生燃烧事故，立即启动本应急预案，并报告上级有关部门，通知厂区附近的中粮企业和清凉社区，启动项目风险应急预案与园区应急预案联动机制，及时寻求管委会、综合功能区内其它企业的帮助；组织应急救援，迅速疏散、撤离无关人员至安全地带，并加强警戒。

2）灭火救援人员须穿戴防毒面具与消防服，防止有毒气体直接吸入体内。消防救护队接到报警后，应立即赶到现场，查明原因、开展救治，针对不同介质、部位及地点，采取相应措施。

3）人体一但吸入被污染的气体，须即时撤离污染区，情况严重应立即送医院。

4）一旦发生污染物泄漏，应立即采取有效措施切断污染源，防止污染物污染土壤、地下水以及进入地表水。

5）若发生有毒气体扩散，危及附近居民，应急人员立即分别进行施救或采取防毒措施，并将污染区的人员疏散到安全地带。

6）由公司总指挥组织党支部、工会、监事会对造成危害的农户（企业）进行安抚劝解，答复其意见，稳定其思想情绪，防止事态扩大。

2、区域环境质量保障

本评价要求，一旦发生泄漏、燃烧、工况异常等生产事故，引起区域环境质量超标，则企业必须立即关停设施，采取以上措施查找事故源，消除污染影响，待区域环境质量达标后方可恢复生产。

3、厂区与园区的联动预案机制

园区应急救援中心接到本项目报警后立即启动应急预案：

－园区和厂区应急指挥中心：宣布启动环境污染事件应急预案，调动相关管理部门（安全、环保、公安、卫生等部门），指挥救援队伍（医疗、消防、武警、解放军）和物资保障部门与本项目应急救援联动，实施现场紧急救助，安排监测单位实时进行环境跟踪监测，为园区和厂区救援中心提供事故的环境影响数据，以便实时、准确、科学调整救援方案，最后适时通过新闻单位向社会发布相关信息。

－安全、环保、公安部门：接到园区和厂区应急救援中心关于环境污染事件应急预案命令后立即赶赴现场，与本项目环境事件应急指挥中心共同制定现场救援、火灾及污染控制方案，同时请示、汇报给兴文街道和园区应急救援中心。

－消防队：接到火警立即赴现场，与本项目环境事件应急指挥中心协同指挥现场灭火救援，同时参加现场灭火与抢救；

－本项目环境事件应急指挥中心：指挥公司环境事件应急队伍实施现场救援、安全保卫、污染控制；

－卫生部门：接到园区和厂区应急救援中心关于启动环境污染事件应急预案命令后立即组织医疗救助队伍赶赴现场，实时现场救援；同时组织医疗单位准备床位、医疗急救设备、急救药品，做好对伤员的抢救和救治准备；

－环境保护监测站：按制定的应急监测计划，结合事件性质，确定污染监测因子、实施应急监测，通过环境保护部门实时向园区应急救援中心报告污染影响情况；

－气象、水利部门：对污染事件影响时间内气象、水文数据实时测量，实时向园区和厂区应急救援中心报告污染气象和水文条件；

－园区和厂区应急指挥中心：根据污染应急监测、污染气象测量结果确定受影响居住区是否实施居民紧急疏散、确定疏散方案、下达疏散通知和命令；

－公安交通管理部门：接到园区和厂区应急救援中心关于环境污染事件应急预案命令后立即赶赴现场，维持事件现场周围交通秩序；

－公安交通管理部门、解放军、武警部队：接到园区和厂区应急救援中心关于指挥、帮助受影响区域的居民疏散命令后，立即指挥、帮助疏散队伍，按指定的疏散路线撤离居民到指定地点；

－园区和厂区应急指挥中心：根据水污染应急监测结果，确定是否实施紧急供水计划；

－物资供应部门：接到园区和厂区应急救援中心关于紧急供应水、食品的通知后，立即组织物质供应，保证事件影响区间内，受影响居民的生活用物资供应。

－新闻单位：根据园区和厂区应急救援中心发布的信息及时、客观向社会公布现场救援、污染影响、影响救助、影响消除等相关信息。

4、应急救援结束、恢复现场

应急救援指挥中心视事故救援结束，宣布应急救援结束，救援队伍和物资、设备撤离现场，恢复现场正常状态。

5、事故调查、处理

由公司主要负责人负责，生产计划部、安全环保部等相关部门组成公司调查小组，协调政府有关部门、专家、设计对事故的经过、原因进行调查、确定事故性质、认定事故责任，提出整改和防范措施。

6、应急培训与演练

由公司安全环保部、装置的安全环保组工作人员对公司各级领导和员工进行相应的各级《环境风险事故应急预案》进行宣传和培训，并组织演练。培训形式采取分批授课的方式。《环境风险事故应急预案》的演练可分别采取桌面演练、功能演练、全面综合演练的方式。

①桌面演练：由应急指挥代表和关键岗位人员参加，按照应急预案及其标准工作程序，讨论紧急情况时应采取行动的演练活动。

②功能演练：针对某项应急功能或某项应急行动进行的演练活动。

③全面综合演练：针对应急预案中全部或大部分应急功能，检验、评价应急运行能力的演练活动。

培训与训练主要针对应急救援专业队伍的任务进行培训与训练。根据实际需要，应建立各种不脱产的专业救援队伍，包括：抢险抢修队、医疗救护队、义务消防队、通讯保障队、治安队等。

应急指挥中心要从实际出发，针对危险源可能发生的事故，每年组织一次相关模拟演习，把指挥机构和各救援队伍训练成一支思想好、技术精、作风硬的指挥班子和抢险队伍。

应急培训和演习的主要内容主要针对救援指挥和通讯保障（由指挥部负责）、应急救灾（由消防队负责）、应急救护（由化学事故应急救护小组负责）、人员疏散（由安全保卫部门负责）、现场监测（由环保部门负责）、事故现场处理和恢复生产（由生产技术部门负责）等。

应急培训与演习要具有较强的针对性和实战性，并对过程中各部门、各组织进行考核，考核不合格的，应进行二次培训，直至满足应急救援需要为止。

项目风险应急预案主要内容见下表。

表6.6-1   环境风险应急预案内容一览表

| 序号 | 项目 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：化学品库、危废暂存间 环境保护目标：厂区周围企业、居住区 |
| 2 | 应急组织结构 | 公司设置应急组织机构，总经理为总负责人，各部门和基层单位应急负责人为本单位应急计划、协调第一责任人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成、并由当地政府进行统一调度。 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 根据事故的严重程度制定相关级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施 |
| 4 | 应急救援保障 | 各装置应配备相应数量的基本的灭火器、大型灭火器具等，凡是与有毒气体相关的装置应配备氧呼和空呼设备。应急设备设施的管理具体执行《生产车间应急装备物资管理规定》 |
| 5 | 报警、通讯联系方式 | 细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管理、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援。 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 组织专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，专为指挥部门提供决策依据。严格规定事故多发区、邻近区域、控制防火区域设置控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员。 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备。 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散计划 | 事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对有毒有害物质应急剂量控制规定，制定紧急撤离组织计划和救护，医疗救护与公众健康。根据风向、事故污染扩散方向，制定逃生路线。 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序 | 制定相关应急状态终止程序，事故现场、受影响范围内的善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 事故恢复措施 | 组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后评价。 |
| 11 | 应急培训计划 | 定期安排有关人员进行培训与演练 |
| 12 | 公众教育和信息 | 对厂区邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |

## 6.7评价结论

项目的建设，不可避免会存在一定的环境风险。环评报告书认为通过严格的风险防范措施，可将风险隐患降至最低，达到可以接受的水平。在采取完善的事故风险防范措施，建立科学完整的应急计划，落实有效的应急救援措施后，本项目产生的环境风险可以得到有效控制。

项目拟采取的环境风险防范及应急措施具有针对性，可将风险事故对环境的影响降至可接受水平，项目建设从环境风险角度可行。

建设项目环境风险简单分析内容表见下表。

表6.7-1  建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 年产12000吨多功能涂层复合材料产业项目技术升级 |
| --- | --- |
| 建设地点 | （四川）省 | （巴中）市 | （ 巴州）区 | （ ）县 | （巴中市经济技术开发区） |
| 地理坐标 | 经度 | 106.895899 | 纬度 | 31.866417 |
| 主要危险物质及分布 | 丙烯酸胶水：主要成分为丙烯酸树酯、乙酯、甲醇，最大储量为10t 120溶剂油：主要成分为庚烷及其异构体、正己烷、环己烷，最大储量为15t 乙酸乙酯：主要成分为乙酸乙酯，最大储量5t 甲苯：主要成分为甲苯，最大储量5t 丁酮：主要成分为丁酮，最大储量5t |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 泄漏：危险化学品及原料泄漏对周围地面和建筑造成腐蚀，可能污染土壤及地下水环境。 火灾及爆炸：危险化学品及原料泄漏遇明火产生爆炸、火灾等。 |
| 风险防范措施要求 | 1、严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的有关规定进行布置，并按规范配置消防设施 2、设置单独的化学品库等对化学品进行存放，同时地面按照要求进行防渗，设置围堰防泄漏。 3、危废暂存间地面防渗，同时设置裙角防泄漏。 4、加强废气治理措施检查及检修。 |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目主要危险物质为丙烯酸胶水、120溶剂油、乙酸乙酯、甲苯、丁酮等。本项目风险评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）进行分析。根据风险识别、源项分析及预测，本项目最大风险事故是化学品库物料泄漏。通过定性分析，其废气风险、废水风险及地下水风险发生概率小，总体可控，在采取环境风险措施并制定应急预案后，项目风险影响处于环境可接受的水平。 |

# 7 环境保护措施及其可行性论证

## 7.1 施工期环境保护措施

本工程主要进行辅料及配比调整优化，同时对设备生产线调整，原厂房已完成厂房施工及设备安装，由于设备生产线调整，项目仅存在设备调整重新安装过程的施工。

废气通过限制施工期车辆进出车速（进厂车速低于10km），同时，进出车辆加盖篷布措施；

合理安排设备安装噪声作业时间，严格施工人员管理等措施；

施工生活污水依托已有的预处理池处理；

生活垃圾由环卫部门统一清运至指定地点处理。

综上，施工期废水、废气、噪声防治措施可行，固废处置有效。

## 7.2 营运期环境保护措施及技术可行性论证

### 7.2.1 营运期废水污染防治措施

本次技改无生产废水，不新增生活污水，技改项目无新增废水处理措施。

原项目冷却辊使用冷却循环水，冷却循环为间接冷却，循环水不外排，仅定期补充；废气治理喷淋塔内水为循环喷淋水，自然蒸发，仅定期补充，无需外排；产生的生活废水经预处理池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978 -- 1996) 中三级标准限值要求后，外排进入市政污水管网，再经经开区污水处理厂处理达一级A标后排入温家河。

### 7.2.2营运期废气污染防治措施

- 废气种类

本次技改主要调整了生产线布置，同时新增了甲苯、丁酮两种溶剂用量，减少了乙酸乙酯及120溶剂油用量，主要进行辅料及配比调整优化。因此，本次技改废气主要为配料混合、涂布、烘干固化产生的甲苯、丁酮等，同时其VOCs、乙酸乙酯等排放量有一定削减。

2、废气治理措施

表7.2-1  废气采取的治理措施

| 类别 | 污染物 | 污染因子 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 5#厂房配料混合、涂布、烘干固化工序 | VOCs | 5#厂房为洁净密闭厂房，设计风量为35000m3/h，经1套喷淋塔+PAT-TiO2光催化氧化+二级活性炭处理处理后通过1根15m高排气筒（P1）排放 |
|  | 6#、7#厂房配料混合、涂布、烘干固化工序 | 甲苯、丁酮 | 6#、7#厂房为洁净密闭厂房，设计风量为55000m3/h，经1套RTO催化燃烧处理后通过1根15m高排气筒（P2）排放 |

3、废气措施论证

（1）5#厂房配料混合、涂布、烘干固化工序废气

①废气特征

表7.2-2  项目5#厂房废气特征变化一览表

| 厂房 | 主要生产线及产能 | 变化情况 |
| --- | --- | --- |
|  | 调整前 | 调整后 |  |
| 5#厂房 | 主要原辅料：硅油：135t、120溶剂油：43t、丙烯酸胶水：200t、乙酸乙酯：62t | 主要原辅料：硅油：255t、120溶剂油：30t | 硅油：+120t、120溶剂油：-13t、丙烯酸胶水：-200t、乙酸乙酯：-62t |
|  | 废气特征：主要为VOCs、乙酸乙酯；VOCs产生量147t/a；风量35000m3/h，废气温度40℃ | 废气特征：主要为VOCs；VOCs产生量30t/a；风量35000m3/h，废气温度40℃ | 废气由乙酸乙酯、VOCs变为VOCs，其VOCs产生量减小 |

根据上表可知，技改后项目废气特征主要为VOCs,同时其VOCs产生量减小。

②处理能力可行性

根据前文可知，项目技改后其VOCs产生量减小。

经调查，其5#厂房为洁净密闭厂房，设计风量为35000m3/h，5#厂房顶部设置了排风口，其配料混合、涂布、烘干固化产生的废气均可有效收集，根据相应设计规范，全密闭式负压排风捕集效率为95%，其废气收集率保守考虑95%，经收集后的废气经1套喷淋塔+PAT-TiO2光催化氧化+二级活性炭处理处理后通过1根15m高排气筒（P1）排放。

根据前文分析，项目5#厂房VOCs产生量减小，因此项目现有“1套喷淋塔+PAT-TiO2光催化氧化+二级活性炭”处理能力是满足废气处理能力要求的。

②处理工艺可行性

喷淋塔+PAT-TiO2光催化氧化+二级活性炭可行性分析：

①喷淋塔：通过废气特征了解，废气主要为VOCs，废气温度约120℃，根据其物理化学性质，VOCs不溶于水。废气先送入水循环喷淋塔内，可通过水可降低少量乙酸乙酯及丁酮，同时起到降温作用（废气温度可降至40℃以下），该喷淋对废气浓度限制较小。

②TiO2光催化氧化：该工艺主要去除异味及恶臭，总体去除效率不高。

光催化氧化法主要是利用光催化剂（如TiO2）的光催化性，氧化吸附在催化剂表面的VOCS。利用特定波长的光（通常为紫外光）照射光催化剂，激发出“电子-空穴”（一种高能粒子）对，这种“电子-空穴”对与水、氧发生化学反应，产生具有极强氧化能力的自由基活性物质，将吸附在催化剂表面上的有机物氧化为CO2和水等无毒无害物质。

光催化氧化设备利用特制的高能高臭氧紫外线（UV）光束照射有机气体的分子链结构，使无机或有机高分子化合物分子链，在高能紫外线光束照射下，降解转变成低分子化合物或完全矿化成CO2和H2O。

对于低浓度的有机废气采用光催化氧化技术均能满足去除要求，但由于本项目废气处理前段设置一段喷淋，因此后续使用光催化氧化技术作为第二级处理。根据废气处理规范，有机废气去除效率约50%。

③活性炭：活性炭吸附装置的净化原理主要是利用高空隙率、高比表面积的活性炭，藉由物理吸附和化学键结合作用，将废气中有机气体分子从废气中分离，以达到净化废气的目的。活性炭吸附装置结构分进风段、活性炭过滤段和出风段，过滤段由平均分布的2层吸附层组成，2层吸附层厚度均为500mm，有机废气从进风段进入箱体经由活性炭吸附净化，净化后的空气由通风机排入大气。该型净化器采用的吸附材料为专用、高效活性炭毡，它比活性炭颗粒吸附量大（10～40倍），有机废气去除效率约80%。

随着气体处理量的增大，活性炭的活性会逐渐减弱，为了保证去除率，应对活性炭进行定期更换，活性炭每3月更换一次，企业将安排专门的工作人员定期对活性炭进行检查，一旦发现活性炭失效，立即更换。考虑到本项目项目特点，项目采用了三层箱式结构吸附箱，活性炭装量250kg，环评要求，项目应确保无有机废气产生时更换活性炭，以确保有机废气经处理后达标排放。

活性炭吸附装置为现有有机废气处理成熟的工艺，已在四川产生有机废气的塑料制品企业、家具企业、建材企业等大规模使用。

该套废气处理设施有机废气去除效率达90%以上。

④类比分析：

根据类比原项目废气特征，原项目产生的有机废气主要为乙酸乙酯和VOCs,采用”喷淋塔+PAT-TiO2光催化氧化+二级活性炭”处理处理后通过1根15m高排气筒（P1）排放,根据原项目废气监测结果(第三季度例行监测报告)，其VOCs和乙酸乙酯经处理后均可满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）标准限值要求。

本次技改后废气主要为VOCs，且产生量减小，采用现有“喷淋塔+PAT-TiO2光催化氧化+二级活性炭置”处理措施可行。

综上所述，技改后生产废气采用“喷淋塔+PAT-TiO2光催化氧化+二级活性炭”能够保证处理后的有机废气稳定达到标准要求。本项目采用的废气处置措施与相关规范相符。

（2）6#、7#厂房配料混合、涂布、烘干固化工序废气

①废气特征

表7.2-3  项目6、7#厂房废气特征变化一览表

| 厂房 | 主要生产线及产能 | 变化情况 |
| --- | --- | --- |
|  | 调整前 | 调整后 |  |
| 6、7#厂房 | 主要原辅料：硅油：270t、120溶剂油：87t、丙烯酸胶水：400t、乙酸乙酯：123t | 主要原辅料：硅油：150t、120溶剂油：70t、丙烯酸胶水：600t、乙酸乙酯：110t、甲苯：40t、丁酮：60t | 硅油：-120t、120溶剂油：-17t、丙烯酸胶水：+200t、乙酸乙酯：-13t、甲苯：+40t、丁酮：+60t |
|  | 废气特征：主要为VOCs、乙酸乙酯；VOCs产生量441t/a；风量55000m3/h，废气温度100℃ | 废气特征：主要为VOCs、乙酸乙酯、甲苯、丁酮；VOCs产生量406/a；风量55000m3/h，废气温度100℃ | 废气因子新增了甲苯、丁酮，技改后其VOCs产生量减小 |

根据上表可知，技改后项目废气因子新增了甲苯、丁酮，该两种废气均属于有机废气，同时其VOCs产生量减小。

②处理能力可行性

同上，技改后其6#、7#厂房VOCs产生量减小，主要新增了甲苯、丁酮两种种类废气，该两种废气均属于有机废气。

经调查，其6#、7#厂房为洁净密闭厂房，设计风量为55000m3/h，6#、7#厂房顶部设置了排风口，其配料混合、涂布、烘干固化产生的废气均可有效收集，根据相应设计规范，全密闭式负压排风捕集效率为95%，其废气收集率保守考虑95%，经收集后的废气经1套RTO燃烧设施处理后通过1根15m高排气筒（P1）排放。

根据前面工程分析，项目6#、7#厂房VOCs是减少的，本次新增的甲苯、丁酮两种种类废气，均属于有机废气范畴，因此项目现有“RTO燃烧设施”处理能力是满足废气处理能力要求的。

②处理工艺可行性

RTO催化燃烧工艺可行性分析：

项目废气属于有机废气，主要特点为：含水量少、排风量大、有机物浓度高而且成分相对更复杂（含有甲苯、丁酮、乙酸乙酯等），是焚烧处置技术的理想对象。项目所用的焚烧处理装置为催化燃烧装置进行废气的处理。

催化燃烧系统原理及构成：

是利用催化剂中间载体，使废气在较低的温度下（300℃左右）氧化分解成无公害的CO2和H2O并释放出热量。其反应方程式为：

废气源经阻火除尘器过滤后，进入热交换装置和催化反应后的高温气体进行能量间接交换，此时废气源的温度得到第一次提升；之后废气源进入加热室，进行第二次的温度提升；再进入第一级催化反应，此时有机废气在低温下部份分解，并释放出能量，经温度检测系统自动检测，将气体温度控制在催化反应的最佳温度，进入催化反应室，有机气体得到彻底分解，同时释放出大量的能量，净化后的气体通过热交换器将热能转换给废气源进行预热，降温后气体由引风机排空。

催化燃烧装置的主要设备由燃烧加热催化、风机、燃烧器、控制系统和管路、阀门等组成。

处理效果：催化燃烧系统的焚烧净化效率可达到99%以上，本环评对焚烧净化率的取值均按保守的99%。目前项目现有厂区的有机废气均采用催化燃烧系统处理后排放，该技术成熟、效果稳定可靠。

③类比分析：

根据类比原项目废气特征，原项目产生的有机废气主要为乙酸乙酯和VOCs,采用”RTO焚烧设施”处理后通过1根15m高排气筒（P1）排放,根据原项目废气监测结果(第三季度例行监测报告)，其VOCs和乙酸乙酯经处理后均可满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）标准限值要求。

本项目仅新增甲苯、丁酮溶剂，均属有有机废气范畴，采用现有“RTO焚烧设施”处理措施可行。

综上所述，本项目生产废气采用“RTO焚烧设施”能够保证处理后的有机废气稳定达到标准要求。本项目采用的废气处置措施与相关规范相符。

综上，该废气处理措施从技术、经济角度讲可行。

### 7.2.3营运期噪声污染防治措施

本次技改不新增设备，总体不新增噪声源。

原项目噪声源主要包括风机、空压机噪声、分切机噪声，厂区压缩空气采用相对集中供气方式，厂房空压机噪声采用选用低噪设备、安装消声器、设置封闭隔声间、采用隔声门窗及墙体等方式降低空压机噪声；厂区的公用设备各类风机等设备在设备选型上尽量选择噪声水平低的设备，同时在机械设备安装时，设备设置在封闭的隔音罩内，下设独立基础减震；分切机主要布置在厂房内，设备下设基础减振，厂房为封闭厂房，门窗采用隔声门窗。

综上，项目噪声治理措施可行。

### 7.2.4营运期固体废物污染防治措施

本次技改主要新增一定量含甲苯、丁酮的废包装桶及废溶剂。查阅《国家危险废物名录》，本项目含甲苯、丁酮的废包装桶，属于HW49其他废物，废物代码900-041-49，废溶剂属于HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物，废物代码900-404-06。

（1）危险废物贮存场所（设施）的可行性

根据项目危险废物暂存方案，项目废溶剂暂存于甲苯、丁酮的废桶内，最终收集后暂存于危废暂存区内。

根据现场调查，危险废物暂存区地质条件较好，不会遭受自然灾害影响，项目场址地震烈为7度；项目厂址标高高于地下水位，且厂址周边200m范围内无住户、地表水等敏感目标，区域周围无易燃、易爆等危险品仓库，场区及防护区内无高压输电线路。危废暂存区采用2mmHDPE+P8等级抗渗混凝土垫层防渗处理，渗透系数K≤1×10-10cm/s。同时严格按照《危险废物贮存污染控制标准》设置警示标志，具备防风、防雨、防晒、防渗漏措施，项目危废间选址满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）及其修改单要求。

项目危险废物贮存场所（设施）基本情况见下表：

表7.2-2  建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

| 序号 | 贮存场所（设施）名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存 能力 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险废物暂存区 | 废包装桶（含甲苯、丁酮） | HW49 | 900-041-49 | 化学品库 | 30m2 | 收集，密封暂存 | 30t | 1次/月 |
| 2 | 危险废物暂存区 | 废溶剂 | HW06 | 900-404-06 | 生产清洗 | 30m2 | 废包装桶收集，暂存 | 30t | 1次/月 |

（2）危险废物运输过程防治措施的可行性

根据项目方案，项目危险废物产生后，运输至危险废物暂存区均在车间内完成。项目危废厂外运输以公路运输为主，厂外运输由具有相应资质的专业运输公司负责，采用密闭运输车运行，能有效防止运输过程的散落和渗漏事故的发生。危废运输满足《危险废物收集贮存运输技术规范（HJ 2025-2012）》相关要求。

（3）危险废物储运方式及要求

根据《危险废物收集贮存运输技术规范（HJ 2025-2012）》，危险废物收集、贮存、运输应符合以下要求：

①危险废物转移过程应按《危险废物转移联单管理办法》执行。

②危险废物收集、贮存、运输单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容至少应包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等。

③危险废物收集、贮存、运输单位应编制应急预案。应急预案编制可参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》，涉及运输的相关内容还应符合交通行政主管部门的有关规定。针对危险废物收集、贮存、运输过程中的事故易发环节应定期组织应急演练。

④危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。收集计划应包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。

⑤危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。

⑥在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。

（4）危险废物处置可行性分析

本项目产生的危险废物全部委托交由有资质的单位处置。建设单位已与附近距离最近的危废处置单位签订了处置协议，同时要求建设的那位危险废物转移时必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向危险废物移出地和接受地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告。

综上，项目固废处置措施有效、可行。

### 7.2.5地下水污染防治措施

1、源头上控制

对地下水的污染为了保护地下水环境，采取措施从源头上控制对地下水的污染。

实施清洁生产和循环经济，减少污染物的排放量。从设计、管理各种工艺设备和物料运输管线上，防止和减少污染物的跑冒滴漏；合理布局，减少污染物泄漏途径。

2、地下水污染防治措施

本项目严格按照分区防渗要求进行防渗，项目将主要生产单元划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，其中5、6、7#厂房、危废暂存间、化学品库划分为重点防渗区，8#厂房、3#库房、预处理池、一般固废间为一般防渗区，除重点防渗区和一般防渗区以外的其他区域为简单防渗区。

按照分区防渗原则，重点防渗区的5、6、7#厂房、危废暂存间、化学品库地面采取了环氧树脂+P8抗渗混凝土进行防渗，确保满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m，综合渗透系数小于1×10-7cm/s，其中，危废暂存间满足渗透系数小于1×10-10cm/s。

一般防渗区的8#厂房、3#库房、预处理池、一般固废间等进行一般防渗，采用了抗渗混凝土进行防渗处理，确保满足确保满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，综合渗透系数小于1×10-7cm/s。

除上述重点防渗区及一般防渗区外的区域采用水泥硬化防渗。

3、地下水污染监控

项目厂界东面已有1眼地下水污染监控井。地下水污染监控井监测层位以浅层潜水层为主。

监测项目：甲苯、丁酮。

监测频次：建议每季度监测1次

4、应急预案

环评要求企业制定专门的地下水污染事故应急措施并与其他应急预案相协调。应急预案编制组应由应急指挥、环境评估、环境生态恢复、生产过程控制、安全、组织管理、医疗急救、监测等方面的专业人员及专家组成，制定明确的预案编制任务、职责分工和工作计划等。

当发生地下水异常情况时，按照制定的地下水应急预案采取应急措施。组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，查找环境事故发生地点，分析事故原因，将紧急事件局部化，采取包括切断生产装置或设施、设置围堤等拦堵设施、疏散等，防止事故扩散、蔓延及连锁反应，缩小地下水污染事故对人、环境和财产的影响。

综上分析可知，项目运营期可能存在污染区域地下水的设施及装置为落实本报告提出的地下水污染防渗措施后，可有效杜绝项目对区域地下的污染，项目地下水污染防渗措施技术经济可行。

## 7.3 环保措施小结及投资估算

本次技改不新增废水，不新增产噪设备。主要为废气及废水措施，其环保措施投资金额见下表，本次技改总投资120万元，新增环保投资7万元，占总投资5.83%。

表7.3-1   项目环保措施及投资估算一览表

| 时段 | 项目 | 环保措施 | 投资估算 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 废气治理 | 5#厂房：喷淋塔+PAT-TiO2光催化氧化+活性炭+1根15m高排气筒（P1） | / | 依托 |
|  |  | 6#、7#厂房：RTO燃烧设施+1根15m高排气筒（P2） | / | 依托 |
|  | 地下水污染防治 | 分区防渗，重点防渗区确保达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，其中危废间K≤1×10-10cm/s；一般防渗区确保达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s | / | 依托 |
|  | 固体 废物 | 设置1个危险废物暂存间（30m2） | / | 依托 |
|  | 风险防范设施 | 风险管理措施 | 设置单独的化学品库等对化学品进行存放，同时地面按照要求进行防渗，设置围堰防泄漏;危废暂存间地面防渗，同时设置裙角防泄漏。 | 5 | 整改+新增 |
|  | 其他 | 环境管理及监测 | 定期开展环境监测工作，加强环境保护管理工作 | 2 | 新增 |
| 合计 | / | / | 7 |  |

# 8 项目经济损益分析

环境影响经济损益分析是建设项目环境影响评价的一个重要组成部分，它是综合评价判断建设项目的环保投资是否能够补偿或多大程度上补偿了由此可能造成的环境损失的重要依据，其主要任务是分析建设项目拟投入或投入的环保投资，所能收到的环境保护效果。因此，环境经济损益分析除了需计算用于治理控制污染所需的投资和费用外，还要同时核算项目建设可能收到的经济效益、环境效益和社会效益。

## 8.1 项目建设经济效益分析

本次技改项目实施，主要调整5#、6#、7#厂房生产线布置，同时对原生产工艺部分辅料及配比进行了优化，项目整体生产工艺流程、产量均不变。本次项目实施后，可更好满足市场对产品的需要，提供公司竞争能力。企业运营至今，其盈利能力和抗风险能力很好，投资回收期高于同行业类似项目。

## 8.2 项目建设社会效益分析

从地方政府来看，企业对促进地方经济发展、带动就业都能起到积极作用，社会效益明显。从长远来看，企业必将对当地社会经济发展起积极的促进作用。技改项目符合国家和地方产业政策，投产后可更好满足市场对产品的需要，提供公司竞争能力，可保证提供一定的就业机会，有利于促进地方经济发展，提高地方税收。即技改项目的建设具有良好的社会经济效益。

项目建成后，产品用途可满足电子材料市场，还可用于广告材料、卫生用品、商标材料及防水材料等。

因此，技改项目的建设具有较好的社会效益。

## 8.3 项目建设环境效益分析

该项目环境影响主要包括对大气、地下水、固废影响。项目5#厂房废气经收集后通过“喷淋塔+PAT-TiO2光催化氧化+活性炭吸附”处理后排放，6#、7#厂房废气经收集后通过“RTO燃烧设施”处理后排放；地下水通过原有厂区分区防渗等进行控制，产生的固废收集后交由危废资质单位处理。

本次技改主要调整5#、6#、7#厂房生产线布置，同时对原生产工艺部分辅料及配比进行了优化，项目VOCs排放量减小，企业原废气、固废施均为有效防治措施。

本项目在严格落实各项环保措施后，可保证项目各类污染物的达标排放。该投资满足项目环保措施经费需求。

## 8.4 环境经济损益分析

本项目的建设符合国家产业政策和环保政策，工程采用了较先进的设备和技术，充分利用当地资源优势，降低了生产成本。项目的实施促进了地方经济发展，给当地民众提供了一定的就业机会，具有良好的社会效益。该项目市场前景良好，有较好的盈利能力和抗风险能力，从社会经济角度看是可行的。项目在保证环保投资的前提下，能够达标排放，不使当地环境功能下降，环境效益比较明显。本项目环保投资额和环保运行费用在企业的承受范围之内。换言之，本项目从环境影响经济损益角度是可行的。

# 9 环境管理及监测计划

环境管理与环境监测是对建设项目环境保护工作的有效监督手段，在建设项目施工期及营运期内做好环境管理与环境监测，有效的控制污染，保持良好的环境质量。尽量减少或避免因人为因素造成事故带来不必要的环境损失，使工程建成营运后发挥最大的社会环境效益。

本次环境管理和环境监测内容主要为营运期。

## 9.1 环境保护管理制度及机构

### 9.1.1 健全组织机构

根据生产组织及环境保护要求的特点，设置1个生产与环保、兼职与专职相结合的环境保护管理人员。管理人员主要制定环境管理方案、确保环保设施运行、监督巡回检查等。

环保保护管理人员主要负责：

（1）统一指挥、协调，与生产人员相配合；

（2）以环保设施正常运行的管理为核心；

（3）巡回检查和环保部门共同监督，加强控制防治对策的实施；

（4）提供及时维修的条件，保障环保设施正常运行的基础；

（5）适时委托当地监测部门进行监测分析，掌握运行效果动态情况；

（6）通过技术改造，不断提高防治对策的水平和可操作性。

### 9.1.2 明确管理职责

根据建设单位管理机构职责不同，按照工序分工协作，具体如下：

（1）总经理

掌握生产和环保工作的全面动态情况；负责审批企业环保岗位制度、工作和年度计划；指挥企业环保工作的实施；协调企业外各有关部门和企业的关系。

（2）环保管理人员

设置1名专职环保管理人员，应由熟悉生产工艺和污染防治对策系统的管理人员担任。其主要职责是：①制订全厂及岗位环保规章制度，检查制度落实情况；②制订环保工作年度计划，负责组织实施；③领导厂内环保监测工作，汇总产排污、环保设施运行状态及环境质量情况；④提出环保设施运行管理计划及改进建议。本机构除向主管领导及时汇报工作情况外，还有义务配合地方环境保护主管部门开展各项环保工作。

（3）环保设施运行

除按岗位规范进行操作外，应将当班环保设备运行情况记录在案，及时汇报情况。

（4）监督巡回检查

主要职责是监督检查各运行岗位工况，汇总生产中存在的各种环保问题。通知维修部门进行检修，经常向总经理反映情况，并对可能进行的技术改造提出建议。

（5）设备维修保养

应具备维修设备运行原理、功用及环保要求等知识。

（6）工艺技术改造

在总经理布署下，根据反映情况，对环保措施和设备进行技改措施研究、审定和改造工作。

### 9.1.3 建立管理制度

（1）定期报告制度

定期报告制度要定期向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。

（2）污染处理设施的管理制度

对污染治理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。

（3）奖惩制度

企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者实行奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以处罚。

（4）制定各类环保规章制度

制定全公司的环境方针、环境管理手册及一系列作业指导书以促进全公司的环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化，通过重要环境因素识别、提出持续改进措施，将全公司环境污染的影响逐年降低。

制定各类环保规章制度包括：

①环境保护职责管理条例；

②建设项目“三同时”管理制度；

③污水排放管理制度；

④废气处理装置日常运行管理制度；

⑤排污情况报告制度；

⑥污染事故处理制度；

⑦地下排水管网管理制度；

⑧环保教育制度；

⑨固体废物的管理与处置制度

## 9.2 环境监测

### 9.2.1 环境质量监测

建设单位应委托环境监测站或第三方环境检测机构进行环境质量定点监测，其环境质量监测内容见下表。

表 9.2-1  环境质量监测内容

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 检测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境质量监测 | 大气 | 厂区下风向500m | VOCs、乙酸乙酯、甲苯、丁酮 | 1次/年 |
|  | 噪声 | 厂界 | 等效连续A声级 | 1次/年 |

### 9.2.2 污染源监测

根据项目特点，全厂的监测内容见下表。监测方法采用国家标准测试方法。企业可委托具有资质的环境监测站或第三方环境检测机构对公司废气排气筒出口处污染物和厂区排水口废水水质进行监测。

表9.2-2  全厂环境监测内容及方法

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 检测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污染源监测 | 废气 | 废气排气筒 | VOCs、乙酸乙酯、甲苯、丁酮 | 2次/年 |
|  |  | 厂区无组织排放监控点 | VOCs、乙酸乙酯、甲苯、丁酮 | 2次/年 |
|  | 废水 | 预处理池排口 | pH、COD、BOD、NH3-N、SS | 2次/年 |
|  | 噪声 | 厂界1m处 | 等效连续A声级 | 2次/年 |
|  | 地下水 | 下游监测井 | pH、高锰酸盐指数、氨氮、阴离子表面活性剂、六价铬、铅、镉、铁、锰、汞、砷、铝、钾、钠、钙、镁、碳酸盐、碳酸氢盐、氯化物、硫酸盐、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氰化物、氟化物、总硬度、溶解性总固体、挥发酚、乙酸乙酯、甲苯、丁酮 | 1次/年 |

### 9.2.3信息公开内容

根据《企业事业单位环境信息公开办法》等文件，以下内容需向社会公开。

①基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系 方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

②排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量 和分布情况、排放浓度和总量、污染物在线监测数据和环境质量定期监测数据、 超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

③防治污染设施的建设和运行情况；

④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

## 9.3 排污许可及竣工环境保护验收

### 9.3.1排污许可

根据《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第 48 号）、《排污许可证管理暂行规定》（环水体【2016】186 号）和环境保护部办公厅《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评【2017】84 号）的要求，建设单位应在投入生产或使用并产生实际排污行为之前，依法按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》和《排污许可证申请与核发技术规范》提交排污许可申请，申报排放污染物种类、排放浓度等，测算并申报污染物排放量，申请领取排污许可证。企业已办理了排污许可（登记编号：91511900095323688M001V）。

### 9.3.2竣工环保验收

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682 号）和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4 号）的要求，建设单位应作为竣工环境保护验收的责任主体，在建设项目竣工后对配套环保保护设施进行验收。

1、验收重点

①验收范围：对照环境影响报告及其批复文件核查项目选址、总平布置、建设内容、规模及产品、生产能力等情况是否发生变更。

②确定验收标准：参考环评执行标准，核查建设项目竣工环保验收应执行的标准。

③核查验收工况：按照项目产品、原料、物料消耗情况，主体工程运行负荷情况等，核查建设项目竣工环境保护验收监测期间的工况。

④核查监测结果：核查建设项目竣工环境保护设施的设计指标，判定企业环境保护设施运行的效率和企业内部污染控制水平。重点核查建设项目外排污染物的稳定达标排放情况；主要污染治理设施稳定运行及设施指标达标情况；污染物总量控制情况；敏感环境保护目标质量达标情况。

⑤核查验收环境管理：环境管理检查涵盖了验收监测全部内容，验收核查应包括：建设单位在设计期、施工期执行相关的各项环保制度情况，落实环评及批复中噪声防治措施情况。

⑥现场验收检查：按照建设项目布局特点和工艺特点，安排现场检查。内容包括水、声、气污染源及其配套的处理设施。

2、验收内容及要求

表9.3-1  全厂“三同时”环境保护验收情况表

| 污染源 | 污染物 | 环保设施及检查内容 | 验收位置 | 验收因子 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 预处理池 | 预处理池 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 |
| 废气 | 5#厂房废气 | 喷淋塔+PAT-TiO2光催化氧化+活性炭 | 废气1#排气筒（有组织）、厂界（无组织） | VOCs | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）、 |
|  | 6#、7#厂房废气 | RTO燃烧设施 | 废气2#排气筒（有组织）、厂界（无组织） | VOCs、乙酸乙酯、甲苯、丁酮 |  |
| 噪声 | 设备噪声 | 选择低噪声设备、安装消声器、厂房隔声、基础减震以及距离衰减 | 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
| 固废 | 一般固废 | 一般固废暂存间，外售或交由环卫部门清运处理 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染物控制标准》(GB18597-2001)及其2013修改单中的相关规定 |
|  | 危险废物 | 危险废物暂存间，交由危废资质单位处理 |  |
| 地下水 | 重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区 | 重点防渗区满足各单元等效黏土层≥6.0m、渗透系数≤10-7cm/s，危废间渗透系数≤10-10cm/s，一般防渗区确保满足各单元等效黏土层≥1.5m、渗透系数≤10-7cm/s | 《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ 610-2016） |

# 10环境影响评价结论与建议

## 10.1项目概况

项目拟在巴中市经济技术开发区中山北路27号（现有厂址内）投资120万元建设“年产12000吨多功能涂层复合材料产业项目技术升级”，本次利用现有场地，不新征用地。该项目主要调整5#、6#、7#厂房生产线布置，同时进行辅料及配比调整优化，本项目建成生产工艺流程、产量均不变。

## 10.2产业政策符合性结论

根据《产业结构调整指导目录2019年本》相关规定，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类之列，为允许类项目。

同时，巴中经济开发区经济和信息化局出具了立项备案批复（川投资备【2109-511924-07-02-376296】JXQB-0039 号），同意本项目建设。

因此，本项目的建设符合国家现行产业政策。

## 10.3规划符合性结论

本项目符合四川巴中经济开发区控制性详细规划修编规划要求，用地符合要求。项目满足“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限和环境准入负面清单（简称三线一单） ”要求；项目建设符合国家、地方有关大气污染防治的规范文件中对大气污染物控制的要求。

综上所述，本项目建设符合相关规划。

## 10.4选址合理性

项目位于巴中市经济技术开发区中山北路27号的现有厂区范围内，巴中市国土资源局出具了国土使用证（川（2017）巴中市市不动产第0001282号），明确项目所在地块用地性质为工业用地。同时，项目选址符合规划，且周边无明显环境制约因素，公辅设施基本满足要求，交通便捷。且项目所在地不涉及生态保护区、自然保护区、风景名胜区等环境敏感区，评价范围内不涉及饮用水水源保护地，本项目从环保角度选址可行。

综上所述，项目选址合理。

## 10.5环境质量现状结论

（1）大气环境

项目所在区域内2020年巴中市城区环境空气质量现状PM10、PM2.5、SO2、NO2、 O3和CO的年均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在区域为达标区，环境空气质量较好；TVOC、甲苯等满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值要求。

（2）地表水环境

项目所在地水系为巴河，根据《2020 年巴中市生态环境质量状况公报》，巴河满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，项目所在区域地表水体巴河环境质量现状良好。

（3）声环境

项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准，表明项目所在区域声环境质量较好。

（4）地下水

监测结果表明，各指标监测值均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

## 10.6环境影响分析

1、施工期环境影响分析

本工程由于设备生产线调整，项目仅存在设备调整重新安装过程的施工，可能产生噪声、废气、固废、废水等污染物，经调查，在采取措施后，本项目施工期各项污染物均得到了有效处理，对周边环境影响较小。

2、营运期环境影响分析

①废气

项目位于达标区，根据预测结果，正常工况下，本次短期浓度贡献值最大浓度占标率均小于100%，长期浓度贡献值最大浓度占标率≤30%；甲苯叠加背景值最大预测值满足《环境影响评价技术导则 大气环境HJ-2.2—2018》附录D的0.2mg/m3的标准限值要求。本次环境影响可以接受。

②废水

本次技改无生产废水，不新增生活污水。本次技改项目废水对地表水环境质量无影响。

③噪声

本次技改不新增设备，总体不新增噪声源。经现状监测，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间：65dB（A）），本次技改对区域声环境噪声无影响。

④固体废物

本工程技改主要新增废包装桶（含甲苯、丁酮）及废溶剂等，收集一定量后，每月定期交由危险废物处置单位处置。

根据现场调查，危险废物暂存间选址于化学品间，其选址满足《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单要求，该废包装桶收集后采用专用塑料桶收集后密封暂存，且暂存区地坪严格按照《危险废物贮存污染控制标准》防渗标准进行防渗处理，同时达到“防风、防雨、防晒和防渗漏”四防要求。根据项目建设方案，危废暂存区设计暂存能力为30t，暂存时间1月，满足本次改造项目危废产生量。同时，厂外运输以公路运输为主，废包装桶等危险废物的运输，由具有相应资质的专业运输公司负责，采用密闭运输车运行，能有效防止运输过程的散落和渗漏事故的发生。建设单位选择了距离最近的危废处置单位，并与处置单位签订外委处置协议。

综上，本项目产生的危废得到了妥善的处置，处置措施合理、可行，去向明确。只要严格执行以上的固废防范措施，则对环境的影响不明显。

⑤地下水

按照原项目全厂分区防渗原则，重点防渗区的危废暂存间、化学品库、5、6、7#厂房地面已采取环氧树脂+P8抗渗混凝土，可满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m，综合渗透系数小于1×10-7cm/s，其中，危废暂存间满足渗透系数小于1×10-10cm/s。

一般防渗区的8#厂房、3#库房、预处理池、一般固废间等进行一般防渗，已采取抗渗混凝土进行防渗处理，确保满足确保满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，综合渗透系数小于1×10-7cm/s。

除上述重点防渗区及一般防渗区外的区域均进行水泥硬化防渗。

项目建设严格按照分区防渗措施、同时加强管理后，正常工况下对地下水不产生影响。若非正常工况发生事故泄露，厂区地面已硬化处理，且区域地质结构主要为粘土层，含水层渗透系数差，渗透至地下的污染物极少且迁移速度慢，在采取提出的应急措施后，项目几乎不会对地下水产生影响。

## 10.7环境风险分析

本项目生产过程中需要PET原膜、淋膜纸、硅油、丙烯酸胶水、120溶剂油、乙酸乙酯、甲苯、丁酮等原料，根据风险识别、源项分析及预测，本项目最大风险事故是化学品库物料泄漏。通过定性分析，其废气风险、废水风险及地下水风险发生概率小，总体可控，在采取环境风险措施并制定应急预案后，项目风险影响处于环境可接受的水平；项目的风险防范措施可行。综合分析，项目从环境风险角度可行。

## 10.8公众参与

四川羽玺电子科技有限公司已按照《环境影响公众参与办法》要求，在编制阶段开展了公众参与工作，完成了《公众参与说明》，期间未收到反对意见。

## 10.9经济损益分析

本项目已建成可行的环保设施，同时有较好经济效益，对促进地方经济发展、带动就业都能起到积极作用。综上，项目建设具有较好的社会、环境及经济效益。

## 10.10建设项目环保可行性结论

综上所述，本项目符合国家现行产业政策，选址符合四川巴中经济开发区规划，项目采用的生产工艺及设备先进、成熟、可靠；项目采取的污染治理措施成熟可靠且技术经济可行，排放污染物能够达到国家规定的标准，对评价区域环境质量的影响较小。项目环境风险影响处于可接受水平，风险防范措施及应急预案切实可行。只要严格落实环境影响报告书提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险的防范措施及应急预案，本项目在建设从环保角度可行。

## 10.11 建议

1、建议公司进一步完善和健全环境管理体系，更好地做到安全生产、风险防范、污染预防及持续改进各项环境保护、安全生产工作。

2、建设单位应该切实作好污染源管理及危险化学品安全管理，建立相关的规章制度及档案，控制污染及风险事故的发生。

3、搞好日常环境监督管理，使环保治理设施长期正常运行，防治各类污染物非正常排放。

4、如果建设单位的生产工艺、规模及相应排污情况有所变化，建设单位应按环保部门的要求另行申报审批。

# Text boxes

废气、废水、噪声、固废

项目位置

项目位置