# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

（送审本）

项目名称：         巴中经开区调蓄设施建设项目

建设单位（盖章）：  四川秦巴瑞阳建设发展集团有限公司

编制日期：                  2024年4月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 巴中经开区调蓄设施建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2310-511924-04-01-420673 |
| 建设单位 联系人 | 王总 | 联系方式 | 15397732666 |
| 建设地点 | 巴中经济开发区 |
| 地理坐标 | 中心坐标（106°50′35.429″,31°52′28.790″） |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利 128 河湖整治（不含农村塘堰、水渠） | 用地（用海）面积（m2） /长度（km） | 145715m2 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 （选填） | 四川巴中经济开发区科技创新和经济发展局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 巴开科发审〔2024〕6号 |
| 总投资（万元） | 7742.80 | 环保投资（万元） | 122 |
| 环保投资占比（%） | 1.58% | 施工工期 | 10个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》“表1专项评价设置原则表”，项目需进行地表水专项评价，详见下表。 表1-1 专项评价设置情况表 专项评价的类别 涉及项目类别 本项目情况 是否设置专项评价 地表水 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目 根据对东溪沟底泥监测报告，底泥中重金属含量低于《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）表1中筛选值 不设置 地下水 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目； 不涉及 不设置 生态 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目 不涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所列该类项目敏感区范围 不设置 大气 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目 不涉及 不设置 噪声 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区(以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域)的项目； 城市道路(不含维护,不含支路、人行天桥、人行地道)：全部 不涉及 不设置 环境风险 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部 不涉及 不设置 注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。 |
| 规划情况 | 规划名称：《巴中市“十四五”水安全保障规划》 审批机关：巴中市人民政府 审批文件名称及文号：巴中市人民政府关于印发《巴中市“十四五”水安全保障规划》的通知（巴府发〔2021〕10号，2021年9月17日） |
| 规划环境影响 评价情况 | 无。 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 与《巴中市“十四五”水安全保障规划》及的符合性 2021年9月17日，巴中市人民政府印发了《巴中市“十四五”水安全保障规划》，本项目与该规划的符合性见下表。 表1-2 项目与《巴中市“十四五”水安全保障规划》符合性分析 《巴中市“十四五”水安全保障规划》相关内容 本项目具体情况 符合性 第五章第二节：完善区域水灾害防御体系。加快渠江流域主要直流、中小河流综合治理，加快城镇堤防建设和山洪沟治理 本项目为防洪除涝兼河湖整治工程，本次通过对东溪沟的治理，有利于区域水灾害防御。 符合 第五章第三节：“十四五”期间，规划在巴中区、恩阳区、平昌县建设河湖连通工程，改善区域湖库水生态环境，按照实施乡村振兴战略的要求，立足乡村河流特点和保护发展需要，以区域为单元、河流为脉络、村庄为节点，通过清淤疏浚、岸坡整治、水系连通、水源涵养与水土保持等多种措施，集中连片推进，水域岸线并治，结合村庄建设和产业发展，开展农村水系综合整治，改善农村人居环境，助力“水美新村”建设。坚持恢复自然连通与人工连通相结合，因地制宜建设水网工程，加快构建布局合理、生态良好，引排得当、循环通畅，蓄泄兼 顾、丰枯调剂，多水源互补的江河湖库连通水系。 另外，本项目属于《巴中市“十四五”水安全保障规划》附件18“巴中市“十四五”水安全保障规划水生态保障工程”中“河湖（库）水系连通工程”中第3项“经开区水系连通工程”。 因此，本项目建设符合《巴中市“十四五”水安全保障规划》中相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为防洪除涝兼河湖整治工程，根据《产业结构调整指导目录（2024年版）》，本项目属于鼓励类中“二、水利-3.防洪提升工程-城市积涝预警和防洪工程”。 本项目已取得四川巴中经济开发区科技创新和经济发展区《关于巴中经开区调蓄设施建设项目初步设计及概算的批复》（巴开科发审〔2024〕6号），因此，本项目符合国家现行产业政策。 2、与《巴中市“十四五”水生态环境保护规划》的符合性分析 2022年3月28日，巴中市生态环境局发布了《巴中市“十四五”水生态环境保护规划》，本项目与该规划的符合性分析见下表。 表1-3 项目与《巴中市“十四五”水生态环境保护规划》符合性分析 《巴中市“十四五”水生态环境保护规划》相关内容 本项目具体情况 符合性 第十一章第三十三节：开展巴中经开区东、西沟补水工程，利用光荣水库对城区河流进行补水。 本项目为东、西溪沟防洪除涝兼河湖整治工程，项目建成后对东、西溪沟进行补水。 符合 因此，本项目建设符合《巴中市“十四五”水生态环境保护规划》相关要求。 3、与饮用水源地相关法律法规的符合性分析 根据《四川省人民政府关于同意划定巴中市化成水库集中式饮用水水源保护区、调整渠县县城集中式饮用水水源保护区和撤销蒲江县蒲江河右干渠饮用水水源保护区的批复》（川府函〔2015〕78号），同意划定巴中市化成水库集中式饮用水水源保护区。 ①取水口：化成水库何家湾隧道入口（东经106°52′40"，北纬31°54′27"）。 ②划定后的一级保护区为：取水口向库心侧延伸1000米以及取水口上游（含入库支沟）的全部水域；一级保护区水域库岸线正常水位（海拔405.8米）向上纵深200米、入库支沟两岸纵深50米范围内的陆域（其中化成老场镇段以规划环湖道路为界）。 ③划定后的二级保护区为：化成水库库区一级保护区外的全部水域；除一级保护区外，化成水库东面水库大坝、东侧分水岭，南面枣清路和化成老场镇规划环湖道路，蔡家河、牛心河、吴家河、七一河和长滩河入库口分别上溯3000米处所围成的全部陆域。 ④划定后的准保护区为：化成水库流域范围内一、二级保护区以外的全部水域和陆域。 根据调查，本项目位于该保护区南侧约4.7km处，本项目不在“巴中市化成水库集中式饮用水水源保护区”范围内。 图1-1 巴中市化成水库集中式饮用水水源保护区区划图 4、与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的符合性分析 本项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的符合性分析见下表。 表1-4 项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性 序号 管控内容 本项目情况 符合性 1 第五条 禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划，以及《四川省内河水运发展规划》《泸州—宜宾—乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划（2035年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。 本项目不涉及上述项目 符合 2 第六条 禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020-2035年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。 本项目不涉及上述项目 符合 3 第七条 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照本实施细则核心区和缓冲区的规定管控。 本项目不涉及上述项目 符合 4 第八条 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。 本项目不涉及上述项目 符合 5 第九条 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。 本项目不涉及上述项目 符合 6 第十条 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除应遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事采石（砂）、对水体有污染的水产养殖等活动。 本项目不涉及上述项目 符合 7 第十一条 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除应遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供（取）水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。 本项目不涉及上述项目 符合 8 第十二条 禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。 本项目不涉及上述项目 符合 9 第十三条 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道。 本项目不涉及上述项目 符合 10 第十四条 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。 本项目不涉及上述项目 符合 11 第十五条 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 项目不在全国重要江河湖泊水功能区划保护区、保留区 符合 12 第十六条 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。 本项目不涉及排污口 符合 13 第十七条 禁止在长江、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞。 本项目不涉及上述项目 符合 14 第十八条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 本项目不属于化工项目及化工园区 符合 15 第十九条 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 本项目不涉及上述项目 符合 16 第二十条 禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库 本项目不涉及上述项目 符合 17 第二十一条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目 本项目不涉及上述项目 符合 18 第二十二条 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。（一）严格控制新增炼油项目，未列入《石化产业规划布局方案（修订版）》的新增炼油产能一律不得建设。（二）新建煤制烯烃、煤制芳烃项目必须列入《现代煤化工产业创新发展布局方案》，必须符合《现代煤化工建设项目环境 准入条件（试行）》要求 本项目不涉及上述项目 符合 19 第二十三条 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级 项目属于鼓励类 符合 20 第二十四条 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。 项目属于鼓励类 符合 21 第二十五条 禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外）：（一）新建独立燃油汽车企业；（二）现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力；（三）外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省（列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外）；（四）对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资（企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除 外）。 本项目不涉及上述项目 符合 22 第二十六条 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目 本项目不涉及上述项目 符合 综上，项目建设《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则》（试行，2022年版）相关要求。 5、“三线一单”符合性分析 （1）与四川省“三线一单”符合性分析 根据《四川省人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（川府发﹝2020﹞9号），本项目符合性分析如下表。 表1-5 四川省“三线一单”对巴中市生态环境管控要求 区域 总体生态环境管控要求 本项目情况 是否符合要求 川东北经济区 （1）控制农村面源污染，提高污水收集处理率，加快乡镇污水处理基础设施建设。 （2）建设流域水环境风险联控体系。 （3）提高大气污染治理水平。 本项目为河湖治理及防洪设施工程建筑，项目建成后有利于区域防洪保安能力。 是 综上所述，项目满足四川省人民政府《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态分区管控的通知》（川府发﹝2020﹞9号）中对凉山州生态环境管控要求。 （2）与四川省生态环境厅办公室发布的《项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》（川环办函[2021]469号）符合性分析 根据川环办函[2021]469号，如生态类建设项目的上位空间开发规划、资源开发利用规划、工业专项规划等已开展规划环评，并已分析规划与“三线一单”符合性、协调性，且规划包含该项目，则该项目环评政策、规划符合性分析，只需分析与规划环评生态环境准入要求的符合性；未开展与“三线一单”符合性分析的，则项目环评需分析与“三线一单”的符合性，首先明确项目所在的环境管控单元，然后分析与对应环境管控单元普适性清单和单元级清单管控要求的符合性。 根据四川省政务网的“三线一单”符合性分析模块（http：//www.sczwfw.gov.cn，四川政务网-直通部门-生态环境厅-‘三线一单’符合性分析），输入本项目经纬度坐标等信息后，查询得到项目所在的环境管控单元和管控要求，开展本项目与“三线一单”符合性分析。 ①明确项目所在的环境管控单元 本项目位于四川省巴中市经济开发区，经在四川省生态环境厅“三线一单”符合性分析平台查询，共涉及3个环境管控单元。 图1-2“三线一单”符合性查询情况 表1-6 本项目涉及的环境管控单元一览表 环境管控单元编码 环境管控单元名称 所属市（州） 所属区县 准入清单类型 管控类型 ZH51190220001 巴州区城镇空间 巴中市 巴州区 环境综合 环境综合管控单元城镇重点管控单元 YS5119022220001 巴河-巴州区-金碑-控制单元 巴中市 巴州区 水环境分区 水环境城镇生活污染重点管控区 YS5119022340001 巴州区城镇集中建设区 巴中市 巴州区 大气环境分区 大气环境受体敏感重点管控区 本项目位于巴中市巴州区环境综合管控单元城镇重点管控单元（管控单元名称：巴州区城镇空间，管控单元编号：ZH51190220001）项目与管控单元相对位置如下图所示：（图中▼表示项目位置）： ②项目与所在环境管控单元管控要求的符合性分析 |

| 其他符合性分析 | 表1-7 本项目涉及生态环境准入清单符合性分析一览表 环境管控单元编码 环境管控单元名称 普适性清单 管控类别 单元特性管控要求 符合性 YS5119022220001 巴河-巴州区-金碑-控制单元 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 空间布局约束 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求 / ZH51200220005 资阳高新技术产业园区-城南工业园 污染物排放管控 城镇污水污染控制措施要求 1、提升污水收集率，完善城镇生活污水收集系统，推进城镇污水管网全覆盖；对进水情况出现明显异常的污水处理厂，开展片区管网系统化整治，现有污水处理厂进水生化需氧量(BOD)浓度低于100毫克/升的城市，要制定系统化整治方案；开展旱天生活污水直排口溯源治理。2、提升城镇生活污水处理能力，推动县级及以上污水处理设施提标改造，坚持新建污水处理设施与配套管网同步设计、同步建设、同步投运，加快补齐处理能力缺口。3、强化城镇污水处理设施运行管理，按要求达标排放。4、提升污水处理设施除磷水平，鼓励在污水处理厂排污口下游因地制宜建设人工湿地，推进达标尾水深度“去磷”。5、强化汛期生活污水溢流处理，推进城市建成区初期雨水收集处理及资源化利用设施建设。6、加强生活污水再生利用设施建设，鼓励在重点排污口下游、河流入湖口、支流入干流处，因地制宜实施区域再生水循环利用工程。 工业废水污染控制措施要求 1、对不符合国土空间规划的现有工业企业，污染物排放总量及环境风险水平只降不增，引导企业适时搬迁进入对口园区。2、对工业废水进入市政污水收集设施情况进行排查，组织开展评估，经评估认定污染物不能被城镇污水处理厂有效处理或可能影响污水处理厂出水稳定达标的，应限期退出。 农业面源水污染控制措施要求 船舶港口水污染控制措施要求 饮用水水源和其它特殊水体保护要求 本项目为河湖治理及防洪设施工程建筑，项目建成后有利于区域防洪保安能力。项目的建设有利于推进初期雨水手机处理及资源化。 ZH51200220005 资阳高新技术产业园区-城南工业园 环境风险防控 防范污水处理厂、加油站、其他物料堆存场所泄露风险，建立健全防泄漏设施，完善应急体系 / ZH51200220005 资阳高新技术产业园区-城南工业园 资源开发效率要求 / YS5119022340001 巴州区城镇集中建设区 空间布局约束 禁止开发建设活动的要求 / 限制开发建设活动的要求 / 允许开发建设活动的要求 / 不符合空间布局要求活动的退出要求 / 其他空间布局约束要求 / / YS5120022210001 沱江雁江区拱城铺渡口控制单元 污染物排放管控 大气环境质量执行标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级 区域大气污染物削减/替代要求 / 燃煤和其他能源大气污染控制要求 / 工业废气污染控制要求 / 机动车船大气污染控制要求 加大新能源汽车在城市公交、出租汽车、城市配送、邮政快递、机场、铁路货场、重点地区港口等领域应用，地级以上城市清洁能源汽车在公共领域使用率显著提升，设区的市城市公交车基本实现新能源化。 扬尘污染控制要求 全面落实各类施工工地扬尘防控措施，重点、重大项目工地实现视频监控、可吸入颗粒物（PM10）在线监测全覆盖。 农业生产经营活动大气污染控制要求 / 重点行业企业专项治理要求 / 其他大气污染物排放管控要求 有序开展城市生活源VOCs污染防治，全面推广房屋建筑和市政工程涉VOCs工序环节使用低VOCs含量涂料和胶粘剂；推进加油站按照《四川省加油站大气污染排放标准》要求安装油气处理装置 项目施工期将严格按照《巴中市扬尘污染防治条例》相关要求执行 YS5120022210001 沱江雁江区拱城铺渡口控制单元 环境风险防控 / / YS5120022210001 沱江雁江区拱城铺渡口控制单元 资源开发效率要求 ZH51190220001 巴州区城镇空间 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 -原则上禁止新建工业企业。 -禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 -在禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料。禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。 限制开发建设活动的要求 -对不符合国土空间规划的现有工业企业，污染物排放总量及环境风险水平只降不增，引导企业适时搬迁进入对口园区。 -严格控制在城镇空间范围内新布设工业园区。若新布局工业园区，应符合巴中市最新的国土空间规划，并结合区域环境特点、三线成果、园区产业类别，充分论证选址的环境合理性。 -长江流域河道采砂应当依法取得国务院水行政主管部门有关流域管理机构或者县级以上地方人民政府水行政主管部门的许可。严格控制采砂区域、采砂总量和采砂区域内的采砂船舶数量。 不符合空间布局要求活动的退出要求 -按照相关规划和要求，清理整顿非法采砂、非法码头，全面清除不合规码头。 -加快现有高污染或高风险产品生产化学品企业“退城入园”进度，逐步退出环境敏感区。 其他空间布局约束要求 △ 污染物排放管控： 允许排放量要求 为保证2025、2035年区域地表水控制断面水质不下降，5个城镇重点管控单元COD、氨氮、总磷允许排放量2025年建议控制在34823.36吨、3944.61吨、752.25吨以下，2035年建议控制在35519.83吨、4023.51吨、767.31吨以下。 现有源提标升级改造 -到2025年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，县城污水处理率达到95%以上；水环境敏感地区污水处理基本达到一级A标排放标准。 -到2035年，城市生活污水收集管网基本全覆盖，城镇污水处理能力全覆盖，全面实现污泥无害化处理。 -加快城镇生活污水处理设施建设。推动县级及以上污水处理设施提标改造，坚持新建污水处理设施与配套管网同步涉及、同步建设、同步投运。 -推进车船结构升级，城区环卫、邮政、通勤、轻型物流配送等车辆使用新能源或清洁能源汽车比达到80%以上。 -全面落实各类施工工地扬尘防控措施，重点、重大项目工地实现视频监控、可吸入颗粒物（PM10）在线监测全覆盖。 -有序开展城市生活源VOCs污染防治；全面推广房屋建筑和市政工程涉VOCs工序环节使用低VOCs含量涂料和胶粘剂；推进加油站按照《四川省加油站大气污染排放标准》要求安装油气处理装置。 -加大新能源汽车在城市公交、出租汽车、城市配送、邮政快递、机场、铁路货场、重点地区港口等领域应用，地级以上城市清洁能源汽车在公共领域使用率显著提升，设区的市城市公交车基本实现新能源化。 其他污染物排放管控要求 1.污染物排放绩效水平准入要求： -从事机动车修理、印刷、服装干洗、研发等排放挥发性有机污染物的生产作业，应当按照有关技术规范进行综合治理。禁止露天和敞开式喷漆作业；包装印刷业必须使用符合环保要求的油墨；餐饮服务业油烟必须经处理达到相应排放标准要求。 -建材行业原料破碎、生产、运输、装卸等各环节严格落实抑尘措施，有效控制粉尘无组织排放。 -推进建筑装饰行业VOCs综合治理，倡导绿色装修，推广使用符合环保要求的建筑涂料、木器涂料、胶黏剂等产品。 -全面推广汽修行业使用低挥发性涂料，采用高效涂装工艺，完善有机废气收集和处理系统，取缔露天和敞开是汽修喷涂作业。 -到2025年，中心城区污水处理率达到100%；到2030年，中心城区污水处理率达到100%，县城污水处理率达100%；到2023年底，力争全市生活垃圾焚烧处理能力占比达到60%以上，具备厨余垃圾集中处理能力；县城生活垃圾无害化处理率保持95%以上，乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖。 2.新建噪声敏感建筑物时，建设单位应全面执行绿色建筑标准，合理确定建筑物与交通干线等的防噪声距离，落实隔声减噪措施。 3.已竣工交付使用的住宅楼、商铺、办公楼等建筑物不得在午、夜间进行产噪装修作业，在其他时间进行装修作业的，应当采取噪声防治措施。 环境风险防控： 联防联控要求 强化大气污染区域联防联控措施，实施重污染天气应急管控。修订重污染天气应急预案，动态更新污染源排放清单，落实重点企业错峰生产、压产限产、工地停工等强制性措施，有效减缓重污染天气影响。 其他环境风险防控要求 企业环境风险防控要求：现有涉及五类重金属的企业， 严控污染物排放，限时整治或搬迁。 用地环境风险防控要求：工业企业退出用地，须经评估、修复满足相应用地功能后，方可改变用途 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 -到2025年，全市用水总量控制在7.15亿m3以内；到2030年，全市用水总量控制在7.4亿m3以内，万元工业增加值用水量17.15m3。 地下水开采要求 -巴中市2025年地下水开采控制控制量保持在1400万m3以内。 -地下水开采量控制在可开采量的允 许范围内，抑制用水过度增长。 能源利用总量及效率要求 -禁止使用不符合商品煤质量管理规定所列环保指标要求的商品煤。禁止劣质散煤流通与使用，依法查处散煤无照经营行为。加大民用散煤清洁化治理力度，推进以电代煤、以气代煤，推广使用洁净煤、先进民用炉具，加强民用散煤管理。 禁燃区要求 -在禁燃区范围内禁止销售、燃用高污染燃料。禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施；已建成的，应当于2021年12月31日前改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。现有燃用高污染燃料燃用设施在拆除或改造前，有关单位（企业）应当采取措施，确保大气污染物排放达到国家规定标准。 其他资源利用效率要求 到2025年，巴中市城市再生水利用率达到不低于20%，到2030年，再生水利用率不低于30%。 空间布局约束 禁止开发建设活动的要求 （1）在禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施； （2）其他执行城镇重点管控单元普适性管控要求 限制开发建设活动的要求 （1）城市发展东拓南扩，适度向西向北，呈组团式发展 （2）其他执行城镇重点管控单元普适性管控要求 允许开发建设活动的要求 / 不符合空间布局要求活动的退出要求 执行城镇重点管控单元普适性管控要求 其他空间布局约束要求 / 本项目不使用高污染燃料；不属于工业项目。 YS5120022310003 资阳高新技术产业园区-城南工业园 污染物排放管控 现有源提标升级改造 （1）严格执行老旧机动车强制报废制度，加快淘汰污染严重的老旧车辆，鼓励使用新能源汽车，加快电动汽车充电桩、天然气加气站等基础设施建设，按期完成国家第五阶段标准车用汽油、柴油升级置换。 （2）其他执行城镇重点管控单元普适性管控要求 新增源等量或倍量替代 执行城镇重点管控单元普适性管控要求 新增源排放标准限值 执行城镇重点管控单元普适性管控要求。 污染物排放绩效水平准入要求 执行城镇重点管控单元普适性管控要求 其他污染物排放管控要求 / YS5120022310003 资阳高新技术产业园区-城南工业园 环境风险防控 严格管控类农用地管控要求 执行城镇重点管控单元普适性管控要求 安全利用类农用地管控要求 执行城镇重点管控单元普适性管控要求 污染地块管控要求 执行城镇重点管控单元普适性管控要求 园区环境风险防控要求 / 企业环境风险防控要求 执行城镇重点管控单元普适性管控要求 其他环境风险防控要求 / YS5120022310003 资阳高新技术产业园区-城南工业园 资源开发效率要求 水资源利用效率要求 执行城镇重点管控单元普适性管控要求 地下水开采要求 执行城镇重点管控单元普适性管控要求 能源利用效率要求 执行城镇重点管控单元普适性管控要求 其他资源利用效率要求 / |
| --- | --- |

二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于巴中经济开发区，东溪沟北侧为202省道，东侧为规划19路，西侧为规划道路，与安康路交界，用地面积145715m2 项目地理位置图详见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目由来 巴中市境内河网发达，内涝灾害每年都有不同程度的发生，给城乡居民生命财产构成了极大的威胁。 巴中属大巴山暴雨区，洪水频发，同时水资源年内分配极不均匀，十年九灾、洪旱交错是巴中市的基本水情。由于缺少防洪控制性工程蓄洪削峰，沿河城镇堤防工程建设滞后，且已建堤防工程防洪标准低，加之全市还有中小型病险水库200余座和40余条山洪沟急需整治，防洪保安形势严峻。 根据巴中市防汛减灾形势需求，结合长江上游生态屏障建设目标，仍需加快青峪口、高桥、兰草水库等防洪控制性工程建设，通过防洪控制性工程的蓄洪削峰，减少流域防洪压力。同时，要加强巴河、通河沿河城镇堤防工程建设和化成水库等中小型病险水库除险加固，切实提高巴中全域防洪保安能力。 巴中市已建河流雨水调蓄设施虽然在巴中市的排水防涝中发挥了重要的作用和效益，但巴中市现状仍存在市内现状排水防涝能力与经济发展不相适应的矛盾越来越突出，排水防涝形势十分严峻，加紧开展雨水调蓄设施、设施建设，提高排水防涝保护对象的排水防涝能力是非常必要的。 基于上述原因，并按照国家、省、市相关规划要求，四川秦巴瑞阳建设发展集团有限公司拟在巴中经济开发区实施“巴中经开区调蓄设施建设项目”（以下简称“本项目”或“项目”）。根据四川巴中经济开发区科技创新和经济发展局对本项目初步设计及概算的批复（巴开科发审〔2024〕6号），本项目建设内容及规模为：对经开区东溪沟、观音河、檬子河等河道进行改造，新建调蓄池4座，改造河道8公里，新建约8公里的雨水管网，增设雨量计等监测设备及相关附属配套设施。 由于项目实施涉及河道跨度较大，实施时序较长，因此，四川秦巴瑞阳建设发展集团有限公司拟进行对该项目进行分批设计、分批实施，本次仅对初设批复中的东溪沟河道进行改造治理，对东溪沟岸边杂草、破旧不稳定护坡、河道内长期堆存的渣土碎石进行整治，在东溪沟内新建3座拦水坝，用于收集东溪沟周边雨水，配套建设其他附属设施。其余建设内容待后期实施前另行环评。 为科学客观的评价项目建设过程中以及建成后对周围环境造成的影响，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护条例》等文件的有关规定，该项目需进行环境影响评价。为此，四川秦巴瑞阳建设发展集团有限公司委托四川省祥龙宇翔环保科技有限公司（以下简称“评价单位”）承担该项目的环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目环评类别判定如下表。 表2-1 环评类别判定表 项目类别 环评类别 报告书 报告表 登记表 本栏目中环境敏感区含义 五十一、水利 128 河湖整治（不含农村塘、水渠） 涉及环境敏感区的 其他 / 第三条（一）中的全部区域；第三条（二）中的除（一）外的生态保护红线管控范围，重要湿地，重点保护野生动物栖息地，重点保护野生植物生长繁殖地，重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道 本项目位于巴中经开区，不涉及环境敏感区，因此，本项目环评类别为环境影响报告表。 2、项目基本情况 项目名称：巴中经开区调蓄设施建设项目； 建设性质：新建； 建设单位：四川秦巴瑞阳建设发展集团有限公司； 建设地点：四川省巴中市经济开发区东溪沟； 项目投资：项目总投资7742.80万元，资金来源为争取上级补助资金及区级财政资金，其中环保投资122万元； 工程级别和防洪标准：防洪标准重现期为20年（P=0.5%）；治涝标准重现期为10年；堤防工程级别为4级，主要建筑物为4级，次要建筑为为5级。 3、工程内容及规模 3.1项目组成及主要环境问题 项目组成及主要环境问题见下表。 表2-2 项目组成及主要环境问题 项目名称 建设内容 可能产生的 环境问题 施工期 运营期 主体工程 河道整治工程 目前东溪沟河沟中堆积大量渣土、碎石，对河道内堆积渣土、碎石进行清理，清理工作拟采用人工与机械配合进行 废气、废水、固废、噪声、植被破坏、水土流失 / 生态护岸工程 对东溪沟采取混凝土及植草护岸措施，保证两岸边坡稳定。其中混凝土护坡面积约1554m2，植草护坡面积约27885m2。 / 景观改造工程 对东溪沟河道景观进行改造。新建景观座椅399m，景观雕塑1个，栏杆112m，景观桥1座，透水混凝土铺装10715m2，公厕/环卫休息室/管理用房3座，景观廊5座，草阶1615m。 / 拦水坝 工程 新建拦水坝3座。 / 公用工程 供电 系统 施工用电从现有市政电网接入。 / 供水 系统 施工用水从周边市政供水管网接入。 / 临时工程 施工 营地 1处，位于东溪沟西侧，占地面积约1000m2，主要布设为临时堆料场、施工临时办公室 / 附属工程 雨水 管网 东溪沟西侧沿道路建设雨水管1700m，采用DN600~DN1000管，配套建设81座雨水检查井，雨水通过管网排入东溪沟，汇水面积约34.3公顷 / 环保工程 废气 治理 施工 扬尘 施工工地边界设置围栏、施工过程洒水抑尘；施工现场采取防尘、喷水、覆盖等措施；运输车辆应采取防洒设备及时清理施工路面的泥土；对施工机械进行定期检修等；严格落实《巴中市扬尘污染防治条例》中相关措施 / 机械 尾气 / 废水 治理 施工 废水 施工期车辆清洗废水，经隔油沉砂池等处理措施后回用施工工场、道路洒水降尘。 / / 噪声 治理 施工机械噪声 合理安排施工时间，隔声减震。 / 固废处置 施工人员生活垃圾收集后由环卫部门清运处理。建筑垃圾中废弃包装袋、废铁线、废钢材等可进行回收利用，剩余部分要求按相关要求交由环卫部门处理。隔油沉淀池浮油需及时委托有资质单位委托处置，不得倾倒至周边水系。清淤污泥及时运至指定场所 / 生态环境 施工单位做好挖填土方的合理调配工作，避免在降雨期间挖填土方，以防雨水冲刷造成水土流失、污染水体、堵塞排水管道；工程结束后及时清理施工现场，撤出占用场地；合理安排工期，尽量避开雨季施工。雨季施工时，要加强施工管理，采取相应的临时防护措施，尽量减少项目建设所造成的水土流失。 / 3.2工程主要参数 3.2.1河道整治工程 东溪沟全长约2.1km，河道平均比降5.5‰，集雨面积4.42km2，河道宽度1.5~7m。流域径流主要由降雨形成，其次是地下水补给。径流量主要集中在汛期5月～9月，占年径流量的81.3%；枯季的12月～次年3月，仅占年径流量的3.22%。 目前东溪沟河槽内堆积有大量渣土和碎石，还有部分老化植被，严重影响东溪沟生态环境。本次拟对东溪沟进行机械清淤。清淤河道全长约2.1km。 （1）施工导流 清淤施工前，为保证各河段清淤施工不在水中进行，在各施工河段上游处采用沙袋垒筑一道横向全断面形式的围堰。围堰的作用：一是将河水阻断在围堰上方，为保证本河段清淤施工不在水进行；二是为本河段水力冲洗施工提供水源。围堰采用沙袋垒筑，必须保证沙袋排列密实、整齐、相互咬合。围堰在水下部分沙袋采用2×4交错压茬土袋封口的方式，垒至水面以上时改为2×4交错压茬土袋封口的方式，围堰高约1.5m，顶宽约1.0m。 （2）施工机械下河 河道清淤施工机械主要包括：液压反铲挖机2台（1.6m³）、液压反铲挖机1台（1.0m³）。根据河道的实际情况，设置机械设备临时下河点，采用180t汽车吊将施工机械吊运至河道内。 （3）机械清掏施工 河道机械清淤施工采用2台挖机（1.6m³）与1台挖机（1.0m³）配合转运河道中淤泥，沿河道方向由上至下进行清淤。由于该河段河面较宽，河底承载力满足机械通行要求，采取机械清掏含水率较低的堆土、生活垃圾、建筑垃圾等。挖机经180t汽车吊运至河道中后，2台液压反铲挖机挖淤泥（1.6m³）配合转运淤泥至淤泥起淤点（平均转运距离约297m，挖机R为4.0m）。1台液压反铲挖机（1.0m³）将淤泥堆积并将淤泥挖运至吊车起点，采用挖机上吊斗，人工配合吊车上（25t）渣车，最后将淤泥运至淤泥处置场。施工中测量人员随时观察清淤河道的高程，指导现场施工以免造成超挖或欠挖。 （4）泥浆泵抽淤 施工河道淤泥淤积深度较深，不具备机械施工条件时，采用泥浆泵将该段淤泥抽至临时堆放点后再用挖机出淤。泥浆泵抽淤采用2台7.5kW潜水泵提供从上游围堰内抽水，1台电动离心增压泵增压。160kW柴油发电机1台，采取9人一组，1人负责开关水泵及增压泵电源；2人负责操作高压水枪；3人采用钉耙、电工1人、道路打扫 卫生1人，铁铲等工具在泥浆泵进浆口处进行清掏，防止较大垃圾堵塞泥浆泵；2人负责操控泥浆泵。先用高压水枪的高压水将河道中淤泥打散稀释，再用泥浆泵将淤泥抽上车运至脱水场，为了确保道路清洁，所有运淤泥的车辆进行改装，运至脱水场，泥浆泵在河道中通过人工搬运前进。 3.2.2生态护岸工程 本次拟对东溪沟岸边采取混凝土及植草护岸措施，保证两岸边坡稳定。其中混凝土护坡面积约1554m2，采用C25砼边沟（50*50*30cm），植草护坡面积约27885m2。 3.2.3景观改造工程 本项目拟对对东溪沟河道景观进行改造。新建景观座椅399m，0.3m宽，景观雕塑1个，栏杆112m，景观桥1座，架空栈桥2座，公厕/环卫休息室/管理用房3座，景观廊5座，草阶1615m。 3.2.4拦水坝工程 通过对东溪沟河道现状分析，本次拟对东溪沟设置3座拦水坝，拦水坝采用毛石混凝土与浆砌毛石。 本次拦水坝高度为0.6m，基础埋深不小于1.0m。拦水坝所用石块应新鲜、坚硬、完整无损，无风化剥落和裂缝；砌筑块石，采用“铺浆法”，顺墙面线支立好坡度架，沿坡度架双面拉准线，第皮按墙边线砌筑，以上各皮均按准线砌筑。块石墙的第一皮、转角处、交接处、沉降缝处，应用较大的平快石砌筑。灰缝厚度宜为20-30mm，砂浆饱满，不得有干接、空缝现象；石缝间较大空隙应先填砂浆后塞碎石块。块石墙应分皮卧，各皮石块利用其自然形状，经适当凿打修整，使之能与先砌石块基本吻合，搭砌紧密，上下错缝内外搭砌，不得采用侧立石块与外侧，中间填心的砌法，不得有尖石向下或斜尖向外的铲口石、上宽下尖三角形的斧刃石和仅在两端搭在下面石块上的过桥石。 3.2.5雨水管网工程 根据本项目规模，确定采用圆形断面作为雨水主干管的设计断面形式。圆形断面具有较好的水力性能，在一定的坡度下，制定的断面面积具有最大的水力半径，因此流速大，流量也大。此外，圆形管便于预制，使用材料经济，对外压力的抵抗力较强，若挖土的形式与管道相称时，能获得较高的稳定性，在运输和施工养护方面也较方便，因此是最常用的一种断面形式。 本项目根据实际情况出发，合理地选择管材，确定采用钢筋混凝土承插管和HDPE缠绕结构壁管为主要的雨水排水管材。 新建的雨水管网沿现状道路敷设，最终将收集到的雨水送入东溪沟渠。 本次设计雨水管布置于道路两侧人行道下，设计雨水管道沿道路纵坡铺设，设计管径为DN500-DN1000。 4、工程占地 本项目永久占地面积约145715m2，其中铺装面积20830m2，建筑物占地面积349m2，水体面积33484m2，绿化面积91052m2。 根据巴中市自然资源和规划局四川巴中经济开发区分局2023年10月27日出具的《关于巴中经开区调蓄设施建设项目用地预审和规划选址情况的说明》（巴开自然资规函〔2023〕12号），本项目为现有河道升级改造工程，不涉及新增占地。 5、土石方平衡 根据项目设计资料，本项目总挖方量为94956m3，总填方量约为272354m3，借方约177398m3，借方来源为巴中市经开区各建筑工地，项目挖方全部回填，因此，本项无需设置弃土场，项目土石方情况见下表。 表2-3 本项目土石方情况一览表 挖方（m3） 填方（m3） 借方（m3） 借方来源 94956 272354 177398 经开区各建筑工地 6、劳动定员及工作制度 工程施工高峰期劳动定员约35人，施工期为10个月。运营期无需配置人员管理，采用电子监控自动化管理。 |

| 总平面及现场布置 | 1、工程布置 本项目为巴中经开区调蓄设施建设项目。本项目永久占地面积为145715m2。在原有河道及河岸岸线范围内进行河道改造治理及配套附属设施建设。其中清淤河道长2.1km，在河道内新建3座拦水坝，对东溪沟河道景观进行改造，新建景观座椅399m，0.3m宽，景观雕塑1个，栏杆112m，景观桥1座，架空栈桥2座，公厕/环卫休息室/管理用房3座，景观廊5座，草阶1615m，东溪沟西侧沿道路建设雨水管1700m，采用DN600~DN1000管，配套建设81座雨水检查井，雨水通过管网排入东溪沟，汇水面积约34.3公顷。本项目总平面布置图见附图2，项目周边现状情况见下图。 图2-1 东溪沟及周边现状情况 2、施工总布置 项目施工营地占地面积为1000m2，包括施工料场、施工营地、施工便道，施工营地布置在东溪沟西侧。布局紧凑，施工临时占地面积小，施工营地配套的环保设施齐全，有利于进一步的控制施工扬尘、废水、固废对环境的影响。因此，从环保角度考虑，项目施工平面布置合理。 |
| --- | --- |
| 施工方案 | 1、施工工艺 本项目为调蓄设施建设项目，项目施工期为分段施工，先对河道治理段进行围堰导流，然后分段对河沟进行清淤、治理，接着进行绿化整治、修筑堤防等配套工程。具体工艺流程见下图。 （1）河道整治及清淤施工工艺及产排污环节 图2-2 项目施工流程及产排污环节示意图 （2）雨水管网工程施工工艺及产排污环节 图2-3 雨水管网施工工艺及产排污环节示意图 （3）生态护坡及拦水坝施工工艺及产排污环节 图2-4 生态护坡及拦水坝施工工艺及产排污环节示意图 （4）景观工程施工工艺及产排污环节 图2-5 景观工程施工工艺及产排污环节示意图 2、施工时序 本项目施工遵循合理的施工顺序，结合施工条件及工程内容，总体施工顺序按照先地下、后地上；先结构、后围护；先主体、后装修；先土建、后专业的总施工顺序原则进行部署。 技术准备：依据批准的技术文件，认真核对测量资料，组织技术人员进行现场勘测与施工调查。 物资准备：备齐施工所需的主要材料、设备，根据工程进度需要安排好各种建筑材料、工程设备的采购及进场，对于重要的原材料和天然建筑材料，现场考虑留置一定数量的储备。 施工队伍及机械设备进场：投入本工程的机械设备都是常规设备，重要的水工建筑物必须有具备水利行业相应施工资质的专业施工队伍施工。 施工现场准备：重点做好场地平整，施工场内的便道、生产生活设施以及供电等设施的修建，确保施工现场“三通一平”和临时设施等满足要求。 3、施工周期 根据项目的工程量、规模等情况，制定了本项目的实施计划，本项目建设周期为10个月，即2024年4月~2025年2月。 |
| 其他 | 本项目不涉及拆迁(移民)安置。 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、主体功能区划 本项目位于四川省巴中经济开发区。根据《四川省主体功能区规划》（川府发［2013］16号），属于“川东北区域”。本项目所在区域功能区性质属于省级层面重点开发区域。工程所属主体功能区见下图。 图3-1 四川省主体功能区划分图 2、生态功能区划 本项目位于巴中经济开发区。根据《四川省生态功能区划》（2010年8月出版），全省生态功能区划共分为三个等级，首先从宏观上以自然气候、地理特点划分自然生态区；然后根据生态系统类型和生态系统服务功能类型划分生态亚区；最后根据生态服务功能重要性、生态环境敏感性与生态环境问题划分生态功能区。以此为依据，全省共划分一级生态区4个，二级生态亚区13个，三级生态功能区36个。根据《四川省生态功能区划》，本项目所在地分属“I-2-2渠江农业生态功能区”。工程所在地生态功能区划情况见下表。 表3-1 本项目所在地生态功能区规划情况一览表 生态功能分区单元 所在区域与面积 主要生态特征 主要生态环境问题 生态环境敏感性 主要生态系统服务功能 生态保护与发展方向 生态区 生态 亚区 生态功能区 I 四川 盆地亚 热带湿 润气候 生态区 I-2 盆 中丘陵农林复 合生态区 I-2-2 渠江农 业生态 功能区 在四川盆地东部，涉及巴中、达州、广安、南充市的10个县级行政区。面积1.3万平方公里。 低山-丘陵-河谷阶地地貌。年均气温16.7~17.9℃，≥10℃活动积温为5287~5827.5℃，年均降水量1039~1194毫米。河流属渠江水系。森林植被主要为人次生此生马尾松、柏木林，次为杉木林、竹林 土地垦殖过度，农村面源污染及城镇污染呈上升趋势，森林覆盖率较低，水土流失面广。河流直流污染较严重。旱灾和洪涝灾害频繁发生 土壤侵蚀中度敏感，水环境污染高度敏感，酸雨轻度敏感 农产品 提供功 能，人 居保障 功能 发展区域中心城市辐射作用，优化人居环境。巩固长江上游防护林成果。完善水利和水保设施，保护耕地。发展生态农业、节水型农业。建设以农产品为主要原料的轻工业基地和以天然气为主的基础原料生产基地。大力发展旅游业。大力发展沼气等新型生物质能。禁止建设污染转移型项目，防止产业开发对生态环境的破坏或不利影响；防治水环境污染，保障饮用水安全。 图3-2 四川省生态功能区划图 3、生态环境现状调查 本项目位于巴中经济开发区。项目所在地主要为农村生态环境，项目周边人类活动频繁，区域内无珍稀动、植物，也无珍稀树木和保护树种，区域内未见大型野生哺乳动物，现有的野生动物多为一些常见的鸟类、啮齿类等，区域内未见珍稀濒危保护野生动物分布。 （1）生态环境状况 生态环境状况指数（Ecological Index，EI），EI=0.25×生物丰度指数+0.2×植被覆盖指数+0.2×水网密度指数+0.2×土地退化指数+0.15×环境质量指数，数值范围0～100。根据生态环境状况指数将生态环境状况分为5级，即优（EI≥75）、良（55≤EI＜75）、一般（35≤EI＜55）、较差（20≤EI＜35）和差（EI＜20）。 根据《巴中市2022年环境质量公报》，2022年，巴中市生态环境状况指数为72.2，生态环境质量为“良”。与上年相比，巴中市生态环境状况保持为“良”，生态环境质量略微变差，生态环境状况指数EI值下降了1.7。 图3-3 2022年生态环境状况结果 （2）陆生生物 本项目位于巴中经济开发区，项目所在地主要为农村及城镇生态环境，项目周边人类活动频繁，区域内无珍稀动、植物，也无珍稀树木和保护树种，因此，区域生态系统敏感程度低。本工程建设影响范围内没有野生珍稀动植物分布，其建设用地也不在自然保护区、森林公园和风景名胜区范围内，区内生物多样性程度较低，无需特殊保护的野生植物，无大型野生动物，主要有小型动物如蛙、野兔、麻雀、蛇等，沿线无珍稀动植物。故项目所在区域生态环境质量一般。 （3）水生生物 项目周边水体常见的鱼类以鲫科鱼类为主，约占鱼类总数的60%以上。多数种类皆以附着藻类和底栖动物为食，而属其它食性的较少，上述食性范围内又以喜冷性和广温性的鱼类较多。产卵类型以产附着于岩石上的粘性卵和沉于水底的洞穴、石缝或巢中孵化的弱粘性卵的鱼类占优势，其余有少量河虾。植物主要为杂草和少量的浮叶植物（菱角、芡实等），本项目建设区域范围内，无珍稀、濒危水生生物和有保护价值的水生生物的种群、产卵场、栖息地和洄游通道。项目涉及河道鱼类资源较少，不涉及国家和省级保护珍稀鱼类及鱼类“三场”(产卵场、索饵场和越冬场)，无自然保护区、风景名胜区。 4、区域环境质量现状情况 （1）环境空气质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》）、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），环境空气质量现状调查与评价中规定，项目所在区域达标判定，优先选用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 项目位于巴中市经济开发区，项目所在区域达标判定采用《巴中市2022年生态环境质量公报》中的结论。 根据巴中市生态环境局公布的《巴中市2022年生态环境质量公报》，2022年，市城区环境空气质量优良率为96.4%，全年有效监测天数365天，优良天数352天，轻度污染13天，空气质量综合指数为3.09。 本项目位于巴中经济开发区，属于达标区。 为进一步了解项目所在地区域环境空气质量现状，本次评价委托四川蓉测环境监测有限公司于2024年3月27日30日对项目所在地进行了环境空气质量补充监测。 （1）监测内容 补充监测内容具体情况见下表。 表3-2 补充监测点位基本信息 点位编号 检测点位 检测项目 检测频次 1# 巴中市自然资源和规划局 总悬浮颗粒物 连续检测3天 （2）评价方法 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），取各污染物不同评价时段监测浓度的最大值，最为评价范围内环境空气保护目标及网格点环境质量现状浓度，对于有多个监测点位数据的，先计算相同时刻各监测点位平均值，再取各监测时段平均值中最大值。计算方法如下： Pi=Ci/C0i×100% 式中，Pi—占标率； Ci—污染物实测浓度，mg/m3； Coi—污染物标准值，mg/m3。 （3）监测及评价结果 表3-3 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 点位编号 检测点位 检测项目 单位 采样日期 日均值 标准限值 达标情况 1# 项目厂址内南侧 总悬浮颗粒物 ug/m3 2023.11.01-2023.11.02 89 300 达标 2023.11.02-2023.11.03 154 2023.11.03-2023.11.04 122 根据上表可知，项目区域TSP现状浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中二级标准限值要求。 （2）地表水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）要求，本项目本身不产生污水，水环境质量现状调查应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息。当现有资料不能满足要求时，应按照不同等级对应的评价时期要求开展现状监测。 根据凉山州生态环境局公布的《巴中市2022年生态环境质量公报》，2022年，巴河总体水质为优，10个国省控断面均达到或优于Ⅲ类水质，其中国控断面Ⅱ类水质占比100%，省控断面Ⅱ类水质占比75%。与上年相比，巴河总体水质不变，保持为优，Ⅰ-Ⅲ类水质占比100%，鳌溪断面水质有所改善，由水质类别由Ⅲ类改善为Ⅱ类，其余各断面水质均无明显变化。本项目最近的鳌溪断面水质类别为II类，水质状况优。 （3）声环境质量现状 本项目声环境质量现状委托四川蓉测环境检测有限公司于2024年3月27日对项目周边敏感点声环境质量现状进行了监测。具体监测结果及评价结果见下表： 表3-4 声环境监测结果及评价结果 单位：dB（A） 检测日期 检测项目 检测点位及编号 检测结果dB(A) 昼间 夜间 2024.03.27 声环境 1#巴中职业技术学院外1m处 53 45 2#巴中市自然资源和规划局外1m处 57 46 3#西溪村农户外1m处 54 44 4#巴中市第一人民医院外1m处 55 43 监测结果表明，项目周边敏感点处昼、夜间监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类标准的要求，区域声学环境质量良好。 地下水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）可知，本项目为“A水利—4、防洪治涝工程”属于Ⅳ类建设项目，可不开展地下水环境影响评价，故本项目无需对地下水环境质量进行现状监测。 （5）土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A，本项目属“其他行业全部”，均属于Ⅳ类项目，Ⅳ类项目不开展土壤环境影响评价，故本项目无需对土壤环境质量进行现状监测。 （6）底泥环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制指南》（生态影响类）（试行），“河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目”需要开展专项评价工作，本项目涉及河道疏浚工程，因此，本次评价委托四川蓉测环境检测有限公司于2024年3月27日对东溪沟河段底泥进行监测。监测结果下表。 表3-5 底泥检测结果表 检测项目 检测结果 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》表1筛选值 pH（无量纲） 8.86 / 砷 2.86 25 汞 0.127 3.4 铜 7 100 铅 14 170 镍 18 190 镉 0.29 0.6 铬 22 250 检测结果表明，本项目建设项目所在区域底泥中重金属含量低于《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）表1中筛选值。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，不涉及与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | 主要环境保护目标 根据现场调查及相关资料查询，项目用地边界500m范围内没有自然保护区、风景名胜区、文物保护单元、地质遗迹、集中式饮用水源保护区，也无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （1）水环境保护目标 根据《四川省人民政府关于同意划定巴中市化成水库集中式饮用水水源保护区、调整渠县县城集中式饮用水水源保护区和撤销蒲江县蒲江河右干渠饮用水水源保护区的批复》（川府函〔2015〕78号），本项目所在位置不属于饮用水源保护区范围。项目不涉及重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场等。 （2）大气环境保护目标 本项目运营期不产生大气污染物，项目范围内不涉及大气环境一类区、居住区等敏感点。 （3）声环境保护目标 项目运营期不产生噪声污染。参考《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，需明确厂界外50米范围内声环境保护目标。项目周边50m范围内没有居民区、学校等设施，不涉及声环境保护目标。 （4）生态环境保护目标 本项目评价范围内不涉及巴中市生态红线，不涉及森林公园、自然保护区等重要生态敏感区和特殊的生态敏感区。 |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）大气环境质量标准 SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3、TSP执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。具体见下表。 表3-6 环境空气评价标准 污染物名称 年平均浓度限值 日平均浓度限值 8小时平均浓度限值 1小时平均浓度限值 SO2 60µg/m3 150µg/m3 / 500µg/m3 NO2 40µg/m3 80µg/m3 / 200µg/m3 PM10 70µg/m3 150µg/m3 / / PM2.5 35µg/m3 75µg/m3 / / CO / 4mg/m3 / 10mg/m3 O3 / / 160µg/m3 200µg/m3 TSP 200µg/m3 300µg/m3 / / （2）地表水环境质量标准 地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。详见下表。 表3-7 地表水环境质量评价标准 (单位：mg/L，pH值除外) 序号 指标 Ⅲ类标准限值 标准来源 1 pH 6~9 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 2 COD 20 3 BOD5 4 4 氨氮 1.0 5 总磷 0.2 6 石油类 0.05 （3）声环境质量标准 根据区域声环境类别，区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类类标准，具体限值见下表。 表3-8 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 2类 60 50 2、污染物排放标准 2.1废气 （1）施工期 施工期废气执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）中表1中的相关标准。 表3-9 项目大气污染物排放标准 污染物 施工阶段 浓度限值（ug/m3） 颗粒物 拆除工程/土方开挖/土方回填阶段 600 其他工程阶段 250 （2）运营期 本工程营运期不产生废气污染物。 2.2废水 本项目施工期废水不外排，运营期无废水产生。 2.3噪声 （1）施工期 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，见下表。 表3-10 施工厂界环境噪声排放限值 昼间 夜间 70dB(A) 55dB(A) 2.4固体废弃物相关控制标准 根据固废的类别一般固废其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。 |
| 其他 | 本项目为河湖整治工程，营运期不涉及污染物排放，项目无总量控制指标。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 4.1 大气环境影响分析 4.1.1扬尘影响分析 施工期扬尘主要来源于基础开挖及回填、主体工程施工及建筑材料堆放、建筑材料运输及装卸。 扬尘主要污染物为TSP，属无组织排放，排放量与风速、含水率有关，其中，大部分扬尘颗粒粒径较大的形成降尘，少部分粒径较小的形成飘尘。参考同类项目，在旱季施工范围内的粉尘浓度可达20mg/m3，下风向50m处，TSP浓度为8.9mg/m3。在正常情况下，施工活动产生的扬尘在区域近地面环境空气的TSP浓度可达0.5~5.0mg/m3，经洒水抑尘后，扬尘浓度可减少70%，施工范围的TSP浓度约为0.15~1.5mg/m3。 同时，车辆运输过程中造成的扬尘，会形成线形污染，路边的TSP浓度可达10mg/m3以上，一般浓度范围在1.5~30mg/m3。本项目施工期约计10个月，经洒水抑尘后，扬尘浓度可减少70%。 4.1.2机械设备废气 本项目在施工过程中，路基开挖、施工材料的运输、装卸、摊铺过程等过程中使用机械设备，将产生的机械设备尾气，在风力扩散下，环境空气质量短暂受到影响，伴随施工工期的结束，影响随之消失。 4.2 地表水环境影响分析 本项目施工期对水环境的影响主要来自车辆冲洗废水，污染物主要为SS及石油类，如果不经处理排放将对周边河流造成明显不良影响。同时工程施工时裸露面产生的泥沙、悬浮物及少量石油类可能对工程水体产生影响。冲洗废水污染物主要为SS和石油类，浓度分别为500~4000mg/L和50mg/L~150mg/L。 施工废水经隔油、沉淀处理后回用于施工降尘，不外排，不会对项目附近地表水体产生明显的影响。 本次环评要求施工单位修建清洗系统l套，包含格栅板、水喷管和隔油沉砂池。隔油沉砂池尺寸为2m×2m×1m，容积为4.0m3，同时设置导排沟与沉砂池相连接。 本项目清洗废水先经导排沟引流至隔油池池体内，含油废水经过阻流板降低流速，利用油滴与水的密度差，油脂得以慢慢上浮到水表面，去除含油废水中可浮性油类。再进入沉淀池进行沉淀，以去除水中悬浮物，处理后的废水全部回用于施工工序，确保废水不外排。 隔油沉砂池采用自然上浮法去除废水中的可浮油，建议停留时间为1小时以上。根据建设单位统计，本项目车辆出场频次约10辆/h，根据《公路建设项目环境影响评价规范》（JTGB03-2006）附录D的客运或载货车冲洗汽车用水量定额为40~80L/车，本项目取值60L/车，则废水产生量为0.6m3/h。隔油沉砂池容积4m3，水力停留时间为1小时，因此本项目隔油沉砂池合计容积4m3能满足本项目废水处理需求。 （2）降雨径流 降雨期间，本项目将停止施工，避免污染物随雨水进入地表水体，本项目不涉及降雨径流的收集与回用。在施工中，应合理安排施工计划、施工程序，协调好各施工步骤，雨季减少地面开挖，土料随挖随运，减少推土裸土的暴露时间，不留松土，以避免受到降雨的直接冲刷；在暴雨期，还应采取应急措施，尽量用覆盖物覆盖新开挖的地面，防止冲刷。 综上所述，本项目施工期降雨径流不会对周围水环境造成不良影响。 （3）生活污水 本项目施工人员均为周边住户，营地内不设食宿区，施工人员生活污水依托周边现有生活污水处理设施收集处理后排入市政污水管网，不会对项目附近的水环境造成不良影响。 综上所述，本项目产生的施工废水主要为车辆冲洗废水，施工废水经隔油、沉淀处理后回用于施工工序，不外排，不会对项目附近地表水体产生明显的影响。项目施工期间避免污染物随降雨进入地表水体；项目不设食宿，不在项目范围产生生活污水。 4.3 声环境影响分析 （1）源强分析 施工期噪声主要来自道路施工场地和施工机械噪声以及交通运输带来的噪声，其中，施工场地和施工机械噪声源相对固定、持续时间长、设备声功率级高，交通运输噪声具有流动性及不稳定性的特点。 项目施工期间的噪声主要来自各类施工机械设备及运输车辆，有轮胎式液压挖掘机、振动式压路机、双轮双振压路机、三轮压路机、轮胎压路机等，经类比调查分析，以上各种施工机械设备作业时的最大声级见下表。 表4-1 道路工程施工机械噪声测试值 序号 机械类型 型号 测点距施工机械距离（m） 最大声级（dB（A）） 备注 1 轮胎式液压挖掘机 W4-60C型 5 84 不稳定源 2 20t及40t自卸卡车 / 5 97 流动不稳定源 （2）声环境影响分析 项目施工期机械设备噪声源可视为点源，根据点源衰减模式计算施工期间离声源不同距离处的噪声值。预测模式如下： 式中：LP-距声源r米处的施工噪声预测值，dB（A）； Lp0-距声源r0米处的参考声级，dB（A）； 计算出各类施工设施在不同距离处的噪声值见下表。 表4-2 主要施工机械不同距离处的噪声级统计表 距施工点距离（m） 5 10 20 40 60 80 100 150 200 轮胎式液压挖掘机 84 64 57.9 52 48 46 44 40.5 38 20t及40t自卸卡车 97 77 71 65 61 59 57 53.5 51 由上表可知，项目施工机械产生的噪声在40m处最大噪声值为65dB（A），因本项目仅在昼间进行施工，故满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2001）表1中昼间标准限值。根据现场调查，本项目红线50m范围内不涉及声环境敏感点。施工过程中应采取必要的噪声防护措施，尽量减少对周围环境的影响。施工期噪声影响具有暂时性，随着施工活动结束，施工噪声影响也就随之消除。 4.4 固体废弃物影响分析 施工期固体废物包括清淤产生的污泥、隔油沉砂池产生的浮油、废手套、废建筑材料和施工人员生活垃圾。 （1）隔油沉砂池的浮油 本项目施工过程中施工废水在隔油沉渣过程中将产生一定量的浮油。其数量视实际施工情况确定，属《国家危险废物名录》（2021年版）中HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码为900-210-08，产生后将集中收集后委托有危险废物处理资质的单位处理。 （2）废手套、废建筑材料 本项目产生的废手套、废建筑材料等应及时清运至政府指定的建渣场，不得长期贮存在临时堆料场内。 （3）生活垃圾 本项目施工高峰期人员按35人计，生活垃圾按每人每天0.5kg计，项目施工期为12个月，因此施工期内生活垃圾产生量为6.39t，集中收集后交由当地环卫部门处置。 （4）清淤污泥 本项目涉及东溪沟清淤工程，清淤河段总长度约2.1kmm，施工过程中不设临时堆放点，淤泥及时清运，雨天不清淤。 根据对东溪沟底泥监测结果表明：东溪沟底泥各项监测指标满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》(GB15618-2018)标准限值，说明底泥环境较好。清淤产生的污泥及时至政府指定的弃土场，并在其运输、处置等各环节实现全程管理，严格做好环境卫生工作。 综上所述，本项目施工期产生的固体废物均得到了妥善处置，对环境影响较小。综上所述，施工期对周围环境影响范围小、持续时间短，影响时间随施工期结束而结束，不会有累积效应。因此施工期对环境的影响较小，但在施工期内应当注重施工期环境保护，强化施工组织管理，优化施工方案，科学施工。 4.5 生态环境影响分析 4.5.1 水土流失 水土流失主要产生于以下几个方面：建设过程中去除杂草，破坏植被；强降雨造成的水土流失；挖土、匀土过程中遇到大风天、雨天产生的水土流失；挖方未能及时回填，或者回填后未能及时压实，同时遇到恶劣天气造成的水土流失。 水土流失影响是局部、暂时性的，环境监理员应在在施工过程中加强对施工方的管理，督促施工人员文明施工，要求施工方做好边坡防护，及时对临时占地地块复绿，参考上述保护措施，施工过程造成的暂时性水土流失影响可以控制到最低程度。水土流失影响随着施工期结束而结束，对周围生态环境影响不大。 4.5.2对植物、植被影响 本项目所在区域内因受人类生产活动的影响，原生植被甚少存在，调查中没有发现国家保护的珍稀濒危保护植物，本工程所在地不涉及古树名木。总体而言，本项目评价范围内容易实现生态恢复，项目建设对生物多样性影响较小。 4.5.3对动物的影响 由于评价区域内受人类活动干扰，已不存在大型野生动物，无珍稀野生动物，现存的主要是青蛙、蟾蜍、麻雀、喜鹊等常见动物。由于工程占地将占用其生境，将其驱赶到附近替代生境中生活。考虑到评价区域内陆生动物对于生长环境要求较宽松，对人为影响适应性较强且工程影响区域附近相似生境较多，上述陆生动物容易在附近区域内找到类似生境，可以顺利迁移，本评价认为项目对动物的影响可接受。 除此之外施工噪声、振动、扬尘和施工人员产生的生活垃圾等也会对其造成一定不利影响，但其影响程度相对较小，这种影响会随着施工的结束逐渐消失。 4.5.4占地 根据《巴中经济开发区控制性详细规划图》，本项目所在地属于河流水域及公园绿地。 本项目永久占地面积为145715m2，土地现状主要为河流水域及裸露土地。 临时占地主要为施工营地占地，临时占地位于东溪沟西侧，为公园绿地，在本项目永久占地范围内，临时占地不会对当地生态环境产生明显影响。施工结束后建设单位应对此地进行复绿处理。 综上所述，本项目的建设对区域生物多样性影响较小，并且随着项目结束后的复绿，整体区域内生物量将得到一定的补偿。 4.5.5对水生生态的影响 本工程施工期主要为河道治理及景观设施建设，河道治理（清淤）涉及导流围堰工程，将现有水系的连通处采用砂袋与现有水系间隔，待施工结束后，移除砂袋。项目施工期对现有的水生生物基本不产生影响。 因此，本项目的建设对周边陆生动物和水生生物的影响十分有限，对动物的多样性和种群数量均不会产生明显的不利影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目为水利设施工程，属于生态影响类项目。本工程完工后，由相关运行单位管理，不设常驻管理人员，运营期不产生污染物，对周边环境的影响较小。 1 生态影响分析 （1）对区域生态结构、功能的影响 工程建设后，土地利用类型未发生变化。 工程建设范围内涉及植被资源面积极小，本项目不会影响项目区生态环境的连通性，植被板块的组成、群落结构、生态特征等未发生明显改变，工程建设不会对评价范围内生态系统完整性造成明影响。工程建设后，临时占地将恢复原貌，不对生态环境工程造成影响。 （2）对水生生态的影响 项目区占用土地类型主要为河流水域及公园绿地，项目建成后，永久占地面积145715m2，水面面积33484m2，铺装面积为20830m2，绿地面积为91052m2，原有的水体与绿地、水体之间的生态发生了一定的改变。 本工程建设后，项目所在地形成新的水域，水域面积增加。项目施工期废水不外排，运营期不产生废水，不会对水生生物产生较大影响。 （3）对景观的影响 本项目的建设不仅起到了防洪排涝的作用，并且改善了周边的自然人文景观，区域将呈现“水清、流畅、岸绿、景美”的水域景观，同时实现水利的防洪排涝作用，进一步促进水系网络间的连通性，实现了水系的主体作用。 （4）对区域水文情势的影响 根据本项目初步设计资料，项目建成后，在设计工况下，东溪沟水面高程在396.50m~398.70m，均低于管控水面高程（399m），本次本项目对区域水文情势的影响很小。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目为水利工程，选址位于四川省巴中市经济开发区，本项目符合《巴中经开区控制性详细规划》；符合《巴中市“十四五”水安全保障规划》及《巴中市“十四五”水生态环境保护规划》。项目污染防治措施符合相关规划。 本项目建设范围不设计生态保护红线，项目区域内地形较缓，无活动断裂、滑坡及临近建筑物等较大的不良工程地质问题，区域稳定性较好，占地范围内主要为河流水域及公园绿地，经现场踏勘占地范围内植被覆盖率较低，主要为野生杂草，且未发现珍稀野生动植物和古树名木分布；此外，项目所在区域也不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园等法定环境敏感区。 综上所述，从环境保护的角度考虑，项目建设区域的选址是合理的。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 5.1污染防治措施 5.1.1水环境 ①生产废水 （1）施工废水主要为车辆清洗废水，在施工营地建设4m3的隔油沉砂池，车辆清洗废水进入隔油沉砂池处理后，回用于施工场地洒水降尘，不外排。 （2）定期清洁建筑施工机械表面不必要的润滑油及其它油污；加强施工机械设备的维修保养，尽量避免施工机械在施工过程中燃料用油跑、冒、滴、漏现象的发生。 ②降雨径流 （1）施工物料堆场应远离地表水体，设置在径流不易冲刷处，粉状物料堆场应配有草包蓬布等遮盖物并在周围挖设明沟防止径流冲刷。 （2）项目使用的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输过程中洒落的建筑材料，以免雨水的冲刷，污染邻近的河流。 （3）项目应合理安排施工顺序，雨季时尽量减少土地开挖面，暴雨时对开挖面采取加覆盖物等防护措施，防止开挖面受到雨水冲刷，影响地表水环境。 （4）施工单位应根据巴中市的降雨特征，制定雨期的排水应急响应工作方案，以便在需要时实施，避免雨期排水不畅，对周围环境敏感点造成影响。 ③生活污水 本项目不设置食宿区，施工人员均来自周边劳动力。生活污水纳入当地污水处理系统。 ④措施可行性分析 施工期设置的隔油沉砂池容积不大，防渗要求不高，仅为临时使用，造价不高，相比整个项目环保投资来看是可行的。施工期废水产生量不大，水质较简单，以SS为主，洒水降尘用水对水质要求较低，通过设置隔油沉砂池对废水进行处理后，回用洒水降尘可行。通过设置隔油沉砂池对施工废水进行收集，回用于施工洒水降尘，可提高水的重复利用率，达到节水的目的。施工期结束后，影响随之消失。 隔油沉砂池采用自然上浮法去除废水中的可浮油，建议停留时间为1小时以上。根据建设单位统计，车辆出场频次约10辆/h，根据《公路建设项目环境影响评价规范》（JTGB03-2006）附录D的客运或载货车冲洗汽车用水量定额为40~80L/车，本项目取值60L/车，则废水产生量为0.6m3/h。隔油沉砂池容积4m3，水力停留时间为1小时，因此本项目隔油沉砂池合计容积4m3能满足本项目废水处理需求。 综上所述，本环评提出的施工期采取的废水治理措施可行。 5.1.2大气环境 ①保护措施 A施工场地及临时道路洒水降尘。 B易产生扬尘的建筑材料采用帆布覆盖。 C选用达到国家规定排放标准的运输车辆，加强对车辆的维护和保养，使之处于良好运行状态，避免汽、柴油的泄露，保证进、排气系统畅通，并使用优质燃料，减少废气排放；车辆减速慢行；物料不宜装载过满，车厢需加盖篷布。 D项目施工期结束后，仍存在部分裸地，大风天气易产生扬尘，因此施工期结束后必须及时进行植被恢复，减少施工迹地裸露。 ②措施可行性分析 通过采取以上措施，可有效减少施工粉尘，减小对周围环境空气的影响。上述措施为施工期常规的扬尘控制措施，其中洒水降尘为施工场地最常用且十分有效的措施，篷布、防尘布等在市场上均能购买且价格较低；大风天气增加洒水降尘次数；加强施工管理措施有助于减缓扬尘污染。 综上所述，本环评提出的施工期扬尘控制措施可行。 5.1.3声环境 ①环保措施 A 从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，须要求其选用符合环保规定的低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位须设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 B合理安排施工时间：施工单位须合理安排好施工时间，严禁在夜间施工。 C物料运输尽可能安排在白天，途径乡镇、村庄居民区时减速慢行，并禁止鸣笛。 ②措施可行性分析 本次评价从噪声源、距离防护、施工时间等方面提出相应环保措施，施工期间通过建设单位加强施工管理则可达到减缓施工期噪声影响的目的。项目评价范围内不存在声环境敏感点，施工噪声影响较小。 综上所述，本评价提出的施工期噪声减缓措施可行。 5.1.4固体废弃物 ①废建筑材料处理措施 A土石方及时回填，临时堆放场地须做好截排水沟、遮盖措施。 B施工建筑垃圾分类收集，石料、砂等集中收集，可利用的进行回填；废钢筋、包装袋等回收利用。 C做好宣传教育工作和加强执法力度，河道内严禁倾倒弃土弃渣、建筑垃圾、生活垃圾等，严格执行《河道保护条例》，保护河道环境卫生。 D施工单位应配备施工现场建筑废弃物排放管理人员，监督建筑废弃物的装载。 ②废矿物油处理措施 本项目施工废水在隔油沉渣过程中将产生一定量的废浮油，属《国家危险废物名录》（2021年版）中HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码为900-210-08，产生后将集中收集后委托有危险废物处理资质的单位处理。 ③生活垃圾 本项目不设食宿区，在项目范围内产生的生活垃圾约0.5kg/天，安排专人定期交由当地环卫部门进行处理，生活垃圾对项目周边的环境影响较小。 ④清淤污泥 根据对东溪沟底泥监测结果表明：东溪沟底泥各项监测指标满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》(GB15618-2018)标准限值，说明底泥环境较好。清淤产生的污泥及时至政府指定的弃土场，并在其运输、处置等各环节实现全程管理，严格做好环境卫生工作。 ⑤措施可行性分析 施工期固废可得到妥善处置，综上所述，本环评提出的施工期固废治理措施可行。 5.1.5生态保护措施 （1）环保措施 ①严格控制施工占地，严控施工红线，严控施工作业带；不得随意开挖、填埋红线外土地；严禁破坏施工红线外植被等。 ②除工程需要外，不得随意开挖、填埋、毁坏工程区及其周围区域原有的植被等，尽量把工程施工引起的植被破坏量减少到最小。 ③施工期间加强环境保护，控制施工扰动范围，减少对河道的扰动，减少水体悬浮物含量。 ④加强对施工区作业人员生态环境保护的宣传教育；禁止一切狩猎活动；加强防火措施，严禁明火。 ⑤在河道旁设立两块河道环境保护宣传牌，禁止将生活垃圾等丢入河道内。 ⑥建设单位应及时按照水土保持方案要求执行水土保持措施，做好工程区的植被恢复工作和水土保持措施，控制水土流失。 （2）措施可行性分析 通过施工期加强项目管理，提高施工人员生态环境保护意识，严格控制施工扰动范围以及施工后对临时扰动地表进行植被恢复的措施，能够降低项目对地表植被的影响。本评价要求复绿所用的植被需采用本地物种，避免造成外来物种入侵。综上所述，本环评提出的施工期生态环保措施可行。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 项目运营期后，不涉及废水、噪声及大气环境的影响。 （1）项目施工期结束，播撒草籽后，需要监控植被恢复情况，植被恢复率低时，需进行补种，以尽量恢复到施工前的生态环境现状。 （2）做好周边居民的生态环境保护宣传，提高居民环境保护意识，禁止往河道内随意丢弃生活垃圾等。 |
| 其他 | 环境管理 （1）环境管理机构 建设单位是本项目施工期的环保管理机构，施工期间由建设单位设置环境管理部门，具体负责和落实工程施工全过程的环境保护管理工作。主要工作包括制定环保工作计划、协调相关部门和施工单位做好环境管理工作，配合地方生态环境部门共同作好工程区域的环境保护监督和检查工作。施工单位应严格按照环境保护有关条例规定开展施工活动。 （2）施工期环境管理职责 应成立主管领导分管的环境保护管理机构，并承担如下环境影响管理责任： ①建设单位应与本项目施工单位协商，将施工期环境保护措施列入合同文本，要求施工单位严格执行，并实行奖惩制度。 ②施工单位应按照工程合同的要求，并遵照国家和地方政府制定的各项环保法规组织施工，并切实落实本报告建议的各项环境保护措施和对策，真正做到科学文明施工。 ③委托具有相应资质的监理部门，设专职环境保护监理工程师监督施工单位落实施工期应采取的各项环境保护措施。 ④施工单位应在各施工场地配备环境管理人员，负责各类污染源现场控制与管理，尤其对高噪声、高振动施工设备应严格控制其施工时间，并采取一定防治措施。 ⑤做好宣传工作。由于技术条件和施工环境的限制，即使采取了污染控制措施施工时带来的环境影响仍是无法避免的，因此要向施工场地周围受影响对象做好宣传工作，以提高人们对不利环境影响的心理承受力，取得理解，克服暂时困难，配合施工单位顺利完成施工任务。 ⑥建设施工单位必须主动接受生态环境主管部门的监督指导，主动配合相关部门共同做好本项目施工期环境保护工作。本项目施工期环境管理的主要内容见下表。 表5-1 施工期环境管理计划 防治对象 采取或将采取的行为及管理要点 实施机构 施工废水 设置临时隔油沉砂池，施工废水经隔油沉淀后用于洒水降尘 施工单位 施工废气 严格落实《巴中市扬尘污染防治条例》相关措施 施工单位 施工噪声 ①选用低噪声施工设备和技术；②合理安排施工时间，禁止夜间作业；③加强对机械和车辆的维修保养，使它们保持较低的噪声；④合理布局施工现场。 施工单位 固体废弃物 ①生活垃圾集中收集后委托环卫部门定期清运。②废建筑材料及时清运，不得随意倾倒。③清淤污泥及时清运至政府指定的场所 施工单位 |
| 环保投资 | 本项目总投资7742.80万元，环保投资122万元，占总投资的1.58%，项目采取的污染物治理措施投入情况见下表。 表5-2 环保投资概算一览表 时段 污染防治措施 投资估算 （万元） 施工期 废水 施工废水 施工营地内新建一座4m3的隔油沉淀池 5 废气 施工扬尘 每日定时洒水、运输车辆加盖篷布，施工现场设置围挡 15 机械废气 施工机械采用符合国家标准的设备，施工期加强管理，确保尾气排放达标，加强设备养护 5 噪声 机械噪声、施 工作业噪声和 施工车辆噪声 加强施工管理，合理安排施工作业时间，采用 先进的施工设备，对高噪设备加装减震垫 5 固废 生活垃圾 生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处理 2 建筑垃圾 运至政府指定的建渣场 10 清淤污泥 及时运至指定场所 10 生态恢复 土地占用、对 动植物生存环 境的破坏、施 工作业引起水 土流失以及对 水生态影响 对于临时占地结束后进行迹地恢复，场地平 整、植被恢复 50 绿化 绿化面积为91052m2，绿化率为81% 20 合计 / 122 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 施工单位做好挖填土方的合理调配工作，避免在降雨期间挖填土方，以防雨水冲刷造成水土流失、污染水体、堵塞排水管道；工程结束后及时清理施工现场，撤出占用场地；合理安排工期，尽量避开雨季施工。雨季施工时，要加强施工管理，采取相应的临时防护措施，尽量减少项目建设所造成的水土流失。 | 场地进行清理；水土流失影响较小。 | 建议河道两侧种植一定宽度的绿化带 | / |
| 水生生态 | 施工期间做好水生生态保护措施，施工结束后，确保各水系的连通。 | / | / | / |
| 地表水环境 | 施工期车辆清洗废水，经隔油沉砂池等处理措施后回用施工工场、道路洒水降尘。 | / |  |  |
| 声环境 | 合理安排施工时间，隔声减震。 | 满足《建筑施工场界环 境噪声排放标准》 （GB12523-2011）限值 要求 | / |  |
| 大气环境 | 施工工地边界设置围栏、施工过程洒水抑尘；施工现场采取防尘、喷水、覆盖等措施；运输车辆应采取防洒设备及时清理施工路面的泥土；对施工机械进行定期检修等；严格落实《巴中市扬尘污染防治条例》中相关措施 | 满足《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）中表1中的相关标准。 | / | / |
| 固体废物 | 施工人员生活垃圾收集后由环卫部门清运处理。建筑垃圾中废弃包装袋、废铁线、废钢材等可进行回收利用，剩余部分要求按相关要求交由环卫部门处理。 HW08 浮油需及时委托有资质单位委托处置，不得倾倒至周边水系。清淤污泥及时运至指定场所 | 去向明确，不得随意倾倒 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

七、结论

巴中经开区调蓄设施建设项目的建设符合国家相关法律法规和产业政策，选址合理，符合当地区域总体规划，总图布置可行。施工期采取的污染治理措施技术经济可行，对评价区域环境质量的影响不明显，项目选址与周边用地功能相容性较好，无重大环境制约因素。从环保角度，本项目建设是可行的。

# Text boxes

本项目所在地

本项目所在地

本项目所在地

本项目所在地